ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

„АЙ ДИ ИМПЕРИАЛ” ООД - гр. Пловдив

На основание заповед №РД-198/12.08.2015 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, на 25.08.2015 г. беше извършена проверка на „Склад за съхранение и продажба на препарати за растителна защита”, собственост на „Ай Ди Империал” ООД - гр.Пловдив. Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив /фактор отпадъци и екологични щети/, съгласно  утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2015 г.”

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове.

Основната дейност на дружеството е съхранение и продажба на препарати за растителна защита.

II. Проверени инсталации и дейности:

Склад за съхранение и продажба на препарати за растителна защита

III. Констатации от проверката по фактори и  компоненти:

Фактор „Отпадъци”

За извършваната дейност, дружеството не притежава утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив работни листове, съгласно Наредба №2/2014 год./ДВ.бр.66/2014г./ за класификация на отпадъците. Не се представиха и отчетни книги съгласно Наредба №1/20014 год. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри . На територията на складовата база има обособен участък за съхранението на препарати с изтекъл срок на годност, които впоследствие се предават на фирма „ Балбок Инженеринг“ АД – гр.София, с която дружеството има сключен договор № 00-76-0-Р-213/01.03.2013г за неопределен срок. При направения обход на територията на склада се констатира, че няма места и съдове с обозначителни табели за съхранението на формираните от дейността на дружеството отпадъци,  в зависимост от техния вид, състав и свойства.

„Екологична отговорност”

Извършваната дейност в обекта попада в прил.1 към чл.3 т. 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети /ДВ бр.43/2008г./, под №5. Операторът не е изготвил собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, съгласно прил.1 към Наредба №1/29.10.2008г. /ДВ бр.96/2008г./. В складовото помещение, където се съхраняват и течни препарати, не са осигурени условия за предотвратяване на разливи.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници-

- Да се изготвят и представят пред РИОСВ – Пловдив работни листове за класификация на отпадъците съгл. прил. 5 към чл. 7 от Наредба 2/ 2014г. за класификация на отпадъците /ДВ, бр.66/08.08.2014г./

Срок за изпълнение – 25.09.2015г.

Отговорник - управител

- Да се изготви собствена оценка за случаите на екологични щети и непосредствена заплаха от такива съгл. Прил. 1 от Наредба № 1 /ДВ, бр. 96/2008г./

- Да се изготви информация за включване в Публичния регистър съгл. Чл. 17 ал. 1 от ЗОПОЕЩ, до МОСВ.

Срок за изпълнение – 25.09.2015г.

Отговорник - управител

- Да се предприемат технически мерки за предотвратяване на разливи при съхранението и/ или товаренето на течните препарати в складовото помещение.

- При изпълнение на предписания с № 2, 3 и 4 от настоящия протокол, РИОСВ – Пловдив да бъде уведомена писмено чрез представяне на копия от документите.

Срок за изпълнение – 30.09.2015г.

Отговорник - управител

V. Съответствие, последващ контрол:

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.

ДИРЕКТОР НА РИОСВ, гр. Пловдив

Доц. Стефан Шилев