Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект: „Цех за растителни екстракти и етерични масла ” в село Зелениково, община Брезово, област Пловдив

### Стопанисван от: ”БУЛ ФИТО ОЙЛС“ АД, гр. София

Дата на извършване на проверката: 05.06.2018 г.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води /отпадъчни/

- Въздух

- Отпадъци

- Екологична отговорност по спазване на изискванията на ЗОПОЕЩ

Основание на проверката: Заповед на Директора на РИОСВ- Пловдив

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда: Закона за водите, Закон за чистотата на атмосферния въздух, ЗУО, ЗОПОЕЩ и подзаконовите нормативни уредби.

2.Проверен е „Цех за растителни екстракти и етерични масла ” в село Зелениково, община Брезово, област Пловдив, в това число:

- инсталация за екстракция на растителни суровини в цех Фитохимичен, с използването на метанол(като технологична схема е затворен тип)

- цех Фитохимичен,

- инсталация за екстрахиране на маслодайни растения в цех Фитохимичен, с използването на n-хексан

- дестилерия за преработка на розов цвят

- парова централа с монтирани 2 бр. котли, пригодени за работа с мазут-за осигуряване на съоръженията с технологична пара

- 2 бр. двусекционен бетонов резервоар, помпена станция за припомпване на розовите джибри, 2 бр. земно-насипни лагуни(малка и голяма, изградени на принципа на скачени съдове, дъждовна канализационна мрежа с последна РШ, преди заустване в река Рахманлийска) и заустваща тръба

3. Документи, касаещи опазване на водите и въздуха и такива по спазване на законовата и подзаконовата нормативна уредба на ЗУО и ЗОПОЕЩ

Констативна част:

Основна дейност на обекта е преработка на маслодайни суровини и лечебни растения, производство на растителни масла, конкрети и растителни екстракти.  Работи се кампанийно, поради сезонния характер на суровините.

4.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

4.1. Компонент  „Води“ –За технологични нужди за инсталациите на обекта се използва вода от язовир, собственост на дружеството, а при недостиг и от водите на река Рахманлийска. Вода за санитарно-битовите помещения се използва вода от каптиран извор.

На обекта се формират дъждовни,  производствени и битово-фекални отпадъчни води, както следва:

-Охлаждащи води за производствените инсталации, които се използват оборотно и се връщат отново в язовира, от който се черпят.

- Отпадъчни води от инсталацията за производство на етерични масла, заедно с отработен розов цвят(розови джибри) се събират в двусекционен бетонов резервоар и периодично при напълването му се припомпват до голяма земно-насипна лагуна. Към бетоновия резервоар е монтиран кран, предвиден за директно байпасно отвеждане на розовите джибри в река Рахмналийска. При оглед на реката около него се установи, че няма следи от замърсяване и/или изтичане на джибри в реката. Но при оглед около голямата земно-насипна лагуна и близката река Рахманлийска е открита тръба, от която е констатирано нерегламентирано заустване на непречистена отпадъчна вода от лагуната. За заустваната отпадъчна вода дружествето не притежава разрешително, съгл. чл. 46, ал. 1, т.3, буква Б от Закона за водите.

-  Отпадъчни води с клетъчен сок от инсталация за екстракция се отвеждат до втора по-малка земно-насипна лагуна. При обход около нея и реката са констатирани следи от предишни разливи на отпадъчни води и клетъчен сок.

След приключване на кампанията по розобера, след изсушаване на събраното в двете лагуни се извършва механичното им почистване и последващо наторяване, за което са представени договори с две дружества.

- Дъждовните води от площадката се отвеждат чрез площадковата канализационна мрежа и заустват в река Рахманлийска чрез същата тръба, с която се осъществява заустване на непречистена отпадъчна вода от голямата лагуна. Поради факта, че в сухо и слънчево време е констатирано изтичане на води в последна ревизионна шахта на площадката на обекта, преди заустване в река Рахманлийска е взета проба за анализ от водите в шахтата. За заустваните дъждовни води от площадката „БУЛ ФИТО ОЙЛС“ АД не притежава разрешително за ползване на воден обект, съгл. чл. 46, ал. 1, т.3, буква Б от Закона за водите.

- Битово-фекални отпадъчни води, от които една част се събират в безотточен водоплътен резервоар, а друга се пречистват ЛПСОВ и заустват  в река Рахманлийска. Битово-фекалните отпадъчни води на дружеството попадат в обхвата на чл. 46, ал. 4, т.1 и т. 2, т.е. за тези отпадъчни води не се изисква разрешителен документ.

4.2.Компонент “Атмосферен въздух “ – Осигуряването на пара за технологични нужди се осъществява посредством два броя котли с номинална мощност съотв. 3МW и 9 МW. През месец май, 2017 год. са проведени собствени периодични измервания на емисиите, изпускани в атмосферния въздух от неподвижните източници-2 бр. котли. Резултатите от проведените измервания са представени пред РИОСВ-Пловдив с доклад, изготвен съгласно изискванията на чл. 39 от Наредба № 6/1999 г. /ДВ бр. 31 от 1999 г./ Измерените стойности не превишават нормите за допустими емисии, посочени в приложение № 7 към чл. 21 от Наредба № 1 от 2005 год./обн. ДВ бр. 64 от 2005 год./

Към цех „Фитохимични продукти“ действа климатична система, работеща с хладилен агент R410A, в количество 2 кръга по 8,5 кг. За системата се води досие, изготвено по образец, съгл. приложение  № 3 към чл. 30, ал. 2 и чл. 31, ал. 2 към Наредба №1 от 17.02.2017 год.(ДВ бр. 20 от 2017 год.). Оборудването е етикетирано. Представен е отчет по приложение № 9 от Наредба № 1 от 2017 год. Операторът експлоатира инсталации попадащи в обхвата на приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 год.. Дружеството е включено в публичния регистър по чл. 30 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, за което има издадено удостоверение за регистрация, издадено от Директора на РИОСВ- Пловдив, за категории дейности, извличане на растителни масла и производство на фармацевтични продукти. Дружеството е изпълнило задължението с по чл. 8 от Наредба  № 7 от 2003 год., като е представило пред РИОСВ-Пловдив два броя плана за управление на разтворителите за 2017 год. За дейностите-екстракция на растителни масла и производство на фармацевтични продукти.

4.3 “Екологична отговорност“ – Опертаорът извършва дейности по точки 2, 3 и 4 от приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Закона за отговорността за продотвратяване и отстраняване на екологочни щети (ДВ бр. 43 от 2008 год.) на площадка с местонахождение село Зелениково, община Брезово. Най близкото населено място е село Зелениково на отстояние около 1000 м. от границата на обекта.

„Бул Фито Ойлс“ АД притежава решение от 30.04.2014 год., издадено от Директора на РИОСВ-Пловдив за извършване на дейности с код R3, R12, R13 и D4 на отпадъци с кодове 02 01 03-отпадъци от растителни тъкани; 02 03 03 – отпадъци от екстракция с разтворители; 02 03 04 – материали негодни за консумация или преработване.

Дружеството извършва водовземане за промишлени и противопожарни нужди от подземен източник (каптиран извор), за което има издадено разрешително за водоползване  от БД-ИБР-Пловдив.

На площадката се съхраняват и употребяват опасни химични вещества, включени в приложение № 3 от 300 С – хексан, мазут, метанол и етанол.

От дейността на дружеството се формират отпадъчни води от водно-парната дестилация на розовия цвят, които посредством помпа се прехвърлят в две земно насипни лагуни. Площта на лагуните е 3 дка, дълбочина 2 м. Формираните отпадъчни води от екстракцията се извеждат в по-малката лагуна. Тези отпадъчни води съдържат остатъци от разтворители-хексан, метанол и етанол. Пред РИОСВ-Пловдив, след поискване, е представена собствена оценка на случаите на непосредствена заплаха за екологични щети и на причинени такива, изготвена съгласно изискванията на приложенията № 1 от Наредба № 1/2008 год. В оценката не са посочени извършваните дейности по точка 2 и 3 от приложение № 1 към ЗОПОЕЩ. В оценката е посочено, че в лагуните не постъпват отпадъчни води, съдържащи опасни химични вещества от какъвто и да е характер. Установи се че информацията е неточна и че в лагуните се отвеждат и отпадъчни води, съдържащи разтворители-хексан, метанол, етанол.

При извършената проверка след обход в обекта и извън границите на площадката на обекта в югоизточна посока се установи разлив и замърсяване с отпадъчни води и растителни масла. Площта на замърсения терен е около 1000 кв. м. и граничи с дигата на лагуната. По продължението на дигата на лагуните се установи наличие на разливи на води и растителни масла в следствие просмукване и преливане на лагуните . В оценката е посочено, че не е възможно попадане на замърсени отпадъчни води в повърхностен воден обект. Установи се наличие на следи от изтичане на отпадъчни води към река Рахманлийска. При проверката е установено замърсяване на почвата на прилежащ терен с отпадъчни води и растителни масла в резултат на преливане и просмукване от лагуните. Замърсеният терен е посочен на скица на имота в село Зелениково, общ. Брезово. В оценката е посочено, че няма изтичане на отпадъчни води в повърхностен воден обект, но при проверката се установи нерегламентирано заустване на отпадъчно води в река Рахманлийска.

4.4. Фактор „Отпадъци“

4.4.1. Дружеството има издадено от Директора на РИОСВ-Пловдив Решение от 30.04.2014 год., за дейности с отпадъци R3,R12,R13,D4 за отпадъци с кодове 02 01 03, 02 03 03, 02 03 04

4.4.2. Операторът има утвърдени работни листове за класификация на отпадъците от 2008 год. и от 20014 год., от Директора на РИОСВ-Пловдив.

При извършен обход на площадката се установи, че има обособени места и съдове за съхранение на формираните от дейността отпадъци ( в момента налични на площадката единствено отпадъци с код 20 01 21*), се съхраняват на закрито и достъпът до тях е контролиран, има поставени табели с кода и вида на отпадъците .

4.4.3. Дружеството има 14 бр. заверени от Директора на РИОСВ-Пловдив по Приложение № 1 от Наредба № 1 от 2014 год. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците , както и реда за водене на публични регистри(ДВ, бр. 51 от 2014 год.), които в момента на проверката не се представиха. Не се представи и отчетна книга по Приложение № 4 от същата наредба, за дейностите с отпадъци.

4.4.4. „Бул Фито Ойлс“ АД има издаден регистрационен документ от 05.09.2014 год., издаден от Директора на РИОСВ-София, за транспортиране на отпадъци.

4.4.5. Отпадъците от производствения процес с код 02 01 03 отпадъци от растителни тъкани се съхраняват в изградена на площадката лагуна, примесен с отпадъчна вода до изсъхване на отпадъка. Отпадък с код 02 03 03 –отпадъци от екстракция с разтворител се съхраняват на поле, находящо се извън границите на предприятието.

4.4.6. „Бул Фито Ойлс“ АД има сключени тристранни договори от 12.03.2017 год. от 12.06.2017 год., като съгласно договорите отпадъците от растителни тъкани се предават  за наторяване на розови масиви, а отпадъците от екстракция се предават на друго дружество за наторяване

4.4.7.. В момента на проверката е представен годишен отчет за 2017 год. за образуваните отпадъци. Не е представен вх. номер на ИАОС- София или товарителница за изпратен до агенцията отчет.

5.Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници, както следва:

5.1 Да се осигури техническа възможност за пломбиране на крана на байпасната връзка на двусекционния резервоар за розови джибри и се уведоми РИОСВ-Пловдив писмено! Срок: 12.06.2018 г.

5.2. Да се изчистят двете земно-насипни лагуни от розовите джибри и се уведоми РИОСВ-Пловдив писмено!

Срок: 31.08.2018 г.

5.3. Да се извърши реконструкция на двете земно-насипни лагуни и на площадковата канализационна мрежа, за да се преустанови и предотврати последващо замърсяване на река Рахманлийска!

Срок: преди започване на следващата кампания

5.4. Да се представят в РИОСВ-Пловдив отчетните книги по Приложение № 1 от Наредба № 1 от 2014 год. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри(ДВ бр. 51 от 2014 год.!

Срок: 12.06.2018 год.

5.5. Да се представи в РИОСВ-Пловдив входящ номер или товарителница от изпратен годишен отчет за 2017 год. по управление на отпадъците до ИАОС-София!

Срок: 12.06.2018 год.

5.6. Да се коригира оценката, изготвена съгласно изискванията на приложение  № 1 от Наредба № 1 от 2008 год. (обн. ДВ бр. 96 от 2008 год.), като се отстранят констатираните несъответствия в нея, отразени в констативната част на протокола!

Срок: 12.06.2018 год.

5.7. Да се предприема незабавни мерки за недопускане на преливане на отпадъчни води от земно-насипните лагуни. Да се представи в РИОСВ-Пловдив план с мерки и срокове, в които ще се изпълни!

Срок: 19.06.2018 год.

5.8. Да се почисти замърсеният терен, констатиран при проверката!

Срок: 19.06.2018 год.

Отговорен за изпълнение на предписанията е изпълнителният директор на дружеството.

Дадените предписания са в текущ порядък.

Утвърдил:

Доц. Стефан Шилев,

Директор на  РИОСВ – Пловдив