ДОКЛАД

за извършена проверка по документи и на място по изпълнението на условията и поставените срокове в Комплексно разрешително №380-Н0/2009г. издадено на Община Пловдив за „Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ”, местоположение с.Шишманци

В периода от 22.09.2015г. до 25.09.2015г., във връзка прилагането на разпоредбите на чл.120 ал.5, чл.148 ал.3 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.62/2015г.), Заповед №РД-235/15.09.2015г. на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ „План за контролната дейност на инспекцията за 2015г.”, екип от експерти при РИОСВ-Пловдив и експерт при Басейнова дирекция Източнобеломорски район-гр.Пловдив извършиха контрол по документи и на място по изпълнение на условията и поставените срокове на Комплексно разрешително № 380-Н0/2009г., издадено на Община Пловдив за „Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ”, местоположение с.Шишманци.

I.Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване на поставените условия и срокове в Комплексно разрешително №380-Н0/2009г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

II.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

ІІ.1.Инсталациите, които са проверени са както следва:

## Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация за компостиране (попадаща в т. 5.3.1 от Приложение 4 на ЗООС);

- Депо за неопасни отпадъци, с. Шишманци (попадащо в т. 5.4 от Приложение 4 на ЗООС), състоящо се от клетки №№ от 1 до 4.

Инсталация, която не попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация за сепариране.

ІІ.2.Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 25.09.2014г. до 25.09.2015г., във връзка със следните условия:

- Условие № 2.Инсталации, обхванати от това разрешителното ;

- Условие № 3.Обхват;

- Условие № 4.Капацитет на инсталациите;

- Условие № 5.Управление на околната среда

- Условие № 6.Тълкуване;

- Условие № 7.Уведомяване;

- Условие № 8.Използване на ресурси;

- Условие № 9.Емисии в атмосферата;

- Условие № 10.Емисии на отпадъчни води;

- Условие № 11.Управление на отпадъците;

- Условие № 12.Шум;

- Условие № 13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

- Условие № 14.Предотвратяване и действия при аварии;

- Условие № 15.Преходни и анормални режими на работа;

- Условие № 16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

III.Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешително-За проверявания период не са констатирани несъответствия и не е извършвана промяна на инсталациите посочени в условието.

Условие №3.Обхват-Не са констатирани несъответствия. За периода 26.09.2014г. до 25.09.2015г. са изготвени и представени всички планове и програми изискани с конкретни условия на комплексното разрешително. Не е извършвана промяна в работата на инсталациите и на границите на производствената площадката. Представен е Договор от 18.05.2010г. за дейностите по стопанисване на ˝Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ˝ в съответствие с действащата нормативна уредба, при спазване на условията на КР №380-Н0/2009г. с „Консорциум екологичен завод“ ДЗЗД, гр.Пловдив. За периода 26.09.2014г. до 25.09.2015г. не е извършвана промяна.

Условие №4-Капацитет на инсталациите-за 2014г. и за периода 01.01.2015г. до 25.09.2015г. е изградена е и се експлоатира само Клетка №1. Представени са Разрешение за строеж от 02.11.2012г., издадено от Община Раковски за Клетка №2-ІІ етап и Работен проект. Извършена е подготовка на площадката на Клетка №2 за започване на строителството й. Представена информация за депонираните отпадъци за 2014г. и за периода 01.01.2015г. до 31.08.2015г.

Условие №5-Управление на околната среда

За 2014г. и за периода 01.01.2015г. до 25.09.2015г. операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС) изискана с условията на комплексното разрешително. За проверявания период не са констатирани несъответствия.

Условие 5.1.Структура и отговорности

Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешително. Представен е Списък от 17.01.2012г.

Условие 5.2.Обучение

Представени са: Програма за обучение от 14.01.2014г. и 8 броя Протоколи от проведените обучения; Програма за обучение от 14.01.2015г. За периода 01.01.2015г. до 25.09.2015г. са представени 9 броя Протоколи от проведените обучения със списъци на обучените лица.

Условие 5.3.Обмен на информация

За периода 26.09.2014г. до 25.09.2015г. са представени:Списък относно отговорните лица за изпълнението на конкретните условия в разрешителното с имена, длъжност, местоположение на работното място, телефон от 17.01.2012г. и Списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани актуален към 20.07.2015г.

Условие 5.4.Документиране

За периода 26.09.2014г. до 25.09.2015г. са представени Списък с нормативните актове, които се отнасят към работата на инсталацията актуален към 18.09.2015г. и Списък на всички инструкции изискани с условията комплексното разрешително от 22.01.2014г.

Условие 5.5.Управление на документи

За периода 26.09.2014г. до 25.09.2015г. не е извършено изземване на невалидна документация. Операторът е изготвил Инструкция за актуализация на документите, изисквани с условията разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация.

Условия 5.6.Оперативно управление

Представен актуализиран Списък на всички инструкции изискани с условията комплексното разрешително от 22.01.2014г.

Условие 5.7.Проверка и коригиращи действия

За периода 26.09.2014г. до 25.09.2015г. не са констатирани несъответствия. Прилагат се писмени Инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително. Представени са записи изискани с условията на комплексното разрешително за 2014г. и за периода 01.01.2015г. до 25.09.2015г.

Условие 5.8.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Операторът прилага:

-Инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване след всяка авария. За периода 26.09.2014г. до 25.09.2015г. не са възниквали аварии.

-Инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, в която се уточнени дейностите по: Определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария; Определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. При определянето са включени и аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение; Определени са възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и са избрани действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации се документира избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията.; Определени са начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие; Определени са сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката; определени са причините, довели до аварията и предприетите коригиращи действия; Определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария; определени са необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение; Определени са средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност; определен списъка на персонала и редовната му актуализация (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии.

За периода 26.09.2014г. до 25.09.2015г. са представени: актуализиран Авариен план от 05.02.2015г. утвърден от Кмета на Община Пловдив; Схема на оповестяване; Списък на налична техника на площадката; Заповед от 05.02.2015г. за изграждане на група за защита при бедствия на пребиваващите в завода; Щатно-длъжностен списък постоянната комисия и аварийната група, Списък на противопожарните уреди по участъци, Протоколи за проведени практически занятия при действие на личния състав за гасене на пожар и ликвидиране на аварии в района на завода по цехове и участъци, от 23.07.2014г. и 10.06.2015г.; Протоколи от проверка на пожарогасители-техническо обслужване, презареждане и/или хидростатично изпитване от 27.03.2015г., 03.09.2015г. и 04.09.2015г.

За периода 26.09.2014г. до 23.09.2015г. представена информация за възникнал пожар на 03.06.2015г. в Клетка №1. Извършена проверка от РИОСВ-Пловдив на 04.06.2015г. и дадени предписания. С писмо от 08.06.2015г. РИОСВ-Пловдив е информирана за потушаване на пожара и предприети коригиращи мерки-оросяване на депото и зелените площи около него, запръстяване на засегнатия участък, оформяне на откосите. Представен е Протокол от 03.06.2015г. за възникналия пожар на 03.06.2015г. и предприетите коригиращи мерки.

Условие 5.9.Записи

За периода 26.09.2014г. до 25.09.2015г. са представени записи изискани с условията на комплексното разрешително.

Условие 5.10.Докладване

Операторът е изготвил и представил в РИОСВ-Пловдив Годишен доклад за изпълнение на дейностите за които е предоставено комплексното разрешително за 2014г. на 30.03.2015г.

Условие 5.11.Актуализация на системата за управление на околната среда

За периода 27.09.2014г. до 25.09.2015г. не е извършвано актуализация на системата за управление на околната среда.

Условие №6.Тълкуване

За периода 26.09.2014г. до 25.09.2015г. не са констатирани несъответствия. Представена е информацията изискана с условията на комплексното разрешително.

Условие №7.Уведомяване

За периода 26.09.2014г. до 23.09.2015г. е представена информация за възникнал пожар на 03.06.2015г. в Клетка №1. Извършена проверка от РИОСВ-Пловдив но 04.06.2015г. и дадени предписания. С писмо от 08.06.2015г. РИОСВ-Пловдив е информирана за потушаване на пожара и предприети коригиращи мерки-оросяване на депото и зелените площи около него, запръстяване на засегнатия участък, оформяне на откосите. Представен Протокол от 03.06.2015г. за възникналия пожар на 03.06.2015

За периода 26.09.2014г. до 23.09.2015г. внесена информация по Приложение №5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни в МОСВ, гр.София за планирани промени.

Условие 8.Използване на ресурси:

Условие 8.1.Използване на вода

Изграден е тръбен кладенец, разположен на производствената площадка. Представено е Разрешително за водоползване от 20.02.2013г. издадено от Басейнова дирекция Източнобеломорски район, гр.Пловдив. За периода 26.09.2014г. до 25.09.2015г. операторът спазва поставените условия в издаденото разрешително. Представени са записи за употребените количества вода за производствени нужди за 2014г. и за периода 01.01.2015г. до 31.08.2015г. Не са констатирани превишения на количеството вода за производствени нужди за тон преработен отпадък и тон депониран отпадък.

Операторът прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването за измиване на производствените площадки, основен консуматор на вода за производствени нужди. Представени ежемесечни доклади за съответствие-12 броя за 2014г. и 8 броя за периода 01.01.2015г. до 31.08.2015г.-не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водородната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Представени ежемесечни доклади за съответствие-12 броя за 2014г. и 8 броя за периода 01.01.2015г. до 31.08.2015г.-не са констатирани несъответствия.

-Методика за изчисляване на количеството използвана вода за производствени нужди от инсталациите разрешени с условията на комплексното разрешително, попадащи в обхвата на Приложение 4 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Представени са ежемесечни доклади за съответствие-12 броя за 2014г. и 8 броя за периода 01.01.2015г. до 31.08.2015г. със записи за използвано годишно количество вода за 2014г., месечно количество вода за производствени нужди за тон преработен отпадък и тон депониран отпадък за 2014г. и за периода 01.01.2015г. до 31.08.2015г.-не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените в настоящото разрешително. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени ежемесечни доклади за съответствие-12 броя за 2014г. и 8 броя за периода 01.01.2015г. до 31.08.2015г.-не са констатирани несъответствия. Дневник за използваната вода за производствени нужди с ежемесечни записи до 31.08.2015г.

Условие 8.2.Енергия

За 2014г. и за периода 01.01.2015г. до 25.09.2014г. не са констатирани превишения на консумацията на електроенергия за един тон третиран отпадък.

Операторът прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на биофилтърната група към Инсталация за биологично разграждане по закрит способ, рециркулационната помпа в ретензионния басейн и битовата сграда с кантар към Депо за неопасни отпадъци, основни консуматори на електроенергия. Представени ежемесечни доклади за съответствие-12 броя за 2014г. и 8 броя за периода 01.01.2015г. до 31.08.2015г.

-Инструкция, осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия. Представени са ежемесечни доклади за съответствие-12 броя за 2014г. и 8 броя за периода 01.01.2015г. до 31.08.2015г. със записи за годишна консумация на електроенергия за 2014г., месечно количество електроенергия за производствени нужди за тон третиран отпадък, годишна консумация за тон третиран отпадък за 2014г. и за периода 01.01.2015г. до 31.08.2015г.-не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива в условията на комплексното разрешително, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Представени ежемесечни доклади за съответствие-12 броя за 2014г. и 8 броя за периода 01.01.2015г. до 31.08.2015г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 8.3.Съхранение.

При проверка на място извършена на 25.09.2015г. не са констатирани несъответствия при съхранението на получения компост.

Условие 9. Емисии в атмосферата:

Условие 9.1.Работа на пречиствателното оборудване

При проверка на място извършена на 23.09.2015г. не са констатирани несъответствия. Експлоатират се разрешените пречиствателни съоръжения-един брой циклон-сепаратор от пневматичен транспорт, един брой циклон за пречистване на отпадъчните газове към денситометрична маса и 7 броя биофилтри към инсталацията за биологично разграждане по закрит способ. За всяко от пречиствателните съоръжения е определена и изготвена документация, съдържаща контролирани параметри, оптимални стойности, честота на мониторинг, вид на оборудването за мониторинг за всеки от контролираните параметри и необходимите резервни части за обезпечаване на работата на съоръжението.

Операторът прилага:

-Инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на всяко пречиствателно съоръжение;

-Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива. За периода 25.09.2014г. до 23.09.2015г. е представен Дневник със записи за контролираните параметри, ежемесечни доклади за съответствие до 23.09.2015г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 9.2.Емисии от точкови източници

„Инсталация за биологично разграждане по закрит способ”

При проверка на място извършена на 23.09.2015г. не са констатирани несъответствия. Технологичните и вентилационни газове се изпускат организирано през изпускащи устройства Комин 1 и Комин 2. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изпускащи устройства (комини) К1 и К2 е с честота на измерване веднъж на две години. Представени са протоколи от собствени периодични измервания за двете изпускащи устройства от 04.08.2015г. Представен в РИОСВ-Пловдив Доклад за резултатите от извършени собствени периодични измервания (СПИ) от 21.08.2015г.

Операторът прилага Инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представен Доклад за оценка на съответствието до 10.08.2015г.-не са констатирани несъответствия.

„Депо за неопасни отпадъци”

При проверка на място извършена на 23.09.2015г. не са констатирани несъответствия. Изградени са и се експлоатира само Клетка №1 и Газов кладенец №1. Собствените периодични измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изхода на Газов кладенец №1 са с честота на измерване веднъж месечно. За периода 25.09.2014г. до 23.09.2015г. са представени протоколи от СПИ за всеки месец. до 31.08.2015г. включително.

От проверка на място извършена на 23.09.2015г. е констатирано, че се извършва запръстяване в VI, X, X зони намиращи се в централната част на Клетка №1 и не е запълнен с отпадъци последния работен хоризонт на Клетка №1.

Условие 9.3.Неорганизирани емисии

За периода 25.09.2014г. до 23.09.2015г. не са констатирани несъответствия. Потенциалните източници на неорганизирани емисии от дейността на инсталациите се отделят от рампата за разтоварване, приемния бункер, биофилтрите, депото (от повърхността на всяка клетка до запълването им). За предотвратяване на неорганизираните емисии от повърхността на Клетка №1 е изградена оросителна система, която в момента на проверката работи във връзка с атмосферните условия (дъждовно време). В момента на проверката се извършва запръстяване в VI, X, X зони намиращи се в централната част на Клетка №1 и не е запълнен с отпадъци последния работен хоризонт на Клетка №1.Операторът прилага:

-Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии, установяване на причините и предприемане на мерки за ограничаването им;

-Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

За периода 25.09.2014г. до 23.09.2015г. са представени ежемесечни Доклади за съответствие до 31.08.2015г. включително-не са констатирани несъответствия.

Условие 9.4.Интензивно миришещи вещества

От проверка на място извършена на 23.09.2015г. не е констатирано наличие на неприятни миризми извън границите на производствената площадка, не са констатирани несъответствия. Отпадъчните газове от „Инсталация за биологично разграждане по закрит способ” се отвеждат за пречистване в 7 броя биофилтри.

Прилага се Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (включително употребата на дезодориращи средства). За периода 25.09.2014г. до 23.09.2015г. е представен Дневник за определяне разпространението на неприятни миризми по границата на производствената площадка с ежемесечни записи за 2014г. до 23.09.2015г.-не са постъпвали сигнали за разпространение на миризми извън границата на площадката в РИОСВ-Пловдив и на производствената площадката.

Условие 9.5.Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

За периода 25.09.2014г. до 23.09.2015г. няма данни за влошаване на качеството на атмосферния въздух в района на производствената площадка.

Условие 9.6.Собствен мониторинг

Изградени са и се експлоатира само Клетка №1 и Газов кладенец №1. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изхода на Газов кладенец №1 са с честота на измерване веднъж месечно. За периода 25.09.2014г. до 23.09.2015г. са представени са протоколи от СПИ до 31.08.2015г. включително. От проверка на място извършена на 23.09.2015г. е констатирано, че се извършва запръстяване в VI, X, X зони намиращи се в централната част на Клетка №1, не е запълнен с отпадъци последния работен хоризонт на Клетка №1.

За периода 25.09.2014г. до 23.09.2015г. не е изградена газоотвеждащата система.

Условие 10. Емисии в отпадъчните води:

Условие 10.1.Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1.Работа на пречиствателното оборудване

От проверка на място извършена на 24.09.2015г. не са констатирани несъответствия. Експлоатират се разрешените с условията на комплексното разрешително пречиствателни съоръжения-каломаслоуловител (за отпадъчни води от автомивката и навеса за обслужваща техника), два броя пясъкозадържателя (за поток излужващи течности), ПСБФВ за битово-фекални води и води от измиване на производствената площадка. За всяко от пречиствателните съоръжения е определена и изготвена документация съдържаща контролирани параметри, оптимални стойности, честота на мониторинг, вид на оборудването за мониторинг за всеки от контролираните параметри и необходимите резервни части за обезпечаване на работата на съоръжението.

Операторът прилага:

-Инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на всяко пречиствателно съоръжение;

-Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива.

За периода 27.09.2014г. до 24.09.2015г. са представени са ежемесечни Доклади със записи за оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените такива-до 31.08.2015г. включително-не са констатирани несъответствия.

За периода 27.09.2014г. до 24.09.2015г. не е извършен предвиденият в условията на комплексното разрешително мониторинг на смесен поток отпадъчни води, отпадъчни води след каломаслоуловите от автомивка и навеса за сметовозните машини и обслужващата техника (поток С), пречистени води от измиване на производствената площадка (поток В), пречистени битово-фекални води от административните и битовите сгради и дъждовни води зауствани в р. Сребра за III-то и IV-то тримесечие на 2014г. и за I-во, II-ро и III-то тримесечие на 2015г., поради липса на изтичане на смесен поток отпадъчни води. Представен е Дневник с ежемесечни записи до 24.09.2015г.

От извършени проверки на основание на Заповед №РД-821/2012г. и Заповед №РД-955/2013г. на МОСВ на 21.10.2014г. и на 23.08.2015г. (контролен мониторинг) не е констатирано изтичане на смесен поток отпадъчни води на изход на ПСБФВ, констатирано с Протоколи за проверка от 21.10.2014г. и 23.08.2015г. на РИОСВ-Пловдив и от проверка на място извършена на 24.09.2015г. Не са констатирани залпови изпускания на замърсяващи вещества в р.Сребра, вследствие на аварийни ситуации.

За „Депо за неопасни отпадъци”

Прилага се Инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническата и експлоатационна изправност на всички съоръжения към дренажната система за инфилтрат от тялото на депото. За периода 27.09.2014г. до 24.09.2015г. са представени са ежемесечни записи от проверки до 24.09.2015г.

За периода 27.09.2014г. до 24.09.2015г. е извършен предвиденият с условията на комплексното разрешително анализ на обема и състава на поток инфилтрирани отпадъчни води от клетка №1 и от резервоар №1 (от камери №1до №8), №10-1025/16.07.12г., резервоар №2 (от камери от №9 до №16). Представени са Протоколи от изпитване за второ шестмесечие на 2014г. и първо шестмесечие на 2015г.

Битово-фекални отпадъчни води

За периода 27.09.2014г. до 24.09.2015г. не е извършен предвиденият в условията на комплексното разрешително мониторинг на смесен поток отпадъчни води отпадъчни води след каломаслоуловите от автомивка и навеса за сметовозните машини и обслужващата техника (поток С), пречистени води от измиване на производствената площадка (поток В), пречистени битово-фекални води от административните и битовите сгради и дъждовни води зауствани в р. Сребра за III-то и IV-то тримесечие на 2014г. и за I-во, II-ро и III-то тримесечие на 2015г., поради липса на изтичане на смесен поток отпадъчни води.

От извършени проверки на основание на Заповед №РД-821/2012г. и Заповед №РД-955/2013г. на МОСВ на 21.10.2014г. и на 23.08.2015г. (контролен мониторинг) не е констатирано изтичане на смесен поток отпадъчни води на изход на ПСБФВ, констатирано с Протоколи за проверка от 21.10.2014г. и 23.08.2015г. на РИОСВ-Пловдив и от проверка на място извършена на 24.09.2015г.-не са констатирани залпови изпускания на замърсяващи вещества в р.Сребра вследствие на аварийни ситуации. Представен е Дневник с ежемесечни записи до 24.09.2015г.

Условие 10.3.Дъждовни води

За периода 27.09.2014г. до 24.09.2015г. не е извършен предвиденият в условията на комплексното разрешително мониторинг на дъждовни води, преди смесването им с пречистените производствени отпадъчни води за III-то и IV-то тримесечие на 2014г. и за I-во, II-ро и III-то тримесечие на 2015г., поради липса на водно количество в пункта за пробовземане. Представен е Дневник с ежемесечни записи до 24.09.2015г.

От извършени проверки на основание чл.151, ал.4 от Закона за водите и Заповед №РД-821/2012г. и Заповед №РД-935/2013г. на МОСВ, на 21.10.2014г., на 23.08.2015г. и от проверка на място извършена на 24.09.2015г не е констатирано заустване на дъждовни води в точката за мониторинг.

Представена е Инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, поставени в условията на комплексното разрешително, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

Условие 10.4.Документиране и докладване

За периода 27.09.2014г. до 24.09.2015г. не са констатирани несъответствия. Представен Дневник със записи до 24.09.2015г. за резултатите от анализите на обема и състава на инфилтрираните отпадъчни води от Клетка №1 за депониране на отпадъци.

Условие 11.Управление на отпадъците

###### Условие 11.1.Образуване на отпадъци

###### За периода 26.09.2014г. до 25.09.2015г. образуваните отпадъци от производствената дейност на площадката не се различават по вид (код и наименование) и разрешените количества разрешени с условията на комплексното разрешително. Представени са записи за всеки образуван отпадък до 31.08.2015г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 11.2.Събиране и приемане на отпадъците

„Инсталация за биологично разграждане по закрит способ”

От проверка на място извършена на 25.09.2015г. е констатирано, че операторът събира всички, образувани на площадката отпадъците, съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места. Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците от производствената дейност с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. За периода 26.09.2014г. до 25.09.2015г. са представени ежемесечни записи и доклади за оценка на съответствието до 25.09.2015г.

За периода 26.09.2014г. до 25.09.2015г. операторът приема на територията на площадката разрешените с условията на комплексното разрешително отпадъци с код и наименование, с цел тяхното предварително третиране (сепариране) и/или биологично разграждане по закрит способ и/или депониране. Представени са графици, писмени договори с притежателите на отпадъците, записи за количества приети отпадъци за 2014г и за периода 01.01.2015г. до 25.09.2015г.

За периода 26.09.2014г. до 25.09.2015г. са представени Справки за приетите отпадъци, кантарни бележки, отчетни книги за-Депо за депониране, Кантар-входящи отпадъци, за образуваните отпадъци от дейността на инсталацията. Измерването се извършва с електронна везна.

Представени са Доклади за основно охарактеризиране на отпадъците от сертифицирана от Българска служба по акредитация лаборатория.

За периода 26.09.2014г. до 25.09.2015г. не е правен отказ за приемане на отпадъци.

Условие 11.3.Временно съхраняване на отпадъците

От проверка на място извършена на 25.09.2015г. не са констатирани несъответствия. Площадките за временно съхранение на отпадъците отговарят на изискванията поставени с условията на комплексното разрешително. Временното съхраняване на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци.

Операторът прилага:

-Инструкция за поддръжка на площадките за временно съхраняване в съответствие с условията на разрешителното;

-Инструкция за оценка на временното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. За периода 26.09.2014г. до 25.09.2015г. са представени записи от проверки и Доклади с оценка на съответствието-до 31.08.2015г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 11.4.Транспортиране на отпадъците

За периода 26.09.2014г. до 25.09.2015г. не са констатирани несъответствия. Предавани са за транспортиране извън територията на площадката отпадъците образувани от дейността на инсталациите на фирми, за които са представени разрешения, регистрационни документи, лицензии, писмени договори, идентификационни документи.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. За периода 26.09.2014г. до 25.09.2015г. са представени записи от проверки и Доклади с оценка на съответствието до 31.08.2015г.-не е извършвано предаване на отпадъци.

Условие 11.5.Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци

За периода 26.09.2014г. до 25.09.2015г. не са констатирани несъответствия. Предварително са третирани (сепарирани) в Инсталация за сепариране, отпадъците разрешени с условията на комплексното разрешително. При сепарирането са отделени оползотворими компоненти-хартия и картон, пластмаси, метали, стъкло и биоразградима фракция, подлежаща на биологично разграждане по закрит способ.

За периода 26.09.2014г. до 25.09.2015г. е извършено биологично разграждане по закрит способ в „Инсталацията за биологично разграждане по закрит способ”, на отпадъци с код и наименование разрешени с условията на комплексното разрешително.

Операторът прилага Инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на комплексното разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За периода 26.09.2014г. до 25.09.2015г. са представени ежемесечни записи от проверки и Доклади с оценка на съответствието до 31.08.2015г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 11.6.Обезвреждане на отпадъците

За периода 26.09.2014г. до 25.09.2015г. е извършено депониране в Клетка №1 към „Депо за неопасни отпадъци”, на отпадъците разрешени с условията на комплексното разрешително, съобразно установените правила и експлоатационните изисквания, определени с План за експлоатация, който представлява неразделна част от проекта на технологията за депониране и от комплексното разрешително.

Операторът прилага Инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За периода 26.09.2014г. до 25.09.2015г. са представени записи от проверки и Доклади с оценка на съответствието до 31.08.2015г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 11.7.Контрол и измерване на отпадъците

За периода 26.09.2014г. до 25.09.2015г. не са констатирани несъответствия.

Операторът прилага:

-Инструкция за измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение;

-Инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. За периода 26.09.2014г. до 25.09.2015г. са представени ежемесечни записи за извършени проверки и Доклади за оценка на съответствието до 31.08.2015г.; Отчетни книги със записи, кантарни бележки за всеки ден, справки за проведени измервания.

За периода 26.09.2014г. до 25.09.2015г. е осъществяван предвиденият с условията на комплексното разрешително мониторинг на състоянието на тялото на „Депо за неопасни отпадъци”. Представена е информация за площта, заета от отпадъците, обем и състав на отпадъците, технология на депониране, продължителност на експлоатация и свободен капацитет на депото.

Условие 11.8.Анализи на отпадъците

За периода 26.09.2014г. до 25.09.2015г. не са констатирани несъответствия. Представени са Доклади за съответствие от 30.01.2011г. за установяване на съответствието на получените резултати от основното охарактеризиране, Протокол №4300/14.02.2011г. на акредитирана лаборатория от Българска служба за акредитация.

Условие 11.9.Документиране и докладване

За периода 26.09.2014г. до 25.09.2015г. не са констатирани несъответствия. Представени са Отчетни книги със записи до 25.09.2015г. за всеки конкретен отпадък разрешен да се образува от производствената дейност с условията на комплексното разрешително. Представени са в ИАОС, гр.София в срок до 10.03.2015г. Годишни отчети за образуваните отпадъци за 2014г. Информацията и резултатите от извършените анализи на отпадъците изискана се документират и са представени при извършване на проверката. Представени са и се съхраняват на площадката Доклади за оценка на съответствието до 31.08.2015г.

Представени са като част от ГДОС за 2014г.-Данни от мониторинга на състоянието на тялото на „Депо за неопасни отпадъци”, с.Шишманци, видовете и количествата отпадъци, приети, временно съхранявани, предварително третирани, оползотворени и обезвредени на площадката.

Условие № 12-Шум

Не са констатирани несъответствия. Операторът е извършил собствени периодични измервания на нивата на шум, излъчван в околната среда в срока определен в Условие №12. Представен е Протокол от изпитване 29.05.2014г.

Операторът прилага Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Изготвен е Доклад №3/10.06.2014г. за оценка на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива.

Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

За периода 26.09.2014г. до 25.09.2015г. не са констатирани несъответствия, не са възниквали течове от тръбопроводи и оборудване на открито.

Операторът прилага Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. За периода 26.09.2014г. до 25.09.2015г. са представени ежемесечни Доклади за оценка на съответствието до 31.08.2015г.

За периода 26.09.2014г. до 25.09.2015г. не са възниквали разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). Осигурени са и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.

Операторът прилага Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци. Не са възниквали разливи на вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води. За периода 26.09.2014г. до 25.09.2015г. са представени ежемесечни Доклади за оценка на съответствието до 31.08.2015г.

Собствен мониторинг на подземни води-Изградени са четири броя наблюдателни сондажни кладенеца за мониторинг на подземни води за „Депо за неопасни отпадъци”. За периода 26.09.2014г. до 25.09.2015г. е извършен предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг с честота два пъти в годината и по посочените показатели. Представени са протоколи за второ шестмесечие на 2014г. и за първо шестмесечие за 2015г.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. За периода 26.09.2014г. до 25.09.2015г. са представени два броя Доклади за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води-не са констатирани несъответствия.

Представен е Дневник за данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива. За периода 26.09.2014г. до 25.09.2015г. не са възниквали разливи или изливания на производствената площадка.

Условие №14.Предотвратяване и действия при аварии

За периода 26.09.2014г. до 25.09.2015г. са представени: актуализиран Авариен план от 05.02.2015г. утвърден от Кмета на Община Пловдив; Схема на оповестяване; Списък на налична техника на площадката; Заповед от 05.02.2015г. за изграждане на група за защита при бедствия на пребиваващите в завода; Щатно-длъжностен списък постоянната комисия и аварийната група, Списък на противопожарните уреди по участъци, Протоколи за проведени практически занятия при действие на личния състав за гасене на пожар и ликвидиране на аварии в района на завода по цехове и участъци, от 23.07.2014г. и 10.06.2015г.; протоколи от проверка на пожарогасители-техническо обслужване, презареждане и/или хидростатично изпитване от 27.03.2015г., 03.09.2015г. и 04.09.2015г.

За периода 26.09.2014г. до 23.09.2015г. представена информация за възникнал пожар на 03.06.2015г. в Клетка №1. Извършена проверка от РИОСВ-Пловдив на 04.06.2015г. и дадени предписания. С писмо от 08.06.2015г. е информирана РИОСВ-Пловдив за потушаване на пожара и предприети коригиращи мерки-оросяване на депото и зелените площи около него, запръстяване на засегнатия участък, оформяне на откосите. Представен Протокол от 03.06.2015г. за възникналия пожар на 03.06.2015г. и предприетите коригиращи мерки.

За периода 26.09.2014г. до 23.09.2015г. не са възниквали аварийни ситуации с изпускане в канализацията на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, включително от гасене на пожар.

Условие №15.Преходни и анормални режими на работа

За периода 26.09.2014г. до 23.09.2015г. не са възниквали преходни и анормални режими на работа. Представен План за собствен мониторинг при анормални режими. Представен Дневник със записи до 23.09.2015г. за параметрите на биофилтрите.

Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

За периода 26.09.2014г. до 23.09.2015г. не е вземано решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях, поради което не е извършвана актуализация на План за закриване на дейностите на площадката или част от тях и на План за временно прекратяване на дейностите на площадката или част от тях.

При проверката извършена на 25.09.2015г. е представена „Собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети за Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ, с.Шишманци“ от юли 2014г. Представените превантивни и оздравителни мерки са остойностени. За периода 26.09.2014г. до 23.09.2015г. не са възниквали случаи на непосредствена заплаха от екологични щети и случаи на причинени екологични щети.

Констатациите от проверката извършена в периода 23.09.2015г. до 25.09.2015г. са, че операторът Община Пловдив изпълнява поставените условията и заложените срокове в комплексно разрешително №380-Н0/2009г. за „Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ”, с местоположение с.Шишманци.