ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

„Карбол” ЕООД, с.Красново, стопански двор

На основание План за контролната дейност за 2013 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите е извършена проверка на 23.01.2013 г на „Карбол” ЕООД, с.Красново, община Хисаря

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

II. Проверени инсталации:

Основната дейност на „Карбол” ЕООД е производство на дървени въглища.
В момента на проверката работят две инсталации № 1 и № 2 за производство на дървени въглища с периодично действие.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

1. Компонент “ Въздух”

На площадката е монтирана трета инсталация за производство на дървени въглища, която по данни на г-н Витков е доставена преди няколко дни и към момента се извършват дейности с настройка на инсталацията и технологичния процес.Към момента на проверката не са правени собствени периодични измервания на инсталация

№1 и № 3, поради нестабилния режим на работа на новото съоръжение и закъсняла доставка.

Изпускащото устройство на инсталация № 3 е оборудвано с пробовземна точка в съответствие с изискванията на чл.11 и чл.12 от Наредба №6/ДВ.бр.31/99 г./

По данни на присъстващ при проверката представител на обекта измервания на вредностите по смисъла на глава V от Наредба № 6 и в изпълнение на предписание на РИОСВ-Пловдив е планувано след достигане на устойчиви параметри на изпусканите прахо-газови потоци и при приключване на настройка на инсталацията.

2. Фактор „ОХВ и управление на риска”

При проверката се констатира, че за едно зареждане на инсталация за производство на дървени въглища се получават приблизително около 1,5 тона дървени въглища.

При проверката „Карбол”ЕООД не представи регистрационен номер от извършена регистрация в Европейската агенция по химикали, от което следва, че не е изпълнил задължението за регистрация в Европейската агенция по химикали на дървени въглища с ЕС № 240-383 -3, съгласно изискванията на чл.6(1), дял II на Регламент 1907/ 2006 г.на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката и ограничаването на химикали /REACH /

Регистрацията се състои в подаване на регистрационно досие в Европейската агенция по химикали , Хелзинки от всеки производител и вносител, който произвежда / внася химично вещество( в самостоятелен вид, в смеси и в изделия ) в количества над 1 тон на година, като това се удостоверява с представяне на регистрационен номер, издаден на производителя от Европейската комисия по химикали.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници

При проверката, извършена на 23.01.2013 г., са дадени следните предписания:

1. Да се предприемат действия за подаване на регистрационно досие в Европейската агенция по химикали , Хелзинки за дървени въглища от „Карбол”ЕООД. Срокът за изпълнение е 15.02.2013 г.

2. Да се представят в РИОСВ-Пловдив документи, удостоверяващи месечното производство на дървени въглища през 2012 г.Срок за изпълнение 30.01.2013 г.

3.Да се представи в РИОСВ –Пловдив копие от удостоверение за въвеждане в експлоатация на цех за производство на дървени въглища ,собственост на „Карбол”ЕООД. Срок за изпълнение:30.01.2012 г.

Отговорен за изпълнение на предписанията е Управителят на „Карбол”ЕООД

V. Съответствие, последващ контрол

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и връчена покана за съставяне на АУАН За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.