ДОКЛАД

За извършена комплексна планова проверка на „Нел-ка” ООД

с.Тополово, общ.Асеновград

На основание План за контролната дейност за 2013 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-93/22.04.1013 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна проверка на 08.05.2013 г.  на „Нел-ка” ООД, с.Тополово, общ.Асеновград, област Пловдив

- Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

II. Проверени инсталации:

Основната дейност на „Нел-ка” ООД е млекопреработка. Производственият обект е разположен в с.Тополово, общ.Асеновград, Стопански двор

- Утаители, мазниноуловител, септична яма;

- Складове и места за временно съхранение на производствени и опасни отпадъци и опасни химични вещества;

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- Компонент „Води”

Водоснабдяването с вода за производствени нужди е от селски водопровод на с.тополово.в обекта работят 10 човека. От дейността се формират битови и производствени води (от измиване на технологичното оборудване). За пречистване на водите са изградени два утаителя, мазниноуловител и за битовите води септична яма. Отпадъчните води се заустват в дере в местност Кюмюнджу дере. Дружеството не представя Разрешение за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води.

- Фактор „Отпадъци”

За формираните от дейността на дружеството отпадъци не се представят работни листове за класификация на отпадъците, съгласно Наредба №3/2004 г. за класификация на отпадъците и отчетни книги за образувани отпадъци, съгласно Наредба №2/2013 г. за реда и образците, по които се представя информация за дейностите по отпадъци.

- Обособени са места за временното съхранение на отпадъците, които не са обозначени със съответния код и наименование;

- Представен е договор със земеделски производител от село Тополово за предаване и приемане на суроватка.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници

При проверката е дадено следното предписание:

- Да се представят в РИОСВ-Пловдив работни листове за класификация на отпадъците, формирани от дейността на дружеството, съгласно чл.3 от ЗУО и Наредба №3/2004 г. и отчетни книги за образувани отпадъци, съгласно Наредба №2/2013 г.

Срок за изпълнение: 22.05.2013 г.

2. Да се обозначат със съответния код и наименование местата за разделно събиране на отпадъците.

Срок за изпълнение: 31.05.2013 г.

- Да се представи в РИОСВ-Пловдив, разрешително за заустване на отпадъчни води във воден обект – дере.

Срок за изпълнение: 31.05.2013 г.

- При условие, че дружеството не притежава разрешение по т.3, да се открие процедура в Басейнова Дирекция ИБР – Пловдив за издаване на същото.

Отговорни за изпълнение на предписанията са управителите на „Нел-ка” ООД

V. Съответствие, последващ контрол

При проверката от страна на РИОСВ-Пловдив присъстваха инж.Ангелина Ангелова – старши експерт УПООУОХВ и инж.Величка Иванова Хаджитодорова – главен експерт КРЗОВ и от страна на дружеството присъстваха г-жа Каменка Пантелеева Каменска - управител и Нели Янкова Димитрова – управител. Съставен е констативен протокол КП-1736/08.05.2013 г., за изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.