ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

в „Магазин Практикер Пловдив“, гр. Пловдив, бул. „Кукленско шосе“№9

На основание План за контролната дейност за 2017 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД-15/31.01.2017 г. и Заповед № РД-256/30.10.2017 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна проверка на 07.11.2017 г. в „Магазин Практикер Пловдив“, гр. Пловдив, бул. „Кукленско шосе“№9

Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, Законът за чистотата на атмосферния въздух, Наредба № 1/2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, Наредба за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти, Закон за защита от вредно въздействие на опасни химични вещества и смеси и подзаконови нормативни документи

II. Проверени инсталации:

- Участък продажба на бои, лакове и авторепаратурни продукти:

- Участък продажба на разтворители:

- Климатични инсталации:

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- По компонент „Атмосферен въздух“:

За отопление и климатизация на територията на обекта се експлоатират общо  7 броя климатични инсталации, всички  работещи с фреон R410A.

Дружеството е представило пред РИОСВ – Пловдив на 02.02.2017г, информация  за 2016 по Приложение №6 към чл. 11 и чл. 36 от Наредбата за установяване на мерките по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой и Наредбата за установяване на мерките по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове .

При проверката  са представени досиета на климатичните инсталации, изготвени в съответствие с формата по приложение №3, ал. 1 от Наредба №1 (ДВ бр.20 от 2017г. Досиетата се водят редовно, като в тях са отразени проверки за херметичност, извършени от сервизна фирма „Профи Клима“ ЕООД, притежаваща сертификат за правоспособност.

Климатичните инсталации  са етикетирани съгласно изискванията на чл. 12 от  Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета.

- Опасни химични вещества и смеси и управление на риска.

На обекта се предлагат химични вещества и смеси под формата на готови продукти, в оригинални затворени опаковки (бои, лакове, авторепаратурни продукти, разтворители и разредители). Същите се доставят от производители и/или вносители (дистрибутори), които са на територията на Р.България. Наличните количества в обекта са около 3 тона. Количествата са по-малки от 2% от съответния праг за минимално количество по приложение 3, към чл. 103, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда. Информационните листове се съхраняват в електронен формат

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници.

Не са установени  несъответствия с нормативната база.