ДОКЛАД

ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

„ЕТЕРИКО” ООД, с. Сърнегор, Община Брезово

На основание План за контролната дейност за 2013 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите е извършена проверка на 16.05.2013г. на Розоварна инсталация, собственост на „Етерико” ООД, с. Сърнегор, община Брезово

- Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

II. Проверени инсталации:

Дейността на „Етерико” ООД е свързана с производство на розово масло. Розоварната  е разположена в с. Сърнегор, Община Брезово.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- Компонент “ Въздух”

За нуждите на производствения процес на територията на розоварната се експлоатира котелна централа с един котел, тип ПКН-4, работещ на дизелово гориво. Изпускащото устройство към котела е източник на емисии  в атмосферния въздух, по смисъла на Закона за чистотата на атмосферния въздух(ДВ, бр.45/96г). Натоварването на топлоенергийното съоръжение, във връзка със стартирала на 09.05.13г. розова кампания е около 9-12ч. на денонощие. Изпускащото устройства е оборудвано с пробовземна точка, отговарящи на изискванията поставени в чл. 11 и 12 от Наредба № 6/99 г. (ДВ бр. 31/99 г.).

От страна на оператора на 13.05.2013г. са  проведени собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух по смисъла на Глава V от Наредба № 6/99 г. (ДВ бр. 31/99 г.). Измерванията са проведени от РЛ-Пловдив и предстои оформяне на резултатите в протоколи.

- Компонент  „Води”

От дейността на дружеството се формират битови и производствени отпадъчни води. Битовите отпадъчни води се събират в безотточен резервоар, и се извозват за пречистване в Пречиствателна станция на „Българска роза“ АД - гр.Карлово. Производствените води - отработени розови джибри и условно чисти се събират в резервоар, изграден от камък и бетон. Няма заустване на отпадъчни води в река „Дълбокото дере“. Констатира се локално замърсяване в резултат на теч от стената на резервоара. Във връзка с издадена Заповед №РД-88/03.06.2009г. на Директора на РИОСВ – Пловдив за недопускане заустване на отпадъчни води в река  „Дълбокото дере“, от страна на оператора е реализиран проект за поливен водопровод за отвеждане на отпадъчните води от събирателния резервоар на земеделски терен, собственост на дружеството. На терена, отстоящ на разстояние 1,5 км. от розоварната са оформени три броя земно-насипни канали за събиране на отпадъчните води. При проверката не се констатира преливане на каналите.

- Фактор „ОХВ и управление на риска”

Дружеството съхранява и употребява дизелово гориво в цистерна с вместимост

15 m3 и в резервоар, разположен в котелна централа с вместимост 8 m3.  При проверката не се представи информационен лист за безопасност за използваното гориво, изготвени съгласно Регламент 453/2010 г.

- Фактор „отпадъци”

За формираните от дейността  отпадъци, дружеството притежава работни листове за класификация на отпадъци, утвърдени от РИОСВ-Пловдив, през 2009г., както и утвърдена фирмена програма за управление на дейности с отпадъци със срок на действие до 2014г., издадена по реда на Закона за управление на отпадъците/ДВ, бр.53/2012г./.

Обособени са места за разделно събиране и временно съхранение на отпадъците, но липсват съдове и табели с  наименование  съответния код  на отпадъка.

Към момента на проверката не са представени писмени договори с лица, притежаващи необходимите разрешителни документи, относно предаването на формираните в обекта отпадъци.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници

При проверката, извършена на 16.05.2013 г., са дадени следните предписания:

- Да се представи пред РИОСВ-Пловдив доклад с резултати от проведени собствени периодични измервания, изготвен съгл. Чл.39,ал.2 от Наредба №6.

Срок за изпълнение: 30.06.2013г..

- Да се представи пред РИОСВ-Пловдив информационен лист за безопасност на дизелово гориво

Срок за изпълнение: 30.06.2013г..

- Да се представят договори за предаване и обезвреждане на отпадъците, формирани в обекта с фирми притежаващи разрешителен документ по чл.39 от ЗУО

Срок за изпълнение: 30.06.2013г..

- Да се поставят съдове за съхранение на формираните от дейността отпадъци, обозначени със съответния код и наименование от Наредба №3/2004, като РИОСВ-Пловдив се уведоми писмено.

Срок за изпълнение: 30.06.2013г..

- Да се предприемат действия за спиране на теча от стената на събирателния резервоар.

Срок за изпълнение: 30.06.2013г..

- Да се изгради дига към терените, граничещи с имота, в които е изградена поливната система за отпадъчни води с оглед недопускане на преливане в съседни терени.

Срок за изпълнение: 30.05.2013г..

Отговорен за изпълнение на предписанията е  Упълномощен представител на „Етерико” ООД .

V. Съответствие, последващ контрол

За констатираните несъответствия  са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За контрол по изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и / или по документи.