Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект: „Koнсервен цех” в град Раковски, област Пловдив

### Стопанисван от: ”Евроконсерв“ ЕООД

Дата на извършване на проверката: 18.09.2018 г.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води /отпадъчни/

- Въздух

- Отпадъци

- Опасни химични вещества и смеси

Основание на проверката: Заповед № РД - 236/12.09.2018 год. на Директора на РИОСВ- Пловдив

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда: Закона за водите и Закон за чистотата на атмосферния въздух, ЗУО, Закон защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и подзаконовите нормативни уредби.

2.Проверено е „Консервен цех”

3. Документи, касаещи опазване на водите и въздуха.

Констативна част:

Основна дейност на обекта е производство на майонеза, кетчуп и доматено пюре от доматен концентрат.  В момента на проверката не се извършва производствена дейност.

4.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

4.1. Компонент  „Води“ – На обекта се формират  производствени и битово-фекални отпадъчни води, които се събират във водоплътен безотточен резервоар. Поради намаления капацитет на работа през последните няколко години не е извършвано почистване и извозване до ГПСОВ.

4.2.Компонент “Въздух“ –За нуждите на производствения процес в обекта се използват слънчеви панели и електрическо котле за подгряване на вода. За готовата продукция е приспособена плюсова камера с фреон R410 A с количество под 3 kg.

4.3 Фактор на въздействие“Химични вещества и управление на риска“ – Използваните химични вещества и смеси, които се съхраняват на обекта  са под тон.

4.4. Фактор „Отпадъци“ – На площадката се генерират отпадъци, за които дружеството не е извършило класификация на отпадъците и няма утвърдени работни листове за класификация на отпадъците по прил. № 5, към. чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 2014 год. за класификация на отпадъците.

„Евроконсерв“ ЕООД пуска на пазара опакована стока, след употребата на която се образуват масово разпространени отпадъци от опаковки, за което дължи заплащане на продуктова такса.

В момента на проверката не е представен договор с организация по оползотворяване или ПУДООС, както и месечни справки –декларации, съгласно приложение № 15 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса и първични счетоводни документи за заплащането на продуктова такса.

5.Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници, както следва:

5.1. Да се представят за утвърждаване от Директора на РИОСВ- Пловдив работни листове за класификация на отпадъците, съгл. прил. № 5, към. чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 2014 год. за класификация на отпадъците. Срок за изпълнение: 18.10.2018 г.

5.2. Да се представят в РИОСВ-Пловдив копие на следните документи: Договор с организация по оползотворяване; месечни справки декларации, съгл. прил. 15 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, както и и първични счетоводни документи за заплащането на продуктова такса.

Срок: 26.09.2018 год.

Отговорен за изпълнение на предписанията е управителя на дружеството.

Предписание 5.1. не е изпълнено в срок.

Утвърдил:

Доц. Стефан Шилев,

Директор на  РИОСВ – Пловдив