# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерство на околната среда и водите

# Регионална инспекция по околна среда и водите - Пловдив

# ДОКЛАД

за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №489-Н0/2014г. и Комплексно разрешително №489-Н0/2014г., актуализирано с Решение №489-Н0-И0-А1/2016г. на “ИПО” ООД, гр.София, площадка гр.Карлово

В периода от 19.10.2016г. до 21.10.2016г. във връзка с прилагането на разпоредбите на чл.120 ал.5, чл.148 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ бр.91/2002г., доп. ДВ бр.81/2016г.), Заповед №РД-230 от 14.10.2016г. на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ “План за контролната дейност на инспекцията за 2016г.”, екип от експерти при РИОСВ-Пловдив извършиха планова проверка по документи и на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №489-Н0/2014г. и Комплексно разрешително №489-Н0/2014г., актуализирано с Решение №489-Н0-И0-А1/2016г. на “ИПО” ООД,  гр.София, площадка гр.Карлово.

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване изискванията на поставените условия и срокове в Комплексно разрешително №489-Н0/2014г. и Комплексно разрешително №489-Н0/2014г., актуализирано с Решение №489-Н0-И0-А1/2016г., както и законовите задължения на притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

# II.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

Във връзка с чл.154а от ЗООС през януари 2016г. е извършена “Оценка на риска за околната среда от дейността на “ИПО” ООД,  гр.София, площадка гр.Карлово с издадено Комплексно разрешително №489-Н0/2014г. Окончателното определяне на риска на обекта е “СРЕДЕН” и проверките се извършват на две години. Поради тази причина инсталацията е включена в “Плана за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през 2016г.”

Издаденото Комплексно разрешително №489-Н0/2014г. на “ИПО” ООД, гр.София, площадка гр.Карлово през 2016г. е актуализирано с Решение №489-Н0-И0-А1/2016г. на Изпълнителния директор на ИАОС-София, което влиза в сила на 19.08.2016г.

Във връзка с горното извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща два периода - от 29.11.2014г. до 18.08.2016г. и от 19.08.2016г. до 21.10.2016г.

# ІІ.1.Инсталациите, които са проверени са както следва:

# По Комплексно разрешително №489-Н0/2014г.

Инсталация, която попада в обхвата на точка 2.4. и 2.5 а) от Приложение 4 към ЗООС:

1.Инсталация за топене, включително леене на черни и цветни метали, включваща следните дейности:

-Топене на цветни метали (включително отпадъци от цветни метали) - т.2.5а от Приложение 4 към ЗООС “Инсталации за производство на необработени метали, различни от изброените в т.2.2, 2.3 и 2.4, от руди, обогатени продукти или отпадъци от метали чрез металургични, химични или електролитни процеси”;

-Леярна за черни метали (с производствен капацитет над 20 т. за денонощие)-т. 2.4. от Приложение 4 към ЗООС “Леярни за черни метали с производствен капацитет над 20 т за денонощие”.

Инсталации/дейности, непопадащи в обхвата на Приложение №4 към ЗООС

1. Топене на отпадъци от черни метали (с капацитет под 2,5 т/час);

2. Леярна за цветни метали (с производствен капацитет под 20 т. за денонощие);

3. Котелна инсталация с номинална топлинна мощност 1,1 MW, включваща:

-Водогреен котел 1-0,4 MW;

-Водогреен котел 2-0,3 MW;

# -Водогреен котел 3-0,4 MW.

# По Комплексно разрешително №489-Н0/2014г., актуализирано с Решение №489-Н0-И0-А1/2016г.

Инсталация, която попада в обхвата на точка 2.4 и 2.5 „а“ от Приложение № 4 към ЗООС:

1.Инсталация за топене, включително леене на черни и цветни метали, включваща следните дейности:

-Топене на цветни метали (включително отпадъци от цветни метали) - т. 2.5 а) от Приложение 4 към ЗООС “Инсталации за производство на необработени метали, различни от изброените в т.2.2, 2.3 и 2.4, от руди, обогатени продукти или отпадъци от метали чрез металургични, химични или електролитни процеси”;

-Леярна за черни метали (с производствен капацитет над 20 т. за денонощие) - т. 2.4. от Приложение 4 към ЗООС “Леярни за черни метали с производствен капацитет над 20 т за денонощие”

Инсталации/дейности, непопадащи в обхвата на Приложение №4 към ЗООС

1. Топене на отпадъци от черни метали (с капацитет под 2,5 т/час);

2. Леярна за цветни метали (с производствен капацитет под 20 т. за денонощие);

преди писмено потвърждение от РИОСВ за изпълнението на Условие 3.4:

3. Котелна инсталация с номинална топлинна мощност 1,1 MW, включваща:

-  Водогреен котел 1 - 0,4 MW;

-  Водогреен котел 2 - 0,3 MW;

-  Водогреен котел 3 - 0,4 MW.

След писмено потвърждение от РИОСВ за изпълнението на Условие 3.4:

3. Котелна инсталация с номинална топлинна мощност 1,5 MW, включваща:

-  Водогреен котел 1 - 0,4 MW;

-  Водогреен котел 2 - 0,3 MW;

-  Водогреен котел 3 - 0,4 MW;

# -  Водогреен котел 4 - 0,4 MW.

ІІ.2.Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща два периода - от 29.11.2014г. до 18.08.2016г. и от 19.08.2016г. до 21.10.2016г. във връзка със следните условия:

- Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешително;

- Условие №3.Обхват;

- Условие №4.Капацитет на инсталациите;

- Условие №5.Управление на околната среда;

- Условие №6.Тълкуване;

- Условие №7.Уведомяване;

- Условие №8.Използване на ресурси;

- Условие №9.Емисии в атмосферата;

- Условие №10.Емисии на отпадъчни води;

- Условие №11.Управление на отпадъците;

- Условие №12.Шум;

- Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

- Условие №14.Предотвратяване и действия при аварии;

- Условие №15.Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други);

- Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

# III.Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешително

Не е извършвана промяна на инсталациите в обхвата на Приложение №4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) посочени в условието и не са констатирани несъответствия.

Условие №3.Обхват

Не е извършвана промяна на границите на производствената площадка и не са констатирани несъответствия. Представена е информация изискана с условията на комплексното разрешително.

# Условие №4.Капацитет на инсталациите

# Не е констатирано превишение на капацитета на инсталациите, разрешен с условията на комплексното разрешително.

Условие №5.Управление на околната среда

Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС). Представени са:

-Списък на всички инструкции изискани с условията на комплексното разрешително;

-Списък на нормативни актове, отнасящи се до работата на инсталациите актуален към месец октомври 2016г.

# Условие №6.Тълкуване

# За проверявания период не са констатирани несъответствия.

# Условие №7.Уведомяване

Операторът е представил:

-В РИОСВ-Пловдив и БДИБР-Пловдив информация за провеждания мониторинг в частта „Води”, определен с условията на комплексното разрешително;

За проверявания период не са регистрирани аварийни или други замърсявания, не е съществувала непосредствена заплаха за екологични щети и не са настъпвали екологични щети.

# Условие №8.Използване на ресурси

Условие 8.1.Използване на вода

Ползването на вода за производствени нужди (включително за охлаждане) се осъществява от градската водопроводна мрежа на гр.Карлово, съгласно сключен Договор с “ВиК” ЕООД, гр.Пловдив. Представени са записи за употребените количества вода за производствени нужди. Не са констатирани превишения на разрешените с условията на комплексното разрешително количества вода за производствени нужди.

Операторът прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на колерганг, който е основен консуматор на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2., която попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

Представени са записи за поддръжка на технологичното оборудване - не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Представени са записи за извършени проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа - не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане) изразени като: годишнa консумация на вода за производствени нужди (включително охлаждане) за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение №4 на ЗООС и стойност на годишна норма за ефективност при употреба на производствена вода (включително охлаждане) за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение №4 на ЗООС и Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане) с определените с условията на комплексното разрешително. Представени са ежемесечни записи за изразходваното количество вода за производствени нужди (включително охлаждане).

Условие 8.2.Енергия

Операторът е изготвил и прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на топилните пещи към Линия за Топене на цветни метали, основен консуматор на електроенергия на площадката. Представени са записи за поддръжка на технологичното оборудване на всички пещи.

-Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия, за производствени нужди, изразени като: стойност на годишна норма за ефективност при употреба на електроенергия за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС и  годишнa консумация на електроенергия за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС, и Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електроенергия с определените такива с условията на комплексното разрешително, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им.

Представени са ежемесечни записи с оценка на съответствието за употребените количества електроенергия за производствени нужди. Не са констатирани несъответствия.

Операторът е изготвил и прилага:

-Инструкция, осигуряващи измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива за инсталациите разрешени с условията на комплексното разрешително, изразени като стойност на годишна норма за ефективност при употребата на суровини, спомагателните материали и горива за инсталацията по Условие 2., която попада в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС и Инструкция за оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на суровини, спомагателни материали и горива с определените такива в комплексното разрешително, в това число установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени са ежемесечни  записи с оценка на съответствието за изразходваните количества суровини, спомагателни материали и горива. Не са констатирани несъответствия.

За проверявания период са представени информационни листове за безопасност за всички химични вещества и смеси, изготвени съгласно Регламент (ЕО) №1272/2008г., приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006г. (REACH), изменено с Регламент №453/2010г.

Прилагат се:

-Инструкция за поддръжка на резервоарите, разрешени с условията на комплексното разрешително. Представени са: Ревизионна книга за резервоар за пропан-бутан; Ревизионен акт за пълен технически преглед от ИДТН, гр.Пловдив за резервоар за пропан-бутан; Записи от извършени проверки на резервоар за нафта и водно стъкло. Не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали към инсталацията, определена с Условие 2, с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи от извършени проверки на съоръжения и площадки за съхранение на суровини и спомагателни материали. Не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за установяване и отстраняване на течове от резервоари или обваловки за течни спомагателни материали разрешени с условията на комплексното разрешително. За проверявания период са представени записи от извършени проверки. Не са констатирани несъответствия.

Условие № 9.Емисии в атмосферата

Условие 9.1.Работа на пречиствателното оборудване

На производствената площадка се експлоатират следните пречиствателни съоръжения, за емисии в атмосферата:

-Воден скрубер към изпускащо устройство № K1 за пречистване на отпадъчните газове от следните топилни пещи: 1 брой тигелна индукционна пещ ПИ1-160; 1 бр. тигелна индукционна пещ ПИ1-250; 1 бр. тигелна индукционна пещ ПИ1-630; 1 бр. тигелна индукционна пещ ПИ1-600; 1 бр. тигелна индукционна пещ ПИ1-1600; 1 бр. тигелна индукционна пещ ПИ1-2500;

-Утаечен циклон и Воден скрубер към изпускащо устройство № К2 за пречистване на отпадъчните газове от Колерганг за подготовка на леярска смес;

-Утаечен циклон и Воден скрубер към изпускащо устройство № К4 за пречистване на отпадъчните газове от Дробометна машина за почистване на детайли от черни метали;

-Утаечен циклон и Воден скрубер към изпускащо устройство № К5 за пречистване на отпадъчните газове от Дробометна машина за почистване на детайли от черни метали.

Определени са технологичните параметри и техните стойности, чието контролиране осигурява оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения.

Операторът е изготвил и прилага Инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения разрешени с условията на комплексното разрешително. Представени са ежедневни записи на контролираните показатели за всяко пречиствателно съоръжение. Не са констатирани несъответствия.

Условие 9.2.Емисии от точкови източници

Отпадъчните газове се изпускат организирано през 11 броя изпускащи устройства (комини). Представени са протоколи от изпитване от месец юли 2016г. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж на две години. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория.

Операторът е изготвил и прилага Инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното норми за допустими емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представен е запис с оценка на съответствието на измерените стойности от месец юли 2016г. Не са констатирани превишения на максималните дебити на отпадъчните газове изпускани в атмосферния въздух и на емисионните норми разрешени с условията на комплексното разрешително.

Изпускащо устройство К11 с източник на отпадъчни газове от аварийна аспирация към цех Леярен е разрешен да се използва в случай на аварийна ситуация, при пробив на пропан-бутан и загазяване на производственото хале при Участъка за леене на цветни метали. За проверявания период не е възниквала аварийна ситуация и не се е налагало експлоатацията му.

Условие 9.3.Неорганизирани емисии

Операторът е изготвил и прилага:

-Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им и Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи от извършени проверки и оценка на съответствието. Не са констатирани несъответствия.

Условие 9.4.Интензивно миришещи вещества

Операторът е изготвил и прилага Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества. Представени са записи от извършени проверка и оценка на съответствието. Не са констатирани несъответствия.

От проверка на място не е констатирано разпространение на неприятни миризми на производствената площадка и не са постъпвали оплаквания за разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадка.

Условие 9.5.Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух (КАВ)

За проверявания период измерените показатели са в съответствие с поставените емисионни норми с условията на комплексното разрешително.

Условие 9.6.Собствен мониторинг

Извършва се определеният с условията на комплексното разрешително мониторинг на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух с честота на измерване веднъж на две години. Представен е в РИОСВ-Пловдив Доклад за резултатите от извършени собствени периодични измервания (СПИ) за 2016г.

Условие № 10.Емисии на отпадъчни води

Условие 10.1.Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1.Работа на пречиствателните съоръжения

Операторът е определил технологичните параметри и техните стойности, чието контролиране осигурява оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение-каломаслоуловител.

Изготвени са Инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение и Инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива с условията на комплексното разрешително. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Представени са записи от извършени проверки (веднъж на тримесечие). Не са констатирани несъответствия.

Условие 10.1.2.Емисионни норми-индивидуални емисионни ограничения

Операторът зауства смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни води) в градската канализационна система на гр.Карлово. Извършва се определеният с условията на комплексното разрешително мониторинг на производствени отпадъчни води, като част от смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни). Мониторинга на емисиите на вредни вещества зауствани в градска канализационна система на гр. Карлово са осъществява в точка на мониторинг ТМ-1-последната шахта преди границата на площадката за смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни води) и в ТМ-2 след каломаслоуловител при цех „Къминс“с честота на измерване веднъж на шест месеца по показателите определени с условията на  комплексното разрешително.

Операторът е изготвил и прилага Инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с определените в разрешителното максимално допустими концентрации на вещества в производствени отпадъчни води, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия и Инструкция за изчисляване на количествата зауствани отпадъчни води. Представени са Протоколи от изпитване за точките на мониторинг ТМ-1 и ТМ-2, запис с оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг и ежемесечни записи на количествата зауствани отпадъчни води. Не са констатирани превишения на максимално допустимите концентрации на вещества за смесен поток води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни) по показателите определени с условията на комплексното разрешително.

Условие 10.2.Охлаждащи води

Охлаждащите води са част от смесен поток отпадъчни води. Мониторинга се извършва по Условие 10.1. Производствени отпадъчни води.

Условие 10.3.Битово-фекални води

Битово-фекалните води са част от смесен поток отпадъчни води. Мониторинга се извършва по Условие 10.1. Производствени отпадъчни води.

Условие 10.4.Дъждовни води

Дъждовните води са част от смесен поток отпадъчни води. Мониторинга се извършва по Условие 10.1. Производствени отпадъчни води.

# Условие № 11.Управление на отпадъците

Условие 11.1.Образуване на отпадъци

###### Отпадъците образувани от производствената дейност на площадката не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата разрешени с условията на комплексното разрешително.

Условие 11.2.Приемане на отпадъци за третиране

На територията на производствената площадката оператора е приемал отпадъци по вид (код и наименование) и не превишаващи количествата разрешени с условията на комплексното разрешително с цел извършване на дейности по оползотворяване, обозначени с код R 13 (съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R 12 и- R 4), R 12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11) и R 4 (рециклиране/възстановяване на метали и метални съединения) в Инсталация за топене, включително леене на черни и цветни метали. За всеки приет на площадката отпадък са представени: график по месеци, договори, разрешителни, сертификат за произход на отпадъци от черни и цветни метали, фактура,  кантарна бележка; удостоверение за произход; приемо-предавателен протокол.

Операторът прилага Инструкция за оценка на съответствието на приемането на отпадъците с определените в комплексното разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За проверявания период са представени записи с оценка на съответствието на приемането на отпадъци с условията на комплексното разрешително. Не са констатирани несъответствия.

##### Условие 11.3.Предварително съхраняване на отпадъците

Операторът събира и предварително съхранява всички образувани на площадката отпадъци, разрешени с условията на комплексното разрешително на местата, определени за тази цел, при спазване изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999г. и по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представени са записи от извършени проверки и оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на комплексното разрешително. Не са констатирани несъответствия.

Условие 11.4.Транспортиране на отпадъците

Операторът извършва предаване за транспортиране единствено на отпадъци разрешени с условията на комплексното разрешително на фирми притежаващи необходимите документи, издадени по Закона за управление на отпадъците и въз основа на писмени договори. Представени са разрешения, договори, идентификационни документи на фирмите, на които са предадени опасни и производствени отпадъци за транспортиране.

Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на комплексното разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприетите коригиращи действия. За проверявания период са представени записи с оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на комплексното разрешително. Не са констатирани несъответствия.

Условие 11.5.Оползотворяване, в.т.ч. рециклиране на отпадъците

За проверявания период са предавани за оползотворяване, преработване и рециклиране единствено отпадъците образувани от дейността на дружеството, разрешени с условията на комплексното разрешително.

Операторът извършва операция по оползотворяване, обозначена с код R 12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11) в Шихтов двор и цех “Леене” към Инсталация за топене, включително леене на черни и цветни метали единствено на отпадъци приети на територията на площадката, разрешени с условията на комплексното разрешително.

Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъци с определените в условията на комплексното  разрешително изисквания, установяване на причините за несъответствията и за предприемане на коригиращи действия. Представени са записи с оценка на съответствието на оползотворяването, в т.ч. рециклирането на отпадъците с условията на комплексното разрешително. Не са констатирани несъответствия.

Условие 11.6.Обезвреждане на отпадъците

Предавани са за обезвреждане единствено, отпадъците образувани от дейността на дружеството, разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително.

Операторът е изготвил и прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на комплексното разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. За проверявания период са представени записи с оценка на съответствието. Не са констатирани несъответствия.

Условие 11.7.Контрол и измерване на отпадъците

Операторът е изготвил и прилага:

-Инструкция за измерване на образуваните количества отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци в съответствие с условията на настоящото разрешително;

-Инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес) с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Представени са ежемесечни записи за количествата образувани отпадъци с оценка на съответствието за всеки образуван отпадък на производствената площадка. Не са констатирани несъответствия.

Условие 11.8.Анализи на отпадъците

За проверявания период  не са образувани и не е извършвана класификация на отпадъци с огледални кодове, поради тази причина не са извършвани анализи. Представени са становища от Доклади за основно охарактеризиране за пет броя отпадъка образувани от дейността на предприятието и предназначени за обезвреждане чрез депониране, издадени от РИОСВ-Пловдив.

Условие 11.9.Документиране и докладване

Представена е информация изискана с условията на комплексното разрешително.

В ИАОС, гр.София са представени Годишни отчети за 2015г., съгласно Наредба №1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ, бр.51 от 20.06.2014г.).

Условие №12.Шум

Операторът е изготвил и прилага Инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите  общата звукова мощност на площадката, еквивалентните нива на шум в определени точки по границата на площадката, еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие и Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени са Протоколи от изпитване от месец септември 2014г. и месец юли 2016г., и  записи с оценка на съответствието. Не са констатирани несъответствия.

Условие №13.Опазване на почвите и подземните води от замърсяване

Условие 13.1.Мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване

На производствената площадка няма изградени сондажни кладенци и с условията на комплексното разрешително не е заложен мониторинг на почви.

Операторът е изготвил и прилага:

-Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Представени са записи от извършени проверки. Не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят подземните води/почвите и третиране на образуваните отпадъци. За проверявания период не са възниквали разливи. Представени са записи от извършени проверки и Дневник за разливи.

Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии

Представени са Авариен план от 2016г., утвърден от управителя на Дружеството, Списък на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда, Протоколи за практическо проиграване на “Плана за действие на личния състав при гасене на пожар и ликвидиране на последствията от авария“ с работниците и служителите на Леярен цех”, Дневник за контрол на наличието и изправността на носимите и возимите пожарогасители, Приемо-предавателни протоколи от извършени технически обследвания, Протокол за извършен сервиз на пожаро-известителна инсталация, Списък на средствата за оповестяване на авария с извършени проверки на сигнално-известителната система,  Протоколи от извършени проверки на вътрешни пожарни хидранти, Схема за оповестяване на състава при аварии, Списък на лицата, отговорни за изпълнение по условията на комплексното разрешително и по Аварийния план. За проверявания период не са възниквали аварийни ситуации.

Представена е Оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети с остойностени мерки, за отстраняване на причините и непосредствената заплаха за екологични щети от септември 2016г. Не са възниквали случаи на непосредствена заплаха от екологични щети и случаи на причинени екологични щети.

Условие №15.Преходни и анормални режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)

Операторът е изготвил технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите по Условие 2, пречиствателните съоръжения, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптимално протичане на производствените процеси и Инструкция за документиране на действията по технологичните инструкции, включваща продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталациите по Условие 2. Представени са записи (ежедневни) по спиране и пускане на пещите.

Изготвен е План за мониторинг при анормални режими на инсталациите разрешени с условията на комплексното разрешително. За проверявания период не са възниквали анормални режими на работа.

Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

За проверявания период не е вземано решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях.

Констатациите от извършената проверка по документи и на място в периода от 19.10.2016г. до 21.10.2016г. са, че оператора “ИПО” ООД, гр.София, площадка гр.Карлово изпълнява условията и сроковете в Комплексно разрешително №489-Н0/2014г.

Утвърдил:

Димитър Димитров

За Директор на РИОСВ-Пловдив

Съгласно Заповед №РД-495/07.09.2016г.

на Министъра на околната среда и водите