ДОКЛАД

Относно: Извършена на 06.02.2013г. планова комплексна проверка на обект: „Регионално съоръжение за изгаряне на болнични отпадъци” в УПИ V, кв. 9, ЮИЗ, гр. Пловдив

На основание Заповед № РД -17/05.02.2013г.  на Директора на РИОСВ – Пловдив и във връзка с изпълнение на плана за контролна дейност на инспекцията бе извършена комплексна проверка на място на изпълнението на условия и мерки  в Решение по ОВОС № 4-4/2005г. на МОСВ София за инвестиционно предложение: „Регионално съоръжение за изгаряне на болнични отпадъци” в УПИ V, кв. 9, ЮИЗ, гр. Пловдив

1. Цел на проверката

Проверката е извършена от екип експерти, посочен в Заповед № РД -17/05.02.2013г. с цел установяване изпълнението на  условията по време на строителство и преди въвеждане на обекта в експлоатация, поставени в Решение по ОВОС № 4-4/2005г. на МОСВ София, както и по изпълнение на плана за предложените мерки за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителни вредни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта

Етапът на развитие на инвестиционното предложение е строителство. В предходни години са извършвани регулярни проверки на условията за този етап, отразени в съответните констативни протоколи за всяка година. Съгласно акт образец  10, съставен от Възложителя, строителя, строителния надзор и проектанта   за продължаването на строителството и завършването на обекта е необходимо:

2.2.1. Да се извършат подобрения за земетръс

2.2.2. Да се изясни с доставчика обхвата на доставката на технологичното оборудване

2.2.3. Да се доставят липсващите технологични съоръжения, част от договора за доставка.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства:

3.1. Към момента на проверката на площадката не се извършват строително-монтажни работи.

3.2. На 22.06.2011г. е издаден акт - образец 10  за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството.

3.3. Води се съдебен спор с доставчика на оборудването

4. Експерти от РИОСВ Пловдив:

# 4.1.инж. Владимир Асенов Илиев  – гл. експерт  „ОВОС и ЕО”

4.2. инж. Данаил Георгиев Архангелов – гл. експерт „РРРКДУБСО”

# 5. Представител на Възложителя Община „Пловдив”

# инж. Красимир Стоянов Еневски  - гл. експерт Дирекция „СМСТИ”

6. Направени предписания, срокове, отговорници:

С писмо изх. № ОВОС-53/12.02.2013г. е поискана съвместна работна среща с Възложителя във връзка със значимостта на обекта от екологична гледна точка.

инж. ВАЛЯ  АТАНАСОВА

Директор   на Регионална инспекция

по околната среда и водите - Пловдив