ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

„МЕБЕЛОР” ООД,

производствена площадка гр.Пловдив, ул. „Васил Левски” №212

На основание заповед №РД-154/10.06.2013г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, на 26.06.2013г. беше извършена проверка на „Фабрика за производство на корпусни мебели”, собственост на „МЕБЕЛОР” ООД. Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив /по компонент  въздух и отпадъци/  е съгласно  утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2013 г.”

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове.

II. Проверени инсталации и дейности:

- Цех 1 – включващ склад за съхранение на материали; дейности по разкрояване, кантиране, обработка ЦНЦ, монтаж;

- Цех 2 – включващ склад, комплекс заобработка, бояджийно отделение, котелна централа, аспирационна система;

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- Компонент “ Въздух”

На територията на „Фабрика за производство на мебели” се експлоатира котелна централа с 2 броя котли. Формираните прахо – газови потоци се отвеждат в атмосферния въздух посредством общо за двата котела изпускащо устройство, което е оборудвано с пробовземни точки, съгласно изискванията на чл.11 и 12 от Наредба 6 (ДВ. Бр.31/99г). От страна на оператора е внесена информация за планиране на измерванията, която не е утвърдена от РИОСВ – Пловдив и с писмо с изх. №1034/15.05.2009г. е аргументиран отказа за несъгласуване на информацията. При извършената проверка на котелна централа се констатира, че към котлите не се водят дневници за отразяване на работното натоварване. Представена е заповед №1 от 02.01.2009г., на управителя на „МЕБЕЛОР” ООД, съгласно която следва да се използва само единия котел в рамките на 2 часа в работния ден. Във връзка със заповедта, по данни на присъстващите на проверката от 2009г. до момента на проверката, за отопление за периода от месец декември до месец февруари се експлоатира котел №2 АЕ. Използваното гориво е дърва с приблизителен разход 14 куб. метра. Преустановено е изгарянето на ПДЧ и МДФ изрезки, по данни на г-н Скачков. От страна на оператора са проведени собствени периодични измервания по смисъла на глава V от Наредба  №6(ДВ. Бр.31/99г)., като резултатите не са представени пред РИОСВ – Пловдив в нужния формат.  За период по – голям от две последователни години, считано от м. януари 2009г. до момента на проверката, пред РИОСВ – Пловдив не са представени доклади с резултати от проведени СПИ , в съответствие с  Изискванията на чл.39 от Наредба №6.

2. Фактор „Отпадъци”

2.1. За формираните от дейността на дружеството производствени и опасни отпадъци”МЕБЕЛОР” ООД не притежава утвърдени от Директора на РИОСВ – Пловдив работни листове за класификация на отпадъците, т.е. „МЕБЕЛОР”ООД не е извършило класуификация на отпадъците, образувани в резултат на дейността му по реда на Наредба3/2004г.

2.2 Дружеството не води отчетност на отпадъците, формирани от дейността му. Не са представени в момента на проверката отчетни книги по Наредба №9/2004г., и по думи на присъстващите дружеството не притежава такива.

2.3. На територията на обекта са нарушени изискванията за разделно събиране на образуваните отпадъци, а именно: липсват обособени и обозначени съгласно Наредба 3/2004г., места и съдове с код и наименование на отпадъка.

2.4. Не са сключени договори с фирми за предаването на генерираните отпадъци.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

- Да се въведат дневници към монтираните в обекта 2 броя котли, в които стриктно да се отразява работното натоварване на съоръженията.

Срок: 26.072013г.

Отговорник: Управител

- Да се представи в РИОСВ – Пловдив актузлизирана информацияза планиране на измерванията в съответствие с изискванията на чл.11 и ч.12 от Наредба 6.

Срок: 26.07.2013г.

Отговорник: Управител

- Да се представи пред РИОСВ – Пловдив доклад с резултати от проведени СПИ, съгласно изискванията на чл.39, ал.2 от Наредба 6.

Срок: След край на отоплителен сезон 2013 – 2014г. – м.Март 2014г.

Отговорник: Управител

- Да се извърши класификация на отпадъците, формирани от дейността на „МЕБЕЛОР” ООД; Да се въведат отчетни книги за формираните отпадъци: Да се обособят и обозначат места и съдове за разделното събиране на отпадъците;.

Срок: 26.07.2013г.

Отговорник: Управител

V. Съответствие, последващ контрол:

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.

Димитър Димитров……………………………….

За Директор на  РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед на Министъра на ОСВ

РД-118/13.02.2013г.