ДОКЛАД

ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА “ОПТРОНИКА”ЕООД,

за площадка с местонахождение област Пловдив, община Куклен, гр.Куклен, ул.“Александър Стамболийски“ №83

На основание заповед №РД-261/07.10.2015г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, на 20.10.2015г. бе извършена проверка и съставен КП№4415/20.10.2015г. на обект „ОПТРОНИКА”ЕООД – гр.Куклен – ,,Предприятие за производство на врати‘‘. Комплексната проверка, извършена от експерти на РИОСВ-Пловдив /по компоненти и фактори на околната среда – чистота на атмосферния въздух и управление на отпадъците / е съгласно утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2015 г.”

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове.

II. Проверени инсталации и дейности:

В хода на проверката са проверени следните съоръжения и инсталации, на предприятието за производство на врати:

- цех металообработване

- цех дървообработване и боядисване

- цех сглобка

- водогреен котел с мощност 240 kW, работещ на твърдо гориво

- инсталация за прахово боядисване

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

При проверката се констатира, че: На територията на площадка с местонахождение област Пловдив, община Куклен, гр.Куклен, ул.“Александър Стамболийски“ №83, фирма „ОПТРОНИКА”ЕООД – гр.Куклен, стопанисва ,,Предприятие за производство на врати‘‘, работещо с режим на работа – петдневна работна седмица по 8часа..

1.Управление на отпадъците – от производствената дейност на територията на описаната по-горе площадка се образуват производствени и опасни отпадъци. Дружеството е извършило класификация на образуваните от дейността си производствени и опасни отпадъци, съгласно Наредба№ 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците и притежава утвърдени от директора на РИОСВ-Пловдив работни листове за класификация на генерираните от дейността отпадъци.

Представени са отчетни книги, заверени от директора на РИОСВ-Пловдив, за водене на отчетност, на образуваните от дейността отпадъци които към момента на проверката се водят надлежно.

Представени са писмени договори за предаване на отпадъците от дейността, на лицензирани оператори с цел тяхното по-нататъшно третиране, както и писмен договор за поемане на задължения по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

На обекта има създадена добра организация за разделно събиране и временно съхранение на отпадъците от дейността.

2.Чистота на атмосферния въздух – на обекта се експлоатира водогреен котел с мощност 240kW работещ на твърдо гориво, емисиите на вредни вещества от който не се нормират по Наредба№1/2005г. Дейността на обекта попада в т.10 и т.16 от Приложение 1 към чл.2, ал.1 от Наредба№7/2003/ДВ-96/2003г./ Дружеството представи в срок декларация по наредбата с вх.№1092/30.03.2015г. Използваните количества лак, боя, грунд, байц и лепило са под ПСКР, съгласно Приложение 2, към чл.2 от Наредба№7/2003/ДВ-96/2003г./. Фирмата не е включена в публичният регистър по чл.30Л от ЗЧАВ – ДВ -45/1996г.

На територията на площадката е инсталирана инсталация за прахово боядисване на метални врати. Представени са информационни листове за безопасност на използваните продукти съдържащи ОХВ, които не са актуализирани съгласно Регламент №1272/2008г. СЛР и регламент REACH.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: няма

1.Да се предприемат действия от страна на фирмата за включване в публичният регистър по чл.30Л от ЗЧАВ – ДВ-45/96г.

Срок: срока на предписанието е 27.10.2015г.

Отговорник: Управител на „ОПТРОНИКА”ЕООД

2.Да се представят в РИОСВ-Пловдив, актуализирани информационни листове за безопасност, на използваните продукти, съдържащи ОХВ /опасни химични вещества/.

Срок: срока на предписанието е 03.11.2015г.

Отговорник: Управител на „ОПТРОНИКА”ЕООД

3.Да се предприемат мерки за извършване на собствени периодични измервания на емисии, на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижен източник - инсталация за прахово боядисване, по реда на глава V от Наредба №6/1999г..

Срок: срока на предписанието е 30.12.2015г.

Отговорник: Управител на „ОПТРОНИКА”ЕООД

# доц.СТЕФАН ШИЛЕВ:………………..

# Директор на Регионална инспекция по

околна среда и води /РИОСВ/ – Пловдив