Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект: „Дестилерия за изваряване на етерично-маслени култури“ с.Златосел, община Брезово

Стопанисван от: „Златна роза“ ООД с.Златосел, община Брезово

Дата на извършване на проверката: 22.05.2019г.

Основание за проверката: Заповед № РД - 115/02.05.2019 год. на Директора на РИОСВ - Пловдив във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на РИОСВ за 2019 год.

1.Цел на проверката: Установяване на нивото и степента на съответствие на дейността на обекта с изискванията на Закон за водите, Закон за чистотата на атмосферния въздух  и подзаконовите  нормативни актове към тях.

Основен предмет на дейност – производство и преработка на етерично-маслени култури

2.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

2.1. Компонент „Води“ /отпадъчни/ - „Златна роза“ ООД притежава Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води с № 33140230/28.09.2017год., издадено от БДИБР-Пловдив. Обектът се водоснабдява с вода от водопроводната мрежа на селото и от собствен водоизточник – сондажен кладенец. Дружеството  притежава договор с „ВиК“ ЕООД и разрешително за водовземане , издадено от БД ИБР-Пловдив. От дейността на обекта се формират битово-фекални отпадъчни води за пречистването на които има изградено и работи модулно пречиствателно съоръжение за биологично пречистване. Производствените води от охлаждането се събират в цистерни и се ползват оборотно за охлаждане. Производствените води от дестилационните апарати след отделяне на отработения розов цвят се събират в бетонови резервоари и след охлаждане се ползват за напояване на етерично-маслени насаждения в района на дестилерията. Не се констатира заустване на отпадъчни води във воден обект.

Съгласно условие от разрешителното е монтирано измервателно устройство за отчитане количеството на зустваната отпадъчна вода от обекта. Представен е платежен документ за заплатена такса за заустване за 2018год. Води се експлоатационен дневник.

2.2. Компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Химични вещества и смеси  “ – за извършване на основната си дейност на обекта са инсталирани 2бр. котли работещи с дизелово гориво с номинална мощност-ПКМ-4 -3,3 MW и ПКМ-1,6 с 1,86 MW, като в момента работи ПКМ-4.

Розовата кампания е стартирала на 14.05.2019год. Розоварната произвежда розова вода и в малки количества /намерения за производство/ на лавандуловото масло  под 1т./год. и сушене на розов цвят.

Изпускащите устройства към котлите са оборудвани с пробовземни точки, съгласно изискванията на чл..11 и чл.12 от Наредба №6 от 26.03.1999год. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух  от обекти с неподвижни източници /ДВ бр.31 от 1999год. с посл. изм. и допълн./.

До момента  не са извършвани собствени  периодични измервания на емисиите на вредни вещества от неподвижни източници- котли ПКМ-4 и ПКМ-1,6.

Представен е информационен лист за безопасност на използваното гориво  с производител „Инса ойл“ ООД. Резервоарът за съхранение е 50т., подземен.

В момента на обекта не се произвежда розово масло. Предвижда се производство на лавандулово масло в количество под 1т/год.

3.Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници, както следва:

1.Да се представи в РИОСВ-Пловдив  информация по чл.11 и чл.12 от   Наредба № 6 /1999г.

2.Да се изпълни чл.31,ал.1,т.2 от Наредба № 6 /1999г.:

- да се извършат СПИ на концентрациите  на вредни вещества  в отпадъчните газове, изпускани от неподвижни източници котли ПКМ-4 и ПКМ-1,6, като резултатите се  представят в РИОСВ-Пловдив с доклад по чл.39, ал.2 от Наредба № 6 /1999г.

Посочени са срокове за изпълненние на предписанията и отговорно лице.

4.Съответствие, последващ контрол -

Утвърдил:

Димитър Димитров

За Директор на  РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-186/ 05.07.2018 г.

на Директора на РИОСВ - Пловдив