ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

„ТЕР - М” ООД

На основание Заповед №  РД-487/27.06.2012 г.  на Директора на РИОСВ – Пловдив е извършена проверка на „Птицекланица” кв. Дебър гр. Първомай,  експлоатиран от „ТЕР - М” ООД

Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив е съгласно  утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2012 г.”

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

II. Проверени инсталации и дейности:

Извършен оглед на площадката на обекта

Локално пречиствателно съоръжение за пречистване на отпадъчни води

отводнителен канал, в които е изпълнено заустването на отпадъчните води

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

1. Компонент  „Води”

На площадката е изградено и работи Локално пречиствателно съоръжение за биологично пречистване на отпадъчни води /ЛПСОВ/, с прекъснат режим на работа. Извършва се аериране с повърхностен аератор.  Не се констатира нерегламентирано заустване на отпадъчни води. Не се констатира замърсяване на канала в мястото на заустване. Не се констатира нарушаване целостта на пломбата на шахта за аварийно изпускане. Дружеството има открита процедура в БДУВ ИБР- Пловдив за получаване на разрешително за заустване, след като срокът на предишното е изтекъл. Дружеството предвижда да извърши реконструкция и разширение на съществуващото ЛПСОВ, за което  има издадено становище за преценка за необходимостта от изготвяне на ОВОС, като очаква да получи средства по Мярка 123 за развитие на селските райони. За заустване на отпадъчни води с показатели, превишаващи нормите по Наредба № 7/1986 год. за водоприемник втора категория , на „ТЕР - М” ООД гр. Пловдив е наложена текуща санкция съгласно чл.69 ал.1 от ЗООС .

2.Фактор „Отпадъци”

За формираните от дейността отпадъци Дружеството  притежава утвърдени работни листове от 16.01.2007 год. същите са представени към момента на проверката.Във връзка с управление на дейностите с отпадъци „ТЕР - М” ООД гр. Пловдив не притежава актуална към момента на проверката Програма за управление на дейностите по отпадъци. На територията на обекта не съществуват отредени места и обозначени съдове за разделно събиране и временно съхранение на формираните от дейността отпадъци. Представени са отчетни книги съгласно изискванията на Наредба № 9/2004 год. – 2 бр. прошнуровани и прономеровани с подпис и печат на Директора на РИОСВ- Пловдив. В книгите се водят отпадъци обект на Разрешение № 09 –ДО-410-00/27.03.2006 год. със срок на действие 27.03.2011 год. Книгите са водени по надлежният ред. Представен пред РИОСВ Годишен отчет  за образувани производствени и опасни отпадъци за 2011 год. Представен е Договор от 21.05.2012 год. с „Екарисаж Варна „ ЕООД за представяне на образуваните от дейността отпадъци  от животински характер.

3. Фактор „Шум”

Обектът се намира в промишлена зона и граничи с път, стопански двор и ниви.  Най-близката жилищна част е на разстояние около 2км. Основни източници на шум са агрегати на хладилници и компресори към основните производствени цехове.

4. „Екологична отговорност”

Дейността в обекта попада в приложното поле на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване  на екологични щети (ЗОПОЕЩ) (ДВ бр. 43/2008 г.), а именно т.3 и т.4 от приложение № 1. При проверката не е представена  собствена оценка за случаите на заплаха от екологични щети и причинени такива, съгласно Наредба № 1/2008 г.(ДВ бр. 96/2008 г.).

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници-

При проверката, извършена на 13.07.2012 г., са дадени следните предписания:

1. Да се изготви и представи пред РИОСВ- актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъци - Срокът за изпълнение е 01.09.2012 г.

2. Да  се организират и обозначат места и съдове за разделно събиране и временно съхранение на отпадъци - Срокът за изпълнение е 01.09.2012 г.

3. Да се изготви собствена оценка за случаи на заплаха от екологични щети и причинени  такива съгласна Наредба № 1/2008г. и писмено да се уведоми РИОСВ - Срокът за изпълнение е 01.09.2012 г.

Отговорен за изпълнение на предписанията е Управителят на „ТЕР - М” ООД гр. Пловдив.

V. Съответствие, последващ контрол-

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.