# Доклад

за състоянието на качеството на атмосферния въздух

в контролираната от

РИОСВ – Пловдив територия

по отношение на показател Озон(О3)

за летен  период

01.04.2013 ÷ 30.09.2013 год.

Докладът се изготвя на основание т. 11.5. от от Заповед № РД-66/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите., като целта му е да се направи оценка на регистрираните нива на Озон (О3), като атмосферен замърсител, за летен  период - 01.04.2013 ÷ 30.09.2013 г., превишенията на установените норми и тенденциите на изменение. За изготвянето са използвани обработени данни от пункта за мониторинг (ПМ), разположен на територията на РИОСВ – Пловдив.

## 1. Въведение

Озонът е газ, естествено съдържащ се в атмосферата (приземен слой). В урбанизирана среда, той не се емитира директно в атмосферата. Неговата поява е в резултат на трансформации и създаване при взаимодействие между ултравиолетовите слънчеви лъчи и първични замърсители (прекурсори), като азотни оксиди (NOX), въглероден оксид (CO), въглеводороди и летливи органични съединения (ЛОС), съдържащи се в изпускани отпадъчни газове. Този озон (вторичен замърсител) се добавя към озона, естествено съдържащ се в атмосферата.

Озонът е замърсител свързан с фотохимични реакции на замърсители. Най-силно следва да се проявява при силна слънчева ултравиолетова радиация и при условия на застой (задържане) на атмосферата. Той се формира в замърсени райони, както и при процеса на транспорт на първични замърсители. Фотохимичната реакция на формирането му от органични съединения може същевременно да бъде съпроводена с формирането на различни органични съединения, които да имат вреден характер. В урбанизираната среда, с източници на замърсители, се наблюдават вторични реакции на разпадане при взаимодействия с азотния оксид (NO). Веднъж формиран озона се транспортира и разсейва подобно на другите замърсители. Поради тези причини, зони с по-често наличие  на този замърсител са извън населените места.

# 2. Описание на района за докладване

Докладът обхваща РОУКАВ Агломерация Пловдив, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ – Пловдив.  Средата е урбанизирана, със сравнително висока плътност на застрояване,  интензивен автомобилен трафик и промишлена активност.

В района преобладават западните и източни ветрове с висок дял на тихо време (безветрие), относително ниска влажност на въздуха и интензивна слънчева радиация през летните месеци. Поради особеностите на релефа в някои части на територията се наблюдават специфични метеорологични особености – температурни инверсии в около 81% от  дните в годината и тихо време в 48 % от дните в годината.

Характерни източници на замърсители са автомобилният транспорт (и др. дейности в урбанизирана среда),  локални парови централи  („Каменица” АД, „Филикон 97” АД, „ЗК Пловдив” АД, „Дружба” АД, и др.), големи индустриални източници („ТЕЦ-Север”, „ОЦ-Юг”, „Дружба Стъкларски заводи”, „АГРИЯ”, “КЦМ”   и др.) .

## 3. Норми

Нормите за съдържание на озон в атмосферния въздух, които следва да бъдат достигнати и поддържани, както и критериите за оценка на нивата на озон са дефинирани в Наредба № 12/15.07.2010 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (обн. в ДВ бр. 58/30.07.2010 г.).

Табл. 1

| Параметър | Стойност |  |
| --- | --- | --- |
| Краткосрочна целева норма за опазване на човешкото здраве (Нар.№12, прил.3) | 120 μg/m³ | - Максимална осемчасова средна стойност в рамките на денонощието (да не се превишава в повече от 25 дни на календарна година, осреднено за тригодишен период) |
| Праг за информиране на населението (ПИН) (Нар. №12, прил. 4) | 180 μg/m³ | – Средночасова стойност в 3 последователни часа |
| Праг за предупреждаване на населението (ППН) (Нар. № 12, прил. 4) | 240 μg/m³ | – Средночасова стойност в 3 последователни часа |

За определяне на средногодишната стойност се изисква минимум валидни данни - 75 % от средночасовите стойности (т.е. 45 минути), за 8-часовите стойности – 75%  от стойностите (т.е. 6 часа) (приложение №3 от Наредба № 12/2010 г.)

## 4. Пунктове за мониторинг

За територията на РИОСВ – Пловдив е разположен един пункт за мониторинг, измерващ нива на озон в приземния  слой на атмосферния въздух – АИС „Каменица”. Разположен е в централна градска част,  в зона с предимно жилищни сгради и незначителен автомобилен трафик. Съгласно критериите в приложение 12 на Наредба № 12 (ДВ, бр. 58 от 30.07.2010 г.) същия се класифицира като „градски фонов пункт”.

Пунктът е автоматичен и се обслужва от РЛ – Пловдив (ИАОС към МОСВ).  Точката на пробовземане е разположена на около 3 м от нивото на терена.

## 5. Регистрирани нива.

Предвид оценката на нивата на озон за фиксиран период - летен, са разглеждани стойности от измервания извършени през периода от 01.04.2013÷ 30.09.2013 г. За проследяване на тенденциите са използвани данни от аналогични предходни периоди съответно за    2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 години. За оценка на регистрираните нива е направено съпоставяне със съответните норми за замърсителя.

## АИС „Каменица”

### Табл. 2

| Лято 2013 ОЗОН (О3) | 01. – 30. април | 01. – 31. май | 01. – 30. юни | Три- месечие | 01. – 31. юли | 01. – 31. август | 01. – 30. септември | Три- месечие | За периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Регистр. проби бр. | 708 | 732 | 704 | 2144 | 729 | 729 | 709 | 2167 | 4311 |
| 2. Регистр. данни % | 98.33 | 98.39 | 97.78 | 98.16 | 97.98 | 97.98 | 98.47 | 98.14 | 98.15 |
| 3. Изм. МАХ ст-т | 118.37 | 131.18 | 124.6 | 131.18 | 173.94 | 151.56 | 124.31 | 173.94 | 173.94 |
| 4. Изм. средна ст-т | 55.74 | 67.61 | 64.43 | 62.59 | 73.92 | 76.8 | 52.8 | 67.84 | 65.22 |
| 5. Превишения ПЗЗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 32 | 0 | 60 | 61 |
| 6. Брой дни с превишение на КЦН | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 14 | 15 |
| 7. Превишения ПИН(бр.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Регистр. проби – броя на средночасовите проби за съответен период

2. Регистр. данни – отношението на броя регистрираните проби спрямо теоретичния за съответен период в %

3. Изм. МАХ ст-т – измерената през периода максимална стойност

4. Изм. средна ст-т – осреднена за период стойност от всички регистрирани стойности

5. Превишения –  Брой на регистрираните превишения на Праг за здравна защита (ПЗЗ) осемчасова средна стойност над 120 μg/m³

6. Брой дни с превишения на краткосрочната целева норма за опазване на човешкото здраве (КЦН) над 120 μg/m³

7. Превишения – Брой на регистрираните превишения на Праг за информирне на населението (ПИН), средночасова стойност над 180 μg/m³

Фиг. 1

### Табл. 3

| Лято 2013 Метерология | 01. – 30. Април | 01. – 31. Май | 01. – 30. Юни | Три- месечие | 01. – 31. Юли | 01. – 31. Август | 01. – 30. Септември | Три- месечие | За периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Темп. ср. | 14.98 | 21.02 | 22.39 | 19.46 | 24.95 | 26.19 | 20.33 | 23.82 | 21.64 |
| 2. Темп. мах | 98.33 | 98.39 | 97.78 | 98.16 | 97.98 | 97.98 | 98.47 | 98.14 | 98.15 |
| 3. Слънч. рад. ср. | 118.37 | 131.18 | 124.6 | 131.18 | 173.94 | 151.56 | 124.31 | 173.94 | 173.94 |
| 4. Слънч. рад. мах | 55.74 | 67.61 | 64.43 | 62.59 | 73.92 | 76.8 | 52.8 | 67.84 | 65.22 |
| 5. Изм. МАХ ст-т –О3 | 118.37 | 131.18 | 124.6 | 131.18 | 173.94 | 151.56 | 124.31 | 173.94 | 173.94 |
| 6. Изм. средна ст-т-О3 | 55.74 | 67.61 | 64.43 | 62.59 | 73.92 | 76.8 | 52.8 | 67.84 | 65.22 |

1. Темп. ср.  – средномесечна температура

2. Темп.  мах.  – измерена максимална температура

3. Слънч. рад. ср.  – средномесечна енергия на слънчевата радиация

4. Слънч. рад.  мах  – максимална средномесечна енергия на слънчевата радиация

5. Измерена максимална стойност - О3

6. Измерена средна стойност на -  О3

## 6. Анализ на резултатите

## През отчетния период със засилване на  слънчевата радиация стойностите на регистрираните нива, за разглеждания замърсител, плавно се повишават. Тази тенденция се запазва до м. август, след това с понижаване на среднодневните температури се понижават и стойностите на измерения озон. (Фиг.2)

## Регистрираните нива по този показател са под 180 μg/m³(Табл. 2). Няма условия за предприемане на действия за достигнат праг за информиране на населението (ПИН - 3 последователни часа).

Фиг.2                                                  фиг.3

## Наблюдаваното покачване  на стойностите през периода може да се свърже пряко с увеличаване на стойностите на среднодневните температури в съчетание с повишена слънчева радиация. Измерените максимални стойтости за замърсителя по месеци са в правопропорционална връзка с измерените максимални температури  в комбинация с влиянието на слънчевата радиация (Табл. 3).

На фиг. 3  е представена графично зависимостта между измерените средни и максимални стойности на озон, максимална температура и максимална слънчевата радиация.

## За летен период 2013 г. няма условия за предприемане на действия при достигнат праг за предупреждаване на населението (ППН - 3 последователни часа, с регистрирани стойности от 240 μg/m³).

## Регистрираните данни удовлетворяват критериите за валидност на данните поставени в  таблица 4 от приложение 3 към чл. 5, 6, 7, чл. 18, ал.1 и чл. 19, ал.1 от Наредба № 12/30.07.2010 г.

## 7. Заключение

Характерна особеност за летен период (01.ІV – 30.IX) е, че с повишаване  на слънчевата радиация и регистриране на високи среднодневни температури, се  наблюдава  покачване в концентрациите на О3. През периода има рагистрирани  61 бр. превишения на установената краткосрочна целева норма за опазване на човешкото здраве от 120 μg/m³, като не са създавани условия за предприемане на действия за предупреждаване на населението (ППН) (стойности от 240 μg/m³ , измерени в 3 последователни часа).

Съгласно  раздел ІІ от приложение № 3 към чл. 5, 6, 7, чл. 18, ал.1 и чл. 19, ал. 1 от Наредба № 12/30.07.2010 г. съответствието с КЦН  за опазване на човешкото здраве се оценява от 01.01.2010 г., като се използват данните от следващите три или пет календарни години.

За периода от 01.01.2010 г. до 30.09.2013 г. в АИС „Каменица” са регистрирани общо 50 дни (общо за целия период) с превишения на КЦН за опазване на човешкото здраве, т. е. под нормативно определеното, а именно КЦН да не се превишава повече 25 дни на календарна година, осреднено за тригодишен период.

.