## Образец № 1

Съгласно чл. 71, ал. 1 от ЗУО

# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-гр. Пловдив

## РЕШЕНИЕ

№ 09-ДО-1091-00 от 24.04.2015 г.

На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление №УО-340 от 24.02.2015 г.

РАЗРЕШАВАМ

на

„МАКСКОМ” ЕООД

І. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:

1.Площадка № 1:

  - С местонахождение: област Пловдив, община Марица, с.Царацово, ул.”Голямоконарско шосе” №1 .

  - Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране са посочени в следната таблица:

| № | Вид на отпадъка | Дейности, кодове | Количество (тон/год.) | Произход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 20 01 13* | Разтворители | R 2 – възстановяване/регенериране на разтворители | 10 | Отпаднал като негоден за употреба от производствения процес |

II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията

Площадката, на която „МАКСКОМ” ЕООД,   извършва дейностите с отпадъци да е с бетонирани участъци (за дейностите с опасни отпадъци), да e оградена, с осигурена денонощна охрана. Да се обособят участъци за разделното събиране и временно съхранение на различните по вид, състав и свойства отпадъци, формирани от дейността на дружеството.

На територията на площадката да има изградена необходимата за дейността инфраструктура:

- Да се обособят участъци за временното съхранение на разделно събраните производствени и опасни отпадъци;

- На площадката на дружеството да се извършва дейност R2 – възстановяване/регенериране на разтворители. Възстановяването на отпадналите от производствения процес разтворители да се извършва чрез дестилиране. Дестилационният процес да се извършва в Дестилатор за разтворители. Съоръжението в случая е - модел S/CQi 60 – Di60. Дестилатора да е инсталиран в самостоятелно помещение с ограничен достъп. Инсталацията работи на принципа на простата дестилация, замърсяванията се разделят от първоначалния разтворител, който след като се рециклира директно в резервоара може да се използва отново и да се включи в производствения процес. Замърсяването остава на дъното на котела, който се изпразва в края на цикъла. То  /замърсяването/ е във вид на утайка и е  класифицирано като отпадък с код 19 02 05* утайки  от физикохимично обработване, съдържащи опасни вещества. Генерираният отпадък да се съхранява временно на площадката за временно съхраняване на отпадъци, разположена на територията на дружеството. Предаването на отпадъка да се извършва въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл.35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО.

Кратка техническа характеристика на съоръжението:

- Инсталирана мощност – 3,5 kW

- Мощност на изгаряне – 3,0 kW

- Широчина - 900 mm

- Дължина – 1300 mm

- Височина – 1650 mm

- Тегло – 400 kg

- Задържаща облицовка – 2500 х 2500 mm

- Резервоар за събиране – 500 х 500 х 600 mm

- Обем на пълнене – 50 – 60 dm³

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци

- При аварийна ситуация с отпадъците да се предприемат мерките за безопасност и превантивните мерки в съответствие с представения към заявлението, план за неотложни мерки при възникване на бедствия, аварии и катастрофи.

- Предаването на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно Наредбата по чл.3 от ЗУО за класификация на отпадъците. В срок до 3 месеца от получаване на настоящото решение да се представят копия от сключените договори в Регионалната инспекция по околна среда и води, гр.Пловдив.

- Площадката за отпадъци да отговаря на следните изисквания:

На територията на площадката да има изградена необходимата за дейността инфраструктура:

Участъците, на които се извършват дейности с опасни отпадъци, да се оборудват и експлоатират, съгласно изискванията към площадките за временно съхраняване на отпадъци по приложение №2 от Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци  (ПМС 53/1999 год.  – ДВ бр.29/99г.).

- Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:

Всички опасни отпадъци, формирани от дейността на площадките да се съхраняват разделно и временно по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства, както и в съответствие с изискванията поставени в Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (ДВ, бр.29/1999 г.), както и съгласно изискванията поставени в аналогичните наредби, касаещи специфичните отпадъци. Съдовете, в които ще се съхраняват събраните и формираните от дейността отпадъци да са изолирани от околната среда; корозивно устойчиви да са спрямо веществата съдържащи се в отпадъците, както и материалът от който са  изработени да не взаимодейства с тях, да имат обозначителни табели за кода и наименованието на съответния отпадък, съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ бр.66/2014г.). Участъците, на които ще се извършват дейности с опасни отпадъци, да се оборудват и експлоатират, съгласно изискванията към площадките за временно съхраняване на отпадъци по приложение №2 от Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, както и съгласно изискванията поставени в аналогичните наредби, касаещи специфичните отпадъци.

5. Да се води отчетност и да се предоставя информация, съгласно изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО.

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр.Пловдив по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

# доц.СТЕФАН ШИЛЕВ:………………..

# Директор на регионална инспекция по

околна среда и води /РИОСВ/ – Пловдив