## Образец № 1

Съгласно чл. 71, ал. 1 от ЗУО

# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-гр. Пловдив

## РЕШЕНИЕ

№ 09-ДО-986-01 от 29.10.2015 г.

На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление с вх.№УО-1027 от 01.07.2015г., писмо на РИОСВ-Пловдив с изх.№УО-1027 от 13.07.2015г., предоставена информация от ,,МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ‘‘ЕАД с вх.№УО-1027 от 31.07.2015г., констативен протокол на РИОСВ-Пловдив КП№УО-4236 от 23.09.2015г., както и в изпълнение на предписание с вх.№2454 от 22.10.2015г.

РАЗРЕШАВАМ

на

„МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ” ЕАД

І. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:

1.Площадка № 1:

  - С местонахождение: област Пловдив, община Стамболийски, гр.Стамболийски, ул.”Заводска”№1, УПИ№ I 217, парцел в част от поземлен имот №000217 в местност: ,,Чеиргьол‘‘ по КВС на гр.Стамболийски .

  - Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране са посочени в следната таблица:

| № | Вид на отпадъка | Дейности, кодове | Количество (тон/год.) | Произход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 03 03 02 | Утайки от зелена луга/от оползотворяване на отпадъчна луга | D 1 – наземно депониране | 480 | Отпадат от производствения процес при просветляване на ,,зелена луга‘‘ |
| 2. | 03 03 09 | Отпадъчен шлам, съдържащ вар | D 1 – наземно депониране | 680 | Отпадат от производствения процес при гасене на вар във варогасителен апарат |
| 3. | 10 01 01 | Сгурия, шлака и дънна пепел от котли/с изключение на пепел от котли, упоменати в 10 01 04 | D 1 – наземно депониране | 8000 | Отпадат от производствения процес при изгаряне на биогориво |

II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията

Площадката – депо за неопасни отпадъци, на която „МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ” ЕАД  извършва дейностите по наземно депониране е с местонахождение област Пловдив, община Стамболийски, гр.Стамболийски, ул.”Заводска”№1, УПИ№ I 217, парцел в част от поземлен имот №000217 в местност: ,,Чеиргьол‘‘ по КВС на гр.Стамболийски. Треиториално – устройствената характеристика и инфраструктурата на площадката са съгласно документацията към подаденото зявление. На описаната площадка се извършва дейност D 1 – наземно депониране.

Кратка техническа характеристика на съоръжението:

- проектен общ капацитет на депото в тонове – 9,8т АСО/ден, 3580т/год.

- полезен обем на депото – 25 000 м3

- остатъчен капацитет на депото: съгласно геодезическо заснемане извършено от лицензирана фирма ,,СИБОЛЕТ‘‘ЕООД - Пловдив, към момента на заснемането, месец октомври 2015г. е  1490.97м3.

- долен изолиращ екран

- дренажна система, включваща шахти и напорен тръбопровод за отвеждане на инфилтрата в биологична пречиствателна станция за отпадни води

- технологични пътища и площадки.

Обезвреждане посредством наземно депониране – код D 1

- запълването на депото с отпадъци се извършва на пластове от по 50см, чрез разриване и уплътняване. Максималната височина на запълване е 6 м.

- периодично се извършва запръстяване на отпадъците като мярка против запрашаване.

- оросяване на пътищата и експлоатираната клетка при атмосферни условия, които биха довели до запрашаване.

- повърхностно отводняване посредством дренажната система на депото по време на експлоатация и след закриване и рекултивация на депото.

- изграждане на горен изолиращ екран след прекратяване на експлоатацията.

- полагане на рекултивиращ пласт

- изпълнение на проект за озеленяване на площадката на депото с дървесни и храстови видове.

За съоръжението – /депо за неопасни отпадъци/ и неговата експлоатация се използват следните материали:

- земни маси за запръстяване и оформяне на земната основа

- бетон, армировъчна стомана и рифелова ламарина за шахтите

- минерално уплътнение

- геомембрана – фолио

- предпазен геотекстил

- трошено-каменна настилка по дигата на площадката

- рекултивационен пласт

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци

- Експлоатацията на депото да се извършва съгласно Наредба №6/13.09.2013г. – ДВбр.80, за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, както и по одобреният работен проект приложен към заявлението.

- Да не се допуска приемането и депонирането на други отпадъци, освен разрешените в настоящето разрешително.

- Депонирането да се извършва съгласно утвърдената технология, а именно:

Обезвреждане посредством наземно депониране – код D 1

- запълването на депото с отпадъци се извършва на пластове от по 50см, чрез разриване и уплътняване. Максималната височина на запълване е 6 м.

- периодично се извършва запръстяване на отпадъците като мярка против запрашаване.

- оросяване на пътищата и експлоатираната клетка при атмосферни условия, които биха довели до запрашаване.

- повърхностно отводняване посредством дренажната система на депото по време на експлоатация и след закриване и рекултивация на депото.

- изграждане на горен изолиращ екран след прекратяване на експлоатацията.

- полагане на рекултивиращ пласт

- изпълнение на проект за озеленяване на площадката на депото с дървесни и храстови видове.

За съоръжението – /депо за неопасни отпадъци/ и неговата експлоатация се използват следните материали:

- земни маси за запръстяване и оформяне на земната основа

- бетон, армировъчна стомана и рифелова ламарина за шахтите

- минерално уплътнение

- геомембрана – фолио

- предпазен геотекстил

- трошено-каменна настилка по дигата на площадката

- рекултивационен пласт

- При аварийна ситуация да се предприемат мерките за безопасност и превантивните мерки в съответствие с проекта за експлоатация и авариен план на дружеството, както и да се уведоми писмено РИОСВ-Пловдив.

- Да се спазват изискванията на Наредба №7/19.12.2013г., за реда и начина, за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.

- Да се изпълняват условията, поставени в Решение №00-09-02-00/2007г., изм. доп. с Решение №00-09-02-01/2009г. на МОСВ-София и Решение по ОВОС № 6 – IV/2009г. на РИОСВ-Пловдив.

- Да се води отчетност и да се предоставя информация, съгласно изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО.

- Да се уведоми писмено РИОСВ-Пловдив, не по-късно от два месеца преди достигане на крайният капацитет на депото, както и да се предприемат мерки и действия за прекратяване или изменение на настоящето разрешение.

- При закриването на площадката/прекратяването на дейността на депото, да се предприемат действия, свързани с безопасното ликвидиране на дейността и възстановяването /рекултивацията/ на терена, съгласно Проекта за рекултивация.

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр.Пловдив по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

# доц.СТЕФАН ШИЛЕВ:………………..

# Директор на регионална инспекция по

околна среда и води /РИОСВ/ – Пловдив