## Образец № 1

Съгласно чл. 78, ал. 9 от ЗУО

# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-Пловдив

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците(ЗУО) и във връзка със заявление №  УО-1159 от 04.07.2013 г.

на

„ЕКО ПАУЪР 2012” ООД

## РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ

## РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

№ 09-РД-330-00  от  09.07.2013 г.

на

„ЕКО ПАУЪР 2012” ООД

І. За извършване на дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:

- Площадка № 1:

  - С местонахождение: с.Шишманци, област Пловдив, община Раковски, УПИ ІІ, идентичен с № 067017 по плана на земеразделяне;

  - Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране, за които се кандидатства сe посочват в следната таблица:

| № | Вид на отпадъка | Дейности по кодове | Количество (тон/год.) | Произход Код |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 02 01 04 | Отпадъци от пластмаси /с изключение на опаковки/ | R 3 –Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително компостиране и др. процеси на биологичнa трансформация R 12 –Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11; R13 -Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 25 000 | Физически и юридически лица. |
| 2 | 07 02 13 | Отпадъци от пластмаси | R 3 –Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително компостиране и др. процеси на биологичнa трансформация R 12 –Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11; R13 -Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 25 000 | От юридически лица |
| 3 | 12 01 05 | Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси | R 3 –Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително компостиране и др. процеси на биологичнa трансформация R 12 –Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11; R13 -Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 25 000 | От юридически лица |
| 4 | 15 01 02 | Пластмасови опаковки | R 3 –Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително компостиране и др. процеси на биологичнa трансформация R 12 –Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11; R13 -Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 25 000 | Разделно събирани отпадъчни опаковки От физически и юридически лица. |
| 5 | 16 01 03 | Излезли от употреба автомобилни гуми | R 3 –Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително компостиране и др. процеси на биологичнa трансформация R 12 –Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11; R13 -Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 25 000 | От юридически лица |
| 6 | 16 01 19 | Пластмаси | R 3 –Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително компостиране и др. процеси на биологичнa трансформация R 12 –Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11; R13 -Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 25 000 | От юридически лица |
| 7 | 16 03 06 | органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05 | R 3 –Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително компостиране и др. процеси на биологичнa трансформация R 12 –Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11; R13 -Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 25 000 | От юридически лица |
| 8 | 17 02 03 | пластмаса | R 3 –Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително компостиране и др. процеси на биологичнa трансформация R 12 –Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11; R13 -Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 25 000 | От юридически лица |
| 9 | 19 12 04 | пластмаса и каучук | R 3 –Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително компостиране и др. процеси на биологичнa трансформация R 12 –Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11; R13 -Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 25 000 | От юридически лица |
| 10 | 19 12 10 | гoрими отпадъци (RDF –модифицирани горива, получени от отпадъци) | R 3 –Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително компостиране и др. процеси на биологичнa трансформация R 12 –Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11; R13 -Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 25 000 | От юридически лица |
| 11 | 20 01 39 | пластмаси | R 3 –Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително компостиране и др. процеси на биологичнa трансформация R 12 –Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11; R13 -Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 25 000 | От юридически лица |

II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията.

Приемане на отпадъците:

- Всички отпадъци, които се събират на площадката да се съхраняват по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства , както и в съответствие с изискванията поставени в Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС 53/99 год / ДВ бр. 29/ 1999 год./.

Прилагани технологии:

- термична газификация – да се извършва в пиролизен реактор при температура над 500оС при лек вакуум в отсъствие на кислород. Общата използвана площ за монтаж на модулната инсталация да е 800 кв. м.

Приемане на суровината:

- суровината да се  надробява и хомогенизирана  така, че да се осигури нормалното и подаване и равномерното натоварване на входящите устройства и пиролизния реактор.

Подаване и дозиране на суровината:

- подготвената суровина да се подава с транспортьор във входния буфер с подвижно дъно. Буферът  винаги да е пълен и да се дозира равномерно суровината към линията.

Входен буфер на газификатора;

- във входния буфер да се поддържа определено ниво на суровината, така че да се намали достъпа на въздух до реактора.

Термична газификация:

- процеса на термична деструкция да се извършва в пиролизен реактор. Реактора да е поставен в неподвижен цилиндричен съд, в който циркулира горещ въздух и нагрява вътрешния цилиндър. Вътрешния обем на реактора да е изолиран от околната среда и в него да се поддържа висока температура от около и над 500 0C при лек вакуум.

- пречистените газове да се използват за подържане на технологичният процес в модулите.

- твърд остатък (пепел), който не е отпадък, не представлява краен продукт, а желана суровина, да се използва  за смесване с инертни материали, в химическата промишленост за производство на активен въглен и др.

- течна фракция, която не е отпадък, не представлява краен продукт, а желана суровина, след допълнитела обработка да се използва, като енергиен продукт за отопление, гориво или за производство на електрическа и топлинна енергия.

Получените суровинни продукти да бъдат продавани на фирми, които ще ги преработват до крайни продукти.

- горещите газове да се охлаждат до около 60-70 0 С в масло-отделителен блок.

- некондензираните газове от скруберите под въздействието на вакуум да се прехвърлят към въздуходувка, която създава вакуум в пиролизния реактор и изпраща газовете в съда за газ.  Посредством автоматична контролна система, потокът на газта да се пренасочва през филтри към газ генераторите и горелката за доизгаряне на излишното количество газ.

- остатъците от въглена и пепелта от газификатора да се извеждат от изходящ шнек. Устройства за обработка на отпадна вода:

- пречистването на отпадната вода да се извършва чрез подаването и през помпи към вакуумен изпарител, а остатъка да се връща обратно в процеса.

Устройства за почистване на газове:

- парите от реактора под въздействието на вакуум да се прехвърлят в скрубер. Отделените леки фракции пиролизно масло да се събира в съд за отпадни фракции и да се връща посредством помпа обратно за допълнително разлагане.

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци

- Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:

- разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;

- регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;

- регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО.

- Площадката за отпадъци да отговаря на следните изисквания:

- Площадката да е оградена, с изградена инфраструктура и покритие от бетон или асфалт;

- Да са обособени  места и съдове за съхраняване на отпадъците

- При закриването на площадката/прекратяването на дейността да се спазва проектът за рекултивация, и да се предприемат съответните мерки и технологии за закриване и за следексплоатационни дейности на площадките за третиране на отпадъци.

- Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО.

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Пловдив по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - гр. Пловдив:..............................

/Д.Димитров/

За Директор на РИОСВ-Пловдив, Съгласно Заповед РД-118/13.02.2013 год. на Министъра на околната среда и водите.