### Образец № 4

Съгласно чл. 79, ал. 1 от ЗУО

# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-ПЛОВДИВ

## РЕШЕНИЕ

№ 09-РД-373-01 от 11.11.2016 г.

На основание чл. 79, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № УО-1037/13.09.2016 и № УО-1037/31.10.2016

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ

регистрацията по чл. 35, ал. 3 от ЗУО и

Регистрационен документ № 09-РД-373-00 от 07.04.2014 г.

на

ГОТМАР ЕООД

- Регистрират се следните промени:

Б. Променят количествата на вече разрешени отпадъци, както следва:

Площадка № 1 :

2.1 С местонахождение: гр. Съединение, област Пловдив, община Съединение,  УПИ – I, кв. 1, Стопански двор №2 по плана на гр.Съединение, с площ 60 000 кв.м.

| № | Вид на отпадъка | Количество ОТ (тон/год.) | Количество НА (тон/год.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |
|  | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | 07 02 13 | Отпадъци от пластмаси | 400 | 1000 |
| 2 | 15 01 02 | Пластмасови опаковки | 300 | 500 |
| 3 | 19 12 04 | Пластмаса и каучук | 350 | 1500 |

- Във връзка с т. I изменям и допълвам регистрацията по чл. 35, ал. 3 от ЗУО и издавам следния регистрационен документ:

- Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:

- Площадка № 1:

1.1. С местонахождение: гр. Съединение, област Пловдив, община Съединение,  УПИ – I, кв. 1, Стопански двор №2 по плана на гр.Съединение, с площ 60 000 кв.м.

1.2. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране, за които се кандидатства сe посочват в следната таблица:

| № | Вид на отпадъка | Дейности, кодове | Количество (тон/год.) | Произход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 07 02 13 | Отпадъци от пластмаси | код R3 Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостирани и други процеси на биологична трансформация . код R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11. код R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им . | 1000 | Физически и юридически лица. Механично третиране на пластмаси. |
| 2 | 15 01 02 | Пластмасови опаковки | код R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11. код R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 500 | Физически и юридически лица. Опаковки от суровини и материали. |
| 3 | 19 12 04 | Пластмаса и каучук | код R3 Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостирани и други процеси на биологична трансформация . код R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11 . код R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 1500 | Физически и юридически лица. Механично третиране на пластмаси. |
| 4 | 20 01 39 | Пластмаси | код R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11. код R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 350 | Физически и юридически лица. Разделно събрани пластмаси. |

II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията

На площадката на Дружеството  да се подлагат за третиране само отпадъци от термопластични пластмаси, като се извършват следните дейности по третиране:

- R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11 –/сортиране, раздробяване или балиране/ за всички отпадъци посочени в таблица 1.2

На производствената площадка на “ГОТМАР” ЕООД, с цел да се намали обема на някои от генерираните и временно съхранени, на мястото на образуване отпадъци, за да се улесни тяхното предаване и транспортиране да се извършват следните дейности:

  - Събиране на отпадъците от пластмаси;

  - Сортиране по вид пластмаса /PS, PP, HDPE, PET и др./ и цвят;

  - Смилане и раздробяване;

  - Съхранение в т.н. „big bags” /гъвкави контейнери от полипропилен/ с вместимост около 1 тон на смлените пластмасови отпадъци;

  - Предаване на смлените отпадъци на лицензирани фирми за по-нататъшно управление.

Предварителното третиране да обхваща:

- Смилане/раздробяване на отпадъци с идентификационен код 07 02 13;  19 12 04 и

20 01 39.

- Балиране на отпадъци с идентификационен код 15 01 02.

Производствената площадка да е оборудване със следните машини и съоръжения:

- Електронна везна – 1 бр.

- Мелници – 4 бр.

Всяка една от мелниците да разполага с три ножа въртящи се с около 1 400 оборота в минута и по два контраножове за успешно смилане на постъпилите изделия. Към тях да има сито с размери на отворите Ǿ 8-10mm, които да задържат едрите частици до окончателното им преминаване през ситото. Мелниците да разполагат с вентилатори, като образуват вакуум инсталация, посредством която смленият материал да се прехвърля от мелницата към опаковката, в която да се съхранява получената суровина.

- Модел: VESPA 40/60 VG – капацитет 150 кг/ч.

- Модел: VESPA 40/50 VG – капацитет 100 кг/ч.

- Модел: VESPA 40/30 VG – капацитет 70 кг/ч.

- Модел: AMIS D74889 – капацитет 350 кг/ч.

- Хидравлични преси – 2 бр. – капацитет 100 кг/ч.

В резултат на пресоване, получените бали да са с размери около 130/100/100см. и тегло 70-100 кг.

Всички машини и съоръжения да  са разположени в работни помещения, отговаряйки на нормативните изискванията за тяхната правилна и безопасна експлоатация.

- R3 – рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация за отпадъци с код: 07 02 13 /отпадъци от пластмаса/, 19 12 04 /пластмаса и каучук/

Технологичният процес на рециклиране да протича при следната последователност:

  - Получаване на суровина от пластмаса – под формата на млянка, която  да е сортирана по вид пластмаса /PS, PP, HDPE, PET и др./ и цвят;

  - Съхранение в т.н. „big bags” /гъвкави контейнери от полипропилен/ с вместимост около 1 тон.

Получената суровина под формата на млянка  да се изсипва в бункер с дозатор, след което  да постъпва в материален цилиндър, където посредством ел.нагреватели да  се загрява до необходимата за пластификация температура /180-200ºС/ в зависимост от вида материал. Шприц автомата  да затваря инструмента и посредством шнек-бутало, пластифицирания в цилиндъра материал да се впръсква под налягане /около 100 – 140 Ваr/ в кухините на съответния инструмент, като се оформя готовото изделие. За времето, което пластифицирания материал изстива за съответната форма /около 60-80 секунди/, шнек-буталото  да зарежда нова доза материал. Шприц автомата да  отваря инструмента и от него да се изважда готовото изделие. Общият капацитет  да е 150 кг./час готова продукция.

Този цикъл да се повтаря многократно във времето, като режима на работа  да е напълно автоматизиран. Стойности като температура, време и скорост  да се регулират автоматично. Шприц автомата да разполага със съответните електронни защити, като по този начин предотвратява прегаряне на материал и отделяне на вредни емисии в околната среда.

- R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им за всички отпадъци посочени в таблица 1.2

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци

Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:

разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;

регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;

регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО.

Площадките за отпадъци да отговарят на следните изисквания:

Площадките за съхраняване на отпадъци да отговарят на следните изисквания:

Площадката да е разположена в  област Пловдив, община Съединение, гр. Съединение, УПИ - I, кв. 1, Стопански двор № 2 по плана на гр.Съединение, с площ 60 000 кв.м. Да е оградена, с осигурена охрана и контролно – пропусквателен пункт, с изградена инфраструктура, с покритие от асфалт и/или бетон.  Да са обособени  места и съдове за съхраняваните отпадъци, формирани от дейността на площадката.

Площадките за третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:

Площадката за третиране на отпадъци да отговаря на изискванията на Наредба №7 (ДВ, бр. 81 от 2004г.) за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци.

Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:

Да се спазват изискванията поставени в Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

При закриването на площадката/прекратяването на дейността да се спазва проектът за рекултивация, и да се предприемат съответните мерки и технологии за закриване и за следексплоатационни дейности на площадките за третиране на отпадъци.

Да се води отчетност и да се предоставя информация, съгласно изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО.

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ - Пловдив пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Пловдив по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

ДОЦ. СТЕФАН ШИЛЕВ

Директор на  РИОСВ - Пловдив