## Образец № 1

Съгласно чл. 78, ал. 9 от ЗУО

# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-Пловдив

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците(ЗУО) и във връзка със заявление №  УО-520 от 27.03.2015 г.

## РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ

## РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

№ 09-РД-457-00  от  23.04.2015 г.

на

„ИТД” ЕООД

І. За извършване на дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:

- Площадка № 1:

  - С местонахождение: гр. Съедиенеие , област: Пловдив , община: Съединение,

ул. Чардафон Велики № 72, УПИ № № 6,8,9,10,11,12 планоснимачен №, квартал.129 по плана на гр./с./общ; Съединение, обща площ 25 645 кв.м.

  - Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране, за които се кандидатства сe посочват в следната таблица:

| № | Вид на отпадъка 1 | Дейности по кодове 2,3 | Количество (тон/год.) | Произход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 07 02 13 | Отпадъци от пластмаси | R3 – рециклиране или възстановяване на органични вещества , които не са използвани като разтворители . включително чрез компостиране и други процеси на биологично превръщане R12- размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 60 | От производство и физически и юридически лица |
| 2 | 12 01 05 | Стърготини, стружки и изрезки от пластмаса | R3 – рециклиране или възстановяване на органични вещества , които не са използвани като разтворители . включително чрез компостиране и други процеси на биологично превръщане R12- размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 35 | От производство и физически и юридически лица |
| 3 | 15 01 02 | Пластмасови опаковки | R3 – рециклиране или възстановяване на органични вещества , които не са използвани като разтворители . включително чрез компостиране и други процеси на биологично превръщане R12- размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 20 | От производство и физически и юридически лица |
| 4 | 19 12 04 | Пластмаса и каучук | R3 – рециклиране или възстановяване на органични вещества , които не са използвани като разтворители . включително чрез компостиране и други процеси на биологично превръщане R12- размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 100 | От производство и физически и юридически лица |

II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията.

- Всички отпадъци, които се събират на площадката да се съхраняват по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства , както и в съответствие с изискванията поставени в Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС 53/99 год / ДВ бр. 29/ 1999 год./.

- Третирането на отпадъците да се извършва по следния метод:

- Процесът на  рециклиране в „ИТД” ЕООД да използва за технологичен отпадък от

РЕТ преформи и бутилки от собственото производство и за повторно събрани след потреблението поли етилен терефталат (PET) опаковки снабдени под формат на флейкс. По време на процеса материала да се обработва и почиства  по такъв начин, че рециклираните PET гранули да могат да се използват отново за производство на нови изделия за пряк контакт с храни.
Произведеният  от дейността на дружеството рециклиран материал да намира приложение за производство на опаковки за контакт с храните като бутилки за минерална, газирана вода, безалкохолни напитки, сокове, бира и други хранителни цели.

- Процесът на рециклиране да включва следните основни етапи за производство:
• Стъпка 1: Смилане на отпадните опаковки от технологичен брак от РЕТ в люспи и / или закупуване на почистен и изпран РЕТ флейкс. Смилането да се извършва на територията на ИТД –със следното оборудване: мелница модел Vespa 50/60 VGA с капацитет на смилане до 350 кг/ час отпадък.
• Стъпка 2: Сушене и кристализация на люспите  от  РЕТ от стъпка 1, при висока температура и вакуум (температура> 120 ° С, времето на престой > 60 мин.). 
• Стъпка 3: Екструдиране  на сухите люспи от стъпка 2, при  висока температура (> 265 ° С, максимална температура 290 ° С) и вакуум система за обезгазяване (вакуум <20 mbar). След това пелетите да се кристализират.
• Стъпка 4: Дълбоко почистване на пелетите от стъпка 3 в непрекъснат процес на поликондензация използвайки висока температура и вакуум (температура> 190 ° С, вакуум <10 mbar, време на престой> 6 часа)

Извършването на стъпки 2,3,4 да се извършва с машина Starlinger, модел “recoSTAR PET 85 iv+”

- Производствен процес 
Конвенционално рециклираните PET люспи да се подават непрекъснато в отделението за изсушаване  посредством захранваща система. Материалът да се нагрява в изсушител до 120 °С  с време на престой 60 мин.. Материалът да  се разтопява  при температури между 265 ° C и 290 ° C и да се филтрира с филтърна система.

Материалът да постъпва в екструдер и да се дегазира с помощта на вакуумна система с налягане  20 mbar, като се използва водна система за пелетизиране. След екструдера РЕТ материалът, излизайки  под формата на аморфни РЕТ пелети,  трябва да премине кристализацията,   протичаща    при температури  от 120 ° С.След кристализация пелетите да се нагряват до температура около 190 ° С за да постъпят  в реактор SSP.

В реактора SSP пелетите да престояват при температура малко над 190 ° С и вакуум от 10 mbar. Времето на престой в реактора SSP да е различен за различните вложени материали. При  обработката на собствен технологичен отпадък пелетите трябва да престоят в реактора SSP за период от около 3 часа. Минималното време за пребиваване за закупен флейкс в реактора SSP при 190 ° С  да е 6 часа.

След това материалът от рециклиран PET да постъпва  в междинен бункер за съхранение и пълнене в биг – бегове.

Производителността на линията за рециклиране Starlinger да е 1800 тона годишно.

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци

- Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:

- разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;

- регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;

- регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО.

- Площадката за отпадъци да отговаря на следните изисквания:

- Площадката да е оградена, охраняема, с видеонаблюдение, да е с изградени комуникации и инфраструктура, с контролно пропускателен пункт и покритие от бетон или асфалт;

- Да са обособени  места и съдове за съхраняване на отпадъците

- При закриването на площадката/прекратяването на дейността да се спазва проектът за рекултивация, и да се предприемат съответните мерки и технологии за закриване и за следексплоатационни дейности на площадките за третиране на отпадъци.

- Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО.

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Пловдив по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

доц. Стефан Шилев

Директор на  Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив