## Образец № 1

Съгласно чл. 78, ал. 10 от ЗУО

# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ГР. ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 78, ал. 10 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № УО-1421 от 19.09.2022 г.

## РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ

## РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

№ 09 – РД – 887 – 00   от  03.10.2022 г.

на

„КОМПОСТ 2022“ ООД

І. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:

- Площадка № 1:

  - С местонахождение: гр. Кричим, местност „Сух дол“, област Пловдив, община Кричим, ПИ с идентификатор 39921.301.2 по КККР на гр. Кричим, oдo6peнa със 3anoвед № РД-18-13 от 19.02.2009г. на Изпълнителния директор на AГKK - гр. София, с площ 7 517 кв. м, землището на град Кричим, извън населеното място, УПИ I-302.1, отреден за площадка за компостираща инсталация.

  - Вид (код и наименование), количество, произход на отпадъците и дейности по третиране:

| № | Вид на отпадъка 1 | Дейности по кодове 2,3 | Количество (тон/год.) | Произход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 03 01 01 | Отпадъци от корк и дървесни кори | R 3 -Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация (компостиране) R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове (R 1 - R 11) (сортиране,раздробяване/шредиране, смесване/хомогенизиране) R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове (R 1 - R 12), с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 100 | Разделно събрани зелени отпадъци от домакинствата, разделно събрани биоотпадъци от поддръжка на обществени площи, паркове и градини |
| 2 | 03 01 05 | Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 | R 3 -Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация (компостиране) R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове (R 1 - R 11) (сортиране,раздробяване/шредиране, смесване/хомогенизиране) R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове (R 1 - R 12), с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 100 | Разделно събрани зелени отпадъци от домакинствата, разделно събрани биоотпадъци от поддръжка на обществени площи, паркове и градини |
| 3 | 03 03 01 | Отпадъчни кори и дървесина | R 3 -Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация (компостиране) R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове (R 1 - R 11) (сортиране,раздробяване/шредиране, смесване/хомогенизиране) R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове (R 1 - R 12), с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 100 | Разделно събрани зелени отпадъци от домакинствата, разделно събрани биоотпадъци от поддръжка на обществени площи, паркове и градини |
| 4 | 20 02 01 | Биоразградими отпадъци | R 3 -Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация (компостиране) R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове (R 1 - R 11) (сортиране,раздробяване/шредиране, смесване/хомогенизиране) R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове (R 1 - R 12), с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 2 200 | Разделно събрани зелени отпадъци от домакинствата, разделно събрани биоотпадъци от поддръжка на обществени площи, паркове и градини |

II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията

Избраният метод за третиране на отпадъци да е компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани на територията на община Кричим и община Перущица, посредством изградена компостираща инсталация в ПИ с идентификатор 39921.301.2 по КККР на гр. Кричим, oдo6peнa със 3anoвед № РД-18-13 от 19.02.2009г. на Изпълнителния директор на AГKK - гр. София, с площ 7 517 кв. м, землището на град Кричим, извън населеното място, УПИ I-302.1, отреден за площадка за компостираща инсталация.

Планираното съоръжение представлява технология за компостиране на покрити редове на открито с контролирана аеробна компостираща система. Основната цел е опазване на околната среда посредством производството на висококачествен компост, чрез компостиране на разделно събрани зелени и дървесни отпадъци на територията на Община Кричим.

В резултат на приложената технология, след извършена външна оценка на качеството на компоста, за съответствие с всички критерии за качество, регламентирани в Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, произведеният компост ще е достигнал статут на продукт, който да може да бъде пуснат свободно на пазара в Република България или да бъде използван от общината за собствени цели.

Предвидено е в системата за събиране на зелени отпадъци да се включат отпадъци от обществените и частните градини и паркове, включително сено, слама, дървесен чипс и стърготини.

Обобщение на стъпките и фазите на производствения процес

1. Процесът компостиране.

Под „компостиране“ следва да се разбира процес на контролирано аеробно, екзотермично, биологично трансформиране на разделно събрани биоотпадъци и утайки с цел получаване на компост. Целта на процеса компостиране е да се трансформират естествените биоотпадъци, чрез управляван, аеробен биологичен процес, в богат на хумус материал, подходящ за полезна употреба в земеделието, градинарството и ландшафтните дейности.

Компостирането представлява аеробно разграждане на органични материали посредством микроорганизми, усвояващи определени химични компоненти при разграждане на отпадъците, при контролирани условия до получаване на почвоподобно вещество, наречено „компост“. По време на процеса на компостиране, микроорганизми като бактерии, гъбички, насекоми, разграждат сложните органични съединения до по-прости. Получават се въглероден диоксид, вода, минерали и стабилизирана органична маса (компост). В процеса на развитие на микроорганизмите, при разграждането на целулозата се отделя топлина, която може да унищожи патогенни (болестотворни микроорганизми) и плевелни семена.

Органичната материя (суровината за компостиране) се преобразува най-бързо, при постоянно поддържане на оптималните условия за развитие на микроорганизмите. Най- важните условия включват следното:

■	смесване на органичните отпадъци по такъв начин, че да се осигури оптимално количество на хранителни вещества, които поддържат активността на микроорганизмите, включително балансирано снабдяване с въглерод и азот (оптимално съотношение C:N и равномерното им разпределение в биомасата);

■	осигуряване на достатъчно кислород за развитието на аеробни организми;

■	осигуряване на оптимална влажност, при която се поддържа биологична активност, без да се възпрепятства аерацията;

■	оптимални температури, необходими за развитие на микроорганизмите.

Веднага след като подходящите органични материали се смесят, микроорганизмите започват да се развиват и процесът на компостиране започва. През този начален активен етап консумацията на кислород и образуването на топлина са с най-високи нива. След това следва период на стабилизиране, през който компостирането протича по-бавно.

Разграждането на органичните материали продължава, докато всички вещества се усвоят от микроорганизмите и по-голямата част от въглерода се превърне във въглероден диоксид. Преди достигане на този момент, компостът се счита за готов, в съответствие с предназначението му, като се отчитат фактори като C:N съотношение, потребност от кислород, температура и миризма.

Накратко, факторите, влияещи върху процеса на компостиране, са хранително съотношение, съдържание на влага, съдържание на кислород, pH, площ, температура и продължителност на компостиране. Най-голямо влияние в работни условия имат съдържанието на кислород и температурата в компостните купове. Именно затова тези показатели се следят непрекъснато и по тях се управляват/контролират процесите.

Компостирането, освен най-добрият метод за обезвреждане на органични отпадъци от различно естество, е също и подходящ метод за получаване на висококачествени органични подобрители, които са в състояние да заместят оборския тор в екстензивното растениевъдство и частично торфа в интензивното производство.

2. Основни етапи в процеса компостиране.

Процесът на компостиране включва следните основни оперативни стъпки:

- приемане и контрол на свежите входящи материали;

- временно съхранение на входящи материали;

- раздробяване на обемистите отпадъци от паркове и градини;

- изграждане на редове (купове) на открито с принудителна аерация;

- протичане на интензивна фаза с принудителна аерация;

- мониторинг и документиране на процеса на компостиране;

- контрол на системата за принудително аериране, чрез мобилен софтуер;

- пресяване на зрелия компост преди преместването му на площадката за доузряване;

- допълнително зреене на компоста;

- третиране и складиране на остатъчния материал - непреминалите през ситото фракции;

- хигиенизиране на площадката в съответствие с действащото законадателство на територията на Република България;

- складиране на готовия продукт преди употреба или маркетинг съгласно изготвен план за използването му.

Компостирането, освен  най-добрия метод за обезвреждане на органични отпадъци от различно естество, е също и подходящ метод за получаване на висококачествени органични подобрители, които са в състояние да заместят оборския тор в екстензивното растениевъдство и частично торфа в интензивното производство.

Предприятие, което произвежда висококачествен компост, не само обработва отпадъци, а всъщност рециклира органичните съставки на отпадъците чрез естествен биологичен процес за нуждите на селското стопанство. Това е най-добрия метод, чиято основна цел е съхранение на природните ресурси и опазване на околната среда, чрез намаляване на количеството депонирани зелени и дървесни отпадъци на Регионалните депа.

Компостирането на отпадъци създава здравословен, безопасен продукт с висока стойност за растениевъдството, който е лесен за употреба (складиране, транспортиране, разпръскване).

Този процес намалява екологичните и здравни рискове при биологичното разпадане на отпадъци и дава възможност за по-добро оползотворяване на енергията в сравнение с другите методи за рециклиране и обезвреждане на отпадъци.

Компостирането на зелените и дървесни отпадъци създава здравословен, безопасен продукт с висока стойност за растениевъдството, който е лесен за употреба (складиране, транспортиране, разпръскване).

Компостирането се различава съществено от другите бързи химични и физични методи, произвеждащи нетрайни продукти, които изискват спазването на специални и сложни правила. Въпреки това, ако органичната субстанция, която се внася в почвата, е недостатъчно влажна, това влошава допълнително микрофлората й заради метаболитните продукти несъвместими с растежа на растенията.

С аеробното третиране на отпадъците можем да предотвратим тези фактори, които са токсични за растенията.

Поради това готовият продукт е здравословен и не мирише. Подхранващият продукт, получен при процеса на компостиране притежава характерен мирис, текстура и влажност, както и физиологични свойства съвместими с растенията.

3.	Оптимални условия за компостиране

Компостирането протича в контролирани условия. Основните параметри, които се контролират за постигане на оптимален процес са: pH, влажност, кислород, температура и баланс на хранителните вещества (въглерод/азот, въглерод/фосфор и др.).

3.1. Ph стойности

Оптималната стойност на pH за развитие на бактериите е между 6.5 и 7.5.

В началната фаза на компостиране, когато се отделя СО2 и някои органични киселини, се предизвиква понижаване стойностите на рН (рН 5÷6), благодарение на аерирането в тази фаза се предотвратява и премахва опасността разграждане на протеините.

При точно и правилно спазване на технологията, в края на процеса се постига баланс на рН - стойност близка до неутралната.

3.2. Съдържание на вода (влага)

Компостирането е биологичен процес, който изисква съдържание на вода (влага), осигуряващо подходящи условия за живот на микроорганизмите. По-висока от 70% влажност е неблагоприятна за процеса, защото създава анаеробни условия. В същото време при влажност по-ниска от 20% биологичната активност се възпрепятства. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.“

Подходящото влагосъдържание зависи от порьозността и структурните характеристики на сместа за компостиране, и се постига с оптимално съотношение на смесване на отпадъци, като първоначално влажността може да се определи и визуално.

Оптималното водно съдържание, което се изисква от технологична гледна точка, е между 40 и 50%, и може да бъде установено лесно с направа на проба за слепване на материала с ръце.

3.3. Наличие на въздух

Наличието на въздух е изключително важен параметър по време на процеса на разграждане. Наличието на кислород е задължително за да започне биологичен процес на компостиране на принципа на окисление. От съществено значение за входящата смес от суровини е да бъде осигурено достатъчно „свободно пространство“ (пори или въздушни джобове) между частиците.

Необходимите количества кислород се осигуряват чрез аерационната система, по която се подава въздух чрез софтуерно контролирани вентилатори на база на показанията на сонда за кислород.

Компостирането е окислителен процес, при който се получава стабилизиране на началната субстанция в контролирани условия.

3.4. Баланс на хранителните вещества

Хетеротрофните микроорганизми се нуждаят от въглерод (източник на енергия) и азот (за синтеза на протеини). С ензимите си те разграждат протеините на субстрата в пептиди и свободни аминокиселини, които могат да се използват директно или да продължат разграждането до амоняк. Амонякът от своя страна може да бъде използван от микроорганизмите в компоста или се изпарява.

Високото съдържание на въглерод пречи на микробиологичната активност, докато високото съдържание на азот ускорява разграждането и предизвиква загуби на азот чрез изпаряването, затова е важно да се създаде подходяща хомогенна маса отпадъци.

Оптималното отношение C/N е между 25/1 и 35/1 в началото, като плавно спада до 20/1 в края на процеса. В този порядък трябва да е стойността на C/N при стабилизирания компост.

В следната таблица са представени възможните добавъчни материали с тяхното съотношение C/N:

| ОРГАНИЧЕН МАТЕРИАЛ | C/N |
| --- | --- |
| ЛИСТА | 35-85 |
| ХВОЙНОВА ДЪРВЕСИНА | 150 |
| ТОПОЛОВА ДЪРВЕСИНА | 80 |
| ДЪРВЕНИ ТРИЦИ И СТЪРГОТИНИ | 150 |
| ХАРТИЯ | 100 |
| ОТПАДЪЦИ ОТ КАСТРЕНЕ | 30 |
| ОТПАДЪЦИ ОТ КОСЕНЕ | 20 |

3.5. Патогени

В значителна част от научната литература по темата се твърди, че при правилно протичане на компостирането се получава напълно здравословен продукт от съвсем различни начални субстанции.

Температурите, достигнати в процеса на компостиране са в състояние да обезвредят патогените открити в изходния материал, частично или напълно.

За да се гарантира стерилизация е необходимо температурата да се поддържа най-малко 55°C за период от няколко дена (мин. 3 дена). Покритата система, която формира част от технологията, действа като топлинен щит през зимата, за да осигури топлинна обработка в целия покрит обем.

Температурата за стерилизация е лесно да се постигне и поддържа дълго време чрез процеса на контролирано аеробно компостиране с цел осигуряване дори на анаеробни условия в рамките на биомасата.

3.6. Биоокисляване

Процесът на компостиране започва, когато биомасата натрупана в компостния куп е с достатъчно количество, позволяващо отделяне на топлина. Топлината (високата температура) е крайно необходима за стабилизацията и стерилизацията на компоста.

Контролираната аерация гарантира достатъчно количество кислород за преобразуването (разграждането). При процеса на био-окисление се разпадат най-лесно разградимите органични фракции (фракции с прости молекули като захари, органични киселини, аминокиселини и др.), придружено от бързи и интензивни микробиологични процеси, при които се консумира кислород и се предизвиква отделяне на въглероден диоксид.

В случай на намалено подаване на кислород, аеробното разпадане се забавя или спира напълно, ако не се осигури отново кислород. Затова е много важно обдухването на суровината да се изпълнява по технологичен график.

Чрез разпадането на химичните връзки микроорганизмите получават енергия за своето развитие и синтез. Процесът на компостиране е екзотермичен, което обуславя повишената температура на субстрата и последващото ѝ отделяне в атмосферата.

Повишаването на температурата, вследствие микробиологичните процеси е значително през първите 12 до 48 часа от зареждането на компостната призма, като може да достигне стойности от 65 до 70°C. Толкова високи температури пречат на нормалното протичане на био-окислението и могат да убият част от микроорганизмите. Именно затова аерирането има и допълнителна функция, освен осигуряване на кислород за процесите на разграждане, а именно да се поддържат оптимални температурни условия за протичане на процесите.

Процесът на аеробно компостиране може да се изрази по следния начин:

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O – освобождава се енергия /екзотермичен процес/

3.7.	Овлажняване и съзряване

Когато по-голямата част от разграждащите се фракции се разпаднат, болшинството микробни популации умират, тогава разпадането започва да се забавя, което не е благоприятно за по-комплексните молекули и остатъци от микроорганизми. „Дишащите“ процеси като микробните синтези се забавят. Температурата бавно и постепенно спада. Поради охлаждането популациите от бактерии и фунги започват да се развиват отново в компостната призма отвън навътре, но заради относително ниската влажност и съдържание на кислород, те не се развиват така интензивно, както в началото на процеса на компостиране.

По време на компостиране обема на биомасата се редуцира от ½ до ¼ от началния обем, в зависимост от характеристиките на началната суровина. Въпреки че има известни загуби на азот, като амоняк, болшинството от хранителните вещества се запазват, откриват се в стабилизирания органичен компост.

Основно водата, отделяща се от компостната призма чрез изпаряване, е отговорна за загубата на тегло на компостираните субстанции и може да е от 40% до 60%.

#### 4. Общо описание на избраната технология.

Процесът с покриващо платно и управляема аерираща система е възприета от ЕС технология в технически и екологични аспекти. Характеризира се с прости и гъвкави операции, кратко време за компостиране (~30 дни за зелени отпадъци), лесно управление, безопасна работа и ниски експлоатационни разходи.

Модел на производственият процес на компостиране:

#### 4.1. Доставяне на зелени и дървесни отпадъци

4.1.1. Приемане на доставката

Входящите материали ще бъдат претегляни посредством монтиран на входа кантар.

4.1.2. Данни за теглото на доставката

- Тегленето на отпадъците се извършва от оператор на входа на компостиращата инсталация. Инфромацията относно теглото се подава автоматично от софтуерната система за управление.

- Протокол от електронната система за регистрация може да бъде изпратен по електронната поща на община община Кричим.

4.1.3. Приемане и контрол на отпадъците:

- Персоналът обслужващ кантара на депото ще бъде обучен да приема или да изпраща зелените и дървесни отпадъци на площадката за компостиране;

- След първоначалната проверка, те ще бъдат изпращани на инсталацията за компостиране;

- След това, оператора на инсталацията за компостиране ще извършва двойна проверка и в случай, че се отчете повече от 10% примеси от теглото на отпадъците, то те ще бъдат изпращани на депо. (Материалът ще се транспортира до площадката за съхранение и там ще се разтовари и след това шредират или товарят на превозното средство като така се осигурява контрол.). Това е в съответствие с Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.

Контролът е визуален!

Предвижда се площадката за компостиране да бъде управлявана от персонал със следните умения:

- Обучен от доставчика на оборудването, за всички мерки, процеси и дейности в управлението на площадката за компостиране;

- Шофьори с познания и опит в управлението на телескопичния товарач - шофьорска книжка - категория Т;

- Шофьор с опит в управлението на камион с ремарке - шофьорска книжка категория СЕ;

- Обучен от доставчиците на оборудване, да води документацията на площадката;

- Обучен да може да работи със ситова машина и биошредер миксер;

- Умения за работа с компютър; обучен да работи с необходимия софтуер.

4.2. Предварителна обработка

Зеленият и дървесен отпадък се транспортира и разтоварва до площадка за съхранение, до етапа на обработка. Зелените и дървесни отпадъци ще представляват 100 % от общото количество отпадък за компостиране. Раздробяващите и хомогенизиращи функции се извършват посредством Биошредер – миксер.

Желателно е фракциите на входящите суровини за компостиране да са с размери на частиците от 0 до 80 мм. Така се гарантира формирането на въздушни канали и кухини при оформяне на куповете.

Най-важното е сместа да се проектира така, че да се оптимизира процеса на разграждане. Раздробените зелени и дървесни отпадъци от паркове и градини се омокрят с инфилтрат за достигане на оптимална влажност, ако е необходимо. Добавя се непреминалият през ситото едър, зрял компост, който служи като мая за процеса и представлява 10% от целия обем на призмата. Смесването ще се извършва с телескопичен товарач. В практиката, смесеният материал трябва да се приготвя правилно, в зависимост от наличния материал, с цел оптимизиране на процесите на компостиране. Технологията предоставя индивидуални рецепти в зависимост от сезона и наличния отпадък.

След постигането на оптимална влажност при хомогенизирането, суровината се зарежда като компостираща призма с телескопичен товарач .

4.3.	Изграждане на призмите

След предварителната обработка започва изграждането на призма/призми върху обособените за това площадки (клетки). Това става с помощта на телескопичен, челен товарач или друг вид подходяща механизация. През цялото време докато се изграждат призмите, за да се предотврати запушването на аерационните тръби, е необходимо въздуходувките да са пуснати в ръчен режим на работа (постоянно обдухване /constant flow). При изграждане на призмите материалът не се уплътнява, насипва се отгоре-надолу, като трябва да пада свободно. Важно е призмата да бъде изградена колкото се може по-бързо, максимум в рамките на 1 работен ден.

4.4.	Фаза 1 - разграждане.

4.4.1. Поставяне на измерващи сензори: След построяването на призмите от суровини, посредством сонди, поставяме мерителни сензори за температура и наличие на кислород, необходими за контролиране на аерирането след поставяна на покриващия материал. Сондата с температурния сензор се поставя перпендикулярно, а сондата със сензора за измерване съдържанието на кислород – косо под  ъгъл ~45°, така че образувалият се конденз да не влияе на измерванията на съдържанието на кислород. Предаването на данните се извежда на повърхността към външно контролно табло.

4.4.2. Покритие на призмите: Построените призми с поставените сонди се покриват с геотекстилно платнище. Платнището се поставя ръчно или с помощта на намотаваща машина (ролка), монтирана на стената.  Платнището се фиксира с помощта на обтягащи торби, пълни с пясък – част от системата. След поставяне на платнището аериращата система се включва според резултатите от анализа на данните от сензорите.

През софтуера за управление се създава нова партида (задават се количества, начална дата и т.н.) и се пуска автоматичен режим на работа. Стандартно софтуерите за компостиране могат да работят в различни режими:

- Управление по кислород – сондата за кислород подава информация за нивата в компостния куп и според стойността въздуходувката се включва да работи или спира (при високо съдържание);

- Управление по температура – сондата за температура подава информация за температурата в компостния куп и според отчетите въздуходувката се включва да работи или спира (при ниска температура);

- Управление по време – режим на работа на цикли – на избран интервал от време въздуходувката се включва и изключва (например работи 5 мин. / почива 10 мин);

- Комбинирано управление.

4.4.3. Аериране: Аерирането е от първостепенна важност за бързо и без мирис обработване и рециклиране на зелените отпадъци. Използва се принудителна вентилация, която засмуква въздух от околното пространство и го нагнетява в завитата суровина (компостна призма) чрез перфорирани тръби в пода под призмата. Тръбите от полиетилен, с висока плътност, са устойчиви на въздействие на средата и профила, и перфорацията им се проектират индивидуално. Въздухът се нагнетява през отвори с конична форма:

През тази фаза необходимостта от кислород за правилното протичане на процесите на разграждане е от 5 до 15% от обема на компостния куп. Целта в тази фаза е не пълната минерализация на органичната материя, а нейното стабилизиране.

Тази фаза на компостиране е термофилна, като температурите бързо достигат стойности от 55° до 60°С. Трайно повишение над тези стойности не се препоръчва, защото води до намаляване на активността на микроорганизмите. В същото време ниските температури не осигуряват стерилизация на масите. Изключително важно е динамичното измерване на температурите в компостния куп и съответно управлението по този показател.

4.4.4. Функциониране: През четириседмичното време за узряване, обдухването функционира според температурните условия и съдържанието на кислород, регистрирани от сензорите. По време на компостирането не е необходим контрол на влажността на призмите, както и преобръщане на материала. Поради слягането на купа по време на зреенето мембранното платнище трябва да се опъне отново и мерителните сонди да се вкарат по-дълбоко в призмите;

- Съотношение въглерод/азот: Следи се автоматично от измервателни уреди свързани с софтуера за управление на системата;

- Влажност: В контролирания процес на компостиране разграждането на отпадъците и натрупването на органични вещества се осъществява основно от аеробни микроорганизми. За да се осигури тяхната популация и оптимален режим на работа, те се нуждаят от постоянно съдържание на влага в купа с компост , което се осигурява специално изработеното за целта покривало.

- Мониторинг на температурата: Температурата на процеса ще се следи непрекъснато от автоматична система през целият четири седмичен период, по време на процеса на хигиенизиране. След този период и по време на допълнителното зреене, мониторинг на температурата няма да се извършва.

4.5. Фаза 2 – зреене и последващи фази

Стандартно след активната фаза на компостиране (фаза 1 – разграждане) се провежда още една фаза – закрита, но с по-малка продължителност. През тази фаза на материалът узрява, температурите варират в началото на процеса от 40° до 45°С, след което спадат. Необходимостта от кислород за правилното протичане на процесите на зреене е от 1 до 5% от обема на компостния куп.

Между първите две фази се следват стъпките:

- Демонтиране на сондите;

- Прибиране на мембраната, почистване при необходимост;

- Обръщане на компостния материал и оросяване с инфилтрат (само в случай на необходимост).

След това се стартира автоматичното управление на процеса. Обикновено тази фаза продължава 2 седмици за разлика от активната, която е 4 седмици.

След фазата на зреене (при необходимост) стартира последната фаза – фаза на зреене 2. За нея са обособени специални клетки – бетонни площадки с навес (но може да бъде проведена и на основните клетки за компостиране, без завиване с мембрана, но с периодично аериране), така че куповете да са защитени от атмосферно неблагоприятни условия. Механичното разваляне на призмите от зоните за компостиране и изграждането им на площадките за зреене има важна функция – частиците се размесват, влажността се разпределя равномерно и се получава естествено аериране. Както и при активната фаза, при изграждане на купове за последващо зреене материалът не се пресова и уплътнява, необходимо е да има пори между частиците.

Времето за зреене може да варира от 2 до 4 седмици, според предхождащите го фази, тяхната продължителност, вид и състояние на компостирания материал. След този етап на обработка материалът се счита за напълно стабилизиран.

4.6. Обработка на готовия компост

След като последващото зреене завърши, компостът, който се предполага да има степен на зрялост 4, се разпръсва на площадката за последваща обработка. Ако влажността на готовия продукт е приемлива, може да започне пресяването. То разрохква компоста и едрите и съвсем дребни фракции могат да бъдат отделени. Остатъците след пресяване се връщат на площадката за предварителна обработка и се използват в следващия цикъл на компостиране като мая. Фината фракция се складира или опакова в по-малки или по-големи торби, в зависимост от качеството и предназначението и се транспортира.

Пресяване на готовия продукт – компост

Компостът ще се пресява след приключване на процеса за допълнително зреене.   Процесът ще се извършва в зоната на площадката за пресяване. Непреминалите през ситото едри частици се отнасят с телескопичния товарач в зоната за складиране на сухи отпадъци или се раздробят с биошредера - миксер и се влагат в нови купове компост. По принцип едрите частици се използват повторно в куповете, но при натрупване на твърде големи количества може да се депонират на регионалното депо в Цалапица.

Съхранение на готовия продукт – компост

Качественият компост ще се премества на площадката за допълнително узряване, и след това ще се складира докато не се използва в земеделието или дейностите по озеленяване.	Спазени са изискванията на „Инструкции за определяне на национални технически изисквания към съоръжения за третиране на биоотпадъци” т. 7.7.3, отнасящи се до съхранение на готов компост на открито и върху запечатана повърхност.

Външно изпитване на качеството на компоста  е в съответствие с Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци

В съответствие с Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, външен контрол на качеството, чрез вземане на проби и изпитване на компоста за качествени параметри трябва да се извършва преди продажба.

Вземането на проби и изпитването на качеството на компоста е дефинирано в  Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъцие и трябва да бъде извършено от акредитирана лаборатория.

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци

- Да се предприемат мерки за безопасност и превантивни мерки в съответствие с утвърден авариен план. Площадката да е пожарообезопасена и да са поставени достатъчен брой пожарогасители.

- Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:

- разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;

- регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;

- регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО.

- Площадката за отпадъци да отговаря на следните изисквания:

Площадката, на която „Компост 2022“ ООД извършва дейности с отпадъци, да е разположена в гр. Кричим, местност „Сух дол“, област Пловдив, община Кричим, ПИ с идентификатор 39921.301.2 по КККР на гр. Кричим, oдo6peнa със 3anoвед № РД-18-13 от 19.02.2009г. на Изпълнителния директор на AГKK - гр. София, с площ 7 517 кв. м, землището на град Кричим, извън населеното място, УПИ I-302.1, отреден за площадка за компостираща инсталация.

На територията на площадката да има изградена необходимата за дейността инфраструктура:

•	Да е с подходяща трайна настилка (бетонна, асфалтобетонна, с плочи и др.), която осигурява възможност за почистване и за защита на почвата от замърсяване;

•	Да е оградена, с осигурена денонощна охрана и с ясни надписи за предназначението и;

•	Да се обособят участъци за разделното събиране и временно съхранение на различните по вид, състав и свойства отпадъци, както и да не се допуска смесването помежду им;

•	На входа да е изграден контролен и приемателен пункт, оборудван с автоматична везна, чрез който да се осъществява входящ контрол и приемане на закупените отпадъци;

•     Да разполага с вътрешни площадки за престой на автомобилите извършващи дейности по товарене и разтоварване на отпадъците.

На територията на площадката да се извършват следните дейности с отпадъци:

R3 - Рециклиране/ възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация;

R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им, по смисъла на Приложение № 2 към §1, т. 13 от ДР на ЗУО.

Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания, описани в точка ІІ. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията.

Дейностите, които се осъществяват на площадката да осигуряват съхраняване и третиране на отпадъците по начин, който не уврежда човешкото здраве.

Да се поддържат в постоянна изправност и нормално действие съоръженията за съхраняване и третиране на отпадъци.

Транспортното обслужване да се извършва чрез автомобилна връзка с пътния участък   от уличната мрежа, който да е в непосредствена близост до обекта.

Приемането на отпадъците да се извършва въз основа на сключен писмен договор.

При извършването на дейностите с отпадъците да се спазват изискванията на ЗУО (Обн. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012 г., посл. изм. и доп.), както и актуалните подзаконови нормативни актове по прилагането му.

Всички отпадъци, които се събират на площадката да се съхраняват по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства.

Дейностите по третиране на отпадъци, оборудването и експлоатирането на площадката  да се извършва съгласно изискванията поставени в аналогичните наредби, касаещи специфичните отпадъци.

Да се спазват изискванията на Наредба № 7 от 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци /обн., ДВ, бр.81/2004 г./

Дейностите, които ще се осъществяват на площадката за третиране на отпадъци трябва да осигуряват преработване или обезвреждане на отпадъците, което не уврежда човешкото здраве и не използва вредни за околната среда методи на обезвреждане и оползотворяване.

При извършване на дейностите с отпадъци да се предприемат следните   превантивни мерки за сигурност:

-    При работа да се използват индивидуални средства за защита – подходящо работно облекло, лични предпазни средства, ръкавици и др.;

- Да се осигуряват задължителни медицински и алергични тестове на всички работници;

- Да се извършва  редовен встъпителен и периодичен инструктаж и обучение на персонала в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

- Всички работници  да са надлежно инструктирани и запознати с аварийния план ;

- Експлоатацията и поддържането на машините, съоръженията и технологичното оборудване, прилагани при дейностите по отпадъците се извършват съобразно технологичните изисквания и срокове за тяхната експлоатационна годност ;

При аварийна ситуация с отпадъците да се предприемат мерките за безопасност в съответствие с утвърдения авариен план. При възникване на аварийна ситуация да се уведомяват съответните органи – ППО, ГЗ, Спешна медицинска помощ, МВР и др.;

Забранява се :

- неконтролираното изгаряне на биоотпадъци;

- смесването на разделно събрани биоотпадъци с други видове отпадъци;

- изхвърлянето на биоотпадъци в контейнерите за събиране на смесени битови отпадъци при наличието на осигурени системи за разделно събиране на биоотпадъци;

- изхвърлянето на биоотпадъци в контейнери за рециклируеми отпадъци;

- изгарянето на отпадъци или всяко друго нерегламентирано обезвреждане, освен разрешените дейности, съгласно Закона за управление на отпадъците, действащото екологично законодателство в Република България и Директивите на ЕС;

- предаването на формираните от дейностите на площадката отпадъци - на лица, които не притежават разрешение по ЗУО или комплексно разрешително, издадено съгласно Глава седма, раздел ІІ от Закона за опазване на околната среда / ЗООС/.

- Измерването на количествата на постъпващите отпадъци да се извършва поотделно за всеки вид отпадък по кодове и наименование съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 от ЗУО - Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр.66/2014 г./, с посл. изм. и доп.).

5.  Да се уведомят компетентните органи за предстоящи промени на суровините и технологичните процеси, които биха довели до изменение в количеството или вида на образуваните отпадъци.

6.  Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на Наредба №1/2014 год. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци, както и реда за водене на публични регистри (Обн. ДВ. бр.51 от 20.06.2014г., изм.), съгласно чл.48, ал.1 от ЗУО.

7. Да се спазват стриктно изискванията на Закона за управление на отпадъците /ЗУО, ДВ.бр.53/2012 г., посл. изм. и доп., изм. и доп./

8. Да се спазват стриктно изискванията на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградими отпадъци. /Приета с ПМС №20 от 25.01.2017 г., с посл. изм. и доп./

9. След приключване на дейността, да се предприемат всички необходими мерки за възстановяване на терена, на който са извършвани дейностите с отпадъци, като същият се почисти от всички отпадъци в законоустановения срок.

10. Да се осъществява периодичен контрол на компоста, органичния почвен подобрител и стабилизираната органична фракция посредством аналитични изпитвания, осъществявани от акредитирана лаборатория.

- изпитванията да се извършват и документират в съответствие с условията и по реда на приложение № 3 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци (ДВ, бр.11/2017 г., с посл. изм. и доп. )

11. Да се осигурят площи и съдове за съхранение на достатъчно количество компост, органичен почвен подобрител или стабилизирана органична фракция до предаването му за последващо третиране като отпадък по реда на чл.8, ал.1 от ЗУО, или пускането му на пазара като продукт, съгласно изискванията на чл.17, ал.1 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци (ДВ, бр.11/2017 г. с посл. изм. и доп.).

12 Притежателят на регистрационния документ е длъжен да осигурява неограничен достъп на компетентния орган за инспекция и контрол на отчетността, за спазване на нормативните исисквания за третиране на отпадъците и условията, поставени в Регистрационния документ.

13. Да се предприемат необходими мерки за недопускане на разпространението на неприятни миризми извън границите на работната площадка на „Компост 2022“ ООД, с местонахождение – гр. Кричим, местност „Сух дол“, област Пловдив, община Кричим, ПИ с идентификатор 39921.301.2 по КККР на гр. Кричим, oдo6peнa със 3anoвед № РД-18-13 от 19.02.2009г. на Изпълнителния директор на AГKK - гр. София, с площ 7 517 кв. м, землището на град Кричим, извън населеното място, УПИ I-302.1, отреден за площадка за компостираща инсталация.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд в района, на който е постоянният адрес или седалището на посочения в акта адресат, в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-249/27.09.2022 г.

на Директора на РИОСВ - Пловдив