Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, търговско наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

Община Асеновград, EИК: 000471059 гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, пл. “Акад. Николай Хайтов” № 9

2. Пълен пощенски адрес.

обл. Пловдив, общ. Асеновград, гр. Асеновград, пл. “Акад. Николай Хайтов” № 9

3. Телефон, факс и e-mail.

0331/62050; obstina@assenovgrad.com

4. Лице за контакти.

Дора Младенова –

II. Резюме на инвестиционното предложение:

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Инвестиционното предложение предвижда „Закриване и рекултивация на общинско депо за ТБО на община Асеновград'', с цел ликвидиране на влиянието на площадката върху околната среда и връщането й към първоначалното й предназначение – пасища, мера. В старото сметище са складирани неопасни битови отпадъци. Проектът за рекултивацията на сметището отговаря на следните конструктивни изисквания:

- Обхваща всички депонирани на площадката стари отпадъци;

- Рекултивацията на отпадъците се простира в границите на площадката, заемана от старите отпадъци;

- Осигурява възможност за изграждане в един етап;

- Минимално преместване на отпадъци;

- Използване на местни земни материали за необходимите насипи;

- Използване на съществуващата технологична инфраструктура на новото депо за пречистване на инфилтрата, отделен от рекултивираното сметище;

- Заустване на чистите повърхностни води в съществуващ приемник за чисти води.

Площадката се намира в ПИ с КИ № 00702.9.471 по КК на гр. Асеновград, с площ от 47 дка и имот с КИ № 00702.9.475 по КК на гр. Асеновград, с обща площ от 8 дка. Към настоящия момент с Решение № 295/ 24.06.2020 г. на ОбС – Асеновград е взето разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ VI – 9.475 – за ДТБО и ПИ с КИ № 00702.9.471 с НТП: за друг вид отпадъци и образуване на нов УПИ VI – 9.472 – ДТБО в землище на гр. Асеновград.

Отпадъците са разположени в западната част на котлована на бившата кариера за инертни материали „Капсида“ с коти на дъно  190 – 191 и макс. коти на натрупване 198-200. Котлованът представлява изкоп, успореден на пътя Асеновград – Боянци, с дължина около 2000 м ., ширина 200-300 м. и дълбочина 7,0 – 8,0м. Експлоатацията на старото общинско депо е започнала преди повече от 30год. и е прекратена след построяването на новото депо. На площадката са депонирани около 150 хил. м ³ стари отпадъци, уплътнени и запръстени с обемно тегло 1,2 т/м³.

Основните съоръжения и технически дейности ще обхващат:

- подготвяне на терена, върху който се натрупват отпадъците /депонират/ всички отпадъци на сметището;

- изграждане на линеен дренаж за улавяне на инфилтратни води от тялото на отпадъците  - в петата на откоса на отпадъците в източната част на депото и шахта за съхранението им /ШР/;

- предепониране на отпадъци за оформяне тялото на депото;

- планиране на откоси на тялото на депото;

- техническа рекултивация на повърхността на отпадъците;

- охранителни канавки за повърхностни води по външния контур на тялото на отпадъците, включително прилежащите им съоръжения;

- изграждане на обслужващ път;

- изпълнение на биологична рекултивация – затревяване;

Техническата рекултивация на депото ще обхваща площ от 54 дка и ще бъде извършена след оформяне на тялото на отпадъците, които включва следните пластове по реда на тяхното полагане върху планираната им повърхност:

Газов дренажен слой от дренажен геокомпозит – двустранно каширан с гротекстил, върху подравнителен пласт над отпадъците;

Запечатващ слой от геосинтетична бентонитова хидроизолоция (GCL’ s) – 3,5 кг/м², от който 53 810,0 м ² основна площ,  963,0 м ² ивица за закотвяне с ширина 1,0м и изолация по вътрешен откос на дигата 600,0 м².

Рекултивиращият слой ще бъде с дебелина 1, 0 м. и ще включва:

- 0,70 м . почвени материали от местни източници – обeм W2 = 37667Q0 м ³;

- 0,30 м. хумусни материали ( обем W3=16143,0 м ³), които се подготвят по време на предпосевната обработка ( 0,20 м.  почвени материали и 0,10 м. верикомпост / биотор)

Земните маси за техническата рекултивация ще се доставят от изкопите на доказани депа, близки до района на депото.

Биологичната рекултивация ще предпазва рекултивираната повърхност от водна и ветрова ерозия. Площта на биологичната рекултивация обхваща ще бъде в размер на 53,81 дка.

Има вероятност от поява на шумови въздействия по време на строителството, но те ще са краткотрайни и временни, и в рамките на допустимите норми. При реализация на обекта не се очакват наднормени нива на шум, вибрации, или поява на вредни лъчения. ИП не е свързано с производствена дейност, имотът не е в близост до обществени сгради поради, което по този фактор не се очакват рискове за човешкото здраве поради неблагоприятни въздействия върху тези фактори.

Курортни ресурси не се засягат при реализацията на инвестиционното предложение, съответно не се очаква риск за човешкото здраве по този фактор. Поради характера на инвестиционното предложение, което не предвижда производствена дейност, не се очаква неблагоприятно въздействие върху въздуха, съответно липса риск за здравето на хората. Ще има известно минимално завишаване на шума по време на строителството, което ще бъде в рамките на допустимите граници.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира в ПИ с КИ № 00702.9.471 по КК на гр. Асеновград, с площ от 47 дка и имот с КИ № 00702.9.475 по КК на гр. Асеновград, с обща площ от 8 дка. Към настоящия момент с Решение № 295/ 24.06.2020 г. на ОбС – Асеновград е взето разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ VI – 9.475 – за ДТБО и ПИ с КИ № 00702.9.471 с НТП: за друг вид отпадъци и образуване на нов УПИ VI – 9.472 – ДТБО в землище на гр. Асеновград.

Не е необходима прилежаща площ освен налична обща площ на имота. Всички СМР ще се извършват само в границите на имота, предмет на инвестиционното предложение.

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Рекултивацията на старото депо за ТБО ще послужи за защита на околната среда, като се постига значително намаляване притока на атмосферните води в тялото на депото, респ. намаляване количеството на инфилтрата, недопускане разпрашаване/разпиляване на депонираните отпадъци, отвеждане на чистите валежни води и др. Рекултивацията ще протече в две фази – “Техническа” и “Биологична”.

Техническото решение за закриване и рекултивация на сметището ще обхваща следните строително-монтажни дейности по реда на тяхното изпълнение:

- Изкопи на отпадъци за преоткосиране на тялото на депото – създаване на устойчиви откоси 1:3, подравняване на табана (повърхността) с наклон в източна посока за отвеждане на повърхностните води;

- Натоварване и транспорт на отпадъци за предепониране /в границите на площадката на сметището/  - 34950,0 м³;

- Оформяне тялото на отпадъците и рекултивацията, които включват:

  - Изграждане на  зъб от уплътнена глина по конура на отпадъците за опора на рекултивационния слой и размерите – Н=0,50 м, ширина – 1,69/2,69 м и наклон на откосите 1:1;

  - Изграждане на линеен дренаж за улавяне на инфилтрирали води от тялото на отпадъците – в петата на източния откос на отпадъците под рекултивационния (горен изолационен) пласт;

  - Изграждане на опорна дига по източния контур и насипване на отпадъци (уплътнени на пластове) за оформяне на източния откос;

  - Ретензионна шахта (ШР) на дренажа за инфилтрат в средата на източния откос на тялото на отпадъците (до най-ниската теренна точка и близо до съществуващ земен път). ШР е готова от производител HDPЕ;

  - Път за достъп до ретензионната шахта, отклонение от пътната инфраструктура на новото РДНО – 125,0м. Пътят е без настилка, при основа от чакъли с глинесто-песъчлив запълнител. На оградата е предвидена врата с шитина 4,0м за достъп на цистерна до ШР;

  - Планиране на откосите за оформяне на тялото на депото и полагане на рекултивационния пласт;

  - Изграждане на газова система върху тялото на отпадъците, състояща се от три газови кладенци и газов дренажен слой ;

  - Техническа рекултивация на повърхността на отпадъците;

  - Отводнителни канавки за повърхностни води по контура на депото в петата на рекултивационния слой, вкл. съоръжения;

  - Изпълнение на биологична рекултивация;

  - Изграждане на мониторингова система – за подземните води и топографията на депото.

  - Премахване на щетите, нанесени на околните терени при СМР на обекта.

Технически характеристики на рекултивираното депо за  отпадъци

Таблица 1

| № | Описание | Ед..мярка | Колич. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обща площ на имота | дка | - |
| 2. | Застр. площ на рекултивираното депо | м2 | 49783,0 |
| 3. | Площ на рекултив. повърх. на отпадъците | м2 | 47415,0 |
| 4. | Глинен насипен зъб с размери: откоси 1:1 (външен и вътрешен), дълбоч - 0,50м обем насип | м м3 | 732,0 805,0 |
| 5. | Дължина на канавките в петата на откоса - общо ОК1 ОК2 | м | 935,0 200,0 735,0 |
| 6. | Дължина на експлоатационния път от съществув. път до ретензионната шахта | м | 125,0 |
| 7. | Дължина на дигата | м | 200,0 |
| 8. | Дренаж за инфилтрат – тръби HDPE Ф315мм, SDR 17 | м | 255,0 |
| 9. | Събирателна шахта HDPE Ф1500мм , Н=3,50 м | Бр. | 1 |
| 10. | Газови кладенци | бр | 3 |
| 11. | Предепонирани отпадъци | м3 | 34950,0 |
| 12. | Нивелачни репери – основни + контролни | бр | 3 + 3 |
| 13. | Мониторингови кладенци за подземни води | бр | 3 |
| 14. | Обем на рекултивацията газов дренажен слой (чакъл) – 0,50м бентонит. хидроиз., вътр.откос дига и закотв. – 3,5 кг/м2 (нето) почвени материали – 0,70 м хумусни материали – 0,30 м | м3 м2 м3 м3 | 23710,0 48949,0 33190,0 14225,0 |

От северната страна депото има съществуващ път за достъп, отклонение от асфалтов път от републиканската пътна мрежа (804) Асеновград-Болярци. Пътят за достъп с дължина 0.45 км и ширина 3,5 м има настилка, която е в сравнително добро състояние и може да се използва за строителните дейности и последващия мониторинг. Пътят се качва на табана на рекултивацията с малка рампа с наклон 3,3%.

В посока към източната  граница на имота има съществуващ път без настилка (основа от чакъли с глинесто-песъклив запълнител) – дължина 125,0 м и ширина 4,0 м, който е отклонение от пътната инфраструктура на РДНО. Дебелина 0,20 м валиран чакъл. По този път ще се извозва инфилтрата от ШР до ретензионния басейн на РДНО за пос. Тялото на рекултивираното депо заема площта, върху която са разположени съществуващите отпадъци и е част от голям общински имот. Контурът на рекултивираната площ има граници:

-  на север – пътя за достъп до депото с малък сервитут;

-  на запад – свободна част от имота, в който е разположено общинското  депо;

-  на юг – селскостопански път и напоителен канал със сервитут 3,0м;

-  на изток – оградата на площадката на новото РДНО, Асеновград.

Тялото на депото се оформя посредством предепониране на стари местни отпадъци, като се създават откоси с наклон 1:3 и наклон на табана в посока към отводнителните канавки 1,33% - коти: източна част – 199,50 и западна част – 200,50. В основата на откосите е предвиден опорен зъб, върху който ляга рекултивационния слой, с размери – дълбочина 0,50 м, ширина на дъното 1,69м и на голямата основа 2,69 м и откоси 1:1. Изгражда се от уплътнен на пластове (0,25м) насип от глина (заглинени почвени материали). Коти на рекултивацията: западна част – 202,0 и източна част – 201,0.

В петата на източния откос се изгражда насипна дига с ширина на короната 3,0 м и височина, която зависи от възходящия надлъжен наклон на короната в посока юг-север - в границите от 0,0 м за южната част на трасето и максимална в северната, най-ниската част на терена – до 3,0м. Надлъжният наклон на короната (0,5%) е съобразен с наклона на отводнителната канавка в петата на откоса за заустване в южна посока. Дигата се изгражда от уплътнени на пластове (0,30 м) местни материали (чакъли с глинесто-песъклив запълнител) върху основа с дълбочина 0,50 м след почистване на хумуса. Насипът на дигата е продължение на насипа на зъба от почвени материали. По короната на дигата в петата на откоса се разполага източната част на отводнителна канавка ОК2. Пътят за обслужване на ОК2 е без настилка, предвид качествата на местния материал, от който се насипва дигата.

Количеството и концентрацията на биогаза е в зависимост от състава на ТБО, времето за престой в депото, влажността им, степента на уплътняване, климатичните характеристики на района и др. При условие, че депото е започнало работа преди по-вече от 30 год. голяма част от отпадъците са биоразградени (вече минерализирани) и само за малка част (депонирани от последните 5-10 години на експлоатация) продължава процесът на биоразграждане, т.е. не могат да се очакват големи количества газ.

Газоотвеждащата система на депото служи за улавяне и организирано изпускане на събрания биогаз и включва:

-   газов дренажен слой;

-  лъчеви дренажи – по четири броя на кладенец;

- три броя вертикални газоотвеждащи кладенци, разположени на разстояние от 88,0-90,0 метра;

За улавяне на образувалия се биогаз и отвеждането му в атмосферата се предвижда изграждане на газоотвеждаща система. Тя се състои от хоризонтална и вертикална част. Предвидени са 3 бр. вертикални газови кладенци разположени по тялото на отпадъците. Хоризонталната част на газоотвеждащата система се състои от:

  - газов дренажен слой от чакъл с дебелина 0.5 м;

  - хоризонтални газоотвеждащи дренажни лъчи (30,0 м) са съставени от тръби – HDPE, ф80 мм, перфорирани. Хоризонталните дренажи за биогаз, положени в газовия дренажен слой с възходящ наклон към кладенците са разположени лъчеобразно - по четири броя на кладенец, общо 12 броя (виж ситуацията). Събирателните дренажни тръби заустват във вертикалната тръба HDPE, ф315 мм, РN10 на газовия кладенец.

Газовият кладенец има следната конструкция: Изкоп в тялото на отпадъците на дълбочина 3,30 м с диаметър 3,50 м; Отвеждаща вертикална тръба HDPE, ф315 мм с L= 6,00 м, поставена в изкопа и обсипана в долния си перфориран край (3,50 м) с  уплътнен трошен камък. Горната част на тръбата е плътна. На височина 3,50 м в тръбата заустват хоризонталните събирателни тръби; Защита на вертикалната отвеждаща тръба Ф315 в горния й край посредством ст. бет. пръстени Ф1250 мм – 2 бр.х 1,0 м със стоманен капак от рифелова ламарина (Ф1500 мм с дебелина 3,0 мм) и две панти и катинар. Долният ст. бет. пръстен ляга върху слоя бентонитова  изолация и добре уплътнен подложния слой трошен камък. Вентилатор (вентилаторна перка) за изсмукване на сметищния газ, монтиран в горната част на вертикалната газоотвеждаща тръба Ф315 с функция за създаване на вакуум за изсмукването на сметищния газ от тялото на сметището. Перката действа със собствена тяга с ефекта на коминно тяло. Излизащият газ е разреден и безопасен от пожарна гледна точка. При рекултивации на стари сметища не се предвижда третирене на биогаза, поради затихващите функции на гниене и отделяне на газове.

При биологичната рекултивация чрез комплекс от агротехнически мероприятия се създават условия за настаняване на подходящи растителни видове, до получаване на плътна растителна маса, която да осигури добра почвена покривка, да укрепи проектираните откоси и да предпази теренната повърхност от ерозия.

Биологичната рекултивация има за цел окончателното възстановяване на нарушения терен като естествен природосъобразен ланшафт .

Общата площ за биологична рекултивация е  47,415 дка. От нея са изключени площите на канавки и съоръжения. Предвидено е целоплощна, предпосевна обработка на хумусния слой и затревяване с тревни смески, подходящи за наклонени до стръмни терени по склоновете и бермите на закритото сметище.

Предвидено е затревяване с тревна смеска със състав:

- Бяла детелина /Trifolium repens/– 40%;

- Троскот /Cynodon dactylon/– 40%;

- Червена власатка /Festuca rubra / – 20%;

При разходна норма 20кг/дка.

Изброените по-горе тревни видове помагат за запазването на хранителните вещества в почвата. Тревният килим запазва почвената влажност и температура на почвата и я предпазва от ерозията на вятъра и водата. Смеската е толерантна към тъпчене и регенерира бързо, устойчива е на засушаване, осъществява ерозионен контрол, филтрира отточните води, задържа почвената влага и поддържа богато съдържание на органични материали. Препоръчително е присъствието на разнообразни местни видове върху запечатващия слой, което е основа за формирането на устойчиви растителни формации и ефективно използване на влагата и хранителните вещества от субстратите.

Техническата и биологичната рекултивация се извършват в един сезон в рамките на общо около 6 месеца. Най-подходящи сезони за извършване на биологичната рекултивация е късна есен или ранна пролет.

Терените се подравняват и фрезоват плитко на дълбочина 10-15см. При пролетното засяване (март - май) благоприятно е наличието на достатъчна влага за поникване и укрепване на тревния чим..

Сеитбата се извършва повсеместно без междуредови разстояния. Изброените по-горе тревни видове помагат за запазването на хранителните вещества в почвата.

Посевът се извършва с преносима ръчна сеялка, след което се заравят/набиват в земята с гребло. След посева задължително се валира с ръчен валяк >50кг. Извършва се една поливка, при норма 10,0 м³/дка с цел добър контакт на семената с почвата и осигуряване на достатъчна влажност за покълване. Поливането може да се извършва с автоцистерна, но само гравитачно (без налягане), за да се предотврати отмиване на семената или повърхностна ерозия.

Предвидения в проекта повърхностен почвен слой ще бъде съставен от 20 см. плодороден хумустен слой и 10см. слой от вермикомпост (органична тор от червен калифорнийски червей). Двете съставни части на слоя ще бъдат размесени по време на предпосевната обработка.

Вермикомпостта преставлява богат комбиниран тор с комплексно действие и продължително освобождаване. Целта му е обезпечаването на заложената тревна растителност с нужното количество микро и макроелементи. Вермикомпоста намалява необходимостта от напояване поради специфичните си качества да задържа необходимата влага, като същевременно дренира излишната вода, и осигурява идеални условия за развитието на кореновата система на растенията.

Повърхностен почвен слой изграден с до 1/3 вермикомпост в състава си е икономически изгоден, защото предотвратява използването на химични минерални торове.

Предвид характера на инвестиционното предложение – закриване и рекултивация на старо общинско депо, не се предвижда изграждане на съоръжения, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 на ЗООС.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Инвестиционното предложение не включва действия, които могат да доведат до физически промени на района.

На територията на площадката и в близост няма обекти, които могат да бъдат засегнати и са защитени от международен или национален закон, поради тяхната екологична, природна, културна или друга ценност.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Дейностите, които ще се извършват при строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъдат по одобрени и съгласувани от съответните инстанции проекти.

Териториалния обхват на въздействие в резултата на строителството, експлоатацията е ограничен в рамките на разглежданата площадка. Строителните работи ще се извършват изцяло в описания имот без навлизане в други. Не се налага извършване на дейности по закриване, възстановяване за последващото използване на обекта.

При експлоатацията на обекта ще се осъществяват дейности свързани с характера на обекта.

Не се налага ползването на допълнителни площи за временни дейности по време на строителството, освен площта на имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение.

6. Предлагани методи за строителство.

Предвижда се дейностите по рекултивацията на депото да се извършат едноетапно, при условие че са осигурени необходимите финансови средства за тази цел. Спецификата на обекта не позволява да има завършена и приета рекултивация на отделни участъци на обекта, т.е. приема се за завършена цялостната рекултивация на съществуващото сметище.

В приложеният план -график за изпълнение на СМР на обект: „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на община Асеновград'' цялостното строителство на обекта е обособено в условни етапи, които отразяват последователността на извършване на взаимно свързани дейности. Обособени са пет етапа, всеки от които следва завършен предходен етап.

Първи етап – Мобилизация.

Втори етап – Временни пътища, предепониране на отпадъци, планиране на откоси и дренаж за инфилтрат.

Трети етап – Техническа рекултивация.

Четвърти етап – Обслужващ път, канавки, съоръжения

Строително-монтажните  дейности ще обхващат:

- Изкопи на отпадъци за преоткосиране на тялото на депото – създаване на устойчив източен откос 1:3, подравняване на табана (повърхността) с наклон 1:1,33 в източна посока за отвеждане на повърхностните води;

- Натоварване и транспорт на отпадъци за предепониране /в границите на площадката на сметището/  - 34950 м³;

- Оформяне тялото на отпадъците и рекултивация на сметището, които включват:

  - Изграждане на  зъб от уплътнена глина по конура на отпадъците за опора на рекултивационния слой и опорна дига на източния откос.

  - Изграждане на линеен дренаж за улавяне на инфилтрирали води от тялото на отпадъците – в петата на източния откос на отпадъците под рекултивационния (горен изолационен) пласт ;

  - Ретензионна шахта (ШР) на дренажа за инфилтрат в северната част на източния откос на тялото на отпадъците (до най-ниската теренна точка). ШР е готова от производител HDPЕ;

  - Път за достъп до ретензионната шахта, отклонение от пътната инфраструктура на новото РДНО. Пътят е без настилка, при основа от чакъли с глинесто-песъчлив запълнител ;

  - Планиране на откосите за оформяне на тялото на депото и полагане на рекултивационния пласт;

  - Изграждане на газова система върху тялото на отпадъците, състояща се от газови кладенци и газов дренажен слой ;

  - Техническа рекултивация на повърхността на отпадъците;

  - Отводнителни канавки за повърхностни води по целия контур на депото в петата на рекултивационния слой, вкл. бетонови шахти за заустване;

  - Изпълнение на биологична рекултивация;

  - Изграждане на мониторингова система – за подземните води и топографията на депото.

Премахване на щетите, нанесени на околните терени при СМР на обекта.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Необходимостта от инвестиционното предложение е аргументирана от гледна точка на:

- Старо общинско депо за неопасни отпадъци на територията на Община Асеновград, не отговаря на изискванията;

- Общинското депо е със спряна/преустановена експлоатация от 24.03.2014 г. със Заповед № РД – 61/24.03.2014 г. на Регионална инспекция по околна среда и водите - Пловдив.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Към документацията са приложени скици на засегнатата територия, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики на района и предоставяща информация за местоположението на инвестиционното предложение спрямо елементите на Националната екологична мрежа.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Предвижда се инвестиционното предложение да се реализира в поземлен имот № 00702.9.471 по КК на гр. Асеновград, местност „Капсида“, общ. Асеновград, обл. Пловдив, собственост Община Асеновград, НТП: за друг вид отпадъци и ПИ с КИ № 00702.9.475 по КК на гр. Асеновград, местност „Капсида“, общ. Асеновград, обл. Пловдив, собственост Община Асеновград, НТП: депо за битови отпадъци (сметище). Достъпът до имотите се осъществява посредством обслужващ път.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

- Спрямо водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и на водовземни съоръжения за минерални води

Мястото на реализация на инвестиционното предложение попада в границите на повърхностно водно тяло „р.Черкезица" с код BG3MA300R072. Във водното тяло има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 36 от Закона за водите (ЗВ).

Площта на инвестиционното предложение не попада в нитратно уязвими зони за защита на водите.

Инвестиционното предложение попада в рамките на подземно водно тяло: BG3G00000NQ018- Порови води в Неоген – Кватернер – Пазарджик – Пловдивския район.

Площта на инвестиционното предложение попада в уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

ИП не засяга санитарно-охранителни зони, учредени по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, учредяване и експлоатация на санитарно- охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

- Спрямо граници на защитени територии

На база извършен преглед на електронния Регистър на защитените територии и защитените зони в България, наличен на официалната интернет страница на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) показва, че имотът предвиден за реализация на предложението не попада в границите на защитени територии, обявени по Закона за защитените територии.

- Спрямо граници на защитени зони от мрежата Натура 2000

Прегледът на интерактивната карта, част от Информационната система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000 към МОСВ показва, че предвидената площадка не попада в границите на защитените зони, част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, обявени по Закона за биологичното разнообразие. Най – близката защитена зона от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ – BG0000437 „Река Черкезица“.

- Спрямо регистрирани свлачища

Инвестиционното предложение за рекултивация на общинското депо не засяга райони с регистрирани свлачища съгласно регистъра на свлачищата на Геозащита Перник към МРРБ.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Инвестиционното предложение не предвижда осигуряване на водни количества от подземни води, за което е необходимо получаване на разрешение за водовземане, издадено по реда н Закона за водите.

От реализирането на инвестиционното предложение ще се формират само битово- фекални отпадъчни води, ще се предвидят химически тоалетни.

Производствени отпадъчни води от дейността няма да се формират.

При реализацията на инвестиционното предложение не е необходимо: добив на строителни материали, добив или пренасяне на енергия и жилищно строителство.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

За реализацията на инвестиционното предложение е необходимо издаване на:

- Разрешение за строеж,

- съгласуване с всички заинтересовани дружества, институции и други заинтересовани лица.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. съществуващо и одобрено земеползване;

Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот № 00702.9.471 по КК на гр. Асеновград, местност „Капсида“, общ. Асеновград, обл. Пловдив, собственост Община Асеновград, НТП: за друг вид отпадъци и ПИ с КИ № 00702.9.475 по КК на гр. Асеновград, местност „Капсида“, общ. Асеновград, обл. Пловдив, собственост Община Асеновград, НТП: депо за битови отпадъци (сметище). Достъпът до имотите се осъществява посредством обслужващ път.

Инвестиционното предложение има изцяло положителен ефект, ще се реализира в близост до населеното място и няма да засегне в негативен аспект жителите на населеното място и съседните населени места.

2. мочурища, крайречни области, речни устия;

Поземлен имот № 00702.9.471 по КК на гр. Асеновград, местност „Капсида“, общ. Асеновград, обл. Пловдив, собственост Община Асеновград, НТП: за друг вид отпадъци и ПИ с КИ № 00702.9.475 по КК на гр. Асеновград, местност „Капсида“, общ. Асеновград, обл. Пловдив, собственост Община Асеновград, НТП: депо за битови отпадъци (сметище) не попадат в мочурища, крайречни области и речни устия, поради което не се очаква реализацията му да окаже негативно влияние върху тези водни обекти и свързаните с тях влажни зони.

3. крайбрежни зони и морска околна среда;

Имотът, предмет на инвестиционното предложение се намира в Горнотракийската низина и не засяга крайбрежни зони и морска среда, поради което не се очаква въздействие върху този компонент.

4. планински и горски райони;

Инвестиционното предложение не засяга планински и горски райони, поради което не може да окаже въздействие, в това число неблагоприятно върху тях.

Инвестиционното предложение се намира извън границите на обособените горски територии, съгласно Интерактивната карта на Регионална дирекция по горите – гр. Пловдив.

5. защитени със закон територии;

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, или в други защитени със закон територии.

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

Поземлен имот № 00702.9.471 по КК на гр. Асеновград, местност „Капсида“, общ. Асеновград, обл. Пловдив, собственост Община Асеновград, НТП: за друг вид отпадъци и ПИ с КИ № 00702.9.475 по КК на гр. Асеновград, местност „Капсида“, общ. Асеновград, обл. Пловдив, собственост Община Асеновград, НТП: депо за битови отпадъци (сметище) не попадат в границите на защитени зони от Националната екологична мрежа. Най – близката защитена зона е BG 0000437 „Река Черкезица”. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху предмета на опазване на в защитената зона.

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

Ландшафтът в района на инвестиционното предложение е земеделски и урбанизиран, район с интензивно ползване на земята и редица свързани с това съпътстващи дейности на местното население. В границите на имота и в близост до него липсват обекти с историческа, културна или археологическа стойност, поради което реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да окаже негативно въздействие върху тези обекти.

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

Засегнатата от инвестиционното предложение територия и района около нея не представлява обект със специфичен санитарен статут или подлежаща на здравна защита, поради което реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да окаже негативно въздействие върху такива обекти.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Площадката, на която ще се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на територии за:

- опазване на обектите на културното наследство по смисъла на Закона за културното наследство;

- защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии;

- защитени зони по НАТУРА 2000 по ЗБР.

Най-близкото населено място с. Боянци е разположено на приблизително разстояние 1,5 км от площадката. Поради тази причина не се очаква въздействие върху населението и/или човешкото здраве, както в процеса на реализиране на ИП, така и след финализиране дейностите по СМР.

Не се очаква реализацията на ИП да доведе до увреждане и/или унищожаване на компоненти на околната среда, в т.ч. въздуха, водата, почвата, земните недра, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и най-близко разположените защитени територии.

Реализирането на ИП ще доведе до съществено подобряване на съществуващия към момента ландшафт. Въздействието върху водата и почвата ще бъдат положителни.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Имотът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитените зони – част от Националната екологична мрежа, поради което не се очаква въздействие върху този компонент от реализацията на инвестиционното предложение.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Като риск може да се разглежда вероятността дадена потенциална опасност свързана със строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху компонентите на околната среда или населението. Риск е всеки случай на съмнително извънредно събитие, което може да има неблагоприятен ефект върху околната среда и/или човека. За предотвратяване на евентуални рискови ситуации, се предвижда провеждане на обучение и инструктаж на служителите.

ИП не попада в обхвата на чл. 103 от Глава седма на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не се класифицира като предприятие и/или съоръжение с висок и/или нисък рисков потенциал. На територията на площадката няма да се съхраняват опасни вещества (в т.ч. опасни отпадъци) по приложение № 3 ЗООС.

По отношение на трудовия риск е задължително спазване на технологичната дисциплина и инструкциите за безопасна работа. Ще се предприемат следните мерки за сигурност:

- Задължителен начален и периодичен инструктаж.

- Задължително ползване на работно облекло и лични предпазни средства.

- Задължително хигиенизиране, обезопасяване и логистично обезпечаване с необходимите материали за действия при пожарна и аварийна опасност, както и за предотвратяване, и отстраняване на замърсявания на околната среда.

- Задължително спазване на изискванията за периодични прегледи и контрол над наличната инструментална екипировка.

Работните проекти, както и експлоатацията на обекта ще бъдат изпълнени по всички нормативни изисквания и бъдещия обект няма да доведе до замърсяване компонентите на околната среда.

При спазване на необходимите норми на проектиране и нормативни изисквания, риск от аварии, бедствия и инциденти в околната среда няма да има.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Въздействие върху водите по време на изпълнение на СМР не се очаква. След приключване на дейностите по рекултивация на депото въздействието ще е положително и дълготрайно.

Въздействието по компонент атмосферен въздух ще е пряко, краткотрайно, временно, отрицателно и обратимо - в периода на извършване на СМР. След приключване на дейностите по рекултивация въздействието ще е положително, дълготрайно по отношение на емисиите в атмосферния въздух, в т.ч. и на парниковите газове.

По време на изпълнение на СМР очакваните въздействия върху компонент почви са непреки, краткотрайни, временни и отрицателни. След приключване на дейностите по рекултивация на депото въздействието ще е положително, пряко и дълготрайно.

Въздействие върху биологичното разнообразие не се очаква.

Очакват се преки, краткотрайни, временни отрицателни въздействия по отношение на шумово натоварване при извършване на транспортни и товаро-разтоварни дейности - в етапа на СМР. След приключване на рекултивацията въздействие по фактор шум не се очаква.

При аварийна ситуация е възможно възникване на незначително отрицателно въздействие върху работещите в обекта и атмосферния въздух в района.

Кумулативни въздействия - рекултивацията на депото за битови отпадъци не е свързано с кумулативни ефекти, поради липса на съществуващи дейности и други инвестиционни намерения в района на площадката, предназначена за рекултивация.

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Инвестиционното предложение ще се реализира в Горнотракийската низина, землище на гр. Асеновград, общ. Асеновград. Предвид характера и мащаба на ИП, реализацията му има локален обхват и не се очаква да засегне в негативен аспект населението на гр. Асеновград и близките населени места.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Вероятността от проява на отрицателни въздействия върху компонентите и факторите на околната среда се оценява като много ниска, с незначителна интензивност и без комплексно въздействие.

Вероятността от проява на отрицателни въздействия върху здравето на хората (персонала, който ще е пряко ангажиран с изпълнението на дейностите по рекултивация на депото) се оценява като много ниска, с незначителна интензивност - при спазване на здравословни и безопасни условия на труди ползване на лични предпазни средства.

ИП няма да повлияе върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси. Компонентите на околната среда в района няма вероятност да бъде подложена на интензивни и комплексни въздействия предизвикващи наднорменото им замърсяване.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Продължителност - постоянна по време на реализирането на ИП (изпълнение на СМР по рекултивация на депото), без кумулативен ефект.

Честота - при извършване на СМР - 5 дни в седмицата, в рамките на работния ден.

Обратимост на въздействието - въздействието е обратимо, възниква само при извършване на дейности по рекултивация и товаро-разтоварните дейности.

При аварийни ситуации не е възможно да се направи оценка. Критериите зависят пряко от: характера на аварийната ситуация; веществата/смесите, взаимодействали помежду си, както и техните количества; готовността за реакция от страна на персонала.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

ИП ще се осъществи в Поземлен имот № 00702.9.471 по КК на гр. Асеновград, местност „Капсида“, общ. Асеновград, обл. Пловдив, собственост Община Асеновград, НТП: за друг вид отпадъци и ПИ с КИ № 00702.9.475 по КК на гр. Асеновград, местност „Капсида“, общ. Асеновград, обл. Пловдив, собственост Община Асеновград, НТП: депо за битови отпадъци (сметище). Осъществяването на животновъдната ферма няма вероятност на доведе до кумулативно отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

При спазване на одобрените и съгласувателни проекти и законови изисквания не се очаква строителството и експлоатацията на жилищните сгради да окажат отрицателно въздействие върху околната среда. При строителството ще се вземат следните мерки за намаляване на отрицателното въздействие на обекта върху околната среда и хората:

- Ограничаване на прахоотделянето при строителните работи, при транспортиране на материала и санитарна хигиенните за безопасна работа.

- На работниците ще се осигурят необходимите лични предпазни средства / антифони, противопрахови маски, каски/ за опазване здравето на работниците при съществуващите параметри на работната среда.

- Своевременно и регулярно оросяване на пътищата по време на строителството, през сухите и топли периоди.

- Механизацията ще работи в изправно състояние, за да се предотвратят всякакви аварии от горивно смазочни материали, което би довело да замърсяване на подземните води в района.

- Ще се разработи План за аварийни, кризисни ситуации и залпови замърсявания и мерки за тяхното предотвратяване или преодоляване;

Упражняване на ефективен контрол от страна на Възложителя за спазването на вътрешния ред и Програма за управление на генерираните отпадъци при строителната дейност.

10. Трансграничен характер на въздействието.

Предвид местоположението, характера и мащаба на ИП, не се очакват трансгранични въздействия, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията му.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Значителни отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда и човешкото здраве не се очаква да възникнат вследствие реализацията на ИП.

За предотвратяване на аварийни ситуации на площадката е необходимо изпълнението на следните мерки:

  - Периодична проверка на технологичното оборудване по отношение на шум, вибрации и др.

  - Стриктно спазване на правилата за противопожарна защита в обекта. Наличие на пожарогасителни средства за незабавна реакция. Обучен персонал за действие при пожар.

За обекта ще се спазват следните изисквания:

- На територията на депото не се допуска паленето на огън, както и всякакви действия, създаващи предпоставки за възникване на пожар;

- Територията на депото ще се обозначи със съответните знаци за пожарна опасност;

- Районът на газовите кладенци ще се обозначи със съответните предупредителни знаци за пожарна опасност;

- Не се допуска достъп на външни лица в границите на имота (депото).

  - Извършване на Оценка на риска и съобразно вида на идентифицираните опасности осигуряване на лични предпазни средства и др.

Рискът за здравето на персонала, работещ с механизация и оборудване източник на шум, е управляем при предприемане на организационни и управленски мерки:

- Изготвяне на инструкция за профилактика и поддръжка на съоръженията. Прилагането на мярката осигурява изправност на експлоатираните машини. Предотвратява се възникване на нетипично високо шумово натоварване в резултат на износване на движещи части, неизправности в съоръженията.

- Изготвяне на детайлна оценка на риска за работните места, обслужващи оборудването. С изготвената детайлна оценка на риска ще се запознават всички работници.

- Определяне и маркиране с установените знаци на шумните зони, където трябва да се носят средства за защита на слуха;

- Осигуряване на адекватни средства за защита на слуха, контрол върху използването им;

- Осигуряване на информация, инструктаж и обучение на работещите;

- Осигуряване на редовна проверка на слуха на всички работещи, изложени на въздействието на високи нива на шума.

Наличие на разливи в следствие от дефектирало оборудване

Разливи в резултат на дефектирало оборудване е възможно да възникнат в резултат на аварийни ситуации в обекта - повреди на машини и съоръжения. Основните рискове за здравето на персонала в резултат на отстраняване на разливи на масла от аварирало оборудване са:

- Опасност от вдишване;

- Опасност за очите и кожата.

Рискът е управляем при предприемане на следните организационни и управленски мерки:

- Изготвяне на график за профилактика и поддръжка на машините и съоръженията. С прилагане на организационната мярка се извършва превенция по отношение на възникване на риска за работещите. Редовната профилактика и проверка на съоръженията съгласно инструкции за поддръжка на производителя, минимизира риска от възникване на разливи вследствие на аварии;

- Поддържане на каталог с актуални листи за безопасност, запознаване на персонала с опасностите.

С прилагане на организационната мярка се извършва превенция по отношение на възникване на риска за работещите:

- Осигуряване на обучен персонал;

- Осигуряване на лични предпазни средства и контрол по отношение използването му от персонала;

- Осигуряване на подходящи сорбенти, използвани за ограничаване на възникнали аварийни разливи.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

В съответствие с изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, едновременно с уведомяването на РИОСВ – Пловдив,

Възложителят е информирал писмено и засегнатата общественост. Не са постъпили писмени или устни възражения относно инвестиционното намерение.