Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя: Кодинов

1. Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, търговско наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

II. Резюме на инвестиционното предложение:

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Инвестиционното предложение предвижда преустройство на съществуваща селскостопанска сграда разположена в имот с КИ № 66915.12.100 по КК на с. Скутаре в краварник за отглеждане на 100 броя дойни крави, с доене на място с централен млекопровод. Сградата – Краварник е разположена в имот с КИ № 66915.12.100, местност “КАРААЧИТЕ”, землище с. Скутаре, общ. Марица, обл. Пловдив.

Устройствени показатели по ПУП са кота корниз до Нк-10м., плътност на застрояване 80%, плътност на озеленяване 20%, коефициент на интензивност 1,2. Общата площ на имота е 2973 кв.м, НТП: за стопански двор. Сградата за отглеждане на дойни крави – краварник е с площ от 681 кв.м., в нея ще се отглеждат вързано – оборно 100 броя дойни крави. Сградата е с размери: широчина 11 м. и дължина 62 м., със стомано - бетонова носеща конструкция и тухлени оградни стени.

Кравите ще бъдат отглеждани екстензивно с използване на пасища през летния период и отглеждани оборно през зимния период. В средата на сградата ще се обособи хранителна пътека, която ще бъде използвана за раздаване на фуража и храната с фуражо - раздаващо ремарке. От двете страни на хранителната пътека ще се обособят два реда легла за крави с дължина 1,8 м. и широчина 1, 2 м., като на всеки две крави се осигурява по една поилка. Зад леглата на кравите ще се оформят торови пътеки, които ще се почистват с челен товарач.

В сградата непосредствено долепена до краварника с идентификатор 66915.12.100.3, ще се разположи млекопункт за съхранение на млякото и машинно помещение за инсталиране на вакуум - помпата. Също така в тази постройка ще се разположат и съблекалнята за персонал, стая за почивка и санитарните възли.  Постройката е с площ: 223 кв.м, с едноскатен покрив и размери: широчина 4 м. и дължина 55 м.  Сградата е монолитна със стомано - бетонова носеща конструкция и тухлени оградни стени.

Вътрешното разположение на краварника включва следните технологични елементи:

В краварника ще се обособят два реда легла за почивка на кравите,  две торови пътеки  и една хранителна пътека. На покрива на сградата ще се отворят въздуховоди за естествена вентилация на краварника. Хранителната пътека се разполага в средата на краварника с цел да се спазят технологичните изисквания за необходима минимална площ на крава в помещението. Леглата за почивка и торовите пътеки се разполагат съгласно технологичните изисквания в сградата. Изпълнени са от бетони и са водоизолирани от терена.  Леглата ще се настилат с топлоизолационен материал и се оборудват с метални прегради /делители/ разположени между всеки две крави. Торовите пътеки ще се почистват с челен товарач, който ще избутва тора извън краварника и ще се изнася на хидроизолирана и бетонирана площадка, разположена в близост до краварника, собственост на Земеделския стопанин.

Стените ще бъдат измазани от вън и отвътре със силно циментова мазилка, добре загладена.  Покривът ще бъде топлоизолиран. Помещението за съхранение на млякото се предвижда да бъде изградено по следния начин: стените му ще бъдат облицовани с фаянс. Подът на помещението ще бъде водоустойчив и позволяващ миене и дезинфекция. В същата сграда ще се изпълнят битови помещения за обслужващия персонал и склад за ветеринарни препарати.

Кравите ще бъдат издоявани на мястото за отглеждане с помощта на централен млекопровод, като доенето ще се извършва едновременно на 8 броя крави. Преди издояването, виметата на кравите следва ще се измиват, дезинфекцират за последващо издояване. Животните ще се доят дву- или трикратно на денонощие. След всяко доене централния млекопровод ще се измива и дезинфекцира. Издоеното мляко по тръби ще се пренася до хладилните танкове, в помещението за съхранение на млякото, където ще се охлажда до температура +4°С и ще се съхранява до предаването му на млекопреработвател. За съхранение на млякото се предвижда 1 брой хладилна вана с капацитет до 2000 литра. За обслужване на доенето с централен млекопровод ще са необходими двама работника. За обслужване на краварника ще е необходим един работник. Здравето и репродуктивността на кравите ще бъдат контролирани от ветеринарен лекар.

-  За отглеждане на подрастващи и телета ще се използват единични къщички тип /иглу/:  На западната страна на имот с идентификатор 66915.12.100 ще се разположат единични къщички за отглеждане на телета до 3 месечна възраст  тип /иглу/. Къщичките ще бъдат монтирани на бетонирана площадка около 20 броя.

- Торище  - Поради правилото да не се използват торове в периода между 1 ноември и 31 януари, капацитетът на съоръженията трябва да бъде достатъчен за съхраняването му най-малко в продължение на 3 месеца + 1 месец допълнително (в случай на твърде студена и продължителна зима), т.е. поне за 4 - месечно съхраняване. Този капацитет на съоръженията е достатъчен при пасищно отглеждане на животните. В случаите на оборно отглеждане на животните, капацитетът на съоръжението трябва да бъде за не по-малко от 6 месеца.

При изграждането на съоръжението трябва да се вземат предвид редица фактори, като броя на отглежданите животни, вида им, продължителността на периода на съхраняване (в зависимост от начина на отглеждане на животните – пасищно или оборно) и количеството на използвания постелъчен материал. Специфичните правила за съхранение на течния оборския тор са:

- Оборският тор да се използва, след съхранение в продължение на най-малко 4 месеца.

- Стопанството трябва да разполага с добре построено съоръжение или резервоар. Капацитетът (обемът) му зависи от броя на животните и от продължителността на периода на съхранение (най-малко 4 месеца).

- Съхранението на оборския тор да се извършва в съоръжения, специално изградени за целта, в зависимост от специфичните особености, като вида на обора, в който се отглеждат животните.

За съхранението на получената от животните тор ще се използва бетонова площадка с обем 600 m3, разположена в близост до краварника. Същата е наета от земеделския стопанин за съхранение на торта от краварника. Предвижда се в имот с идентификатор 66915.12.100 да се преустроят следните основни производствени сгради и помощни съоръжения, свързани пряко или косвено с производствения процес:

А) Производствена постройка – 1 брой, за отглеждане на дойни крави;

Б) Помощни сгради и съоръжения;

- Вход с контролно-пропускателен пункт;

- Постоянна ограда;

- Трупосъбирателен пункт;

Районът, в който ще се разположи фермата е подходящ за целта, понеже няма индустриални предприятия, чието производство да е свързано с отделяне в атмосферата на високи концентрации на вещества, вредни за здравето на животните.

Не се предвижда промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура. За имота ще се използва съществуващ път за достъп. Водоснабдяването на обекта ще се осъществява от водопровод на местното ВиК дружество, достигащ до западния край на имот с идентификатор 66915.12.100. Необходимата вода ще е за поене на животните, измиване на вимета и съдове и санитарно – битови нужди. Заустването на отпадъчните води  от битово – фекален характер ще осъществи във водоплътна изгребна яма. Оборската тор образувана от животните ще се съхранява на специално изграден терен – водоплътно торохранилище и след угниване ще се използва за наторяване на собствени земеделски земи. Електроснабдяването ще се осъществи от съществуващата електроразпределителна мрежа. За предвидените изкопни дейности не се налагат взривни дейности.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

Не съществува връзка с други съществуващи или одобрени инвестиционни предложения. Не се очакват кумулативни въздействия от реализацията на инвестиционното предложение.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

Не се предвижда използване и добив на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра и почви. Изключение се прави само за използваната вода от съществуващ водопровод. Основните суровини и строителни материали, които ще се използват при строителството са готови строителни материали.

Поземлен имот с КИ № 66915.12.100 по КК на с. Скутаре, местност „ КАРААЧИТЕ“, с. Скутаре , общ. Марица, обл. Пловдив не попада в границите на защитени зони. Най – близката защитена зона от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000” до имота е BG 0000429 „Река Стряма“. Поради което реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да окаже негативно влияние върху предмета на опазване в защитената зона.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

Предвид дейността, експлоатацията на ИП не води до отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци. При наличието на такива, те ще бъдат предавани за обезвреждане или депониране съгласно действащото законодателство, а генерираните отпадъци от битовите нужди на обслужващият персонал в площадката ще се извозват до населеното място. Ще се формира основно животинска тор, която ще се събира на специално отделен терен – торохранилище, което впоследствие ще се използва за наторяване на собствени земеделски земи. Всички отпадъци генерирани от строителството и експлоатацията на обекта ще бъдат съхранявани и управлявани съобразно нормативните изисквания на Закона за управление на отпадъците.

Очакваните образувани отпадъци на територията на фермата са:

- отпадъци от животински тъкани /02 01 02/;

- животински изпражнения, урина и тор /включително използвана слама/ с код 02 01 06;

- абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02/15 02 03/;

- смесени битови отпадъци /20 03 01/;

- утайки от септични ями /20 03 04/;

Отглеждането на говеда не е свързано с добив на подземни богатства, с изключение на вода и използване на невъзобновими природни ресурси, което да доведе до трайни невъзстановими физични промени в района. Експлоатацията на реализираното ИП не е свързана с дейност отделяща замърсени отпадъчни води.

Отпадните води ще имат предимно битов характер, в предвид начина на отглеждане на животните. По време на експлоатацията на фермата ще се формира основно животински тор, който ще се събира на специално отделен терен – водоплътно торохранилище, след което ще се използва за наторяване на ниви.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

По време на строителството е възможно само временно замърсяване чрез запрашаване на въздуха през периода на работа на машините и техниките. При правилно изпълнение на предвидените дейности, по време на реализацията, на строителството няма да възникнат ситуации свързани с отделяни на емисии замърсяващи въздуха и/или  подземните води, както и генериране на опасни отпадъци и създаването на дискомфортна околна среда. Възможно е по време на строителството увеличаване на шумовото въздействие, в резултат от действието на строителните машини, но това ще бъде краткотрайно и временно, и няма да надвишава пределно допустимите норми.

Във фермата е използвана добра техника по отношение на третирането на торовата маса. За намаляване на характерната миризма съпровождаща фермите е предвиден начин на съхранени,е на торовата маса в етап на експлоатация.

При спазване на изискванията на екологичното законодателство, не се очаква замърсяване или дискомфорт на компонентите на околната среда при реализацията на инвестиционното предложение.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

Като риск може да се разглежда вероятността дадена потенциална опасност свързана със строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху компонентите на околната среда или населението. Риск е всеки случай на съмнително извънредно събитие, което може да има неблагоприятен ефект върху околната среда и/или човека. За предотвратяване на евентуални рискови ситуации, се  предвижда обучение и инструктаж на служителите.

Инвестиционното предложение не е свързано с производствени дейности и няма вероятност изграждането и експлоатацията на животновъдната ферма да доведе до риск от аварии и бедствия.

С предвидените за осъществяването на инвестиционното предложение техника и методи, както и предвид характера и мащаба на инвестиционното предложение не се очаква риск от инциденти, аварии и/или бедствия за околната среда и здравето на хората.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Съгласно§ 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, „Факторите на жизнената среда“ са:

а) води, предназначени за питейно – битови нужди;

б води, предназначени за къпане;

в) минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;

г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;

д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;

е) нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии;

ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение;

и) въздух

Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение минерални води няма да се използват за профилактични, лечебни или хигиенни цели. Минерална вода може да се използва само за питейни цели на живущите и ще се осигурява от магазинната мрежа или на база сключен абонаментен договор за доставка на минерална вода и ползване на диспенсери, поради което отрицателно въздействие върху този фактор не се очаква.

Инвестиционното предложение не е свързано с шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии, поради което не се очаква въздействие върху този фактор .

Има вероятност от поява на шумови въздействия по време на строителството, но те ще са краткотрайни и временни, и в рамките на допустимите норми. При реализация на обекта не се очакват наднормени нива на шум, вибрации, или поява на вредни лъчения. ИП не е свързано с производствена дейност, имотът не е в близост до обществени сгради поради, което по този фактор не се очакват рискове за човешкото здраве поради неблагоприятни въздействия върху тези фактори.

Курортни ресурси не се засягат при реализацията на инвестиционното предложение, съответно не се очаква риск за човешкото здраве по този фактор.

Поради характера на инвестиционното предложение, което не предвижда производствена дейност, не се очаква неблагоприятно въздействие върху въздуха, съответно липса риск за здравето на хората.

Ще има известно минимално завишаване на шума по време на строителството, което ще бъде в рамките на допустимите граници.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира в имот с КИ № 66915.12.100 по КК на с. Стряма, местност „КАРААЧИТЕ“, с площ на имота е 2973 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, НТП:  за стопански двор.

Предвижда се изграждане на краварник с отглеждане до 100 броя говеда, като реализацията на инвестиционното предложение няма да бъде извън границите на посочения парцел.

Не е необходима прилежаща площ освен налична обща площ на имота. Поради неголемия мащаб на предвидените строителни дейности не е необходима друга допълнителна площ за временни дейности по време на строителство. Всички СМР ще се извършват само в границите на имота, предмет на инвестиционното предложение.

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Инвестиционното предложение предвижда преустройство на съществуваща селскостопанска сграда разположена в имот с КИ № 66915.12.100 по КК на с. Скутаре в краварник за отглеждане на 100 броя дойни крави, с доене на място, с централен млекопровод. Сградата – Краварник е разположена в имот с КИ № 66915.12.100, местност “КАРААЧИТЕ”, землище с. Скутаре, общ. Марица, обл. Пловдив.

Устройствени показатели по ПУП са кота корниз до Нк-10м., плътност на застрояване 80%, плътност на озеленяване 20%, коефициент на интензивност 1,2. Общата площ на имота е 2973 кв.м. Сградата за отглеждане на дойни крави – краварник е с площ от 681 кв.м., в която ще се отглеждат вързано – оборно 100 броя дойни крави. Сградата е с размери: широчина 11 м. и дължина 62 м. , със стомано - бетонова носеща конструкция и тухлени оградни стени. Кравите ще бъдат отглеждани екстензивно с използване на пасища през летния период и отглеждани оборно през зимния период. В средата на сградата ще се обособи хранителна пътека, която ще бъде използвана за раздаване на фуража и храната с фуражо - раздаващо ремърке. От двете страни на хранителната пътека ще се обособят два реда легла за крави с дължина 1,8 м. и широчина 1, 2 м., като на всеки две крави се осигурява по една поилка. Зад леглата на кравите ще се оформят торови пътеки, които ще бъдат почиствани с челен товарач.

В сградата непосредствено долепена до краварника с идентификатор 66915.12.100.3, ще се разположи млекопункт за съхранение на млякото и машинно помещение за инсталиране на вакуум - помпата. Също така в тази постройка ще се разположат и съблекалнята за персонал, стая за почивка и санитарните възли.  Постройката е с площ: 223 кв.м, с едноскатен покрив и размери: широчина 4 м. и дължина 55 м.  Сградата е монолитна със стомано - бетонова носеща конструкция и тухлени оградни стени.  Районът, в който ще се разположи фермата е подходящ за целта, понеже няма индустриални предприятия, чието производство да е свързано с отделяне в атмосферата на високи концентрации на вещества, вредни за здравето на животните.

Предвид характера на инвестиционното предложение – животновъдна ферма, не се предвижда изграждане на съоръжения, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 на ЗООС.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Инвестиционното предложение  не включва действия, които могат да доведат до физически промени на района.

На територията на площадката и в близост няма обекти, които могат да бъдат засегнати и са защитени от международен или национален Закон, поради тяхната екологична, природна, културна или друга ценност.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Дейностите, които ще се извършват при строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъдат по одобрени и съгласувани от съответните инстанции проекти.

Териториалния обхват на въздействие в резултата на строителството, експлоатацията е ограничен в рамките на разглежданата площадка. Строителните работи ще се извършват изцяло в описания имот без навлизане в други. Не се налага извършване на дейности по закриване, възстановяване за последващото използване на обекта.

При експлоатацията на обекта ще се осъществяват дейности свързани с характера на обекта.

Не се налага ползването на допълнителни площи за временни дейности по време на строителството, освен площта на имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение.

6. Предлагани методи за строителство.

Ще се прилагат стандартни методи за строителство. Изпълнението на СМР ще се извършва в съответствие с проект за технология и организация на строителството като част от Плана за безопасни условия на труд в следната последователност:

Сградата е изпълнена от стоманена конструкция върху бетонов фундамент. Дейностите, който ще се извършват на обекта при строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъдат по одобрени и съгласувани от съответните инстанции проекти.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Във фермата се прилагат добри земеделски практики за постигане на основната цел – производство за годно за човешка консумация месо, при хуманно отношение към животните, опазвайки тяхното здраве по време на отглеждането им. Едновременно с това се води политика за намаляване на емисиите в околната среда чрез ограничаване разхода на вода и енергия, както и намаляване на количеството на образуваните отпадъци.

Осигурява се на животните съобразно възрастта им достатъчно количество пълноценна храна, която да задоволява нуждите им и да ги поддържа в добро здраве и достъп до питейна вода. Изпълняват се зоохигиенните изисквания за защита и хуманно отношение към селскостопанските животни и всички ветеринарно – санитарни и хигиенни изисквания за осигуряване на добри условия за развитие. Следи се ежедневно здравословното им състояние.

Провежда се избраната инвестиционна политика на площадката и разширяване на дейността.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Към документацията са приложени скици на засегнатата територия, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики на района и предоставяща информация за местоположението на инвестиционното предложение спрямо елементите на Националната екологична мрежа.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Предвижда се инвестиционното предложение да се реализира в поземлен имот с КИ № 66915.12.100 по КК на с. Скутаре, местност „ КАРААЧИТЕ“.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение е частна собственост - на възложителя и няма други ползватели на земята.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в обхвата на санитарно – охранителни зони около водоизточници, не засяга съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и не се намира около водоизточници на минерални води.

От изложеното по- горе може да се направи извода, че изграждането и експлоатацията на животновъдната ферма не се очаква да окаже отрицателно въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

С инвестиционното предложение няма да бъдат реализирани други видове дейности, освен описаните в него.

Отглеждането на говеда не е свързано с добив на подземни богатства, с изключение на вода и използване на невъзобновими природни ресурси, което да доведе до трайни невъзстановими физични промени в района. Експлоатацията на реализираното ИП не е свързана с дейност отделяща замърсени отпадъчни води. Отпадъчните води ще имат предимно битов характер, в предвид начина на отглеждане на животните. По време на експлоатация на фермата ще се формира животинска тор, която ще се събира на специално отреден терен – водоплътно торохранилище, след което ще се използва за наторяване на ниви.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

За реализацията на инвестиционното предложение е необходимо издаване на:

- Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС от Директора на РИОСВ – Пловдив.

- За реализацията на обекта е необходимо издаване на разрешение за строеж от Главния архитект на община Марица.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. съществуващо и одобрено земеползване;

Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ № 66915.12.100 по КК на с. Скутаре, местност „ КАРААЧИТЕ“. Земеползването в района е одобрено и за него има влязла в сила кадастрална карта. Инвестиционното предложение има изцяло положителен ефект, ще се реализира в близост до населеното място и няма да засегне в негативен аспект жителите на населеното място и съседните населени места.

2. мочурища, крайречни области, речни устия;

Поземлен имот № 66915.12.100 по КК на с. Скутаре, местност „ КАРААЧИТЕ“ не попада в мочурища, крайречни области и речни устия, поради което не се очаква реализацията му да окаже негативно влияние върху тези водни обекти и свързаните с тях влажни зони.

3. крайбрежни зони и морска околна среда;

Имотът, предмет на инвестиционното предложение се намира в Горнотракийската низина и не засяга крайбрежни зони и морска среда, поради което не се очаква въздействие върху този компонент.

4. планински и горски райони;

Поземлен имот № 4329866915.12.100 по КК на с. Скутаре, местност „ КАРААЧИТЕ“, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение се намира в равнинен район. Същия е урбанизираната територия и в границите му липсва дървесна растителност, представляваща гора по смисъла на Закона за горите. Не се засягат планински и гористи местности.

5. защитени със закон територии;

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, или в други защитени със закон територии.

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

Поземлен имот 66915.12.100 по КК на с. Скутаре, местност „ КАРААЧИТЕ“ не попада в границите на защитени зони от Националната екологична мрежа. Най – близката защитена зона е BG 0000429 „Река Стряма”. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху предмета на опазване на в защитената зона.

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

Ландшафтът в района на инвестиционното предложение е земеделски и урбанизиран, район с интензивно ползване на земята и редица свързани с това съпътстващи дейности на местното население. В границите на имота и в близост до него липсват обекти с историческа, културна или археологическа стойност, поради което реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да окаже негативно въздействие върху тези обекти.

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

Засегнатата от инвестиционното предложение територия и района около нея не представлява обект със специфичен санитарен статут или подлежаща на здравна защита, поради което реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да окаже негативно въздействие върху такива обекти.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Инвестиционното предложение предвижда преустройство на съществуваща селскостопанска сграда разположена в имот с КИ № 66915.12.100 по КК на с. Скутаре в краварник за отглеждане на 100 броя дойни крави, с доене на място с централен млекопровод. Сградата – Краварник е разположена в имот с КИ № 66915.12.100, местност “КАРААЧИТЕ”, землище с. Скутаре, общ. Марица, обл. Пловдив.

Устройствени показатели по ПУП са кота корниз до Нк-10м., плътност на застрояване 80%, плътност на озеленяване 20%, коефициент на интензивност 1,2. Общата площ на имота е 2973 кв.м. Сградата за отглеждане на дойни крави – краварник е с площ от 681 кв.м., в която ще се отглеждат вързано – оборно 100 броя дойни крави. Сградата е с размери: широчина 11 м. и дължина 62 м. , със стомано - бетонова носеща конструкция и тухлени оградни стени. Кравите ще бъдат отглеждани екстензивно с използване на пасища през летния период и отглеждани оборно през зимния период. В средата на сградата ще се обособи хранителна пътека, която ще бъде използвана за раздаване на фуража и храната с фуражо - раздаващо ремърке. От двете страни на хранителната пътека ще се обособят два реда легла за крави с дължина 1,8 м. и широчина 1, 2 м., като на всеки две крави се осигурява по една поилка. Зад леглата на кравите ще се оформят торови пътеки, които ще бъдат почиствани с челен товарач.

В сградата непосредствено долепена до краварника с идентификатор 66915.12.100.3, ще се разположи млекопункт за съхранение на млякото и машинно помещение за инсталиране на вакуум - помпата. Също така в тази постройка ще се разположат и съблекалнята за персонал, стая за почивка и санитарните възли.  Постройката е с площ: 223 кв.м, с едноскатен покрив и размери: широчина 4 м. и дължина 55 м.  Сградата е монолитна със стомано - бетонова носеща конструкция и тухлени оградни стени.

Характера на ИП не предполага отрицателно въздействие върху населението на с. Скутаре и близките населени места, както и здравето на хората.

При осъществяване на обекта не се очаква промяна на почвените показатели от съществуващото положение, ако строителството и експлоатацията се осъществят съгласно действащите нормативни изисквания. Негативно въздействие върху атмосферния въздух при изграждане и експлоатация на обекта не се очаква. Използваните водни количества ще са неголеми, поради липса на производствени дейности с необходимост от производствена вода и няма да окажат влияние върху режима на подземните води и общото състояние на водните екосистеми. Не се очаква отрицателно въздействие върху водните екосистеми вследствие строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение. Изграждането на животновъдната ферма не би повлияла върху качествата на почвата и земните недра, не е свързана с дейности оказващи отрицателно въздействие върху ландшафта в района.

На територията на имота и в близост до него няма защитени територии и паметници на културата.

Очаква се по време на строителството на сградата да се повиши слабо запрашеността на въздуха и шумовото въздействие от работещата техника през деня, но то ще бъде временно и краткотрайно.

Работните проекти, както и експлоатацията на жилищните сгради ще бъдат изпълнени по всички нормативни изисквания и не се очаква замърсяване на компонентите на околната среда. При спазване на одобрените проекти и законови изисквания не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда - атмосферен въздух, води, почва, земни недра, ландшафт, климат, биоразнообразие и неговите елементи. Имотът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и паметници на културата, поради което не се очаква въздействие върху този компонент.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Имотът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитените зони – част от Националната екологична мрежа, поради което не се очаква въздействие върху този компонент от реализацията на инвестиционното предложение.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Като риск може да се разглежда вероятността дадена потенциална опасност свързана със строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху компонентите на околната среда или населението. Риск е всеки случай на съмнително извънредно събитие , което може да има неблагоприятен ефект върху околната среда и/или човека. За предотвратяване на евентуални рискови ситуации, се предвижда провеждане на обучение и инструктаж на служителите.

С предвидените за осъществяване на инвестиционното предложение техника и методи не се очаква риск от инциденти за околната среда.

По отношение на трудовия риск е задължително спазване на технологичната дисциплина и инструкциите за безопасна работа. Ще се предприемат следните мерки за сигурност:

- Задължителен начален и периодичен инструктаж.

- Задължително ползване на работно облекло и лични предпазни средства.

- Задължително хигиенизиране, обезопасяване и логистично обезпечаване с необходимите материали за действия при пожарна и аварийна опасност, както и за предотвратяване, и отстраняване на замърсявания на околната среда.

- Задължително спазване на изискванията за периодични прегледи и контрол над наличната инструментална екипировка.

Работните проекти, както и експлоатацията на обекта ще бъдат изпълнени по всички нормативни изисквания и бъдещия обект няма да доведе до замърсяване компонентите на околната среда.

При спазване на необходимите норми на проектиране и нормативни изисквания, риск от аварии, бедствия и инциденти в околната среда няма да има.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Въздействието върху компонентите на околната среда при строителството може да се оцени предварително като незначително, краткотрайно и временно /в периода на строителство/, пряко и непряко, без кумулативно действие и локално само в района на строителната площадка. Не се засягат населени места или обекти, подлежащи на здравна защита. Единствено въздействието върху почвата в рамките на площадката е дълготрайно, защото една част от нея се отстранява, а друга се превръща в антропогенна от разположените върху нея сгради, съоръжения и настилка.

По време на строителните дейности е възможно само временно замърсяване чрез запрашаване на въздуха пред периода на работа на товарните машини. При правилно изпълнение на предвидените дейности по реализация на строителството няма да възникнат ситуации свързани и отделяне на емисии замърсяващи въздуха и /или подземни води, както и генериране на опасни вещества.

Не се очаква отрицателно въздействие от реализацията на инвестиционното предложение. Вероятност от поява на слаби шумови въздействия има само по време на строителството, но те ще са краткотрайни и временни и в рамките на допустимите норми.

При фазата на строителство, продължителността на въздействието е краткотрайно само по време на строително-монтажните дейности. То е еднократно без обратимост.

Във фазата на експлоатация в съответствие с технологичната схема на инвестиционното предложение, въздействието е непрекъснато и постоянно. При спазване на законовите изисквания и мерки, експлоатацията на обекта не се очаква да окаже отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда. Генерираните отпадъци ще се третират съгласно ЗУО, поради което не се очаква за окажат отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда. Като цяло въздействието от експлоатацията на жилищните сгради може да се оцени предварително като незначително, без кумулативно действие и локално, само в района на имота, предмет на инвестиционното предложение.

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Инвестиционното предложение ще се реализира в Горнотракийската низина, землище на с. Скутаре, общ. Марица. Предвид характера и мащаба на ИП, реализацията му има локален обхват и не се очаква да засегне в негативен аспект населението на с. Скутаре и близките населени места.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Не се очаква отрицателно въздействие от реализацията на ИП. Вероятност от поява на слаби шумови въздействия има само по време на строителството, но те ще са краткотрайни и временни, и в рамките на допустимите норми.

При изпълнение на изискванията на екологичното законодателство, реализацията на ИП няма да повлияе отрицателно върху компонентите на околната среда.

ИП няма да повлияе върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси. Компонентите на околната среда в района няма вероятност да бъде подложена на интензивни и комплексни въздействия предизвикващи наднорменото им замърсяване.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

При фазата на строителство, продължителността на въздействието е краткотрайно само по време на строително-монтажните дейности. То е еднократно без обратимост-

Във фазата на експлоатация в съответствие с технологичната схема на ИП, въздействието е непрекъснато и постоянно. Ако се прояви нежелано въздействие, то при всички положения ще бъде с обратим характер, тъй като ще бъдат взети необходимите превантивни мерки. От друга страна същността на дейностите , които ще се извършват на площадката не са свързани с екологичен риск. Основната дейност води след себе си положително въздействие върху околната среда.

При спазване на условията в издадените разрешителни от компетентните органи и на екологичното законодателство не се очаква отрицателно въздействие от реализацията на ИП. Вероятност от поява на слаби шумови въздействия има само по време на строителството, но те ще са краткотрайни, временни и обратими и в рамките на допустимите норми.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

ИП ще се осъществи в ПИ № 66915.12.100 по КК на с. Скутаре, местност „КАРААЧИТЕ”, общ. Марица. Осъществяването на животновъдната ферма няма вероятност на доведе до кумулативно отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

При спазване на одобрените и съгласувателни проекти и законови изисквания не се очаква строителството и експлоатацията на жилищните сгради да окажат отрицателно въздействие върху околната среда. При строителството ще се вземат следните мерки за намаляване на отрицателното въздействие на обекта върху околната среда и хората:

- Ограничаване на прахоотделянето при строителните работи, при транспортиране на материала и санитарна хигиенните за безопасна работа.

- На работниците ще се осигурят необходимите лични предпазни средства / антифони, противопрахови маски, каски/ за опазване здравето на работниците при съществуващите параметри на работната среда.

- Своевременно и регулярно оросяване на пътищата по време на строителството, през сухите и топли периоди.

- Механизацията ще работи в изправно състояние, за да се предотвратят всякакви аварии от горивно смазочни материали, което би довело да замърсяване на подземните води в района.

- Ще се разработи План за аварийни, кризисни ситуации и залпови замърсявания и мерки за тяхното предотвратяване или преодоляване;

Упражняване на ефективен контрол от страна на Възложителя за спазването на вътрешния ред и Програма за управление на генерираните отпадъци при строителната дейност.

10. Трансграничен характер на въздействието.

Предвид местоположението, характера и мащаба на ИП, не се очакват трансгранични въздействия, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията му.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

За намаляване на вероятните отрицателни въздействия се предвиждат следните мерки:

- Стриктно спазване на изискванията и процедурите, предвидени в екологичното законодателство;

- Задължително изпълнение на ограничителните мерки в разрешенията, издадени от компетентните органи;

- Минимизиране на източниците на въздействие върху околната среда;

- Използване на най-добрите технологии и практики при проектирането, строителството и експлоатацията на обекта;

- Осигуряване необходимото озеленяване на незастроената част от имотите;

- Изготвяне на проект за оползотворяване на хумуса;

- По време на строителството, строителните отпадъци ще се събират на отделна площадка и своевременно ще се извозват на специализираното депо за строителни отпадъци.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

В съответствие с изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, едновременно с уведомяването на РИОСВ – Пловдив,

Възложителят е информирал писмено и засегнатата общественост. Не са постъпили писмени или устни възражения относно инвестиционното намерение.