# ДО    ДИРЕКТОР

РИОСВ, гр. Пловдив

В отговор на Ваше писмо изх. № ОВОС-1349(3)/29.07.2021 г.

И С К А Н Е

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

- „ХАРДТЕХ” ООД,         ЕИК: 200351243

гр. Пловдив, Индустриална зона „Тракия" 4023 ул. „Нестор Абаджиев" 9.

Тел. 0889 502 703, емайл:office@hardtech.bg

2.

Уважаеми г-н Директор,

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение:

Реконструкция и преустройство на съществуващ склад за готова продукция, суровини и материали в участък ”Галваничен”

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в съществуващият  обект „Цех за производство на печатни платки” собственост на фирма   „ХАРДТЕХ” ООД,  и е в границите на производствената площадка на „ХАРДТЕХ” ООД с адрес:  гр. Пловдив - Индустриална зона „Тракия" 4023 ул. „Нестор Абаджиев" 9.

Прилагам:

1.  Информация по Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието   върху околната среда

2.  Информация по чл.31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т 1 от Наредбата за оценка за съвместимост

3.  Копие на  писменно уведомление на кметовете на Кметство Община гр. Пловдив и Кметство район   «Тракия»,

4.   Нотариален акт

5. Скица на имота

6. Обява кметство район „Тракия”

7. Обява кметство Община Пловдив

8.  Копие от Документ за платена такса.

Дата: 11 .08. 2021 г. 					                        Подпис: …………………….

Гр. Пловдив                                                                                              / В. Хр.Чилов /

- Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

УВОД

Настоящата информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е изготвена съгласно процедурни указания на РИОСВ-Пловдив поставени в писмо с изх. № ОВОС-1349(3)/29.07.2021 г. и в съответствие с разпоредбите на Закона за опазване на околната среда (Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., посл. изм. и доп.) и Приложение № 2 към Чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г.).

Целта на тази разработка е да представи точна и адекватна информация за определяне въздействието на инвестиционното предложение, опише и оцени преките и непреки въздействия върху човека и компонентите и факторите на околната среда, включително биологичното разнообразие и неговите елементи, почвата, водата, въздуха, ландшафта, земните недра, природните обекти и въздействието между тях, като набележи необходимите мерки за предотвратяване или намаляване на отрицателните последици върху тях.

- Информация за контакт с възложителя:

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.

„ХАРДТЕХ” ООД,         ЕИК: 200351243

гр. Пловдив, Индустриална зона „Тракия" 4023 ул. „Нестор Абаджиев" 9.

Тел. 0889 502 703, емайл:office@hardtech.bg

Ваньо Христов Чилов -Управител,   Тел. 0889 502 703,  емайл: office@hardtech.bg

2. Пълен пощенски адрес.

гр. Пловдив, Индустриална зона „Тракия" 4023 ул. „Нестор Абаджиев" 9.

3. Телефон, факс и e-mail.

Тел. 0889 502 703, емайл:office@hardtech.bg

4. Лице за контакти.

инж. х. Атанас Атанасов,  тел. 0885 902 761

II. Резюме на инвестиционното предложение:

- Характеристики на инвестиционното предложение:

„Цех за производство на печатни платки” собственост на фирма „ХАРДТЕХ” ООД има следното инвестиционно предложение:

Реконструкция и преустройство на съществуващ склад за готова продукция, суровини и материали в участък ”Галваничен”

Предназначението на „Цех за производство на печатни платки” собственост на фирма „ХАРДТЕХ” ООД е производство на еднослойни и двуслойни /голи/ печатни платки, които представляват основна част от производството на електронни изделия, необходими за битовата и промишлена електроника.

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в границите на производствената площадка на „ХАРДТЕХ” ООД,         ЕИК: 200351243

Съществуващият  обект „Цех за производство на печатни платки” собственост на фирма „ХАРДТЕХ” ООД е в гр. Пловдив с адрес - Индустриална зона „Тракия" 4023 ул. „Нестор Абаджиев" 9.

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

„ХАРДТЕХ” ООД ще реализира Инвестиционното предложение Реконструкция и преустройство на съществуващ склад за готова продукция, суровини и материали в участък ”Галваничен”    в съществуващо предприятие „Цех за производство на печатни платки” собственост на фирма „ХАРДТЕХ” ООД  в собствен имот с местонахождение: Поземлен имот с идентификатор 56784.539.726 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-14/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот гр. Пловдив, район Тракия, п.к. 4000 ул. „Нестор Абаджиев” с площ 3101 кв. м., трайно предназначение на територията:Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект. Стар идентификатор 56784.539.170, номер по преходен план: 435, кв. 3 по плана на „ЮИПЗ-II част”, парцел XXV-539.726, производствена и складова дейност при съседи на имота 56784.539.708,  56784.539.672, 56784.539.171, 56784.539.727

- координати 42.124461, 24.791103

-  Имотът е с трайно предназначение на територията «урбанизирана» и начин на трайно ползване «ниско застрояване» Всички  производствени, складови и търговски дейности, включително  за спомагателно и поддържащи обществено-обслужващи дейности ще се извършват пряко на гореупоменатия имот, без да са необходими допълнителни площи.  Ще се използва създадената инфраструктура:

- За ограничаване на свободния достъп, производствената площадката  е оградена с осигурен контролно - пропускателен пункт;

- Площадката е с изградена В и К мрежа, със сключен договор с ВиК дружество за предоставяне на услуги за водоснабдяване и канализация.

- На производствената площадка има изградена смесена канализационна система, чрез която фекално-битовите и дъждовните води се отвеждат и заустват в градската канализация.

Ще се използва съществуващата техническа инфраструктура.

Обслужващата техническа инфраструктура – водопроводна и електропроводна мрежа е съществуваща и на този етап не се предвижда изграждане на нова.

Не се предвижда изграждане и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

Реализацията на инвестиционното предложение не влиза в противоречие, недопустимост и пряко въздействие с други одобрени и в сила устройствени планове, обекти и дейности.

Обекта е съществуващ - с изградена инфраструктура, покриваща изискванията за упражняване на дейността на дружеството.

Инвестиционното предложение ще се реализира на основната производствена площадка на „ХАРДТЕХ“ ООД гр. Пловдив с адрес - Индустриална зона „Тракия" 4023 ул. „Нестор Абаджиев" 9.

За района на имота няма утвърдени с устройствен или друг план производствени дейности, които да противоречат по някакъв начин на инвестиционното предложение.

Намеренията на инвеститора не засягат и не противоречат  на други утвърдени устройствени проекти или  програми.

Всички дейности по реализирането и последващата експлоатация на инвестиционното предложение, ще се извършват пряко на гореупоменатия имот, без да са необходими допълнителни площи.

В  близост до имота, предмет на инвестиционното предложение  няма други инвестиционни предложения от този тип и затова не се очакват кумулативни въздействия.      Инвестиционния проект е съобразен и с наличието на инфраструкторните мрежи и връзки в района.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

Инвестиционното предложение е за съществуващ  обект  с обществено обслужваща дейност - „Цех за производство на печатни платки”. То ще се реализира в Поземлен имот с идентификатор 56784.539.726 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-14/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот гр. Пловдив, район Тракия, п.к. 4000 ул. „Нестор Абаджиев” с площ 3101 кв. м., трайно предназначение на територията:Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект. Стар идентификатор 56784.539.170, номер по преходен план: 435, кв. 3 по плана на „ЮИПЗ-II част”, парцел XXV-539.726, производствена и складова дейност при съседи на имота 56784.539.708,  56784.539.672, 56784.539.171, 56784.539.727

- координати 42.124461, 24.791103

С Инвестиционното предложение „ХАРДТЕХ“ ООД цели  да разшири дейностите извършвани в посоченото производствено предприятие, като започне извършването на „химична и електро-химична повърхностна обрботка на печатни платки” в  Участък „Галваничен”, който ще се оборудва с 2 бр. напълно автоматизирани линии със затворен производствен цикъл, внос от ППТ-Лабораторна и промишлена електроника спол. с.р.о, Тренчанска тепла, Р. Словакия,  както следва:

1     Модул  Тип DPSVL49 -  Химична метализация

2. Модул 2  DPSVL 48 -  Електро-химична метализация

Обекта е съществуващ - с изградена инфраструктура, покриваща изискванията за упражняване на дейността на дружеството.  Няма да се налага извършването на строителни работи, във връзка с което не се предвиждат допълнителни площи за временни действия по време на строителството. Достъпът на машините за доставяне на суровини и материали ще се осъществява по съществуваща пътна инфраструктура, без нужда от промяна и без необходимост от изграждане на нова.

Природните ресурси предвидени по време на експлоатацията са вода за питейно – битови нужди.

Вода за производствени нужди  се осигурява от В и К оператор гр. Пловдив, съгласно сключен Договор.

Не се предвижда използване на други природни ресурси по време на строителството и експлоатацията

Изпълнението на инвестиционното намерение не е свързано с използването на   природни ресурси, като: пясък, баластра, чакъл, вода, и дървени материали.

Имотът не попада в границите на Защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /обн. ДВ бр. 77 от 09.08.2002 г., изм. ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г./ от мрежата „НАТУРА 2000“.

Най-близко разположените Защитени зони от Натура 2000 (на разстояние около 6000 м. от производствената площадка на „ХАРДТЕХ” ООД)  са:

„Река Марица“, с код BG0000578. Защитената зона е тип B – Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Марица – Пловдив BG0002087 Защитена зона по Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици , която припокрива защитена зона по Директива за местообитанията

Всички дейности ще се извършват в конкретния имот, без да се засягат съседни терени.

Реализацията и последващата експлоатация на инвестиционното предложение е с локален характер и няма да окаже трансгранично въздействие

В  близост до имота, предмет на инвестиционното предложение  няма други инвестиционни предложения от този тип и затова не се очакват кумулативни въздействия.

Инвестиционния проект е съобразен и с наличието на инфраструкторните мрежи и връзки в района.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

Твърди отпадъци:

Очакват се минимални количества от опаковъчни материали – пластмасово фолио, хартия, кашони – които ще се събират в контейнери и ще се предават на оторизирани фирми за събирането и третирането им.

Отпадъци от опаковки от доставените материали, консумативи и суровини за обслужване на производствения процес:

15 01 01 - хартиени и картонени опаковки;

15 01 02- пластмасови опаковки

15 01 10*- опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества

При експлоатацията на обекта ще отпадат: Отпадъци генерирани при обслужване на производствения  процес

15 02 02*-  абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества .

Промивни  води – 9,32 м3/ден,

Промивните води ще се очистват в пречиствателно съоръжение, проектирано в едно от помещенията на техническата сграда. След обработката им по технология предложена от производителя на пречиствателното съоръжение /технологията ще бъде закупена заедно със съоръжението/, пречистените води ще се изпуснат в градската канализация, а оставащия след пречистването шлам, ще бъде събиран в бидони и предаван на оторизирана фирма за преработка.

Пречистените производствени отпадъчни води до степен, отговаряща на нормите на Наредба №7 от 14.11.2000г., ще се заустват в градската канализаицонна система на гр.Пловдив, на база сключен договор с „Водоснабдяване и Канализация“ЕООД, гр.Пловдив.

За постигане на необходимите показатели за заустване на отпадъчните води в селищна канализация е необходимо корекция на рН и улавяне на съдържащите се във водата метални йони. Това ще се извърши чрез неутрализация, коагулация и утаяване и улавяне на металните йони като хидроокиси.

Водите преди включване в канализацията ще отговарят на нормите за заустване в селищна канализация с ГПСОВ (Наредба 7/2000 г.), а именно:

Таблица   Норми за пречистените отпадъчни води

| Показател | Мерна единица | ИЕО, Наредба 7/2000 |
| --- | --- | --- |
| Температура | оС | 40 |
| Активна реакция (рН) | - | 6,5-9,0 |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 400* |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15,0 |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 10,0 |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,5 |
| Мед | mg/dm3 | 2,0 |
| Хром (шествалентен) | mg/dm3 | 0,5 |
| Хром (тривалентен) | mg/dm3 | 2,5 |
| Никел | mg/dm3 | 2,0 |
| Цианиди (свободни) | mg/dm3 | 1,0 |
| Цианиди (общо) | mg/dm3 | 1,5 |
| Цинк | mg/dm3 | 5,0 |

Дружеството ще проведе процедура за класификация на отпадъците по реда на Наредба №2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците  / Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 21 Април 2017г., изм. ДВ. бр.46 от 1 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.86 от 6 Октомври 2020г../ , чрез попълване от страна на притежателя на отпадъка на работен лист за класификация на отпадъците по приложение № 5, към чл. 7, ал. 1, т.1 от цитираната наредба и съгласуването им от страна на директора на РИОСВ-Пловдив.

С реализиране на инвестиционното предложение няма да се променят извършваните от дружеството дейности и следователно няма да се образуват нов вид отпадъци, различни от класифицираните към момента.

Формираните от дейността на дружеството отпадъци ще бъдат събирани и съхранявани на обособени места, в съдове  с обозначени код и наименование, като ще се вземат  всички мерки за недопускане на смесването помежду им, както и на опасни с неопасни такива.

Всички отпадъци ще се  съхраняват разделно, в зависимост от техния вид, произход и състав, в съдове за съхранение на отпадъци, обозначени с табели, съдържащи съответния код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците.

След натрупване на определени количества, отпадъците се предават за последващо третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на фирми, притежаващи съответните мощности и разрешение, съгласно Закон за управление на отпадъците /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.56 от 16.07.2019г./.

Предаването за последващо третиране на отпадъците, се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код, съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:

- разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;

- регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;

- регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО.

Площадката е с изградена В и К мрежа, и има сключен договор с ВиК дружество за предоставяне на услуги за водоснабдяване и канализация. Очакваните количества отпадъчни води са в минимални количества  фекално-битови води. От производството се формират промишлени (промивни) отпадъчни води.

Промивни  води – 9,32 м3/ден

На производствената площадка има изградена смесена канализационна система, чрез която фекално-битовите и  дъждовните води се отвеждат и заустват в градската канализация.         Дъждовните води няма да имат контакт със замърсени и опасни вещества, в следствие на което няма да се формират замърсени дъждовни отпадъчни води.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

-  Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде извън границите на защитени зони, съгл. Чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие и не се очаква да настъпи значително въздействие върху компонентите на околната среда.

-  Инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите на защитени  територии, съгласно Закона за защитените територии.

- Не се очаква засягане на качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района.

Опасността от замърсяване и дискомфорт на околната среда ще бъда сведена до минимум,  тъй като площадката ще се експлоатира съобразно заложените технически и технологични решения и при спазване инструкциите и мерките за безопасност.

Технологията на експлоатация при извършването на „химична и електро-химична повърхностна обрботка на печатни платки” в  Участък „Галваничен”, който ще се оборудва с 2 бр. напълно автоматизирани линии със затворен производствен цикъл, както следва:

ППТ-Лабораторна и промишлена електроника спол. с.р.о, Тренчанска тепла, Р. Словакия

Модул  Тип DPSVL49 -  Химична метализация    и  Модул 2  DPSVL 48 -  Електро-химична метализация  изисква прилагането на изолиране на тази дейност от околната среда.

Предвидените технологии са модерни, със силни редуцирано въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

Предвидената дейност няма да окаже негативно въздействие върху биоразнообразието в посочения район.

Като цяло технологичните модули не са емитери на наднормено ниво на шум. Съгласно представени от производителя технически спецификации нивата на емитиран шум са под 75 dB(A).

При спазване на това изискване предвидената дейност няма да окаже негативно въздействие върху биоразнообразието в посочения район.

Не се предвиждат строително монтажни работи. Предприятието е съществуващо.

При изпълнение на настоящото инвестиционно предложение ще бъдат взети мерки,  да не се допуска замърсяване на околната среда с вредни емисии.

Изхвърленият от аспирацията на съоръженията въздух, съдържа предимно замърсяване от пари на сярна киселина - – очаквано количество около 0,0017 мг/л

Предвидена е локална аспирация на ваните на линиите за химична и галванична обработка, като количеството на засмукания въздух е такова, че концентрацията на вредни вещества в него е много под санитарния минимум за околната среда.

В изхвърленият въздух се съдържат вещества, които се характеризират със слабо корозионно действие. Концентрацията им обаче е толкова ниска, че не се очаква да окажат  въздействия върху хората, земята, атмосферата и др.

На площадката няма да се използва горивен източник – парен водогреен котел.

За климатизацията на помещенията в сградата е проектирана  ВРВ система която е чилър с фреон затоплящ или охлаждащ въздуха със въздуховоди.

Характерът на дейността от реализацията на ИП не води до замърсяване на подземните води, както и до промяна на техния режим.

Не се очаква отрицателно въздействие върху режима на подземните води и общото състояние на водните екосистеми вследствие експлоатацията в обекта ”Цех за производство на печатни платки” на Участък „Галваничен” .

Не се очаква емитиране на вещества, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с почва и/или вода.

В резултат от реализиране на ИП не се очакват замърсявания и превишения на СКОС (стандарт за качество на околната среда) и ПЗ (праг на замърсяване) за нито едно от замърсяващите вещества

Цялата площ на имота е с непропусклива повърхност – бетон.  На производствената площадка има изградена смесена канализационна система, чрез която фекално - битовите и дъждовните води се отвеждат и заустват в градската канализация.

Няма да се съхраняват опасни химични вещества и смеси /ОХВС/ на открито. За използваните ОХВС, ще се изготви оценката на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси по чл. 9 от Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (Приета с ПМС № 152 от 30.05.2011 г., Обн. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2011г.).

ОХВС ще се съхраняват в специализирано закрито помещение с ограничен достъп, в следствие на което не се очаква емитиране на опасни вещества във води и водни обекти.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

Не се предвижда повишен риск от възникване на инциденти по време на монтажните дейности и по време на експлоатацията. Планираните промени не са свързани с увеличаване количеството на съхраняваните опасни химични вещества и смеси.

В периода на монтажните дейности и по време на експлоатацията Дружеството ще прилага правила за безопасна работа и превенция на аварийните ситуации. За производствената площадка на „Хардтех“ ООД е изготвен и се прилага „Авариен план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при извънредни ситуации, възникнали на територията на „Хардтех“ ООД - гр. Пловдив

Целта на плана е да се предотврати възникването на потенциални извънредни ситуации, а при евентуалното им възникване - да се намалят последствията върху здравето и безопасността на персонала, наличната техника, сградния фонд и околната среда.

Постигането на целта изисква:

 да се прогнозират възможните извънредни ситуации /аварии, бедствия и катастрофи/ и последиците от тях на територията на „Хардтех“ ООД - гр. Пловдив, представляващи заплаха за персонала, водещи до продължително спиране и/или сериозно нарушаване на производствения процес;

 да се планират ефективни превантивни дейности за предотвратяване възникването на извънредни ситуации;

 да се планират действия за локализиране и за ликвидиране на последствията от възникналите извънредни ситуации, с цел намаляване на вредните въздействия за хората и околната среда;

 да се планира провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи /СНАВР/ във възникнали огнища на поражения (замърсявания) на територията на фирмата и се установи ред за провеждането им;

 да се регламентират действията за възстановяване дейността на обекта.

След всяка промяна на площадката изготвения авариен план ще се преразглежда и при необходимост се актуализира.

Основни материали в производството са:

- Едностранно или двустранно фолиран епоксиден електроизолационен материал – 1000 м2/годишно

- Медни, калаени, оловни, никелови аноди

Спомагателни материали са:

- Различни химикали в малки количества, необходими за производството на печатни платки

Ще се поддържат малки складови наличности от необходимите ОХВ и С за подържане на работната концентрация  на електолитните разтвори за галваничните и електрохимични процеси         Съобразно конкретните нужди, с оглед на ритмично обслужване на производствения процес.  Фирма „Хардтех“ ООД, доставя необходимите за нуждите на целия технологичен процес продукти –ОХВС за тях в минимални количества директно от производителите и/или вносителите им. Осигурено е специално складово помещение, където определени количества от  тези  ОХВС да се съхраняват в минимални количества без да се променя оригиналната опаковка на продукта. Опаковките в които се съхраняват ОХВС  /варели, пластмасови опаковки и др./  са плътно затворени, като по време на съхранението им в склада  не се отварят за други цели, не се допълват и не се смесват помежду си.

В склада за съхранение на химически материали, във връзка със съвместимостта на съхраняваните химически вещества, са обособени две зони.

Специализиран шкаф за съхранение на лесно запалими течности, с клас на пожаро- устойчивост F90;

Зона за съхранение на останалите химически материали, които не представляват лесно запалими вещества.

## Мястото е оградено, с ограничен достъп и се спазват всички противопожарни изисквания,

## съгласно ИНСТРУКЦИЯ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА – употреба и съхранение, начини за безопасна работа с тях и мерките, които да бъдат предприети при разливане и разпиляване“

## Инвентарен списък на съхраняваните вещества и смеси

| № | Име на веществото /сместа | Опасно (да/не/няма информация) | Физична форма (течност, твърдо блок, твърдо насипно, газ под налягане, втечнен газ) | Наличен ИЛБ (да/не/не се изисква) | Налично количество, (т.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Азотна киселина | Да | течност | Да | Не-повече от 0.050 |
| 2 | Натриева основа | Да | течност | Да | Не-повече от 0.050 |
| 3 | Солна киселина | Да | течност | Да | Не-повече от 0.050 |
| 4 | Сярна киселина | Да | течност | Да | Не-повече от 0.050 |
| 5 | Меден сулфат | Да | твърдо насипно | Да | Не-повече от 0.050 |

|  | Категория/клас на опасност |
| --- | --- |
| № | Вещество/смес | Експлозивно | Запалимо | Оксидиращо | Токсично | Корозивно | Аерозолна опаковка/ втечнен или сгъстен газ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Азотна киселина |  |  | Х |  | Х |  |
| 2 | Натриева основа |  |  | Х |  | Х |  |
| 3 | Солна киселина |  |  | Х | Х | Х |  |
| 4 | Сярна киселина |  |  |  | Х |  |  |
| 5 | Меден сулфат |  |  | Х | Х | Х |  |

-Описание на складовите площи, включително и капацитетът им.

Складът за съхранение на ОХВ и смеси  е с размери :

- дължина  - 5 м.

- ширина   - 3 м.

Общо  -  15 кв. м.

В складът се поддържат малки складови наличности от необходимите ОХВ и С в заводските опаковки,  за корегиране  (при необходимост) на работната концентрация  на електолитните разтвори  (доставят се готови от внос от доставчика на технологичното оборудване) за галваничните и електрохимични процеси.

Начинът на съхранение е съгласно указанията в Информационни листи за безопастност (ИЛБ).

В склада за съхранение на химически материали, във връзка със съвместимостта на съхраняваните химически вещества, са обособени две зони.

Специализиран шкаф за съхранение на лесно запалими течности, с клас на пожароустойчивост F90;

Зона за съхранение на останалите химически материали, (на рафтове) които не представляват лесно запалими вещества.

## Складът е с ограничен достъп и се спазват всички противопожарни изисквания,

съгласно ИНСТРУКЦИЯ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА – употреба и съхранение, начини за безопасна работа с тях и мерките, които да бъдат предприети при разливане и разпиляване“

МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ НА СКЛАДОВАТА ПЛОЩ

| СКЛАД № | ВИД ОХВ | Обща площ (кв.м.) | Складова площ (кв.м.) | Обслужваща площ (кв.м.) | Макс. Количество туби върху 1 Палет (бр.) | Нетно тегло на 1 бр. палет (т.) | Общо Нетно тегло (т.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | палети | туби |  |  |
| № 1 | ОХВ | 15 | 10 | 5 | 10 | 25 | 0.750 | 1.500 |
| Сектор А | Азотна киселина |  |  |  | 2 | 5 | 0.150 | 0.300 |
| Сектор Б | Солна киселина |  |  |  | 2 | 5 | 0.150 | 0.300 |
| Сектор В | Сярна киселина |  |  |  | 2 | 5 | 0.150 | 0.300 |
| Сектор Г | Натриева основа |  |  |  | 2 | 5 | 0.150 | 0.300 |
| Сектор Д | Меден сулфат |  |  |  | 2 | 5 | 0.150 | 0.300 |

Забележка:

- 1 палет – 0.98 кв. м.

- Усреднено отн. т. 1.5 кг./л.

- Класификация на склада съгласно Приложение № 3 към чл. 103, ал. 3

Класификацията на склада е направена съобразно Ръководство за класифициране на предприятията и/или съоръженията и съгласно разпоредбите на глава седма, раздел I и наредбата по чл. 103, ал. 3 се прилагат по отношение на предприятия с нисък рисков потенциал, ако сумата: q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 + … е по-голяма или равна на 1, където qx = количеството опасно вещество х (или Категория опасни вещества), попадащо в част 1 или част 2, и QLX = съответното прагово количество за опасно вещество или Категория х от част 1, колона 2 или част 2, колона 2, а именно:

Раздел "Р" - Физични опасности

Р8 Оксидиращи течности и твърди вещества
Оксидиращи течности, Категория 1, 2 или 3, или Оксидиращи твърди вещества, Категория 1, 2 или 3

| Нисък рисков потенциал (т) | Висок рисков потенциал(т) |
| --- | --- |
| 50 | 200 |
| 1.5/50 = 0.03 т.е qx < 1 | 1.5/200 = 0.0075 т.е qx < 1 |

следователно:

Предприятие с нисък рисков потенциал: 				Не

Предприятие с висок рисков потенциал: 				Не

Не съществува риск от големи аварии и/или бедствия, които биха могли да възникнат при реализацията на инвестиционното предложение.

Добрата организация и използване на най-съвременни методи, ще гарантират недопускане на отрицателно въздействие върху околната среда, включително площадката и прилежащите и територии, както и висока степен на контрол на качеството при изпълнение на тези дейности.

Всеки работник ще е инструктиран на работното си място и за съответния вид дейност, която ще изпълнява, съобразено с Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от Министерството на труда и социалната политика / Обн. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г., попр. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.25 от 30 Март 2010г./.

Всички дейности ще са съобразени с инструкции за безопасност и здраве при работа.

При  експлоатацията  на  обекта, риска  от  инциденти  се  състои  в  следното:

- авария  по  време  на  експлоатация на площадката;

- опасност  от  възникване  на  пожари.

При пожар ще се действа, съгласно план за гасене на пожар, ще се уведомяват органите на „Пожарна безопасност и защита на населението“ на тел. 112. За погасяването на пожари ще се използват пожарни хидранти, вътрешни пожарни крана и пожаротехнически средства а първоначално гасене на пожари (различни видове пожарогасители – прахови, водопенни, водни и с карбондиоксид).

Няма да се съхраняват опасни вещества, надхвърлящи праговите количества на опасни вещества, посочени в Приложение 3 към чл. 103, глава VII на Закона за опазване на околната среда.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, "Факторите на жизнената среда" са:

При реализацията на инвестиционното предложение се очакват следните рискове върху факторите на жизнената среда, определени съгласно Закона за здравето:

-  води, предназначени за питейно-битови нужди – не съществува риск.

Вредни вещества във водите - разстоянията от производствената площадка до близките населените места са достатъчно големи, за да се създадат евентуални опасности за здравето.

Близо до площадката на инсталацията няма санитарно-охранителни зони на източници за питейно водоснабдяване и минерални води (Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно - охранителните зони около водоизточниците и съораженията за питейно-битово снабдяване и около водоизточниците на минерални води, използувани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, ДВ бр.88/2000 г).

Питейното водоснабдяване на населеното място се контролира от фирмите за водоснабдяване и регионалните РЗИ. То съответства на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30 /2001 г).

Хидрогеоложките условия на територията на площадката са благоприятни от здравна гледна точка.

На производствената площадка има изградена смесена канализационна система, чрез която фекално-битовите и  дъждовните води се отвеждат и заустват в градската канализация. Дъждовните води няма да имат контакт със замърсени и опасни вещества, в следствие на което няма да се формират замърсени дъждовни отпадъчни води

-  води, предназначени за къпане – не съществува риск, тъй като в близост не са налични води за къпане;

- минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди - не съществува риск, тъй като в близост не са налични минерални води, които да се ползват за което и да е от описаните предназначения;

-  шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии – не съществува риск, тъй като площадка е  в промишлена зона;

Не се очаква нивото на шума в мястото на въздействие да превишава пределно допустимите стойности. Основния източник на шум на площадката ще бъдат технологичните модули. По паспортни данни всички технологични съоръжения са с редуцирани шумови емисии, които са значително под нормите.

Не се очаква въздействие на наднормени нива на шум и вибрации от дейностите в границите на производствената площадка върху населените места, тъй като площадката се намира на разстояние над 500 m от най-близките жилищни квартали.

Очакваното въздействие върху персонала е отрицателно, пряко, с ниска степен на въздействие, постоянно, продължителност по време на експлоатацията и възможна кумулативност.

- нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради и урбанизираните територии - не съществува риск, тъй като при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква генериране на нейонизиращи лъчения;

-  химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение - не съществува риск, тъй като при реализацията на инвестиционното предложение няма да се използват биологични агенти.

Няма да се съхраняват опасни химични вещества и смеси /ОХВС/ на открито. Използваните ОХВС, при производството на  печатни платки ще се съхраняват в специализирано закрито помещение с ограничен достъп и ще се изготви оценката на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси по чл. 9 от Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (Приета с ПМС № 152 от 30.05.2011 г., Обн. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2011г.).

-  курортни ресурси - не съществува риск, тъй като в близост не са разположени курорти;

- въздух – не съществува риск Производството не е свързано с отделяне на големи количества вредни вещества във въздуха. Изхвърленият от аспирацията на съоръженията въздух, съдържа предимно замърсяване от пари на сярна киселина - – очаквано количество около 0,0017 мг/л

Предвидена е локална аспирация на ваните на линиите за химична и галванична обработка, като количеството на засмукания въздух е такова, че концентрацията на вредни вещества в него е много под санитарния минимум за околната среда.

В изхвърленият въздух се съдържат вещества, които се характеризират със слабо корозионно действие. Концентрацията им обаче е толкова ниска, че не се очаква да окажат  въздействия върху хората, земята, атмосферата и др.

С реализацията на инвестиционното намерение не се очаква да се нарушат нито един от тези фактори.

В производствената дейност, шумово натоварване е много ниско и то в рамките на производствените помещения, което ще бъде през светлата част на денонощието.

Не се очаква вредно въздействие върху хората живеещи в населените места в района и тяхното здраве. В близост, не съществуват жилищни сгради и не се очаква неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда.

- Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.   -     скица  (Приложение № 2)

Настоящото ИП: Участък „Галваничен” ще се реализира в собствен Поземлен имот.

Съществуващият  обект „Цех за производство на печатни платки” собственост на фирма „ХАРДТЕХ” ООД е в гр. Пловдив с адрес - Индустриална зона „Тракия" 4023 ул. „Нестор Абаджиев" 9.

Представлява Поземлен имот с идентификатор 56784.539.726 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-14/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот гр. Пловдив, район Тракия, п.к. 4000 ул. „Нестор Абаджиев” с площ 3101 кв. м., трайно предназначение на територията:Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект. Стар идентификатор 56784.539.170, номер по преходен план: 435, кв. 3 по плана на „ЮИПЗ-II част”, парцел XXV-539.726, производствена и складова дейност при съседи на имота 56784.539.708,  56784.539.672, 56784.539.171, 56784.539.727

- координати 42.124461, 24.791103

-  Имотът е с трайно предназначение на територията «урбанизирана» и начин на трайно ползване «ниско застрояване»

Обекта е съществуващ - с изградена инфраструктура, покриваща изискванията за упражняване на дейността на дружеството. Няма да се налага извършването на строителни работи, което изключва изкопни дейности и използване на взривни устройства.

Всички  производствени, складови и търговски дейности, включително  за спомагателно и поддържащи обществено-обслужващи дейности ще се извършват пряко в горе упоменатия имот, без да са необходими допълнителни площи. Ще се използва създадената инфраструктура:

- За ограничаване на свободния достъп, производствената площадката  е оградена с осигурен контролно - пропускателен пункт;

- Площадката е с изградена В и К мрежа, със сключен договор с ВиК дружество за предоставяне на услуги за водоснабдяване и канализация.

- На производствената площадка има изградена смесена канализационна система, чрез която фекално-битовите и дъждовните води се отвеждат и заустват в градската канализация.

За осъществяване на инвестиционното предложение ще се използва съществуваща пътна инфраструктура, без нужда от промяна и без необходимост от изграждане на нова.

Не се предвижда и изграждане на нов електопровод.

Всички дейности по реализирането и последващата експлоатация на инвестиционното предложение, ще се извършват пряко на гореупоменатия имот, без да са необходими допълнителни площи и няма да бъде свързано с въздействия извън границите на посочения имот.

- Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Предназначението на „Цех за производство на печатни платки” собственост на фирма „ХАРДТЕХ” ООД е производство на еднослойни и двуслойни /голи/ печатни платки, които представляват основна част от производството на електронни изделия, необходими за битовата и промишлена електроника.

Организационно, технологичните процеси са подредени така, че да има максимална поточност и да се избягва кръстосването на технологичните потоци.

Технологията за производство е класическа.

Производството е ориентирано към малогабаритни изделия – печатни платки с малки размери. В цеха ще се работи   по поръчка от други фирми, поради което не може да се изготви конкретна  годишна производствена програма.

Заложеното оборудване е с възможност да произведе при пълно натоварване около 100 м2 печатни платки месечно, т. е. касае се за малко производство.

Компютърната обработка на поръчката се извършва в офисите на втори етаж на сградата.  Разкроят на базовия материал /едностранно или двустранно фолиран епоксиден

електроизолационен материал/, пробиване на отвори, фрезоване на контурите, механична обработка на повърхността, отлагане на тънък електропроводим слой от химична мед, отлагане електрохимично на дебел слой от електролитна мед и покриване на пътечките със сплав от калай-олово, който служи като метален резист, стрипване на фоторезиста и ецване на излишната мед, стрипване на металния резист, финално покритие на медните пътечки – почистват се механично, потапят се във флюс и след това в разтопен калай, измиване от флюса. Готовите панели преминават на фрезоване, рицване и изрязване на отделните платки. Двете обработки – механична и химична са ситуирани на отделни зони в общото производствено помещение.

Участък „Галваничен” се оборудва с 2 бр. напълно автоматизирани линии със затворен производствен цикъл както следва:

ППТ-Лабораторна и промишлена електроника спол. с.р.о, Тренчанска тепла, Р. Словакия

1     Модул  Тип DPSVL49 -  Химична метализация

Година на производство : 2021/ Януари Сериен № DPSVL49-001

Технически данни -

- Размери на линията: Д x Ш x В 14 x 3 x 3.3 м

- Брой манипулатори: 2

- Брой работни позиции: 31+10 поз. Буфер +1 позиция за зареждане

- Брой вани: 19 + Сушилня

- Обем химични вани: 160 л

- Обем на вана за хим. мед: 290 l

- Обем на галванична вана: 900 l

- Максимален р-р на панелите: В x Д 500 x 600 мм,

- Дебелина на панелите: 0.5-3.2 мм

- Ел. захранване: 3+NPE, 400V, 50Hz, TNS

- Консумирана мощност: 57 kW

- Капацитет: 3-4 подвески/час (0.9 кв.м за час)

- Вибрация: Пневматични вибратори на щанга за подвески

- Съотношение дебелина на печатна платка към размер на отвор: > 6:1

- Управление на линията и контрол: Компютърно управление на модулите с вграден софтуер и операционна система Windows. Оперативният софтуер на всеки модул е разработен от PPT.

Списък на ваните

| № вана | Процес | Обем вана (Куб. м.) | състав |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обезмасляване 1 | 0.16 | Основа + ПАВ |
| 2 | Каскадно измиване 2 | 0.16 | Дейонизирана вода |
| 3 | Каскадно измиване 1 | 0.16 | Дейонизирана вода |
| 4 | Обезмасляване 2 | 0.16 | Киселина |
| 5 | Каскадно измиване 2 | 0.16 | Дейонизирана вода |
| 6 | Каскадно измиване 1 | 0.16 | Дейонизирана вода |
| 7 | Микроецване | 0.16 | Кисел р-р, рН 4 |
| 8 | Каскадно измиване 2 | 0.16 | Дейонизирана вода |
| 9 | Каскадно измиване 1 | 0.16 | Дейонизирана вода |
| 10 | Предактивиране | 0.16 | Кисел р-р, рН 2 |
| 11 | Активиране | 0.16 | Кисел р-р, рН 2 |
| 12 | Каскадно измиване 2 | 0.16 | Дейонизирана вода |
| 13 | Каскадно измиване 1 | 0.16 | Дейонизирана вода |
| 14 | Химична мед | 0.29 | Електролит рН 11.5 |
| 15 | Икономично измиване | 0.16 | Дейонизирана вода |
| 16 | Каскадно измиване 2 | 0.16 | Дейонизирана вода |
| 17 | Каскадно измиване 1 | 0.16 | Дейонизирана вода |
| 18 | Декапиране | 0.16 | Кисел р-р рН 3.5- 4 |
| 19 | Ел. химична мед | 0.9 | Електролит, рН 2 |
| 20 | Каскадно измиване 2 | 0.16 | Дейонизирана вода |
| 21 | Каскадно измиване 1 | 0.16 | Дейонизирана вода |
| 22 | Горещо измиване | 0.16 | Дейонизирана вода |

Рекапитулация:

- 8 бр. вани по 0.16 куб. м .

- 1 бр. вани по 0.29 куб. м.

- 1 бр. вани по 0.9  куб. м.

Общ обем на ваните със съдържание на ОХВ и С за химическа метализация: 1.35 куб. м.

- Промивни вани за измиване с Дейонизирана вода  - 12 бр. по 0.16 = 1.92 куб. м.

2. Модул 2  DPSVL 48 -  Електро-химична метализация

Технически данни-

- Размери на линията: Д x Ш x В 13.5 x 3 x 3.3 м

- Брой манипулатори: 2

- Брой работни позиции: 23+10 поз. Буфер +1 позиция за зареждане

- Брой вани: 14 + Сушилня

- Обем химични вани: 160 л

- Обем на галванична вана: 900 l

- Максимален р-р на панелите: В x Д 500 x 600 мм,

- Дебелина на панелите: 0.5-3.2 мм

- Ел. захранване: 3+NPE, 400V, 50Hz, TNS

- Консумирана мощност: 87 kW

- Капацитет: 4-5 подвески/час (0.9 кв.м за час)

- Вибрация: Пневматични вибратори на щанга за подвески

- Съотношение дебелина на печатна платка към размер на отвор: > 6:1

- Управление на линията и контрол: Компютърно управление на модулите с вграден софтуер и операционна система Windows. Оперативният софтуер на всеки модул е разработен от PPT.

Списък на ваните

| № вана | Процес | Обем вана (Куб. м.) | Хим. състав |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ел.химичен Sn | 0.9 | Електролит, рН 2 |  |
| 2 | Декапиране | 0.16 | Кисел р-р, рН 4 |  |
| 3 | Каскадно измиване 2 | 0.16 | Дейонизирана вода |  |
| 4 | Каскадно измиване 1 | 0.16 | Дейонизирана вода |  |
| 5 | Обезмасляване | 0.16 | Кисел р-р, рН 4 |  |
| 6 | Каскадно измиване 2 | 0.16 | Дейонизирана вода |  |
| 7 | Каскадно измиване 1 | 0.16 | Дейонизирана вода |  |
| 8 | Микроецване | 0.16 | Кисел р-р, рН 4 |  |
| 9 | Каскадно измиване 2 | 0.16 | Дейонизирана вода |  |
| 10 | Каскадно измиване 1 | 0.16 | Дейонизирана вода |  |
| 11 | Декапиране | 0.16 | Кисел р-р, рН 4 |  |
| 12 | Ел. химична мед | 0.9 | електролит |  |
| 13 | Горещо измиване | 0.16 | Дейонизирана вода |  |
| 14 | Каскадно измиване 2 | 0.16 | Дейонизирана вода |  |
| 15 | Каскадно измиване 1 | 0.16 | Дейонизирана вода |  |

Рекапитулация:

- 4 бр. вани по 0.16 куб. м .

- 2 бр. вани по 0.9 куб. м.

Общ обем на ваните със съдържание на ОХВ и С за химическа метализация: 2.44 куб. м.

- Промивни вани за измиване с Дейонизирана вода  - 9 бр. по 0.16 = 1.44 куб. м.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Ще се използва съществуващата техническа инфраструктура.

Обслужващата техническа инфраструктура – водопроводна и електропроводна мрежа е съществуваща и на този етап не се предвижда изграждане на нова.

Не се предвижда изграждане и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура

- Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Към настоящия момент дружеството не планува прекратяване на дейността предмет на инвестиционното предложение.

След евентуално прекратяване производствената дейност не съществува необходимост от възстановяване на площадката за последващо използване.

Изпълнението на всички етапи ще бъде съобразено с изискванията на действащото към дадения момент национално законодателство.

Обекта е съществуващ - с изградена инфраструктура, покриваща изискванията за упражняване на дейността на дружеството.

Няма да се налага извършването на строителни работи, което изключва изкопни дейности и използване на взривни устройства.

Изпълнението на инвестиционното намерение не е свързано с извършване на строително-монтажни работи, както и използването на   природни ресурси, като: пясък, баластра, чакъл, вода, и дървени материали.

Ще се използва съществуващата техническа инфраструктура.

Обслужващата техническа инфраструктура – водопроводна и електропроводна мрежа е съществуваща и на този етап не се предвижда изграждане на нова.

Не се предвижда изграждане и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура

- Предлагани методи за строителство.

Реализацията на инвестиционното намерение не изисква ново строителство и съответно съпътстващи временни дейности.

- Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

„ХАРДТЕХ” ООД,         ЕИК: 200351243  гр. Пловдив, Индустриална зона „Тракия" 4023

ул. „Нестор Абаджиев" 9. Тел. 0889 502 703, емайл:office@hardtech.bg е  дружество с ограничена отговорност,

„ХАРДТЕХ” ООД е частна компания създадена през 2001г. с основна цел производство на печатни платки.

„ХАРДТЕХ” ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК: 200351243, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев №9, предлагащо електронна платформа HardTech, която служи за поръчки и продажба на печатни платки и стенсили за SMD монтаж изработени според индивидуалните параметри на клиента. Също така предоставя информация за широката гама технологични възможности на машините и оборудването.

През последните години компанията успешно се разви   и придоби известност като надежден партньор както на международните, така и на вътрешните пазари.

Модерното технологично оборудване   позволяват производството на богата гама от печатни платки  в съответствие с европейските стандарти.

След направен обстоен анализ на развитието на пазарната икономика в страната, инвеститора е стигнал до заключението, че видовете дейности заложени в инвестиционното намерение са необходими и гарантират висока рентабилност на вложените инвестиции.

Бъдещото развитие на региона, в който ще се реализира инвестиционното предложение, също обуславя потребност от такава дейност. Като основна цел на развитие ръководството на Дружеството са заложили разширяване и модернизиране на дейността си и разкриване на работни места в района.

Като резултат от изложените мотиви ръководството на ХАРДТЕХ ООД предприема настоящото инвестиционно предложение.

Въпреки необходимостта от значителни инвестиции, ръководството на дружеството счита, че предвидените технологични промени функционирането на нови и ефективни съоръжения ще окаже значителен положителен икономически, социален и екологичен ефект.

Необходимостта от осъществяване на това инвестиционно предложение в посочения район е висока не само за инвеститора. Модернизирането на съществуващите и въвеждането в експлоатация на нови модерни производствени мощности ще осигури постоянни работни места за местното население.

Инвестиционното предложение не обуславя появата на значителни въздействия върху околната среда и нарушаване на естественото й състояние.

Не се усвояват плодотворни земеделски земи.

Площадката, предмет на инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие. От това следва, че реализирането на предложението няма да се отрази на качеството на околната среда, като  се предвижда да не се замърсяват компонентите на околната среда над допустимите норми.

Инвестиционното предложение не противоречи на националното законодателство.

Осъществяването на инвестиционното намерение ще има несъмнен социално- икономически ефект - създаване на нови работни места в района. В същото време реализирането на инвестиционното предложение не предполага отрицателни въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.

С  инвестицията ще  се  създадат  условия  за повишаване  на  конкурентоспособността     на  икономиката  на  населеното  място.

- План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Скица на имота -Приложение

Настоящото ИП: Участък „Галваничен” ще се реализира в собствен Поземлен имот.

Съществуващият  обект „Цех за производство на печатни платки” собственост на фирма „ХАРДТЕХ” ООД е в гр. Пловдив с адрес - Индустриална зона „Тракия" 4023 ул. „Нестор Абаджиев" 9.

Представлява Поземлен имот с идентификатор 56784.539.726 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-14/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот гр. Пловдив, район Тракия, п.к. 4000 ул. „Нестор Абаджиев” с площ 3101 кв. м., трайно предназначение на територията:Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект. Стар идентификатор 56784.539.170, номер по преходен план: 435, кв. 3 по плана на „ЮИПЗ-II част”, парцел XXV-539.726, производствена и складова дейност при съседи на имота 56784.539.708,  56784.539.672, 56784.539.171, 56784.539.727

- координати 42.124461, 24.791103

Имотът е с трайно предназначение на територията «урбанизирана» и начин на трайно ползване «ниско застрояване» Всички дейности по реализирането и последващата експлоатация на инвестиционното предложение, ще се извършват пряко на гореупоменатия имот, без да са необходими допълнителни площи.

Имотът не попада в границите на Защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /обн. ДВ бр. 77 от 09.08.2002 г., изм. ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г./ от мрежата „НАТУРА 2000“.

Съгласно § 1, т. З от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Обекти, подлежащи на здравна защита" са жилищните сгради, лечебните заведения, училищата, детските градини и ясли, висшите учебни заведения, спортните обекти, обектите за временно настаняване (хотели, мотели, общежития, почивни домове, ваканционни селища, къмпинги, хижи и др.), места за отдих и развлечения (плувни басейни, плажове и места за къпане, паркове и градини за отдих, вилни зони, атракционни паркове, аквапаркове и др.), както и обектите за производство на храни по § 1, т. 37 от допълнителните разпоредби на Закона за храните, стоковите борси и тържищата за храни“.

В разглеждания случай най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита са жилищни блокове в ж.к. „Тракия” разположени  от северна страна на обекта,  на отстояние повече от 500 м.

В близост не съществуват обекти, подлежащи на здравна защита.

Реализацията и последващата експлоатация на инвестиционното предложение е с локален характер и няма да окаже трансгранично въздействие.

- Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в границите на производствената площадка на „Хардтех“ ООД, в съществуващият  обект „Цех за производство на печатни платки” собственост на фирма „ХАРДТЕХ” ООД е в гр. Пловдив с адрес - Индустриална зона „Тракия" 4023 ул. „Нестор Абаджиев" 9.

Представлява Поземлен имот с идентификатор 56784.539.726 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-14/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот гр. Пловдив, район Тракия, п.к. 4000 ул. „Нестор Абаджиев” с площ 3101 кв. м., трайно предназначение на територията:Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект. Стар идентификатор 56784.539.170, номер по преходен план: 435, кв. 3 по плана на „ЮИПЗ-II част”, парцел XXV-539.726, производствена и складова дейност при съседи на имота 56784.539.708,  56784.539.672, 56784.539.171, 56784.539.727

- координати 42.124461, 24.791103

При реализацията на инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати съседните ползватели на  УПИ.

- Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в обхвата на санитарно охранителни зони около водоизточници, не засяга съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и не се намира около водоизточници на минерални води.

Не се засягат обекти, подлежащи на здравна защита, както и обекти на културното наследство.

Инвестиционното предложение ще се осъществява извън границите на защитените територии, съгласно Закона за защитените територии

По време на експлоатацията на обекта не се очакват отклонения от качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

Реализацията и последващата експлоатация на инвестиционното предложение е с локален характер и няма да окаже трансгранично въздействие.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

С реализирането на инвестиционното предложение не се налага извършване на други свързани дейности.

Площадковата инфраструктура на „ХАРДТЕХ“ ООД е съществуваща.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Във връзка с реализиране на инвестиционното предложение по отношение на екологичното законодателство е необходимо да бъде получено:

- Решение на РИОСВ-Пловдив за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за настоящото инвестиционно предложение, с характер да не се извършва ОВОС;

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

- съществуващо и одобрено земеползване;

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в границите на производствената площадка на „ХАРДТЕХ“ ООД, в Поземлен имот с идентификатор 56784.539.726 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-14/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот гр. Пловдив, район Тракия, п.к. 4000 ул. „Нестор Абаджиев” с площ 3101 кв. м., трайно предназначение на територията:Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект. Стар идентификатор 56784.539.170, номер по преходен план: 435, кв. 3 по плана на „ЮИПЗ-II част”, парцел XXV-539.726, производствена и складова дейност при съседи на имота 56784.539.708,  56784.539.672, 56784.539.171, 56784.539.727

- координати 42.124461, 24.791103

-  Имотът е с трайно предназначение на територията «урбанизирана» и начин на трайно ползване «ниско застрояване»

Земеползването в района е одобрено и за него има влязла в сила и одобрена кадастрална карта със Заповед № РД-18-14/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот гр. Пловдив, район Тракия, п.к. 4000 ул. „Нестор Абаджиев” с площ 3101 кв. м., трайно предназначение на територията .

Инвестиционното предложение има изцяло положителен ефект и няма да засегне в негативен аспект жителите на града и съседните населени места.

- мочурища, крайречни области, речни устия;

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в границите на производствената площадка на „ХАРДТЕХ“ ООД, в Поземлен имот с идентификатор 56784.539.726 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-14/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот гр. Пловдив, район Тракия, п.к. 4000 ул. „Нестор Абаджиев” с площ 3101 кв. м., трайно предназначение на територията:Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект. не попада в мочурища, крайречни области и речни устия, поради което  не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно влияние върху тези водни обекти и свързаните с тях влажни зони.

- крайбрежни зони и морска околна среда;

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в границите на производствената площадка на „ХАРДТЕХ“ ООД, в Поземлен имот с идентификатор 56784.539.726 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-14/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот гр. Пловдив, район Тракия, п.к. 4000 ул. „Нестор Абаджиев” с площ 3101 кв. м., трайно предназначение на територията:Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект предмет на инвестиционното предложение се намира в Тракийската долина  и не засяга крайбрежни зони и морска среда.

- планински и горски райони;

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в границите на производствената площадка на „ХАРДТЕХ“ ООД, в Поземлен имот с идентификатор 56784.539.726 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-14/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот гр. Пловдив, район Тракия, п.к. 4000 ул. „Нестор Абаджиев” с площ 3101 кв. м., трайно предназначение на територията:Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект   се намират  в равнинен район.

Районът в който е разположена площадката на обекта е равнинен, в ЮИПЗ.

В околните терени не се наблюдават силно изразени негативни образувания, както и възвишения. Площадката не е разположена до големи повърхностни водни обекти, които да окажат влияние върху разпространението на емисиите в атмосферния въздух.

В границите им липсва дървесна растителност, представляваща гора по смисъла на Закона за горите и не засяга планински и гористи местности.

- защитени със закон територии;

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в границите на производствената площадка на „ХАРДТЕХ“ ООД, в Поземлен имот с идентификатор 56784.539.726 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-14/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот гр. Пловдив, район Тракия, п.к. 4000 ул. „Нестор Абаджиев” с площ 3101 кв. м., трайно предназначение на територията:Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, или в други защитени със закон територии.

- засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в границите на производствената площадка на „ХАРДТЕХ“ ООД, в Поземлен имот с идентификатор 56784.539.726 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-14/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот гр. Пловдив, район Тракия, п.к. 4000 ул. „Нестор Абаджиев” с площ 3101 кв. м., трайно предназначение на територията:Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект

В близост до площадката няма разположени елементи на Националната екологична мрежа

Производствената площадка на „ХАРДТЕХ“ ООД, в който ще бъде изграден Участък „Галваничен” представлява част от ЮИПЗ на гр. Пловдив. В него не се срещат характерните за защитена зона видове растения и животни.

Околните терени, които не попадат в защитената зона също представляват промишлени и урбанизирани територии, в които не се срещат защитени видове.

Дейността, която ще се развива в обекта няма да въздейства пряко върху защитените видове и местообитания поради значителното разстояние и намаляване на ефекта на емисиите вследствие от разстоянието  (6000 м.) - до най - близката защитена зона от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000”- BG 0000578 „Река Марица”

Не се очаква въздействие върху околната среда и биологичното разнообразие по време на експлоатацията на Участък „Галваничен”.

- ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в границите на производствената площадка на „ХАРДТЕХ“ ООД, в Поземлен имот с идентификатор 56784.539.726 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-14/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот гр. Пловдив, район Тракия, п.к. 4000 ул. „Нестор Абаджиев” с площ 3101 кв. м., трайно предназначение на територията:Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект

Ландшафтът в района на инвестиционното предложение (ЮИПЗ) е земеделски, район с интензивно ползване на земята и редица свързани с това съпътстващи дейности на местното население - гр. Пловдив е обграден от обработваеми полски площи.

Имота предмет на инвестиционното предложение попада в района на крайградския ландшафт.

По време на експлоатацията на обекта не се очакват отклонения в качеството на ландшафта в района.

В границите на имота и в близост до него липсват обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

- територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в границите на производствената площадка на „ХАРДТЕХ“ ООД, в Поземлен имот с идентификатор 56784.539.726 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-14/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот гр. Пловдив, район Тракия, п.к. 4000 ул. „Нестор Абаджиев” с площ 3101 кв. м., трайно предназначение на територията:Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект

Засегнатата от инвестиционното предложение територия и района около нея не представлява обект със специфичен санитарен статут или подлежаща на здравна защита.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в границите на производствената площадка на „ХАРДТЕХ“ ООД, в Поземлен имот с идентификатор 56784.539.726 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-14/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот гр. Пловдив, район Тракия, п.к. 4000 ул. „Нестор Абаджиев” с площ 3101 кв. м., трайно предназначение на територията:Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, отговаря на всички нормативни изисквания, и  при реализацията му не се предвижда отделянето на големи, наднормени отпадъчни газове и отпадъчни води, а събраните отпадъци ще се управляват, съгласно всички нормативни изисквания, не се очаква отрицателно въздействие върху населението и компонентите на околната среда в разглеждания район.

Предвид, същността на инвестиционното предложение по време на експлоатацията не се очаква негативно въздействие и върху персонала.

При реализация на инвестиционното предложение е необходимо прилагането на всички мерки за намаляване риска от въздействие върху персонала, вкл. всички работници да бъдат инструктирани в предварително разработени процедури за безопасна работа, в които се регламентират рисковете за здравето, както и да се спазват изискванията за лична защита и хигиенни норми. В тази връзка не се очаква негативно въздействие на инвестиционното предложение върху хората и тяхното здраве. В близост до площадката не съществуват жилищни сгради.

Въздействие върху почвите

При реализация на инвестиционното предложение не се предвижда негативно въздействие върху почвите в района и  не се очаква промяна на почвените показатели от съществуващото положение. Експлоатацията на обекта обекта съгласно действащите нормативни  изисквания, не би повлияла върху качествата на почвата и земните недра и не е свързана с дейности, оказващи отрицателно въздействие върху ландшафта в района.

Влияние върху атмосферния въздух и атмосферата

Не се предвиждат строително монтажни работи. Предприятието е съществуващо.

Не се очаква кумулативен ефект. Основна мярка за редуциране на това въздействие е прилагане на мерки за редуциране на неорганизирани емисии на прах.

При изпълнение на настоящото инвестиционно предложение   ще бъдат взети мерки ,  да не се допуска замърсяване на околната среда с вредни емисии.

Изхвърленият от аспирацията на съоръженията въздух, съдържа предимно замърсяване от пари на сярна киселина - – очаквано количество около 0,0017 мг/л

Предвидена е локална аспирация на ваните на линиите за химична и галванична обработка, като количеството на засмукания въздух е такова, че концентрацията на вредни вещества в него е много под санитарния минимум за околната среда.

В изхвърленият въздух се съдържат вещества, които се характеризират със слабо корозионно действие. Концентрацията им обаче е толкова ниска, че не се очаква да окажат  въздействия върху хората, земята, атмосферата и др.

На площадката няма да се използва горивен източник – парен водогреен котел.

За климатизацията на помещенията в сградата е проектирана  ВРВ система която е чилър с фреон затоплящ или охлаждащ въздуха със въздуховоди.

Влияние върху водите

Не е предвидено въздействие върху повърхностни/подземни водни обекти.

Не се предвиждат дълбоки изкопи и/или ползване на приоритетни вещества при Реконструкция и преустройство на съществуващ склад за готова продукция, суровини и материали в участък ”Галваничен”

 По време на експлоатацията - не се очаква въздействие.   Не е предвидено въздействие върху повърхностни/подземни водни обекти. Характерно за извършваната дейност и нейното бъдещо разширение е използването единствено на площите в производствените сгради. Съществуващия склад за готова продукция, суровини и материали е с облицован под.

Характерът на дейността от реализацията на ИП не води до замърсяване на подземните води, както и до промяна на техния режим. Не се очаква отрицателно въздействие върху режима на подземните води и общото състояние на водните екосистеми вследствие експлоатацията на обекта като  Участък ” Галваничен” в „Цех за производство на печатни платки”.

Не се очаква емитиране на вещества, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с почва и/или вода.

Цялата площ на имота е с непропусклива повърхност – бетон.  На производствената площадка има изградена смесена канализационна система, чрез която фекално - битовите и дъждовните води се отвеждат и заустват в градската канализация. Няма да се съхраняват опасни химични вещества и смеси /ОХВС/ на открито. За използваните ОХВС, ще се изготви оценката на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси по чл. 9 от Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (Приета с ПМС № 152 от 30.05.2011 г., Обн. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2011г.).

ОХВС ще се съхраняват в специализирано закрито помещение с ограничен достъп, в следствие на което не се очаква емитиране на опасни вещества във води и водни обекти. Дъждовните води няма да имат контакт със замърсени и опасни вещества.

При спазване на одобрените проекти и законови изисквания не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда - атмосферен въздух, води, почвата, земни недра, ландшафт, климат, биоразнообразие и неговите елементи.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Имотът в който ще се реализира Инвестиционното предложение е разположен в устройствена зона „Пп”- Предимно производствена (ЮИПЗ) и не попада в границите  на Защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /обн. ДВ бр. 77 от 09.08.2002 г., изм. ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г./ от мрежата „НАТУРА 2000“ .

Не се налага изграждане на допълнителна инфраструктура.

Реализацията и последващата експлоатация на инвестиционното предложение е с локален характер и няма да окаже трансгранично въздействие.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в границите на производствената площадка на „ХАРДТЕХ“ ООД, в Поземлен имот с идентификатор 56784.539.726 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-14/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот гр. Пловдив, район Тракия, п.к. 4000 ул. „Нестор Абаджиев” с площ 3101 кв. м., трайно предназначение на територията:Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект

Работните проекти, както и експлоатацията на обекта ще бъдат изпълнени по всички нормативни изисквания и бъдещия обект няма да доведе до замърсяване компонентите на околната среда.

При спазване на необходимите норми на проектиране и нормативни изисквания, риск от аварии, бедствия и инциденти в околната среда няма да има.

Съгласно забележка 5 към приложение №3 на ЗООС, а именно „В случай на опасни вещества, включително отпадъци, които не са обхванати от Регламент (ЕО) № 1272/2008, но които независимо от това са налични или има вероятност да са налични в едно предприятие/съоръжение и притежават или могат да притежават според условията, установени в предприятието/съоръжението, еквивалентни свойства по отношение на потенциал за големи аварии, се причисляват временно към най-близката категория или посочено опасно вещество, попадащо в обхвата на глава седма, раздел I и на наредбата по чл. 103, ал. 9.

Няма да се съхраняват опасни химични вещества и смеси /ОХВС/ на открито. За използваните ОХВС, ще се изготви оценката на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси по чл. 9 от Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (Приета с ПМС № 152 от 30.05.2011 г., Обн. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2011г.).

ОХВС ще се съхраняват в специализирано закрито помещение с ограничен достъп, в следствие на което не се очаква емитиране на опасни вещества във води и водни обекти. Дъждовните води няма да имат контакт със замърсени и опасни вещества.

При спазване на одобрените проекти и законови изисквания не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда - атмосферен въздух, води, почвата, земни недра, ландшафт, климат, биоразнообразие и неговите елементи.

Предвидената складова площ – 15 кв. м. за съхранение на ОХВС не позволява да се съхраняват опасни вещества, надхвърлящи праговите количества на опасни вещества, посочени в Приложение 3 на Закона за опазване на околната среда.

След реализацията на ИП, максималните количества на опасни химични вещества и смеси, които ще се съхраняват на площадката, не надвишават съответния количествен праг за висок или нисък рисков потенциал, съгласно Приложение № 3 към чл. 103, глава VII на ЗООС, поради което, на обекта не е необходимо извършване на  класификация като „предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал“ или като „предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал“.

## Инвентарен списък на съхраняваните вещества и смеси

| № | Име на веществото /сместа | Опасно (да/не/няма информация) | Физична форма (течност, твърдо блок, твърдо насипно, газ под налягане, втечнен газ) | Наличен ИЛБ (да/не/не се изисква) | Налично количество, (т.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Азотна киселина | Да | течност | Да | Не-повече от 0.050 |
| 2 | Натриева основа | Да | течност | Да | Не-повече от 0.050 |
| 3 | Солна киселина | Да | течност | Да | Не-повече от 0.050 |
| 4 | Сярна киселина | Да | течност | Да | Не-повече от 0.050 |
| 5 | Меден сулфат | Да | твърдо насипно | Да | Не-повече от 0.050 |

|  | Категория/клас на опасност |
| --- | --- |
| № | Вещество/смес | Експлозивно | Запалимо | Оксидиращо | Токсично | Корозивно | Аерозолна опаковка/ втечнен или сгъстен газ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Азотна киселина |  |  | Х |  | Х |  |
| 2 | Натриева основа |  |  | Х |  | Х |  |
| 3 | Солна киселина |  |  | Х | Х | Х |  |
| 4 | Сярна киселина |  |  |  | Х |  |  |
| 5 | Меден сулфат |  |  | Х | Х | Х |  |

-Описание на складовите площи, включително и капацитетът им.

Складът за съхранение на ОХВ и смеси  е с размери :

- дължина  - 5 м.

- ширина   - 3 м.

Общо  -  15 кв. м.

В складът се поддържат малки складови наличности от необходимите ОХВ и С в заводските опаковки,  за корегиране  (при необходимост) на работната концентрация  на електолитните разтвори за галваничните и електрохимични процеси.

Начинът на съхранение е съгласно указанията в Информационни листи за безопастност (ИЛБ).

В склада за съхранение на химически материали, във връзка със съвместимостта на съхраняваните химически вещества, са обособени две зони.

Специализиран шкаф за съхранение на лесно запалими течности, с клас на пожароустойчивост F90;

Зона за съхранение на останалите химически материали, (на рафтове) които не представляват лесно запалими вещества.

## Складът е с ограничен достъп и се спазват всички противопожарни изисквания,

съгласно ИНСТРУКЦИЯ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА – употреба и съхранение, начини за безопасна работа с тях и мерките, които да бъдат предприети при разливане и разпиляване“

МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ НА СКЛАДОВАТА ПЛОЩ

| СКЛАД № | ВИД ОХВ | Обща площ (кв.м.) | Складова площ (кв.м.) | Обслужваща площ (кв.м.) | Макс. Количество туби върху 1 Палет (бр.) | Нетно тегло на 1 бр. палет (т.) | Общо Нетно тегло (т.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | палети | туби |  |  |
| № 1 | ОХВ | 15 | 10 | 5 | 10 | 25 | 0.750 | 1.500 |
| Сектор А | Азотна киселина |  |  |  | 2 | 5 | 0.150 | 0.300 |
| Сектор Б | Солна киселина |  |  |  | 2 | 5 | 0.150 | 0.300 |
| Сектор В | Сярна киселина |  |  |  | 2 | 5 | 0.150 | 0.300 |
| Сектор Г | Натриева основа |  |  |  | 2 | 5 | 0.150 | 0.300 |
| Сектор Д | Меден сулфат |  |  |  | 2 | 5 | 0.150 | 0.300 |

Забележка:

1 палет – 0.98 кв. м.

Усреднено отн. т. 1.5 кг./л.

Класификация на склада съгласно Приложение № 3 към чл. 103, ал. 3

Класификацията на склада е направена съобразно Ръководство за класифициране на предприятията и/или съоръженията и съгласно разпоредбите на глава седма, раздел I и наредбата по чл. 103, ал. 3 се прилагат по отношение на предприятия с нисък рисков потенциал, ако сумата: q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 + … е по-голяма или равна на 1, където qx = количеството опасно вещество х (или Категория опасни вещества), попадащо в част 1 или част 2, и QLX = съответното прагово количество за опасно вещество или Категория х от част 1, колона 2 или част 2, колона 2, а именно:

Раздел "Р" - Физични опасности

Р8 Оксидиращи течности и твърди вещества
Оксидиращи течности, Категория 1, 2 или 3, или Оксидиращи твърди вещества, Категория 1, 2 или 3

| Нисък рисков потенциал (т) | Висок рисков потенциал(т) |
| --- | --- |
| 50 | 200 |
| 1.5/50 =0.03 т.е qx < 1 | 1.5/200 = 0.0075 т.е qx < 1 |

следователно:

Предприятие с нисък рисков потенциал: 				Не

Предприятие с висок рисков потенциал: 				Не

Не съществува риск от големи аварии и/или бедствия, които биха могли да възникнат при реализацията на инвестиционното предложение.

Добрата организация и използване на най-съвременни методи, ще гарантират недопускане на отрицателно въздействие върху околната среда, включително площадката и прилежащите и територии, както и висока степен на контрол на качеството при изпълнение на тези дейности.

Всеки работник ще е инструктиран на работното си място и за съответния вид дейност, която ще изпълнява, съобразено с Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от Министерството на труда и социалната политика / Обн. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г., попр. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.25 от 30 Март 2010г./.

Всички дейности ще са съобразени с инструкции за безопасност и здраве при работа.

При  експлоатацията  на  обекта, риска  от  инциденти  се  състои  в  следното:

- авария  по  време  на  експлоатация на площадката;

- опасност  от  възникване  на  пожари.

При пожар ще се действа, съгласно план за гасене на пожар, ще се уведомяват органите на „Пожарна безопасност и защита на населението“ на тел. 112. За погасяването на пожари ще се използват пожарни хидранти, вътрешни пожарни крана и пожаротехнически средства а първоначално гасене на пожари (различни видове пожарогасители – прахови, водопенни, водни и с карбондиоксид).

Мерките  за  предотвратяване  на  описаните  рискови  от  инциденти  ще  се  разработят  в  следваща  фаза  на  проектиране  с  изготвяне  на  авариен  план  и  инструкции  за  безопасност  и  здраве.

Няма да се съхраняват опасни вещества, надхвърлящи праговите количества на опасни вещества, посочени в Приложение 3 към чл. 103, глава VII на Закона за опазване на околната среда.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Всички дейности от инвестиционното предложение ще се извършват на територията на производствената площадка на „Хардтех“ ООД.

От извършения обстоен анализ може да се направи извод, че като следствие от дейността на новите производствени мощности няма да се наблюдава завишаване на заболеваемостта или промяна в здравния статус на околното население и няма констатирани рискови фактори за населението.

Очаква се обхватът на въздействието да е в района на производствената площадка и да не се засяга населението на гр. Пловдив /вкл. Ж. К. „Траия”/.

Потенциалните въздействия могат да се оценят, като:

• Въздействия с малък териториален обхват – не се очакват

• Въздействия с локален характер – не се очакват

• Въздействия върху засегнато население – не се очакват

• Трансгранични въздействия – не сe очакват

Имайки предвид същността на инвестиционното предложение, разстоянието до най-близките жилищни сгради и местоположението на площадката на инвестиционното предложение,  при реализацията не се очаква отрицателно въздействие върху здравето на хората и компонентите на околната среда.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Посочените въздействия посочени в т. 4 –Таблица, са пряко свързани с предвидените в инвестиционното предложение дейности и мерките за намаляването или предотвратяването им.

Вероятностите за поява на въздействие са отразени в т. 4 –Таблица за оценка на потенциалните въздействия при реализация на инвестиционното предложение.

При спазване на нормален режим на експлоатация и прилагането на всички мерки за предотвратяване или минимизиране на потенциалните въздействия не се очаква поява на отрицателно въздействие, при реализация на инвестиционното предложение, върху здравето на хората и компонентите на околната среда.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

За периода на Реконструкция и преустройство на съществуващ склад за готова продукция, суровини и материали в участък ”Галваничен”   въздействието ще бъде периодично с продължителност в рамките на работното време.

За периода на експлоатация въздействието ще е постоянно и дълготрайно.

На територията на „Хардтех“ ООД работният график е както следва:

 Производство –  1 работна смяна, 8 часа, 5 дни в седмица;

 Администрация – 1 работна смяна, 8 часа, 5 дни в седмица.

Не се очакват промени в екологичното състояние на района от реализацията на инвестиционното предложение.

Отрицателно въздействие върху здравето на хората и компонентите на околната среда е възможно единствено при аварийни ситуации.

Минимизирането на ефекта е гарантирано от прилагането на мерки за минимизиране и недопускане на негативни въздействия.

Минимизиране на въздействията може да се постигне и чрез периодичното инструктиране на персонала, периодична проверка на квалификация, отговорност и задължения на всяко лице чрез симулиране на аварийни ситуации.

Продължителност – не се очаква

Честота – постоянно – не се очакват негативни въздействия

– кратковременно – при аварийна ситуация

Обратимост - Обратимост на въздействието може да се постигне, като се спазват

нормативните условия и мерките за безопасност.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Не са възможни въздействия

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

Прилагане на предвидените мерки за ограничаване на въздействието

10. Трансграничен характер на въздействието.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже въздействие с трансграничен характер.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, както и план за изпълнението на тези мерки са представени в следващата таблица.

Мерки за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда

| № по ред | Мерки | Период/фаза | Резултат на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Монтажните работи да се ограничат само в имота на инвеститора | По време на СМР | Опазване на съседните терени от замърсяване |
| 2 | Редовна поддръжка на технологично оборудване | По време на експлоатацията | Редуциране емисиите шум; Предотвратяване загуби на вода |
| 3 | Спазване на правила за безопасно съхранение на технически газове съгласно информационни листи за безопасност | По време на експлоатацията | Предотвратяване поява на неорганизирани емисии в атмосферния въздух |
| 4 | Експлоатация на пречиствателно съоръжение към Модул Тип DPSVL49 - Химична метализация и мониторинг на стойностите на определените технологични параметри | По време на експлоатацията | Опазване на подземните води; Опазване на почви |
| 5 | Експлоатация на пречиствателно съоръжение към Модул 2 DPSVL 48 - Електро-химична метализация и мониторинг на стойностите на определените технологични параметри | По време на експлоатацията | Опазване на подземните води; Опазване на почви |
| 6 | Актуализиране на План за собствен мониторинг | По време на експлоатацията | Извършване на собствен мониторинг на емисии от новите съоръжения |

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Не са постъпвали възражение срещу така заявеното инвестиционно предложение.

В съответствие с изискванията на чл. 4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, едновременно с уведомяването на РИОСВ – Пловдив възложителят е информирал писмено и засегнатата общественост. До настоящият момент не са постъпили писмени или устни възражения относно инвестиционното предложение.

- По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата по ОС

Най-близко разположените Защитени зони от Натура 2000 са:

„Река Марица“, с код BG0000578. Защитената зона е тип B – Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Марица – Пловдив BG0002087 Защитена зона по Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици , която припокрива защитена зона по Директива за местообитанията

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в границите на производствената площадка на „ХАРДТЕХ“ ООД, в Поземлен имот с идентификатор 56784.539.726 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-14/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот гр. Пловдив, район Тракия, п.к. 4000 ул. „Нестор Абаджиев” с площ 3101 кв. м., трайно предназначение на територията:Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект

Имотът не попада в границите на Защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /обн. ДВ бр. 77 от 09.08.2002 г., изм. ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г./ от мрежата „НАТУРА 2000“.

Всички дейности ще се извършват в конкретния имот, без да се засягат съседни терени.

Инвестиционното предложение не обуславя появата на значителни въздействия върху околната среда и нарушаване на естественото й състояние.

Не се усвояват плодотворни земеделски земи.

Площадката, предмет на инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие. От това следва, че реализирането на предложението няма да се отрази на качеството на околната среда,

В близост до площадката няма разположени елементи на Националната екологична мрежа

Производствената площадка на „ХАРДТЕХ“ ООД, в който ще бъде изграден Участък „Галваничен” представлява част от ЮИПЗ на гр. Пловдив. В него не се срещат характерните за защитена зона видове растения и животни.

Околните терени, които не попадат в защитената зона също представляват промишлени и урбанизирани територии, в които не се срещат защитени видове.

Дейността, която ще се развива в обекта няма да въздейства пряко върху защитените видове и местообитания поради значителното разстояние и намаляване на ефекта на емисиите вследствие от разстоянието  (6000 м.) - до най - близката защитена зона от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000”- BG 0000578 „Река Марица”

Не се очаква въздействие върху околната среда и биологичното разнообразие по време на експлоатацията на Участък „Галваничен”.

На територията на инвестиционното предложение и в близост до него
               - няма площи които се обитават от защитени, важни или чувствителни видове на флората и фауната, които могат да бъдат засегнати от производствената дейност на Участък Галваничен”, например:

Размножаване, гнездене, събиране на фураж, зимуване, миграция

-няма ландшафни или живописни местности, които могат да бъдат засегнати  от производствената дейност на Участък Галваничен”

-няма пътища и съоръжения за достъп на места за отдих, които могат да бъдат засегнати  от производствената дейност на Участък Галваничен”

Територията на инвестиционното предложение не се намира в зона с опасност от свлачища, ерозия, наводнения или неблагоприятни климатични условия, които да предизвикат проблеми в околната среда при реализацията му

Имотът не попада в санитарно-охранителна зона на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване.

В близост до имота няма водоизточници на минерални води използвани за лечебни и профилактични, хигиенни и питейни цели.