Приложение № 2 към чл. 6

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС)

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

1. „ВСВ-РЕЧИКЛИНГ“ ЕООД,

II. Резюме на инвестиционното предложение:

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Инвестиционното предложение (ИП) е за нов обект и предвижда площадка за подготовка за приемане, разглобяване и временно съхранение на неопасни отпадъци - отработени автомобилни катализатори. Дейността включва операции по механично третиране: сортиране, рязане - разделяне на метала от керамичното тяло и смилане на керамичните катализатори.

ИП ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 56784.508.239 и местонахождение: Област Пловдив, Община Пловдив, гр. Пловдив, район Северен, ул.“Рогошко шосе“ 6, който е с трайно предназначение на територията – стопанска и производствена дейност. Обща площ на наетия имот е 380 кв.м., от който 78 кв.м. са оградени и бетонирани за обхвата и дейността на новата Площадка №2. ВСВ-РЕЧИКЛИНГ e ползвател на имота съгласно Договор за наем от 04.02.2022 г. – Приложение № 1

Предвижда се отработените катализатори да се събират и третират с търговска цел. Дейността ще се извършва на посочената площадка, като за целта ще се обособят зони за отделните дейности, оборудвани с необходимите машини и съоръжения, аспирационна система и работна ръка.

На площадката ще бъдат обособени места със специални съдове за разделно събиране и съхранение на различните по вид, състав и свойства отпадъци, с кодове съгласно Наредба 2/2014 за класификация на отпадъците. Отпадъците ще бъдат предавани на лица притежаващи документ по чл.35 от ЗУО въз основа на сключени писмени договори.

Тъй като площадката е подбрана с изградена инфраструктура, която покрива изискванията за упражняване на дейността на дружеството, няма да се налага извършването на мащабни строителни работи свързани с изграждане на нови промишлени сгради, което изключва  изкопни дейности  и използване на взривни устройства.

Площадката е оградена и достъпът към нея няма да се промени, ще се извършва от съществуващия вход, като няма необходимост от изграждане на нови пътища. Има обособена зона за престой на колите по време на извършване на дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците.

Ще бъде обособен контролно и приемно – предавателен пункт, чрез който ще се осъществява входящия и изходящия контрол на отпадъци с монтиран в него електронен кантар. Електрозахранването ще се осъществява, чрез съществуваща електропреносна мрежа.

Към момента дружеството извършва дейности по третиране на отпадъци на Площадка №1, с местонахождение Община Пловдив, гр. Пловдив, район Северен, ул.“Рогошко шосе“ 1, УПИ II-508.489, която ще прекрати дейността си.

За извършване на дейност на площадка №2 ще бъде необходимо дружеството да притежава разрешение за дейност по третиране на отпадъци, съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъци, за което ще се предприемат мерки по получаването му след приключване на настоящата процедура по реда на Глава шеста от ЗООС.

Дружеството ще продължи извършването на дейности по събиране, предварителна обработка на отпадъци от автомобилни катализатори с  максимален годишен капацитет от 100 т.

| № | Вид на отпадъка | Дейности по кодове | Количество (тон/год.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 16 08 01 | отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07) | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 /предв. обр. – сортиране; рязане-разделяне на метала от керамичното тяло и смилане на керамични катализатори /; R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 100 |

Дейностите по събиране и предварителна обработка на отпадъците от отработени автомобилни катализатори (16 08 01) са разчетени за петдневна работна седмица при осем часов работен ден, като прогнозния общ капацитет на преработваните отпадъци при този режим на работа се очаква да е около 300 до 400 кг. за денонощие или очаквани годишни количества - максимално  около 95 -100  тона на година.

Посочените дейности с отпадъци ще се извършват в следната технологична последователност:

Постъпилите на площадката неопасни отработени автомобилни катализатори, в зависимост от вида им се складират разделно. Ще бъде обособена зона за подготовка преди последваща преработка.

Сортиране - Операциите обхващат всички постъпили на площадката отработени автомобилни катализатори. Ще се извършват ръчно от квалифициран персонал и целят разделянето и окачествяването им в зависимост от техния вид, състав и свойства, което ще улесни и подготовката им за по-нататъшно рециклиране и/или оползотворяване.

Рязане - Тази операция цели разделяне на метала от керамичното тяло. В зависимост от габаритните размери, вида и дебелината на металната обвивка в която е керамичното тяло, ще се използва гилотина за вертикално рязане на катализатори и монолит –  и хидравлична ножица марка JMC  407 САТ.

Хидравлична ножицата 407 CAT е здрава и мощна ножица, проектирана да бъде достатъчно издръжлива за най-трудните работни среди, използва се широко по целия свят за изрязване на метали. Може да се движи на собствени колела или има прорези за повдигане на вилица в тялото, което го прави наистина универсална ножица. Металното тяло в което се намира керамичния катализатор се поставя просто в челюстите и се управлява от подвижен крачен педал. След това прещипаният край на конвертора се отваря отново върху странична скоба, позволявайки съдържанието да се отдели.

През целия процес на нарязване и мелене на катализаторите се използва високотехнологична аспирация. Всмукателния процес е на два етапа и степента на пречистване е 99,9 %, и не позволява изпускане на частици в работната среда и атмосферата.

Смилане на отпадъците – ще се използват две мелници за сухо смилане на отделения керамичен катализатор - КМ-10 и КМ 10XL

Посочените по-горе отпадъци от автомобилни катализатори с код 16 08 01 ще  се събират разделно и съхраняват по подходящ начин, съгласно техния вид, състав и характерни свойства. За да се избегне струпване на големи количества  отпадъци на площадката,  ще се осигури регулярното им приемане, съобразно капацитета на съоръженията и възможностите на обслужващия персонал.

Генерираните в резултат дейността на площадката производствени отпадъци ще се предават съгласно изискванията на екологичното законодателство за извършване на крайни операции по оползотворяване, на база на писмено сключени договори с лица, притежаващи Разрешителни и/или Регистрационни документи, издадени по реда на чл. 35 на Закона за управление на отпадъците (посл. изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2021г.)

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

Реализацията на инвестиционното предложение не влиза в противоречие, недопустимост и пряко въздействие с други одобрени и в сила устройствени планове, обекти и дейности. Действащите устройствени планове в община Пловдив, не противоречат на предлаганото инвестиционно предложение и дейностите, които ще се извършват в имота, тъй като той се намира в промишлена зона.

Инвестиционното предложение ще влезе в непосредствена връзка с други утвърдени подробни устройствени планове за площадки за събиране и търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, тъй като образуваните от разкомплектоването на катализатори ще се предават на такива пунктове. За развитие на инвестицията се разчита на връзки с други автосервизи, автоработилници и вулканизатори за продажба на авточасти втора употреба, което е основната задача на инициативата. Обектът не е свързан с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

Предложението ще се реализира в съществуващ имот, предназначение за складова дейност, без да се прави промяна на съществуващата инфраструктура и няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда. Ще се използват обичайните природни  ресурси - ел. енергия за разкомплектоването и смилането, други природни ресурси като вода и въздух  няма да се използват.

С реализацията на ИП се цели предотвратяване, намаляване и ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда, и предаване на отпадъците и компонентите от тях за повторна употреба и последващо рециклиране.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

Реализацията на инвестиционното предложение е с цел предотвратяване, намаляване и ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда, и предаване на отпадъците и компонентите от тях за повторна употреба и последващо рециклиране (възстановяване на суровинните им свойства) и/или обезвреждане, и/или оползотворяване.

Очаквани генерирани отпадъци:

| № по ред | Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Прогнозни количества в тона/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16 01 17 | Черни метали | 60 |
| 2 | 16 01 22 | Компоненти неупоменати другаде | 40 |

Генерираните след третирането отпадъци се предават на фирми, притежаващи разрешителни документи, съгласно Закона за управление на отпадъците за последващо рециклиране (възстановяване на суровинните им свойства) и/или обезвреждане, и/или оползотворяване.

Отпадъчни води:

Вода за производствени нужди не е необходима и няма да се ползва. При експлоатация на инвестицията няма да се генерират производствени отпадъчни води.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

Не се предвижда и няма да се допуска замърсяване и вредно въздействие и дискомфорт на околната среда. При монтиране и експлоатация на съоръженията, ще се формират прахови емисии от транспортните средства обслужващи дейността, но то ще бъдат локализирани само в рамките на участъка. Не се очаква дискомфорт на околната среда. Не се очакват негативни влияния върху отделните компоненти на околната среда и върху факторите, които й въздействат.

На формираната площадката за  дейности по предварително третиране на неопасни отпадъци-отработени автомобилни катализатори ще се извършват товаро-разтоварни дейности; складиране;  дейности по предварително/механично третиране: сортиране; рязане-разделяне на метала от керамичното тяло и смилане на керамични катализатори.

Очаква се при дейностите рязане-разделяне на метала от керамичното тяло и смилане на керамични катализатори да се формират прахови емисии. За целта производствените помещения, където ще се извършват тези дейности ще се оборудва със Стационарна прахоулавяща система.

Параметри:

Модулен, изцяло заварен метален корпус с дебeлини на листовия материал от 2 до 6 mm.

Антикорозионно покритие - прахово полимерно покритие.

Всички модули са на фланцова, болтова сглобка с уплътнения, за възможност за сервизиране.

Първична филтрация посредством циклонен сепаратор. Степен на улавяне на частици до 10 µm

Вакуумен генератор - Центробежен вентилатор с изнесен двигател 2.2 kW, 2950 rpm, Дeбит Q=1500 m3/h, Подналягане P= 3000 Pa.

Последваща филтрация с патронен филтърен елемент, от полиестерен материал.

Един брой с размер 325х600 mm филтърна площ 6,5 m2.

Степен на очистване F8/M8 – 99,5 %, частици до 1 µm ( спори, циментов, въглищен прах, прах от атмосферния въздух, заваръчен дим)

Подходящи са за работа в затворени помещения.

Филтъра е за многократна употреба с автоматично, импулсно изтупване с продухващ магнет вентил, посредством вграден ресивер. Захранване със сгъстен въздух от 4 до 6 bar.

Електрическо табло за управление на изтупването по време, с таймери и релета за импулсно подаване на сигнал към магнет вентилите. Времето за изтупване се настройва ръчно, според количеството запрашен въздух, постъпващ във филтърната кутия. Диапазон за настройване от 5 секунди до 1 час на изтупване.

Начин на събиране на праха е херметични контейнери с откопчаващ капак- 60 литра, под циклон сепаратора и филтърната кутия. Не се предвижда отделяне на вредни емисии в атмосферния въздух. При реализация на ИП не се предвижда експлоатация на горивен или друг източник на емисии в атмосферния въздух. Отоплението ще се извършва с електрически уреди.

Инвестиционното предложение няма да предизвика замърсяване на атмосферния въздух.  Прахови емисии от инсталациите ще се улавят и отвеждат по газоход до обща прахоуловителна система с циклони и ръкавен филтър, гарантираща отделяне на прахови емисии, съдържащи вредни вещества под НДЕ.

От дейността на обекта не се очаква промяна в качеството на атмосферния въздух и дискомфорт на околната среда. Не се очаква образуване и отделяне на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества, отпадъчни газови емисии, отпадъчни води и неприятни миризми.

Замърсяване на води и почви не се очаква, както и на растителния и животински свят в района. Ландшафтни промени няма да извършват, което няма да доведе до замърсяване и дискомфорт.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

По време на реализирането на проекта, риск от инциденти съществуват само при аварийни ситуации, нарушения на нормалния технологичен режим и вътрешния ред.

По време на експлоатацията съществува риск от инциденти също при неспазване на правилата за безопасност. Съответно са възможни поражения от електрически ток или риск от изгаряне и пожар. При неспазване на правилата за безопасност на обекта е възможно възникване на  трудови злополуки.

Инциденти, които водят до аварии, застрашаващи живота и здравето на хората, и замърсяване на околната среда, са възможни когато:

- се извършват дейности различни от тези в инвестиционното предложение;

- дейностите не се извършват по определените изисквания;

- не се спазват правилата и условията за безопасен труд.

За да се намали вероятността от възникване на инциденти се провеждат встъпителни и периоди инструктажи на работниците. Задължителни инструктажи на посетители. Провеждат се тренировъчни и евакуационни занятия по прилагане на плана за действия при аварии. И към момента се контролира спазването на изискванията за безопасни работа и условия на труд и площадка 1 и същото ще се спазва и за площадка 2. По време на работа трябва стриктно да се спазват изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и неговите поднормативни актове.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Няма никакви предпоставки за неблагоприятно въздействие върху факторите на работната и жизнената среда и не съществуват никакви рискове за човешкото здраве. Не се очаква образуване и отделяне на химически вещества, отпадъчни газови емисии, отпадъчни води и неприятни миризми. Взети са мерки за недопускане замърсяване на атмосферен въздух. Няма рискове за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнена среда по смисъла на §1, т. 12 от ДР на Закона за здравето. При експлоатацията на инвестиционно предложения не се очаква отрицателно въздействие, включително с кумулативен ефект, върху качеството на атмосферния въздух, водите, почвата, биоразнообразието и ландшафта и шумово замърсяване на околната среда.

Всички дейности по време на реализирането и експлоатацията ще се осъществят единствено в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън работната площадка и границите на имота.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Настоящото инвестиционно предложение: „Обособяване на Площадка №2 за дейности по приемане, разглобяване и временно съхранение на неопасни отпадъци - отработени автомобилни катализатори“ ще се реализира  в поземлен имот с идентификатор 56784.508.239 и местонахождение Област Пловдив, Община Пловдив, гр. Пловдив, район Северен, ул.“Рогошко шосе“ 6, който е с трайно предназначение на територията – стопанска и производствена дейност, с обща площ за обособяване на площадката 78 кв.м. ВСВ-РЕЧИКЛИНГ е ползвател на имота съгласно Договор за наем от 04.02.2022 г., и предназначение - площадка за събиране, третиране и съхранение на отработени, излезли от употреба катализатори. Складовите помещения в които ще се реализира разкомплектоването, рязане - разделяне на метала от керамичното тяло и смилане на керамичния катализатор, както и целия терен са изградени от бетонна (непропусклива) настилка.

Предложението ще се реализира в съществуващ имот, предназначение за складова дейност, без да се прави промяна на съществуващата инфраструктура и няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда. Ще се използват обичайните природни  ресурси - ел. енергия за разкомплектоването и смилането, други природни ресурси като вода, въздух  няма да се използват.

С реализацията на ИП се цели предотвратяване, намаляване и ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда, и предаване на отпадъците и компонентите от тях за повторна употреба и последващо рециклиране.

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

3.1. Постъпване/доставяне на отработените катализатори

Катализаторите се приемат в закрито помещение/склад с бетонова подова настилка. Измерват се, сортират и се складират.

- отработени катализатори с код 16 08 01

3.2. Третиране на отработени катализатори с код 16 08 01

Катализаторът представлява керамична пита. Всъщност това е възел/блок, който се състои от керамична пита, затворена в метална тръба/корпус от стомана и заварени към нея стоманени присъединителни тръби (от черни метали) за монтиране към изпускателната система на двигателя от едната страна и към ауспуха - от другата страна. Извършват се следните операции:

- срязване на тръбата/корпуса с намиращата се вътре керамична пита на хидравлична преса/гилотина за вертикално рязане и хидравлична ножица. При тази операция керамичната пита се отделя от металната тръба/корпуса. Към хидравличната преса ще се монтира аспирационна система (прахоуловител) за улавяне на евентуално получен/образувал се при срязването прах от керамичната/катализаторната пита.

Главна цел е:

- недопускане на загуби от катализаторната пита, в която се намират скъпите благородните метали, които са предмет на третирането;

- недопускане на прахово замърсяване на площадката и извън нея.

Капацитет на хидравличната преса – 100 тона/годишно;

- събиране и съхраняване на керамичните пити в контейнер за последваща обработка/операция;

- събиране и предаване на отпадъците от стоманените тръби/корпуси на фирми, притежаващи разрешителни документи по чл. 35 от  Закона за управление на отпадъците;

- смилане на керамичните пити до финни частици в 2 броя специализирани мелници за сухо смилане – КМ-10 и КМ10XL. Капацитет на мелниците – 100 тона/годишно;

- изсипване и пълнене на получения прахообразен продукт в специален бигбег;

- предаване на прахообразния продукт на фирми, притежаващи разрешителни документи по Закона за управление на отпадъците.

За операциите по третирането на отработените катализатори с код 16 08 01 ще се води необходимата документация.

За съоръженията и на площадката няма да се използват опасни вещества, и няма да има налични такива от Приложение № 3 към чл.103, ал. 1 от ЗООС.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Имотът се намира в урбанизирана територия с промишлено предназначение и с изградена инфраструктура, като в близост минават първокласни пътища. За реализацията и ежедневната експлоатация на инвестиционното предложение няма да се изгражда нова или да се променя съществуващата пътна инфраструктура, тъй като достъпът до площадка е осигурен от съществуваща пътна мрежа.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Изграждането и експлоатацията на инвестиционното предложение ще се разгърне само върху имота. Няма да има никакви промени в обстановката и цялостта на съществуващите складови помещения/работна площадка. При изграждането и експлоатацията няма да бъдат използвани природни ресурси като земя, вода, инертни материали и др.

6. Предлагани методи за строителство.

На площадката няма да се извършват строителни дейности.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Транспортът е основен източник на натиск върху околната среда и има роля за изменението на климата, замърсяването на въздуха и шума.

Един от основните замърсители на атмосферата в глобален план е автомобилният транспорт, генериращ вредните емисии. Това от своя страна води до появата на един ключов компонент, намиращ място във всички съвременни автомобили - "Автомобилния каталитичен конвертор", по-известен като катализатор. Катализаторът е елемент от изпускателната система на автомобила със съществено значение за намаляване на емисиите от вредните газове, които двигателят отделя в атмосферата.

Катализаторът представлява една или няколко керамични или метални пити. Те са затворени в обшивка от висококачествена стомана. Повърхността на керамичните и металните пити е покрита с много фин слой (20-60 микрона) от благородни метали, които са от съществено значение за протичането на химичният процес. Те са от групата на платината – Pt, Pd, Rh. Платината е предпочитана, защото осигурява добро окисляване на въглеродния окис и въглеводородите. Допълнително се използват паладий и родий, като родият е особено полезен за разпадането на азотните окиси. Действието на катализатора се базира на химична реакция, предизвикана от висока температура. При достигане на температура в питата на катализатора от 250-300C, стартира реакция на окисляване на вредните газове: CO – въглероден оксид, HC – въглеводород и NO – азотен оксид. Те биват неутрализирани чрез добавянето на молекула кислород. Така вредните елементи се превръщат съответно в: CO2 – въглероден диоксид, N2– азот и H2O – вода. Разлика в структурите на катализаторите.

Керамичният субстрат има структура на пчелна пита. Отработените газове преминават през каналите с покритие и достигат благородните метали. Монолитът е обграден от изолиращ материал (керамични влакна), предназначен за термично изолиране на катализатора, както и за неговото механично придържане на едно място.

Металният субстрат е направен от много тънки плоски, гофрирани метални листове. Листовете са подредени на слоеве и са навити в цилиндрична или елипсовидна форма, след което са притиснати в метален корпус и са споени под висока температура.

Металният и керамичният монолит се различават по форма, размер, тегло и количество благородни метали, тъй като различните им модели са подходящи за отделните предимства на двете техники. Заради това са необходими и различни изисквания за рециклирането на тези компоненти.

Като всяка автомобилна част и автомобилният катализатор има срок на експлоатация. Ефективността на катализатора е около 10 години, след което той става неефективен - поради прегаряне на активната пита, запушване, и т.н. Тоест, той подлежи на подмяна и се превръща в отпадък. Тези факти, както и съдържанието на благородни метали обуславят необходимостта от събиране и третиране на отработените катализатори.

В икономически план, основният стимул за рециклиране на катализаторите са приходите от благородни метали, възстановяващи се от монолитите. С реализацията на ИП целим предотвратяване, намаляване и ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда, както и предаването на отпадъците и компонентите от тях за повторна употреба, последващо рециклиране, обезвреждане и/или оползотворяване.

Получените след третирането отпадъци се предават на фирми, притежаващи разрешителни документи, съгласно Закона за управление на отпадъците

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Като приложения към настоящата информация за преценка на необходимостта от ОВОС е приложена кадастрална скица на имота.

Имотът предмет на ИП не попада в границите на Защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (изм. ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г.) от мрежата „НАТУРА 2000“.

Най-близко разположените Защитени зони от Натура 2000, съгласно чл.8 от ЗБР е „Река Марица“, с код BG0000578 е на 200 м от площадката на ИП.

Не се засягат обекти, подлежащи на здравна защита, както и обекти на културното наследство.

Реализацията и последващата експлоатация на ИП е с локален характер и няма да окаже трансгранично въздействие.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Не съществува земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 56784.508.239 и местонахождение Област Пловдив, Община Пловдив, гр. Пловдив, район Северен, ул.“Рогошко шосе“ 6, който е с трайно предназначение на територията – стопанска и производствена дейност. ВСВ-РЕЧИКЛИНГ е ползвател на имота съгласно Договор за наем от 04.02.2022 г., и предназначение - площадка за събиране, третиране и съхранение на отработени, излезли от употреба катализатори.

При монтирането и експлоатацията не се очаква отрицателно въздействие върху прилежащите терени. Съседните имоти няма да бъдат засегнати от инвестиционното предложение.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Територията на инвестиционното предложение не се намира в зона с опасност от земетресения, пропадания, свлачища, ерозия, наводнения или неблагоприятни климатични условия, напр. температурни инверсии, мъгли, силни ветрове, които могат да предизвикат проблеми в околната среда при реализацията на предложението.

Площадката не е в близост и не попада в границите на чувствителни и защитени зони. Реализацията на инвестиционното предложение няма да осъществява никакво трансгранично въздействие и не изисква нова схема или промяна на съществуващите пътна, ВиК и електро инфраструктура. Всички дейности по време на реализирането и експлоатацията ще се осъществят единствено в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън работната площадка и границите на имота.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Реализацията на инвестиционното предложение не предвижда други дейности.

Няма да се добиват строителни материали.

Няма да се изгражда нов водопровод.

Няма да се извършва добив или пренос на ел. енергия. Електрозахранването ще е от съществуващата електро-разпределителна мрежа на площадката.

Няма да се извършва жилищно строителство.

Отпадъците, които ще се образуват от обекта ще бъдат класифицирани, съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците. Ще бъдат утвърдени са работни листи през НИСО с код за всеки вид отпадък. Ще се води се отчетност съгласно Законодателството. Образуваните количества отпадъци от тази дейност ще се предават посредством договори на лица, имащи право за извършване на съответните дейности, съгласно изискванията на ЗУО.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Във връзка с реализирането на инвестиционното предложение е необходимо, получаване на Решение за преценка необходимостта от извършване на ОВОС.

За извършване на дейност на площадка №2 ще бъде необходимо дружеството да притежава разрешение за дейност по третиране на отпадъци, съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъци, за което ще се предприемат мерки по получаването му след приключване на настоящата процедура по реда на Глава шеста от ЗООС, както и ще бъдат утвърдени работни листи за упоменатите по горе образувани отпадъци.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

- съществуващо и одобрено земеползване;

Местоположението на инвестиционното предложение не е съотносимо със съществуващо и одобрено земеползване. Площадката е на урбанизирана територия, обособена за промишлени дейности и в нея не са включени земеделски земи.

- мочурища, крайречни области, речни устия;

Няма такива. Местоположението на инвестиционното предложение не е съотносимо с мочурища, крайречни области и речни устия.

- крайбрежни зони и морска околна среда;

Няма такива. Местоположението на инвестиционното предложение не е съотносимо с крайбрежни зони и морска околна среда.

- планински и горски райони;

Няма такива. Местоположението на инвестиционното предложение не е съотносимо с планински и горски райони.

- защитени със закон територии;

Няма такива. Местоположението на инвестиционното предложение не е съотносимо със защитени със закон територии. Площадката на ИП не попада в границите на Защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (изм. ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г.) от мрежата „НАТУРА 2000“.

- засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

Няма засегнати елементи на Националната екологична мрежа. Най-близко разположените Защитени зони от Натура 2000, съгласно чл.8 от ЗБР е „Река Марица“, с код BG0000578 е на 200 м от площадката на ИП.

- ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

Площадката е на урбанизирана територия, обособена за промишлени дейности. Няма да има никаква промяна на съществуващия ландшафт. На площадката няма обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

- територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

Няма такива. На предвижданата площадка и в близост около нея не попадат обекти със специфичен санитарен статут и/или подлежащи на здравна защита

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Не се очаква и няма да има никакво въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Не се очаква и няма да има никакво въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа. Най-близко разположените Защитени зони от Натура 2000, съгласно чл.8 от ЗБР е „Река Марица“, с код BG0000578 е на 200 м от площадката на ИП.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Инвестиционното предложение не е уязвимо от риск от големи аварии или бедствия. Няма никакви предпоставки и не съществуват никакви рискове от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение. В близост до обекта няма предприятия и обекти, райони и строежи, които кумулативно могат да бъдат източник или да увеличат риска или последствията от голяма авария.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

По време на монтирането и при експлоатацията - без отрицателни въздействия върху компонентите и факторите на околната среда

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Не се очаква въздействие върху географски район, население, населени места и др. Въздействието ще е краткотрайно, локално и временно по време на монтажа, само в района на площадката.  Площадката е на отстояние над 300 м от жилищни сгради , които се намират в западна посока.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Краткотрайно, локално и временно въздействие, само по време на монтажа, в района на площадката.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Предвидени са всички необходими мерки, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителни отрицателни въздействия върху околната среда. Въздействието е обратимо, с еднократно монтиране и  продължителност на инсталирането – до приключване на монтирането (от две до четири седмици).

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Не се очаква комбинирано въздействие с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

- Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

Несъотносимо. Спецификата на ИП не предполага поява на негативни въздействия спрямо околната среда и населението.

- Трансграничен характер на въздействието.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да оказва трансгранично въздействие.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Доставката и монтажа ще се извършват в светлата част на деня, с подходяща техника,  с персонал с необходимата квалификация и инструктирани за тази дейност, при спазване на всички действащи нормативни изисквания за безопасна работа.

Отпадъци може да се генерират от опаковки, които ще се управляват съгласно ЗУО.

Риск от инциденти може да настъпи при разтоварване и монтирането на съоръженията по време на реализиране на инвестиционното предложение, който ще бъде минимизиран с извършване на инструктаж на персонал с необходимата квалификация от фирмата осъществяваща монтажните дейности и спазване на всички инструкции за безопасна работа и здравословни условия на труд.

При експлоатацията на машините риска от инциденти ще бъде сведен до минимум чрез:

-	обучения на обслужващия персонал за работа с новите съоръжения,

-	периодични контролни одити относно спазването на правилата за безопасна работа  и спазване на технологичната дисциплина.

От експлоатацията на инсталацията отпадъците  се разделят, предават се на фирма имаща разрешително по чл. 35 от ЗУО, след сключен договор и на база утвърдени работни листи, съхраняват се безопасно на в определено за целта място, отговарящо на законодателството.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.