Приложение № 2 към чл. 6 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

за инвестиционно предложение:

„Обслужващи, производствени и складови дейности – площадка за преработка на неопасни строителни отпадъци и земни маси”

в поземлен имот с идентификатор № 38950.12.580 по КККР на землище на Костиево, общ. Марица,  обл. Пловдив

І. Информация за контакт с инвеститора

Джевизов

ІІ. Резюме на предложението

1.Характеристики на инвестиционното предложение

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост

Инвестиционното предложение предвижда обслужващи, производствени и складови дейности – изграждане на площадка за преработка на неопасни строителни отпадъци и земни маси в поземлен имот с идентификатор № 38950.12.580 по КККР на землище на с. Костиево, общ. Марица,  обл. Пловдив.

Съгласно КК за землището на с. Костиево, имотът е с площ 2694 кв.м., начин на трайно ползване „нива” и трайно предназначение на територията „земеделска“. Същият е собственост на възложителя на инвестиционното предложение –Чрез реализацията на това инвестиционно предложение се предвижда изграждане  на площадка за преработка на неопасни строителни отпадъци и земни маси. Ще се извършва временно съхранение, предварително третиране, рециклиране на строителни отпадъци, инертни материали и съхранение на земни маси.

Строителните отпадъци  ще се доставят със специализирана техника и ще бъдат основно от  разрушаване на сгради – материали от бетонови конструкции, тухли, керамика и др. с неопасен характер.

Третирането на строителните отпадъци ще се извършва чрез мобилна трошачна машина (мобилно-дизелов агрегат), която ще се ситуира в границите на имота. Режимът на натоварване няма да е постоянен  и ще зависи от количеството на доставяните строителни отпадъци.

Земните маси се очаква по произход да са от изкопи, строителни обекти, трасировки на пътна и индустриална инфраструктура, съгласно утвърдените планове за управление на строителни отпадъци, могат да бъдат доставяни до площадката и от там, в съответствие с националното законодателство и общинските наредби, да се влагат по предназначение. Напр. хумуса – повишаване на почвенот оплодородие, възстановяване на нарушени терени, рекултивационни дейности и др.

Предвижда се обособяване на следните площадки (сектори) в границите на имота:

- Площадка за приемане и временно съхраняване на отпадъците;

- Площадка за третиране на отпадъците;

- Площадка за съхранение на земни маси;

- Администартивно – битов сектор – поставяне на мобилен офис-контейнер

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Транспортния достъп ще се осъществява от съществуващите пътища.

Водата за питейни нужди за работещите в склада ще се осигурява на база сключен абонаментен договор  за доставка на минерална вода и ползване на диспенсери.

Предвидено е отпадъчните води да се заустват във водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично от лицензирана фирма на база сключен договор.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи или одобрени с устройствен план дейности. Същото е в съответствие с отреждането за тази територия, определено от Общия устройствен план на Община Марица. Съгласно ОУП на община Марица, имотът попада в зона, отредена за обслужващи, производствени и складови дейности.

За реализация на инвестиционното предложение е необходимо издаване на становище от РИОСВ-Пловдив и провеждане на процедура за пормяна предназначението на земята.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие

Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с използване на земеделска земя за неземеделски цели на площ от  2694 кв.м.

Природни ресурси, които ще се използват по време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение са вода, инертни материали, дървен материал, горива.

Предвид характера на инвестиционното  предложение, осъществяването му няма да повлияе върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси. Компонентите на околната среда в района няма да бъдат подложени на негативни въздействия, предизвикващи наднорменото им замърсяване.

Инвестиционното предложение не е свързано с производствени дейности, изискащи вода за технологичните процеси.

Водата за питейни нужди за работещите в склада ще се осигурява на база сключен абонаментен договор  за доставка на минерална вода и ползване на диспенсери.

Предвидено е битовите отпадъчни води да се заустват във водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично от лицензирана фирма на база сключен договор.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води

Чрез реализацията на това инвестиционно предложение се предвижда изграждане  на площадка за преработка на неопасни строителни отпадъци и земни маси. Ще се извършва временно съхранение, предварително третиране, рециклиране на строителни отпадъци, инертни материали и съхранение на земни маси.

Кодовете отпадъци, които Възложителят възнамерява да третира на площадката са следните: 170101 – бетон; 170102 – тухли, 170103 – керемиди, плочки, фаянсови изделия; 170107 – смеси от бетон, тухли, керемиди, 170302 – асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 170301, 170504 – почва, камъни, различни от упоменатите в 170503, 170802 – строителни материали на основата на гипс, разбични от упоменатите в 170801, 170904 – смесени отпадъци от остроителство и събаряне, различни от упоменатите в 170901, 170902 и 170903, 191209 – минерали – напр. пясък, камъни, 200202 – почва , камъни.

След завършване на процеса по рециклиране и след преминалото третиране, получените фракции отпадък представляват краен продукт, който може отново да се използва в строителството.

Отпадъци, които могат да се образуват, в резулат на третирането на строителните отпадъци са - дървесина, стъкло, черни и цветни метали, пластмаса, кабели, гума, каучук и др. Същите ще се отделят и ще се предават за последващото им третиране на лицензирани фирми, съгласно ЗУО.

На площадката няма да се приемат опасни отпадъци. Предвиден е входящ контрол и преглед на всяка доставка, поради което практически, на площадката не се очаква формиране на опасни отпадъци.

Преди въвеждане на обекта в експлоатация ще се извърши регистрация на формираните отпадъци, съгласно ЗУО.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда

При спазване изискванията на екологичното законодателство и условията н разрешителните на отговорните институции, предвидената с инвестиционно предложение дейността не предполага замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията. Инвестиционното предложение не е свързано с производствена дейност, водеща до замърсяване или вредно въздействие върху компонентите на околната среда.

Битовите отпадъчни води ще заустят в предвидена за целта  водъплътна изгребна яма, които ще се почистват периодично от лицензирана фирма на база сключен договор.

При правилно изпълнение на предвидените дейности не се очаква да възникнат  ситуации свързани с отделяне на емисии замърсяващи въздуха и/или подземните води, както и генериране на  опасни отпадъци и създаването на дискомфорт на околната среда. Възможно е по време на раздробяването и натрошаването на строителните отпадъци да се  увеличи шумовото въздействие, но това ще бъде краткотрайно и временно и няма да превишава пределно допустимите норми.

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване или  дискомфорт на компонентите на околната среда.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение

Като риск  може да се разглежда вероятността дадена потенциална  опасност свързана със строителството и експлоатацията на  инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху  компонентите на околната среда или  населението.

Риск е всеки случай на съмнително извънредно събитие (възникнало или неизбежно), което може да има неблагоприятен ефект върху околната среда и/или човека. За предотвратяване на евентуални рискови ситуации, се предвижда провеждане на обучение и инструктаж на служителите.

По време на изпълнение на инвестиционното намерение съществува минимална вероятност от възникване на трудови инцидент.

Съгласно § 1, т.2 и т.3 от Допълнителните разпоредби на Закон за защита при бедствия  "Инцидент" е непредвидимо или трудно прогнозируемо, ограничено по време и пространство действие, с висока интензивност на сили или вследствие на човешка дейност, застрашаващо живота или здравето на хора, имуществото или околната среда, "Авария" е инцидент от голям мащаб, включващ пътища, магистрали и въздушен трафик, пожар, разрушаване на хидротехнически съоръжения, инциденти, причинени от дейности в морето, ядрени инциденти и други екологични и промишлени аварии, причинени от дейности или действия на човека.

Съгласно Чл.2 на Закон за защита при бедствия, „Бедствие” е значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизвикано от природни явления и/или от човешка дейност и водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и за околната среда, предотвратяването, овладяването и преодоляването на което надхвърля капацитета на системата за обслужване на обичайните дейности по защита на обществото.

По отношение на трудовия риск е задължително спазване на технологичната дисцилина и инструкциите за безопасна работа. Ще се предприемат следните мерки за сигурност:

-Задължителен начален и периодичен инструктаж;

-Задължително ползване на работно облекло и лични предпазни средства;

-Задължително хигиенизиране, обезопасяване и логистично обезпечаване с необходимите материали за действия при пожарна и аварийна опасност, както и за предотвратяване и отстраняване на замърсявания на околната среда.

-Задължително спазване на изискванията за периодични прегледи и контрол над наличната инструментална екипировка. С предвидените за осъществяване на инвестиционното предложение техника и методи, както и предвид характера и мащаба на инвестиционното предложение не се очаква риск от инциденти, аварии и/или бедствия  за околната среда и здравето на хората.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето

Съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, "Факторите на жизнената среда" са:

а) води, предназначени за питейно-битови нужди;

б) води, предназначени за къпане;

в) минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;

г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;

д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;

е) (изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.) нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии;

ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение;

з) курортни ресурси;

и) въздух

Водата за питейни нужди за работещите в склада ще се осигурява на база сключен абонаментен договор  за доставка на минерална вода и ползване на диспенсери. Инвестиционното предложение не е свързано с използване на вода за технологични нужди.

В населеното място няма изградена канализационна мрежа. Предвидено е отпадъчните води да се заустват във водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично от лицензирана фирма на база сключен договор.

Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение минерални води няма да се използват за профилактични, лечебни или хигиенни цели. Минерална вода може да се използва само за питейни цели на работещите зоната и ще се осигурява на база сключен абонаментен договор  за доставка на минерална вода и ползване на диспенсери, поради което отрицателно въздействие върху този фактор не се очаква.

Инвестиционното предложение не  е свързано с шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии, поради което не се очаква въздействие върху този фактор. Има вероятност от поява на шумови въздействие на определени етапи от експлоатацията на обекта, но те ще са краткотрайни и временни и в рамките на допустимите норми. При реализацията на обекта не се очакват наднормени нива на шум, вибрации, или поява на вредни лъчения. ИП не е свързано с производствена дейност, имотът не е в блиозст до обществени сгради поради което по този фактор също не се очаква отрицателно въздействие и съответно няма риск за човешкото здраве.

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с излъчване на  йонизиращи и/или нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради, както и с химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение, поради което не се очакват рискове за човешкото здраве поради неблагоприятни въздействия върху тези фактори.

Курортни ресурси не се засягат при реализацията на инвестиционното предложение, съответно не се очаква и риск за човешкото здраве по този фактор.

Поради характера на инвестиционното предложение, което не предвижда производствена дейност, не се очаква неблагоприятно въздействие върху въздуха, съответно липсва риск за здравето на хората.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Инвестиционното предложение  ще се реализира в поземлен имот с идентификатор № 38950.12.580 по КККР на землище на с. Костиево, общ. Марица,  обл. Пловдив.

Съгласно КК за землището на с. Костиево, имотът е с площ 2694 кв.м., начин на трайно ползване „нива” и трайно предназначение на територията „земеделска“. Същият е собственост на възложителя на инвестиционното предложение – Костадин Димитров Джевизов.

Не се засягат обекти, подлежащи на здравна защита, както и обекти на културното наследство.

Имотът не попада в границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии и  в защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Предвид географското разположение на  имота и характера на инвестиционното предложение, не се очакват трансгранични въздействия при изграждането и експлоатацията на обекта.

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 на ЗООС

Инвестиционното предложение предвижда обслужващи, производствени и складови дейности – изграждане на площадка за преработка на неопасни строителни отпадъци и земни маси в поземлен имот с идентификатор № 38950.12.580 по КККР на землище на с. Костиево, общ. Марица,  обл. Пловдив.

Основните процеси по преработка на строителни отпадъци са следните:

- Приемане на строителните отпадъци и временно съхраняване

Приемането на отпадъците ще става чрез транспортирането им до площадката с тежкотоварни камиони. Ще бъдат приемани само отпадъци с документи, доказващи произхода им, като на входа ще се извършва проверка за безопасността на отпадъка.

- Предварително раздробяване:

Ще бъде извършено с хидравлична ножица или хидравличен чук и има за цел редуциране размера на строителните отпадъци, постъпващи в трошачката.

- Натрошаване

Натрошаването може да се извърши на няколко стъпки, с оглед оптимизиране на технологичните процеси  и натовареност на оборудването, постигане на определена зърнометрия на рециклирания материал и форма на зърната му. Трошенето на отпадъка ще се извършва чрез мобилна трошачна машина, която ще се ситуира в границите на имота. Предивжда се третиране на до 80 т./ден сторителни отпадъци, или до 24 000 т./годишно.

- Отстраняване на металите

То се прилага към стоманобетонните отпадъци и ще се извършва след предварително раздробяване на строителните отпадъци. Целта е отстраняване на армировъчната стомана.

- Пресяване /фракциониране/ ,рециклиране

Пресяването ще се извършва с цел разделяне на строителните отпадъци на фракции, някои от които могат да се подлагат на допълнително натрошаване. Пресяването след процеса на натрошаване е фракциониране, тъй като след него рециклираният материал се разделя на групи според големината на зърната, т.нар.фракции.

- Селективно складиране на различните фракции

Предвижда се да се произвеждат фракции с размери :  0-45 мм, 0-63 мм, 0-170 мм, 45-63 мм, 63-100 мм., 100-170 мм. Тези фракции отпадък след преминалото третиране представляват краен продукт, който може отново да се използва в строителството.

- Вътрешно площадково транспортиране

Ще се осъществява с товарачи и включва – натоварване от зоната за съхранение до трошачката, преместване на раздробения и сортиран материал до обособените участъци за съхранение на готовата продукция, натоварване на рециклираните материали за транспортиране до съответни потребители. При земните маси – транспортиране на вход до зоната за съхранение и от там извън площадката.

Дейностите, който ще се извършват при строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъдат по одобрени и съгласувани от съответните инстанции проекти.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Транспортния достъп ще се осъществява от съществуващите местни пътища на община Марица и не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

Конкретните параметри на строителните дейности, респективно съответните технически строителни решения, ще бъдат предмет на бъдещо работно проектиране.

Не се налага ползването на допълнителни площи за временни дейности по време на строителството, освен площта на имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение.

Основните строително-монтажни дейности ще се осъществят в рамките на един до два строителни сезона. Предвижда се изпълнението на стандартни за такъв тип строителни  дейности.

Дейностите, който ще се извършват при строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъдат по одобрени и съгласувани от съответните инстанции проекти.

6. Предлагани методи за строителство

Инвестиционното предложение не  е свързано с монолитно строителство.

Предвижда се обособяване на следните площадки (сектори) в границите на имота:

- Площадка за приемане и временно съхраняване на отпадъците;

- Площадка за третиране на отпадъците;

- Площадка за съхранение на земни маси;

- Администартивно – битов сектор – поставяне на мобилен офис-контейнер

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Транспортния достъп ще се осъществява от съществуващите пътища.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Местоположението на имота е съобразено с дейността, която ще се развива.

С реализацията на инвестиционното предложение ще се  подпомогне социално – икономическото развитие на района и ще се насърчи устойчивото му развитие. Изграждането и експлоатацията на обекта ще допринесе съществено за развитието на икономиката и обществения напредък в региона, както и до разкриване на нови работни места за местното население.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях

Към документацията са приложени скици на засегнатата територия, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики на района, както и за местоположението на имота, спрямо защитените зони от мрежата НАТУРА 2000.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение

Съгласно КК за землището на с. Костиево, поземелн имот № 38950.12.580 по КККР на землище на с. Костиево, общ. Марица,  обл. Пловдив. имотът е с площ 2694 кв.м., начин на трайно ползване „нива” и трайно предназначение на територията „земеделска“ и за изграждане на обекта се предвижда промяна на предназначението му. Същият е собственост на въложителя на инвестиционното предложение.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Имотът, предмет на инвестиционото предложение не попада в обхвата на санитарно охранителни зони около водоизточници, не засяга съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и не се намира около водоизточници на минерални води.

Не се засягат обекти, подлежащи на здравна защита, както и обекти на културното наследство.

ПИ с идентификатор № 38950.12.580 по КККР на землище на с. Костиево, общ. Марица не попада в границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии и  в защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие. Най – близките защитени  зон са  „Марица - Пловдив“ BG 0002087  „Река Марица“ BG 0000578.

От изложеното по-горе може да се направи извода, че  изграждането и експлоатацията на  обекта не се очаква да окажат отрицателно въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство)

Освен описаното по – горе, не се предвиждат други дейности, свързани с инвестиционното предложение.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

За реализацията на инвестиционното намерение е необходимо издаване на:

-      Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ОВОС от Директора на РИОСВ-Пловдив;

-	Провеждане на процедура за промяна предназначението на земята от ОДЗ-Пловдив;

-	За  реализацията на обекта  е необходимо издаване на разрешение за строеж от Главния архитект на Община Марица;

-	Преди въвеждане на обекта в експлоатация е необходимо да се изпълнят изискванията на ЗУО.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

- съществуващо и одобрено земеползване

Инвестиционното предложение ще се реализира в землището на с. Костиево, общ. Марица. Земеползването в района е одобрено и за него има влязла в сила и одобрена кадастрална карта. Инвестиционното предложение има изцяло положителен ефект и няма да засегне в негативен аспект жителите на селото и съседните населени места.

- мочурища, крайречни области, речни устия

Поземлен имот с идентификатор № 38950.12.580 по КККР на землище на с. Костиево, общ. Марица,  обл. Пловдив не попада в мочурища, крайречни области и речни устия, поради което  не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно влияние върху тези водни обекти и свързаните с тях влажни зони.

- крайбрежни зони и морска околна среда

Поземлен имот с идентификатор № 38950.12.580 по КККР на землище на с. Костиево, общ. Марица,  обл. Пловдив. предмет на инвестиционото предложение се намира в Горнотракийската низина и не засяга крайбрежни зони и морска среда.

- планински и горски райони

Поземлен имот с идентификатор № 38950.12.580 по КККР на землище на с. Костиево, общ. Марица,  обл. Пловдив, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение се намира в равнинен район. Същият представляват земеделска земя. В границите му липсва дървесна растителност, представляваща гора по смисъла на Закона за горите и не засяга планински и гористи местности.

- защитени със закон територии

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, или в други защитени със закон територии.

- засегнати елементи от Националната екологична мрежа

Поземлен имот  с идентификатор 38950.12.580 по КККР на землище на с. Костиево не заяга елементи от Националната екологична мрежа. Най – близките защитени  зон са  „Марица - Пловдив“ BG 0002087 и „Река Марица“ BG 0000578.  Имотът се намира на значително  разстояние от границите им, поради което не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху предмета на опазване в защитената зона.

- ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност

Ландшафтът в района на инвестиционното предложение е земеделски, район с интензивно ползване на земята и редица свързани с това съпътстващи дейности на местното население. В границите на имота и в близост до него липсват обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

- територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита

Засегнатата от инвестиционното предложение територия и района около нея не представлява обект със специфичен санитарен статут или подлежаща на здравна защита.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Инвестиционното предложение предвижда обслужващи, производствени и складови дейности – изграждане на площадка за преработка на неопасни строителни отпадъци и земни маси в поземлен имот с идентификатор № 38950.12.580 по КККР на землище на с. Костиево, общ. Марица,  обл. Пловдив.

Съгласно КК за землището на с. Костиево, имотът е с площ 2694 кв.м., начин на трайно ползване „нива” и трайно предназначение на територията „земеделска“. Същият е собственост на възложителя на инвестиционното предложение – Костадин Димитров Джевизов.

Чрез реализацията на това инвестиционно предложение се предвижда изграждане  на площадка за преработка на неопасни строителни отпадъци и земни маси. Ще се извършва временно съхранение, предварително третиране, рециклиране на строителни отпадъци, инертни материали и съхранение на земни маси.

Характерът на инвестиционното предложение не предполага отрицателно въздействие върху населението на с. Костиево и близките населени места и здравето на хората.

При реализация на инвестиционото предложение не се очаква промяна на почвените показатели от съществуващото положение, ако строителството и експлоатацията се осъществят съгласно действащите нормативни  изисквания. Негативно въздействие върху атмосферния въздух при изграждането и експлоатацията на обекта не се очаква. Използваните водни количества ще са неголеми, поради липса на производствени дейности с необходимост от производствена вода и няма да окажат влияние върху режима на подземните води и общото състояние на водните екосистеми. Не се очаква отрицателно въздействие върху водните екосистеми вследствие строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение. Изграждане на обекта не би повлияла върху качествата на почвата и земните недра и не е свързана с дейности, оказващи отрицателно въздействие върху ландшафта в района.

Очаква се по време на строителството  да се повиши слабо запрашаването на въздуха и шумовото въздействие от работещата техника през деня, но то ще бъде временно и краткотрайно.

Работните проекти, както и експлоатацията на обекта ще бъдат изпълнени по всички нормативни изисквания и не се очаква замърсяване компонентите на околната среда.

При спазване на одобрените проекти и законови изисквания не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда - атмосферен въздух, води, почвата, земни недра, ландшафт, климат, биоразнообразие и неговите елементи.

Имотът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от Националната екологична мрежа,  поради което не се очаква въздействие върфу този компонент.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение представлява изоставена земеделска земя и отрицателно въздействие върху растителния и животинския свят не се очаква. Не се засягат защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

Поземлен имот  с идентификатор 38950.12.580 по КККР на землище на с. Костиево не заяга елементи от Националната екологична мрежа. Най – близките защитени  зон са  „Марица - Пловдив“ BG 0002087 и „Река Марица“ BG 0000578.  Имотът се намира на значително  разстояние от границите им, поради което не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху предмета на опазване в защитената зона.

Следователно не се очаква отрицателно въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа от реализацията на инвестиционното предложение.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

По време на строителните дейности е възможно само временно замърсяване чрез запрашаване на  въздуха  през периода на работа на  товарните машини. При правилно изпълнение на предвидените дейности по реализация  на строителството няма да възникнат  ситуации свързани с отделяне на емисии замърсяващи въздуха и/или подземните води, както и генериране на  опасни отпадъци.

Има вероятност от поява на шумови въздействие на определени етапи от реализацията на ИП, но те ще са краткотрайни и временни и в рамките на допустимите норми. При реализацията на обекта не се очакват наднормени нива на шум, вибрации, или поява на вредни лъчения.

Работните проекти, както и експлоатацията на обекта ще бъдат изпълнени по всички нормативни изисквания и бъдещия обект няма да доведе до замърсяване компонентите на околната среда.

При спазване на необходимите норми на проектиране и нормативни изисквания, риск от аварии, бедствия и инциденти в околната среда няма да има.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Въздействието върху компонентите на околната среда при строителството може да се оцени предварително като незначително, краткотрайно и временно (в периода на строителство), пряко и непряко, без кумулативно действие и локално само в района на строителната площадка. Не се засягат населени места или обекти, подлежащи на здравна защита. Единствено въздействието върху почвата в рамките на площадката е дълготрайно, защото една част от нея се отстранява, а друга се превръща в антропогенна от разположените върху нея сгради, съоръжения и настилка.

При спазване на законовите изисквания и мерки, експлоатацията на обекта не се очаква да окаже отрицателно  въздействието върху компонентите на околната среда. Отпадъци, които могат да се образуват, в резулат на третирането на строителните отпадъци са - дървесина, стъкло, черни и цветни метали, пластмаса, кабели, гума, каучук и др. Същите ще се отделят и ще се предават за последващото им третиране на лицензирани фирми, съгласно ЗУО, поради което не се очаква да окажат отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.  Като цяло въздействието от експлоатацията на обекта може да се оцени предварително като, незначително, без кумулативно действие и локално в само района на имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение.

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Инвестиционното предложение ще се реализира в Горнотракийската низина, землище на с. Костиево, общ. Марица. Предвид характера и мащаба на инвестиционното предложение, реализацията му има локален обхват и не се очаква да засегне в негативен аспект населението на село Костиево и близките населени места в община Марица. Същото има изцяло положителен ефект – ще се  подпомогне социално – икономическото развитие на района и ще се насърчи устойчивото му развитие, тъй като ще се разкрият нови работни места.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

При изпълнение на изискванията на екологичното законодателство, реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе отрицателно върху компонентите на околната среда.

При фазата на строителство, продължителността на въздействието е краткотрайно само по време на  строително-монтажните дейности. То е еднократно без обратимост.

Във фазата на експлоатация в съответствие с технологичната схема на инвестиционното предложение, въздействието е непрекъснато и постоянно.

Предвид характера на обектите, предмет на инвестиционното предложение и липсата на производствена дейност, реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси. Компонентите на околната среда в района няма вероятност да бъдат подложени на интензивни и комплексни въздействия, предизвикващи наднорменото им замърсяване.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

При спазване на условията и мерките в издадените от компетентните органи разрешения и на екологичното законодателство, не се очаква отрицателно въздействие от реализацията на инвестиционното предложение. Вероятност от поява на  слаби шумови въздействие има само по време на строителството, но те ще са краткотрайни и временни и в рамките на допустимите норми.

При фазата на строителство, продължителността на въздействието е краткотрайно само по време на  строително-монтажните дейности. То е еднократно без обратимост.

Във фазата на експлоатация в съответствие с технологичната схема на инвестиционното предложение, въздействието е непрекъснато и постоянно.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и/или одобрени с устройствен план дейности и не се очаква комбинирано въздействие. В тази връзка изграждането на обекта няма вероятност да доведе до кумулативно отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията

При спазване на одобрените и съгласувани проекти и законови изисквания не се очаква строителството и експлоатацията на обекта да окажат отрицателно въздействие върху околната среда. Поради тази причини не се разглеждат конкретни мерки за намаляване на въздействията.

10. Трансграничен характер на въздействието.

Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, не се очакват трансгранични въздействия, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията му.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

За намаляване на вероятните отрицателни въздействия се предвиждат следните мерки:

- Стриктно спазване на изискванията и процедурите, предвидени в екологичното законодателство;

- Задължително изпълнение на ограничителните мерки в разрешенията, издадени от компетентните органи;

- Минимизиране на източниците на въздействие върху околната среда;

- Използване на най-добрите технологии и практики при проектирането, строителството и експлоатацията на обекта.

- Осигуряване необходимото озеленяване на незастроената част от имота;

- Изготвяне на  проект за оползотворяване на хумуса;

- По време на строителството, строителните отпадъци ще се събират на отделна площадка и своевременно ще се извозват на специализираното депо за строителни отпадъци.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение

За инвестиционното предложение е осведомена обществеността чрез публикуване на обява в местен вестник, копие от която е приложена към документацзията.

До настоящият момент не е известно за постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и/или организации, както и до Възложителя не са постъпили писмени или устни възражения отосно инвестиционното предложение.