Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Обект : ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ОБОРИ  И МОНТАЖ  НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ  В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЗЛАТОСЕЛ, ОБЩ. БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ И ПРОЕКТ ЗА НАПОЯВАНЕ С ПИВОТНИ ПОЛИВНИ СИСТЕМИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЗЛАТОСЕЛ, ОБЩ. БРЕЗОВО ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Възложител: „Агрокомплекс Златосел“ ООД

ЕИК: 200780303

С. Златосел, общ. Брезово, Стопански двор

Адрес с. Златосел, Стопански двор

2022

Информация по Приложение № 2 към чл. 6

От Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии съгласно ПМС59/07.03.2003г. (обн.ДВ бр.25/18.03.2003г., изм. ДВ бр.3/2006г., доп. ДВ бр.3/2011г., бр.38/2012г., бр.94/2012г., бр. 12/2016г  )

- Информация за контакт с възложителя

- Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

- „Агрокомплекс Златосел“ ООД

- Характеристика на инвестиционното предложение

Инвестиционното предложение представлява: ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ОБОРИ  И МОНТАЖ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЗЛАТОСЕЛ, ОБЩ. БРЕЗОВО, ОБЛ. ПЛОВДИВ И ПРОЕКТ ЗА НАПОЯВАНЕ С ПИВОТНИ ПОЛИВНИ СИСТЕМИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЗЛАТОСЕЛ, ОБЩ. БРЕЗОВО, ОБЛ. ПЛОВДИВ

- Резюме на предложението

В кравефермата ще се изградят 3 бр. нови обори за юници, сухостойни и телета, торова шахта и торова лагуна. Кравефермата ще бъде оборудвана с ново технологично оборудване

Oбщия брой на кравефермата в землището на с.Златосел е 1142 бр. животни или по обори е както следва:

ОБОР 3-10 месеца – 439 бр

ОБОР 10- 16 месеца – 387 бр

ОБОР 16-23 месеца – 316 бр

Боксовете за почивка на кравите имат задача да осигурят сухо, чисто, удобно и защитено от другите животни място. За по голяма ефективност при окриване на разгонените животни ще се монтира СИСТЕМА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЖИВОТНИТЕ, УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СТАДОТО С АВТОМАТИЧНО ОТКРИВАНЕ НА РАЗГОНЕНИ ЖИВОТНИ И СОФТУЕР. В комплект ще се монтират 650 броя чипове за автоматично и безжично идентифициране животните – базирани на wi-fi безжична комуникация предоставящи следните данни за животните - изминати крачки (индикатор важен за определяне момента за осеменяване на животните), време на лежане (индикатор важен за определяне максималния комфорт на животните). За безупречна комуникация ще се монтират 2 броя антени (Reader) за безжична комуникация между чиповете и компютъра, софтуер за управление на стадото Afifarm версия 5.4. Всичко ще се управлява от софтуера за управление на стадото.

За да се проявят генетичните заложби за продуктивност на животните, освен качествено и пълноценно хранене и осигурени технологични параметри /площи за почивка, хранене и движение на животните/, необходимо е на животните да се осигури оптимален микроклимат. Той се постига с АВТОМАТИЗИРАНА ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА МИКРО КЛИМАТА за юници. Ще се монтират Вентилатори с диаметър 5 метра VS модел за вертикален монтаж - 20 броя в комплект с термозащита за всеки вентилатор, специални скоби за монтаж на вентилаторите към металната конструкция, инвертор за управление на вентилационната система.

По дългите фасади на обора ще се монтират АВТОМАТИЗИРАНА И МОТОРИЗИРАНА ПРЕГРАДА СРЕЩУ ВЯТЪРА (ЩОРИ) 450м2. Автоматизация на щорите ще стане посредством метеорологична станция даваща информация за температурата и силата на вятъра и ще се извършва автоматичното сваляне и вдигане на щорите. Щорите са изработени от естествен полиетилен с UV защита, с регулируем засенчващ и спиращ вятъра ефект, предлагащ различни нива на филтриране на въздуха и засенчването. Щорите предпазват животните от тежките метерологични условия и създават удобство на работа във фермата.

Необходимият фураж за изхранването на кравите се разнася по фуражната пътека. По нея се движи фуражораздаваща машина и раздава фураж на кравите. Пътеката е ограничена със стоманобетонови стени с височина 0,4 м., на които е монтиран фиксатор. През него животните приемат необходимата им храна без ограничение и могат да се застопорят при необходимост от проверка или извършване на манипулация. Осигурен е достатъчен фронт за хранене, което осигурява високо ниво на комфорт на животните при храненето. За по голяма ефективност в храненето ще се монтират РОБОТИ ЗА ПРИБУТВАНЕ НА ХРАНАТА НА ЖИВОТНИТЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПЪТЕКИ 3бр. Роботизираният прибутвач за храна на хранителната пътека е машина изработена от неръждаем материал, с вграден софтуер и сензори за напълно автоматично прибутване на храната на животните. На хранителната пътека се монтира магнитна лента водач за вграждане в бетона. Посредством вградената лента в бетона, робота напълно автоматизирано извършва процеса на прибутването на храната. Може да се създаде на часови график на прибутването.

Почистване на торта.

В обора са предвидени пътеки за почивка с различна ширина, посочени на чертежа. Пътеките са разположени до боксовете и до фуражната пътека в обора. Отделянето на торта става предимно в тях и за това във всяка се движи по скрепер, с който се събира и транспортира торта. За подобряването чистенето на торта във фермата ще се доставят и монтират скреперни системи за почистване на торова маса.

В края на сградите, торта попада в подземен канал, разположен напречно на сградите.  За хомогенизиране на торта ще се използва хомогенизатор за течна торова маса, Събраната маса се подава по подземен канал до нова торова лагуна.

Технологията на производство е съвкупност от методи на управлението на биологичните, физичните, химичните и техническите процеси на производство.

С тези иновации ще се постигне по голяма производителност на фермата.

ПРОЕКТ ЗА НАПОЯВАНЕ С ПИВОТНИ ПОЛИВНИ СИСТЕМИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЗЛАТОСЕЛ, ОБЩ. БРЕЗОВО ОБЛ. ПЛОВДИВ

Настоящият проект се разработва въз основа на Задание за проектиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ –„Агрокомплекс Златосел ООД, ЕИК 200780303. Задачата е да се проектира система за напояване на царевица в землището на с. Златосел в имоти под наем и имоти собственост на Възложителя

Площите за поливане са разположенив землището на с. Златосел. Релефът на терена ес наклонн в рамките на 2-4% от север на юг. Масивите са ограничени от пътища и други земеделски земи.

Инвеститора има договор за доставка на вода с „Напоителни системи“ ЕАД – клон Марица № АСД-01-101/05.07.2021г.

Водовземането е от микроязовир, който се намира северно от поливните площи. Там ще бъде поставен моторо-помпен агрегат за водовземане от микроязовира, чрез който водата се подава към мобилна филтрираща система, а от там към пивотните системи по съществуващи подземни тръбни мрежи с хидранти в площите. Захранването на пивотните системи с вода ще се осъществява чрез съществуващи тръбопроводи изградени от тръби с диаметри от Ф250 до Ф160, вкопани в земята.

На база на оразмерителното водно количество, определено в съответствие с поливния режим на отглежданата култура, са определени технологичните параметри на работа на пивотните поливни системи. Предмет на инвестицията са:

ЦЕНТРАЛЕН ПИВОТ – 3 БР - най-разпространения модел в съвременното земеделие. Захранва се от хидрант, който е в центъра на въртене на машината. При поливането в кръг, всеки разпръсквач се движи с различна линейна скорост, в зависимост от разстоянието от центъра. Дюзите на разпръсквачите са с различен дебит. Междинните кули се задвижват от електрически мотори и редуктори, който се захранват от дизелов генератор, инсталиран на централната кула. Голямото предимство на централните пивоти е тяхната автономност. Те могат да работят в напълно автономен режим или да се управляват от разстояние. Благодарение на своята автономия те са предпочитано решения в земеделието.

ПОМПЕН АГРЕГАТ ОБОРУДВАН С ДВИГАТЕЛ С 175HP, 6 ЦИЛИНДЪРА И ЦЕНТРОБЕЖНА МНОГОСТЪПАЛНА ПОМПА.

Чрез моторо-помпения агрегат водата се подава в стационарна подземна тръбна мрежа, която се намира в напояваната площ и подава вода директно в пивотните системи.

Мотопомпата включва: покрив на двигателя, резервоар литра за гориво, самозасмукващо устройство, контролен панел, ламарина за събиране на течности от двигателя.

Контролният панел е блок за управление, който е в състояние да контролира: Включване/изключване чрез електронен ключ с бутон, възможност за защита (старт и стоп), контрол на работното налягане; изключване на помпата, настройване на минимално и максимално работно налягане, часове на функциониране и други основни функции дадени в техническото описание на машината.

Смукателната част като окомплектовка към моторо-помпения агрегат се състои от: дънен клапан Ф200; смукателен маркуч Ф200 с дължина 2 метра с бърза връзка Ф200; поцинкована тръба 3 метра с бързи връзки М/Ж Ф 200 – 3 бр.; бърза връзка Ф200 с фланец DN 150.

Система за изтласкване на вода се състои от: бърза връзка с фланец DN 125 - изход; "Лебедова шия" с бързи връзки Ж+М стандарт Ф 200.

ФИЛТЪРНО СТОПАНСТВО

За да се предотврати запушването на дюзите на разпръсквачите е предвидено, водата да се филтрира през група филтри с дебит 150 m3/h. За целта ще бъдат инсталирани 2 бр. пясъчни филтри DN 125 работещи успоредно в комплект с 2 броя фини филтри.

ИЗМЕРВАТЕЛНО УСТРОЙСТВО

След филтрите ще бъдaт инсталирани2 бр. измервателни устройства „водомер“, с които се отчита водопотреблението. Размера на устройствата е съобразен с преминаващите дебити, а именно 285m3/h:

Настоящият технически проект за напояване с пивотнидъждовални системидава възможност да бъде изградена една модерна напоителна система за напояване на фуражни култури изпълнена от европейски материали, елементи и фасонни части. Техническите параметри на системата поради ниският интензитет на дъжда създаван от крилото, дават възможност да се извършват поливки на насаждението при почти всякакви почвено-климатични условия.

- Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Местоположението на терена и съществуващото ползване е подходящо за реализиране на инвестиционното предложение, като основните мотиви за реализацията му се състоят в следното:

- Имота е собственост на възложителя, съгласно приложения нотариален акт за

покупко-продажба на недвижим имот;

- Имота е разположен в климатично и релефно подходяща среда за осъществяването на

инвестиционното намерение;

- Имота е добре транспортно обезпечен. За кравеферма има обособен подход от изток

(откъм пътя), обезпечаващ достъпа за работниците, селскостопанската техника, животинската продукция (млякото) и растителната продукция;

- Настоящият проект е разработен на базата на виза за проектиране, издадена на

основание чл. 140 от ЗУТ за проектиране на

- В района има изградена инженерна инфраструктура, тъй като предишното ползване

на имота е било Стопански двор.

- Реализирането на инвестиционното предложение за изграждане на Ферма за

отглеждане на животни ще има положително въздействие от гледна точка на социално-икономическите условия, което се изразява в откриването на нови работни места.

При нормална експлоатация на съораженията, екологичните условия в района няма да бъдат нарушени.

- Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

Няма връзка с други дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

- Подробна информация за разгледани алтернативи

Няма разгледани такива, тъй като терена е собственост на възложителя и е взето под внимание съществуващото положение.

- Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни

дейности по време на строителството

населено място: с.Златосел

община: Брезово

номер на поземлен имот: 31160.20.679

в замлището на с. Златосел

географски координати:

Градоустройствени показатели за УПИX

Плътност на застрояване - до 80%;

Коефициент на интензивност - до 2,5;

Максимална височина до кота корниз до 10,0м

Минимална озеленена площ. - мин. 20%

Собственост – частна

Площадката е достатъчна за извършване на строителството и няма да има нужда от други временни допълнителни площи.

Имотът не попада в границите на защитени зони и защитени територии. Не засяга територии за опазване на обекти предмет на културно наследство. Не се очаква трансгранично въздействие от имота. Няма да се изгражда нова пътна инфраструктура, ще се използва съществуващата.

Обектът е отдалечен от населени места. Той спада към тези, които не замърсяват природната среда. Предвидената технология е безотпадна. Торта, която отпада от животните, се събира от хранителните и торовите пътеки в оборите механизирано със скрепери. В края на торовата пътека, тя попада в канал и от него в шахта. В подземния канал торовата маса се хомогенизира и се изпраща към съществуваща тарова лагуна.

Отпадвите води от битовите помещения се събират в изгребна яма, от която периодично се изнася от обекта.

- Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет

Обектът предвижда изграждане на 3бр нови обори с площ до 12000 кв.м. и торова лагуна. Оборите са за юници и сухостойни крави с предродилни боксове и телета. Оформени са и многофункционални боксове за бременни крави, родилни боксове и боксове за малки телета. Предвижда се необходимите хранителни пътеки, фуражни пътеки. Хранителните пътеки ще са оборудвани със скрепер за почистване, който отвежда торта към торова шахта. Фуражната пътека ще се обслужва от фуражо-раздаващо ремарке. Храната се съхранява и осигурява от съседен имот собственост на инвеститора.

Животновъдните сгради ще се изградят с олекотена стоманена носеща конструкция. Надлъжните стени са изградени от бетонова стена до 2м над който са монтирани спускащи се завеси /щори/ от специален плат, които се затварят в зависимост от скоростта на движение на въздуха и от температурата му. Плътни са късите стени на сградите, като там се поставят врати за технологични нужди.

В самита сгради ще бъдат извършвани няколко процеса – почивка, хранене, поене, раждане и медицинско обслужване.

За да се проявят генетичните заложби за продуктивност на кравите, освен качествено и пълноценно хранене и осигурени технологични параметри /площи за почивка, хранене и движение на животните/, необходимо е на животните да се осигури оптимален микроклимат посредством вентилатори

В оборите са предвидени 2 броя торови пътеки с ширина по 4 м. Пътеките са разпорожени до боксовете и до хранителната пътека в обора и 1 пътека за почивка с ширина 3.5 м. Боксове за почивка на кравите имат задача да осигури сухо, чисто, удобно и защитено от другите животни място. Подът на бокса е бетонов и е повдигнат от равнището на торовата пътека с 20 см. Наклонът му към торовата пътека е 2%.

И в боксовете животните се хранят на хранителна пътека и имат самастоятелни поилки.

Отделянето на торта става предимно в тях и за това във всяка се движи по 1 скрепер, с който се събира и транспортира торта. В края на сградата, торта попада в подземен канал, разположен напречно на сградата. От канала тя се и се събира отива в торова шахта. Там тя се хомогенизира   с хомогенизатор

С помпа събраната маса се отвежда от шахтата.

Водата, необходима за поенето на животните се приема от водопойни корита, разположени на подходящи места в обора.

Площадката се намира извън населено място, като е спазено санитарното отстояние за такива обекти. Има изграден достъп.

Захранването с ток ще се осъществи от съществуваща електропреносната мрежа във фермата. Захранването с вода ще се осъществи от вдопреносната мрежа съгласно договор с ВИК дружеството. Производствени води няма да се отделят.

- Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

При осъществяване на инвестиционното намерение не се засяга пътната инфраструктура, както и съществуващите проводи.

- Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

Строителството и експлоатацията на обекта не са свързани с действия, които ще доведат до съществени промени на района, в който ще се реализира предложението (топографията, промени във водните обекти и др.). При строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъдат използвани природни ресурси като земя, материали и енергия. Няма невъзстановими или в недостатъчно количество природни ресурси.

Строителството като организация ще се разгърне само върху имота и няма да засегне съседни имоти, като същото ще се извършва съгласно и план за безопастност и здраве.

Ще бъдат спазвани изискванията на Наредба №2/2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

За предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на работната площадка, ще бъдат взети мерки за осигуряване на безопасност и здраве при работа.

- Предлагани методи за строителство

Политиката на възложителя при избор на изпълнител за реализация на проекта е да изисква задължително добра организация и използване на съвременни методи на строителство. Целта е да се гарантира недопускане на отрицателно въздействие върху площадката и прилежащите територии и да се осигури висока степен на контрол на качеството и изпълнението на строително-монтажните работи. На строителната площадка се предвижда да работи една фирма за изпълнение на СМР.

Предвижда се строително-монтажните работи на обекта да се извършват поетапно в следната последователност :

-	подготовка на строителната площадка;

-	временно строителство и оформяне на подходи и складови площи;

-	земни работи;

-	фундиране - фундаментна плоча;

-	подземна инфраструктура на обекта;

-	конструкция до кота ± 0.00;

-	обратно засипване и изолации;

-	груб строеж;

-	ограждаща конструкция и преградни стени;

-	инженерни мрежи и съоръжения;

-	архитектурно строителни работи;

-	външно оформяне на фасади;

-	вертикална планировка и околно пространство (ландшафт и озеленяване);

За фасадните стени на сградата – в зоната за животните се предвижда стоманобетонови стени. Фасадно покритие от сандвич панели е предвидено за фасади "северозапад" и "югоизток" в зоните между кота +3,65 и скатовете на покрива.

За надлъжните фасади и за фасада северозапад са предвидени противоветрови и щори. По фасадните стени са предвидени индустриални врати (сандвич панели и поцинковани метални рамки), фиксирани за стоманобетонни стени и пояси.

За всички помещения е предвидена СТБ настилка 15 см, настлана със сламена постеля.

Външните стени в по късите фасадиа на сградата са бетонови

Покривът е двускатен, с наклони от 19%, покрит със сандвич панели. Дъждовните води се отвеждат в улуци, а оттам чрез водосточни тръби върху терена.

Всички инсталации на сградите и съоръженията са разработени в проектните части ВиК и Електрическа, а за разположението на обектите върху имота и оформянето на прилежащия терен са разработени трасировъчен план и вертикалната планировка в част Геодезия.

Площадката, предназначена за дезинфекционни процедури се намира в началната зона на обособенения подход за кравефермата, в непосредствена близост до североизточната граница на имота (до пътя) и в съседство на контролно-пропускателния пункт. Размерите на дезинфекционна площадка са 7,00 м x 4,00 м.

СТБ площадка за трупосъбирателен пункт

Трупо-събирателният пункт представлява готов херметизиран контейнер, поставен върху стоманобетонна площадка и е ситуиран в централната част на имота спрямо ос северозапад – югоизток. Площадката е разположена на отстояние 31,42 м от основната сграда (обора за крави).

В трупосъбирателния пункт ще се събират мъртвите животни и от него периодично ще се извозват до екарисаж.

- Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

При преминаване през земни площи, хумусния слой с дебелина 20 см, ще се изкопае и складира на място, а след изпълнението на обекта последните се възстановяват, разкопават и озеленяват.

По време на строителството и експлоатацията на обекта ще се използва вода за питейно-битови нужди, противопожарни и производствени нужди.

- Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране

Очаква се генерирането на тор от животните, която ще се използва за наторяване. Също така се очаква генериране на отпадъци от битов характер, които ще се събират и извозват съгласно действащите общиснски наредби.

В процеса на изграждане на обекта ще се формират строителни отпадъци -  изкопани земни маси, бетон, дървесни материали, метални отпадъци. Хумусният слой ще бъде отделен и депониран преди започване на строителството. След завършване на строежа, теренът ще бъде подравнен и рекултивиран. Инертните строителни отпадъци ще бъдат повторно използвани за насипване, а излишните изкопани земни маси ще бъдат депонирани на място определено от общинските служби, като направленията за извозване ще бъдат определени с издаването на разрешението за строеж и протокола за откриване на строителна площадка. Металните отпадъци ще бъдат предадени на фирма притежаваща лиценз за оползотворяване на отпадъци от метали.

- Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда

Очакваното въздействие като рисков фактор ще бъде свързано с изкопните работи,

като въздействието върху почвата е локализирано в района на строителната площадка. Мерките за намаляване на отрицателните въздействия са свързани с разделното отстраняване на хумусния слой по време на подравняването на площадката, строително-изкопните работи и обратния насип.

При избора на изпълнител на проекта ще се избере такъв, който гарантира стриктното спазване на мерките за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда.

Строителните материали ще пристигат готови за ползване.

След завършване на строителните дейности територията на площадката ще бъде подравнена и рекултивирана.

В техническия проект ще се разработи специална част за организация на строителния процес – „План за безопасност и здраве” с цел минимизиране на въздействието му върху компонентите на околната среда;

- По време на строителството, работниците ще ползват химическа тоалетна;

- Направлението за изнасяне на строителните отпадъци и излишните земни маси, мястото и начина им за депониране и маршрута за изнасяне ще се получат от районната общинска администрация.

- Строителните отпадъци ще се събират ежедневно в контейнер, за да не се допуска запрашаване на атмосферния въздух и замърсяване на почвения слой;

- Ще се организира специализиран пункт за почистване на автомобилните гуми на напускащите площадката на обекта строителни машини и транспортна техника.

- Ще се изпълнят всички изисквания, заложени в чл.70 на Наредба №1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии;

- По време на реализацията и екслоатацията на обекта няма да се изпускат

емисии от горивни източници и летливи органични съединения.

- Битовите отпадъчни води ще се заустват във водоплътна изгребва яма.

- Отпадъчната тор от жизнената дейност на животните ще се използва за наторяване на пасища.

- Площадковите дъждовни води ще се отвеждат повърхностно върху тревните площи на площадката.

- Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води)

Инвестиционното предложение не е свързано с добив на строителни материали,

изграждането или реконструкцията на водопроводни и/или канализационни колектори.

За противопожарни нужди ще бъде изграден пръстен PEHD 90 и ще бъдат монтирани пожарни хидранта. В имота ще бъде изграден резервоар, който ще захранва площадковия противопожарен водопровод и ще осигурява необходимото количество за ПБН в случай на авария в уличната водопроводна мрежа.

- Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

Съгласно нормативно заложените в ЗУТ процедури, инвестиционните проекти са съгласувани с „ВиК”ЕООД, „ЧЕЗ Разпределение България”АД.

- Замърсяване и дискомфорт на околната среда

Предвиденото инвестиционно предложение не предполага замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията. Изграждането на обекта ще бъде свързано с извършването на изкопни, насипни работи, полагане на частична тротоарна настилка и транспорт. Не се предвижда използване на горивни процеси по време на строителните работи – ще се използва основно електроенергия.

Атмосферните емисии, различни от съществуващите, ще се формират само по време на строителството. Те ще бъдат главно прахови емисии, формиращи се при изкопните работи. Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района. По време на реализацията и екслоатацията на обекта няма да се изпускат емисии от горивни източници и летливи органични съединения.

След приключване на строителните работи няма да се емитита шумово замърсяване с ниво по-високо от 40dB(A).

Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на обекта вследствие неговото изграждане ще бъде незначително, локално, временно и ще засегне предимно територията на работната площадка.

- Риск от инциденти

Възможните рискове на строежа могат да се класифицират в следния ред:

а)	затрупване от земни маси;

б)	падане от височина;

в)	удар от падащи предмети;

г)	запрашване

д)	шум и вибрации

е)	работа с химикали

ж)	неправилно стъпване и удряне;

з)	поражение от ел. ток;

и)	пресилване;

й)	други опасности.

За намаляване на въздействието на специфичните рискове при изпълнение на посочените по горе строителни и монтажни работи, следва да се съблюдават от техническия ръководител съответните мерки за предотвратяване на рисковете.

За да се предотврати възможността за увреждания на работещите, фирмата-изпълнител на СМР разработва инструкция за безопасна работа и предприема мерки осигуряващи безопасна работа на обекта - ограждания на изкопите с инвентарна ограда, укрепване на изкопа при необходимост, монтиране на пешеходни мостчета с парапети (пасарелки) за преминавания над изкопите, осветяване на изкопите през нощта, опасните места да се маркират с предупредителни табели, да не се допуска преминаване на работници и граждани в опасните зони на работа на автокрана и багера и др. Копие от всяка инструкция да се поставя на видно място на фургона или около него.

Основните мерки, които трябва да се вземат за евентуалните опасности на строежа са :

● против затрупване от земни маси при работа в изкопа, падане в изкоп, опасност от

подхлъзване, удар от падащи предмети ( в изкопа, в обсега на работа на автокрана и земекопните машини ) - укрепване на изкопите, инструктиране на багериста за вида на откосите, взаимодействие на работещите и водачите на строителни машини в близост до изкопите, своевременно отводняване на изкопите и др. При работа с подемно-транспортни машини да се осигури отговорно лице за обезпечаване на тяхната изправност, проверка за съответствие на товар и допустим максимален товароподем, габарит, рамо и дължина на стрелата, съгласно и техническата характеристика на автокрана.

● предотвратяване опасност при работа в ограничено (или с препятствия) пространство –

шахти, канали, кабели и др. - недопускане струпване на хора в ограничено пространство, добра подреденост и организираност на работната площадка, осигуряване на най-малко два изхода при работа в камери, колектори и др.; предотвратяване опасност от пробождащи и режещи елементи на машини, ръчни инструменти, стърчащи елементи и др. - ползване на ръкавици, каски и др. предпазни средства, проверяване на изправността на машините и инструментите, недопускане на работници в нетрезво състояние в района на строителната площадка.

● предотвратяване на облъчвания при работа с електрожен - ползване на всички

предпазни средства и др. изисквания посочени в инструкциите за ползване на завъръчните машини и инструменти; предотвратяване опасност от пожар, обгаряния - недопускане складиране и неправилно съхранение на леснозапалими материали, проверка на изправността на ел.инструменти, недопускане на пушене в района на строителната площадка, на непозволени места в близост до леснозапалими материали. Осигуряване и поддържане в изправност на противопожарните уредби, осигуряване пътища за евакуация. Спазване изискванията на Наредба №7 / 1999г. - чл.84.

● предотвратяване на опасност от въздействие на машини с вибрации - проверка на

изправността на машините и направа на инструктаж за работа с тях, ползване на предпазни средства; предотвратяване на опасност от въздействие на биологични агенти - при разкриване на съществуващи канализации да не се допуска тяхното разрушаване, да се уведоми „ВиК" и да се отстранят навреме повредите на канализационните съоръжения, ако има такива. Да се осигурят необходимите санитарно-битови условия - тоалетни, мивки, миещи препарати, шкафове за облекло и др.; - предотвратяване опасност от физиологични, психологични и социални фактори - задължително минаване на периодични медицински прегледи, спазване Кодекса на труда, прилагане на физиологичен режим на труд и почивка, спазване на нормите за физическо натоварване по Наредба № 16 (ДВ бр.54/1999г.)

- Местоположение на инвестиционното предложение

- План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение,

даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Oт приложената снимка се вижда че най близката къща е на около 200м

Съгласно приложената заповед г. издадена от Общинска администрация град БРЕЗОВО, имота е с отреждане за животновъдна ферма за крави.

Временните дейности по време на строителството ще бъдат развити изцяло във собствения имот.

- Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи

Разглежданата площадка е имот, който е собственост и се ползва от един ползвател – „. В близост до имота има изградена инженерна инфраструктура.

- Зониране или земеползване съобразно одобрени планове

Застрояването е комплексно свободно на нормативно изискуемите отстояния до границите на имота.

Транспортният достъп е възможен по съществуващ полски път.

- Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони,

санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа

Бъдещият обект ще бъде изграден върху поземлен имот с трайно ползване – „Животновъдна ферма” в с. Златосел, общ. Брезово, не попадат в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ и в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположената защитена зона BG0000443 „Река Омуровска” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.).

По време на строителството, както и по време на експлоатацията на обекта, няма да има пряко унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в зоната.

Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни в екологично отношение, например влажни зони, водни течения или други водни обекти. Независимо от това възложителя ще осъществява контрол по време на строителсрвото и експлоатацията на обекта за недопускане на причини, които биха довели до пожари, аварии и невъзвратими щети.

На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма пътища и съоръжения за достъп до места за отдих, които могат да бъдат засегнати от предложението.

Територията на инвестиционното предложение не се намира в зона с опастност от земетресения, пропадания, свлачища, ерозия, наводнения или неблагоприятни климатични условия.

4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси

По време на строителството и експлоатацията на обекта ще се използва вода за питейно-битови и ПП нужди от съществуващ водопровод. Ще бъде изграден и резервоар за противопожарни нужди. Също така инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.

Земните маси от изкопните работи ще се използват за подравняване на площадката и за обратен насип.

- Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение

Няма разгледани други алтернативи, тъй като терена е собственост на възложителя и е взето под внимание съществуващото положение.

Реализацията на инвестиционния проект представлява по-добрата алтернатива от гледна точка на  социално-икомическите условия за развитие на община Самоков.

- Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение)

- Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи,

атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми

- Въздействие върху хората и тяхното здраве

Реализирането на инвестиционния проект няма да окаже неблагоприятно въздействие върху здравето на населението на с.Златосел, тъй като с него се предвиждат обществено-обслужващи функции.

- Атмосферен въздух и атмосфера

- От дейността на обекта не се очаква промяна в качеството на атмосферния

въздух, тъй като няма да се отделят вредности от неговата дейност. По време на реализацията и екслоатацията на обекта няма да се изпускат емисии от горивни източници и летливи органични съединения. Информация за средно годишна посока на вятъра в района.

### Вятър

Розата на вятъра за село Златосел показва колко дни в годината вятърът се движи в определена посока.

### Средно гогишна прогноза за силата на ветъра в m/s:

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | 3.8 | 3.5 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 4.0 |

Розата на вятъра за община Родопи показва колко дни в годината вятърът духа от
определена посока. Във ветровия режим преобладават северни
ветрове.

Посоката на вятъра е от селото посока фермата.По този начин бъдещата ферма няма да влияе на възхдуха в селото

- Води

По време на строителството и експлоатацията на обекта ще се използва вода за питейно-битови и ПП нужди от съществуващ водопровод.Поради липса на канализационна система в района на обекта, отпадъчните води ще се заустват в изгребни ями.

- Почви, земни недра, ландшафт, минерално разнообразие

Характера на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и не предвижда добив на подземни богатства.

- Биологично разнообразие,  защитени територии, недвижими културни ценности

Няма защитени територии и паметници на културата в границите на инвестиционното предложение.

Района на с.Златосел, където се намира обекта не попада в защитени зони.

Инвестиционното предложение не засяга територии със статут на защитени по смисъла на Закона за защитени територии.

- Различни видове отпадъци и техните местонахождения

Естеството на инвестиционното предложение е такова, че не предполага отделянето на вредни отпадъци. Отпадъците, които се очаква да се реализират по време на експлоатацията на обета са от битов характер и от ежедневните нужди на животните.

- Физични фактори

Инвестиционното предложение не предвижда излъчване на шум и вибрации, на светлинни, топлинни или електромагнитни излъчвания.

Не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда.

Инвестиционното предложение не крие рискове от замърсяване на почвите или водите вследствие на изпускане на замърсители върху земята или в повърхностни водни обекти и подземни води при правилна експлоатация на обекта.

- Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на

разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение

На територията на площадката нея няма обекти, които могат да бъдат засегнати и са защитени от международен или национален закон, поради тяхната екологична природна, културна и друга ценност.

- Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)

Очаква се непряко въздействие върху околната среда по време на експлоатацията на обекта, и краткотрайно пряко въздействие по време на строителството.

- Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой жители и др.)

Очакваното въздействие може да се оцени като въздействие с малък териториален обхват – на територията на площадката.

- Вероятност на поява на въздействието

Вероятността от поява на въздействието е сведено до минимум с предвидените от възложителите и проектантите мерки.

- Продължителност, честота и обратимост на въздействието

Продължителността на въздействието зависи от времето на изграждане на обекта. Обратимостта от въздействието е в зависимост от времето за реагиране при появата му.

- Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с

предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве

Значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве могат да възникнат при появата на пожар или авария поради неспазване на трудовата дисциплина.

Поради това не се предвижда склад за пожароопасни и леснозапалими материали на строителната площадка. Строителят следва да монтира противопожарно табло в близост до подвижния фургон, предназначен за битово устройство на работещите. Във фургона да се оборудва аптечка за медицинска помощ. Изпълнението на муфите за съединяване на предварително изолираните тръби да се извършва чрез нагряване с газови горелки (ел. агрегати). Мястото на газовите бутилки да бъде обозначено с предупредителни табели.

На строежа под никакъв предлог да не се оставят пожароопасни материали.

Евакуация на работниците и намиращите се на строителната площадка хора да е осигурено във всеки момент чрез временни подходи, пасарелки и др.

- Трансграничен характер на въздействията

Инвестиционното предложение няма да окаже въздействие с трансграничен характер.

Заключение

Преценката за въздействието върху компонентите на околната среда при изграждането и бъдещата дейност на инвестиционното намерение  показва спазване на екологичните изисквания, както по отношение на избора за местоположение на обекта, така и на предвидените мерки за намаляване на отрицателните последици от реализирането му.

Подпис:.................................