Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г.)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, търговско наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

„ЕКО СКРАП ТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК 203738163

Област Пловдив, Община Пловдив, гр. Пловдив, район Централен, ул. „Никола Войводов” № 13.

2. Пълен пощенски адрес.

Област Пловдив, Община Пловдив, гр. Пловдив, район Централен, ул. Никола Войводов” № 13.

II. Резюме на инвестиционното предложение:

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е за: „Изграждане на площадка за събиране, съхранение и предварително третиране на отпадъци“ в ПИ 56784.17.62, адрес Голямо Конарско шосе-ЖПЛ. Карлово, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, с площ 1950 кв.м.

На територията на площадката ще се извършват следните дейности:

- Събиране, съхранение и третиране на ИУМПС;

- Събиране, съхранение и третиране на ОЧЦМ;

- Събиране, съхранение и третиране на ИУЕЕО;

- Събиране и съхранение на НУБА;

- Събиране, съхранение и третиране на неопасни отпадъци от пластмаса, хартия, метал, стъкло /вкл. отпадъци от опаковки/.

Събранитена площадката отпадъци ще се подлагат на предварително третиране под формата на рязане, раздробяване, уплътняване, сортитане, балиране- код R12.

За водоснабдяване за битови нужди и оросяване на площадки ще се използва сондажен кладенец, изграден в имота, с Разрешително за водовземане № 31591320/14.01.200г. на БД ИБР Пловдив.

За питейни нужди на персонала на обекта (2 работника) ще се доставя бутилирана минерална вода.

Битово-фекалните отпадъчни води ще се отвеждат във водоплътна яма. На територията на площадката не се предвижда генерирането на производствени отпадъчни води.

Електрозахранването ще се осъществява, чрез съществуваща електропреносна мрежа, съгласно сключен договор.

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

От реализацията на ИП се засяга единствено „площадката  за събиране и предварително третиране на отпадъци“, която ще се сформира в наетият от дружеството имот  с площ 1950 кв.м, ПИ 56784.17.62, адрес Голямо Конарско шосе-ЖПЛ. Карлово, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

Всички дейности по реализирането и последващата експлоатация на инвестиционното предложение, ще се извършват пряко на гореупоменатия имот, без да са необходими допълнителни площи.

Инвестиционното намерение не предвижда строителни дейности.

За осъществяване на инвестиционното предложение ще се използва съществуваща пътна инфраструктура, без нужда от промяна и без необходимост от изграждане на нова.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

При реализиране на предвидените дейности  по приемане третиране и временно съхранение на отпадъци не се очаква кумулативно въздействие  върху околната среда, т. к. дейността не е свързана с третиране на опасни отпадъци и не се очакват емисии във въздуха, водите и почвите. Съхранението на опасните отпадъци ще се извършва в специални контейнери.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

Инвестиционното намерение не предвижда строителни дейности.

За водоснабдяване за битови нужди и оросяване на площадки ще се използва съществуващ сондажен кладенец, изграден в имота, с Разрешително за водовземане № 31591320/14.01.200г. на БД ИБР Пловдив.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

Не се предвиждат строителни дейности.

При последващата експлоатация на ИП, се предвижда генерирането на смесени битови отпадъци, подобни на домакинските отпадъци, образувани от административната част на площадката, както и отпадъци, генерирани следствие третирането.

Всички отпадъци ще се съхраняват разделно, в зависимост от техния вид, произход и състав, на обособени за целта места, в съответните съдове за съхранение на отпадъци, обозначени с табели, съдържащи съответния код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците.

След натрупване на определени количества, отпадъците ще се предават за последващо третиране,  рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на фирми, притежаващи съответните мощности и разрешение, съгласно Закон за управление на отпадъците /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., изм. и доп. ДВ бр. 25 от 26.03.2019 г./.

Предаването за последващо третиране на отпадъците, ще се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код, съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:

- разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;

- регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;

- регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО.

Битово-фекалните отпадни води ще се отвеждат във водоплътна яма. На територията на площадката не се предвижда генерирането на производствени отпадъчни води.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

При правилна експлоатация на площадката не се очаква вредно въздействие.

Опасните отпадъци ще се събират и съхраняват в закрити помещения, в подходящи съдове, изработени от материали, които не взаимодействат с отпадъците и ще са разположени върху бетониран под. На територията на площадката ще са налични необходимо количество сорбенти, които ще се използват при евентуални разливи.

Не се очаква емитиране на вещества, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с почва и/или вода.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение

На обекта няма условия и няма да се съхраняват опасни компоннети и/или вещества в количества, които биха довели до опасност от замърсяване на околната среда. Въпреки това ще се спазват всички необходими противопожарни и други необходими превантивни действия.

На обекта ще се съхраняват опасни отпадъци, в които ще се съдържат опасни вещества. Предвижда се, наличните количества на опасни вещества на площадката да бъдат по-малки от 2 % от съответния праг за минимално количество посочено в приложение 3 на ЗООС.  Количествата не класифицират обекта като предприятие с нисък или висок рисков потенциал по смисъла на чл.103, ал.1 от ЗООС.

Опасните отпадъци ще се събират и съхраняват в закрити помещения, в подходящи съдове, изработени от материали, които не взаимодействат с отпадъците и ще са разположени върху бетониран под. На територията на площадката ще са налични необходимо количество сорбенти, които ще се използват при евентуални разливи.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, "Факторите на жизнената среда" са:

а) води, предназначени за питейно-битови нужди;

б) води, предназначени за къпане;

в) минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;

г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;

д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;

е) (изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 2.06.2009 г.) нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии;

ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение;

з) курортни ресурси;

и) въздух.

С реализацията на инвестиционното намерение не се очаква да се нарушат нито един от тези фактори.

Очаква се шумово натоварване от транспорта, което ще бъде през светлата част на денонощието.

Не се очаква вредно въздействие върху хората живеещи в населените места в района и тяхното здраве. В близост, не съществуват жилищни сгради и не се очаква неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

ИП ще се реализира в имот с производствено и складово предназначение, с адрес Голямо Конарско шосе, непосредствено до ЖП линията Карлово- Пловдив, а именно ПИ 56784.17.62, с НТП- За друг вид производствен складов обект, гр. Пловдив, Район Северен, община Пловдив, област Пловдив.

„ЕКО СКРАП ТРЕЙД“ ЕООД ще реализира ИП на горецитирания имот, съгласно договор за наем, сключен на 02.03.2020 г.

Всички дейности по реализирането и последващата експлоатация на инвестиционното предложение, ще се извършват пряко на гореупоменатия имот, без да са необходими допълнителни площи.

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

На територията на площадката ще се извършва събиране, съхранение и предварително третиране на ОЧЦМ и отпадъци от метални опаковки, ИУМПС, ИУЕЕО, хартия и картон, пластмаса, както и събиране и съхранение на НУБА,  неопасни производствени отпадъци, вкл. отпадъци от опаковки.

Площадката е оградена, с осигурена инфраструктура, с изградено метално хале, където ще се извършва складиране на част от отпадъците:

- ще се осигури е 24-часово видеонаблюдение и охрана,

- ще се обособи  контролно и приемно – предавателен пункт, чрез който ще се осъществява входящия и изходящия контрол на отпадъци с разположен в него електронен кантар,

- ще се осигури  непропусклива повърхност- площадката ще се настели с бетон и асфалт;

- ще се осигурят съоръжения за събиране на разливи-утаители;

-  на територията на площадката ще са налични необходимо количество сорбенти, които ще се използват при евентуални разливи;

- ще се осигурят закрити складови помещения с непропусклив под- оборудвани със специални съдове за разделно събиране и временно  съхраняване  на опасни отпадъци и отпадъци съдържащи и/или замърсени с опасни вещества.

Ще се обособят зони със съответно технологично оборудване за изпълнение на дейностите, включващи участъци за разделно събиране,  временно съхранение и единствено механично третиране на различните по вид, състав и свойства отпадъци, а именно:

- Дейности по събиране, съхранение и третиране на ОЧЦМ, включително търговска дейност:

Дейностите с отпадъци от черни и цветни метали, които представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път, включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, всякакви елементи и части от пътната инфраструктура, като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници на културата или части, или елементи от тях, ще се извършват при наличие на издаден Сертификат за произход, издаден от лицата, при чиято дейност се образуват и въз основа сключен писмен договор. Тези отпадъци ще се съхраняват и подготвят за оползотворяване отделно от останалите ОЦЧМ.

Всички ОЧЦМ, събрани от физически и/или юридически лица, ще се събират разделно и временно съхраняват по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства, обозначени с табели, с код и наименование на съответния отпадък, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците /обн. ДВ бр. 66 от 08.08.2014 г., изм. ДВ бр. 46 от 01.06.2018 г./, както и в съответствие с изискванията поставени в Закона за управление на отпадъците /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., изм. и доп. ДВ бр. 25 от 26.03.2019 г./ и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци /приета с ПМС 53/99 год /ДВ бр.29/ 99 год./.

На територията на площадката ще се извършва рязане, сортиране и балиране на метален скрап.

На площадката ще се инсталира и линия за рециклиране на кабели по механичен способ. Основните процеси ще са: нарязване на кабели/ намаляване размера на отделните парчета, чрез мелница, гранулиране на материала, сепариране и получаване на два вида продукти: гранулат PVC и гранулат мед. Гранулатът ще се събира в контейнери и след това ще се опакова в бегове. Линията за рециклиране на кабели ще се състои от мелница – 1 бр., гранулатор – 1 бр., сепаратор – 1 бр., система за обезпрашаване – 1 бр. и 2 броя контейнери за гранулат – 1 бр. за гранулат мед и 1 бр. за гранулат  PVC.

- Дейности по събиране, съхранение и разкомплектоване на ИУМПС:

Обработката на ИУМПС преминава основно през три нива: събиране на старите автомобили от последния собственик; последващо третиране и отделяне на частите за повторна употреба и предаване на отделените отпадъци за оползотворяване и обезвреждане.

Операциите по разкомплектоване на ИУМПС ще включват демонтиране на изкупените  от физически или юридически лица бракувани автомобили на части, възли и детайли от тях, като годните такива ще се предлагат за продажба на клиенти, а негодните остатъци от купетата и формираните отпадъци  ще се сортират и съхраняват до предаването им за последващо третиране.

За ефективна дейност, извършвана на територията на площадката, за дейностите с ИУМПС ще се обособят участъци и сектори, както следва:

Сектор за приемане на отпадъци и бракувани автомобили - На територията на сектора  ще се извършва приемане на закупените бракувани автомобили. След това, те ще се насочват към съответният участък за последващо третиране – демонтиране, разглобяване. Участъкът, определен за тази дейност ще е с навес, оборудван с необходимия инвентар.

Сектор за източване на масла и демонтаж - Приетите на територията на площадката ИУМПС ще се насочват в изграденото хале, на територията, на което безопасно, без разливи да се източват  масла и др. течни нефтопродукти и да се извършва източването на всички маслено напълнени агрегати. Всички смазочни, хидравлични масла и др. течности от излезлите от употреба МПС ще се съхраняват в метални варели. Съдовете ще са надписани с обозначителни табели с кода и наименованието на съответния отпадък, съгласно Наредба №2/2014год. за класификация на отпадъците и ще са изолирани от околната среда. Формираните отпадъци ще се съхраняват до предаването им на лицензирани фирми за последващо третиране.

Сектор за съхранение на разглобените автомобили - Получените при разкомплектоването авточасти втора употреба ще се съхраняват в изградената за целта складова база. Предаването на отпадъците  ще се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно Наредбата по чл.5 от ЗУО за класификация на отпадъците.

Сектор за съхранение на образуваните при разкомплектоването отпадъци - Всички опасни отпадъци, формирани от дейността на площадката ще се съхраняват разделно по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства, както и в съответствие с изискванията поставени в Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци ПМС 53 (ДВ, бр.29/1999 г.), както и съгласно изискванията поставени в аналогичните наредби, касаещи специфичните отпадъци. Съдовете, в които ще се съхраняват събраните и формираните от дейността отпадъци ще са изолирани от околната среда; ще са корозивно устойчиви  спрямо веществата съдържащи се в отпадъците, както и материалът от който са  изработени  не взаимодейства с тях, ще имат обозначителни табели за кода и наименованието на съответния отпадък, съгласно Наредба № 2 /2014 год.

- Дейности по събиране, съхранение и предварително третиране на ИУЕЕО:

Дейностите по събиране, съхранение и разглобяване на ИУЕЕО ще се извършват на закрити, обособени за целта места.

ИУЕЕО ще се събира, съхранява и третира по начин, гарантиращ оптимални условия за подготовката на повторната му употреба, рециклирането и оползотворяването му, както и улавянето на опасните вещества.

Местата и контейнерите за събиране и съхраняване на ИУЕЕО ще са обозначени с табели ”Събирателен пункт за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване“, както и табели с кодове и наименования, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците /обн. ДВ бр. 66 от 08.08.2014 г., обн. ДВ бр. 46 от 01.06.2018 г./.

Събраните от физически и/или юридически лица ИУЕЕО ще се предават на фирми,  притежаващи необходимите разрешителни документи за дейности с отпадъци, съгласно чл. 35 от ЗУО, след сключен писмен договор.

- Дейности по събиране и съхранение на НУБА:

Формиралите се като отпадък,  отпаднали при разкомплектоването на ИУМПС оловни акумулатори (без никаква интервенция) ще се събират и съхраняват  в контейнери, устойчиви на киселина, разположени върху бетонирана площ под навес.       Участъкът, който ще бъде обособен за събиране и съхранение на НУБА ще е в закрито помещение, с непропусклива /бетониран/ повърхност, и ще бъде обозначен с табела „Събирателен пункт за негодни за употреба батерии и акумулатори“.

На територията на площадката няма да се извършва предварително третиране. Негодните за употреба батерии и акумулатори ще се събират и съхраняват, без да се извършва никаква интервенция с тях.

Събраните и получени от рзкомплектоване НУБА, ще се предават на фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи за дейности с отпадъци, съгласно чл. 35 от ЗУО, след сключен писмен договор.

- Дейности по събиране, съхранение и предварително третиране на неопасни отпадъци и отпадъци от опаковки

За дейности с неопасни производствени отпадъци от пластмаса, хартия, метал, стъкло /вкл. отпадъци от опаковки/ на площадката ще се използва балировъчна машина.

На площадката ще се обособят участъци за събиране на  неопасни производствени отпадъци. Всеки вид отпадък ще се съхранява разделно, в отделен  контейнер, с цел недопускане на смесването им, до предаване на фирми за последващо третиране и оползотворяване.

Местата и съдовете в които ще се съхраняват събраните неопасни отпадъци /вкл. отпадъци от опаковки/ ще са обозначени с табели, със съответния код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците.

На територията на площадката няма да се съхраняват опасни отпадъци над 50 тона в един и същ момент от време.

За събраните, третирани и генерираните от дейностите на площадката отпадъци, както и предадените за последващо третиране отпадъци ще се води отчетност и ще се предоставя информация, съгласно изискванията на ЗУО и Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /обн. ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г., изм. ДВ бр. 19.07.2018 г./.

Дейносттите  по събиране, временно съхранение и третиране на площадката ще се извършват със следните отпадъци и количества, както следва:

| № | Вид на отпадъка | Дейности, кодове | Количество (тон/год.) | Произход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 02.01.04 | Отпадъци от пластмаса от селското стопанство | R13съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите от R1 до R12 | 550 | От юридически, физически лица |
| 2 | 02 01 10 | Метални отпадъци | R12 размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 /рязане,раздробяване/ R13съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12 | 800 | От физически и юридически лица |
| 3 | 07.02.13 | Отпадъци от пластмаси | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 R13съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите от R1 до R12 | 350 | От юридически, физически лица |
| 4 | 12 01 01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | R13съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12 | 700 | От физически и юридически лица |
| 5 | 12 01 04 | Прах и частици от цветни метали | R13съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12 | 500 | От физически и юридически лица |
| 6 | 12 01 03 | Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | R13съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12 | 700 | От физически и юридически лица |
| 7 | 12 01 02 | Прах и частици от черни метали | R13съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодовеR1-R12 | 550 | От физически и юридически лица |
| 8 | 12.01.05 | Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси | R13съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите от R1 до R12 | 550 | От юридически, физически лица |
| 9 | 13.01.10* | Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа; | R13съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите от R1 до R12 | 50 | Събрани от физически и юридически лица |
| 10 | 13.01.11* | Синтетични хидравлични масла | R13съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите отR1 до R12 | 30 | Събрани от физически и юридически лица |
| 11 | 13.01.13* | Други хидравлични масла | R13съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите от R1 до R12 | 35 | Събрани от физически и юридически лица |
| 12 | 13.02.05* | Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | R13 –съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите от R1 до R12 | 40 | Събрани от физически и юридически лица |
| 13 | 13.02.06* | Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | R13 – съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите от R1 до R12 | 35 | Събрани от физически и юридически лица |
| 14 | 13.02.08* | Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | R13 – съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите от R1 до R12 | 35 | Събрани от физически и юридически лица |
| 15 | 15.01.01 | Хартиени и картонени опаковки | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1–R11 R13съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите от R1 до R12 | 200 | Събрани от физически и юридически лица |
| 16 | 15.01.02 | Пластмасови опаковки | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 R13 – съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите от R1 до R12 | 250 | Събрани от физически и юридически лица |
| 17 | 15.01.04 | Метални опаковки | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 R13 – съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите от R1 до R12 | 450 | Събрани от физически и юридически лица |
| 18 | 15.01.05 | Композитни многослойни опаковки | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 R13 - съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите от R1 до R12 | 250 | Събрани от физически и юридически лица |
| 19 | 15.01.06 | Смесени опаковки | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 R13 - съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите от R1 до R12 | 150 | Събрани от физически и юридически лица |
| 20 | 15.01.07 | Стъклени опаковки | R13 - съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите от R1 до R12 | 500 | Събрани от физически и юридически лица |
| 21 | 15.01.10* | Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества* | R13 - съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите от R1 до R12 | 300 | Събрани от физически и юридически лица |
| 22 | 15.02.02* | Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде) кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | R13 - съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите от R1 до R12 | 150 | Събрани от физически и юридически лица |
| 23 | 16 01 04* | Излезли от употреба превозни средства | R 12 – размяна за оползотворяване, предварително третиране /разглобяване, демонтиране, трошене, уплътняване/ R13 – съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите от R1 до R12 | 750 | Събрани от физически и юридически лица |
| 24 | 16.01.06 | Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат опасни компоненти | R 12 – размяна за оползотво-ряване, предварително третиране /разглобяване, демонтиране, трошене, уплътняване/ R13 – съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите от R1 до R12 | 550 | Събрани от физически и юридически лица |
| 25 | 16.01.07* | Маслени филтри | R13 – съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите от R1 до R12 | 50 | Събрани от физически и юридически лица |
| 26 | 16.01.16 | Резервоари за втечнени газове | R13 – съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите отR1 до R12 | 35 | Събрани от физически и юридически лица |
| 27 | 16 01 17 | Черни метали | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 /рязане,раздробяване/ R13 - съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодовеR1-R12 | 1000 | От физически и юридически лица |
| 28 | 16 01 18 | Цветни метали | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 /рязане,раздробяване/ R13 - съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12 | 850 | От физически и юридически лица |
| 29 | 16.02.11* | ИУЕЕО съдържащо хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC | R 12 – размяна за оползотворяване, предварително третиране /разглобяване, демонтиране с цел отделяне на метала от останалите компоненти/ R13 – съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите от R1 до R12 | 75 | Събрани от физически и юридически лица |
| 30 | 16.02.12* | ИУЕЕО, съдържащо свободен азбест | R 12 – размяна заоползотворяване, предварително третиране /разглобяване, демонтиране с цел отделяне на метала от останалите компоненти/ R13 – съхраняване на отпадъците, доизвършването на която и да е от операциите от R1 до R12 | 75 | Събрани от физически и юридически лица |
| 31 | 16.02.13* | Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти* | R 12 – размяна за оползотво-ряване, предварително третиране /разглобяване, демонтиране с цел отделяне на метала от останалите компоненти/ R13 – съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите от R1 до R12 | 75 | Събрани от физически и юридически лица |
| 32 | 16.02.14 | Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16.02.09 до 16.02.13 | R 12 – размяна за оползотво-ряване, предварително третиране /разглобяване, демонтиране с цел отделяне на метала от останалите компоненти/ R13 – съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите от R1 до R12 | 75 | Събрани от физически и юридически лица |
| 33 | 16.02.15* | Опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите от R1 до R12 | 25 | Събрани от физически и юридически лица |
| 34 | 16.02.16 | Компоненти, отстранени от ИУЕЕО, различни от упоменатите в код 16.02.15 | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите от R1 до R12 | 35 | Събрани от физически и юридически лица |
| 35 | 16.06.01* | Оловни акумулатори* | R13 – съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите от R1 до R12 | 500 | Събрани от физически и юридически лица |
| 36 | 16.06.02* | Ni – Cd батерии | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите отR1 до R12 | 100 | Събрани от физически и юридически лица |
| 37 | 16.06.04 | Алкални батерии ( с изключение на 16.06.03) | R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите отR1 до R12 | 100 | Събрани от физически и юридически лица |
| 38 | 16.06.05 | Други батерии и акумулатори | R13 – съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите от R1 до R12 | 100 | Събрани от физически и юридически лица |
| 39 | 16.08.01 | Отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07) | R13 – съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите от R1 до R12 | 10 | Събрани от физически и юридически лица |
| 40 | 17.02.02 | Стъкло | R13 – съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите от R1 до R12 | 500 | Събрани от физически и юридически лица |
| 41 | 17.02.03 | Пластмаса | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 R13 – съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите от R1 до R12 | 300 | Събрани от физически и юридически лица |
| 42 | 17 04 01 | Мед, бронз, месинг | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 /рязане,раздробяване/ R13 - съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодовеR1-R12 | 250 | От физически и юридически лица |
| 43 | 17 04 02 | Алуминий | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 /рязане,раздробяване/ R13 - съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12 | 650 | От физически и юридически лица |
| 44 | 17 04 03 | Олово | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 /рязане,раздробяване/ R13 - съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12 | 500 | От физически и юридически лица |
| 45 | 17 04 04 | Цинк | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 /рязане,раздробяване/ R13 - съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12 | 250 | От физически и юридически лица |
| 46 | 17 04 05 | Желязо и стомана | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 /рязане,раздробяване/ R13 - съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12 | 1000 | От физически и юридически лица |
| 47 | 17 04 06 | Калай | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 /рязане,раздробяване/ R13 - съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12 | 200 | От физически и юридически лица |
| 48 | 17 04 07 | Смеси от метали | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 /рязане,раздробяване/ R13 - съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12 | 600 | От физически и юридически лица |
| 49 | 17 04 11 | Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 /рязане,раздробяване/ R13 - съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодовеR1-R12 | 250 | От физически и юридически лица |
| 50 | 19 10 01 | Отпадъци от желязо и стомана | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 /рязане,раздробяване/ R13 - съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12 | 550 | От физически и юридически лица |
| 51 | 19 10 02 | Отпадъци от цветни метали | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 /рязане,раздробяване/ R13 - съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12 | 250 | От физически и юридически лица |
| 52 | 19 12 02 | Черни метали | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 /рязане,раздробяване/ R13 - съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодовеR1-R12 | 550 | От физически и юридически лица |
| 53 | 19 12 03 | Цветни метали | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 /рязане,раздробяване/ R13 - съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодовеR1-R12 | 250 | От физически и юридически лица |
| 54 | 19.12.01 | Хартия и картон | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 R13 –съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите от R1 до R12 | 350 | Приемани от физически и юридически лица |
| 55 | 19.12.04 | Пластмаса и каучук | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 R13 – съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите от R1 до R12 | 250 | Приемани от физически и юридически лица |
| 56 | 19.12.05 | Стъкло | R13 – съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите от R1 до R12 | 500 | Приемани от физически и юридически лица |
| 57 | 20.01.01 | Хартия и картон | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 R13 – съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите от R1 до R12 | 100 | Събрани от физически и юридически лица |
| 58 | 20.01.02 | Стъкло | R13 – съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите от R1 до R12 | 100 | Събрани от физически и юридически лица |
| 59 | 20.01.23* | Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди. | R 12 – размяна за оползотворяване, предварително третиране /разглобяване, демонтиране, трошене, уплътняване/ R13 – съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите от R1 до R12 | 250 | Събрани от физически и юридически лица |
| 60 | 20.01.33* | Батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии | R13 – съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите от R1 до R12 | 150 | Събрани от физически и юридически лица |
| 61 | 20.01.34 | Батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33 | R13 – съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите от R1 до R12 | 150 | От физически и юридически лица- |
| 62 | 20.01.35* | ИУЕЕО, различно от 20.01.21* и 20.01.23*, съдържащо опасни компоненти* | R 12 – размяна за оползотво-ряване, предварително третиране /разглобяване, демонтиране, трошене, уплътняване/ R13 – съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите от R1 до R12 | 200 | Събрани от физически и юридически лица |
| 63 | 20.01.36 | ИУЕЕО, различно от 20.01.21*, 20.01.23* и 20.01.35*, несъдържа-що опасни компоненти | R 12 – размяна за оползотво-ряване, предварително третиране /разглобяване, демонтиране, трошене, уплътняване/ R13 – съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите от R1 до R12 | 200 | Събрани от физически и юридически лица |
| 64 | 20.01.39 | Пластмаси | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 R13 - съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите от R1 до R12 | 250 | Събрани от физически и юридически лица |
| 65 | 20 01 40 | Метали | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 /рязане,раздробяване/ R13 - съхраняване на отпадъците, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12 | 900 | От физически и юридически лица |

На площадката ще се съхраняват опасни отпадъци получени от третиране на ИУМПС, ИУЕЕО и опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества.  Предвижда се, наличните количества на опасни вещества в състава на опасните отпадъци на площадката да бъдат по-малки от 2 % от съответния праг за минимално количество посочено в приложение 3 на ЗООС. Дружеството осъзнава своята отговорност, като декларира, че общото количество на временно съхраняваните опасни вещества в състава на опасните отпадъци, няма да надхвърля праговите количества на опасни вещества, посочени в Приложение 3 на Закона за опазване на околната среда.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Техническата инфраструктура и наличните пътни комуникации ще позволяват влизане и излизане на транспортни средства, както и извършването на необходимите товаро-разтоварни дейности.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Реализирането на инвестиционното предложение не налага ново строителство поради факта, че площадката е с изградена инфраструктура и отговаря на минималните технически изисквания (заградена, частично бетонирана, частично покрита) за предвидената дейност.

6. Предлагани методи за строителство.

Реализацията на инвестиционното намерение не изисква ново строителство и съответно съпътстващи временни дейности.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

С реализацията на инвестиционното предложение се цели постигане и прилагане на  екологосъобразно управление на отпадъците с оглед предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

ИП ще се реализира в имот с производствено и складово предназначение, с адрес Голямо Конарско шосе, непосредствено до ЖП линията Карлово- Пловдив.

В близост не съществуват обекти, подлежащи на здравна защита

Предвидената инвестиция не засяга елементи на Националната екологична мрежа. Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие. Най- близко разположена е защитена зона BG0002016 „Рибарници Пловдив” определена по Директива за опазване на дивите птици.

Няма данни предвиждания обект да попада в близост до чувствителни територии.

Не се очаква трансгранично въздействие, вследствие на инвестиционното предложение.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

При реализацията на инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати съседните ползватели на УПИ.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Имотът не попада в границите на Защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /обн. ДВ бр. 77 от 09.08.2002 г., изм. и доп. ДВ бр. 76 от 19.09.2017 г./ от мрежата „НАТУРА 2000“.

Най – близко разположената Защитена зона от Натура 2000 е BG0002016 „Рибарници Пловдив” определена по Директива за опазване на дивите птици.

Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че не се очаква отрицателно въздействие върху видовете, предмет на опазване в защитената зона.

Инвестиционното предложение ще се осъществява извън границите на защитените територии, съгласно Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение не попада в границите на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване.

Реализацията и последващата експлоатация на инвестиционното предложение е с локален характер и няма да окаже трансгранично въздействие.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Заявеното ИП не е свързано с ново строителство, добив на строителни материали  и други дейности.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Във връзка с реализиране на инвестиционното предложение по отношение на екологичното законодателство е необходимо да бъде получено:

- Решение на РИОСВ-Пловдив за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за настоящото инвестиционно предложение, с характер да не се извършва ОВОС;

- Стартиране на процедура за издаване на Разрешение за дейности с отпадъци, съгласно чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО, издадено от Директора на РИОСВ – Пловдив.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. съществуващо и одобрено земеползване;

ИП ще се реализира в имот с производствено и складово предназначение, с адрес Голямо Конарско шосе, непосредствено до ЖП линията Карлово- Пловдив.

2. мочурища, крайречни области, речни устия;

Няма такива

3. крайбрежни зони и морска околна среда;

Няма такива

4. планински и горски райони;

Няма такива

5. защитени със закон територии;

В близост до разглежданата площадка няма защитени територии, които да бъдат засегнати от реализацията на инвестиционното предложение.

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

В близост до площадката няма разположени елементи на Националната екологична мрежа.

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

Няма такива

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

В близост не съществуват обекти, подлежащи на здравна защита.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху:

- населението и човешкото здраве – няма и не се очаква.

В близост няма обекти, които да подлежащите на здравна защита.

Териториалният обхват на въздействието е ограничен само в рамките на разглеждания имот.

- материалните активи – не се засягат материални активи на други собственици.

- културното наследство – не се засяга.

- въздуха – качеството на въздуха в района няма да се промени след реалзацията на ИП.

- водата – използването на подземните води ще се извършва по реда и условията на издаденото  Разрешителното за водовземане от подземни води, на Басейнова Дирекция – „Източнобеломорски район”. При спазване на условията зададени по разрешителния режим е невъзможно неблагоприятно въздействие върху подземните и повърхностни води.

- почвата – в периода на експлоатация не се очаква изхвърляне на вещества и отпадъци, които биха замърсили почвите.

- земните недра – не се засяга.

- ландшафта – не се променя и си запазва характера.

- климата – не се променя.

- биологичното разнообразие и неговите елементи – флората и фауната не се засягат, липсва трайна дървесна растителност и местообитания на редки и защитени видове в имота.

- защитените територии -  не се засягат.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Няма вероятност инвестиционното предложение да доведе до пряко унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона BG0002016 “Рибарници Пловдив”, тъй като намерението ще се осъществява в индустриална територия, извън границите на зоната и без да се налага изграждане на допълнителна инфраструктура.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Предвижда се, наличните количества на опасни вещества в състава на съхраняваните отпадъци на площадката, да бъдат по-малки от 2 % от съответния праг за минимално количество посочено в приложение 3 на ЗООС.

Съществува риск от злополуки по време при експлоатация. Този риск е в пряка зависимост от квалификацията и съзнанието за отговорност на изпълнителите и обслужващия персонал и може да бъде сведен до минимум при стриктно спазване на мерките, заложени в правилниците за работа.

Няма риск от възникване на големи аварии или бедствия.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

При реализацията, предвидената дейност няма да окаже отрицателно въздействие по отношение на компонентите и факторите на околната среда.

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

При спазване на нормален режим на експлоатация и прилагането на всички мерки за предотвратяване или минимизиране на потенциалните въздействия не се очаква поява на отрицателно въздействие, при реализация на инвестиционното предложение, върху здравето на хората и компонентите и факторите на околната среда.

Пространственият обхват на въздействието по фактори шум и вибрации е само в границите на производствената площадка.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Ниска.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Териториалният обхват на въздействие е само в рамките на обекта, степента на въздействие – незначителна, честота – кратковременна и с реални възможности за възстановяване.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Няма.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

Прилагане на предвидените мерки за ограничаване на въздействието

10. Трансграничен характер на въздействието.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже въздействие с трансграничен характер.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

- Редовно почистване на площадката и пътните настилки и тяхното овлажняване по време на сухо и ветровито време

-  Спазване на инструкциите за безопасна работа на площадката;

- Следене за пропуски в контейнерите са съхранение на опасните отпадъци ;

- Проверки за непропускливост на бетонираната площадка;

- Избягване на празен ход на машини и оборудване;

- Своевременна поддръжка и ремонт на наличните съоръжения на площадката;

- Първоначален и периодичен инструктажи по безопасна работа и спазване на безопасни условия на труд.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Не са постъпвали възражение срещу така заявеното инвестиционно предложение.

Дата……………..                                                           Управител…………………