ИНФОРМАЦИЯ

за

преценяване на необходимостта от ОВОС на ИП

(по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС)

„Жилищно строителство и обществено обслужване“ в ПИ № 008010, с. Оризари, община Родопи, област Пловдив.

Възложител: В. Василев

УВОД

Настоящата информация относно преценка на необходимостта от извършване на ОВОС е изготвена въз основа на писмо на РИОСВ – гр. Пловдив, изх. № ОВОС-2241-3/13.01.2021 г. По обем и съдържание същата отговаря на изискванията на Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС (обн. ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 31/2019 г)

# ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

# РЕЗЮМЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

## Характеристика на инвестиционното предложение

а) размера, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на ИП в неговата цялост;

Инвестиционното предложение предвижда промяна предназначението на ПИ 008010 с. Оризари, общ. Родопи от земеделска земя в урбанизирана територия за жилищно строителство и обществено обслужване. Предвижда се обособяване на 17 нови УПИ и две обслужващи улици. За новообразуваните УПИ се предвижда ново свободно застрояване и създаване на устроиствена зона Жм със следните устройствени показатели: Н до 10 м; Пзастр. до 60%; Позел.> 40% и Кинт до 2. За осигуряване на транспортен достъп до УПИ се предвижда промяна предназначението на части от имоти № 008005 и № 008006 – общинска собственост. Ще се изгради и необходимата техническа инфраструктура.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен план дейности.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

По време на строителството ще се използват основно строителни материали, доставени от лицензирани фирми или от търговската мрежа и горива за строителните машини.

По време на експлоатацията ще се използва основно ел.енергия и вода за питейно битови нужди. Захранването с електричество ще стане от електроразпределителната мрежа на ЕВН – България, съгласно писмо на ЕВН. Водоснабдяването ще се извърши от водопроводната мрежа на „ВиК“ ЕООД – Пловдив. Отпадъчните битово-фекални води ще заустват във водоплътни изгребни ями.

г) генериране на отпадъци – видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

По време на строителството ще се формират основно строителни отпадъци. Те ще се събират в контейнери и ще се изхвърлят на депо за строителни отпадъци, определено със заповед на кмета на община Родопи. Ще се формират и минимални количества смесени битови отпадъци от жизнената дейност на работниците. Те ще се събират ежедневно в полиетиленови торби и ще се изхвърлят в контейнери за битови отпадъци.

По време на експлоатацията ще се формират основно смесени битови отпадъци от жизнената дейност на обитателите на сградите. Те ще се събират в контейнери и ще се извозват на депото за битови отпадъци от фирмата по сметосъбиране и сметоизвизване обслужваща селото, чрез сключване на договор.

От дейността на обекта се формират само битово-фекални отпадъчни води от санитарните възли. Те ще заустват във водоплътни изгребни ями и периодично ще се извозват до най-близката ПСОВ от лицензирана фирма, чрез сключване на договор

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

Строителството и експлоатацията на жилищните сгради не е свързано с отделянето на вредни емисии, които да създават дискомфорт на околната среда.

По време на строителството на сградите и необходимата инженерна инфраструктура ще се предизвика известно натоварване и дискомфорт на околната среда, свързано с минимално повишаване нивото на шум в района на площадката на обекта. То ще бъде минимално и кратко по продължителност, локализирано само в рамките на мястото на строежа и няма да предизвика въздействие върху населението, растителния и животински свят в района на обекта.

По време на експлоатацията на сградите не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с ИП;

По време на строителството и експлоатацията на обекта няма риск от големи аварии и бедствия.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на §1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето;

По време на строителството рискът от инциденти е само за работниците при неспазване на изискванията по охрана на труда. Не съществува риск от инциденти за населението в района.

По време на експлоатацията няма риск от големи аварии, инциденти и здравен риск за населението и за околната среда в района.

## Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството

Жилищно строителство и обществено обслужване ще се извърши в ПИ № 008010, местност „Узунките“ в землището на с. Оризари, общ. Родопи, собственост на Възложителя.

Имотът е с обща площ 10,639 дка и представлява земеделска земя. След изготвянето на ПУП-ПРЗ и ПП ще се извърши промяна на предназначението на земята в урбанизирана територия. Ще се оформят 17 нови УПИ и улици.

За временни дейности по време на изграждане на обекта ще се използват свободните площи от имота.

## Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС

Основният процес е изграждане на жилищна сграда и необходимата инженерна инфраструктура във всяко УПИ, т. е. 17 броя сгради. Във всяка сграда на първия етаж ще се обособят помещения с „обществени функции“ – магазини, офиси, кабинети и други, съобразно допустимата съвместимост с жилищна среда.

За осигуряване на достъп до новите УПИ е необходимо изграждане на две нови улици в имота. Електрозахранването на обекта ще стане съгласно разрешителното на съответното експлоатационно дружество – ЕВН - България.

Водоснабдяването на обекта ще се осъществи от селската водопроводна мрежа, съгласно съответното разрешително на „ВиК“ ЕООД – Пловдив.

Няма съоръжения с наличие на опасни вещества от Приложение № 3 към ЗООС.

## Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Строителството и експлоатацията на обекта са свързани с необходимост от изграждане на две нови вътрешни улици, обслужващи новообразуваните УПИ.

## Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

За изграждането на 17 жилищни сгради ще се изготвят проекти и ще се получи разрешение за строеж, съгласно ЗУТ.

На този етап не се предвиждат мероприятия по закриване на обекта.

## Предлагани методи за строителство

Жилищните сгради ще се изградят по традиционния начин, чрез монолитно и сглобяемо строителство.

## Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Имотът е собственост на Възложителя и той е решил в него да изгради комплекс от 17 жилищни сгради, с обществено обслужващи функции.

## План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях

Изграждането на 17 броя жилищни сгради ще стане в ПИ № 008010, съответстащ на ПИ с идентификатор 53833.8.10 по КК, местност „Узунките“ в землището на с. Оризари, общ. Родопи, собственост на Възложителя. В момента земята е земеделска.

С проект за изменение на ПУП ще се извърши промяна предназначението на земеделската зема и урегулирането на 17 броя УПИ за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности.

Не се засягат обекти подлежащи на здравна защита.

Площадката на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ. Не попада в границите на защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Най-близката защитена зона е „Марица Пловдив“ (BG0002087).

- Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на ИП.

С реализирането на инвестиционното предложение ще се промени дейността в имота, той ще бъде урбанизиран. Част от имота ще се ползва за изграждане на две улици, осигуряващи достъп до всички нови УПИ.

- Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, СОЗ около водоизточниците и съоръженията за ПБВ и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Теренът, в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в защитени зони от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“.

Не се засягат обекти на културно-историческото наследство. Не се засягат санитарно-охранителни зони (СОЗ) на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване или минерална вода. От дейността на обекта няма трансгранично въздействие.

- Други дейности, свързани с ИП (напр.добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство)

Няма други дейности, свързани с ИП, освен описаните.

- Необходимост от други разрешителни, свързани с ИП

За реализацията на инвестиционното предложение са необходими:

- по ЗООС и ЗБР – Решение по Глава шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, от Директора на РИОСВ-Пловдив;

- ЗОЗЗ – Решение за промяна предназначението на земята, от Областна служба земеделие – Пловдив;

- по ЗУТ – Разрешение за строеж, от Община Родопи.

## МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИП, КОЕТО МОЖЕ ДА ОКАЖЕ ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НЕСТАБИЛНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЕОГРАФСКИТЕ РАЙОНИ, ПОРАДИ КОЕТО ТЕЗИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ, И ПО-КОНКРЕТНО

- Съществуващо и одобрено земеползване.

Разглеждания ПИ 008010 от землището на с. Оризари е земеделка зема, с начин на трайно ползване – нива. Предвижда се промяна предназначението на земята и урегулиране на 17 броя УПИ за жилищно строителство и обществено обслужване.

- Мочурища, крайречни области, речни устия

Няма такива.

- Крайбрежни зони и морска околна среда

Няма такива.

- Планински и горски райони

Няма такива.

- Защитени със закон територии

Няма такива.

- Засегнати елементи от Националната екологична мрежа

Няма такива.

- Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност

Ландшафта няма да се промени значително, тъй като новото строителство ще се впише добре с намиращата се от северната страна регулация на селото. Няма обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

- Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита

Няма такива

- ТИП И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, КАТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИП:

- Въздействие върху:

- населението и човешкото здраве – няма и не се очаква;

- материалните активи – не се засягат материални активи на други собственици;

- културното наследство – не се засяга;

- въздуха – качеството на въздуха в района не се засяга;

- водата – не се засяга;

- почвата – площадката на обекта е земеделска земя, 4 категория. Необходимо е преди започване на строителството хумусния пласт да се изземе и депонира за бъдещо ползване на площите за озеленяване на обекта;

- земните недра – се засягат слабо, само за основите на сградата;

- ландшафта – не се променя съществено и запазва урбанизирания си характер;

- климата – не се променя;

- биологичното разнообразие и неговите елементи – флората и фауната не се засягат;

- защитените територии -  не се засягат.

- Въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до ИП

Теренът, в който ще се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и в границите на защитена зона от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“.

- Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на ИП от риск от големи аварии и/или бедствия

Няма такива.

- Вид и естество на въздействието – пряко, възстановимо.

- Степен и пространствен обхват на въздействието – географски район, засегнато население, населени места

Въздействието е локално върху засегнатите площи от имота. Няма засегнато население, растителни и животински видове.

- Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието – ниска.

- Очакваното настъпване, продължителност, честотата и обратимостта на въздействие – дълготрайна.

- Комбинираното въздействие на други съществуващи и/или одобрени ИП – няма.

- Възможността за ефективно намаляване на въздействията – реална, при спазване на технологичните регламенти.

- Трансграничен характер на въздействието – няма.

- Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве

От реализацията на инвестиционното предложение не се очакват съществени отрицателни въздействия по отношение компонентите на околната среда и здравето на хората. Поради това не се налагат допълнителни мерки.

- ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС КЪМ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Не е проявен.