Информация за преценяване на

необходимостта  от ОВОС

# съгласно прилож. 2  към чл.  6 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 3 ОТ 2006 Г.)

Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 от  2011г.

Инвестиционно предложение:

„ПУП-ПРЗ  в обхвата на ПИ 61412.17.162, СЕ 134 - Тп за промяна предназначението за пречиствателна станция за 4 000 е.ж. за отпадни води на с. Радиново и прилежащи терени, община Марица, област Пловдив.

I Информация за контакт с инвеститора:

„ОБЩИНА МАРИЦА“ – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, ЕИК 000472182 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, Бул. „Марица“ № 57 „А“

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора – физическо лице/

представляван от Димитър Иванов – Кмет

/седалище и единен  идентификационен номер на юридическото лице/

Пълен пощенски адрес:  гр. Пловдив, Бул. „Марица“ № 57 „А“

Управител (или изпълнителен директор) на фирмата-инвеститор:

Димитър Иванов – Кмет

II Характеристика на инвестиционното предложение:

2.1. Резюме на предложението.

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

| Име на обекта | „ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделската земя за изграждане на ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА 4 000 е.ж. на село РАДИНОВО и прилежащи терени“, община Марица, област Пловдив. ПИ 61412.17.162 по КК на с. Радиново, община Марица. |
| --- | --- |
| Местоположение | ПИ 61412.17.162 по КК на с. Радиново, община Марица. |
| Собственост | Община Марица – област Пловдив |
| Инвеститор | Община Марица – област Пловдив |
| В регулация | Не |
| Наличие на ПУП | Проектира се |
| Застроена площ на обекта по ПУП | 1500 кв.м |
| озеленяване | 40% |
| Необходимост от изграждане на допълнителна инфраструктура в т.ч. |  |
| водопровод | да |
| канализация | Да |
| електрозахранване | Да |
| Пречистване на отпадни води | Да |
| Третиране на отпадъци на площадката | Да |
| РЗП | 1500 кв.м |
| Коефициент на плътност | 60% |
| К инт. | 1 |

Ще бъде извършено проектиране във фаза ПУП – ПРЗ за промяна предназначение на ПИ 61412.17.162 с площ от 9,348дек.

Поземленият имот е избран, като местоположение и естествен наклон на терена, както и близостта до налична инфраструктура, отводнителни канали и населеното място с. Радиново.

Предвижда се на по - късен етап при проектиране на работните проекти да се предвиди зелен пояс около съоръженията.

2.2. Доказване на необходимостта от инвестиционно предложение.

Осъществяването на инвестиционното намерение се диктува от необходимостта от осигуряване на пречистване на битовите води от с. Радиново и прилежащите терени. Подобряване на условията на живот в региона, както и инфраструктурата в землището на с. Радиново, община Марица, област Пловдив.

Предлага се нов модел на обслужване - с високи функционални и професионални характеристики, значими от гледна точка на вниманието към човешкия фактор и взаимоотношенията.

Необходимостта от изготвянето на инвестиционното предложение произтича и от изискванията за:

- Запазване на съществуващото екологично равновесие

- Съблюдаване принципа за устойчиво развитие

- Хармонизиране факторите на населеното място с бъдещото строителство и функции на обекта.

- Съблюдаване на българското законодателство.

Структурното и функционалното разпределение, обзавеждането и оборудването по всички проектни части ще е съобразено със съществуващата нормативна база:

- Проектиране

- Безопасни условия на труд

2.3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Инвестиционното намерение е в обхвата на ПИ 61412.17.162, СЕ 134 - Тп за промяна предназначението за пречиствателна станция за 4 000 е.ж. за отпадни води на с. Радиново и прилежащи терени, община Марица, област Пловдив, в непосредствена близост до обекти с обществено обслужващи дейности, предприятия, складове и населеното място с. Радиново.

2.4. Подробна информация за разгледани алтернативи.

Разглежданото инвестиционно предложение ще се развива в земеделска територия, на която предстои след преминаване през всички законови процедури и промяна на предназначението в урбанизирана територия. Не се предлага друга алтернатива за инвестиционно предложение в имота. Имотът е собственост на Възложителя и е подходящ за реализация на конкретното инвестиционно намерение, като до този момент не са разглеждани алтернативи за неговото местоположение. Но при невъзможност да се изгради обекта точно в този имот и поради липса на друг подходящ, единствената възможна алтернатива ще бъде „нулева”.

2.5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

На този етап се предвижда промяна на предназначение на имота  и не се предвижда строителство. На по късен етап след изготвяне на работните проекти и одобряването им, ще се предвиди да не се ползуват площи извън имота, предмет на инвестиционото предложение. Ще има достатъчно площ за обособяване на временните строителни площадки, без да се засягат или замърсяват със строителни отпадъци съседни имоти.

2.6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.

Инсталацията ще е с площ от около 1500м2 със съответните инсталации и съоръжения  с капацитет за 4 000 е.ж. за битови отпадни води.

Механично  пречистване – включва двустепенно прецеждане през фина решетка и барабанно сито, отделяне на пясък и масла в комбинирано съоръжение за механично събиране и промивка на пясъка.

Комбинирано блок-съоръжение от две паралелно работещи технологични линии включващи и изравняване на усредняване на дебита, утаяване/стабилизиране и уплътняване на утайките, биологично пречистване в биологичното стъпало и дезинфекция на пречистените отпадни води.

Излишната активна утайка постъпва с отпадъчната вода на вход  първичен утаител, за съвместно утаяване  и уплътняване. Уплътнената първична се извозва за последващо третиране съгласно „Програма за управление на  утайки“

Пречистените води постъпват в шахта  на заустващ колектор и после в точката на заустване в отводнителен канал с идентификатор № 61412.18.189 по КК на с. Радиново.

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ- съобразено е с функцията, изискванията на експлоатацията и заданието на инвеститора, както и действащите нормативни документи

Допълнителните помещения:

- Съблекалня за персонал-със санитарен възел

- Кухненски офис - Стая за почивка персонал;

- Офис-администрация

- Склад материали и кансумативи;

2.7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

При изпълнението на проекта ще се удължава съществуващата пътна инфраструктура. До обекта  ще има достъп южен околовръстен път, чрез съществуващите вече участъци, както и изграждане  на нов.

2.8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

- Процедура в  РИОСВ по глава шеста от ЗООС, в конкретния случай за преценка необходимостта от ОВОС съгласно чл. 93, ал.1 ,т.1 от ЗООС съвместно с преценка на необходимостта от оценка за съвместимост на инвестиционното предложение в съответствие с чл.2, ал.3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/2007г);

На този етап се предвижда проектиране на части:

- ПУП- ПРЗ

- Геодезия

На по- късен етап при разработване на техническият проект ще има:

- Изработване на технологичен проект,

- архитектурен  проект

- ВиК

- Електро

След съгласуването им в съответните държавни и общински администрации ще се получи разрешение за изграждане.

- Получаване на строително разрешение;

- Изграждане и технологично оборудване;

- Фази на закриване не са обсъждани.

2.9. Предлагани методи за строителство.

Съгласно Наредба №1/30.07.2003г. (в сила от 03.08.2003г.) за номенклатурата на видовете строежи, с което се определя тяхната характеристика, значимост, сложност и рискове при експлоатацията, посочени в чл.137, ал.1 от ЗУТ. Настоящата информация за оценка на необходимостта от изготвяне на доклад за ОВОС е изготвена на базата на предварителни проучвания, поради което тук изложените методи за строителство се базират на традиционно използваните такива за този тип обекти.

Всеки етап от строителството, както и качеството на използваните материали ще бъдат оценявани  от фирмата, осъществяваща строителен надзор.

- Помещенията ща са в съответствие с изискванията на този тип олект.

- технологични инсталации ще се поръчват, доставят и монтират от лицензирани за тази дейност фирми.

- Шумът от инсталациите да не надвишава параметрите от хигиенни норми за пределно допустимите нива на шума.

Електрозахранване и осветление - предвидено е освен естествено /налично/ и изкуствено със специфичните за обекта, аварийно; нощно-дежурно; локално и други, съобразно спецификата на различните дейности

Отоплението и климатизацията ще са  осигурени локално  - чрез климатици само за канцелариите и стайте за почивка.

2.10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

По време на строителството на обекта ще се използват инертни материали, вода , електроенергия и горива за наличната техника.

По време на  експлоатацията на обекта  ще е необходима вода за:

- питейно-битови нужди – количеството силно ще варира в зависимост от заетостта  и е трудно да се прогнозира; за персонала от около 6 човека ще бъдат предвидени макс. 10л/ден на човек;

- за вътрешно пожарогасене- 2,5л/с.;

Водоснабдяването на обекта ще се извърши чрез удължаване на съществуват уличен водопровод обслужващ с. Радиново и в непосредствена близост до инвестиционното намерение.

Съгласно изискванията на ППСТН и Наредба 2 ще се предвиди и необходимото водно  количество за противопожарни нужди в зависимот от застрояването.

Електроенергия ще се доставя ог наличната електроразпределителна мрежа след сключване договор с “ЕЗ ЮГ ЕВН” България.

- Основни строителни материали:

- Бетонови /стоманобетонови/ или ПВЦ канализационни тръби, полиетиленови тръби, стоманени профили, фасониран дървен материал, строителни разтвори  и др.

2.11..   Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране (съгласно Приложение № 1 на Наредба № 3 за класификация на отпадъците- ДВ бр. 44 /2004г.)

В резултат на строителната дейност ще се формират следните отпадъци:

- смесени строителни отпадъци (код 17 09 04) , които след предварително сключен договор ще се извозват до депо за строителни отпадъци с. Първенец.

- изкопни земни маси (код 17 05 06)- ще бъдат използвани за оформяне на вертикална планировка.

При  функционирането  на обекта  се очаква  да се генерират три основни групи отпадъци, като техните прогнозни количества ще бъдат предмет на друга разработка.

При подмяна на негодни осветителни тела  ще се събират:

- 20 01 21*- флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак- количество 0,015т/год.;

11.2.2. Отпадъци от опаковки

- хартиени и картонени опаковки (код 150101),

- пластмасови опаковки (код 150102),

Смесени битови отпадъци- код 20 03 01,   количество около 5-6т/годишно. Те ще се събират в контейнер и ще се извозват  от обслужваща района сметосъбираща фирма до регионално депо за ТБО  съгласно договор с община Марица.

Предвидени са отпадъците от пречистването да се събират на обособена площадка и след изъхване да се предават за  лицензирани фирми за рекултивация на терени.

На площадката ще има отговарящи на изискванията контейнери за еднократна или многократна употреба, предоставени от лицензирана от МОСВ фирма за извозването отпадъци,  генерирани  при работният процес, който ще се събират и предават за преработка.

Всички отпадъци, генерирани на площадката ще се събират разделно и временно ще се съхраняват по подходящ начин , съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства в съответствие  с изискванията на Закон за управление на отпадъците (ДВ бр. 86 /2003г.и посл. изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове.

Дейностите с отпадъци от опаковки нормативно са подчинени на Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (ДВ бр. 56/2004г. и посл. изм.).Всички опаковки ще се съхраняват разделно по начин, непозволяващ тяхното разпиляване и смесване и не възпрепятстващ оползотворяването им. Ще се предават на организация по оползотворяване.

Отпадни води от битово-фекален характер – след пречистване в локално съоръжение

- 12.  Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда

Неблагоприятните въздействия, които биха могли да се очакват върху околната среда са свързани с:

- Шумово и прахово замърсяване по време на строителството:

В общ план мерките за намаляване на отрицателните последици могат да се разделят в две групи:

А/ по време на строителството

- Строителната техника ще е малогабаритна и ще се работи само в границите на отредения обект.

- Сервизирането на техниката ще се извършва в специализирани сервизи

Б/ по време на експлоатацията

- Регламентиране и устройване на местата за събиране на отпадъците;

- Контрол върху отпадъците

2.13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води)

Водоснабдяването, канализацията и захранването с ел. енергия на сградата се осъществяват съгласно условията на съответния доставчик, като за това ще се подписват договори на по - късен етап.

2.14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

- Решение от РИОСВ- Пловдив за преценка необходимостта от ОВОС съвместно с преценка за необходимостта от оценка за съвместимост на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на най- близката защитена зона „Река Марица” с код BG 0000578

- Одобряване на инвестиционните проекти по реда на ЗУТ ;

- Разрешение съгласно  Закона за управление на отпадъците

- Разрешение за строеж ( ЗУТ, ДВ бр.1/2001 и посл.изм.).

2.15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Района, в който ще се реализира инвестиционното предложение, съгласно Общият устройствен план на Община Марица е СЕ 134-Тп – далеко перспективна зона за развитие след 2025г., което налага нейното урбанизиране, и създаване на зона Псп - предимно производствена.

В процеса на строителството е възможно само временно замърсяване чрез незначително  запрашаване на въздуха през периода на работа.

Спесификата на обекта не ще създаде дискомфорт, изразяващ се в раздразнение и неудобства към факторите на околната среда и населението, определени посредством предвидените мероприятия по реализирането на обекта.

При правилно изпълнение на залегналите дейности по реализация на строителството не се очакват ситуации свързани с отделяне на емисии замърсяващи въздуха и/или подземните води, както и генериране на опасни отпадъци и създаването на дискомфорт на околната среда.

Не се очаква влошаване на екологичното състояние на флората и фауната в урбанизирания район, т. к. няма източници на замърсяване на въздуха, почвите и водите при стриктното спазване на технологичните процеси, т. е. Не се очаква да настъпи дискомфорт на околната среда след реализиране на инвестиционното предложение.

2.16. Риск от инциденти.

Дейността, която ще се извършва в бъдещия обект не е включена в  Приложение № 1 към чл.3, т.1 на Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (Дв бр. 43/2008г.). Т.е. няма вероятност от тази дейност да възникне непосредствена заплаха за екологични щети.

Като риск може да се разглежда вероятността дадена потенциална опасност, свързана със строителството да засегне неблагоприятно компонентите на околната среда или населението.  Риск е всеки случай на съмнително събитие (възникнало или неизбежно), което може да има неблагоприятен ефект върху околната среда и/или човека. Възложителят ще осигури работно облекло на строителите и на обслужващия персонал с цел избягване на предпоставки за възникване на опасни инциденти

III. Местоположение на инвестиционното предложение

ПИ 61412.17.162, СЕ 134 - Тп  по КК на с. Радиново за промяна предназначението за пречиствателна станция за 4 000 е.ж. за отпадни води на с. Радиново и прилежащи терени, община Марица, област Пловдив.

3.1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа.

3.2. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа.

В територията на поземления имот не попадат елементи от Националната екологична мрежа.

3.2.а Качество и регенеративна способност на околната среда.

3.3. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за метоположение

Естеството на инвестиционното положение е тяхно свързано с наличните  дадености на района и собствеността върху терена. В този аспект избора на друг терен за изграждането инв. предложение е без алтернатива.

IV. Характеристики на потенциалното въздействие (Кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

4.1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

4.1.1. Въздействие върху хората и тяхното здраве:

При строителството и експлоатацията на обекта не се очаква да има негативно въздействие върху хората. Рискови фактори в граници увреждащи човешкото здраве при строителството на обекта не следва да се емитират.

Въздействието върху хората и тяхното здраве  може да се дефинира   като постоянно и в голяма степен положително, защото :

- дейността на обекта е в сферата на общественото обслужване  ;

- ще бъдат спазени всички санитарно - охранителни и хигиенно- защитни изисквания за местоположението на обекта;

- при експлоатацията на обекта няма да се допуска превишаване на ПДК(пределно допустими концентраци) на  общ прах, ФПЧ, азотни и серни оксиди,както и наднормени нива на шума;

- обекта ще бъде изграден и ще функционира в съответствие с изискванията на ЗООС, ЗУТ, ЗОЗЗ, ЗУО, ЗВ и др.

4.1.2. Въздействие върху земеползването:

Инвестиционното предложение предвижда изменение на имота от нива в урегулиран поземлен имот за застрояване на пречиствателна станция.

4.1.3. Въздействие върху материалните активи:

В района на обекта няма материални активи, които биха могли да попаднат под неговото въздействие.

4.1.4. Въздействие върху атмосферния въздух:

Очаква се известно замърсяване на въздуха с прах нетоксичен по време на изпълнение на строителните работи. След въвеждане на обекта в експлоатация не се очаква замърсяване на атмосферата над допустимите норми.

4.1.5. Въздействие върху атмосферата:

В зависимост от сезона на извършване на изкопните работи е възможно праховото замърсяване на атмосферния въздух да достигне до значителни стойности, но то ще бъде локално. Отработените газове от машините също ще окажат въздействие, което ще бъде кратковременно и с малка честота (в рамките на определения за строителството период от време и ограничено с работното време пред денонощието). То може да бъде намалено допълнително и чрез подходящо оразмеряване на технико-работния проект на отделните строителни процеси.

4.1.6. Въздействие върху водите:

Въздействието  ще е минимално, предвид естеството на обекта, има за цел да подобри качеството на водите.

4.1.7. Въздействие върху почвата:

Строителните работи са локализирани върху силно ограничена площ, поради което изграждането и експлотацията на обекта няма да окажат практическо влияние върху почвите.

4.1.8. Въздействие върху земните недра:

Няма да има въздействие.

4.1.9. Въздействие върху ландшафта:

Ландшафтът ще запази типа си на  антропогенен ландшафт, като не се промени баланса между природните и антропогенни елементи. Същевременно се очаква да се запази устойчивостта на ландшафта по отношение на досегашните му социално – икономически фукции – комуникационна и стопанска, както и да изпълни новата функция свързана с дейността и обслужването на най-близкото населено място и прилежащите терени.

Изпълнението на проекта за озеленяване на площадките ще има благоприятен естетически ефект и ще служи като непосредствена връзка с прилежащите територии.

4.1.10. Въздействие върху природните обекти:

Изграждането и експлоатацията на обекта и обслужващите звена не е свързано с въздействия върху природни обекти.

4.1.11.Въздействие върху минералното разнообразие:

В района на обекта няма установени подземни богатства със стопанско значение.  Незначителното застрояване свързано с реализацията на обекта практически не би могло да окаже негативно влияние върху минералното разнообразие в района.

4.1.12. Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи:

Няма да има въздействие поради локалния характер.

4.1.13. Въздействие върху защитените територии на единични и групови паметници на културата:

А/ Защитени територии:

Обекта не попада и не граничи със защитени природни територии. Сред установените в близост до площадката растителни и животински видове няма такива, включени в Червената книга на България.

4.1.14. Въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси:

А/ розлшчните видове отпадъци и техните местонахождения:

Както беше посочено по-горе строителството и експлоатацията на обекта са свързани с образуването на известни количества отпадъци. Отпадъците, които ще се образуват при строителството ще бъдат изнесени на депо за строителни отпадъци, с което въздействието им върху околната среда в района на обекта се свежда до минимум.

От дейността на обекта ще се генерират отпадъци, чийто вид, количество и начин на третиране са детайлно описани в т. ІІ.11. Предвидено е  да  бъдат събирани разделно в зависимост от техния произход, вид, състав и свойства. Третирането им ще се извършва съгласно изискванията на действащото екологично законодателство. Битовите отпадъци ще се извозват на общинското депо за ТБО и също няма да оказват въздействие върху околната среда

Б/ рискови енергийни източници:

Не се очаква въздействието на рискови енергийни източници.

4.1.15. Генетично модифицирани организми.

При изграждането и експлоатацията на обекта не се ползват и не се създават генетично модифицирани организми. Не възникват предпоставки за мутагенни въздействия върху организмите.

4.2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Няма информация за проведени процедури по обособяване на елементи от Националната екологична мрежа в района на обекта.

4.3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

4.3.1. Въздействие върху земеползването:

- Териториален обхват: малък

- Степен на въздействие: незначителна

- Честота: постоянна

- Продължителност: за експлоатационния период на обекта

- Възможност за възстановяване: частично след извършване на рекултивация

- Кумулативно и комбинирано въздействие - няма

4.3.2. Въздействие върху атмосферния въздух:

- Териториален обхват – малък

- Степен на въздействие – незначително

- Продължителност на въздействието – краткотрайно, докато трае строителството

- Честота на въздействието – ниска

- Кумулативно и комбинирано въздействие – няма

4.3.3. Въздействие върху водите:

- Териториален обхват – малък

- Степен на въздействие – ниска

- Продължителност на въздействието – дългосрочна

- Честота на въздействието – постоянна

- Кумулативно и комбинирано въздействие – няма

4.3.4. Въздействие върху почвата:

- Териториаялен обхват – малък

- Степен на въздействие – ниска

- Продължителност на въздействието – дългосрочна

- Честота на въздействието – постоянна

- Кумулативно и комбинирано въздействие – няма

4.3.5. Въздействие върху земните недра:

- Териториален обхват – малък

- Степен на въздействие – незначителна

- Продължителност  – дългосрочна

- Честота на въздействието – постоянна

- Възможност за възстановяване - не

- Кумулативно и комбинирано въздействие – няма

4.3.6. Въздействие върху ландшафта:

- Териториален обхват – малък

- Степен на въздействие – запазва се характера на ландшафта-антропогенен, устойчивост по отношение новата функция

- Честота на въздействието – постоянна

- Възможност за възстановяване - да

- Кумулативен ефект – не се очаква

4.3.7. Въздействие върху минералното разнообразие:

- Териториален обхват – малък

- Степен на въздействие – незначителна

- Продължителност  – дългосрочна

- Честота – постоянна

- Възможност за възстановяване - не

- Кумулативно и комбинирано въздействие – няма

4.3.8. Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи:

- Териториален обхват – малък

- Степен на въздействие – незначителна

- Продължителност  – дългосрочна

- Честота – постоянна

- Възможност за възстановяване – да, след рекултивация на площадката

- Кумулативно и комбинирано въздействие – няма

4.3.9. Въздействие върху защитените територии на единични и групови паметници на културата:

Не очаква въздействие.

4.4. Обхват на въздействието – географски район; засегнато населене населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой жители и др.)

Въздействието на обекта ще се прояви само в ограничената територия на обекта.

Стротилството и експлоатацията на обекта не засяга курортни селища, спортни съоръжения, болнични заведения, центрове за рехабилитация и др. заведения за обществено ползване, както и обекти със стопанско предназначение.

4.5. Вероятност на поява на въздействието.

Въздействието се появява със започване на строителството, при въвеждането на обекта в експлоатация степента на въздействията ще се намали, като вероятността от появата и зависи от  клиентопотока.

4.6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Продължителността на въздействието е за целия срок на съществуване.

4.7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздествия върху околната среда.

- Постоянен контрол върху изправността на техниката и връзките между елементите.

- Осигуряване на подходящо работно облекло и лични предпазни средства на работниците.

- Работещите  преди назначението им да преминат встъпателен инструктаж и да се провежда периодически такъв.

- Да се проведе курс за техника на безопасност и експлоатационни изисквания  преди започване на работата на обекта.

4.8. Трансграничен характер на въздействията.

Предвид характера и местоположението му обектът няма да оказва трансгранично въздействие.

Възложител:

Кмет на община „Марица“

/Димитър Иванов/