Приложение № 2 към чл. 6

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

| I. | Информация за контакт с възложителя: |
| --- | --- |
| 1. | Име, ЕГН, местожителство, гражданство на |
|  | възложителя - физическо лице, седалище и единен |
|  | идентификационен номер на юридическото лице- Павел Гуджеров – Кмет на община Раковски , гр. Раковски, пл. „България“ № 1 |
| 2. | Пълен пощенски адрес: гр. Раковски, пл.България № 1 |
| II. | Характеристики на инвестиционното предложение: Проектът обхваща ситуационно два участъка – първият e успореден на улица „Осми март“ с дължина 199,62m / двустранно/, вторият – успореден на улица „Река Сребра“ с дължина 295,26m / двустранно/. В първия участък са проектирани по двата бряга 2х16 бр. подпорни стени, отделени с фуги (1,5cm) – стени №№1-16 (L и R). Във втория участък - 2х27 бр. - стени №№17-43 (L и R). |
|  | Целта на проекта е да се укрепят бреговете на р. Сребра в урбанизираната част, като с това да се предотвратят срутвания и свличания на бреговете на реката. |
| 1. | Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение: |
|  | Необходимостта от проекта е да се укрепят бреговете на р. Сребра в урбанизирана част, растителността се почисти и се увеличи проводимостта на реката. |
| 2. | Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности: |
|  | инвестиционното предложение има връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности – то се явява продължение на вече изградени подпорни стени в урбанизираната част на гр. Раковски. |
| 3. | Подробна информация за разгледани алтернативи: неприложимо |
| 4. | Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството. |
|  | Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на гр. Раковски в кв. Генерал Николаево. Инвестиционното предложение не попада в територии за опазване на обекти на културното наследство. Проектът обхваща ситуационно два участъка – първият e успореден на улица „Осми март“ с дължина 199,62m / двустранно/, вторият – успореден на улица „Река Сребра“ с дължина 295,26m / двустранно/. В първия участък са проектирани по двата бряга 2х16 бр. подпорни стени, отделени с фуги (1,5cm) – стени №№1-16 (L и R). Във втория участък - 2х27 бр. - стени №№17-43 (L и R). Всички подпорни стени са проектирани като ъглови стоманобетонови с гръбна (задна) хоризонтална фундаментна конзола и заден вертикален „зъб“. Номерацията на стените е дадена на ситуационния план. Геометричните им размери и армировка са дадени на отделни кофражни и армировъчни планове. Влияние на експлоатационно подвижно натоварване върху гърба на стените – нормативно возило Н-300, е взето впредвид. При изпълнението на подпорните стени да се спазват следните изисквания: 1. Фугата между съседните подпорни стени е 1,5cm 2. При готова съседна стена кофражът откъм нейната страна да се осигури чрез XPS плоскости 3. Да се предвидят барбакани ф110mm (от PVC тръби) през 1,50m хоризонтално на ниво 15cm над горен ръб фундамент 4. Да се изпълни обратен дренажен филтър зад гърба на стените при барбаканите. 5. Всички обратни насипи да се изпълнят на пластове с дебелина не по-голяма от 30cm, които да се уплътнят при оптималната влажност на насипния материал, необходима за достигане на максималната му плътност. Тази плътност да се докаже лабораторно и удостовери с протоколи. За материал на обратните насипи се препоръчва чакъл или баластра, заради дрениращите им свойства. 6. Вертикалните повърхности на изкопа за фундамента откъм гърба на стената, да се тампонират, при необходимост, с подложен бетон, кофриран с едностранен кофраж, така че да се получи гладка повърхност преди изпълнение на фундаментите на стените. Речното корито е предвидено да се заскали със скален материал с дебелина на слоя 55-85cm. Върху оформеното заскаляване съгласно типовия напречен профил, да се монтират стоманобетонните панели за облицоването му. Същите са типови и се изпълняват приобектово или на полигон. Вложените материали при изпълнението на подпорните стени са както следва: - бетон за конструкция: клас по БДС EN 206-1 C25/30 (B30), клас по водонепропускливост Вв 0.8 (W0.8), клас по мразоустойчивост F150; - подложен бетон: клас по БДС EN 206-1 C12/15 (B15); - армировка: класове по БДС 9252:2007 B500В. Кофражът и армировката да се приемат от изпълняващите строителен и авторски надзор. |
| 5. | Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: |
|  | Проектът на подпорната стена не засяга промяна на съществуващата инфраструктура. |
| 6. | Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване. |
|  | Ще бъде одобрен технически проект, реализацията на който ще стане възможна след издаване на Разрешение за строеж от община Раковски. След изпълнение на строителството обектът ще бъде въведен в експлоатация. |
| 7 | Предлагани методи за строителство. Строителството улиците, ще се изпълнява по съвременни технологии и с материали, разрешени нормативно за изпълнение на този тип обекти. |
| 8. | Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията |
|  | По време на строителството ще се ползват инертни материали –пясък, трошен камък, стомана, ел.енергия и вода По време на експлоатацията ще се ползват вода за питейни и битови нужди и ел.енергия . |
| 9. | Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране. |
|  | Очакваните отпадъци по време на строителството са: „План за управление на строителните отпадъци“ е съобразен с Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали в сила от 08.12.2017 г. Също така проекта е съобразен със Закон за Управление на Отпадъците, Закон за Опазване на Околната Среда и Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Р. България за периода 2011-2020г. на МОСВ. Планът за управление на строителните отпадъци включва: 1. общи данни за инвестиционния проект, по Приложение № 2; 2. описание на обекта на премахване по приложение № 3 - за проекти, включващи дейности по премахване на сгради. 3. прогноза за образуваните СО и степента на тяхното материално оползотворяване по приложение № 4; 4. прогноза за вида и количеството на продуктите от оползотворени СО, които се влагат в строежа по приложение № 5; 5. мерки, които се предприемат при управлението на образуваните СО в съответствие с йерархията при управление на отпадъци, като: предотвратяване и минимизиране на образуването на отпадъци, повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане. Лицата, при чиято дейност се образуват СО, прилагат като приоритетен ред следната йерархия при управлението им: - предотвратяване; - подготовка за повторна употреба; - рециклиране на СО, които не могат да бъдат повторно употребени; - оползотворяване в обратни насипи; - оползотворяване за получаване на енергия от СО, които не могат да бъдат рециклирани и/или материално оползотворени; - обезвреждане на СО, които не могат да бъдат повторно употребени, оползотворени и /или рециклирани по предходните точки. Минималните обеми за последващо оползотворяване на СО са както следва: 17 01 01 бетон - 85 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от бетон; 17 02 01 дървесен материал - 80 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от дървесен материал; 17 04 05 желязо и стомана - 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от желязо и стомана; Целта за материално оползотворяване на СО по горните точки се определя като отношение между материално оползотворените, съответно и /или предадените за материално оползотворяване СО (в тонове) и общото количество образувани СО (в тонове) за съответния строеж, в проценти. Материалното оползотворяване на СО е всяка една от дейностите: 1. подготовка за повторна употреба; 2. рециклиране; 3. оползотворяване в обратни насипи. Ще предвидим влагането на рециклирани строителни материали или на третирани СО за материално оползотворяване в обратни насипи по приложение 8, в количества, както следва: - за строителство, реконструкция и основен ремонт на други строежи от техническата инфраструктура – 8 на сто от общото количество вложени строителни продукти; - за оползотворяване на предварително третирани СО в обратни насипи - 12 на сто от общото количество вложени строителни продукти. План за управление на строителните отпадъци; Към проекта са изработени количествени сметки, на база на които е направен плана за управление на строителните отпадъци. Изготвили сме план на база съотношението между генерираните СО и общото количество на строителни материали: 1. Бетон - генерираните СО са около 11% от общия използван бетон за строителния обект, като 85% от тях (или 9,35% от общия бетон) подлежат на материално оползотворяване. Това предполага, че около 1,65% от общия бетон използван на обекта няма да може да се оползотвори и ще остане като замърсяване на строителната площадка. Ние ще организираме транспорта на това количество до депо за СО. 2. Дървесен материал- генерираните СО са около 8% от общото използвано количество за строителния обект, като 80% от тях (или 6,40% от общото количество) подлежат на материално оползотворяване. Това предполага че около 1,60% от общото количество на обекта няма да може да се оползотвори и ще остане като замърсяване на строителната площадка.Строителя е длъжен да организира транспорта на това количество до депо за СО, или да организира енергийното оползотворяване на тези отпадъци. 6. Стомана и желязо - генерираните СО са около 9% от общото използвано количество за строителния обект, като 90% от него (или 8,1% от общото използвано количество) подлежат на материално оползотворяване. Това предполага че около 0,9% от общото използвано количество на обекта няма да може да се оползотвори и ще остане като замърсяване на строителната площадка. Ние ще организираме транспорта на това количество до пункт за рециклиране на метали. С добра организация на строителния процес, добро съхранение на строителните материали и добро съхранение и разделно събиране на строителните отпадъци ние ще намалим генерирането на СО драстично и съответно ще повишим относителния дял на оползотворените отпадъци, което ще намали разходите ни за материали и за управление на отпадъците. Материалното оползотворяване на СО включва: 1. подготовка за повторна употреба; 2. рециклиране; 3. оползотворяване в обратни насипи 4. всяко друго материално оползотворяване. |
| 10. | Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда: |
|  | Мерките за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда, които ще бъдат заложени в проекта за изграждане на предвидените съоръжения ще бъдат съобразени с изискванията на нормативната уредба, както и с изискванията на БДИБР Пловдив, както следва: Недопускане замърсяване на повърхностното и подземното водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на Инвестиционното предложение Недопускане заустване на непречистени отпадъчни води в повърхностния воден обект- общински отводнителен канал За осигуряване на обекта с води за технологични нужди Възложителят ще осигури алтернативен водоизточник, различен от мрежата за обществено водоснабдяване. |
| 11. | Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).- |
|  | други дейности, свързани с инвестиционното предложение-Не се налага. След одобряване на инвестиционния проект ще може да се извърши реализацията на инвестиционния проект. |
| 12. | Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение: |
|  | Проектът е четвърта категория. Направен е протокол за оглед на двата участъка съвместно с представители на Басейнова дирекция, Регионална дирекция по горите Пловдив и РД Пожарна безопасност и защита на населението, като в същия са записани предложения и препоръки относно реализирането на обекта. . След одобряване на проекта от Община Раковски ще бъде издадено Разрешение за строеж. |
| 15. | Замърсяване и дискомфорт на околната среда- не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда . Характерът на инвестиционното предложение не предполага шумови и други замърсявания на компонентите на околната среда. |
| 16. 17. | Риск от инциденти- в проекта за реализация на инвестиционния проект ще бъдат набелязани мерки с цел недопускане на инциденти. Рискове за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизненатата среда – по време на изпълнение на проекта, ще се спазва Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания по време на строителството. |
| III. | Местоположение на инвестиционното предложение: |
| 1. | План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа |
|  | Към диска сме приложили ситуации. |
| 2. | Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи |
|  | изпълнението на инвестиционния проект няма да бъде пречка за ползването на граничещите с тях имоти да се ползват по предназначение. |
| 3. | Зониране или земеползване съобразно одобрени планове: |
|  | Неприложимо |
| 4. | Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; |
|  | Национална екологична мрежа: Най-близката защитена зона е „Трилистник” с код BG 0000289, която се намира на около 8 км югозападно от имота в които ще се реализира инвестиционното предложение. Степента на въздействие върху Защитена зона „Трилистник ” от реализацията на инвестиционното предложение на Възложителя е незначително. Инвестиционното предложение не застрашава биологичното и ландшафното разнообразие на най-близката защитена зона „Трилистник ” Не попада в планински и горски масиви, чувствителни и санитарно-охранителни зони. |
| 4а. | (нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на природните ресурси: Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до безпокойство на видовете, предмет на опазване в защитената зона, поради отдалечеността от нея и урбанизираният характер на територията. Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до намаляване на числеността на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона, поради спецификата на предвидените дейности и местоположението на площадката. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква наличие на опасни химични вещества на площадката. |
| 5. | Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение: няма разглеждани алтернативи |
| IV. | Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение): |
| 1. | Въздействие върху хората и тяхното здраве: Обектът, който ще се изпълни по проект, съобразен с нормативните изисквания няма да създава рискови фактори по отношение на населението гр. Раковски. Не засяга зони, територии и обекти със специфичен хигиенно-санитарен статут или подлежащи на здравна защита. При реализацията на инвестиционното предложение ще бъдат спазени всички санитарно-хигиенни и противопожарни изисквания в процеса на строителството, както и в процеса на експлоатацията на обекта, както и ще бъдат осигурени здравословни и безопасни условия на труд за персонала. Не се очаква генериране на газови и прахови емисии, които да повлияят на качеството на атмосферния въздух в района. Не се очакват отрицателни въздействия върху земните недра, ландшафтът, минералното разнообразие и природните обекти в района, тъй като за обекта на инвестиционно предложение ще се изготви технически проект, който да отговаря на нормативните изисквания за този вид строителство. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху засегнатото население. Земеползването: при реализацията на проекта няма да бъдат засегнати съседните имоти., материалните активи, атмосферния въздух., атмосферата: нарушение на качеството на атмосферния въздух при строителството и експлоатацията на обекта не се очаква, водите: почвата, земните недра:-реализацията на обекта не би повлияла върху качествата на почвата и структурата на земните недра., ландшафта: инвестиционното намерение и функционирането на обекта не е свързано с дейности, оказващи отрицателно въздействие върху ландшафта на района., природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие: не се очаква отрицателно въздействие върху флората и фауната вследствие изграждането и експлоатацията на обекта. и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата: имотите не попадат в защитени територии, в близост няма защитени местности или паметници на културата., както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения:. При стриктно спазване на изискванията по отношение на формирането, разделянето, съхранението и изнасянето на отпадъците и пречистването на отпадните води не се очаква вредно въздействие върху околната среда., рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми: не се очакват екстремни ситуации с наднормени нива на шум, вибрации и отделяне на емисии от вредни вещества, които биха могли да предизвикат неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве след реализирането на обекта. |
| 2. | Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение: Обектът не засяга елементи от Националната екологична мрежа. Пред вид отдалечеността на инвестиционното предложение от защитена зона „Трилистник ” не се очаква фрагментиране на местообитания, както и повлияване природозащитен статус на видовете, опазвани в нея. Не се очаква строителството на обекта да доведе до безпокойство на видовете, предмет на опазване в защитената зона, поради отдалечеността от нея . Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до намаляване на числеността на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона, поради спецификата на предвидените дейности и местоположението на площадката. На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма уязвими и чувствителни от екологична гледна точка обекти, които евентуално могат да бъдат засегнати от неговата реализация. |
| 3. | Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно |
|  | предвид естеството на технологичните процеси , въздействията могат да се определят като локални, краткотрайни, временни и обратими. |
| 4. | Обхват на въздействието - географски район; за |
|  | сегнато население; населени места (наименование, |
|  | вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.). при изпълнението на инвестиционното намерение от него не се очакват неприятни миризми и шумови замърсявания за жителите на гр. Раковски, община Раковски. |
| 5. | Вероятност на поява на въздействието.: краткотрайни, временни |
| 6. | Продължителност, честота и обратимост на въздействието: |
|  | краткотрайни, временни и обратими |
| 7. | Мерки, които е необходимо да се включат в ин- |
|  | вестиционното предложение, свързани с предотвратяване, |
|  | намаляване или компенсиране на значителните отрицателни |
|  | въздействия върху околната среда: Недопускане замърсяване на повърхностното и подземното водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на Инвестиционното предложевние Недопускане заустване на непречистени отпадъчни води в повърхностния воден обект- общински отводнителен канал |
| 8. | Трансграничен характер на въздействията: Реализацията на инвестиционното предложение няма да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация, поради отделечеността от границата на Република България. |

Изготвил: