ДО

ДИРЕКТОРА НА 
РИОСВ ПЛОВДИВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В отговор на писмо с изх. №ОВОС–2760-16/26.06.2022г., Ви предоставям попълнена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС на хартиен и електронен носител.

Приложение № 2 към чл. 6

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г. изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение –„ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА МЕСОДОБИВ И МЕСОПРЕРАБОТКА НА ЧЕРВЕНИ МЕСА И СКЛАД ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ“, включващо изграждане на ЛПСОВ в новообразувано УПИ 64.276-за произв., складови, общ.-обсл. дейности и обслужващи звена: месодобив, месопреработка и др. и „МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ОФИСИ И СКЛАД“ в новообразувано УПИ 64.277-за произв., складови и общ.-обсл. дейности, като за целта се изготвя проект ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 10291.64.274, местност „ТАРЛА ТОПРАК“, по КККР на с.Ведраре, общ. Карлово, обл. Пловдив.

Информация за контакт с възложителя: Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, търговско наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице: ЕТ "НЕНКО ТРИФОНОВ", Резюме на инвестиционното предложение: Предвижда се изграждане на обекти: „ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА МЕСОДОБИВ И МЕСОПРЕРАБОТКА НА ЧЕРВЕНИ МЕСА И СКЛАД ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ“, включващо изграждане на ЛПСОВ в новообразувано УПИ 64.276-за произв., складови, общ.-обсл. дейности и обслужващи звена: месодобив, месопреработка и др. и „МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ОФИСИ И СКЛАД“ в новообразувано УПИ 64.277-за произв., складови и общ.-обсл. дейности, като за целта се изготвя проект ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 10291.64.274, по КККР на с. Ведраре, от който се образуват два нови УПИ: УПИ 64.276-за произв., складови, общ.-обсл. дейности и обслужващи звена: месодобив, месопреработка и др. и УПИ 64.277-за произв., складови и общ.-обсл. дейности. В новообразувано УПИ 64.276-за произв., складови, общ.-обсл. дейности и обслужващи звена: месодобив, месопреработка и др. се предвижда да се изградят следните сгради и съоръжения: 1. КЛАНИЦА с площ около 1200 м2; 2. ОБОР ЗА ПРЕСТОЙ НА ЖИВОТНИТЕ преди клане с площ около 450 м2; 3. ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА МЕСОПРЕРАБОТКА с площ около 1350 м2; 4. СКЛАД ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ с площ около 1000 м2; 5. ЛПСОВ. Характеристика на инвестиционното предложение: а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; Поземлен имот с идент. 10291.64.274 по КККР на с. Ведраре, общ. Карлово, местност „ТАРЛА ТОПРАК“ е промишлен терен, с площ 17 786 м2 за който няма изготвян устройствен план и не попада в рамките на действащ общ устройствен план или схема. Територията е земеделска с начин на трайно ползване: За машиностроителна и машинообработваща промишленост, за която не се изисква провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделски земи. Съгласно нотариален акт за продажба №97, том IV, рег. №4961, дело №623 от 2020г. имотът е собственост на Възложителя, с площ 17 786 кв.м. и ще се ползва целият. За да се реализира инвестиционното предложение е необходимо изработването на ПУП-ПРЗ за имота за създаване на устройствен статут, в съответствие със ЗУТ. С плана за регулация се образуват два нови УПИ: УПИ 64.276-за произв., складови, общ.-обсл. дейности и обслужващи звена: месодобив, месопреработка и др. и УПИ 64.277-за произв., складови и общ.-обсл. дейности Устройствената зона за новообразуваните УПИ се определя като предимно производствена. В плана за застояване се предвижда режим на свободно застрояване в рамките на имотите, като се осигурят нормативно изискуемите разстояния от вътрешни и външни регулационни линии. Устройствените показатели се предвиждат, както следва: плътност на застрояване – максимум 80%, коефициент на интензивност на застрояване – максимум 2,5, минимална площ за озеленяване – минимум 20%, максимална височина – до 10 м, При изграждането на обектите ще се ползват мрежите на съществуващата техническа инфраструктура на населеното място - Електро и ВиК, в съответствие с изходните данни от съответните дружества. Със Становище № 4459776 / 26.05.2021г. ЕР ЮГ ЕАД указва, че електрозахранването може да се осъществи чрез изграждане на нов ТП в рамките на единия имот, като се осигурят необходимите сервитути и подходи за обслужването му. Местоположението и захранването му е в съответствие със специализираната схема Електро към ПУП. С Техническото задание и изходни данни с Изх. № 2399 / 26.04.21г. ВиК-Пловдив са указали начина за захранване на имота с вода на базата, на което е разработена специализираната схема ВиК към ПУП. В населеното място няма действаща канализация. Електро и водопроводното трасета преминават в регулационните граници на населеното място и не се изисква изработване на парцеларен план (ПУП-ПП) за тях. Транспортният и пешеходен достъп към имота е осигурен от прилежащата улица от запад, която е в регулацията на с. Ведраре. По този начин ще се осигури и необходимия достъп на противопожарни автомобили, като не се предвижда изграждане на нова инфраструктура. Не се предвижда използването на взрив при изпълнението на обекта. б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; Няма връзка с други дейности. Разглежданата площадка за реализацията на инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение. Няма дейности, които да правят реализирането на инвестиционното предложение недопустимо. Към момента няма изготвян устройствен план и не попада в рамките на действащ общ устройствен план или схема.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; Имотът не е захранен с електроенергия, вода и канализация. Електрическото захранване ще се осъществи от електропреносната мрежа на населеното място, чрез изграждане на собствен трафопост, съгласно указания дадени от електро разпределителното дружество и специализираната схема към ПУП. Вода за питейно-битови нужди на обекта ще се осигури от водопроводната мрежа на населеното място съгласно изходните данни от ВиК-Пловдив и специализираната схема към ПУП. За противопожарно водоснабдяване ще се спазят нормативните изискванията и ще се захрани от водопроводната мрежа на населеното място, съгласно специализираната схема към ПУП. За обектите разположени в новообразувано УПИ 64.276-за произв., складови, общ.-обсл. дейности и обслужващи звена: месодобив, месопреработка и др се предвижда да се ползва собствен водоизточник за производствени нужди - тръбен кладенец, включен в регистъра на водовземните съоръжения за стопански цели в БД ИБР под номер 35200205834/18.10.2021г. Отпадъчните БФВ от обекта ще се отвеждат за пречистване към локална пречиствателна станция. По време на извършване на строителните работи, инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората. Земни недра и биологично разнообразие По време на строителството и експлоатацията на ИП не се предвижда използването на земни недра и елементи на биологичното разнообразие. г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води; При строителството на обекта ще се формират следните отпадъци: Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 код 17.09.04; свойства: неопасни; начин на третиране-събиране и извозване на определено от общинските органи място. Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 код 17.05.04; свойства: неопасни; начин на третиране-събиране и извозване на определено от общинските органи място на излишните земни маси и за обратна засипка. Смесени битови отпадъци код 20.03.01; свойства: неопасни; начин на третиране-събиране и извозване на договорни начала от лицензирани фирми. При експлоатацията на обекта ще се формират следните отпадъци: Отпадъци от животински тъкани - код 02.02.02; - свойства: биоразградими; - начин на третиране – временно съхранение във фризер и транспортиране до екарисаж на договорни начала от лицензирани фирми; Материали, негодни за консумация или преработване код 02.02.03; свойства: биоразградими; начин на третиране – временно съхранение във фризер и транспортиране до екарисаж на договорни начала от лицензирани фирми; Хартиени и картонени опаковки код 15.01.01 свойства - неопасни начин на третиране - събиране и извозване на договорни начала от лицензирани фирми. Пластмасови опаковки код 15.01.02 свойства - неопасни начин на третиране - събиране и извозване на договорни начала от лицензирани фирми. Метални опаковки код 15.01.04 свойства - неопасни начин на третиране - събиране и извозване на договорни начала от лицензирани фирми. Стъклени опаковки код 15.01.07 свойства - неопасни начин на третиране - събиране и извозване на договорни начала от лицензирани фирми. Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 код 16.02.14 свойства – пластмаса, стъкло, метали начин на третиране - събиране и извозване на договорни начала от лицензирани фирми. Смесени битови отпадъци код 20.03.01; свойства: неопасни; начин на третиране - събиране в контейнер и изхвърляне от фирмата за сметосъбиране; Утайки от септична яма - код 20.03.04 - свойства - неопасни - начин на третиране - събиране и извозване на договорни начала от лицензирани фирми. Общото количество отпадъци ще бъде около 1 тон месечно. Отпадъчни води: По отношение на отпадъчните води на територията на обекта се формират два потока на производствени отпадъчни води от кланичните помещение и от обора към кланицата. Потока отпадъчни води ще преминава последователно през сифони и отводнителни решетки в сградата, където се задържат едрите механични примеси. Извън сградата тези води се отвеждат последователно до мазниноуловители флотатор, където се отстранява голям процент от мазнините и други леки замърсители, носени от водата. Потокът битово – фекални отпадъчни води ще се пречиства в ЛПСОВ с механично и биологично пречистване. Общото очаквано количество отпадъчни води формирани в обектите в УПИ 64.276 е до 45 т/ден. Пречистените отпадъчни води ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма с с капацитет 150 куб.м. При запълване на капацитета на водоплътната яма, отпадъчните води ще се извозват на всеки 2-3 дни до най–близката ГПСОВ, посредством автоцистерна с вместимост 30 куб., на база сключен договор с лицензирана фирма. В новообразуваното УПИ 64.277 се предвижда изграждане на магазин за промишлени стоки офиси и склад за директна продажба на опаковани стоки – стоки за бита. Не се предвижда производствена дейност. Битово–фекалните води ще се заустват във водонепропусклива изгребна яма, която ще се почиства периодично от специализирана фирма, на база сключен договор. Очакваното максимално отпадъчно количество от персонала на обекта е 0,18 м3/ден. Няма да се използва отпадъчна вода за напояване на земеделска продукция.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; При извършване на дейностите няма да се замърсява околната среда. Приоритет на фирмата е постигане и прилагане на природосъобразно управление. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда. Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. Поради незначителния и локален характер, ограничаващ се в рамките на имота не се очаква кумулативен ефект от реализирането на инвестиционното предложение е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение; Инвестиционното предложение може да бъде изложено на риск при настъпване на природни бедствия – пожар в околните имоти или земетресение (районът се определя като такъв с висока сеизмична активност). Ще се вземат всички необходими мерки за недопускане на пожари, които биха довели до замърсяване на околната среда. Ще бъдат проведени инструкции с персонала обслужващ обекта по безопасност и охрана на труда и противопожарни мерки. ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето. Не се предвиждат неблагоприятни въздействия от реализацията на инвестиционното предложение върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, а именно върху: - води, предназначени за питейно-битови нужди; - води, предназначени за къпане; - минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди; - шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии; - йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради; - нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии; - химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение; - курортни ресурси; Въздействието върху факторите на жизнената среда в резултат от дейността на обекта на ИП може да се определи както следва: Не се очаква да има въздействие върху води, предназначени за питейно-битови нужди; води, предназначени за къпане; минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди. На територията на обекта се очаква да бъдат генерирани шум и вибрации от дейността на обекта. Йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради не се очаква да бъдат генерирани, т.к. обектът на ИП не предполага такива. Нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии се създават от източници на електромагнитни полета, които могат да бъдат електропроводите, трафопоста, съоръженията за телекомуникация и далекосъобщения. На територията на обекта не се очаква изграждане на нова техническа инфраструктура, в т. ч. и електропроводи, които биха могли да бъдат източник на нейонизиращи лъчения. Химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение – предметът на настоящото ИП не представлява обект с обществено предназначение. В близост до обекта на ИП няма курортни обекти. В резултат от предвижданото нововъведение не се очаква да има промяна във вида на емисиите на вредни вещества във въздуха от територията на обекта. 2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството. Поземлен имот с идент. 10291.64.274 по КККР на с. Ведраре, общ. Карлово, местност „ТАРЛА ТОПРАК“ е промишлен терен, за който няма изготвян устройствен план и не попада в рамките на действащ общ устройствен план или схема. Територията е земеделска с начин на трайно ползване: За машиностроителна и машинообработваща промишленост, за която не се изисква провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделски земи. Имотът не попада в защитени зони от екорлогичната мрежа Натура 2000. Най-близката такава е BG0000429 „река Стряма”, разположена на достатъчно голямо разстояние от имота, върху която няма да се окаже отрицателно въздействие от предвидените дейности. Обекта не е в близост с чувствителни зони, уязвими зони, санитарно-охранителни зони и др. Поради местоположението на имота спрямо границите на РБ, не се очаква трансгранично въздействие. Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Не са необходими допълнителни площи за временни дейности по време на строителството. 3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС. Настоящото инвестиционно предложение се изготвя във връзка с изграждане на обекти: „ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА МЕСОДОБИВ И МЕСОПРЕРАБОТКА НА ЧЕРВЕНИ МЕСА И СКЛАД ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ“, включващо изграждане на ЛПСОВ в новообразувано УПИ 64.276-за произв., складови, общ.-обсл. дейности и обслужващи звена: месодобив, месопреработка и др. и „МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ОФИСИ И СКЛАД“ в новообразувано УПИ 64.277-за произв., складови и общ.-обсл. дейности. В новообразувано УПИ 64.276-за произв., складови, общ.-обсл. дейности и обслужващи звена: месодобив, месопреработка и др. се предвижда да се изградят следните сгради и съоръжения: 1. КЛАНИЦА с площ около 1200 м2; 2. ОБОР ЗА ПРЕСТОЙ НА ЖИВОТНИТЕ преди клане с площ около 450 м2; 3. ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА МЕСОПРЕРАБОТКА с площ около 1350 м2; 4. СКЛАД ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ с площ около 1000 м2; 5. ЛПСОВ. Предвидени са бетонови площадки и пътища, трафопост, КПП, автомивка за камионите с животни, кантар за животните, мазниноуловител за производствени отпадни води. Двете предприятия и склада ще се проектират като самостоятелни единици и ще могат да се оборудват и въвеждат в експлоатация по различно време. Конструкцията на сградите ще бъде метална. Стените ще бъдат от термопанели с метално покритие, с различна дебелина. Покривната конструкция ще бъде метална с покритие от покривни панели или покривна ламарина LT40. Отводняването на сградите ще бъде външно, с улуци и водосточни тръби. Боксовете в обора ще са отделени един от друг и от ограждащите зидове с бетонна стена с височина Н-2,20м, а откъм коридора с метални прегради и тръби. 1. КЛАНИЦА Предприятието за месодобив (кланица) ще бъде с капацитет за добив 5 тона на ден охладено трупно месо. Предвидени са 2 линии – една за ЕПЖ и една за ДПЖ и свине по различно време, но клането ще става само на една линия, т.е. няма да се работи едновременно на двете линии. Ще се работи 265 дни в годината. Ще се колят до 15 животни ЕПЖ средно тегло 700 кг. и добито месо средно 350 кг, което е добив от 5 тона месо на ден. Когато се колят свине, те ще са до 85 бр. по средно тегло 100 до 110 кг и добито месо около 60 кг /две половинки по30 кг/ - около 5 тона охладено месо на ден. В различни дни ще се колят дребни преживни животни - до 1000 ДПЖ годишно – по време на кампаниите, със средно тегло 40 кг и добито месо средно 17.20 кг, което е добив от 17.20 тона месо годишно. В кланицата ще се произвежда: 1. Охладено трупно месо от ЕПЖ – четвъртини; 2. Охладено трупно месо ДРД (дребен рогат добитък); 3. Охладено трупно месо от свине – половинки; 4. Охладено месо от глави; 5. Охладени субпродукти – бяла и червена карантия от ЕПЖ, ДПЖ, свине. Максимален капацитет на месодобив /кланицата/ – до 5 тона на ден червени меса /свине или от ЕПЖ или ДПЖ/ 2. ОБОР ЗА ПРЕСТОЙ НА ЖИВОТНИ Непосредствено до входа на кланицата ще се изградят обори за престой и почивка на животните от 12 до 24 часа. През този период животните не се хранят, а само се поят. Почистването на оборите от твърдата фракция тор става ръчно, като количките с тора се изсипват в ремарке с повдигач и заедно с ремаркето със стомашно съдържание се транспортират до биогазова инсталация за преработка на тора, собственост на Възложителя. Течната фракция се приема от канали с решетки и се отвежда заедно с водата от измиването на обора и животните в канализацията за отпадни води, като изолационните боксове се включват последни, за да се предотврати заразяване на останалите боксове. Вода за пиене на животните в оборите за престой 1 ден за почивка, преди клане (максимално налични животни – 100 броя на ден): По норми на водопотребление в промишлеността и животновъдните ферми в България /издание на Комитета по опазване на природната среда при Министерски съвет – юни 1983 год/ по разходни норми за вода за поене на глава в л/ден на животно: • на ден максималния разход вода за поене е 1.25 т/ден – 331.25 т/год. /от съществуващ сондаж/. Съгласно Наредба № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти: • миене животни преди клане – до 3 т/ден - 797 т/ год. /от съществуващ сондаж/; • миене коли за транспорт на животни - до 2 т/ ден - 530 т/год. /от съществуващ сондаж/; • миене на бетоновата площадка с водоструйка - до 1 т/ден – 265 т/год./от съществуващ сондаж/; • за миене на трупа и субпродуктите – до 20т/ден – питейна от водопровода; • за измиване на съоръжения и подове – до 7т /ден – 1855т/год./ще се ползва система за миене с високо налягане /сателитна станция/, което води до 3 пъти по-нисък разход на вода – питейна от водопровода; • битови води – макс. 12 работни места – 0.720т/ден – 190.8т /год. от водопровода. 3. ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА МЕСОПРЕРАБОТКА В предприятието ще се преработва до 5 тона на ден. Ще се ползва трупно охладено месо от съседното предприятие за месодобив /кланица/. Ще се произвеждат: - месни разфасовки - охладени и замразени; - месни заготовки - охладени и замразени; - малотрайни колбаси; - варено-пушени деликатеси; - трайни колбаси – варено-пушени и сурово-сушени. За топлинната обработка на колбасите ще се ползва електрическа пароварилна пушна кабина. Хладилните инсталации ще работят на екофреон R449А (негорим хладилен агент) за хладилните камери, с температура от 0 до 4°С – с количество около 350 кг, а хладилните камери с температура – 18 до -25°С – с количество около 300 кг За влагане вода в месните заготовки и колбаси – до 200 л/ден – 53 т/год. /от водопровода/. За миене на машини и подове – до 7т/ден със сателитна станция - 1855т/год./от водопровода/. Битови води - до 20 работника – 1.2т/ден -318т/год. /от водопровод/. 4. СКЛАД ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ Сградата ще бъде на два етажа, като на първо ниво ще се разположи склад за хранителни стоки, а на второ ниво – административни помещения. Складът ще се обслужва от общо 8 работника. Отпадни води – 1 т ден – 265 т/годишно. Битови отпадни води – 0.24т/ден -63.6т/годишно. 5. ЛПСОВ В населеното място няма действаща канализация. Не се предвижда заустване на пречистените води в повърхностен воден обект. На територията на кланицата се оформят потоци производствени отпадъчни води както следва: - производствени – от кланичните помещения. - производствени – от обора към кланицата. Има отпадни води от производствените помещения на кланицата по време на работния цикъл и при измиване на помещенията, оборудването и амбалажа. Количеството и състава на тези води в отделните часове на работния ден са променливи. По литературни данни за води от кланици и месопреработвателни предприятия се препоръчват следните стъпала на пречистване: Механично пречистване, което включва: - задължително събиране на кръвта и стомашно-чревното съдържание, които в никакъв случай не бива да попадат в канализацията. - задържане на едрите механични примеси като парчета месо, кожа, черва и други подобни, както и на по-финните мазнинни частици, които отпадат при измиване на помещенията и оборудването. Задържането на едрите примеси става чрез подови сифони и отводнителни решетки, снабдени с кошници за задържането им. Задържане на мазнинните и други фини замърсители става чрез преминаване на водите през мазниноуловители и флотатори. - общо утаяване на водите с минимален времепрестой на водата в съоръженията от 1.50 до 2.0 часа. Биологично пречистване – извършва се в биофилтри или биобасейни. При предвиденото ЛПСОВ потока производствени отпадъчни води преминава последователно през сифони и отводнителни решетки в сградата, където се задържат едрите механични примеси. Извън сградата тези води се отвеждат отново последователно до мазниноуловител и флотатор, където се отстранява голям процент от мазнините и други леки замърсители носени от водата. Преминалите през тези съоръжения води ще постъпват в буферен резервоар – изравнител, след което се подават равномерно чрез помпи към съоръжения на биологично пречистване. След пречистване водите ще се отвеждат във водонепропусклива изгребна яма. Потокът битово-фекални отпадъчни води се събира с производствените отпадни води. Пречистените отпадъчни води ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма с капацитет 150 куб.м При запълване на капацитета на водоплътната яма , отпадъчните води ще се извозват на всеки 2-3 дни до най – близката ГПСОВ, посредством автоцистерна с вместимост 30 куб., на база сключен договор с лицензирана фирма. Вода за питейно-битови нужди на обекта е предвидена съгласно изходни данни от ВиК-Пловдив и специализираната схема към ПУП. Предвижда се да се ползва собствен водоизточник за производствени нужди - тръбен кладенец, включен в регистъра на водовземните съоръжения за стопански цели в БД ИБР под номер 35200205834/18.10.2021г. В новообразувано УПИ 64.277-за произв., складови и общ.-обсл. дейности се предвижда да се изгради: 1. „МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ОФИСИ И СКЛАД“ с площ около 500 м2. Магазинът за промишлени стоки ще се състои от обособени зони за директна продажба на опаковани стоки. На територията му не се предвиждат производства и дейности свързани с производство. Асортиментът ще бъде – стоки за бита, облекла и аксесоари, стоки за обзавеждане на дома и др. Входът на магазина ще бъде от запад, а зареждането ще се осъществява от север. Не се предвижда съхранение на стоки, които ще излъчват вредни емисии във въздуха, както и такива, които при разкъсването да станат причина за замърсяването на околната среда. Броят на офисите ще бъде съобразен със заетият персонал и клиенти на търговския обект. Ще се обособят необходимият брой санитарни възли за обслужващият персонал и за клиентите. Обектът ще се обслужва от 5 души персонал. Конструкцията на сградата ще бъде метална. Стените на сградата ще бъдат изпълнени от сандвич панели с пълнеж от пенополиуретан. При проектиране на отделните инсталации ще се съблюдават изискванията на съответните нормативни документи. В сградата ще се изградят следните видове инсталации – ВиК, видеонаблюдение, сигнално-охранителна инсталация, заземителна, силова и слаботокова електрически инсталации, отопление и вентилация. Навсякъде по пътищата за евакуация, както и над евакуационните изходи ще се предвиди евакуационно осветление с автономно захранване на осветителните тела. Вода за питейно-битови нужди на обекта е предвидена съгласно изходни данни от ВиК-Пловдив и специализираната схема към ПУП. Битово – фекалните води ще се заустват във водонепропусклива изгребна яма , която ще се почиства периодично от специализирана фирма, на база сключен договор. Очакваното максимално отпадъчно количество от парснала на обекта е 0,18 м3/ден. Захранването на обектите с електроенергия в двата новообразувани УПИ ще се осъществи чрез изграждане на нов трафопост съгласно изходни данни от ЕР ЮГ ЕАД и специализираната схема към ПУП. Транспортният и пешеходен достъп към имотите е осигурен от прилежащата улица от запад, която е в регулацията на с. Ведраре и не се предвижда нова транспортна инфраструктура. В рамките на имотите ще се предвидят нормативно изискуемите паркоместа, които да обезпечат работещите и посетителите в обектите. Не се предвижда изграждане на подземни гаражи. Изкопите ще са с приблизителна дълбочина от 1м до 2м под нивото на терена, съгласно изискванията за фундиране. Не се предвижда използването на взрив при изпълнението на обекта. За озеленяване и външно оформление на площадката ще се изготви отделен проект след завършване на вертикалната планировка. Изграждането на бъдещите обекти ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията и всички други действащи закони и подзаконови актове. Теренът на площадката е достатъчен за извършване на строителните работи и за временно съхранение на земните маси от изкопните. 4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Няма да се променя пътната инфраструктура или да се строи нова, ще се използва съществуваща. Транспортният и пешеходен достъп към имотите е осигурен от прилежащата улица от запад, която е в регулацията на с. Ведраре и не се предвижда нова транспортна инфраструктура. 5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване. След издаване на решението на Директора на РИОСВ Пловдив, предстои поетапна реализация на инвестиционното предложение. Закупуване и доставка на оборудването, предвижда се инвестиционното предложение да се реализира до края на 2023 година. 6. Предлагани методи за строителство. Предвижда се режим на свободно застрояване в рамките на имотите, като се осигурят нормативно изискуемите разстояния от вътрешни и външни регулационни линии. Устройствените показатели се предвиждат, както следва: плътност на застрояване – максимум 80%, коефициент на интензивност на застрояване – максимум 2,5, минимална площ за озеленяване – минимум 20%, максимална височина – до 10 м. Конструкцията на сградите ще бъде метална. Стените ще бъдат от термопанели с метално покритие, с различна дебелина. Покривната конструкция ще бъде метална с покритие от покривни панели или покривна ламарина LT40. Отводняването на сградите ще бъде външно, с улуци и водосточни тръби. Боксовете в обора ще са отделени един от друг и от ограждащите зидове с бетонна стена с височина Н-2,20м, а откъм коридора с метални прегради и тръби. Ще се прилагат стандартните методи на строителство. На целият терен на имота с максимална площ 17 786м2 ще се предвиди възможност за застрояване в максимално допустимите от ЗУТ норми за необходимите сгради, съоръжения и обслужващи звена, съгласно изискванията за обекта. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. Реализацията на този проект, цели да осигури гъвкавост при създаването на затворен стопански цикъл. Целта е да се улеснени производствения цикъл и скъсяване на веригата производител - потребител, като в същото време се запазва качеството на продукта и може да се осигури съответния контрол на процесите. За населението реализацията на инвестиционното предложение ще доведе до разкриване на нови работни места и запазването на съществуващите такива. 8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях. Към преписката е приложено копие на актуална скица. 9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение Инвестиционното предложение не засяга ползватели или собственици на земи нито в настоящия момент нито в бъдеще . 10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа. В близост до имотите няма наличие на санитарно - охранителни зони на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. Имота не попада в средния и външния пояс (пояс II и пояс III) на санитарно - охранителни зони на находищата на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. На територията на обекта няма чувствителни зони . Обекта не попада на територията на: -национален парк или природен резерват ; -археологически, архитектурни и други резервати и обекти, обявени за недвижими паметници на културата; -райони с неблагоприятни инженеро-геоложки условия, райони с открит карст; На терена не са извършвани минни разработки, които да създават потенциална опасност от слягане и пропадане. На територията няма находища за открит добив на подземни богатства, включени в Националния баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство). За инвестиционното предложение не е необходим добив на строителни материали нови водопроводи или добив на енергия. За водоснабдяване ще се използва водопроводната мрежа на населеното място и съществуващ в имота сондаж, включен в регистъра на водовземните съоръжения за стопански цели на БДИБР, под рег. № 35200205834/18.10.2022 г. Вода за поене миене на животните преди клане, миене на бетоновата площадката ще се използва от сондажния кладенец , а за влагане на вода в месните колбаси и битови нужди от водопровода. Няма да се изгражда нов водопровод или друга техническа инфраструктура. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. След становището на РИОСВ Пловдив, следва одобряване на ПУП и издаване на разрешение за строеж . III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване Поземлен имот с идент. 10291.64.274 се намира в землището на с. Ведраре, община Карлово, местност „ТАРЛА ТОПРАК“ и е с площ 17 786 м2. Граници и съседи на имота – ПИ с идент. 10291.64.150 - За машиностроителната и машинообработващата промишленост, частни общ. организации, ПИ с идент. 10291.64.151 - За машиностроителната и машинообработващата промишленост, частни общ. организации, ПИ с идент. 10291.64.149 - За машиностроителната и машинообработващата промишленост, частни общ. организации, ПИ с идент. 10291.64.275 - За машиностроителната и машинообработващата промишленост, частна собственост и от запад, югозапад граничи с улицата в регулацията на населеното място с. Ведраре. Характерът на инвестиционното предложение не налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура. мочурища, крайречни области, речни устия - няма, предвид местоположението на имота. крайбрежни зони и морска околна среда: Предметът и дейността на ИП не засягат крайбрежни зони и морска околна среда. планински и горски райони: Територията на ИП не се намира в и не засяга планински и горски райони. Дейността му не предполага въздействие върху подобни територии. защитени със закон територии - поземлен имот 62949.142.13 не попада в със закон защитени територии. засегнати елементи от Националната екологична мрежа- Инвестиционното предложение няма да предизвика отрязване, изкореняване или унищожаване на дървесни видове и по никакъв начин няма да наруши екологичното равновесие. Като се има предвид минималната концентрация на емитираните вредности при експлоатацията на обекта не се очаква съществено въздействие върху компоненти на околната среда. Не се очаква отрицателно въздействие от реализацията на инвестиционното предложение върху елементите на Националната екологична мрежа. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност Не се очаква предметът и дейността на ИП да окажат въздействие върху ландшафта и обектите с историческа, културна или археологическа стойност. Обекта не попада на територията на: -национален парк или природен резерват ; -археологически, архитектурни и други резервати и обекти, обявени за недвижими паметници на културата, обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита. Не се очаква отрицателно въздействие върху зони и обекти със специфичен санитарен статут. Имота не попада в средния и външния пояс (пояс II и пояс III) на санитарно - охранителни зони на находищата на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение: Кратковременно въздействие само в границите на обекта. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии. Не се очаква вредно въздействие върху хората живеещи в населените места в района и тяхното здраве. Въздействие върху земните недра – няма; Въздействие върху ландшафта – няма; Въздействие върху природните обекти – няма ; Въздействие върху минералното разнообразие – няма; Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи – няма; Въздействие върху защитените територии на единични и групови паметници на културата: При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи и защитени територии. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение. Поземлен имот с идент. 10291.64.274 не попада в елементи на Националната Екологична мрежа или в границите на защитени територии. Най-близката такава е BG0000429 „река Стряма”, разположена на достатъчно голямо разстояние от имота, върху която няма да се окаже отрицателно въздействие от предвидените дейности. Инвестиционното предложение по никакъв начин няма наруши естественото състояние на местообитанията. Като се има предвид минималната концентрация на емитираните вредности при експлоатацията на обекта не се очаква съществено въздействие върху другите компоненти на околната среда. Не се очаква отрицателно въздействие от реализацията на инвестиционното предложение върху елементите на Националната екологична мрежа. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия. При спазване на технологията на инвестиционното предложение няма риск от големи аварии. Ще се вземат всички необходими мерки за недопускане на пожари, които биха довели до замърсяване на околната среда. Ще бъдат проведени инструкции с персонала обслужващ обектите по безопасност и охрана на труда и противопожарни мерки. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно). Въздействието е краткотрайно в рамките на частния имот, ще продължи и съвпадне с времето на експлоатация на обектите но то е незначително. Естеството на развиваната на площадката дейност не предполага емисии във води, въздух и почви, включително генериране на шум и отпадъци, в количества, които да окажат пряко или косвено негативно въздействие върху ключови елементи на зоната, респективно върху видовете, предмет на опазване. Реализирането на инвестиционното предложение не дава основания за предположения за кумулиране на такива въздействия, които да окажат значително безпокойство на видовете животни, предмет на опазване в най-близката зона, което да доведе до негативни изменения в структурата и функциите на популациите им. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци в количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона. По време на експлоатацията се очакват следните въздействия : Ограничено в рамките на площадката Степен на въздействие -ниска Продължителност на въздействието -за периода на експлоатация Честота на въздействието -постоянно Кумулативни въздействия -не се очакват Трансгранични въздействия -не се очакват Няма вероятност инвестиционното предложение да доведе до пряко унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близките защитени зони. Реализирането на инвестиционното предложение не дава основания за предположения за комулиране на такива въздействия, които да окажат значително въздействие върху околната среда. Краткотрайно минимално въздействие по време на строителството и при експлоатацията незначително постоянно въздействие. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.). Дейността ще бъде ограничена върху разглеждания имот. Имота е собственост на инвеститора. Няма да се използват допълнителни площи извън собствения имот. Населението в с. Ведраре няма да бъде засегнато по отрицателен начин от реализацията на ИП. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. Не се очаква вероятност за отрицателно въздействие. Вероятността от поява на въздействието по време на строителството е минимална и то само в границите на имота когато ще се извършват строителните работи. Вероятността за поява на отрицателно въздействие върху всички компоненти на околната среда е изключително ниска и незначителна. При експлоатацията на обекта, определено въздействието е незначително. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието. Териториалният обхват на въздействие е само в рамките на обекта, степента на въздействие – незначителна, честота – кратковременна и с реални възможности за възстановяване. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения. Няма вероятност за комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения. При спазване на всички предвидени превантивни мерки при изграждането и експлоатацията на обекта и изискванията, определени в законовите и подзаконови нормативни актове за този род дейности, не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. При стриктно спазване на законовите изисквания въздействията върху околната среда ще се намалят до минимум. Трансграничен характер на въздействието – поради местоположението спрямо границите на Република България и локалния характер на въздействието не се очаква трансгранично въздействие. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. Няма необходимост от мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. Обществен интерес към инвестиционното предложение – няма проявен обществен интерес към инвестиционното намерение, за което населението е уведомено. В заключение може да се каже, че реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не би повлияло отрицателно и няма да измени съществено компонентите и факторите на околната и жизнената среда.