ИНФОРМАЦИЯ

за

преценяване на необходимостта от ОВОС на ИП

(по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС)

„КЪМПИНГ ЗА КЕМПЕРИ“ в ПИ с идентификатор 77270.139.976 – УПИ 139.976 – хотел, обществено-обслужващи дейности – ЗОХ, СПА център и басейн от ПУП-ПРЗ на местност „Пловдивски път ОЗ“, гр.Хисаря, общ.Хисаря, област Пловдив.

Възложител: „ДОНАТЕКС И КО“ ЕООД

УВОД

Настоящата информация относно преценка на необходимостта от извършване на ОВОС е изготвена въз основа на писмо на РИОСВ – гр.Пловдив, изх. № ОВОС-2762-1/ 26.09.2022 г. По обем и съдържание същата отговаря на изискванията на Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС (обн.ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.62/2022 г)

# ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

- Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, търговско наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице:

“ДОНАТЕКС И КО“ ЕООД, ЕИК: 115107055

# РЕЗЮМЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

## Характеристика на инвестиционното предложение

а) размера, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на ИП в неговата цялост;

Инвестиционното предложение е ново и предвижда като първи етап изграждането на “Къмпинг за кемпери“ в ПИ с ИД 77270.139.976, който чрез ПУП-ПРЗ е урегулиран в УПИ 139.976 – хотел, обществено-обслужващи дейности – ЗОХ, СПА център и басейн с обща площ 4393 м2. Съгласно издадената скица-виза градоустройствените показатели за устройствена зона „Ок“ са както следва: Пл до 30%, Кинт – 1,0, Поз – 50 до 70%, Н– до 10м.

Предвижда се къмпингът да е за 45 броя кемпери разположени в няколко реда. Всеки кемпер ще се захранва с вода от площадковата водопроводна мрежа. Към къмпинга са предвидени: санитарно-хигиенна сграда, достъпна за хора с увреждания, озеленени площи и обслужващи пътища.

Площадката на обекта е водоснабдена от градската водопроводна мрежа, експлоатирана от „ВиК“ ЕООД – Пловдив и електрифицирана от електроразпределителната мрежа в района на ЕВН-България.

б)взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен план инвестиционни предложения.

в)използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

По време на строителството ще се използват основно строителни материали, доставени от лицензирани фирми или от търговската мрежа. Ще са необходими горива за строителните машини и ел.енергия за ръчните инструменти.

По време на експлоатацията ще се използват основно ел.енергия и вода за питейно битови нужди.

г)генериране на отпадъци – видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

По време на строителството ще се формират основно строителни отпадъци. Те ще се събират в контейнер и ще се изхвърлят на депо за строителни отпадъци, определено със заповед на Кмета на Община Хисаря.

По време на експлоатацията ще се формират основно смесени битови отпадъци от жизнената дейност на посетителите. Те ще се събират в контейнер поставен от Община Хисаря и ще се извозват на депото за битови отпадъци от фирмата по сметосъбиране и сметоизвозване в района, чрез сключване на договор.

От дейността на обекта се формират само битово-фекални отпадъчни води от санитарните възли и кемперите: Отпадъчните води от санитарно-хигиенната сграда ще заустват в градската канализация. Кемперите са с химически тоалетни и те ще се изпразват в пластмасов резервоар, който ще се обслужва от специализирана фирма, чрез сключване на договор.

д)замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

Строителството и експлоатацията на обекта не е свързано с отделяне на вредни емисии, които да създават дискомфорт на околната среда.

По време на строителството ще се предизвика известно натоварване и дискомфорт на околната среда, свързано с повишаване нивото на шум в района на площадката на обекта. То ще бъде кратко по продължителност, локализирано само в рамките на работната площадка и няма да предизвика въздействие върху хората, растителния и животински свят в района.

По време на експлоатацията на обекта не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.

е)риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с ИП;

По време на строителството и експлоатацията на обекта няма риск от големи аварии и бедствия.

ж)рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на §1, т.12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето;

По време на строителството рискът от инциденти е само за работниците при неспазване на изискванията по охрана на труда. Не съществува риск от инциденти за живеещите в района.

По време на експлоатацията няма риск от големи аварии, инциденти и здравен риск за хората и за околната среда в района.

## 2.Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството

Къмпингът за кемпери се разполага в ПИ с ИД 77270.139.976 с обща площ 4393 м2, местност “Пловдивски път ОЗ“, гр.Хисаря, общ.Хисаря, обл.Пловдив. С реализиран ПУП-ПРЗ за имота е отреден УПИ 139.976 – хотел, обществено-обслужващи дейности – ЗОХ, СПА център и басейн и имота не е земеделска земя.

Предвижда се санитарно-хигиенната сграда да е с височина до 3,50 м, върху армирана бетонова настилка, без основи. Къмпингът ще побира 45 броя кемпери, разположени в няколко реда.

## За временни дейности по време на изграждането на обекта ще се използват свободните площи от имота.

## 3.Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС

По време на строителството, основните процеси включват извършване на строително-монтажни работи по изграждането на санитарно-хигиенната сграда, площадката около нея, паркоместата за кемперите (45 броя) и обслужващите пътища.

По време на експлоатацията, основните процеси включват паркиране на кемпери. Общата използвана площ е цялата площ на имота от 4393 м2, а застроената площ на санитарно-хигиенната сграда е 27 м2. Ще бъде монтиран водоплътен резервоар за химическите тоалетни на кемперите, който след напълване ще бъде изпразван от специализирана фирма, чрез сключване на договор.

Няма необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура. Водоснабдяването ще бъде от градската водопроводна мрежа, а електроснабдяването от съществуващата електроразпределителна мрежа, съгласно писмата на съответните експлоатационни дружества („ВиК“ ЕООД – Пловдив и ЕВН-България).

На площадката няма съоръжения с наличие на опасни вещества от Приложение № 3 към ЗООС.

## 4.Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Строителството и експлоатацията на обекта не са свързани с необходимост от изграждане на нови пътища. Площадката на обекта от изток и запад граничи с улици. Входът е от запад – ул.“Иван Вазов“.

## 5.Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

За осъществяване на ИП съгласно ЗУТ е необходимо:

-Изготвяне на Технически проект за „Къмпинг за кемпери“, който следва да бъде одобрен от Община Хисаря

-Издаване на разрешение за строеж от Община Хисаря

На този етап не се предвиждат мероприятия по закриване на обекта.

## 6.Предлагани методи за строителство

Къмпингът за кемпери ще се изгради по традиционен начин, чрез чакълиране на паркоместата и обслужващите пътища и озеленяване около тях. Санитарно-хигиенната сграда е сглобяема и представлява преместваем обект.

## 7.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Имотът е собственост на Възложителя и той е решил в него да изгради къмпинг за кемпери, който е с благоприятно местоположение.

## 8.План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях

Изграждането на къмпинг за 45 броя кемпери ще стане в ПИ с идентификатор 77270.139.976 по КККР, местност “Пловдивски път ОЗ“, гр.Хисаря, собственост на Възложителя. Земята не е земеделска, има отредено УПИ.

Ще се изготви Технически проект за къмпинга за кемпери.

Не се засягат обекти подлежащи на здравна защита.

Площадката на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ. Не попада в границите на защитени зони по Европейската екологична мрежа Натура 2000. Най-близката защитена зона е “Средна гора“ (BG0002054).

9.Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на ИП;

Площадката на обекта не е земеделска земя. С реализирането на инвестиционното предложение няма да се промени дейността в съседните имоти.

10.Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, СОЗ около водоизточниците и съоръженията за ПБВ и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.;Национална екологична мрежа.

Теренът, в който ще се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Най-близката защитена зона е „Средна гора“ (BG0002054).

Не се засягат обекти на културно-историческото наследство. Не се засягат санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за ПБВ, и на минерални води.

11.Други дейности, свързани с ИП (напр.добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство)

Няма други дейности, свързани с инвестиционното предложение, освен описаните.

12.Необходимост от други разрешителни, свързани с ИП

За реализацията на инвестиционното предложение са необходими:

- по ЗООС и ЗБР – Решение по Глава шеста от ЗООС и чл.31 от ЗБР, от Директора на РИОСВ-Пловдив

- по ЗУТ – Разрешение за строеж, от Община Хисаря

## III.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИП, КОЕТО МОЖЕ ДА ОКАЖЕ ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НЕСТАБИЛНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЕОГРАФСКИТЕ РАЙОНИ, ПОРАДИ КОЕТО ТЕЗИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ, И ПО-КОНКРЕТНО

1.Съществуващо и одобрено земеползване

Площадката на обекта е разположена в ПИ с идентификатор 77270.139.976 по КККР на гр.Хисаря, която не е земеделска земя. За него с ПУП-ПРЗ е отредено УПИ 139.976 – хотел, обществено-обслужващи дейности – ЗОХ, СПА център и басейн.

2.Мочурища, крайречни области, речни устия

Няма такива

3.Крайбрежни зони и морска околна среда

Няма такива

4.Планински и горски райони

Няма такива

5.Защитени със закон територии

Няма такива

6.Засегнати елементи от Националната екологична мрежа

Няма такива

7.Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност

Ландшафта не се променя и запазва урбанизирания си характер. Няма обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

8.Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита

Няма такива

IV.ТИП И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, КАТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИП:

1.Въздействие върху:

- населението и човешкото здраве – няма и не се очаква.

- материалните активи – не се засягат материални активи на други собственици

- културното наследство – не се засяга

- въздуха – качеството на въздуха в района не се засяга

- водата – не се засяга

- почвата – не се засяга, площадката на обекта не е земеделска земя

- земните недра – не се засягат

- ландшафта – не се променя и запазва урбанизирания си характер

- климата – не се променя

- биологичното разнообразие и неговите елементи – флората и фауната не се засягат

- защитените територии -  не се засягат

2.Въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до ИП

Теренът, в който ще се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по Натура 2000.

3.Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на ИП от риск от големи аварии и/или бедствия

Няма такива

4.Вид и естество на въздействието – непряко, възстановимо

5.Степен и пространствен обхват на въздействието – географски район, засегнато население, населени места

Въздействието е локално, с малък териториален обхват. Няма засегнато население, растителни и животински видове.

6.Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието – ниска

7.Очакваното настъпване, продължителност, честотата и обратимостта на въздействие – след започване на експлоатацията дълготрайна

8.Комбинираното въздействие на други съществуващи и/или одобрени ИП – няма

9.Възможността за ефективно намаляване на въздействията – реална, при спазване на технологичните регламенти

10.Трансграничен характер на въздействието – няма

11.Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве

От реализацията на инвестиционното предложение не се очакват съществени отрицателни въздействия по отношение компонентите на околната среда и здравето на хората. Поради това не се налагат допълнителни мерки.

V.ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС КЪМ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Не е проявен.