Приложение № 2 към  чл. 6

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС)

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.

„БУЛПЛОД“ ООД, гр. Пловдив, ул.“инж. Асен Йорданов“№7, ЕИК 115666607

и

„БУЛВЕР“ ЕООД, гр. Пловдив, ул.“инж. Асен Йорданов“№7, ЕИК 115244367

2. Пълен пощенски адрес.

гр. Пловдив, район „Тракия“, „Югоизточна промишлена зона“, ул.“инж. Асен Йорданов“№7

II. Резюме на инвестиционното предложение:

Искането за изменение на Решение за преценяване необходимостта от извършване на  ОВОС  ПВ-57-ПР/2011 г., издадено на „Булплод“ ООД, касае промяна в обема на работа с органични отпадъци - увеличаване обема на работа на фирма „Булвер“ ООД за сметка на пропорционално намаляване на обема на работа на фирма „Булплод“ ООД и включване на имоти за преценка №353008.143; 353008.135; 35300.8.90; 35300.8.138 с.Калековец, община „Марица“.

Фирма „Булплод“ООД  притежава регистрационен документ за дейности с отпадъци №09-РД-261-00 от 12.11.2012, издаден от РИОСВ-Пловдив, изменен с решение №09-РД-261-01 от 02.12.2019 г.

Фирма „Бетон“ЕООД притежава регистрационен документ за дейности с отпадъци №09-РД-691-00 от 03.12.2019 г. Издаден от РИОСВ-Пловдив. Считано от 28.10.2020 г. Фирмата променя името си в ТР от „Бетон“ЕООД на „Булвер“ ЕООД.

Съответно исканото изменение се отнася до:

1. Увеличаване на площта за обезпечаване на дейността на фирма „Булвер“ ЕООД, от 700 м2 на 2815 м2, чрез наемане (с договор за наем) на бетонна площадка, разположена в имот 353008.135, с площ 2815 м2 въведена в експлоатация с  разрешително за ползване №75/21.09.2011г.) и съответно намаляване на дейност на фирма „Булплод“ ООД с площ от 2115 м2.

2. Увеличаване на количествата отпадъци за третиране на „Булвер“ ЕООД с код 19 08 05 /утайки от пречистване на отпадъчни води от населените места/ от 3 000 т. на 10 000 т. годишно и код 04 02 20 /утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването, различни от упоменатите в 04 02 19/ от 300 т. на 1 500 т. годишно и увеличаване на общия обем на приети годишно отпадъци на 13 000 т. Съответно намаляване на общия обем на приети количествата отпадъци на „Булплод“ ООД от 30 000 т. на 17 000 т. годишно.

3. Включване на имоти за преценка №353008.143; 353008.135; 35300.8.90; 35300.8.138 с. Калековец, община „Марица“ на които ще се отглеждат червеи и ще се съхранява готова продукция -биотор.

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Искането за изменение на Решение за преценяване необходимостта от извършване на  ОВОС  ПВ-57-ПР/2011 г., издадено на „Булплод“ ООД, касае промяна в разпределението на Площадката, която обезпечава дейностите с отпадъците и включване на имоти за преценка №353008.143; 353008.135; 35300.8.90; 35300.8.138 с. Калековец, община „Марица“ на които ще се отглеждат червеи и ще се съхранява готова продукция -биотор.

Промяна на одобрения общ обем на оползотворявани отпадъци за двете фирми не се предвижда. Увеличаването на обема на работа с отпадъци на Булвер ЕООД, съответно намаля пропорционално обема на работа с отпадъци на Булплод ООД.

Площадката е разположена върху имот №353008.135, местност „Ружите“, Масив 8, с. Калековец е изградена на два отделни етапа през 2011г. (с разрешение за ползване №75/21.09.2011г.) и Разширение на площадката (разр. за ползване № 38/07.08.2012 г.) съответно ще обслужва фирма „Булплод“ ООД и фирма „Булвер“ ЕООД. За същия имот има издаден ПУП одобрен от община „Марица“ касаещ целия имот. ПУП в УПИ 8.135 е одобрен на 07.2011 г. и засяга целият имот, тоест за  отделните площадки в имота не се обособяват нови УПИ и при регистрация на площадките в Агенцията по кадастър не се дават нови номера на изградените площадки.

Собственик на имота и на „Базата за съхранение, производство и търговия на селскостопанска продукция – производство на биотор чрез червени калифорнийски червеи от утайки от ПСОВ“, с. Калековец, община „Марица“, местност „Ружите“, масив 8 по КБС включва имоти № 353008.143; 353008.135; 35300.8.90; 353008.138 (стар №353008.137 и №353008.89). Върху имот № 353008.135 е разположена бетонната Площадка изградена на два отделни етапа през 2011г. (с разрешение за ползване №75/21.09.2011г.) и разширение на площадката (разр. за ползване № 38/07.08.2012 г.), която обезпечава дейностите по компостирането и вермикомпостирането на биоразградимите отпадъци, вкл. утайки от ПСОВ, предмет на дейност на двата оператора (Булплод ООД и Булвер ЕООД).

Поради подходящата си локация имоти № 353008.143 и 35300.8.90, от друга страна, обезпечават необходимостта от съхранение на готовата продукция – на тях се съхраняват купчини с преминал през двата процеса на третиране непресят готов продукт (вермикомпост), а на другия съседен имот 353008.138 е изградена допълнителна спомагателна за дейността бетонна площадка.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

Искането касае изменение на Решение за преценяване необходимостта от извършване на  ОВОС  ПВ-57-ПР/2011 г., издадено на „Булплод“ ООД, и се налага поради преразпределението на Площадката и количеството приемани отпадъци между операторите Булплод ООД и Булвер ЕООД. Обема, вида, обхвата и общото количеството на приеманите органични отпадъци, както и методите използвани за тяхното третиране остават непроменени.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

Исканото изменение на решението за преценяване необходимостта от извършване на  ОВОС  ПВ-57-ПР/2011 г., не предвижда промяна в използването на природните ресурси – всички процеси са локализирани върху съществуваща бетонна площадка с изградена инсталация за отвеждане и съхраняване на инфилтрата и дъждовната вода, попаднала върху компостните купове при валеж. Събраната дъждовна вода се използва повторното за напояване на компостните купове, когато това е необходимо. За обезпечаване на нуждата от водата, необходима за процеса вермикомпостиране (напояване на „леглата“ с червеите) се използва регистриран сондажен кладенец.

Не се предвижда използването на земни недра или почвите. Не се очаква негативно влияние върху биологичното разнообразие. Всички спомагателни материали се закупуват от търговската мрежа.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

Исканото изменение на решението за преценяване необходимостта от извършване на  ОВОС  ПВ-57-ПР/2011 г., не предвижда промяна в образуването на отпадъци. Дейността на фирма Булплод ООД и фирма Булвер ЕООД обратно, води до намаляване на общото количество биоразградими отпадъци депонирани на сметищата, намаляване на емисиите и възможността от замърсяване на почвата и повърхностните и подпочвени води, която съществува при депониране на отпадъците. Също така, при компостирането и вермикомпостирането на биоразградимите отпадъци се получава безопасен продукти подходящ за използване в земеделието и покриващ изискванията за продукт „органичен почвен подобрител“ заложени в Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците и третиране на биоразградимите отпадъци от 2017 г.

Дейността на операторите не предполага въздействие върху подземни и повърхностни водни обекти, тъй като не се образуват и не заустват отпадъчни води от дейността. Изградената бетонна Площадка е с подходящ наклон (1%), снабдена с бетонни стени, съоръжение за събиране и изпаряване на дъждовна вода и инфилтрата. Също така, част от нея е снабдена с инсталация за улавяне, филтриране и съхранение на падналата върху компостните купове дъждовна вода в резервоари за съхранение (3000 м3). Оттичането към резервоарите е гравитачно. Събраната вода се вкарва обратно в системата на компостиране, посредством мобилни разпръсквачи и помпа, обезпечавайки оптималната влажност за процеса, съобразно Технологията на фирма Булвер ЕООД.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

Исканото изменение на решението за преценяване необходимостта от извършване на  ОВОС  ПВ-57-ПР/2011 г., не предполага причиняване на отрицателни въздействия или дискомфорт върху елементите на околната среда.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

Исканото изменение на решението за преценяване необходимостта от извършване на  ОВОС  ПВ-57-ПР/2011 г. не предвижда промяна в използваните до този момент технологии. Процесите на компостиране и вермикомпостиране представляват природни процеси на контролирано аеробно разграждане на биоразградимите отпадъци и превръщането им в безвреден продукт, подходящ за използване в озеленяването и земеделието. Дейности свързани с тези процесите не предполагат риск от големи аварии и/или бедствия.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Исканото изменение на решението за преценяване необходимостта от извършване на  ОВОС  ПВ-57-ПР/2011 г. не предвижда промяна в начина на работа. Процесите компостиране и вермикомпостиране не представляват опасност за жизнената среда, респективно за човешкото здраве. Всички дейности по обслужване на процесите са механизирани, а на операторите, при необходимост се предоставят ЛПС.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

„Базата за съхранение, производство и търговия на селскостопанска продукция – производство на биотор чрез червени калифорнийски червеи от утайки от ПСОВ“, с. Калековец, община „Марица“, местност „Ружите“, масив 8 по КБС включва имоти № 353008.143; 353008.135; 35300.8.90; 353008.138 (стар №353008.137 и №№353008.89). Върху имот № 353008.135 е разположена бетонната Площадка изградена на два отделни етапа през 2011г. (с разрешение за ползване №75/21.09.2011г.) и разширение на площадката (разр. за ползване № 38/07.08.2012 г.).

На територията на целия имот, където е изградена Площадката, от 2011 г. до 2019 г. дейността по третиране на отпадъци се извършва от фирма Булплод ООД. От 2019 г. фирма Булплод ООД извършва дейността си върху част от Площадката, като останалата част (размер на 700м2) е отдадена с договор за наем на фирма Булвер ЕООД (Бетон ЕООД). Обособената част от площадката използвана за обезпечаване на дейността на фирма Булвер ЕООД е физически отделена, с подходящ наклон за отичане, съхранението и повторното и използване на дъждовната вода.

За тази промяна е уведомен контролния орган РИОСВ-Пловдив с инвестиционно намерение от 27.08.2019 г. И съответно издадено Решение №09-РД-691-00 от 03.12.2019 г на Бетон ЕООД и Решение за изменение №09-РД-261-01 от 02.12.2019 г на „Булплод“ ООД.

Планираното увеличаване на дейността на фирма „Булвер“ЕООД и намаляване на фирма „Булплод“ООД касае само и единствено дейностите по оползотворяване и предварително третиране върху бетонните площадки. Бетонната Площадка от 2815 м2 изградена пред 2011 г (с Разрешение за ползване №75/21.09.2011 г.) ще се използва от „Булвер“ЕООД, наета с договор за наем и там ще се извършват процесите по компостиране/предварително третиране и вермикомпостиране на оператора.

Използваната площ от оператора „Булплод“ООД ще бъде намалена с 2115м2, като оператора ще продължи дейността си върху 2060 м2, изграденото разширение на площадката (с разр. За ползване №38/07.08.2012 г). Изменението касае само площта на бетонната площадка използвана от оператора Булплод ООД за дейностите по предварително третиране (компостиране) на отпадъците. В допълнение, извършването на вермикомпостирането от оператора в компостери тип „легла“ ще продължи да е организирано в имоти №353008.135, №353008.138 (стар № 353008.137;  353008.89), а съхранението на готовата непресята продукция в имоти 353008.143 и 353008.90, всички обособени като „Базата за съхранение, производство и търговия на селскостопанска продукция – производство на биотор чрез червени калифорнийски червеи от утайки от ПСОВ“, с Калековец, община „Марица“, местност „Ружите“, масив 8 по КБС, както подробно е описано в технологията в Решение №09-РД-261-01 от 02.12.2019 г.

С предвижданата промяна общата площ на Площадка №1 на Булплод ООД ще се промени от 69,3 дка на 67,187 дка., а тази на „Булвер“ЕООД от 700м2 на 2815 м2.

Искането за изменение на Решение за преценяване необходимостта от извършване на  ОВОС  ПВ-57-ПР/2011 г., издадено на „Булплод“ ООД, касае разпределението на вече съществуващите бетонни площадки между двата оператора, и количеството на оползотворяваните отпадъци и включване на имоти за преценка №353008.143; 353008.135; 35300.8.90; 35300.8.138 с.Калековец, община „Марица“ на които ще се отглеждат червеи и ще се съхранява готова продукция-биотор.

За обезпечаването на гореспоменатото не се налага извършване не строителство или определяне на площ за извършване на временни строителни дейности.

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Исканото изменение не променя технологията на фирма Булплод ООД, описана в Решение №09-РД-261-01 от 02.12.2019 г.

При използваната от фирма Булплод ООД технология биоразградимите отпадъци  се оползотворяват на две фази: предварително термофилно компостиране на бетонна площадка, последвано от процес на вермикомпостиране в компостери тип„легла“.

1. Предварително термофилно компостиране.

Предварителното компостирането е аеробен процес протичащ в две фази – фаза на активно разграждане и фаза на узряване. През първата започва интензивно разграждане на органичната материя с най-проста верига (въглехидрати, органични киселини, аминокиселини). Тази фаза, чисто термофилна протича с висока скорост и може да трае от няколко седмици до месец и половина. Произведената топлина повишава температурата до над 45-65 ° C, което е предпоставка за деактивиране на патогенните микроорганизми и плевелите и води до „хигиенизиране” материалите. Втората фаза е фаза на зреене. Тя се характеризира с бързо спадане на температурата и води до промяна и в типа на микробните популации – преминава се от термофилни към мезофилни МО. По време на нейния мезофилен период се появяват актиномицетите, които активно разграждат скорбялата, целулозата и лигнина необходими за синтезата на хумусните компоненти. В резултат на компостирането се получава почвоподобна маса, наречена компост. При него, до голяма степен, азота е минерализиран и преминал постепенно от органична форма в амониев и в последствие в нитратен такъв – най - лесно усвоимата за растенията форма. Освен това компостът подобрява физикохимичните и биологичните свойства на почва. Той е източник на органична материя, която играе важна роля поддържане на почвеното плодородие, а оттам и на устойчивото селскостопанско производство.

Избраната от фирма Булплод ООД технология е компостиране на купове (откоси), при която биоразградимите отпадъци, вкл. утайки от ПСОВ, в съответните съотношения са размесени и оформени на компостни купове върху бетонната площадка. Нужната аерация за протичане на процесите се осъществява активно - посредством механично преобръщане с челен товарач, при което постепенно материала от центъра се изважда на повърхността и обратното. Разбъркването се провежда ежеседмично. Оптималната влажност за правилното протичане на процеса компостиране е между 50-60%, като  при процеса използван от фирма Булплод ООД оптималната влажност се постига чрез подходяща селекция на суровините (някои изходни материали, като утайки от отпадъчни води, съдържат повече влага). Процесът на компостиране е с различна продължителност (от 3 до 6 месеца), в зависимост скоростта на протичане обусловена от температурата на средата. След процеса на компостиране, в зависимост от използваните суровини, материала е намалял с до 1/3.

2. Вермикомпостиране

След завършване на процеса на компостиране компостът се прехвърля в „легла“ за вермикомпостиране с различна площ. Фирма Булплод разполага с 10 000 м2 изградени „легла“ за вермикомпостиране. „Леглата“ представляват вид компостери с височина до 50 см., ограничени с попупропусклива мембрана и снабдени с оросителна инсталация. Напояването на леглата е обезпечено с регистриран сондаж. През летния период се засенчват с предпазни мрежи. Добавянето на свеж компост (храна за червеите) в „леглата“ се извършва ежемесечно. Изваждането на готовото „легло“се осъществява механизирано, посредством челен товарач.

Избрания за процеса на вермикомпостиране вид е Lumbricus rubelus (Червен калифорнийски червей). Видът е широко разпространен и традиционно използван за вермикомпостиране, както на биоразградими отпадъци от домакинствата, така и на индустриални отпадъци, включително утайки от ПСОВ. В систематично отношение видът Lumbricus rubellus се отнасят към тип: Annelida, клас: Clitellata, семейство: Lumbricidae. Индивидите са 2,5-10,5 см., като размерите на индивидите до известна степен зависят от големината на частиците на субстрата.

Важно за протичане на процеса вермикомпостиране е адекватната аерация, която се осигурява посредством механично преобръщане, влажност на субстрата (70-80%), която се постига посредством оросяване, оптимална температура за развитие (между 5-29 С), постигана посредством покриване с по дебел слой биоразградими отпадъци през зимата, предпазна мрежа през лятото и неутрално рН на субстрата (около 7,0), като те могат да оцелеят в диапазона от 4,5-9. С цел осигуряване на нужната плътност за всеки 2м2 легло се използва 1м2 червеи (между 30-40 000 индивида). Процесът на вермикомпостиране продължава от 6 до 12 месеца, в зависимост от температурните условия на средата, тъй като използвания вид е неактивен при температура на субстрата под 1°С.

Технологията използвана от фирма Булплод ООД включва преместване на червеите, в новозаредено „легло“, посредством своеобразни „капани“ и изваждане на готовия материал на купчина и последващото му съхранение в хале за готова продукция. След изваждането му от леглата, готовият вермикомпост се пресява на механизирано сито, с размер на отворите 5 мм. или 10 мм. и се реализира предимно за озеленителни дейности. Продукта покрива изискванията за продукт „компост“ или „органичен почвен подобрител“ заложени в Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците и третиране на биоразградимите отпадъци от 2017 г.

Капацитета за оползотворяване на биоразградими отпадъци от фирма Булплод ООД за година, съобразно описаната технология ще се промени от 30 000 тона годишно на 17 000тона.

Булвер ЕООД

Исканото изменение не променя технологията на фирма БЕТОН ЕООД (след промяната на името БУЛВЕР ЕООД), описана в Решение №09-РД-691-00 от 03.12.2019 г. Основният процес е приемане и оползотворяване на биоразградими отпадъци, съвместно с утайки от ПСОВ, чрез използване на процеси на компостиране  вермикомпостиране.

Вида и количеството на приетите биоразградими отпадъци са съобразени изцяло с оптималното протичане на процесите компостиране и вермикомпостиране и респективно получаване на качествен продукт, покриващ изискванията заложени в Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците и третиране на биоразградимите отпадъци от 2017 г. за продукт „компост“ или „органичен почвен подобрител“.

Района, където е разположен обекта, се характеризира със средногодишна сума на валежите 540 мм., разпределени неравномерно през годината (максимум през месец февруари и минимум през месец август). Събирането и преразпределянето на тази сума e достатъчна да обезпечи нужното напояване по време на процеса компостиране. Също така, площадката е снабдена с инсталация за улавяне и филтриране на падналата върху компостните купове дъждовна вода и с резервоари за съхранение (от 3 000 м3). Оттичането към резервоарите е гравитачно. Събраната вода се вкарва обратно в системата на компостиране, обезпечавайки оптималната влажност (60-70%) за протичане на процеса. За целта се използва подходяща помпа и мобилни разпръсквачи.

Самият процес на оползотворяване на биоразградимия отпадък, включително утайки от ПСОВ, е организиран съобразно технологията „компостиране на купове (откоси)“. Те са  ориентирани съобразно наклона на площадката и са с размери: височина 2,50 м., ширина 3 метра и дължина 20 м. Постигането на оптималното за протичането на процеса C:N съотношение ще се осъществи чрез смесване на богати на въглерод материали (слама, окосена трева, растителни отпадъци и др.) с богати на азот такива (утайки от ПСОВ)

Последвалото мезофилно вермикомпостиране е организирано на откоси с височина 0,50 – 0,80 см, ширина 3 м. и дължина 20 м. Напояването, когато е необходимо, ще се извършва със събираната и съхранявана дъждовна вода.

Капацитета за оползотворяване на биоразградими отпадъци от фирма Булвер ЕООД за година, съобразно описаната технология ще се промени от 3 000 тона годишно на 13 000 тона.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Исканото изменение на решението за преценяване необходимостта от извършване на  ОВОС  ПВ-57-ПР/2011 г., не налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Съществуващата пътна инфраструктура е достатъчна за да обезпечи процесите описани в исканото изменение.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Исканото изменение на решението за преценяване необходимостта от извършване на  ОВОС ПВ-57-ПР/2011 г., не налага строителство. За обезпечаване на дейностите на двата оператора ще бъде използвана само вече съществуващата инфраструктура.

6. Предлагани методи за строителство.

Исканото изменение на решението за преценяване необходимостта от извършване на  ОВОС ПВ-57-ПР/2011 г., не налага ново строителство. Съществуващата инфраструктурата е достатъчна за да обезпечи процесите описани в исканото изменение.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Оползотворяването на утайки от ПСОВ, съвместно с други органични отпадъци чрез процес на аеробно термофилно компостиране, последвано от мезофилно вермикомпостиране е технология доказала приложимостта си при обработка на органични отпадъци, вкл. утайки от ПСОВ. При процеса не се образува отпадък, а продукт, отговарящ на изискванията за „компост“ или “органичен почвен подобрител“, заложени в Наредбата  за разделно събиране на биоотпадъците и третиране на биоразградимите отпадъци от 2017 г. Той е приложим за използване в земеделието или за озеленителни дейности.

От 2011 г. на територията на обекта „Базата за съхранение, производство и търговия на селскостопанска продукция – производство на биотор чрез червени калифорнийски червеи от утайки от ПСОВ“ оператора Булплод ООД оползотворява около 10 000 тона утайки за година, генерирани от ПСОВ – Пловдив, съвместно с други  биоразградими отпадъци. В настоящия момент дейността на фирма Булплод ООД и Булвер ЕООД се явява отговор на опитите за решаване на проблема с депонирането на голямото количество отпадъци (респективно утайки генерирани от ПСОВ - Пловдив).

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Приложение скици на имоти: №353008.135, №353008.138, 353008.143 и 353008.90, всички обособени като „Базата за съхранение, производство и търговия на селскостопанска продукция – производство на биотор чрез червени калифорнийски червеи от утайки от ПСОВ“, с Калековец, община „Марица“, местност „Ружите“.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Исканото изменение на решението за преценяване необходимостта от извършване на  ОВОС  ПВ-57-ПР/2011 г. не предполага промяна в съществуващото земеползване.

Площадката е разположена върху имот №353008.135, местност „Ружите“, Масив 8 по КБС, с. Калековец, община „Марица“ и е изградена на два отделни етапа  през 2011г. (с разрешение за ползване №75/21.09.2011г.). Цялата площ на обекта „Базата за съхранение, производство и търговия на селскостопанска продукция – производство на биотор чрез червени калифорнийски червеи от утайки от ПСОВ“, разположен върху имоти № 353008.143; 353008.135; 35300.8.90; 353008.138, е от 70 дка.

Обекта е заграден с подходяща ограда и пространствено изолиран от съседните земеделски земи. В допълнение всички процеси се извършват върху бетонната Площадка и не предполагат контакт с компонентите на околната среда.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Исканото изменение на решението за преценяване необходимостта от извършване на  ОВОС  ПВ-57-ПР/2011 г., попада извън обсега на чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Площадката на фирма Булплод ООД не попада в територия от Националната екологична мрежа.

Най-близките защитени зони:

- „Река Марица” BG0000578 от мрежата „Натура 2000”, се намира на около 7,5 км на юг от местоположението на площадката.

- „Река Стряма” BG0000429 от мрежата „Натура 2000”, се намира на около 0,35 км на север от местоположението на площадката.

На територията  му не са установени находища на защитени растителни видове и местообитания на защитени животински видове, хабитати, предмет на опазване в защитената зона и природни местообитания от приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Исканото изменение на решението за преценяване необходимостта от извършване на  ОВОС ПВ-57-ПР/2011 г., не налага добив на строителни материали, изграждане на водопровод, добив или пренасяне на енергия или жилищно строителство. Обекта „Базата за съхранение, производство и търговия на селскостопанска продукция – производство на биотор чрез червени калифорнийски червеи от утайки от ПСОВ“ е снабден с електричество. За обезпечаване на нуждата от вода обекта разполага със сондажен кладенец с Разрешение за ползване №31590425 от 28.05.2011 г., разположен в ПИ №353008.135, местност „Ружите“, община „Марица“.

За обезпечаване на дейностите на двата оператора ще бъде използвана само вече съществуващата инфраструктура.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Исканото изменение на решението за преценяване необходимостта от извършване на  ОВОС ПВ-57-ПР/2011 г., не налага необходимост от получаване на други  други разрешителни.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. съществуващо и одобрено земеползване;

Основният почвен тип в района е чакълесто-песъчлив алувиално-ливаден. В района преобладава предимно отглеждането на зърнено-житни (пшеница и царевица) и маслодайни култури (слънчоглед и рапица). Обекта „Базата за съхранение, производство и търговия на селскостопанска продукция – производство на биотор чрез червени калифорнийски червеи от утайки от ПСОВ“ е изграден върху площ от 70 дка.

Исканото изменение на решението за преценяване необходимостта от извършване на  ОВОС ПВ-57-ПР/2011 г не предполага вредно въздействие върху съществуващо и одобрено земеползване. Обекта „Базата за съхранение, производство и търговия на селскостопанска продукция – производство на биотор чрез червени калифорнийски червеи от утайки от ПСОВ“ е заграден и пространствено отделен от околните земеделски земи. Всички процеси по оползотворяването на биоразградимите отпадъци се извършват върху бетонната Площадка, което изключва досег и замърсяване на компонентите на ОС, които могат да окажат вредно въздействие на съществуващото земеползване (респективно почвените и водни ресурси на района).

2. мочурища, крайречни области, речни устия;

Основната  причина за отрицателно въздействие качеството на водните ресурси е чрез заустване на непречистени отпадъчни води. Дейността на операторите не предполага въздействие върху водните обекти в района, тъй като не се образуват и не заустват отпадъчни води от дейността. Площадката използвана за обезпечаване на процесите по компостиране е с подходящ наклон, снабдена с бетонни стени, съоръжение за събиране и изпаряване на дъждовната вода. Част от падналата върху компостните купове дъждовна вода се филтрира, събира в резервоари и използва за напояване на компостните купове.

Исканото изменение на решението за преценяване необходимостта от извършване на  ОВОС ПВ-57-ПР/2011 г., не предполага вредно въздействие върху мочурища, крайречни области, речни устия.

3. крайбрежни зони и морска околна среда;

Исканото изменение на решението за преценяване необходимостта от извършване на  ОВОС ПВ-57-ПР/2011 г., не предполага вредно въздействие върху крайбрежни зони и морска околна среда. В близост до местоположението на обекта „Базата за съхранение, производство и търговия на селскостопанска продукция – производство на биотор чрез червени калифорнийски червеи от утайки от ПСОВ“ отсъстват крайбрежни зони и морска околна среда и не се очаква въздействие върху тях.

4. планински и горски райони;

Исканото изменение на решението за преценяване необходимостта от извършване на  ОВОС ПВ-57-ПР/2011 г., не предполага вредно въздействие върху планински и горски райони. В близост до местоположението на Обекта обекта „Базата за съхранение, производство и търговия на селскостопанска продукция – производство на биотор чрез червени калифорнийски червеи от утайки от ПСОВ“ отсъстват планински и горски райони и не се очаква въздействие върху тях.

5. защитени със закон територии;

Исканото изменение на решението за преценяване необходимостта от извършване на  ОВОС  ПВ-57-ПР/2011 г. не предполага вредно въздействие върху защитени със закон територии. Разположението на обекта „Базата за съхранение, производство и търговия на селскостопанска продукция – производство на биотор чрез червени калифорнийски червеи от утайки от ПСОВ“ попада извън обсега на защитени със закон територии.

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

Исканото изменение на решението за преценяване необходимостта от извършване на  ОВОС  ПВ-57-ПР/2011 г., не предполага вредно въздействие върху  елементи от Националната екологична мрежа. Разположението на обекта „Базата за съхранение, производство и търговия на селскостопанска продукция – производство на биотор чрез червени калифорнийски червеи от утайки от ПСОВ“ на фирма Булплод ООД попада извън обсега на Националната екологична мрежа.

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

Исканото изменение на решението за преценяване необходимостта от извършване на  ОВОС  ПВ-57-ПР/2011 г., не предполага възможност за вредно въздействие върху  елементи от ландшафта и обекти с историческа, културна или археологическа стойност. За обезпечаване на дейностите на двата оператора не е необходимо усвояване на нов терен или изграждане на инфраструктура - ще бъде използвана само вече съществуващата инфраструктура.

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

Исканото изменение на решението за преценяване необходимостта от извършване на  ОВОС  ПВ-57-ПР/2011 г., не предполага възможност за вредно въздействие върху територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита. В близост до местоположението на обекта „Базата за съхранение, производство и търговия на селскостопанска продукция – производство на биотор чрез червени калифорнийски червеи от утайки от ПСОВ“ отсъстват територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Исканото изменение на решението за преценяване необходимостта от извършване на  ОВОС  ПВ-57-ПР/2011 г., не предполага възможност за вредно въздействие върху населението и човешкото здраве. Обекта „Базата за съхранение, производство и търговия на селскостопанска продукция – производство на биотор чрез червени калифорнийски червеи от утайки от ПСОВ“, разположен  върху имоти № 353008.143; 353008.135; 35300.8.90; 353008.138, местност „Ружите“, Масив 8 по КБС, с. Калековец, община „Марица“ не попада в гъсто населени райони. Двете най-близки населени места – с.Калековец е разположено на около 3000 м. северозапад и е с население от 2631 жители и с.Трилистник, разположено около на 3000 м. югоизток и с население от 865 жители.

Исканото изменение на решението за преценяване необходимостта от извършване на  ОВОС  ПВ-57-ПР/2011 г., не предполага възможност за вредно въздействие върху материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Исканото изменение на решението за преценяване необходимостта от извършване на  ОВОС  ПВ-57-ПР/2011 г., не предполага възможност за вредно въздействие  върху елементи от Националната екологична мрежа.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Исканото изменение на решението за преценяване необходимостта от извършване на  ОВОС  ПВ-57-ПР/2011 г. не предполага възможността за възникването на  риск от големи аварии и/или бедствия.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Исканото изменение на решението за преценяване необходимостта от извършване на  ОВОС  ПВ-57-ПР/2011 г. не предполага въздействие върху елементите на ландшафта.

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Поради характера на промяната, мащаба и локацията на дейността, исканото изменение на решението за преценяване необходимостта от извършване на  ОВОС  ПВ-57-ПР/2011 г., не предполага възможност за вредно въздействие върху близко разположени  населени места. В близост до обекта „Базата за съхранение, производство и търговия на селскостопанска продукция – производство на биотор чрез червени калифорнийски червеи от утайки от ПСОВ“ липсват гъсто населени места и/или курортни селища.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Исканото изменение на решението за преценяване необходимостта от извършване на  ОВОС  ПВ-57-ПР/2011 г., не предполага вероятност за възникване на вредни въздействия. Не се изменя дейността, използваната технология и вида на оползотворяваните отпадъци.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Исканото изменение на решението за преценяване необходимостта от извършване на  ОВОС  ПВ-57-ПР/2011 г., не предполага въздействие върху компонентите на околната среда в района.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Исканото изменение на решението за преценяване необходимостта от извършване на  ОВОС  ПВ-57-ПР/2011 г., не се характеризира с възможността за  поява на емисии в атмосферата, почвите и водите, което не предполага комбиниране на въздействията с други съществуващи или одобрени инвестиционни предложения.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

Компостирането и вермикомпостирането на биораградимите отпадъци, вкл. утайки от ПСОВ, се явява устойчиво решение на екологичен проблеми (депониране на сметища на голямо количество биоразградими отпадъци). Дейността на операторите не предполага нарушаване на доброто състояние на компонентите на ОС. В допълнение, исканото изменение на решението за преценяване необходимостта от извършване на  ОВОС  ПВ-57-ПР/2011 г., не предполага възможността за повява на въздействие върху околната среда.

10. Трансграничен характер на въздействието.

Исканото изменение на решението за преценяване необходимостта от извършване на  ОВОС  ПВ-57-ПР/2011 г., не предполага възможност за вредно въздействие с трансграничен характер.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

За недопускане и ограничаване на евентуални негативни въздействия върху компонентите на ОС при експлоатацията се предвиждат следните мерки:

- Компостните купове на двата оператора са разположени върху бетонна Площадка, снабдена с бетони стени и прегради,  което минимизира риска от контакт с почвата.

- Не се допуска контакт с подземни и повърхностни водни обекти. Изградената бетонна Площадка е снабдена с бетонни стени, съоръжение за събиране и изпаряване на дъждовна вода и инфилтрата. Събраната дъждовна вода се използва за напояване на компостните купове разположени върху бетонната площадка.

- За обезпечаването на необходимостта от напояване на „Леглата“ с червеите при процеса на вермикомпостиране, съобразно технологията си, фирма Булплод ООД разполага с регистриран сондаж. Сондажът е разположен в ПИ №353008.135, местност „Ружите“, община „Марица“ и е с Разрешение за ползване №31590425 от 28.05.2011 г. Качеството на сондажната вода се мониторира ежегодно чрез проследяване на химичния състав, съобразно изискванията заложени в Разрешение за ползване №31590425 от 28.05.2011 г. Фирма БУЛПЛОД ООД предоставя ежегодно протоколи от анализа за качеството на водата, направени в акредитирана лаборатория. От началото на експлоатацията на сондажа (2011 г.) до този момент не са констатирани отклонения касаещи замърсяване на компонент води. Анализите ежегодно са представяни в БДИБР- Пловдив от фирма БУЛПЛОД ООД.

- Исканото изменение на решението за преценяване необходимостта от извършване на  ОВОС  ПВ-57-ПР/2011 г., не предполага отрицателни въздействия върху атмосферният въздух. Процесите, които се използват за оползотворяване на биоразградимите отпадъци са аеробно термофилно компостиране, последвано от мезофилно вермикомпостиране. Съгласно използваната технология, оптималната аерация на компостните купове, стриктното мониториране на температурният режим по време на процеса и балансирано C/N съотношение на входящият материал за компостиране, гарантират минимизирането на емисии и неприятни миризми.

- В допълнение, на Площадката се съхраняват достатъчно количество абсорбиращи материали за ограничаване и задържане на евентуални разливи и тяхното своевременно третиране.

- Персоналът е инструктиран за безопасна и безаварийна работа.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Оползотворяването на отпадъци, вкл. утайки от ПСОВ, чрез процес на компостиране е технология доказала ефективността си за намаляване общото количество на биоразградим отпадък и редуциране на количеството депониран отпадък. В настоящият момент дейността на фирмите БУЛПЛОД ООД и БУЛВЕР ЕООД се явява основна алтернатива на депонирането на голямото количество утайки генерирани от ПСОВ - Пловдив (пред последните десет години фирма БУЛПЛОД ООД оползотворява, посредством процеси на компостиране и вермикомпостиране, около 10 000 тона утайки годишно).