ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - ПЛОВДИВ

ИНФОРМАЦИЯ

за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционните предложения, съгласно чл. 6 от Наредба за ОВОС - Приложение № 2 (Изм. -ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. -ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.).

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Настоящата Информация по Приложение № 2, към чл. 6 от Наредбата за ОВОС е свързана с инвестиционно предложение: “ Вторична обработка (рециклиране) на EPS отпадъци (изрезки)” в ПИ 064035 , с.Ведраре , ул. “12-та” 17 , община Карлово , област Пловдив

Настоящото искане за преценяване на необходимостта от ОВОС е във връзка с изпълнение изискванията на Писмо Ваш изх. № ОВОС-349-2 / 06.04.2021г.

1. Характеристики на инвестиционното предложение: Настоящата Информация по Приложение № 2, към чл. 6 от Наредбата за ОВОС е свързана с инвестиционно предложение: “ Вторична обработка (рециклиране) на EPS отпадъци (изрезки)” в ПИ 064035 , с.Ведраре , ул. “12-та” 17 , община Карлово , област Пловдив

Резюме на предложението:  Допълнение в производствената дейност на СТИРОСАУР АД  , което се изразява във вторична обработка (рециклиране) на безвъзмездно предадени  от трети физически или юридически лица EPS отпадъци.

За извършването на процеса “Вторична обработка (рециклиране) “ Стиросаур АД ще използва вече съществуваща техническа инфраструктура в производството си като има РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ (Приложение 1)  с № ДК-07-ЮЦР-223/27.06.2011 г. Цех за произдводство на стиропор намиращо се в УПИ 064035- преработка на стиропор като се използва част от съществуваща производствена линия подробно описана в ПРОТОКОЛ , ОБРАЗЕЦ 16 към чл.7 , ал.3 , т.16 (Приложение 2 ) въз основа на сключен ДОГОВОР ЗА НАЕМ  между ИДОПС БГ ООД и СТИРОСАУР АД (Приложение 3 ) ,  позволяваща вторичната обработка до 400 т./год от трети лица. От въвеждането в експолатация СТИРОСАУР АД произвежда следните продукти само от 100 % EPS материал без никакви примеси или добавки : 
1. Разпенени EPS гранули (чисти) 
2. Блокове EPS

3.Топлоизолационни плоскости от EPS

4. EPS рециклат (отново използваеми гранулати с диаметър 8мм)

При производството на тези продукти не се добавя нищо освен 100% EPS.

Поради недостиг на продукт номер 4 - EPS рециклат (отново използваеми гранулати с диаметър 8мм) от собствено производство , СТИРОСАУР АД взе решение да започне преработка на EPS отпадъци безвъзмездно предадени от трети физически и юридически лица.

а) Размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; вече съществуваща техническа инфраструктура в производството си като има РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ (Приложение 1)  с № ДК-07-ЮЦР-223/27.06.2011 г. Цех за произдводство на стиропор намиращо се в УПИ 064035- преработка на стиропор като се използва част от съществуваща производствена линия подробно описана в ПРОТОКОЛ , ОБРАЗЕЦ 16 към чл.7 , ал.3 , т.16 (Приложение 2 ) въз основа на сключен ДОГОВОР ЗА НАЕМ  между ИДОПС БГ ООД и СТИРОСАУР АД (Приложение 3 ) . Капацитета на съществуващата технологична линия е да преработи 1500 т./год при двусменен режим на работа 265 работни дни. 
*Забележка – За последните 5 години се работи на едносменен режим и се преработват средно 800т./год

б) Взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; За Инвестиционно Предложение: Площадката се намира в имуществото на ИДОПС БГ ООД , като  СТИРОСАУР АД има договор за наем и ползване на  част от обекта.

в) Използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; Няма да бъдат използвани природни ресурси защото процесът ще се извършва върху вече застроена площ на съществуваща технологична линия.

г) Генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;  Самото ИП за третиране на отпадъци има за цел оползотворяване на безвъзмездно предадени такива от физически и юридически лица. Очакван генериран отпадък по код :

*07 02 13 – отпадъци от пластмаси ( Отпадък произлизащ само от производството на EPS , изрезки от EPS и брак.)  Капацитет на преработване : 500 т/г

*15 01 02 – пластмасови опаковки ( Отпадъци от използвани и изхвърлени EPS опаковки с произход отот разопаковане на стоки в складове и магазини или събрани от
разделно събиране на отпадъци за населението. Капацитет на преработване : 500 т/г

*17 02 03 – пластмаса  (Отпадъци от незамърсени остатъци от строителни елементи от EPS. Изрезки от полистиролни плоскости - използвани изолационни материали
в строителството.) Капацитет на преработване : 500 т/г

д) Замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; Предвиденото инвестиционно предложение не предполага замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района.

е) Риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение; Всички рискове  от аварии свързани с инвестиоционото предложение са сведени почти до нула.

ж) Рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето: Рисковете за човешкото здраве съшо са сведени почти до нуло , поради доброто обезопасяване на производствената линия.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Проектната дейност е предвидена на територията на ПИ с идент. 064035 , с.Ведраре, ул.”12-та” 17 , община Карлово , област Пловдив  . Строителни дейности няма да бъдат извършвани , поради факта , че действието ще се извършва на ВЕЧЕ СЪЩЕСТУВАЩА ПРОИЗВОДСТВЕНА ЛИНИЯ .

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС:

Стиросаур АД ще използва вече съществуваща техническа инфраструктура в производството си ,  позволяваща вторичната обработка чрез дробилна машина , която раздробява изрезките на отново използваеми гранулати с диаметър приблизително 8мм. Чрез пневмотранспорта тези гранулати се доставят до определиния за тази цел силоз. В технологичния процес всяко съоражение е практически самостоятелно , автоматично овладяно и управляемо със собствена система за управление PLC. За тази цел всяко съоражение има индивидуални пулт за управление и пулт за регулиране. Линията ще работи на една смяна със 7(седем) работника. При производство на три смени се прогнозира работна сила от 20 (двадесет ) работника  , при което в една смяна ще работят 7 (седем) работника.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Няма да има нова схема , нито промяна на съществуваща пътна инфраструктура , поради  причината , че действието ще се извършва на вече съществуваща технологична линия в обект въведен в експлоатация.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Строителство няма да бъде извършвано , поради  причината , че действието ще се извършва на вече съществуваща технологична линия в обект въведен в експлоатация.

6. Предлагани методи за строителство:

Строителство няма да бъде извършвано , поради  причината , че действието ще се извършва на вече съществуваща технологична линия в обект въведен в експлоатация.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение:

Следното инвестиционно предложение , би било от голяма необходимост и полза на община Пловдив и региона , поради липсата на други лица извършващи дейност по третиране на отпадъци от Полистирен (EPS , Стирпор).

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и найблизко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях:

Местоположение на обекта. Технологичната линия е изградена на  на територията на ПИ с идент. в ПИ 064035 , с.Ведраре , ул. “12-та” 17 , община Карлово , област Пловдив

Близост до или засягане на елементи от Националната екологична мрежа (НЕМ).

Най-близката защитена зона от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000” - BG0000429 “Река Стряма”

Територии за опазване на обектите на културното наследство.

Спецификата на инвестиционното предложение (Вторична обработка , рециклиране на EPS отпадъци) не предполага негативно въздействие върху територии и/или обекти на културното наследство.

Очаквано трансгранично въздействие

Поради спецификата на инвестиционното предложение (Вторична обработка , рециклиране на EPS отпадъци), не се очаква трансгранично въздействие.

Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Процесът по третиране на отпадъците от EPS  ще бъде извършван на територията на разглеждания имот. Има осигурен достъп на техника до него и в тази връзка не се предвижда промяна на съществуваща или изграждане на нова пътна инфраструктура.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Сграда 10291.64.35.3, област Пловдив, община Карлово, с. Ведраре, вид собств. Частна обществени организации, функц. предн. Промишлена сграда, брой етажи 1, застроена площ 4799 кв. м,
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-608/03.09.2019 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Имотът е частна собственост, на фирма „ИДОПС БГ" ООД,  с която “СТИРОСАУР АД” има договор за наем на част от обекта.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Близост до или засягане на елементи от Националната екологична мрежа (НЕМ).

Най-близката защитена зона от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000” - BG0000429 “Река Стряма”

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Няма да бъде извършван добив на строителни материали , нов водопровод ,добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство , поради  причината , че действието ще се извършва на вече съществуваща технологична линия в обект въведен в експлоатация.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

СТИРОСАУР АД няма информация за необходимостта от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. Съществуващо и одобрено земеползване; Имотите в района на ПИ 064035 , с.Ведраре , ул. “12-та” 17 , м. Тарла Топрак , община Карлово , област Пловдив

2. Мочурища, крайречни области, речни устия; В района на ИП - няма установени.

3. Крайбрежни зони и морска околна среда; В района на ИП - няма установени.

4. Планински и горски райони; В района на ИП - няма установени.

5. Защитени със закон територии; В района на ИП - няма установени.

6. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа; В района на ИП - няма такива.

7. Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; В района на ИП - няма установени.

8. Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита. Обекти, подлежащи на здравна защита.

Разглежданият имот не предполага негативно въздействие върху територии и/или обекти на културното наследство.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето на населението в района поради причината , че процесът по третиране на отпадъците , не изисква изграждане на нова производствена линия , а реализацията му върху вече съществуваща такава .Инвестиционното предложение не крие рискове от замърсяване на почвите или водите вследствие на изпускане на замърсители върху земната повърхност . Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и ландшафта. Очаквано въздействие: няма  въздейство при изграждане поради причната , че процесът по третиране на отпадъците , не изисква изграждане на нова производствена линия , а реализацията му върху вече съществуваща такава, но ще бъде непряко по време на експлоатацията. Не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение. Близост до или засягане на елементи от Националната екологична мрежа (НЕМ).

Близост до или засягане на елементи от Националната екологична мрежа (НЕМ).

Най-близката защитена зона от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000” - BG0000429 “Река Стряма”

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Всички рискове  от аварии свързани с инвестиоционото предложение са сведени почти до нула.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

ИП ще се реализира в имота на „ИДОПС БГ" ООД , като “СТИРОСАУР АД” има сключен договор за наем на части от обекта.  Очакваното въздействие ще бъде: - НЯМА ВЪЗДЕЙСТВИЕ по време на строителството , защото такова няма да бъде извършвано ,  поради причината , че процесът по третиране на отпадъците , не изисква изграждане на нова производствена линия , а реализацията му върху вече съществуваща такава . - Непряко по време на експлоатацията. Не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда.

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Очакваното въздействие може да се оцени като: - с малък териториален обхват - на територията на имота.  ПИ 064035 , с.Ведраре , ул. “12-та” 17 , м. Тарла Топрак , община Карлово , област Пловдив

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Няма вероятност за поява на негативно въздействие, при стриктно спазване заложените в разрешителното за изпълнение изисквания. Няма вероятност за поява на негативно въздействие, при експлоатацията .

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Няма вероятност за поява на негативно въздействие, при стриктно спазване заложените в разрешителното за изпълнение изисквания. Няма вероятност за поява на негативно въздействие, при експлоатацията .

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Няма други установени, освен заложените в Становище с изх. № ОВОС-349-2/06.04.2021г. на РИОСВ - Пловдив, относно Инвестиционно Предложение: „Вторична обработка (рециклиране) на EPS изрезки(отпадъци)" в ПИ 064035 с.Ведраре , ул.”12-та” 17 , м.Тарла Топрак , община Карлово , област Пловдив

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. Спецификата на инвестиционното предложение „Вторична обработка (рециклиране) на EPS изрезки(отпадъци)" не предполага появата на негативни въздействия върху околната среда.

10. Трансграничен характер на въздействието. Поради спецификата на инвестиционното предложение „Вторична обработка (рециклиране) на EPS изрезки(отпадъци)" и отдалечеността от границата на Република България (обекта е ситуиран в района на с Ведраре , м.Тарла Топрак,  община Карлово , област Пловдив, не се очаква трансгранично въздействие.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Поради това , че инвестиционното намерение ще бъде осъществено върху вече съществуваща производствена линия , не се очаква да има отрицателно въздействие върху околната среда  , съответно няма нужда от мерки за компенсация.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Следното инвестиционно предложение , би било от голяма необходимост и полза на община Пловдив и региона , поради липсата на други лица извършващи дейност по третиране на отпадъци от Полистирен (EPS , Стиропор). / Негативен такъв – няма .

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Копие от скица на ПИ с идент. 10291.64.35, с.Ведраре , ул. “12-та” 17 , община Карлово , област Пловдив

2. Копие от договор за наем (АНЕКС) .

3. Приложение 7 (Допълнителна Информация)

Дата: 21.04.2021г.