Приложение № 2 към чл. 6 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

за инвестиционно предложение

„Изграждане на животновъдна ферма – кравеферма“

в поземлен имот с идентификатор 24582.33.169

по КККР на село Дълго поле, местност „Пърлежа“, община Калояново

І. Информация за контакт с инвеститора

Е. Тананска

ІІ. Резюме на предложението

1.Характеристики на инвестиционното предложение

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на животновъдна ферма – кравеферма в поземлен имот с идентификатор 24582.33.169 по КККР на село Дълго поле, местност „Пърлежа“, община Калояново.

Съгласно КККР за землището на с. Дълго поле, община Калояново, поземлен имот 24582.33.169 е вид територия Земеделска, категория 4, НТП Изоставено трайно насаждение, площ 10000 кв. м. Същият е собственост на Е Тананска.

За реализация на инвестиционното предложение ще се  изготви ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на поземлен имот с идентификатор поземлен имот 24582.33.169 по КК на село Дълго поле, община Калояново.

Планът за регулация предвижда отреждането на 1 урегулиран поземлен, в който ще се изгради  животновъдна ферма – кравеферма със застроена площ 500 кв.м. и капацитет 100 бр. крави.

Предвижда се животните да се отглеждат на затворено и пасищно. За храна ще се използват готови фуражи. Почистването  на кравефермата от торовата маса ще се извършва механизирано. Доенето ще се извършва механизирано и млякото ще се предава на млекопреработвателни предприятия. Предвижда се в кравефермата да работят 5 човека.

В помещението за отглеждане на кравите се предвижда изграждане на торови пътеки за събиране на оборска тор от животните в обора и събирането му в напречен подземен торов канал от специализирана автоматизирана скреперна техника, специализирани ветрозащитни щори за оптимизиране на микроклимата в обора и хранителна пътека с двустранно раздаване на храната, монтиране на поилки, селекционна врата, дезинфекционни вани, вентилатори, осветителни тела и торова техника. Ще има обособени доилна зала, помещение за съхранение на млякото с разположена вътре охладителна вана за млякото, селекционно отделение в доилния център, за отделяне и манипулиране на животните, работен кът за лекар и санитарни помещения за персонала.

Няма необходимост от изграждане на нови пътища. Транспортното обслужване на имота ще се осъществява от съществуваща пътна връзка - поземлен имот 24582.33.9, с. Дълго поле, Общинска публична собственост, с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път.

Електрозахранването на имота ще се осъществи чрез свързване с електроснабдителната мрежа на ЕВН.

В населеното място няма изградена канализационна мрежа. Предвидено е битовите отпадъчни води да се заустват  във водоплътна изгребна  яма, която ще се почиства периодично от лицензирана фирма на база сключен договор.

Отпадъчните води от кравефермата (торовата течност) ще се събират в танкер за течна тор и ще се използват за наторяване на съседните земеделски земи.

Оборската тор ще се съхранява временно (минимум 6 месеца) в торохранилище и пригодени за целта площадки, изолирани и обезопасени срещу изнасяне от дъждове и разпиляване - водоплътни бетонови стени с цел предпазване на подпочвените води и съседните земеделски земи от замърсяване. Същата ще се използва за наторяване на земеделски земи. При предаване на торта за използване от други лица или третирането й на депо, транспортирането ще се извършва със закрити превозни средства или от бордови коли с покривало.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения

Инвестиционото предложение няма взаимовръзка и/или кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

За реализацията на инвестиционното предложение ще се изготви ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на ПИ с идентификатор 24582.33.169 по КК на село Дълго поле, община Калояново, с цел изграждане на животновъдна ферма.

За реализация на инвестиционното предложение е необходимо издаване на решение за прецененяване необходимостта от изготвяне на ОВОС от Директора на РИОСВ-Пловдив.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие

Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с използване на земеделска земя на площ от 10000 кв.м. Други природни ресурси, които ще се използват по време на строителството и експлоатацията са вода, инертни материали, дървен материал, горива.

Поземлен имот с идентификатор 24582.33.169 по КК на село Дълго поле, община Калояново не попада в границите на защитени зони. Най-близката защитена зона е BG0000429 ”Река Стряма”.  Предвид местоположението на имота, не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху предмета и целите на опазване на опазване в защитената зона.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води

Сметосъбирането и сметоизвозването в района на територията, предмет на   инвестиционното предложение е организирано от община Калояново.

Строителни отпадъци, които ще се събират в границите на имота по време на сторителството на фермата и ще се извозват на специализирано депо за строителни отпадъци, посочено от община Калояново. При строителството и експлоатацията на обекта не се очаква замърсяване на прилежащи терени вътре и извън границата на имота. Площадката ще бъде оградена, обозначена и няма да бъде източник на значими емисии във въздуха и водите.

При експлоатацията на обекта ще се формират битови отпадъци от работещите във фермата, които ще се депонират на регламентирано за целта место.

Всички отпадъци ще се събират разделно до предаването им на лица регистрирани по Закона за управление на отпадъците.

По време на експлоатацията на кравефермата като отпадък ще се формира твърд оборски тор и течна торова фракция. Отпадъчните води (торовата течност) ще се събират в танкер за течна тор и ще се използват за наторяване на съседните земеделски земи.

Оборската тор ще се съхранява временно (минимум 6 месеца) в торохранилището, което е изолирано и обезопасено срещу изнасяне от дъждове и разпиляване - водоплътни бетонови стени с цел предпазване на подпочвените води и съседните земеделски земи от замърсяване. При предаване на торта за използване от други лица за натовярване на съседните земеделски земи, транспортирането ще се извършва със закрити превозни средства или от бордови коли с покривало.

При строителството и реализацията, както и при експлоатацията на обекта не се очаква замърсяване на прилежащи терени вътре и извън границата на имота. Площадката ще бъде оградена, обозначена и няма да бъде източник на значими емисии във въздуха и водите.

Не се очаква да се генерират други по вид отпадъци.

На територията на обекта не се очаква формиране на опасни отпадъци. Ще се извърши регистрация на формираните отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците, преди въвеждане на обекта в експлоатация.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда

По време на строителните дейности е възможно само временно замърсяване чрез запрашаване на  въздуха  през периода на работа на машините и техниката. При правилно изпълнение на предвидените дейности по реализация  на строителството няма да възникнат  ситуации свързани с отделяне на емисии замърсяващи въздуха и/или подземните води, както и генериране на  опасни отпадъци и създаването на дискомфорт на околната среда. Възможно е по време на строителството увеличаване на шумовото въздействие, но това ще бъде краткотрайно и временно и няма да превишава пределно допустимите норми.

При спазване изискванията на екологичното законодателство,  не се очаква замърсяване или  дискомфорт на компонентите на околната среда при реализацията на инвестиционното предложение.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение

Като риск  може да се разглежда вероятността дадена потенциална  опасност свързана със строителството и експлоатацията на  инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху  компонентите на околната среда или  населението.

Риск е всеки случай на съмнително извънредно събитие (възникнало или неизбежно), което може да има неблагоприятен ефект върху околната среда и/или човека. За предотвратяване на евентуални рискови ситуации, се предвижда провеждане на обучение и инструктаж на служителите.

С предвидените за осъществяване на инвестиционното предложение техника и методи, както и предвид характера и мащаба на инвестиционното предложение не се очаква риск от инциденти, аварии и/или бедствия  за околната среда и здравето на хората.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето

Съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, "Факторите на жизнената среда" са:

а) води, предназначени за питейно-битови нужди;

б) води, предназначени за къпане;

в) минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;

г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;

д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;

е) (изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.) нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии;

ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение;

з) курортни ресурси;

и) въздух

Водата за питейни нужди на животните ще се осигурява чрез свръзване с водопроводната мрежа на селото.

Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение минерални води няма да се използват за профилактични, лечебни или хигиенни цели. Минерална вода може да се използва само за питейни цели на работниците в обекта и ще се осигурява от магазиннната мрежа или  на база сключен абонаментен договор  за доставка на минерална вода и ползване на диспенсери, поради което отрицателно въздeйствие върху този фактор не се очаква.

Инвестиционното предложение не  е свързано с шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии, поради което не се очаква въздействие върху този фактор. Има вероятност от поява на шумови въздействие по време на строителството, но те ще са краткотрайни и временни и в рамките на допустимите норми. При реализацията на обекта не се очакват наднормени нива на шум, вибрации, или поява на вредни лъчения. Имотът не е в близост до обществени сгради поради което по този фактор също не се очаква отрицателно въздействие и съответно няма риск за човешкото здраве.

Строителството и експлоатацията на  кравефермата не е свързано с излъчване на  йонизиращи и/или нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради, както и с химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение, поради което не се очакват рискове за човешкото здраве поради неблагоприятни въздействия върху тези фактори.

Курортни ресурси не се засягат при реализацията на инвестиционното предложение, съответно не се очаква и риск за човешкото здраве по този фактор.

Поради характера на инвестиционното предложение, което не предвижда производствена дейност, не се очаква неблагоприятно въздействие върху въздуха, съответно липсва риск за здравето на хората.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор  24582.33.169 по КК на с. Дълго поле, община Калояново.

Съгласно КККР за землището на с. Дълго поле, община Калояново, поземлен имот 24582.33.169 е вид територия Земеделска, категория 4, НТП Изоставено трайно насаждение, площ 10000 кв. м. Същият е собственост на Елена Минчева Тананска. Не се засягат обекти, подлежащи на здравна защита, както и обекти на културното наследство.

Имотът не попада в границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии и в защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие. Реализирането на  инвестиционното предложение няма да бъде свързано с въздействия извън границите на посочения парцел.

Не е необходима друга прилежаща  площ освен налична обща площ  на имота. Поради неголемия мащаб на предвидените строителни дейности не е необходима друга допълнителна площ за временни дейности по време на строителството. Всички СМР ще се извършват само в границите на  имотите, предмет на инвестиционното предложение.

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 на ЗООС

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на животновъдна ферма – кравеферма в поземлен имот с идентификатор 24582.33.169 по КККР на село Дълго поле, местност „Пърлежа“, община Калояново.

Съгласно КККР за землището на с. Дълго поле, община Калояново, поземлен имот 24582.33.169 е вид територия Земеделска, категория 4, НТП Изоставено трайно насаждение, площ 10000 кв. м. Същият е собственост на Елена Минчева Тананска.

За реализация на инвестиционното предложение ще се  изготви ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на поземлен имот с идентификатор поземлен имот 24582.33.169 по КК на село Дълго поле, община Калояново.

Планът за регулация предвижда отреждането на 1 урегулиран поземлен, в който ще се изгради  животновъдна ферма – кравеферма със застроена площ 500 кв.м. и капацитет 100 бр. крави.

Предвижда се животните да се отглеждат на затворено и пасищно. За храна ще се използват готови фуражи. Почистването  на кравефермата от торовата маса ще се извършва механизирано. Доенето ще се извършва механизирано и млякото ще се предава на млекопреработвателни предприятия. Предвижда се в кравефермата да работят 5 човека.

В помещението за отглеждане на кравите се предвижда изграждане на торови пътеки за събиране на оборска тор от животните в обора и събирането му в напречен подземен торов канал от специализирана автоматизирана скреперна техника, специализирани ветрозащитни щори за оптимизиране на микроклимата в обора и хранителна пътека с двустранно раздаване на храната, монтиране на поилки, селекционна врата, дезинфекционни вани, вентилатори, осветителни тела и торова техника. Ще има обособени доилна зала, помещение за съхранение на млякото с разположена вътре охладителна вана за млякото, селекционно отделение в доилния център, за отделяне и манипулиране на животните, работен кът за лекар и санитарни помещения за персонала.

При експлоатацията на кравефермата ще се извръшват следните основни процеси:

-	Хранене на животните – оборно и пасищно. През зимните месеци животните ще се хранят с фураж, доставян с трактор с ремарке и ще бъде раздаван ръчно. Фуража ще се доставя  от фирма производител ежедневно. В помещението за отглеждане на животни се предвижда  хранителна пътека, което позволява механизирано подаване  и разнасяне на фуражите. Доставянето и до хранителните пътеки се извършва с маломерна техник . Кравите се връзват и отвързват ръчно.

-	Доене на животните  ще се извършва на място, с помощта на високотехнологични доилни апарати с гюм. Млякото се събира в хладилен танк монтиран в помещение за млекосъбиране .

-	Поене - в помещенията за отглеждане ще се монтират групови  автопоилки.

-	Почистването ще се извършва механизирано с булдозерна лопата, прикачена към трактор, след което тора ще се изнася на обособена бетонирана площадка.

-	Предвижда се отглеждане на животните върху несменяема постеля през зимния период, съчетано с пасищно отглеждане през летния период. Отглеждането на крави в сграда с обща хранителна пътека позволява механизирано разнасяне на фуража.

Предвидени са легла с дължина до 2.10 м. с цел запазване чистотата на вимето и чистотата на млякото. Подът ще е твърд, удобен  за почистване, измиване и дезинфекция.

Няма необходимост от изграждане на нови пътища. Транспортното обслужване на имота ще се осъществява от съществуваща пътна връзка - поземлен имот 24582.33.9, с. Дълго поле, Общинска публична собственост, с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път.

Електрозахранването на имота ще се осъществи чрез свързване с електроснабдителната мрежа на ЕВН.

В населеното място няма изградена канализационна мрежа. Предвидено е битовите отпадъчни води да се заустват  във водоплътна изгребна  яма, която ще се почиства периодично от лицензирана фирма на база сключен договор.

Отпадъчните води от кравефермата (торовата течност) ще се събират в танкер за течна тор и ще се използват за наторяване на съседните земеделски земи.

Оборската тор ще се съхранява временно (минимум 6 месеца) в торохранилище и пригодени за целта площадки, изолирани и обезопасени срещу изнасяне от дъждове и разпиляване - водоплътни бетонови стени с цел предпазване на подпочвените води и съседните земеделски земи от замърсяване. Същата ще се използва за наторяване на земеделски земи. При предаване на торта за използване от други лица или третирането й на депо, транспортирането ще се извършва със закрити превозни средства или от бордови коли с покривало.

Реализирането на обекта ще стане съгласно утвърдения ПУП и работните проекти при спазване на ограничителната линия на застрояване.

Предвид характера на инвестиционото предложение не се предвижда изграждане на съоръжения, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 на ЗООС.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Транспортното обслужване на имота ще се осъществява от съществуващ път, граничещ с имота, собственост на община Калояново.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

Конкретните параметри на строителните дейности, респективно съответните технически строителни решения, ще бъдат предмет на бъдещо работно проектиране.

Описание на строителството на обекта:

•	Етапи на строителството

На етап инвестиционно предложение, не може да се представи програма или срокове за изграждане на кравефермата, но намеренията на възложителя са за еднофазно строителство. Конкретните методи на строителство, са предмет на разработка във фазата на работно проектиране. Предлага се стандартно монолитно строителство.

За осъществяването на инвестиционното намерение няма да се променя начина на трайно ползване  на имотите.

По отношение на последователността на строителните дейности те се разделят на:

-	Временно строителство.

Поради мащаба на обекта, не е наложително извършването на временно строителство. Предвижда се обособяването на три спомагателни площадки, които ще бъдат ситуирани в границите на имотите:

Площадка за строителните материали, малогабаритна строителна механизация и фургон за работниците, в който ще бъде съхраняван дребен инвентар.

Площадка за временно съхраняване на строителни отпадъци. Нейната площ ще бъде малка, тъй като на нея ще се съхраняват главно отпадъци от некачествени строителни материали и отломки от новото строителство.

Площадка за временно съхраняване на земната откривка и хумусния пласт.

-	Основно строителство.

Този етап ще се осъществи в рамките на един строителен сезон. За изграждането  на сградите към обекта се предвижда изпълнението на стандартни за такъв тип строителство дейности – изкопни, кофражни, армировъчни, бетонови и монтажни. През този етап ще бъдат изградени и елементите на спомагателната инфраструктура – електроснабдяването, ВиК мрежата и водоплътната изгребна яма, торовата лагуна.

-	Закриване на строителната площадка.

След изграждане на сградите, спомагателните площадки ще бъдат закрити. Генерираните по време на строителството отпадъци ще бъдат депонирани на общинско депо за строителни отпадъци. Земните маси от изкопните дейности и хумусната откривка, ще бъдат използвани при изпълнение на вертикалната планировка на сградите и за рекултивация на засегнатите от строителството площи в имотите. Имотът граничи с общински път, по който ще се осъществява достъпа до сградите на строителна механизация и доставките на строителни материали оборудване и др.

Не се налага ползването на допълнителни площи за временни дейности по време на строителството, освен площта на  имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение.

6. Предлагани методи за строителство

Ще се прилагат стандартни методи за строителство. Изпълнението на СМР ще се извършва в съответствие с проект за технология и организация на строителството като част от Плана за безопасни условия на труд в следната последователност:

Основните строителни дейности ще се осъществят в рамките на един до два строителни сезона. Предвижда се изпълнението на стандартни за такъв тип строителни  дейности. През този етап ще бъдат изградени и елементите на спомагателната инфраструктура – електроснабдяването на обекта, ВиК мрежата  и т.н.

Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с проект за технология и организация на строителството като част от Плана за безопасни условия на труд в следната последователност:

•	изкопни работи за сгради, изкопни работи за фундаменти, груб строеж сгради;

•	изграждане на елементите на техническата инфраструктура (електроснабдяването, ВиК мрежата  и т.н);

•	вътрешноплощадкова алейна мрежа и вертикална планировка;

•	монтаж на машините и съоръженията;

•	пусково-накладъчни работи;

•	външна ограда на площадката.

Дейностите, който ще се извършват при строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъдат по одобрени и съгласувани от съответните инстанции проекти.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Местоположението на имота е съобразено с дейността, която ще се развива.

С реализацията на инвестиционното предложение ще се  подпомогне социално – икономическото развитие на района и ще се насърчи устойчивото му развитие, поради следното:

Животновъдствто у нас е разпокъсано, с ниска рентабилност и степен на механизация. Ето защо с настоящото инвестицинонно предложение се цели увеличаване  количеството и качеството на произвежданото краве мляко чрез подобряване на хигиенните условия, подобряване и модернизиране на производството, осигуряване на строг ветеринарно-медицински контрол, целесъобразно хранене и хуманно отношение към животните.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях

Към документацията са приложени скици на засегнатата територия, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики на района.

Не се засягат обекти, подлежащи на здравна защита, както и обекти на културното наследство.

Имотът не попада в границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

Поземлен имот с идентификатори  24582.33.169 по КК на село Дълго поле, община Калояново не попада в границите на защитени зони. Най-близката защитена зона е BG0000429 ”Река Стряма”, но предвид местоположението му, не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху предмета на опазване в защитената зона.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение

Инвестициното предложение се предвижда да се реализира в поземлен имот с идентификатор  24582.33.169 по КК на село Дълго поле, община Калояново.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение е с обща площ от 10000 кв.м.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение е собственост на  възложителя Елена Тананска и няма други ползватели на земята.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Имотът, предмет на инвестиционото предложение не попада в обхвата на санитарно охранителни зони около водоизточници, не засяга съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и не се намират около водоизточници на минерални води.

Имотът не попада в границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

Поземлен имот с идентификатор  24582.33.169 по КК на село Дълго поле, община Калояново не попада в границите на защитени зони. Най-близката защитена зона е BG0000429 ”Река Стряма”, но предвид местоположението му, не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху предмета на опазване в защитената зона.

От изложеното по-горе може да се направи извода, че  изграждането и експлоатацията на обекта не се очаква да окажат отрицателно въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство)

Инвестиционното предложение на Възложителя предвижда изграждане на кравеферма в поземлен имот с идентификатор 24582.33.169 по КК на село Дълго поле, община Калояново. Предвижда се в кравеферматада се отглеждат 100 животни.

За осъществяването на инвестиционното предложение ще се изградят съпътстващите елементи на техническата инфраструктура - електрозахранване и водоснабдяване, необходими за нормалното функциониране на проекта.

Електрозахранването на имота ще се осъществи чрез съгласувано трасе до нов БКТП, монтиран на имотна граница.

Захранването с питейна вода ще се осъществи чрез реализиране на уличен водопровод.

В населеното място няма изградена канализационна мрежа.

Предвидено е отпадъчните води да се заустват във водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично от лицензирана фирма на база сключен договор.

За отпадъчните води от кравефермата (торовата течност) ще се изгради танкер за течна тор, а за  оборската тор -  торохранилище и пригодени за целта площадки, изолирани и обезопасени срещу изнасяне от дъждове и разпиляване - водоплътни бетонови стени с цел предпазване на подпочвените води и съседните земеделски земи от замърсяване.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

За реализацията на инвестиционното намерение е необходимо издаване на:

-      Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ОВОС от Директора на РИОСВ-Пловдив;

-	Провеждане на процедура по промяна предназначението на земята;

-	За  реализацията на обекта  е необходимо издаване на разрешение за строеж от Главния архитект на Община Калоянов.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

- съществуващо и одобрено земеползване

Инвестиционното предложение ще се реализира в землището на с. Дълго поле, общ. 	Калояново. Земеползването в района е одобрено и за него има влязла в сила и 	одобрена кадастрална карта. Инвестиционното предложение има изцяло 	положителен ефект, ще 	и няма да засегне в 	негативен аспект жителите на селото 	и съседните населени места.

- мочурища, крайречни области, речни устия

Поземлен имот с идентификатор  24582.33.169 по КК на село Дълго поле, община Калояново не попада в мочурища, крайречни области и речни устия, поради което  не се очаква реализацията му да окаже негативно влияние върху тези водни обекти и свързаните с тях влажни зони.

- крайбрежни зони и морска околна среда

Имотът, предмет на инвестиционото предложение се намира в  Голнотракийската низина и не засягат крайбрежни зони и морска среда, поради което не се очаква въздействие върху този компонент.

- планински и горски райони

Поземлен имот с идентификатор  24582.33.169 по КК на село Дълго поле, община Калояново, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение е земеделска земя – нива и в границите му липсва дървесна растителност, представляваща гора по смисъла на Закона за горите. Не се засягат планински и гористи местности.

- защитени със закон територии

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, или в други защитени със закон територии.

- засегнати елементи от Националната екологична мрежа

Поземлен имот с идентификатор  24582.33.169 по КК на село Дълго поле, община Калояново не попада в границите на защитени зони. Най-близката защитена зона е BG0000429 ”Река Стряма”, но предвид местоположението им, не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху предмета на опазване в защитената зона.

- ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност

Ландшафтът в района на инвестиционното предложение е земеделски, район с интензивно ползване на земята и редица свързани с това съпътстващи дейности на местното население. В границите на имота и в близост до него липсват обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

- територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита

Засегнатата от инвестиционното предложение територия и района около нея не представлява обект със специфичен санитарен статут или подлежаща на здравна защита.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на  животновъдна ферма за отглеждане на 100 бр. крави в поземлен имот с идентификатор  24582.33.169 по КК на село Дълго поле, община Калояново.

Имотът е с обща площ от 10000 кв.м., собственост на възложителя.

Местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение не предполагат отрицателно въздействие върху населението на с. Дълго поле и близките населени места и здравето на хората.

При осъществяване на обекта не се очаква промяна на почвените показатели от съществуващото положение, ако строителството и експлоатацията се осъществят съгласно действащите нормативни  изисквания. Негативно въздействие върху атмосферния въздух при изграждането и експлоатацията на обекта не се очаква. Използваните водни количества ще са неголеми, поради липса на производствени дейности с необходимост от производствена вода и няма да окажат влияние върху режима на подземните води и общото състояние на водните екосистеми. Не се очаква отрицателно въздействие върху водните екосистеми вследствие строителството и експлоатацията на инвестиционото предложение. Изграждане на обекта не би повлияла върху качествата на почвата и земните недра и не е свързано с дейности, оказващи отрицателно въздействие върху ландшафта в района.

На територията на имота и в близост до него няма защитени територии и паметници на културата.

Очаква се по време на строителството  на сградите да се повиши слабо запрашаването на въздуха и шумовото въздействие от работещата техника през деня, но то ще бъде временно и краткотрайно.

При спазване на одобрените проекти и законови изисквания не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда - атмосферен въздух, води, почвата, земни недра, ландшафт, климат, биоразнообразие и неговите елементи.

Имотът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и паметници на културата, поради което не се очаква въздействие върфу този компонент.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Имотът представлява земеделска земя,  поради което отрицателно въздействие върху растителния и животинския свят не се очаква. Не се засягат защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. Поземлен имот с идентификатор  24582.33.169 по КК на село Дълго поле, обищина Калояново, не попада в границите на защитени зони. Най-близката защитена зона е BG0000429 ”Река Стряма”, но предвид местоположението на имота, не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху предмета на опазване в защитената зона.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Като риск  може да се разглежда вероятността дадена потенциална  опасност свързана със строителството и експлоатацията на  инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху  компонентите на околната среда или  населението.

Риск е всеки случай на съмнително извънредно събитие (възникнало или неизбежно), което може да има неблагоприятен ефект върху околната среда и/или човека. За предотвратяване на евентуални рискови ситуации, се предвижда провеждане на обучение и инструктаж на служителите.

С предвидените за осъществяване на инвестиционното предложение техника и методи не се очаква риск от инциденти за околната среда.

По отношение на трудовия риск е задължително спазване на технологичната дисцилина и инструкциите за безопасна работа. Ще се предприемат следните мерки за сигурност:

-Задължителен начален и периодичен инструктаж;

-Задължително ползване на работно облекло и лични предпазни средства;

-Задължително хигиенизиране, обезопасяване и логистично обезпечаване с необходимите материали за действия при пожарна и аварийна опасност, както и за предотвратяване и отстраняване на замърсявания на околната среда.

-Задължително спазване на изискванията за периодични прегледи и контрол над наличната инструментална екипировка.

Работните проекти, както и експлоатацията на обекта ще бъдат изпълнени по всички нормативни изисквания и бъдещия обект няма да доведе до замърсяване компонентите на околната среда.

При спазване на необходимите норми на проектиране и нормативни изисквания, риск от аварии, бедствия и инциденти в околната среда няма да има.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Въздействието върху компонентите на околната среда при строителството може да се оцени предварително като незначително, краткотрайно и временно (в периода на строителство), пряко и непряко, без кумулативно действие и локално само в района на строителната площадка. Не се засягат населени места или обекти, подлежащи на здравна защита. Единствено въздействието върху почвата в рамките на площадката е дълготрайно, защото една част от нея се отстранява, а друга се превръща в антропогенна от разположените върху нея сгради, съоръжения и настилка.

По време на строителните дейности е възможно само временно замърсяване чрез запрашаване на  въздуха  през периода на работа на  товарните машини. При правилно изпълнение на предвидените дейности по реализация  на строителството няма да възникнат  ситуации свързани с отделяне на емисии замърсяващи въздуха и/или подземните води, както и генериране на  опасни отпадъци.

Не се очаква отрицателно въздействие от реализацията на инвестиционното предложение. Вероятност от поява на  слаби шумови въздействие има само по време на строителството, но те ще са краткотрайни и временни и в рамките на допустимите норми.

При фазата на строителство, продължителността на въздействието е краткотрайно само по време на  строително-монтажните дейности. То е еднократно без обратимост.

Във фазата на експлоатация в съответствие с технологичната схема на инвестиционното предложение, въздействието е непрекъснато и постоянно. При спазване на законовите изисквания и мерки, експлоатацията на обекта не се очаква да окаже отрицателно  въздействието върху компонентите на околната среда. Генерираните отпадъци ще се третират съгласно изискванията на ЗУО, поради което не се очаква да окажат отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.  Като цяло въздействието от експлоатацията на обекта може да се оцени предварително като незначително, без кумулативно действие и локално в само района на имотите, предмет на инвестиционното предложение.

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Инвестиционното предложение ще се реализира в Горнотракийската низина, землище на с. Дълго поле, общ. Калояново. Предвид характера и мащаба на инвестиционното предложение, реализацията му има локален обхват и не се очаква да засегне в негативен аспект населението на село Дълго поле и близките населени места в общината.

Същото има изцяло положителен ефект – ще се  подпомогне социално – икономическото развитие на района и ще се насърчи устойчивото му развитие, чрез създаване на животновъдна ферма за отглеждане крави. Инвестиционното предложение има изцяло положителен ефект към населението на село Дълго поле и близките населени места, тъй като ще доведе до увеличаване количеството на произвежданото краве мляко и  ще доведе до разкриване на нови работни места в района.

Реализацията на инвестиционното предложение  няма да засегне в негативен аспект жителите на селото и съседните населени места.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Не се очаква отрицателно въздействие от реализацията на инвестиционното предложение. Вероятност от поява на  слаби шумови въздействие има само по време на строителството, но те ще са краткотрайни и временни и в рамките на допустимите норми.

При изпълнение на изискванията на екологичното законодателство, реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе отрицателно върху компонентите на околната среда.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да повлия върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси. Компонентите на околната среда в района няма вероятност да бъдат подложени на интензивни и комплексни въздействия, предизвикващи наднорменото им замърсяване.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

При фазата на строителство, продължителността на въздействието е краткотрайно само по време на  строително-монтажните дейности. То е еднократно без обратимост.

Във фазата на експлоатация в съответствие с технологичната схема на инвестиционното предложение, въздействието е непрекъснато и постоянно.

При спазване на условията в издадените разрешителни от компетентните органи и на екологичното законодателство не се очаква отрицателно въздействие от реализацията на инвестиционното предложение. Вероятност от поява на  слаби шумови въздействие има само по време на строителството, но те ще са краткотрайни, временни и обратими и в рамките на допустимите норми.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и/или одобрени с устройствен план дейности и не се очаква комбинирано въздействие. В тази връзка изграждането на кравефермата няма вероятност да доведе до кумулативно отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията

При спазване на одобрените и съгласувани проекти и законови изисквания не се очаква строителството и експлоатацията на кравефермата да окаже отрицателно въздействие върху околната среда.

Евентуалните негативни въздействия са с временен характер, за предотвратяването им ще се предвидят следните мерки за ефективно намаляване на въздействията:

-	Ще бъдат изпълнени изискванията на ЗУО;

-	По време на строително-монтажните дейности, строителните отпадъци ще се събират на определена площадка и своевременно да се извозват;

-     Всички отпадъци ще се събират разделно до предаването им на лица регистрирани по ЗУО.

- Отпадъчните води от кравефермата (торовата течност) ще се събират в танкер за течна тор и ще се използват за наторяване на съседните земеделски земи.

- Оборската тор ще се съхранява временно  в торохранилището, което е изолирано и обезопасено срещу изнасяне от дъждове и разпиляване - водоплътни бетонови стени с цел предпазване на подпочвените води и съседните земеделски земи от замърсяване. При предаване на торта за използване от други лица или третирането й на депо, транспортирането ще се извършва със закрити превозни средства или от бордови коли с покривало.

- Битовите  отпадъчни води ще се събират  във водоплътна изгребна яма и ще се извозват до пречиствателна станция на база сключен договор с оторизирана фирма.

10. Трансграничен характер на въздействието.

Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, не се очакват трансгранични въздействия, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията му.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

За намаляване на вероятните отрицателни въздействия се предвиждат следните мерки:

- Стриктно спазване на изискванията и процедурите, предвидени в екологичното законодателство;

- Задължително изпълнение на ограничителните мерки в разрешенията, издадени от компетентните органи;

- Минимизиране на източниците на въздействие върху околната среда;

- Използване на най-добрите технологии и практики при проектирането, строителството и експлоатацията на обекта.

- Осигуряване необходимото озеленяване на незастроената част от имотите;

- Изготвяне на  проект за оползотворяване на хумуса;

- По време на строителството, строителните отпадъци ще се събират на отделна площадка и своевременно ще се извозват на специализираното депо за строителни отпадъци.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение

За информиране на обществеността, възложителят е публикувал обява за инвестиционното предложение чрез средствата за масово осведомяване, съгласно изискванията на 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда

До настоящият момент не е известно да са постъпили писмени или устни възражения относно инвестиционното предложение.