РЕШЕНИЕ № ПВ –36 -ПР/2012 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на  въздействието върху околната среда

На основание:   чл. 93, ал. 1  и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС); чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС),  чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1,т.1  от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми,проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за ОС,  становища от РЗИ Пловдив

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: “Изграждане на инсталация за преработка на биомаса и производство на електроенергия с номинална мощност 1,5 МВт и топлоенергия с номинална мощност 1 МВт”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение:   имот № 73242.172.115, землище на с. Труд, Община Марица

Възложител: Н. Кръстев.

Характеристика на инвестиционното предложение: Обектът ще се изгради в поземлен имот с площ 8,945 дка, собственост на Възложителя. Като първичен енергоносител ще се използват различни видове биомаса – селскостопанска биомаса, отпадъчна дървесина от дървопреработвателните предприятия и отпадъчна дървесина от горското стопанство. След окончателното изгаряне на биомасата ще се формира твърд отпадък- остатъчна пепел, която може да се използва за наторяване в селското стопанство.

За бъдещия обект ще се използват налична и новоизградена инфраструктура след изпълнение на необходимите връзки:

Пътна – Достъпът до обекта ще се осигури чрез съществуващ селскостопански път, граничещ с имота.

Водоснабдяване - Захранването на площадката с питейна и противопожарна вода ще се осъществява от съществуващ водопровод Е Ø80, минаващ северозападно от имота. За целта ще се изгради външен водопровод РЕ-HD Ø90 с дължина L=320m. Трасето на водопровода минава по път намиращ се северно и западно от имота.

Заустване на отпадните води: от битово - фекален характер  -  във водоплътна  яма с периодично извозване до ПСОВ от лицензирана фирма на база сключен договор.

Електроснабдяване - чрез изграждане на трафопост на границата на имота.

Инвестиционното предложение /ИП/ попада в обхвата на  т. 3, буква “a“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда / ДВ.бр.91 /2002 год./ и чл.2 ал.1, т. 1 от Наредбата за ОС.

Площадката на ИП   не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ от мрежата „Натура 2000”.  Най-близката защитена зона е „Река Пясъчник” с код BG 0000444, включена в списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приет с РМС № РД-122/02.03.2007г. Предвид местоположението и характера на инвестиционното  предложение, извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие определя, че няма вероятност от значително отрицателно въздействие  върху видовете , предмет на опазване в защитената зона.

мотиви:

I.Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност , взаимовръзка  и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

Основните процеси, което ще се осъществят при реализиране на инвестиционното предложение са следните:

-Възел Дробене ще се развие на част от открита площадка. Необходима площ – около 500 кв.м. На тази площадка ще се надробява изходната суровина чрез дробилна машина – тип “Шредер“. Захранването на дробилната машина със суровина ще се осъществява с универсалната подемна машина.

Едрината на надробената биомаса /трески/ е с размери не повече от 80 – 100  мм. и по средно сечение – 10 – 15 мм. Капацитет на надробяването : 8 – 15 куб.м/час.

- Възел Сушилня служи за предварително изсушаване на надробената  биомаса. Основни съоръжения на тази  площадка са: буферен склад за надробената биомасa – тип “ подвижно  дъно, дозиращо устройство, сушилня и съоръжения за отвеждане на изсушената и надробена биомаса – към мелницата.

- Възел Смилане

В този участък става смилането и  доизсушавенато на биомасата. Основни съоръжения са два броя  чукови мелници, комплектовани със захранващи, лентови транспортьори, отсекателни клапани и вграден пневмотранспорт с циклон за отвеждане на биомасата. Общ капацитет на двете мелници – до 2 500 кг./час.

- Възел - Склад надробена и изсушена биомаса ще се складира в помещение с кранова уредба.

- Възел нагряване /пиролизно горене/ - извършва се в газификатор, разположен на открита площадка.

След получаването на газта е необходимо филтруване, преди да постъпи в двигател с вътрешно горене, куплиран с генератор за производство на еленергия.

- Възел генератор и повишаващо устройство – ще се разположи в сграда с обща площ от 100-120 кв.м и височина до 10 м.

Всички процеси в инсталацията се следят и контролират от Компютърна Система за Управление (КСУ).

- В хода на експлоатация на обекта не се предполага значително замърсяване и дискомфорт на околната среда. При строителството и експлоатацията се очаква известно шумово натоварване на околната среда. То ще бъде минимално, локализирано в рамките на ограничен район.

- Не се налага промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата,съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси  в района:

- Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде  извън границите на защитени зони, съгласно чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие и не се очаква да настъпи значително въздействие върху компонентите на околната среда.

- Инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

- Не се очаква засягане на качествата и регенеративната  способност на природните ресурси  в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Предвидения начин на обработка на възобновяемите източници не предполага значително изменение в ключови характеристики на околната среда.

- С писмо изх. № 3138/04.06.2012г. РЗИ- Пловдив е потвърдила  допустимостта на инвестиционното предложение.

IV.  Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Териториалния обхват  на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на имота.

- При спазване на ветеринарните изисквания не се очаква неблагоприятно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда и върху човешкото здраве.

- Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие .

- Въздействието в резултат на  експлоатацията на бъдещия обект                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ще бъде дълготрайно, съгласно срока на експлоатацията му.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии :

Възложителят е уведомил за своето инвестиционно предложение кметовете на Община Марица и  с.Труд, както и засегнатото население чрез обява на информационното табло. Не са изразени устно или депозирани писмено възражения срещу реализацията на  инвестиционното предложение.

При следните условия:

- При проектирането да се спазят изискванията на чл.4,ал.3 от Наредба 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии(ДВ бр.64 от 2005г.).

- Преди въвеждане в експлоатация на обекта да се изпълнят изискванията на чл. 16 от Закона за чистотата на атмосферния въздух /ДВ бр. 45 от 1996г/.  Да се провежда предвидения в чл.18, т.1 от Закона за чистота на атмосферния въздух /ДВ.бр.45 /96 г и посл. изм. и доп. / емисионен контрол на отпадъчните газове, по реда определен в глава пета от Наредба №6 /99 год. / ДВбр.31/1999 год./.

- Преди въвеждане на обекта в експлоатация да се изпълнят  изискванията на чл.37 от Закона за управление на отпадъците(ЗУО), относно оползотворяването на биомасата и да се сключат договори с доставчиците на отпадъчна биомаса в съответствие с чл.5 от ЗУО.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, Възложителят /новият Възложител/ трябва да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд–Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административно-процесуалния кодекс.

инж. ВАЛЯ АТАНАСОВА  ……………..                             ……………….…...2012г.

Директор   на Регионална инспекция

по околна среда и води - Пловдив

Съгласували:.............                                          Изготвили:   ..............

Д. Димитров, Н-к Отдел „ПД”                                  инж. Вл. Илиев, гл.експерт

Д. Карамфилова…………..                                                         …………………

ст.юрисконсулт                                                     Н.Иса, ст. експерт