Приложение № 2 към чл. 6 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

за инвестиционно предложение

„Изграждане на свинарник“

в поземлен имот с идентификатор 22839.44.68 по КК на село Долнослав, общ. Асеновград, обл. Пловдив

І. Информация за контакт с инвеститора

Крисуров

ІІ. Резюме на предложението

1.Характеристики на инвестиционното предложение

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост

С инвестиционното предложение се предвижда  изграждане на  свинарник.  Същият ще се изгради в поземлен имот с идентификатор 22839.44.68 по КК на село Долнослав, общ. Асеновград. Имотът се намира в бившия стопански двор на селото и съгласно КККР за землището на с. Долнослав  е с площ 5524 кв.м., трайно предназначение на територията „земеделска“ и начин на трайно ползване «за животновъдна ферма». Същият е  собственост на възложителя на ИП -.

Предвижда се в свинарника да се отглеждат 30 бр. свине – майки, които ще се отглеждат диферницирано по възрастови и физиологични групи и 200-300 бр. прасета за угояване. В зависимост от физиологичните особености на свинете ще се осигурят подходящи условия на средата и хранене във всяка група-възрастова и физиологична. Това налага специализирано строителство, обзавеждане и поддържане на средата. Целта е да се замени грижата за отделното животно с грижа за група животни с еднакви изисквания. Поради тази причина в свинефермата ще се осигури механизиране и автоматизиране на хранене, поене и обслужване.

Предвижда се  свинарника да е със застроена площ около 300 кв.м., в която ще бъдат  обособени следните сгради:

- сграда «Опрасване и бременни свине-майки»

- сграда «Подрастване»

- сграда «Угояване»

- сграда «Нерезник“

- сграда «Заплождане и бременни свине-майки»

- складова сграда за съхранение на фуражите

- административна сграда за персонала

Животните ще се отглеждат на затворено. За храна ще се използват готови фуражи, които ще се съхраняват в помещение. Почистването  на свинарника от торовата маса ще се извършва механизирано.

По време на експлоатацията на свинарника, като отпадък ще се формира твърд оборски тор и течна торова фракция.

Отпадъчните води от (торовата течност) ще се събират в танкер за течна тор и ще се използват за наторяване на съседните земеделски земи.

Оборската тор ще се съхранява временно (минимум 6 месеца) в торохранилището, което е изолирано и обезопасено срещу изнасяне от дъждове и разпиляване - водоплътни бетонови стени с цел предпазване на подпочвените води и съседните земеделски земи от замърсяване. При предаване на торта за използване от други лица за наторяване на съседните земеделски земи, транспортирането ще се извършва със закрити превозни средства или от бордови коли с покривало.

Торовете от фермата ще се предават и като суровинен ресурс за производство на биогаз, използван за производство на електрическа енергия и отопление на специализирана фирма на база сключен договор.

Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение разполага с необходимата пътна инфраструктура  и няма необходимост от изграждане на нови пътища.

Водата за питейни нужди ще се осигурява чрез свръзване с водопроводната мрежа на селото.

В населеното място няма изградена канализационна мрежа. Предвидено е битовите  отпадъчните води да се заустват във водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично от лицензирана фирма на база сключен договор..

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения

Инвестиционото предложение няма взаимовръзка и/или кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

За инвестиционното предложени е издадено Решение № 70, взето с протокол №6 от 2901.2020 г. на общински съвет на Община Асеновград, с което се  разрешава изработване на  ПУП-ПРЗ за урегулиране на поземлен имот с идентификатор 228394.44.68 по КК на село Долнослав, с цел изграждане на свинарник.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие

Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с използване на земеделска земя на площ от 5524 кв.м. Други природни ресурси, които ще се използват по време на строителството и експлоатацията са вода, инертни материали, дървен материал, горива.

Поземлен имот с идентификатор 228394.44.68 по КК на село Долнослав попада в границите защитена зона ”Родопи-Средни”, но предвид местоположението му в стопанския двор на селото,  където липсват природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване, не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху предмета на опазване в защитената зона.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води

От бъдещия обект се очаква да се генерират следните видове отпадъци:

- Строителни отпадъци, които ще се събират в границите на имота и ще се извозват на специализирано депо за строителни отпадъци, посочено от община Асеновград.

- При експлоатацията на обекта ще се формират битови отпадъци, които ще се депонират на регламентирано за целта место. Сметосъбирането и сметоизвозването на формираните по  време на експлоатацията битови отпадъци, ще се извършва от  фирмата по сметосъбиране и сметоизвозване, обслужваща община Асеновград.

Всички отпадъци ще се събират разделно до предаването им на лица регистрирани по ЗУО.

По време на експлоатацията на свинарника, като отпадък ще се формира твърд оборски тор и течна торова фракция. Отпадъчните води (торовата течност) ще се събират в танкер за течна тор и ще се използват за наторяване на съседните земеделски земи.

Оборската тор ще се съхранява временно (минимум 6 месеца) в торохранилището, което е изолирано и обезопасено срещу изнасяне от дъждове и разпиляване - водоплътни бетонови стени с цел предпазване на подпочвените води и съседните земеделски земи от замърсяване. При предаване на торта за използване от други лица за натовярване на съседните земеделски земи, транспортирането ще се извършва със закрити превозни средства или от бордови коли с покривало.

Торовете от фермата ще се предават и като суровинен ресурс за производство на биогаз, използван за производство на електрическа енергия и отопление на специализирана фирма на база сключен договор.

При строителството и реализацията, както и при експлоатацията на обекта не се очаква замърсяване на прилежащи терени вътре и извън границата на имота. Площадката ще бъде оградена, обозначена и няма да бъде източник на значими емисии във въздуха и водите.

Не се очаква да се генерират други по вид отпадъци.

На територията на обекта не се очаква формиране на опасни отпадъци. Ще се извърши регистрация на формираните отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците, преди въвеждане на обекта в експлоатация.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда

По време на строителните дейности е възможно само временно замърсяване чрез запрашаване на  въздуха  през периода на работа на машините и техниката. При правилно изпълнение на предвидените дейности по реализация  на строителството няма да възникнат  ситуации свързани с отделяне на емисии замърсяващи въздуха и/или подземните води, както и генериране на  опасни отпадъци и създаването на дискомфорт на околната среда. Възможно е по време на строителството увеличаване на шумовото въздействие, в резултат от дейността на строителните  машини, но това ще бъде краткотрайно и временно и няма да превишава пределно допустимите норми.

При спазване изискванията на екологичното законодателство,  не се очаква замърсяване или  дискомфорт на компонентите на околната среда при реализацията на инвестиционното предложение.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение

Като риск  може да се разглежда вероятността дадена потенциална  опасност свързана със строителството и експлоатацията на  инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху  компонентите на околната среда или  населението.

Риск е всеки случай на съмнително извънредно събитие (възникнало или неизбежно), което може да има неблагоприятен ефект върху околната среда и/или човека. За предотвратяване на евентуални рискови ситуации, се предвижда провеждане на обучение и инструктаж на служителите.

С предвидените за осъществяване на инвестиционното предложение техника и методи, както и предвид характера и мащаба на инвестиционното предложение не се очаква риск от инциденти, аварии и/или бедствия  за околната среда и здравето на хората.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето

Съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, "Факторите на жизнената среда" са:

а) води, предназначени за питейно-битови нужди;

б) води, предназначени за къпане;

в) минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;

г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;

д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;

е) (изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.) нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии;

ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение;

з) курортни ресурси;

и) въздух

Водата за питейни нужди ще се осигурява чрез свръзване с водопроводната мрежа на селото.

Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение минерални води няма да се използват за профилактични, лечебни или хигиенни цели. Минерална вода може да се използва само за питейни цели на работниците в обекта и ще се осигурява от магазиннната мрежа или  на база сключен абонаментен договор  за доставка на минерална вода и ползване на диспенсери, поради което отрицателно възедйствие върху този фактор не се очаква.

Инвестиционното предложение не  е свързано с шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии, поради което не се очаква въздействие върху този фактор. Има вероятност от поява на шумови въздействие по време на строителството, но те ще са краткотрайни и временни и в рамките на допустимите норми. При реализацията на обекта не се очакват наднормени нива на шум, вибрации, или поява на вредни лъчения. Имотът не е в близост до обществени сгради поради което по този фактор също не се очаква отрицателно въздействие и съответно няма риск за човешкото здраве.

Строителството и експлоатацията на  свинарника не е свързано с излъчване на  йонизиращи и/или нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради, както и с химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение, поради което не се очакват рискове за човешкото здраве поради неблагоприятни въздействия върху тези фактори.

Курортни ресурси не се засягат при реализацията на инвестиционното предложение, съответно не се очаква и риск за човешкото здраве по този фактор.

Поради характера на инвестиционното предложение, което не предвижда производствена дейност, не се очаква неблагоприятно въздействие върху въздуха, съответно липсва риск за здравето на хората.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 22839.44.68 по КК на село Долнослав, общ. Асеновград. Имотът се намира в бившия стопански двор на селото и съгласно КККР за землището на с. Долнослав  е с площ 5524 кв.м., трайно предназначение на територията „земеделска“ и начин на трайно ползване «за животновъдна ферма». Същият е  собственост на възложителя на ИП - Нанко Димитров Крисуров.

Реализирането на  инвестиционното предложение няма да бъде свързано с въздействия извън границите на посочения парцел.

Не е необходима друга прилежаща  площ освен налична обща площ  на имота. Поради неголемия мащаб на предвидените строителни дейности не е необходима друга допълнителна площ за временни дейности по време на строителството. Всички СМР ще се извършват само в границите на  имота, предмет на инвестиционното предложение.

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 на ЗООС

Инвестиционното намерение предвижда изграждане на свинарник в поземлен имот с идентификатор 228394.44.68 по КК на село Долнослав. Предвижда се в свинарника да се отглеждат 30 бр. свине – майки, които ще се отглеждат диферницирано по възрастови и физиологични групи и 200-300 бр. прасета за угояване. В зависимост от физиологичните особености на свинете ще се осигурят подходящи условия на средата и хранене във всяка група-възрастова и физиологична. Това налага специализирано строителство, обзавеждане и поддържане на средата. Целта е да се замени грижата за отделното животно с грижа за група животни с еднакви изисквания. Поради тази причина в свинефермата ще се осигури механизиране и автоматизиране на хранене, поене и обслужване.

Предвижда се  свинарника да е със застроена площ около 300 кв.м., в която ще бъдат  изградени следните сгради:

- сграда «Опрасване и бременни свине-майки»

- сграда «Подрастване»

- сграда «Угояване»

- сграда «Нерезник“

- сграда «Заплождане и бременни свине-майки»

- складова сграда за съхранение на фуражите

- административна сграда за персонала

Животните ще се отглеждат на затворено. За храна ще се използват готови фуражи, които ще се съхраняват в помещение. Почистването  на свинарника от торовата маса ще се извършва механизирано.

По време на експлоатацията на свинарника, като отпадък ще се формира твърд оборски тор и течна торова фракция.

Отпадъчните води от (торовата течност) ще се събират в танкер за течна тор и ще се използват за наторяване на съседните земеделски земи.

Оборската тор ще се съхранява временно (минимум 6 месеца) в торохранилището, което е изолирано и обезопасено срещу изнасяне от дъждове и разпиляване - водоплътни бетонови стени с цел предпазване на подпочвените води и съседните земеделски земи от замърсяване. При предаване на торта за използване от други лица за наторяване на съседните земеделски земи, транспортирането ще се извършва със закрити превозни средства или от бордови коли с покривало.

Торовете от фермата ще се предават и като суровинен ресурс за производство на биогаз, използван за производство на електрическа енергия и отопление на специализирана фирма на база сключен договор.

Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение разполага с необходимата пътна инфраструктура  и няма необходимост от изграждане на нови пътища.

Водата за питейни нужди ще се осигурява чрез свръзване с водопроводната мрежа на селото.

В населеното място няма изградена канализационна мрежа. Предвидено е битовите  отпадъчните води да се заустват във водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично от лицензирана фирма на база сключен договор..

При експлоатацията на свинефермата се предвиждат следните процеси:

Хранене – оборно. Животните ще се хранят  с фураж, доставян с трактор с ремарке и ще бъде раздаван ръчно. Фуража ще се доставя  от фирма производител ежедневно.

В помещението за отглеждане на животни се предвижда  хранителна пътека, което позволява механизирано подаване  и разнасяне на фуражите. Доставянето и до хранителните пътеки се извършва с маломерна техника.

Поене - в помещенията за отглеждане ще се монтират групови  автопоилки.

Почистване – механизирано с булдозерна лопата, прикачена към трактор, след което торта ще се изнася на обособено за целта торохранилище.

Подът ще е бетониран, твърд, удобен  за почистване, измиване и дезинфекция.

Реализирането на обекта ще стане съгласно утвърдения ПУП и работните проекти при спазване на ограничителната линия на застрояване.

Предвид характера на инвестиционото предложение не се предвижда изграждане на съоръжения, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 на ЗООС.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Имотът се намира в стопанския двор на селото. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Транспортният достъп ще се осъществява по съществуваващите пътища.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

Конкретните параметри на строителните дейности, респективно съответните технически строителни решения, ще бъдат предмет на бъдещо работно проектиране.

Описание на строителството на обекта:

•	Етапи на строителството

На етап инвестиционно предложение, не може да се представи програма или срокове за изграждане на свинарника, но намеренията на възложителя са за еднофазно строителство. Конкретните методи на строителство, са предмет на разработка във фазата на работно проектиране. Предлага се стандартно монолитно строителство.

За осъществяването на инвестиционното намерение няма да се променя начина на трайно ползване  на имота. Имотът се намира в бившия стопански двор на селото и е с НТП „Животновъдна ферма“. За изграждане на обекта е необходимо урегулирането на имота, за което е издадено Решение № 70 от 29.01.2020 г. на Общински съвет на община Асеновград.

Застрояването в имота ще бъде до 80 %, интензивност – 2,5.

По отношение на последователността на строителните дейности те се разделят на:

-	Временно строителство.

Поради мащаба на обекта, не е наложително извършването на временно строителство. Предвижда се обособяването на три спомагателни площадки, които ще бъдат ситуирани в границите на имота:

Площадка за строителните материали, малогабаритна строителна механизация и фургон за работниците, в който ще бъде съхраняван дребен инвентар.

Площадка за временно съхраняване на строителни отпадъци. Нейната площ ще бъде малка, тъй като на нея ще се съхраняват главно отпадъци от некачествени строителни материали и отломки от новото строителство.

Площадка за временно съхраняване на земната откривка и хумусния пласт.

-	Основно строителство.

Този етап ще се осъществи в рамките на един строителен сезон. За изграждането  на сградите към обекта се предвижда изпълнението на стандартни за такъв тип строителство дейности – изкопни, кофражни, армировъчни, бетонови и монтажни. През този етап ще бъдат изградени и елементите на спомагателната инфраструктура – електроснабдяването, ВиК мрежата и водоплътната изгребна яма, торовата лагуна.

-	Закриване на строителната площадка.

След изграждане на сградите, спомагателните площадки ще бъдат закрити. Генерираните по време на строителството отпадъци ще бъдат депонирани на общинско депо за строителни отпадъци. Земните маси от изкопните дейности и хумусната откривка, ще бъдат използвани при изпълнение на вертикалната планировка на сградите и за рекултивация на засегнатите от строителството площи в имота. Имотът граничи с полски път, по който ще се осъществява достъпа до сградите на строителна механизация и доставките на строителни материали оборудване и др.

Не се налага ползването на допълнителни площи за временни дейности по време на строителството, освен площта на  имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение.

6. Предлагани методи за строителство

Ще се прилагат стандартни методи за строителство. Изпълнението на СМР ще се извършва в съответствие с проект за технология и организация на строителството като част от Плана за безопасни условия на труд в следната последователност:

Основните строителни дейности ще се осъществят в рамките на един до два строителни сезона. Предвижда се изпълнението на стандартни за такъв тип строителни  дейности. През този етап ще бъдат изградени и елементите на спомагателната инфраструктура – електроснабдяването на обекта, ВиК мрежата  и т.н.

Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с проект за технология и организация на строителството като част от Плана за безопасни условия на труд в следната последователност:

•	изкопни работи за сгради, изкопни работи за фундаменти, груб строеж сгради;

•	изграждане на елементите на техническата инфраструктура (електроснабдяването, ВиК мрежата  и т.н);

•	вътрешноплощадкова алейна мрежа и вертикална планировка;

•	монтаж на машините и съоръженията ;

•	пусково-накладъчни работи;

•	външна ограда на площадката.

Предвижда се основните строителни работи по фермата да се извършат по монолитен метод.

Дейностите, който ще се извършват при строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъдат по одобрени и съгласувани от съответните инстанции проекти.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Местоположението на имота е съобразено с дейността, която ще се развива.

С реализацията на инвестиционното предложение ще се  подпомогне социално – икономическото развитие на района и ще се насърчи устойчивото му развитие, поради следното:

Животновъдствто у нас е разпокъсано, с ниска рентабилност и степен на механизация. Ето защо с настоящото инвестицинонно предложение се цели увеличаване  количеството на произвежданото свинско месо  и повишаване качеството на месото чрез подобряване на хигиенните условия, подобряване и модернизиране на производството, осигуряване на строг ветеринарно-медицински контрол, целесъобразно хранене и хуманно отношение към животните.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях

Към документацията са приложени скици на засегнатата територия, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики на района.

Не се засягат обекти, подлежащи на здравна защита, както и обекти на културното наследство.

Имотът не попада в границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

Поземлен имот с идентификатор 22839.44.68 по КК на село Долнослав, община Асеновград попада в границите на защитена зона „Родопи-Средни“. Предвид местоположението на имота в стопанския двор на селото и характера му,  не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху предмета на опазване в защитената зона.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение

Инвестициното предложение се предвижда да се реализира в поземлен имот с идентификатор 22839.44.68 по КК на село Долнослав, община Асеновград.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение e с площ от 5524 кв.м.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение е собственост на   възложителя на инвестиционното предложение няма други ползватели на земята.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Имотът, предмет на инвестиционото предложение не попада в обхвата на санитарно охранителни зони около водоизточници, не засяга съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и не се намира около водоизточници на минерални води.

Имотът не попада в границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

Поземлен имот с идентификатор 22839.44.68 по КК на село Долнослав, община Асеновград попада в границите на защитена зона „Родопи-Средни“. Предвид местоположението на имота в стопанския двор на селото и характера му,  не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху предмета на опазване в защитената зона.

От изложеното по-горе може да се направи извода, че  изграждането и експлоатацията на обекта не се очаква да окажат отрицателно въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство)

Инвестиционното предложение на Възложителя предвижда изграждане на свинарник в поземлен имот с идентификатор 228394.44.68 по КК на село Долнослав. В свинарника ще  се отглеждат 30 бр. свине – майки и 200-300 бр. прасета за угояване.

Инвестиционното предложение не е свързано с други дейности.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

За реализацията на инвестиционното намерение е необходимо издаване на:

-      Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ОВОС от Директора на РИОСВ-Пловдив;

-	За  реализацията на обекта  е необходимо издаване на разрешителни, съгласно ЗУТ;

-          Разрешение за строеж от Главния архитект на Община Асеновград.

-	Разрешително за ползване на обекта след  Приемателна комисия.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

- съществуващо и одобрено земеползване

Инвестиционното предложение ще се реализира в землището на с. Долнослав, общ. Асеновград. Земеползването в района е одобрено и за него има влязла в сила и одобрена кадастрална карта. Инвестиционното предложение има изцяло положителен ефект, ще се реализира в близост до регулационните граници на селото и няма да засегне в негативен аспект жителите на селото и съседните населени места.

- мочурища, крайречни области, речни устия

Поземлен имот с идентификатор 228394.44.68 по КК на село Долнослав, община Асеновград не попада в мочурища, крайречни области и речни устия, поради което  не се очаква реализацията му да окаже негативно влияние върху тези водни обекти и свързаните с тях влажни зони.

- крайбрежни зони и морска околна среда

Имотът, предмет на инвестиционото предложение се намира в Горнотракийската низина и не засяга крайбрежни зони и морска среда, поради което не се очаква въздействие върху този компонент.

- планински и горски райони

Поземлен имот с идентификатор  228394.44.68 по КК на село Долнослав, община Асеновград, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение се намира в равнинен район. Същият се намира в стопанския двор на селото и в  границите му липсва дървесна растителност, представляваща гора по смисъла на Закона за горите. Не се засягат планински и гористи местности.

- защитени със закон територии

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, или в други защитени със закон територии.

- засегнати елементи от Националната екологична мрежа

Поземлен имот с идентификатор 228394.44.68 по КК на село Долнослав, община       	Асеновград попада в границите на защитена зона от Националната 	екологична 	мрежа - ”Родопи Средни” по Директивата за опазване на 	природните местообитания и на дивата флора и фауна. Същият се намира в 	периферията на зоната, в стопанския двор на селото, поради което не се 	очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно 	влияние върху предмета на опазване в защитената зона.

- ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност

Ландшафтът в района на инвестиционното предложение е земеделски, район с интензивно ползване на земята и редица свързани с това съпътстващи дейности на местното население. В границите на имота и в близост до него липсват обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

- територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита

Засегнатата от инвестиционното предложение територия и района около нея не представлява обект със специфичен санитарен статут или подлежаща на здравна защита.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Инвестиционното предложение на Възложителя предвижда изграждане на свинарник в поземлен имот с идентификатор 228394.44.68 по КК на село Долнослав. В свинарника ще  се отглеждат 30 бр. свине – майки и 200-300 бр. прасета за угояване.

За осъществяването на инвестиционното намерение няма да се променя НТП / начина на трайно ползване / на имота. Имотът се намира в стопанския двор на селото и е с НТП „за животновъдна ферма“.

Застрояването ще се извърши съгласно ПУП-ПРЗ и при спазване на ограничителните  линии за застрояване. Местоположението на имота и характерът на инвестиционното предложение не предполага отрицателно въздействие върху населението на с. Долнослав и близките населени места и здравето на хората.

При осъществяване на обекта не се очаква промяна на почвените показатели от съществуващото положение, ако строителството и експлоатацията се осъществят съгласно действащите нормативни  изисквания. Негативно въздействие върху атмосферния въздух при изграждането и експлоатацията на обекта не се очаква. Използваните водни количества ще са неголеми, поради липса на производствени дейности с необходимост от производствена вода и няма да окажат влияние върху режима на подземните води и общото състояние на водните екосистеми. Не се очаква отрицателно въздействие върху водните екосистеми вследствие строителството и експлоатацията на инвестиционото предложение. Изграждане на обекта не би повлияла върху качествата на почвата и земните недра и не е свързано с дейности, оказващи отрицателно въздействие върху ландшафта в района.

На територията на имота и в близост до него няма защитени територии и паметници на културата.

Очаква се по време на строителството  на сградите да се повиши слабо запрашаването на въздуха и шумовото въздействие от работещата техника през деня, но то ще бъде временно и краткотрайно.

Работните проекти, както и експлоатацията на фермата ще бъдат изпълнени по всички нормативни изисквания и не се очаква замърсяване компонентите на околната среда.

При спазване на одобрените проекти и законови изисквания не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда - атмосферен въздух, води, почвата, земни недра, ландшафт, климат, биоразнообразие и неговите елементи.

Имотът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и паметници на културата, поради което не се очаква въздействие върфу този компонент.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Имотът представлява земеделска земя, отредена за животновъдна ферма в стопанския двор на селото, поради което отрицателно въздействие върху растителния и животинския свят не се очаква. Не се засягат защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. Имотът попада в периферията на ЗЗ „Родопи-Средни“ от Националната екологична мрежа. Предвид местоположението му в територия отредена за стопански дейности и липсата в него на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ, не се очаква отрицателно въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа от реализацията на инвестиционното предложение.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Като риск  може да се разглежда вероятността дадена потенциална  опасност свързана със строителството и експлоатацията на  инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху  компонентите на околната среда или  населението.

Риск е всеки случай на съмнително извънредно събитие (възникнало или неизбежно), което може да има неблагоприятен ефект върху околната среда и/или човека. За предотвратяване на евентуални рискови ситуации, се предвижда провеждане на обучение и инструктаж на служителите.

С предвидените за осъществяване на инвестиционното предложение техника и методи не се очаква риск от инциденти за околната среда.

По отношение на трудовия риск е задължително спазване на технологичната дисцилина и инструкциите за безопасна работа. Ще се предприемат следните мерки за сигурност:

-Задължителен начален и периодичен инструктаж;

-Задължително ползване на работно облекло и лични предпазни средства;

-Задължително хигиенизиране, обезопасяване и логистично обезпечаване с необходимите материали за действия при пожарна и аварийна опасност, както и за предотвратяване и отстраняване на замърсявания на околната среда.

-Задължително спазване на изискванията за периодични прегледи и контрол над наличната инструментална екипировка.

Работните проекти, както и експлоатацията на обекта ще бъдат изпълнени по всички нормативни изисквания и бъдещия обект няма да доведе до замърсяване компонентите на околната среда.

При спазване на необходимите норми на проектиране и нормативни изисквания, риск от аварии, бедствия и инциденти в околната среда няма да има.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Въздействието върху компонентите на околната среда при строителството може да се оцени предварително като незначително, краткотрайно и временно (в периода на строителство), пряко и непряко, без кумулативно действие и локално само в района на строителната площадка. Не се засягат населени места или обекти, подлежащи на здравна защита. Единствено въздействието върху почвата в рамките на площадката е дълготрайно, защото една част от нея се отстранява, а друга се превръща в антропогенна от разположените върху нея сгради, съоръжения и настилка.

По време на строителните дейности е възможно само временно замърсяване чрез запрашаване на  въздуха  през периода на работа на  товарните машини. При правилно изпълнение на предвидените дейности по реализация  на строителството няма да възникнат  ситуации свързани с отделяне на емисии замърсяващи въздуха и/или подземните води, както и генериране на  опасни отпадъци.

Не се очаква отрицателно въздействие от реализацията на инвестиционното предложение. Вероятност от поява на  слаби шумови въздействие има само по време на строителството, но те ще са краткотрайни и временни и в рамките на допустимите норми.

При фазата на строителство, продължителността на въздействието е краткотрайно само по време на  строително-монтажните дейности. То е еднократно без обратимост.

Във фазата на експлоатация в съответствие с технологичната схема на инвестиционното предложение, въздействието е непрекъснато и постоянно. При спазване на законовите изисквания и мерки, експлоатацията на обекта не се очаква да окаже отрицателно  въздействието върху компонентите на околната среда. Генерираните отпадъци ще се третират съгласно изискванията на ЗУО, поради което не се очаква да окажат отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.  Като цяло въздействието от експлоатацията на обекта може да се оцени предварително като незначително, без кумулативно действие и локално в само района на имота, предмет на инвестиционното предложение.

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Инвестиционното предложение ще се реализира в Горнотракийската низина, землище на с. Долнослав, общ. Асеновград. Предвид характера и мащаба на инвестиционното предложение, реализацията му има локален обхват и не се очаква да засегне в негативен аспект населението на село Долнослав и близките населени места в община Асеновград.

Същото има изцяло положителен ефект – ще се  подпомогне социално – икономическото развитие на района и ще се насърчи устойчивото му развитие, чрез създаване на животновъдна ферма за отглеждане свине. Инвестиционното предложение има изцяло положителен ефект към населението на село Долнослав и близките населени места, тъй като ще доведе до увеличаване количеството на произвежданото българско свинско месо и  ще доведе до разкриване на нови работни места в района.

Реализацията на инвестиционното предложение  няма да засегне в негативен аспект жителите на селото и съседните населени места.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Не се очаква отрицателно въздействие от реализацията на инвестиционното предложение. Вероятност от поява на  слаби шумови въздействие има само по време на строителството, но те ще са краткотрайни и временни и в рамките на допустимите норми.

При изпълнение на изискванията на екологичното законодателство, реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе отрицателно върху компонентите на околната среда.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да повлия върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси. Компонентите на околната среда в района няма вероятност да бъдат подложени на интензивни и комплексни въздействия, предизвикващи наднорменото им замърсяване.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

При фазата на строителство, продължителността на въздействието е краткотрайно само по време на  строително-монтажните дейности. То е еднократно без обратимост.

Във фазата на експлоатация в съответствие с технологичната схема на инвестиционното предложение, въздействието е непрекъснато и постоянно.

При спазване на условията в издадените разрешителни от компетентните органи и на екологичното законодателство не се очаква отрицателно въздействие от реализацията на инвестиционното предложение. Вероятност от поява на  слаби шумови въздействие има само по време на строителството, но те ще са краткотрайни, временни и обратими и в рамките на допустимите норми.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и/или одобрени с устройствен план дейности и не се очаква комбинирано въздействие. В тази връзка изграждането на свинарника няма вероятност да доведе до кумулативно отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията

При спазване на одобрените и съгласувани проекти и законови изисквания не се очаква строителството и експлоатацията на свинарника да окаже отрицателно въздействие върху околната среда.

Евентуалните негативни въздействия са с временен характер, за предотвратяването им ще се предвидят следните мерки за ефективно намаляване на въздействията:

-	Ще бъдат изпълнени изискванията на ЗУО;

-	По време на строително-монтажните дейности, строителните отпадъци ще се събират на определена площадка и своевременно да се извозват;

-     Всички отпадъци ще се събират разделно до предаването им на лица регистрирани по ЗУО.

- Отпадъчните води от свинефермата (торовата течност) ще се събират в танкер за течна тор и ще се използват за наторяване на съседните земеделски земи.

- Оборската тор ще се съхранява временно (минимум 6 месеца) в торохранилището, което е изолирано и обезопасено срещу изнасяне от дъждове и разпиляване - водоплътни бетонови стени с цел предпазване на подпочвените води и съседните земеделски земи от замърсяване. Оборската тор ще се съхланява временно и ще се използва за наторяване на земеделски земи. При предаване на торта за използване от други лица или третирането й на депо, транспортирането ще се извършва със закрити превозни средства или от бордови коли с покривало.

- Битовите  отпадъчни води ще се събират  във водоплътна изгребна яма и ще се извозват до пречиствателна станция на база сключен договор с оторизирана фирма.

- Торовете от фермата ще се предават и като суровинен ресурс за производство на биогаз, използван за производство на електрическа енергия и отопление на специализирана фирма на база сключен договор.

10. Трансграничен характер на въздействието.

Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, не се очакват трансгранични въздействия, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията му.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

За намаляване на вероятните отрицателни въздействия се предвиждат следните мерки:

- Стриктно спазване на изискванията и процедурите, предвидени в екологичното законодателство;

- Задължително изпълнение на ограничителните мерки в разрешенията, издадени от компетентните органи;

- Минимизиране на източниците на въздействие върху околната среда;

- Използване на най-добрите технологии и практики при проектирането, строителството и експлоатацията на обекта.

- Осигуряване необходимото озеленяване на незастроената част от имота;

- Изготвяне на  проект за оползотворяване на хумуса;

- По време на строителството, строителните отпадъци ще се събират на отделна площадка и своевременно ще се извозват на специализираното депо за строителни отпадъци.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение

В съответствие с изискванията на чл. 4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, едновременно с уведомяването на РИОСВ – Пловдив възложителят е информирал писмено и засегнатата общественост. Възложителят е уведомил писмено кмета на община Асеновград и кмета на с.Долнослав.

До настоящият момент не са постъпили писмени или устни възражения отосно инвестиционното предложение.