РЕШЕНИЕ № ПВ –53 -ПР/2012 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на  въздействието върху околната среда

На основание:   чл. 93, ал. 1  и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС); чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС),  чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1,т.1  от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми,проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за ОС,  становищe от РЗИ Пловдив

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: „Изграждане на  складово-производствена сграда – птицеферма за 1000 бр. кокошки – носачки и 5000 пилета”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: имот № 12019.24.4, землище на с.Войсил, община „Марица”

Възложител: Н. Желязкова.

Характеристика на инвестиционното предложение: Възложителят е собственик на гореописания имот с площ от 2 дка. Предвижда се изграждане на производствена сграда с две отделни помещения – съответно за кокошки и за пилета и складова сграда. Животните ще са свободни, не затворени в клетки и ще се отглеждат  в съответствие с Европейските норми за хуманно отношение  към животните. Кокошките ще се отглеждат с цел добиването на селскостопанска продукция от тях – яйца, които ще се съхраняват  в складовото помещение.

Торовата маса ще се извозва извън обекта чрез автотранспорт, на базата на сключени със селскостопански производители договори. За бъдещия обект ще се използват налична и новоизградена инфраструктура след изпълнение на необходимите връзки:

Пътна – не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Ще се оформи подход за автомобили и хора от намиращия се западно от имота общински път.

Водоснабдяване – чрез водопроводна връзка от наличен селски водопровод, намиращ се  в стопански двор в близост.

Заустване на отпадните води от битово - фекален характер  -  във водоплътна безотточна яма, изградена към битовата сграда.

Инвестиционното предложение /ИП/ попада в обхвата на  т. 1, буква “д“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда / ДВ.бр.91 /2002 год./ и чл.2 ал.1, т. 1 от Наредбата за ОС.

Площадката на ИП  не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ от мрежата „Натура 2000”.  Най-близката защитена зона е „Оризища Цалапица” с код BG 0002086, включена в списъка на защитените зони за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД-368/16.06.2008г. на МОСВ. Предвид местоположението и характера на инвестиционното  предложение, извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие определя, че няма вероятност от значително отрицателно въздействие  върху видовете, предмет на опазване в защитената зона.

мотиви:

I.Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка  и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

Максималният капацитет за отглеждане на птици в производствено хале е  1000  бр. кокошки носачки и 5000 бр. пилета. Част от пилетата при достигане на определена възраст /до 18 седмици/ ще се разселват в останалите помещения с цел добиването на селскостопанска продукция от тях – яйца, а друга част ще се използват за производство на прясно пилешко месо за пазара.

Подрастващите се отглеждат по т.нар. Волиерна система за отглеждане от първи ден до 16-18 седмица. Волиерната система  дава възможност птиците да се движат свободно на няколко етажа (нива), които са оборудвани със скари (метални) и с вентилационна система.

Изнасяне на торови маси. Производственото хале  е снабдено с торовите ленти  върху които падат изпражненията, те се изхвърлят два пъти седмично. Торовите ленти са разположени по цялата дължина на сградата. По този начин се запазва добър микроклимат в сградата.

автоматично хранене - извършва се 4 – 5 пъти на ден, в зависимост от възрастта на животните. Всеки един етаж има има хранителна система. Сградата е снабдена със силоз, в който се съхранява фураж. Хранилките представляват метални верижни улеи, които не позволяват разпиляване на фураж. Храненето се стартира и прекратява автоматично по предварително зададено време.

автоматично поене - Всеки един етаж има  поилна система. Осигурено е 24 часово поене посредством нипелни поилки. Те представляват тръбни системи, които пускат вода само при допир  от  животните.  Системата е снабдена с водомер, който отчита консумацията на вода, по този начин се регистрира количеството на консумираната вода за деня.

осветителна система -  изградена е за събуждане и приспиване на животните, което се синхронизира  в зависимост от възрастта на животните. Осветителният ден  за различните по възраст животни е различен.

- В хода на експлоатация на обекта не се предполага значително замърсяване и дискомфорт на околната среда. При строителството се очаква известно шумово натоварване на околната среда. То ще бъде минимално, локализирано в рамките на ограничен район.

- Не се налага промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата,съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси  в района:

- Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде  извън границите на защитени зони, съгласно чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие и не се очаква да настъпи значително въздействие върху компонентите на околната среда.

- Инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

- Не се очаква засягане на качествата и регенеративната  способност на природните ресурси  в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Предвидения начин на заустване на отпадните води, не предполага значително изменение в ключови характеристики на околната среда.

- Съгласно  писмо изх. № 4272/25.07.2012г. на РЗИ - Пловдив, при спазване на нормативното законодателство не следва да възникне здравен риск при реализацията на инвестиционнот намерение.

IV.  Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Териториалния обхват  на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на имота.

- При спазване на ветеринарните изисквания не се очаква неблагоприятно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда и върху човешкото здраве.

- Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие .

- Въздействието в резултат на  експлоатацията на бъдещия обект                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ще бъде дълготрайно, съгласно срока на експлоатацията му.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии :

Възложителят е уведомил за своето инвестиционно предложение кметовете на Община „Марица” и с. Войсил, както и засегнатото население чрез обява на информационно табло. Не са изразени устно или депозирани писмено възражения срещу реализацията на  инвестиционното предложение.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, Възложителят /новият Възложител/ трябва да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок  5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд–Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административно-процесуалния кодекс.

инж. ВАЛЯ АТАНАСОВА  ……………..                             ……………….…...2012г.

Директор   на Регионална инспекция

по околна среда и води - Пловдив

Съгласували:.............                                          Изготвили:   ..............

Д. Димитров, Н-к Отдел „ПД”                                инж. Вл. Илиев, гл.експерт

Д. Карамфилова…………..                                                         …………………

ст.юрисконсулт                                                     Н. Иса, ст. експерт