Приложение № 2 към чл. 6

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

| I. | Информация за контакт с възложителя: |
| --- | --- |
| 1. | Име, ЕГН, местожителство, гражданство на |
|  | възложителя - физическо лице, седалище и единен |
|  | идентификационен номер на юридическото лице.- Павел Гуджеров – кмет на община Раковски |
| II. | Характеристики на инвестиционното предложение: „Повишане пречиствателния капацитет на Пречиствателна станция – модулна, изградена в поземлен имот № 105219, УПИ „Производствена и складова дейност”, землището на с. Стряма„ |
| 1. | Предмета на предложението е изпълнение на реконструкция и модернизация на съществуващата ПСОВ - модулна с цел подобряване и развитие на същетвуващата инфраструктура, разширение на мощностите и увеличаване капацитета на съществуващите съоръжения, така че да отговарят на нуждите на развиващата се Индустриална зона с. Стряма. Основната задача на настоящото инвестиционно предложение, е чрез етапност в модернизацията, за да се осигури пречистване на постъпващите отпадъчни води до нормативните изисквания сега и за вбъдещ период. На първи етап ще се предвидят съоръжения за пречистване на отпадъчни води с натоварване за 1500 ЕЖ, а на втори етап ще се достигне натоварване до 3000 ЕЖ. |
| 2. | Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение: |
|  | Изработването и одобряването на технически проект за Повишане пречиствателния капацитет на Пречиствателна станция – модулна, изградена в поземлен имот № 105219, УПИ „Производствена и складова дейност”, землището на с. Стряма ще позволи законосъобразно строителство в имота, захранването му с вода от водопроводната мрежа на с.Стряма и с ел.енергия от електроразпределителната мрежа на разпределителното дружество. Изграждането на допълнителни съоръжения за пречистване на отпадните води и увеличаване капацитета на съществуващата ПСОВ за нуждите на Индустриална зона Раковски е крайно необходимо поради бързото разрастване на индустриалната зона, което е довело до влошаване качеството на пречистване на водите от съществуващата ПСОВ в имота. |
| 3. | Връзка с други съществуващи и одобрени |
|  | с устройствен или друг план дейности: инвестиционното предложение има връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности – то се явява разширение и изменение на параметрите на съществуващата ПСОВ. |
| 4. | Подробна информация за разгледани алтернативи:Имотът, в който се намира съществуващата ПСОВ е отреден за тази дейност и има възможност за допълнително разширение. Не се налага усвояване на нови имоти за нуждите на инвестиционното предложение. |
| 5. | Местоположение на площадката, включително |
|  | необходима площ за временни дейности по време на строителството. |
|  | Инвестиционното предложение ще се реализира в с. Стряма , община Раковски , област Пловдив, в поземлен имот № 105219, УПИ „Производствена и складова дейност”. Инвестиционното предложение не попада в територии за опазване на обекти на културното наследство. Имотът е собственост на общ. Раковски, въз основа на представения документ за собственост. |
| 6. | Описание на основните процеси (по проспектни данни) |
|  | Помпената станция е същетстуваща и представлява съоръжение с диаметър 2,50 м, работна дължина 1,10м. и обща дълбочина 4,50м. От нея водата постъпва помпено към сградата с фина решетка и пясъкозадържател за механично пречистване. Предвижда се броят на помпите и капацитетът им да са избрани така, че да се осигури възможност за по-гъвкава работа на пречиствателната станция и поетапно пускане в екслпоатация. В помпената станция ще се разположат 4 бр. помпи – 2бр. за I етап и 2бр. за II етап. Основните технологични съоръжения на разширението на ПСОВ ще са: Помпена станция - сграда; Сграда за фина решетка и пясъкозадържател; Сито 3мм.; Вградена преса за отсятата маса; Надлъжен пясъкозадържател; Хоризонтален шнек за пясък; Класификатор за пясък; Вградена промивка на отсятата маса; Биобасейн; Вторичен утаител – предвижда се същетсвуващите 4 броя резервоари да бъдат преустроени във вторични утаители; Третиране утайките – силоз за излишна утайка; Помпена станция за рециркулираща и излищна активна утайка; Въздуходувки; Контактен резервоар; Изходна шахта; Предвижда се между обслужващата сграда и съществуващите утаители и басейни да се разположат поетапно буферен резервоар и два биобасейна. Вторичните утаители и дезифекционен басейн ще са около 87 кв. м. Площта на обслужващата сграда ще е около 80 кв.м. Предвижда се конструкцията на сградата да е монолитна стоманобетонна гредова констукция. За обекта е необходимо осигуряване на вода с питейни качества, за технологични и санитарни нужди. Водата ще се осигури от съществуващото към площадката водопроводно отклонение на Индустриална зона „Стряма”. Студена вода за технологични нужди ще се подсигури за промивната система на комбинирано съоръжение, за измиване на подовете и съоръженията в сградата. Превижда се изграждане на водопроводната мрежа за осигуряване на противопожарно водоснабдяване и постаяне на пожарни хидранти. Линейният отводнител на вход ПСОВ ще се заусти в уличната дъждовна канализация. Водите от филтрат, каловите води и санитарните прибори и подовите сифони ще се отвеждат към новоизградената шахта за площадкови води, която ще се оборудва с две потопяеми помпи за отпадъчни води, чрез които водата ще се подава за пречисване към комбинираното съоръжение. За фунциониране на пречиствателната станция е необходимо захранване с ел. енергия. За обекта ще се изготви проект част „Електро” За достъп до обекта има изградена улична мрежа. Съгласно изискването в писмо с изх.№ ПУ-01-250 от 23.04.2020 г. на БДИБР Пловдив за технологични нужди на ПСОВ ще се предвиди алтернативен водоизточник, различен от мрежата за обществено водоснабдяване, за който също ще се получат необходимите разрешителни за ползване. |
| 7. | Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: |
|  | Тъй като имотът граничи с път от общинската пътна мрежа нова пътна инфраструктура няма да се изгражда . |
| 8. | Програма за дейностите, включително за строи- |
|  | телство, експлоатация и фазите на закриване, въз- |
|  | становяване и последващо използване. Ще бъде изготвен и одобрен технически проект, реализацията на който ще стане възможна след издаване на Разрешение за строеж от община Раковски. След изпълнение на строителството обектът ще бъде въведен в експлоатация. |
| 9. | Предлагани методи за строителство. Строителството на разширението на ПСОВ ще се изпълнява по съвременни технологии и с материали, разрешени нормативно за изпълнение на този тип обекти. Биобасейните и обслужващите сгради ще се изграждат с масивни стоманобетонови конструкции по проект. |
| 10. | Природни ресурси, предвидени за използване по |
|  | време на строителството и експлоатацията По време на строителството ще се ползват инертни материали –пясък, чакъл , стомана, ел.енергия и вода По време на експлоатацията ще се ползват вода за питейни и битови нужди и ел.енергия . |
| 11. | Отпадъци, които се очаква да се генерират - |
|  | видове, количества и начин на третиране. Очакваните отпадъци по време на строителството са: - Изкопани твърди пътни настилки в участъка на изкопа- ще се депонират на определени от община Раковски площадки и могат да се ползват за насипи. Видовете отпадъци от пречистването, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране или депониране: - Смесени битови отпадъци – код 20 03 01 – са тези които ще се получат, вследствие жизнената дейност на служителите в административната сграда на ПОСВ. Количеството им за година няма да надвишава 0,5 тон. Отпадъците временно ще се съхраняват на площадка до административната сграда в контейнер тип „Бобър” 1,1 м³ и ще се извозват периодично от територията на ПСОВ до регионалното депо за битови отпадъци. - Отпадъци от решетки и сита: код 19 08 01; вид - твърди. Отпадъците от предварително механично почистване са с разнороден характер - предимно с характер на твърди битови отпадъци. Същите се транспортират със затворен шнеков транспортьор до компактор за отпадъци. Отпадъците се събират в закрити контейнери с обем 1,10м³ тип „Бобър”. При напълване, контейнерът се изсипва с хидравличен обръщач в самосвал и се извозва на сметището. Общото количесво на уловените отпадъци ще са от порядъка на 0,14-0,19 м³/ден. - Отпадъци от пясъкоуловители – код 19 08 02; вид твърди. Пясъкът се отделя под действието на гравитационните сили и пада на дъното. Пясъчният пулт се подава към компактора за пясък. Той е неразделна част от комбинираното съоръжение. Обезводнения пясък се събира в метални контейнери тип „Бобър” с обем 1,10м³ и се извозват на сметището. Същият е негоден за употреба. Обемът на отделеният пясък ще е около 0,10м м³/ден. - Отпадъци от утайки – утайки от битови отпадъчни води - код 19 08 05. Утайките се характеризират с висока влажност, която би могла да достигне до 99,5 % и зависи предимно от начина на пречистване. В тях органичните вещества са 70-75% от общата маса на сухото вещество, а неорганичените в диапазона 25-30%. От органичните вещества най-високо е съдържанието на белтъчините. Пресните активни утайки, обикновено, са без миризма или миришат слабо. Минералните вещества са силиций, мед, калай, сяра, цинк и др. Съдържат се също чист въглерод във вид на въглища или карбонизиран въглерод, като CaCO3, респективно HCO3 и др. Органичните вещества в утайките са съединения на елементите – органичен въглерод, водород, кислород, азот, фосфор и сяра. Те имат плътност, близка до плътността на водата, пореста структура и висока водопоглъщаемост. Органичните вещества, които се съдържат в утайките са предимно въглехидрати, мазнини и белтъчини, в които преобладаващият елемент е въглеродът. Общото органично съдържание на утайките е от голямо значение за третирането им. То се изразява в mg/dm³ или в проценти от масата на общия сух остатък и представлява основната характеристика на утайките. Уплътняването е процес, чрез който се цели значително намаляване на обема на утайките, с цел облекчаване на по-нататъшното им третиране. Етапът е задължителен при всяка технологична схема за обработването на излишните активни утайки. Стабилизирането на утайките е процес, при който съдържащите се в утайките органични вещества се разграждат. Извършва се по аеробен начин. Целта на стабилизирането е да се предпази околната среда от зловонни газове и зарази. Чрез разбъркване в процеса на уплътняване се постигат добри резултати. Бавното въртене и разбъркването на утайката способстват за отделяне на водата , образуване на по-едри флокули и уплътняване на твърдата фаза. Разбъркването се осъщестява, чрез бъркалки, предвидени в технологичната схема. След 6 часово уплътняване, влажността на активните утайки се намалява от 99,5% до 97%. Основни недостаъци на гравитационното уплътняване са сравнително високата влажност на уплътнените утайки, голямото съдържание на суспендирани вещества в отделената вода и продължителността на процеса, изискващи големи обеми на съоръженията за уплътняване на утайките се предвижда механично обезводняване. Основната цел на обезводняването е да се намали обемът на утайките и да се улесни тяхното транспортиране, оползотворяване или депониране. В технологичната схема на ПСОВ – модулна „Сряма” е предвидено обезводняването да се осъществи по механичен начин, чрез мобилна филтърпреса. Ефектът от механичното обезводняване може да се повиши, ако утайките се подложат на предварителна обработка, за целта е предвиден флокулант. При обезводняването обемът на утайките намалява и се подобрявт санитарно - епидемиологочните им качества. Приложението на утайки в земеделието и в други сектори като алтернатива на депонирането може да изисква значителни инвестиции в промишлените съоръжения за предотврътяване и контрол на замърсяването. Темпото на такова подобрение ще се диктува от състоянието на икономиката, но във всички случаи изискава институционална подкрепа и усилия през бъдещите периоди. В допълнение следва да се подчертае, че само „третирани/стабилизирани” утайки могат да се прилагат в земеделието. Те могат да се получат след прилагането на един или повече от следните модели: Анареробно разграждане при повишена температура /35˚/ с период на задържане поне 15дни; Третиране с вар за постигане на стойност на pH поне 12, за период от минимум 12 часа; Продължителна аерация – и ниско калово натоварване, каквото е разработено с настоящото инвестиционно предложение. |
| 12. | Информация за разгледани мерки за намаляване |
|  | на отрицателните въздействия върху околната среда: Мерките за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда, които ще бъдат заложени в проекта за изграждане на предвидените съоръжения ще бъдат съобразени с изискванията на нормативната уредба, както и с изискванията на БДИБР Пловдив, както следва: Недопускане замърсяване на повърхностното и подземното водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на Инвестиционното предложевние Недопускане заустване на непречистени отпадъчни води в повърхностния воден обект- общински отводнителен канал Спазване изискването на чл.46, ал.1 н.3 от ЗВ и осигуряване необходимите разрешителни от БДУВР Пловдив на всеки етап от изпълнение на ИП. Проектът и изпълнението на ИП да осигури изискването пречистените битово-фекални отпадъчни води на изход от МПС да отговарят на изискванията на Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. Недопускане на заустване на непречистениотпадни води в повърхностния воден обект- общински отводнителен канал. За осигуряване на обекта с води за технологични нужди Възложителят ще осигури алтернативен водоизточник, лазличен от мрежата за обществено водоснабдяване. |
| 13. | Други дейности, свързани с инвестиционното пред- |
|  | ложение (например добив на строителни материали, |
|  | нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, |
|  | жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).- други дейности, свързани с инвестиционното предложение-Не се налага. След одобряване на инвестиционния проект ще може да се извърши реализацията на ИП. |
| 14. | Необходимост от други разрешителни, свързани с |
|  | инвестиционното предложение: При изготвянето на техническия проект ще бъдат поискани становища от дружествата, осигуряващи питейна вода, електроенергия, КАТ за част „пътна” и БТК, БД-ИБРи РЗИ. Преди изпълнението на ИП ще бъде изготвян технически проект, на който ще бъде извършена оценка за съответствие с изискванията към инвестиционните проекти по реда на чл.162 от ЗУТ, която извършва проверка на изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта. След одобряване на проекта от Община Раковски ще бъде издадено Разрешение за строеж. |
| 15. | (нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда- не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда . Характерът на инвестиционното предложение не предполага шумови и други замърсявания на компонентите на околната среда. |
| 16. | (нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Риск от инциденти- в проекта за реализация на ИП ще бъдат набелязани мерки с цел недопускане на инциденти. |
| III. | Местоположение на инвестиционното предложение: |
| 1. | План, карти и снимки, показващи границите на |
|  | инвестиционното предложение, даващи информация |
|  | за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа.- |
|  | С уведомлението са приложени скици на имота в с.Стряма, община Раковски. От приложената скица се вижда начина на трайно ползване на имота и съседите. Имотът не се намират в непосредствена близост до елементи на националната екологичната мрежа. |
| 2. | Съществуващите ползватели на земи и приспосо- |
|  | бяването им към площадката или трасето на обекта |
|  | на инвестиционното предложение и бъдещи планирани |
|  | ползватели на земи.- около имотите, предназначени за инвестиционното предложение има имоти предвидени за земеделско ползване и за промишлено строителсто/ Индустриална зона Раковски/. Строителството на МПСОВ в имот 105219 няма да бъде пречка за ползването на граничещите с тях имоти да се ползват по предназначение. |
| 3. | Зониране или земеползване съобразно одобрени |
|  | Планове: Имотът в който ще се реализира част от ИП- строителство на МПСОВ е земя, отредена за производствени и складова дейност, която позволява извършването на дейност по пречистване на отпадни води. |
| 4. | Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, |
|  | уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни |
|  | зони и др.; Национална екологична мрежа: Най-близката защитена зона е „Трилистник ” с код BG 0000289, която се намира на около 8 км югозападно от имота в които ще се реализира инвестиционното предложение. Степента на въздействие върху Защитена зона „Трилистник ” от реализацията на инвестиционното предложение на Възложителя е незначително. Инвестиционното предложение не застрашава биологичното и ландшафното разнообразие на най-близката защитена зона „Трилистник ” Не попада в планински и горски масиви, чувствителни и санитарно-охранителни зони. |
| 4а. | (нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на природните ресурси: Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до безпокойство на видовете, предмет на опазване в защитената зона, поради отдалечеността от нея и урбанизираният характер на територията. Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до намаляване на числеността на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона, поради спецификата на предвидените дейности и местоположението на площадката. При застрояването на имотите с жилищни сгради не се очакват опасни отпадъци. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква наличие на опасни химични вещества на площадката. |
| 5. | Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение: няма разглеждани алтернативи за други общински имоти в близост до имот 105219. Прието е реализацията на МПСОВ да се изпълни в имот 105219 поради факта, че в същия имот има съществуваща ПСОВ за нуждите на Индустриална зона Раковски и имотът има възможности да поеме предвижданото разширение на ПСОВ. |
| IV. | Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение): |
| 1. | Въздействие върху хората и тяхното здраве: Обектът, който ще се изпълни по проект, съобразен с нормативните изисквания няма да създава рискови фактори по отношение на населението на с.Стряма и община Раковски. Не засяга зони, територии и обекти със специфичен хигиенно-санитарен статут или подлежащи на здравна защита. При реализацията на инвестиционното предложение ще бъдат спазени всички санитарно-хигиенни и противопожарни изисквания в процеса на строителството, както и в процеса на експлоатацията на обекта, както и ще бъдат осигурени здравословни и безопасни условия на труд за персонала. Не се очаква генериране на газови и прахови емисии, които да повлияят на качеството на атмосферния въздух в района. Не се очакват отрицателни въздействия върху земните недра, ландшафтът, минералното разнообразие и природните обекти в района, тъй като за обекта на инвестиционно предложение ще се изготви технически проект, който да отговаря на нормативните изисквания за този вид строителство. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху засегнатото население. Земеползването: при реализацията на проекта няма да бъдат засегнати съседните имоти., материалните активи, атмосферния въздух., атмосферата: нарушение на качеството на атмосферния въздух при строителството и експлоатацията на обекта не се очаква, водите: почвата, земните недра:-реализацията на обекта не би повлияла върху качествата на почвата и структурата на земните недра., ландшафта: ИП и функционирането на обекта не е свързано с дейности, оказващи отрицателно въздействие върху ландшафта на района., природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие: не се очаква отрицателно въздействие върху флората и фауната вследствие изграждането и експлоатацията на обекта. и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата: имотите не попадат в защитени територии, в близост няма защитени местности или паметници на културата., както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения:. При стриктно спазване на изискванията по отношение на формирането, разделянето, съхранението и изнасянето на отпадъците и пречистването на отпадните води не се очаква вредно въздействие върху околната среда., рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми: не се очакват екстремни ситуации с наднормени нива на шум, вибрации и отделяне на емисии от вредни вещества, които биха могли да предизвикат неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве след реализирането на обекта. |
| 2. | Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение: Обектът не засяга елементи от Националната екологична мрежа. Инвестиционното предложение ще се осъществи границите на поземлен имот № 105219 по КВС на с.Стряма. Пред вид отдалечеността на инвестиционното предложение от защитена зона „Трилистник ” не се очаква фрагментиране на местообитания, както и повлияване природозащитен статус на видовете, опазвани в нея. Не се очаква строителството на обекта да доведе до безпокойство на видовете, предмет на опазване в защитената зона, поради отдалечеността от нея . Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до намаляване на числеността на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона, поради спецификата на предвидените дейности и местоположението на площадката. На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма уязвими и чувствителни от екологична гледна точка обекти, които евентуално могат да бъдат засегнати от неговата реализация. |
| 3. | Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, |
|  | кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, |
|  | постоянно и временно, положително и отрицателно).предвид естеството на технологичните процеси , въздействията могат да се определят като локални, краткотрайни, временни и обратими. |
| 4. | Обхват на въздействието - географски район; за- |
|  | сегнато население; населени места (наименование, |
|  | вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).Имотът , в които ще се осъществи предвиденото МПСОВ се намира в югоизточната част на с.Стряма, и от него не се очакват неприятни миризми и шумови замърсявания за жителите на с.Стряма и община Раковски. |
| 5. | Вероятност на поява на въздействието.: краткотрайни, временни |
| 6. | Продължителност, честота и обратимост |
|  | на въздействието:краткотрайни, временни и обратими |
| 7. | Мерки, които е необходимо да се включат в ин- |
|  | вестиционното предложение, свързани с предотвратяване, |
|  | намаляване или компенсиране на значителните отрицателни |
|  | въздействия върху околната среда: Недопускане замърсяване на повърхностното и подземното водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на Инвестиционното предложевние Недопускане заустване на непречистени отпадъчни води в повърхностния воден обект- общински отводнителен канал Спазване изискването на чл.46, ал.1 н.3 от ЗВ и осигуряване необходимите разрешителни от БДУВР Пловдив на всеки етап от изпълнение на ИП. Проектът и изпълнението на ИП да осигури изискването пречистените битово-фекални отпадъчни води на изход от МПС да отговарят на изискванията на Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. |
| 8. | Трансграничен характер на въздействията: Реализацията на инвестиционното предложение няма да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация, поради отделечеността от границата на Република България. |