Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект: „Завод за преработка на череши” в село Радиново, община Марица

### Стопанисван от: ”Агри България “ ЕООД, село Радиново.

Дата на извършване на проверката: 21.06.2016г.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води /отпадъчни/

- Въздух

- ОХВ и смеси

Основание на проверката: Заповед № РД - 116/12.05.2016 год. на Директора на РИОСВ- Пловдив

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда.

2.Проверена е производствена площадка за преработка на череши.

3. Документи, касаещи опазване на водите, въздуха и ОХВ и смеси.

Констативна част:

Основна дейност на обекта е преработка на череши.  Работи на двусменен режим 2 х 8 часа/ ден, 5 дни седмично.

4.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

4.1. Компонент  „Води“ – На обекта се формират  производствени и битово - фекални отпадъчни води, които се пречистват в локална пречиствателна станция(ЛПСОВ) и заустват в съседен общински отводнителен канал-ГК-2, съгласно Разрешително за заустване (РЗ), издадено от Басейнова дирекция - Пловдив. ЛПСОВ пречиства ефективно отпадъчните води, поради което заустваните отп. води са с показатели отговарящи на заложените емисионни норми от РЗ. Дружеството изпълнява заложените условия в РЗ като провежда собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, представя резултатите от аналите в определения срок, както и Доклад за изпълнение на условията от РЗ също в срок.

4.2 Компонент „Въздух“ – В обекта се експлоатират неподвижни източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, които са оборудвани с пробовземни точки, утвърдени от директора на РИОСВ П-в. Дружеството провежда собствени периодични измервания по реда на глава 5 от Наредба № 6/1999 год., като резултатите се представят в РИОСВ-Пловдив с доклад. Всички измервани показатели са съгл. нормите, определени в Наредба 1/2005 год. В обекта се експлоатират 2 бр. чилърни системи, работещи с фреон R 410 A с общо количество 59 кг. Дружеството води досиета по образец, в които са отразени проверки по херметичност, съотв. 2 бр. за 2015 год. и 1 бр. за 2016 год. В срок до 15 февруари на текущата година е представен отчет по прил. 6 към Наредбата за прилагане на ЕО.

4.3. Химични вещества и смеси – При проверката е представен доклад за класификация, изготвен по пр. 1 към чл. 5, ал. 2 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с ОХВ и ограничаване последствията от тях. Заключението от доклада е, че, обекта не се класифицира като такъв с висок или нисък рисков потенциал. Представени са ИЛБ (информ. Лист за безопасност) за всички използвани хим. В-ва и смеси, някои от които следва да бъдат актуализирани, съгл. регламент REACH и CLP.

5.Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорницц, както следва:

5.1. Да се актуализират ИЛБ, като РИОСВ-Пловдив се уведоми писмено в срок до 21.07.2016 год., с отговорник по изпълнението-управителя на дружеството.

Утвърдил:

Доц. Стефан Шилев,

Директор на  РИОСВ - Пловдив