ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

“АПЕКС - СЕРВИЗ” ООД ,

площадка гр. Пловдив, район „Северен”, бул.”Васил Априлов” №183

На основание заповед № РД - 262/03.11.2014г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, на 03.11.2014г. беше извършена проверка на „База за сервиз и ремонт на кари и търговия с части за кари” – собственост на „АПЕКС – СЕРВИЗ“ ООД гр. Пловдив. Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив /по компонент екологична отговорност, продуктови такси и отпадъци/  е съгласно  утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2014 г.”

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове.

II. Проверени инсталации и дейности:

- В хода на проверката е проверена „Площадка за извършване на ремонт и сервизна дейност на кари и складова база за резервни части за същите”.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

1. Фактор „Отпадъци”

  - Дружеството е класифицирало формираните от дейността отпадъци – представено е становище на директора на РИОСВ – Пловдив с № УО – 153/01.03.2011г.

  - Представени са и се водят отчетни книги за формираните от дейността отпадъци. Книгите са прошнуровани, прономеровани и заверени от директора на РИОСВ – Пловдив.

  - Представен е годишен отчет за образуваните през 2013г. отпадъци, входиран в ИАОС – София с вх. №26 – 00 – 2967 от 04.03.2014г.

  - Представени са договори с фирми за предаване на формираните от дейността отпадъци. Договор с „Моби шоп“ ООД от 07.02.2014г., за предаване на формираните производствени и опасни отпадъци и с „Хамбургер Рисайклинг“ ООД за предаване на формираните от дейността опаковки.

  - На площадката се спазват условията за разделно събиране и временно съхраняване на формираните от дейността отпадъци.

  - На територията на площадката се извършва събиране и предварително третиране (разкомплектоване, рециклиране/възстановяване) на негодни за употреба в първичен вид кари. За извършване на дейностите по третиране на отпадъци (негодни кари), „АПЕКС – СЕРВИЗ“ ООД не притежава разрешение по чл.35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ. Бр. 53/2012г.)

  - Дружеството пуска на пазара опаковани стоки, за което заплаща продуктова такса опаковки към организация за оползотворяване на  отпадъци от опаковки, като е сключило договор №1811/28.11.2012г. с „Булекопак“ АД. Дружеството е съставило и води вътрешно фирмена спецификация и месечна справка –декларация, както и месечен отчет, подавани ежемесечно към „Булекопак“ АД за периода м.Януари – м. Септември 2014г. Дружеството заплаща ежемесечно дължимото лицензионно възнаграждение към „Булекопак“ АД.

  - Дружеството пуска на пазара гуми – пневматични, супер еластични, бандажни, външни и колани гуми, за което е сключило договор от дата 01.02.2011г. с „ГУМИРЕК“ ЕАД. Дружеството е съставило и води вътрешно фирмена спецификация и месечна справка – декларация, както и месечен отчет, подавани ежемесечно към „ГУМИРЕК“ ЕАД за периода м.Януари – м. Септември 2014г. Дружеството заплаща ежемесечно дължимото лицензионно възнаграждение към „ГУМИРЕК“ ЕАД.

2.  Екологична отговорност

2.1 Дружеството е поело доброволни ангажименти по отношение опазването на околната среда при своите дейности, чрез включване в схемата на общността за управление на околната среда и одит EMAS, съгласно регламент ЕО – 1221/2009г. на Европейския парламент. Операторът извършва дейности попадащи в т.3 и т.4 от Приложение 1 към чл.3, т.1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 43 от 2008г.), а именно:

- Притежава разрешително за водовземане от подземни води №315-90-593/05.06.2012г., за водовземане на „Апекс сервиз“ ООД.

- По т.4 – извършва дейности по употреба  и съхранение на химични вещества по смисъла на чл.2 от Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси. За възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени такива операторът не е изготвил собствена оценка, съгласно чл.3, ал.1 и чл.4 от Наредба 1 (ДВ. Бр.6/2008г.)

На територията на площадката при извършване на дейността „ремонт и сервиз на кари“ се употребяват и съхраняват масла – хидравлични, трансмисионни, смазочни и др. В обезмаслително отделение се употребява натриева основа – 5% разтвор в 8куб. метра обезмаслителна вана. В процеса на производство, ремонт и рециклиране на кари се извършва частично или цялостно боядисване на крайните изделия – кари. На площадката се експлоатира инсталация за нанасяне на покрития върху метали и боядисване на превозни средства – кари.

Фирма „Апекс – сервиз“ ООД има издадено удостоверение за регистрация № 002/24.10.2013г. на РИОСВ – Пловдив, издадено на основание чл.30 ал.8 от ЗЧАВ (Закон за чистотата на атмосферния въздух).

Фирмата притежава утвърден план за управление на разтворителите за 2013г. с решение №24/2014г. на РИОСВ – Пловдив за категория дейност IV – боядисване и пребоядисване на превозни средства на площадката на обекта – гр. Пловдив, бул.“Васил Априлов“ 183.

Формираните битови и производствени отпадъчни води се заустват в градска канализационна мрежа на гр. Пловдив.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

- Операторът да изготви и представи пред РИОСВ – Пловдив собствена оценка  за възможните случаите на заплаха от екологични щети и на случаи на причинени такива под формата, съгласно изискванията на чл.3, ал.1 от Наредба №1 за вида и превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималният размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ. Бр. 96 от 2008г.). Предвидените превантивни и оздравителни мерки в оценката да бъдат остойностени.

Срок: 03.12.2014г.

Отговорник: Управител

V. Съответствие, последващ контрол:

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-Пловдив:.................................				                            /Тамер Бейсимов/

.