УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ – Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание План за контролната дейност за 2022 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-303 от 23.11.2022 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив

Дата на извършване на проверката:  25.11.2022 г.

Обект - „Фабрика за преработка на ориз“,

с местонахождение: гр. Съединение, общ. Съединение, област Пловдив

собственост на „Арон райс“ ООД

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори на въздействие: атмосферен въздух и шум в околната среда.

II. Проверени инсталации:

Основната дейност на „Арон райс“ ООД  гр. Съединение, общ. Съединение, област Пловдив е свързана с приемане, сушене, съхранение и преработка на ориз.

Извършен е обход на помещението за приемане на оризова арпа, помещението за сушене на оризовата арпа, извършен е оглед на силозите за съхранение и е обходена фабриката за производство на ориз. Към момента на проверката, дейността в обекта е в кампания по прибиране на оризова арпа, която е стартирала на 19.09.2022 г.

III. Констатации от проверката по фактори и  компоненти

На площадката на обекта се експлоатират следните организирани източници на емисии в атмосферния въздух:

- Въздуховод към  аспирационен канал за грубо пречистване на оризова арпа – К1;

- Пещ за изгаряне на оризова люспа – К2;

- Аспирационна уредба А към цех за преработка на ориз- К3;

- Аспирационна уредба В към цех за преработка на ориз- К4;

- Аспирациуонна уредб С към цех за преработка на ориз- К5‘

Всички изпускащи устройства са снабдени с пречиствателни съоръжения – циклони и ръкавни филтри.

В момента на проверката се представиха протоколи от проведени собствени периодични измервания (СПИ) на вредностите, изпускани в атмосферния въздух от всички неподвижни източници, експлоатирани на площадката на обекта. Измерванията са извършени от акредитирана лаборатория. Измерените концентрации по всички показатели съответстват на нормите за допустими емисии определени в чл. 11 и чл. 21, ал. 1 от от Наредба №1/27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (обн. ДВ, бр.64/2005 г.).

2. По „Шум в околната среда“

Най-близките жилищни сгради се намират на около 1200 метра от площадката на обекта. В РИОСВ-Пловдив не са постъпвали оплаквания за силен шум от дейността в обекта.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: няма дадени предписания

При извършената проверка не са дадени предписания

V. Съответствие, последващ контрол:

При извършената проверка не са установени  несъответствия с нормативната база.