ДОКЛАД

за извършена комплексна планова проверка

на ”Атаро клима“ ЕООД, гр.Пловдив, общ.Пловдив

На основание План за контролната дейност за 2015 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед №РД-137/29.05.1015 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна планова проверка на 09.06.2015 г. на „Атаро клима“ ЕООД  гр.Пловдив, общ.Пловдив, област Пловдив

Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

II. Проверени инсталации:

Основната дейност на „Атаро Клима” ЕООД, гр.Пловдив, общ.Пловдив, област Пловдив в складово-производствена база е производство на промишлено хладилно и вентилационно оборудване. Обектът е разположен в гр.Пловдив, общ.Пловдив, област Пловдив, бул.“Васил Левски“ №272.

Проверените инсталации и съоръжения са:

1.Склад за съхранение на материали и химични вещества и смеси и изделия за продажба.

2.Открита площадка за комплектоване на изделия.

3.Цех за нанасяне на прахови покрития -3 броя камини и пещ за изпичане.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- Компонет «Въздух».

Извършваната дейност в предприятието, попада в  изискванията към чл.2, ал.2 от Наредба №7/2003 год. за норми за допустими емисии на ЛОС, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители (ДВ, бр.96/2003 г.). Консумацията на разтворители е под ПСКР по съответната дейност към приложение №2 на Наредбата, поради което дружеството не следва да изготвя и представя ПУР пред РИОСВ-Пловдив, съгласно изискванията на чл.20, ал.2 и 3. Дейностите, които се извършват на площадката са от категориите 2.3 и 10 от приложение №1 към същата наредба. Пред РИОСВ-Пловдив не е подадено заявление за включване в публичния регистър по чл.30л ат ЗЧАВ.Дружеството извършва заготовка за монтаж в обекти, с които има сключени договори за изпълнение на климатизацията им, в тази връзка се извършва нанасяне на покрития върху детайли, които не могат да бъдат обработени в изградения бояджийски участък на площадката. Изпускащите устройства към цех „Бояджийски“ не са оборудвани с пробовземни точки, съгласно чл.11 и чл.12 от Наредба №6/1999.

За производствените нужди, дружеството закупува фреони от фирми, със седалище в България, по вид и количества представени в табличен вид. “Атаро клима“ ЕООД представя в срок, информация по приложение №4 и №6 от Наредбите за установяване на мерки по прилагане на мерки, съгласно Регламент ЕО 842/2006 и Регламент ЕО 1005/2009. Дружеството е сертифицирано от ББК катедра „Машиностроене“ и притежава сертификат №124/12.04.2012 год.

- Фактор «Химични вещества и смеси».

Представени  са: оценка за безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси и информационни листове за безопасност на използваните продукти, изготвени съгласно Регламент ЕО 1907/2006 (REACH) и Регламент ЕО 1272/2008 (CLP). Спазват се изискванията към складовете за съхранение на химичните вещества и смеси, съгласно Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси. Всички химични вещества и смеси се закупуват от вносители и производители в България.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници

При проверката са издадени следните предписания:

- Да се представи в РИОСВ-Пловдив  информация от приложение №8, т.3.1 към чл.20, ал.1 от Наредба №7/2003 год. за използваните разтворители и вещества, съдържащи разтворители.

Срок: 16.06.2015 г.

Отговорник: управители  на „Атаро Клима“ ЕООД

- Да се открие процедура за включване в публичния регистър на операторите, извършващи дейности от категориите по приложение 1 от Наредба №7/2003 г., съгласно чл.30л от ЗЧАВ.

Срок: 23.06.2015 г.

Отговорник: управители  на „Атаро Клима“ ЕООД

- Да се представи пред РИОСВ-Пловдив, План за собствен мониторинг на вредностите, изпускани в атмосферния въздух от цех „Бояджийски“, изготвен съгласно изискванията на чл.11 и чл.12 от Наредба №6/1999 г.

Срок: 09.07.2015 г.

Отговорник: управители на „Атаро Клима“ ЕООД

- При наличие на заявки, при които е необходимо нанасяне на покрития върху големи изделия, да се обособи закрито помещение с възможност за организирано изпускане на емисии от ЛОС.

Срок: постоянен

Отговорник: управители на „Атаро Клима“ ЕООД

- При наличие на обстоятелства по т.4, РИОСВ-Пловдив да се уведоми писмено.

Срок: до една седмица при настъпване на обстоятелства

Отговорник: управители на „Атаро Клима“ ЕООД

V. Съответствие, последващ контрол

За констатираните несъответствия с изискванията на екологичното законодателство, установени при проверката са дадени предписания със срок и отговорник за изпълнение. За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка на място и/или по документи. При неизпълнение на предписанията ще се приложат административно наказателни мерки. За констатирани нарушения на екологичното законодателство на дружеството е съставен акт за административно нарушение.