ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

«Пивоварна» с. Труд; Община «Марица» Обл. Пловдив

стопанисван от ф-ма «Бълборг» АД, ул. «В. Левски» № 170 гр. Пловдив.

На основание Заповед № РД -215/28.08.2013 г. на Директора на РИОСВ–Пловдив е извършена проверка на «Пивоварна» с. Труд; Община «Марица» Обл. Пловдив, стопанисван от ф-ма «Бълборг» АД, ул. «В. Левски» № 170

гр. Пловдив.

Комплексната проверка е съгласно  утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2013 г.”

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

II. Проверени инсталации и дейности:

- Паро-котелна инсталация

- Хладилни   инсталации

- Локални пречиствателни съоръжения за  битови и производствени отпадъчни води

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

1. Компонент “ Въздух”

В дружеството се експлоатират 2 бр. хладилни инсталации „Дайкин”, съдържащи ФПГ, не бяха представени досиетата за техническото състояние на горе посочените хладилни инсталации.

В обекта за производствената дейност има изградена паро-котелна инсталация с 1 котел тип КПН-07, работещ с природен газ – метан.

Представена е в РИОСВ Пловдив, информация за измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух от точкови източници и план за собствен мониторинг с вх. № 2192/27..10.20011г. Газохода е с вътрешено сечение 0.4 м. и височина 10 м. Има изведена пробовземна точка на височина 4.4 м.

2. Компонент „Води”

От дейността се формират битови и производствени води. Изградена е разделна канализация и локални съоръжения за пречистване на производствени и битови води, като за производствените води е изградена неутрализационна  шахта, а за битовите – септична яма и ниско натоварен биофилтър. Смесен поток отпадъчни води се зауства в р. „Пясъчник”. При проверката се установи, че помпата към черпателен резервоар е повредена. Водите в черпателен резервоар и неутрализационна шахта са на горно ниво. Видимо водата не е пречистена. Затруднен е достъпа до биофилтъра, който е обрасъл с тревна растителност. Дружеството не притежава Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води. Последното, притежавано от дружеството Разрешително е с № 0952/06.04.2006г. с краен срок 06.04.2009г.

3.Фактор „Отпадъци”

Дружеството пуска на пазара продукти, опаковани в пластмасови, хартиени и картонени опаковки, за които има сключен  договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Дружеството заплаща годишно лицензионно възнаграждение към  организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки удостоверено с платежен документ. Води се вътрешно фирменаспесификация и месечна справка – декларация, съгл. Наредба (ДВ, бр. 53/2008г).

Установи се, че Дружеството, не е извършило класификация на формираните отпадъци и не води отчетност, съгласно изискванията на чл. 7 от Наредба № 3/2004г. за класификация на формираните отпадъци.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници-

1.  Да се изготвят и представят в РИОСВ-Пловдив  работни листове за класификация на формираните от дейността отпадъци съгл. Наредба № 3/2004г. за класификация на отпадъците

Срок: 05.09.2013г.

Отговорник: изп. директор

2.  Да не се извършва заустване на отпадъчни води от Пивоварната в р. „Пясъчник” до получаване на Разрешително за заустване съгл. чл. 46 ал. 1 т. 3 от Закона за водите

Отговорник: изп. директор

- Да се извърши ревизия на пречиствателните съоръжения  за възстановяване на техническата и технологична изправност.

Срок: 29.09.2013г.

Отговорник: изп. директор

- Да се представят в РИОСВ Пловдив, копия от Досиетата за техн. състояние на двете хладилни инсталации, съгл. изискванията на Приложение № 3 към чл. 30 ал. 1 и 2 от Наредба за управление и контрол по прилагане на Регламент 842/ЕО/2006г. за някои фллуорирани парникови газове.

Срок: 05.09.2013г.

Отговорник: изп. директор

V. Съответствие,    последващ контрол

Координатор на проверката, извършена  на 29.08.2013 г.: инж. А. Атанасов

.................................

Директор:.........................

/Т. Бейсимов/