ДОКЛАД

за извършена комплексна планова проверка

на ”Булгара“ ЕООД, с.Калояново, общ.Калояново

На основание План за контролната дейност за 2016 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед №РД-28/22.02.1016 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна планова проверка на 19.04.2016 г. на ”Булгара“ ЕООД, с.Калояново, общ.Калояново

Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

II. Проверени инсталации:

Основната дейност на ”Булгара“ ЕООД, с.Калояново, общ.Калояново, област Пловдив е производство на ишлеме на портфейли от кожа. Обектът е разположен в Стопанския двор на с.Калояново, общ.Калояново. Суровините и материалите се доставят от фирмите клиенти от Италия.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- По компонент „Атмосферен въздух“

Основната  дейност на дружеството включва категория дейност, попадаща под №1 в приложение 1 към чл.2, ал.1 от Наредба №7/2003 г. (ДВ, бр.9682003 Г.). Дружеството не е включено в публичния регистър по чл.30л от ЗЧАВ (ДВ, бр.45/1996 г.). Представена е справка за използваното количество лепило, съдържащо ЛОС за 2015 г., съгласно чл.201 ал.8 от наредба №7/2003 г. Производствените и административните помещения се отопляват и охлаждат посредством климатични системи, за които не е представена информация в срок до 15.02.2016 г. Не са представени досиетата на КС с отразени проверки за херметичност. В производственото хале е изградена всмукателно-нагнетателна аспирационна система, като аспирирания въздух след преминаване през ПС се изпуска организирано в атмосферния въздух чрез газоход, изведен над покрива на сградата. Газоходът не е оборудван с пробовземна точка, съгласно изискванията на Наредба №6/1999 г. (ДВ, бр.31/1999 г. с посл. изм. и доп.).

- По Фактор на въздействие „Химични вещества и смеси“.

За осъществяване на основната си дейност дружеството използва лепила и бои в годишно количество около 300-350 кг (250 кг лепило, 100 кг бои). Използваните лепило  - INSOCOL е с вносител фирма „Флоксер“, гр.Пловдив  и е с налично количество 2 метални баки по 10 кг. и Smacchiatore E-300 метална бака от 4 кг. Използваната боя „Shoe finishing product AR 6360“ е в налично количество общо 3 кг. Използваните химични вещества и смеси са под 1 т годишно и се съхраняват в метален шкаф. Представените информационни листове за безопасност не отговарят на Регламент ЕО 1272/2008 CLP и Регламент 1907/2006 REACH. Използваните кожи за изработка на продуктите се доставят от фирмите клиенти в готов оцветен вид. Не се представи сертификат и8или друг документ доказващ безопасността им и липсата на азобагрила.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници

При проверката са  дадени следните  предписания:

- Да се представят актуализирани ИЛБ на използваните лепила и бои, отговарящи на Регламент ЕО 1272/2008 CLP и Регламент 1907/2006 REACH.

- Да се представи сертификат и/или друг документ доказващ безопасността на използваните готови в оцветен вид кожи за липсата на азобагрила.

- Да се стартира процедура за вписване в публичния регистър по чл.30л на ЗЧАВ, като се подаде заявление в РИОСВ-Пловдив.

- Да се представи копие от досиетата за техническото състояние на климатичните системи с над 3 кг фреон с отразени проверки за херметичност.

Срок за изпълнение на пр.1, 2, 3 и 4: 26.04.2016 год.

- Да се представи пред РИОСВ-Пловдив информация по приложение №6 за наличните озоноразушаващи вещества, налични н климатичните системи.

Срок за изпълнение: 22.04.2016 год.

- Да се представи информация за ремонтираните климатични системи, включваща наличие и количество фреон.

- Да се представи пред РИОСВ-Пловдив, информация по чл.11 и чл.12 от наредба №6/1999 г. за утвърждаване от директора на РИОСВ-Пловдив.

Срок за изпълнение по пр. 6 и 7: 19.05.2016 год.

Отговорник за изпълнението на всички предписания:  управител на „Булгара“ ЕООД, Доменико Корво

V. Съответствие, последващ контрол

При извършената проверка се установи, че дружеството спазва изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.