ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

„Българска роза” АД – гр. Карлово, общ. Карлово

На основание заповед №РД-121/26.05.2016 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, на 02.06.2016 г. беше извършена проверка на „Предприятие за производство на НАП, парфюмерия и козметика и търговска дейност“, стопанисвано от „Българска роза” АД. Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив /по компоненти води, въздух, опасни химични вещества и смеси, екологична отговорност и фактор отпадъци/, съгласно  утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2016г.”

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове.

Дейността, извършвана от дружеството на обекта на проверката е производство на НАП, парфюмерия и козметика, както и търговска дейност.

II. Проверени инсталации и дейности:

- Производствен цех

- Котелна централа

- Локална пречиствателна станция

- Складова база за готова продукция

- Складова база за суровини

- Площадка за съхранение на формирани от дейността отпадъци

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

Фактор „Отпадъци”

При дейността си дружеството генерира производствени и опасни отпадъци, за които има утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив работни листове за класификация на отпадъците с вх. № УО-1116/30.09.2009г., както и утвърдени през 10.2010г.. Представиха се отчетни книги по Приложение №13 от Наредба №9 от 28.09.2004г. (отм.) – отчетността е водена редовно в тях. За предаване на отпадъците дружеството има сключени договори с „Борекс 1“ ООД, общ. Карлово, „Белезирев“ ЕООД. Дружеството пуска на пазара продукцията си в опаковки от стъкло, пластмаса, метал, хартия и картон, за което дължи продуктова такса. Представи се Анекс към Договор № Д-149-К-01.10.2004 от дата 01.01.2016г. с „Екобулпак“ АД. „Българска роза“ АД има издадено Удостоверение № 149/01.01.2016г. от „Екобулпак“ АД за участие в колективна система. Представиха се месечни справки декларации по Приложение №13 за периода 01.2016-04.2016г. както и вътрешнофирмена спецификация за 2016г. по Приложение №12. Представиха се първични счетоводни документи за заплатена към „Екобулпак“ АД продуктова такса. С писмо с изх. № 084/25.03.2016г. дружеството е изпратило годишен отчет към ИАОС София. При направения обход на площадката се констатира, че са създадени условия за разделно събиране на образуваните отпадъци. Опасните се съхраняват в нарочени помещения с код и наименование.

Компонент „Въздух“

В обекта има котелна централа с един работещ котел ПКМ 6,5 и един изведен от експлоатация и снет от отчет. Дружеството, през настоящата година не е използвало котелна централа, тъй като инсталацията за производство на розово масло е демонтирана и няма необходимост от нея. Дружеството изпълнява задълженията си за докладване на наличните количества ОРВ и ФПГ, като в срок до 15.01.2016г. е представен отчет, съгласно Регламент (ЕО) 1005/2009г. и Регламент 842 (ЕО)842/2006, отменен с Регламент (ЕО) 514/2014г. Представените досиета на всички климатични инсталации се водят редовно. Извършена е проверка за херметичност на системите от фирма притежаваща сертификат, издаден от Българската браншова камара по машиностроене. Дружеството изпълнява задълженията си за провеждане на собствени периодични изследвания, като е представило пред РИОСВ доклад с резултати от проведени СПИ. Всички измервани показатели са в съответствие с НДЕ, определени в Наредба № 1/2005г.  за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Компонент „Води“

Дружеството притежава разрешително за заустване на отпадъчни води, издадено от Басейнова дирекция – Източно беломорски район гр. Пловдив. Формираните производствени и битово-фекални отпадъчни води се пречистват в локална пречиствателна станция и се заустват в повърхностен воден обект. Дружеството изпълнява заложените условия в РЗ, провежда собствен мониторинг на пречистените отпадъчни води, представя протоколи с резултати от проведения мониторинг в срок в РИОСВ-Пловдив. Резултатите от анализираните резултати отговарят на заложените ИЕО. „Българска роза“ АД е изпълнило задължението си по чл.48, ал.1, т.12 от Закона за водите, като е представило доклад по изпълнение на условията до 31.03.2016г.

Компонент „Химични вещества и смеси“

Дейността, която извършва дружеството на площадката в гр. Карлово, ул. „Индустриална“ №1 е производство на козметични и ароматни продукти. Представен е инвентаризационен списък на съхраняваните химични вещества и смеси, които не отговарят на последните изисквания на Регламент REACH и Регламент  CLP. Химичните вещества и смеси се съхраняват в затворено помещение, съгласно изискванията на Наредбата за съхранение на химични вещества и смеси, представена е и оценка за безопасността на съхранение, съгласно чл.4 от същата наредба. На обекта са налични ОХВ и С, включени в Приложение №13 от ЗООС. Не е представен доклад от извършена класификация по чл.103, ал.1 от ЗООС (Д.В. бр. 91 от 2002г., посл. изм. и доп.)

Екологична отговорност

Дружеството изпълнява задълженията си по ЗОПОЕЩ, има изготвена оценка и е включена в публичния регистър на операторите по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници

- Да се изготвят и входирaт в деловодството на РИОСВ-Пловдив отчетни книги по Приложение №1 към чл.7, т.1 от Наредба №1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Срок: 16.06.2016г.

Отговорник: Прокурист

- Да се представят в РИОСВ-Пловдив информационни листове за безопасност на електронен носител на съхраняваните химични вещества и смеси на площадката в гр. Карлово, отговарящи на изискванията на Регламент ЕО № 1907/2006г. (REACH) и Регламент ЕО 1272/2008г.

Срок: 02.07.2016г.

Отговорник: Прокурист

- Да се изготви и представи в РИОСВ-Пловдив Доклад за класификация по Приложение №1 към Наредба за предотвратяване на големи аварии и последствията от тях (Д.В. бр. 5 от 2016г.) в съответствие с критериите по Приложение №3 на ЗООС

Срок: 02.07.2016г.

Отговорник: Прокурист

V. Съответствие, последващ контрол:

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.