# ДОКЛАД

за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №73-Н2/2013г., издадено на “ИНСА ОЙЛ” ООД, гр.Раковски, площадка с.Белозем

В периода от 28.10.2015г. до 30.10.2015г. във връзка прилагането на разпоредбите на чл.120 ал.5, чл.148 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91/2002г.), Заповед №РД-274/22.10.2015г.на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ „План за контролната дейност на инспекцията за 2015г.”, екип от експерти при РИОСВ-Пловдив и експерт при Басейнова дирекция Източнобеломорски район , гр.Пловдив извършиха планова проверка по документи и на място по изпълнение на условията и поставените срокове в Комплексно разрешително №73-Н2/2013г. издадено на „ИНСА ОЙЛ” ООД, гр.Раковски, площадка с.Белозем.

# I.Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване изискванията на поставените условията и сроковете в Комплексно разрешително №73-Н2/2013г., както и законовите задължения на притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

# II.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

# ІІ.1.Инсталациите, които са проверени са както следва:

Инсталация, която попада в обхвата на т.1.2 от Приложение 4 на ЗООС:

1.Рафинерия за нефт и нефтопродукти, включваща:

  - Модулна инсталация за дестилация на нефт и нефтопродукти

  - Инсталация за сяроочистка на газьолови фракции, включваща:

-Модул за водородна десулфуризация;

-Модул за регенерация на сяра

Инсталация, която попада в обхвата на т т. 4.2 а) от Приложение № 4 на ЗООС:

1.Модул за производство на водород (към Инсталация за сяроочистка на газьолови фракции)

Инсталация, която попада в обхвата на т. 5.1.2 “г” от Приложение 4 на ЗООС (след 7 януари 2014г. Инсталация, която попада в обхвата на т. 5.1. „к“ от Приложение № 4 на ЗООС):

1.Модулна инсталация за дестилация на нефт и нефтопродукти-дейност регенерация на отработени масла (към Рафинерия за нефт и нефтопродукти)

Инсталация, която попада в обхвата на т. 5.5. от Приложение 4 на ЗООС

1.Резервоар Р 12 за съхранение на опасни отпадъци (отработени масла)

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС:

1.Парокотелна централа, включваща:

  - Котел ПКМ 6,5

  - Котел ПКМ 6,5 (резервен)

ІІ.2.Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 25.10.2014г. до 30.10.2015г. във връзка със следните условия:

- Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешително;

- Условие №3.Обхват;

- Условие №4.Капацитет на инсталациите;

- Условие №5.Управление на околната среда;

- Условие №6.Тълкуване;

- Условие №7.Уведомяване;

- Условие №8.Използване на ресурси;

- Условие №9.Емисии в атмосферата;

- Условие №10.Емисии на отпадъчни води;

- Условие №11.Управление на отпадъците;

- Условие №12.Шум;

- Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

- Условие №14.Предотвратяване и действия при аварии;

- Условие №15.Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други);

- Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

# III.Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешителното

За периода 25.10.2014г. до 30.10.2015г. по искане на оператора със Заповед №РД-253/05.10.2015г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършено пломбиране на ръчен вентил-RBF 1-3" към Пещ Г-3 към Модул за водородна дусулфуризация в Инсталация за сяроочистка на газьолови фракции, разположена на производствената площадката в с.Белозем, с цел преустановяване на изгарянето на въглеводородни газове в Пещ Г-3, считано от 05.10.2015г.

За периода 25.10.2014г. до 30.10.2015г. не е извършвана промяна на всички останали инсталации разрешени за експлоатация с условията на комплексното разрешително.

Условие №3.Обхват

Изготвени са и са представени всички планове и програми, изискани с конкретни условия на комплексното разрешително. Не са извършвани промени в работата на инсталацията и границите на производствената площадка. Не са констатирани несъответствия.

Условие №4.Капацитет на инсталациите

Не е констатирано превишение на капацитета на инсталациите, разрешен с Условията на комплексното разрешително. Докладвано е в ГДОС за 2014г. годишното производство на инсталациите.

Условие №5.Управление на околната среда

За периода от 25.10.2014г. до 30.10.2015г. не са констатирани несъответствия. Представен е Сертификат ISO 14001:2004 с регистрационен №44104134307 от 31.01.2007г. валиден до 29.02.2016г. Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС):

5.1.Структура и отговорности

Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Представен е актуализиран списък от 2015г. на персонала, който извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в комплексното разрешително.

Условие 5.2.Обучение

Представени са План-програма за обучение за 2015г. с планувани 23 броя обучения, Заповеди за проведени 13 броя обучения до октомври 2015г., Учебни програми, Протоколи за резултатите от проведените обучения.

Условие 5.3.Обмен на информация

Представени са:

-Актуализиран списък от 2015г. на персонала, който извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в комплексното разрешително;

-Списък от 2013г. на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията в комплексното разрешително.

Условие 5.4.Документиране

Представени са:

-Списък с нормативни актове, отнасящи се до работата на инсталациите актуален към месец октомври 2015г.;

-Актуализиран списък от 2015г. на всички инструкции изискани с условията на комплексното разрешително.

Условие 5.5.Управление на документи

Операторът е изготвил и прилага Процедура „Управление на документи и записи” от 2011г. Представени са списък на всички иззети документи от 2015г. и листи за регистрация на абонати от 2015г. Условие 5.6.Оперативно управление

Операторът е изготвил и прилага всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изискани с условията на комплексното разрешително. Инструкциите се съхраняват на производствената площадка. Представен е актуализиран списък от 2015г. на всички необходими инструкции, изискани с комплексното разрешително.

Условие 5.7.Проверка и коригиращи действия

За проверявания период операторът прилага:

-Инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително;

-Инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешително;

-Инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

За периода от 25.10.2014г. до 30.10.2015г. са представени инструкции, протоколи, записи, дневници за мониторинг на техническите и емисионни показатели. Не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите разрешени с условията на комплексното разрешително, произтичащи от нови нормативни актове, да уведомява ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби. Представен е Дневник със записи за нова нормативна уредба актуални към октомври 2015г.

Условие 5.8.Предотвратяване и контрол при аварийни ситуации

За периода от 25.10.2014г. до 30.10.2015г. операторът прилага:

-Инструкция за преразглеждане и, ако е необходимо, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/ пречиствателното оборудване след всяка авария. За проверявания период не са възниквали аварии;

-Инструкция за аварийно планиране и действия при аварии. Определени са сборни пунктове и пътища за извеждане на работещите при авария, както и средства за лична защита и средства за оповестяване на аварията.

Представени са:

-Авариен план от март 2015г. утвърден от управителя на обекта;

-Оценка на безопасността при съхранение на опасни химични вещества от септември 2015г.;

-Процедура за документиране на възможни аварийни ситуации от ноември 2012г.;

-Заповеди за проведени практически проигравания на част от Аварийния план - пожарогасителни средства в случай на възникване на пожар, Ежемесечни протоколи до 30.09.2015г. за извършен оглед на инсталациите за пожарогасене и охлаждане, Протокол от октомври 2015г. за проверка на средствата за гасене на пожар;

-Заповед от юли 2015г. за проведено обучение за работа с гасителни средства на територията на площадката, Протоколи от август 2015г;

-Заповед от октомври 2015г. за определяне на полагащите се ЛПС, Протоколи от октомври 2015г. за оглед на ЛПС;

-Декларация от септември 2015г. за наличие на гасителни средства на площадката - 50 броя пожарогасители и 10 броя противопожарни табла;

-Уведомления до РС ПБЗН, гр.Раковски за проведени обучения от април 2015г. и юли 2015г.;

-Приемо-предавателни протоколи от декември 2014г., март 2015г. и юни 2015г. за обслужване на пожарогасители от външна фирма;

Условие 5.9.Документиране

Представен е Дневник със записи на нова нормативна уредба до октомври 2015г., Списък на актуализираните инструкции за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

Условие 5.10.Докладване

За проверявания период е представен  в РИОСВ-Пловдив Годишен доклад по околна среда за 2014г. за изпълнение на дейностите за които е предоставено комплексното разрешително.

# Условие 5.11.Актуализиране на системата за управление на околната среда

# За периода от 25.10.2014г. до 30.10.2015г. операторът не е извършвал актуализация на Системата за управление на околната среда.

# Условие №6.Тълкуване

# За проверявания период не са констатирани несъответствия.

Условие №7.Уведомяване

За периода от 25.10.2014г. до 30.10.2015г. операторът е представил:

-Информация в РИОСВ-Пловдив и БДИБР за провеждания мониторинг в частта „Води”, определен с условията на комплексното разрешително;

-Седмични графици за работата на „Модулна инсталация за дестилация на нефт при регенерация на отработени масла” и количествата отработени масла с цел извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R9 (повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба).

За проверявания период не е съществувала непосредствена заплаха за екологични щети и не са настъпвали екологични щети,  не са възниквали аварийни ситуации.

# Условие № 8.Използване на ресурси

# Условие 8.1.Използване на вода

# Изградени са четири броя сондажни кладенци СК1, СК2, СК3 и СК4 разположени на производствената площадка. Представени са;

# -Разрешително за водовземане от подземни води от юли 2011г. за СК1 и СК2;

# -Разрешително за водовземане от подземни води от декември 2008г. за СК3 с продължен срок на действие с Решение от февруари 2015г.;

# -Разрешително за водовземане от подземни води от февруари 2013г. за СК4. СК4 е консервиран - представен е Констативен протокол на БДИБР от февруари 2014г.

# За проверявания период оператора спазва поставените условия в издадените разрешителни. Не са констатирани превишения на разрешените водни количества.

Операторът прилага:

# -Инструкция за поддръжка и проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях. Представен е Дневник с ежемесечни записи от извършени проверки до 01.10.2015г.

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване в Модула за производство на водород към Инсталация за сяроочистка на газьолови фракции, което е основен консуматор на вода за производствени нужди в инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС. Представен Дневник със записи от извършени проверки за всяка смяна до 30.10.2015г.

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на оборотните водни охладителни цикли към инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на приложение № 4 на ЗООС. Представен е Дневник на пулт за управление със записи до 30.10.2015г.

-Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди на годишнa консумация на вода за производствени нужди за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС и стойността на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС и Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди при работа на инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на приложение № 4 на ЗООС, с определените в условията на комплексното разрешително. Представени са записи на изразходваните количества вода и Дневници по инсталации със записи с оценка на съответствието за 2014г. и до 30.09.2015г. Не са констатирани несъответствия.

Условие 8.2.Енергия

Операторът прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на Модул за водородна десулфуризация и регенерация на сяра, основен консуматор на електроенергия и Модулна инсталация за дестилация, основен консуматор на топлоенергия. Предстаставен е Дневник със записи до 30.10.2015г.

-Инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване и Инструкция за документиране на резултатите от проверките на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби или нарушения на целостта й и предприетите действия за тяхното отстраняване. Представени са Дневници със записи за всяка смяна с оценка на съответствието до 30.10.2015г.

-Инструкция осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електро- и топлоенергия, изразени като годишнa консумация за производствени нужди за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС и стойностите на годишната норма за ефективност при употребата на електро- и топлоенергия за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС и Инструкция за оценка на съответствието на документираните количества консумирана електро- и топлоенергия, с определените с условията на комплексното разрешително. Изразходваното количество електро-и топлоенергия се отчита по измервателните устройства. Докладвано в ГДОС за 2014г. и представени  записи с оценка на съответствието за годишнaта консумация за производствени нужди за инсталациите и стойностите на годишната норма за ефективност при употребата на електро- и топлоенергия. Не са констатирани несъответствия.

Условие 8.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Условие 8.3.1.Употреба

Представени са записи за 2014г. за използваните количества суровини, спомагателни материали и горива изразени като годишна консумация на суровини, спомагателни материали и горива и годишна норма за ефективност - t (Nm3)/единица продукт. Не са констатирани несъответствия.

Условие 8.3.2.Измерване и документиране

Операторът прилага Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива изразени като годишна консумация на суровини, спомагателни материали и горива за инсталациите по Условие 2., които попадат в обхвата на Приложение №4 от ЗООС и годишна норма за ефективност при употребата на суровини, спомагателни материали и горива за инсталациите по Условие 2., които попадат в обхвата на Приложение №4 от ЗООС. Представени са записи за 2014г. за използваните количества суровини, спомагателни материали и горива изразени като годишна консумация на суровини, спомагателни материали и горива и годишна норма за ефективност - t (Nm3)/единица продукт. Не са констатирани несъответствия.

Условие 8.3.3.Докладване

Операторът е докладва в ГДОС за 2014г. изчислените стойности на годишните норми за ефективност при употребата на всяка от контролираните суровини, спомагателни материали и горива, резултатите от оценката на съответствието на тези стойности с определените такива в условията на разрешителното.

Условие 8.3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и смеси

Представени са информационни листове за безопасност на използваните опасни химични вещества, смеси и горива изготвени съгласно Регламент (ЕО) №1907/2006г. Съхранението на суровини, спомагателни материали и продукти се осъществява единствено в резервоарите и площадките разрешени с условията на комплексното разрешително. Течностите от обваловките и от дренирането на резервоарите, се отвеждат до площадковата канализация и чрез нея за пречистване, единствено до Локално пречиствателно съоръжение за отпадни води (ЛПСОВ). Разтоварването на суровини и продукти става единствено на авто-и ЖП естакади и автоналивно, които са осигурени против разливи и течове. Течностите, попаднали на площадките се отвеждат до площадковата канализация и чрез нея единствено за пречистване до ЛПСОВ. Представена информация за съхраняваните на площадката суровини, спомагателни материали и продукти до месец октомври 2015г.

За периода от 25.10.2014г. до 30.10.2015г. е започнато строителство на новия Стоково-суровинен резервоарен парк, което към датата на проверката не е приключило.

Операторът прилага:

-Инструкция за поддръжка на резервоарите;

-Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали, смеси  и горива към инсталациите, определени с условията на комплексното разрешително, с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия;

Представени са Дневници със записи от проверки на целостта на резервоарите до октомври 2015г. (извършва се на всеки 15 дни). Не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите, по тръбопреносната мрежа за суровини, спомагателни материали, горива и смеси при работата на инсталациите разрешени с условията на комплексното разрешително. Представен е Дневник за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване със записи до октомври 2015г. Не са констатирани течове.

Условие 8.3.5.Документиране

За проверявания период е представена информация изискана с условията на комплексното разрешително.

Условие 8.3.6.Докладване

За периода от 25.10.2014г. до 30.10.2015г. не е планирана промяна на мястото на съхранение на опасни суровини, спомагателни материали, смеси и горива. Представена е информация изискана с условията на комплексното разрешително.

Условие №9.Емисии в атмосферата

Условие 9.1.Работа на пречиствателното оборудване

Експлоатира се Факелна система към Модулна инсталация за дестилация на нефт и Инсталация за сяроочистка на газьолови фракции. Внесена е информация в РИОСВ-Пловдив с писмо от май 2013г. за контролирани параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа) на Факелната система, оптимални стойности за всеки от контролираните параметри, честота на мониторинг на стойностите на контролираните параметри, вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри. Операторът прилага Инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на Факелната система разрешено. Представен е Дневник със ежедневни записи за стойностите на контролираните параметри (ниво на воден стълб) до октомври 2015г. Не са констатирани несъответствия.

Условие 9.2.Емисии от точкови източници

Технологичните, горивните газове от „Модулна инсталация за дестилация на нефт и нефтопродукти“ и „Парокотелна централа“ и отпадъчните газове от „Инсталацията за регенерация на бензинови пари към Терминал“ се изпускат организирано през изпускащи устройства:

-Комин 1 с източник на отпадъчни газове - Подгревателна пеш Г-1;

-Комин 2 с източник на отпадъчни газове Парокотелна централа-F1 Котел №1 и F2 Котел№2 (резервен);

-Комин К3 с източник на отпадъчни газове Пещ-реформер Г-2;

-Комин 4 с източник на отпадъчни газове Пещ Г-3. За периода 25.10.2014г. до 30.10.2015г. по искане на оператора със Заповед №РД-253/05.10.2015г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършено пломбиране на ръчен вентил-RBF 1-3" към Пещ Г-3 към Модул за водородна дусулфуризация в Инсталация за сяроочистка на газьолови фракции, разположена на производствената площадката в с.Белозем, с цел преустановяване на изгарянето на въглеводородни газове в Пещ Г-3, считано от 05.10.2015г.;

-С1 с източник на отпадъчни газове Инсталации за регенериране на бензинови пари към Терминал;

-С2 с източник на отпадъчни газове Инсталациите за регенериране на бензинови пари към нов Стоково-суровинен парк.

Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изпускащи устройства К1, К2, К3, К4 са с честота на измерване веднъж годишно, С1 е с честота не по-малко от един път в рамките на две последователни години и са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. Представени са протоколи от изпитване за изпускащи устройства: К1, К2, К3, К4 и С1 от месец октомври 2015г.

Операторът прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник със записи до октомври 2015г. Не са констатирани превишения на дебитите на технологичните и горивни отпадъчни газове и на заложените с условията на комплексното разрешително емисионни норми.

За проверявания период изпускащо устройство С2 към Инсталации за регенериране на бензинови пари към нов Стоково-суровинен парк не е изграден.

Условие 9.3.Неорганизирани емисии

Операторът прилага:

-Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им;

-Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Представен е Дневник със записи до октомври 2015г. Не са констатирани несъответствия.

Условие 9.4.Интензивно миришещи вещества

При проверка извършена на 28.10.2015г. не е констатирано разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадката. За проверявания период не са постъпвали сигнали за разпространение на неприятни миризми.

Операторът прилага:

-Инструкция за Предприемане на незабавни действия за идентифициране на причините за появата на миризми и мерки за ограничаване на емисиите;

-Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества. За периода 25.10.2014г. до 28.10.2015г. е представен Дневник със записи от извършени проверки до 23.10.2015г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 9.5.Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

За периода 25.10.2014г. до 28.10.2015г. всички измерени емисии са в съответствие с емисионните норми заложени с условията на комплексното разрешително.

Условие 9.6.Условия за собствен мониторинг

За периода 25.10.2014г. до 28.10.2015г. е представена информацията изискана с условията на комплексното разрешително.

Условие № 10.Емисии на отпадъчни води

Представен платежен документ от 19.01.2015г. за платена такса за количествата заустени пречистени производствени (производствени и дъждовни) и битово-фекални отпадъчни води в повърхностен воден обект р.Сребра-втора категория водоприемник-не са констатирани несъответствия.

Условие 10.1.Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1.Работа на пречиствателните съоръжения

От проверка на място извършена на 29.10.2015г. е констатирано, че се експлоатират разрешените пречиствателни съоръжения-по пътя на производствените отпадъчни води, изпускани през точка на заустване ТЗ №2-Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) към Модулна инсталация за дестилация на нефт и нефтопродукти, Пречиствателна станция за технологични отпадъчни води (ПСТОВ)-Инсталация за сяроочистка на газьолови фракции. Новата Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ), към новия стоково-суровинен резервоарен парк по пътя на производствените отпадъчни води, изпускани през точка на заустване ТЗ №3 не е изградена.

Представена е информация с писмо от 15.05.2013г. за вида на оборудването и контролираните параметри на пречиствателните съоръжения. За периода 25.10.2014г. до 29.10.2015г. се извършва предвидения мониторинг с условията на комплексното разрешително на работата на пречиствателните съоръжения по пътя на производствените отпадъчни води, изпускани през точка на заустване ТЗ №2. Представена е информация за количествата на заустваните отпадъчни води.

Операторът прилага:

-Инструкции за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения, Инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие, предприемане на коригиращи действия. За периода 25.10.2014г. до 29.10.2015г. са представени Дневници със записи на измерените стойности на контролираните параметри и записи за оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените оптимални до 23.10.2015г. за ЛПСОВ и ПСТОВ.

-Инструкция за проверка на състоянието на канализационната мрежа на площадката, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. За периода 25.10.2014г. до 29.10.2015г. е представен Дневник със записи от проверки за всеки месец до 29.10.2015г.

10.1.2.Емисионни норми-индивидуални емисионни ограничения

От производствената площадка се генерират два потока отпадъчни води-промишлени и дъждовни. Отвеждането им се осъществява разделно, по обособени канализационни мрежи в две точки на заустване (ТЗ)-ТЗ №1 и №2. За измерване и отчитане на количествата зауствани отпадъчни води са монтирани измервателни устройства.

Пречистените производствени (производствени и дъждовни) отпадъчни води формирани от Площадката на терминал за нефт и нефтопродукти, от Площадката на Модулна инсталация за дестилация на нефт, от Площадката на инсталация за сяроочистка на газьолови фракции се заустват през ТЗ (точка на заустване) №2 в река Сребра. Заложеният с условията на комплексното разрешително мониторинг (с честота на пробовземане веднъж на тримесечие) се извършват в два броя точки за мониторинг (ТМ)-ТМ2 на изход ЛПСОВ, преди смесване с други потоци пречистени отпадъчни води и в ТМ4 на изход ПСТОВ, преди смесване с други потоци пречистени отпадъчни води. За периода 24.10.2014г. до 29.10.2015г. са представени Протоколи от изпитване за двете точки на мониторинг за четвърто тримесечие на 2014г., първо, второ и трето тримесечие на 2015г.-не са констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения. Анализите са извършени от акредитирана лаборатория.

Операторът прилага Инструкция за проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в пречистените производствени отпадъчни води и в условно чистите води от резервоар за противопожарни води с определените в условията на комплексното разрешително стойности на индивидуалните емисионни ограничения, установяване на причините за несъответствие, предприемане на коригиращи действия. За периода 25.10.2014г. до 29.10.2015г. е представен Дневник със записи за съответствие на пречистените производствени отпадъчни води с категорията на река Сребра до 30.09.2015г.-не са възникнали аварийни ситуации.

Условно чистите води от дрениране на Резервоар за противопожарни води се заустват в Сухо дере-втора категория през ТЗ №1. За периода 25.10.2014г. до 29.10.2015г. не са изпускани условно чисти води от резервоара за противопожарни води, поради което не са зауствани условно чисти води и не е извършен мониторинг (честота на пробовземане-при заустване) в ТМ №3.

За периода 25.10.2014г. до 29.10.2015г. Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ), към новия стоково-суровинен резервоарен парк по пътя на производствените отпадъчни води, изпускани през точка на заустване ТЗ №3 не е изградена. Поради тази причина не са зауствани пречистени производствени (производствени и дъждовни) отпадъчни води и не е извършен мониторинг (честота на пробовземане-при заустване) в ТМ №6.

Условие 10.2. Битово-фекални води

Битово-фекалните води генерирани от санитарните възли на площадката се пречистват през Компактно модулно съоръжение за битово-фекални води (КМСБФВ), след което се заустват през ТЗ №2 в река Сребра.

За периода 25.10.2014г. до 29.10.2015г. е извършен предвиденият с условията на комплексното разрешително мониторинг (с честота на пробовземане веднъж годишно) в ТМ №5-на изход от КМСБФВ, преди смесване с други потоци пречистени отпадъчни води. Представен е Протокол от изпитване от 29.10.2015г. За периода 25.10.2014г. до 29.10.2015г. не са констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения. Анализите са извършени от акредитирана лаборатория.

Операторът прилага:

-Инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. За периода 25.10.2014г. до 29.10.2015г. е представени Дневник със записи за оценка на съответствието за нивото на утайка в резервоар за излишни утайки от 30.12.2014г., 31.03.2015г. и 30.09.2015г.-не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива с условията на комплексното разрешително, установяване на причините за несъответствие, предприемане на коригиращи действия. За периода 25.10.2014г. до 29.10.2015г. е представени Дневник с ежемесечни записи за съответствието на измерените стойности и концентрации на вредни и опасни вещества в пречистените битово-фекални отпадъчни води с определените стойности на индивидуалните емисионни ограничения до 01.10.2015г. –не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационните мрежи на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. За периода 25.10.2014г. до 29.10.2015г. е представен Дневник със записи от извършени проверки на канализационната мрежа до 01.10.2015г., не са регистрирани течове на площадката на дружеството и залпови изпускания, вследствие на аварийни ситуации.

# Условие № 11.Управление на отпадъците

###### Условие 11.1.Образуване на отпадъци

###### За периода 25.10.2014г. до 29.10.2015г. не са констатирани несъответствия. Образуваните отпадъци от производствената дейност на площадката не се различават по вид (код и наименование) и разрешените количества разрешени с условията на комплексното разрешително. Представени са записи за всеки образуван отпадък до 30.09.2015г.

###### Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на годишните нормите за ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в условията на разрешителното за 2014г. от 05.01. 2015г.

Условие 11.2.Приемане на отпадъците за третиране

За периода 25.10.2014г. до 29.10.2015г. не са констатирани несъответствия. Операторът приема на територията на площадката отпадъци с цел извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R9 (повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла). За 2014г. и за периода 01.01.2015г. до 30.09.2015г. са приети общо 1289.380 тона отработени масла с цел тяхното оползотворяване.

Операторът прилага Инструкция за оценка на съответствието на приемането на отпадъците с условията в разрешителното, установените на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За периода 25.10.2014г. до 29.10.2015г. е представен Дневник със записи до 30.09.2015-не са констатирани несъответствия.

За периода 25.10.2014г. до 29.10.2015г. на производствената площадка са приемани единствено разрешените с условията на комплексното разрешително опасни отпадъци. Представени са регистрационен документ на фирмата транспортираща отпадъците, договор, заявки, идентификационни документи, анализни свидетелства, прехвърлителни разписки, товарителници, кантарни бележки, приемо-предавателни протоколи, протоколи за вземане на проби, протоколи от изпитване, резултати от изпитване, складови разписки за всяка партида приети отпадъци.

Условие 11.3.Предварително съхраняване на отпадъците

От проверка на място извършена на 29.10.2015г. не са констатирани несъответствия. Операторът предварително съхранява единствено отпадъците определени с условията на комплексното разрешително. Предварителното съхраняване на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхранение с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. За периода 25.10.2014г. до 29.10.2015г. е представен е Дневник със записи за проверки и периодична оценка на съответствието на площадките за предварителното съхранение на отпадъците за всеки месец до 30.09.2015г.

Условие 11.4.Транспортиране на отпадъците

За периода 25.10.2014г. до 29.10.2015г. са предавани за транспортиране единствено отпадъците образувани от дейността на площадката разрешени с условията на комплексното разрешително.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. За периода 25.10.2014г. до 29.10.2015г. е представен Дневник със записи-не е извършвано транспортиране на отпадъци от оператора.

Условие 11.5.Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци

За периода 25.10.2014г. до 29.10.2015г. операторът е предавал за оползотворяване в т.ч за рециклиране единствено отпадъците образувани от дейността на площадката разрешени с условията на комплексното разрешително.

Операторът прилага Инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За периода 25.10.2014г. до 29.10.2015г. е представен е Дневник със записи за проверки и периодична оценка на съответствието на оползотворяване в т.ч. рециклиране на отпадъците със записи до 30.09.2015г.-не са констатирани несъответствия.

За 2014г. и за периода 25.10.2014г. до 29.10.2015г. е извършвана операция по оползотворяване обозначена с код R9 (повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла) в Модулна инсталация за дестилация-дейност регенерация на отработени масла (към Рафинерия за нефт и нефтопродукти) на отпадъци с кодове-13 02 05* Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа и 13 01 10* нехлорирани хидравлични масла на минерална основа-1289.380 тона.

За периода 25.10.2014г. до 29.10.2015г. операторът не е извършвал операция по оползотворяване, обозначена с код R13 (съхраняване на отпадъците разрешени с условията на комплексното разрешително до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 9) в Резервоар Р12 за съхранение на опасни отпадъци (отработени масла) от Междинен резервоарен парк към Модулна инсталация. За приетите на територията на площадката опасни отпадъци (с цел извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 9 (повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла)-предварително са представяни в РИОСВ-Пловдив седмични графици за работата на Модулна инсталация за дестилация на нефт при регенерация на отработени масла.

Условие 11.7.Контрол и измерване на отпадъците

За периода 23.10.2014г. до 29.10.2015г. са представени Отчетни книги със записи за всеки образуван от производствената дейност отпадък до 30.09.2014г.

Операторът прилага Инструкция за измерване на образуваните количества отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност при образуването в съответствие с условията на комплексното разрешително. За периода 25.10.2014г. до 29.10.2015г. са представени Отчетни книги със записи за всеки образуван от производствената дейност отпадък до 30.09.2014г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 11.8.Анализи на отпадъците

За периода 23.10.2014г. до 29.10.2015г. не са образувани на производствената площадка и не е извършвана класификация на отпадъци с огледални кодове, поради тази причина не са извършвани анализи.

Условие 11.9.Документиране и докладване

За периода 23.10.2014г. до 29.10.2015г. е представена информация изискана с условията на комплексното разрешително. Внесени Годишни отчети за отпадъците за 2014г. в ИАОС, гр.София. на 28.02.2015г.

Условие №12.Шум

За периода 25.10.2014г. до 29.10.2015г. операторът е извършил собствени периодични измервания на нивата на шум, излъчван в околната среда в срока определен в Условие №12. Представени са Протоколи от изпитване от 19.06.2014г. и от 03.11.2014г. не са констатирани несъответствия.

Операторът прилага Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За периода 25.10.2014г. до 29.10.2015г. е представен Дневник със записи за оценка на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива-не са констатирани несъответствия.

Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.1.Мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Операторът прилага:

-Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. За периода 25.10.2014г. до 30.10.2015г. не са възниквали течове от тръбопроводи и оборудване на открито. Представен е Дневник със записи от извършени проверки-не са възниквали разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). От проверка на място извършена на 30.10.2015г. е констатирано, че са осигурени и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.

-Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци. За периода 25.10.2014г. до 29.10.2015г. не са възниквали разливи на вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води.

Условие 13.2.Условия за мониторинг на почвите

За периода 25.10.2014г. до 30.10.2015г. е извършен предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг за състоянието на почвите на територията на производствената площадка в два пункта за мониторинг с честота веднъж на три години. Представени са протоколи от изпитване за пунктовете за мониторинг от месец август 2015г. за всички показатели определени с условията на комплексното разрешително.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите определени с условията на разрешителното и базовото състояние на почвите, установяване на причините, в случай на повишаване на концентрациите и предприемане на коригиращи действия. За периода 25.10.2014г. до 30.10.2015г. са представени записи-не са констатирани несъответствия.

Условие 13.3.Условия за мониторинг на подземни води

# Изградени са четири броя сондажни кладенци ТК №1, ТК№2, ТК №3 и ТК4 за производствени нужди. За периода 25.10.2014г. до 30.10.2015г. е извършен предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг с честота веднъж в годината и по посочените показатели с заложени с условията на комплексното разрешително. За извършения мониторинг са представени Протоколи от изпитване от 28.10.2015г. и 29.10.2015г. за ТК №1, ТК№2 и ТК №3-не са констатирани отклонения от стандарта за качество на подземните води. ТК4 е консервиран-представен е Констативен протокол на БДУВИБР, гр.Пловдив от 11.02.2014г.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. За периода 25.10.2014г. до 30.10.2015г. е представен Дневник със записи за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води от извършения мониторинг до 01.10.2015г.

За периода 25.10.2014г. до 30.10.2015г. е представен Дневник за данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива-не са възниквали разливи.

Условие №14.Предотвратяване и действия при аварии

Дружеството е класифицирано, като предприятие с висок рисков потенциал, тъй като попада в обхвата на Приложение №3 на ЗООС за съхранение на опасни вещества в количества равни или надвишаващи количествата изброени в приложението. На оператора е издадено Разрешително от Министъра на околната среда и водите по чл.104 от Закона за опазване на околната среда. На 19.06.2015г. е извършена проверка по изпълнението на условията поставени в издаденото разрешително от междуведомствена комисия. За периода 25.10.2014г. до 28.10.2015г. не са констатирани несъответствия.

Представена е „Оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение и остойностени мерки за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети“ от 18.03.2013г. За периода 25.10.2014г. до 30.10.2015г. не са възниквали случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и не са причинени екологични щети.

Условие №15.Преходни и анормални режими на работа

За периода 25.10.2014г. до 29.10.2015г. е представен План за собствен мониторинг при анормални режими. За проверявания период не са възниквали преходни и анормални режими на работа.

Условие №16.прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

За периода 25.10.2014г. до 30.10.2015г. не е вземано решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях.

Констатациите от извършената проверка по документи и на място в периода 28.10.2015г. до 30.10.2015г. са, че операторът “ИНСА ОЙЛ” ООД, гр.Раковски, площадка с.Белозем изпълнява поставените условия и заложените срокове в комплексно №73-Н2/2013г.