# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерство на околната среда и водите

# Регионална инспекция по околна среда и водите - Пловдив

# ДОКЛАД

за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №23/2004г. издадено на

“Агрия” АД, гр.Пловдив

В периода от 27.09.2017г. до 29.09.2017г. във връзка с прилагането на разпоредбите на чл.120 ал.5, чл.148 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ бр.91/2002г., изм. ДВ бр.96/2017г.), Заповед №РД-226/21.09.2017г. на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ “План за контролната дейност на инспекцията за 2017г.”, екип от експерти при РИОСВ-Пловдив и експерт при Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив извършиха планова проверка по документи и на място по изпълнение на поставените условия и заложените срокове в Комплексно разрешително №23/2004г. (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г., актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.) и Комплексно разрешително №23/2004г. (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А3/2017г.), влязло в сила на 14.07.2017г. издадено на “Агрия” АД, гр.Пловдив.

# I.Цел на проверката:

# Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване изискванията на поставените условия и срокове в Комплексно разрешително №23/2004г. (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г., актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.) и Комплексно разрешително №23/2004г. (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А3/2017г.), влязло в сила на 14.07.2017г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

# II.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

# ІІ.1.Инсталациите, които са проверени са както следва:

II.1.1.Комплексно разрешително №23/2004г. (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г., актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.)

1.Инсталация “Синтез на дитиокарбамати”;

2.Инсталация “Аминиране на органични киселини”;

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС

3.Инсталация “Формулиране на дитиокарбамати”;

4.Инсталация “Формулиране на прахообразни медсъдържащи продукти за растителна защита”;

5.Инсталация “Формулиране на течни продукти за растителна защита”:

- Формулиране и разфасовка на течни фунгициди и инсектициди

- Формулиране и разфасовка на течни хербициди;

6.Инсталация “Формулиране на суспензионни концентрати”;

7.Инсталация “Разфасовка на прахообразни продукти за растителна защита в малки опаковки”;

8.Инсталация “Разфасовка на течни продукти за растителна защита в малки опаковки”;

9.Абонатни станции:

- АС 8-Котел 5 с мощност 0,5 MW;

- АС 1-Котел 1 и Котел 2 с мощност от 2,2 MW всеки;

- АС 2-Котел 3 с мощност 0,319 MW;

- АС 4-Котел 4 с мощност 0,464 MW.

# 10.Инсталация за производство на деминерализирана вода;

II.1.2.Комплексно разрешително №23/2004г. (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г.,

актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г., актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А3/2017г.)

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС

- Инсталация “Синтез на дитиокарбамати”, включваща:

- Процес на синтез-реактори (2 броя);

- Процес на утаяване-реактор (1 брой);

- Процес на Филтруване-лентов филтър (1 брой);

- Процес на Сушене-сушилня (1 брой).

- Инсталация “Аминиране на органични киселини” включваща:

- Процес на Кондензация-реактор (1 брой);

- Процес на Дестилация-дестилатор (1 брой);

- Процес на Екстракция-сборник (1 брой).

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация “Формулиране на дитиокарбамати” включваща:

- Процес на Дозиране-силози (10 броя), автоматични везни (5 броя);

- Процес на Смилане-мелница (1 брой);

- Процес на Хомогенизиране-шнеков смесител (4 броя), междинен сборник (4 броя), хомогенизатор (4 броя);

- Процес на разфасоване-автоматична везна (1 брой), машина за зашиване и машина за залепване.

- Инсталация “Формулиране на прахообразни медсъдържащи продукти за растителна защита” включваща:

- Процес на Дозиране-силози (9 броя), автоматични везни (2 броя);

- Процес на Смилане-мелница (1 брой);

- Процес на Хомогенизиране-шнеков смесител (2 броя), междинен сборник (1 броя), хомогенизатор (2 броя);

- Процес на разфасоване-автоматична везна (1 брой), машина за зашиване и машина за залепване.

- Инсталация “Формулиране на течни продукти за растителна защита”:

  - Формулиране и разфасовка на течни фунгициди и инсектициди, включващо:

- Процес на формулиране-реактор (1 брой);

- Процес на разфасоване-разфасовъчни машини (2 броя),

  - Формулиране и разфасовка на течни хербициди, включващо:

- Процес на формулиране-реактор (2 броя);

- Процес на разфасоване-сборник (2 броя), разфасовъчни машини (2 броя),

3.3. Разфасовка на течни продукти за растителна защита в малки опаковки, включващa:

- Процес на разфасоване-разфасовъчни машини (2 броя).

- Инсталация „Формулиране на суспензионни концентрати”, включваща:

- Процес на формулиране-реактори (2 брой);

- Процес на смилане-перлена мелница (1 брой).

- Инсталация “Разфасовка на прахообразни продукти за растителна защита в малки опаковки”, включваща:

- Процес на разфасоване-силози (4 броя), разфасовъчни машини (4 броя).

- Инсталация “Формулация и гранулация на препарати за растителна защита”, включваща:

- Процес на гранулиране-гранулатор в кияящ слой ( 1 брой);

- Процес на разфасоване-разфасовъчна машина (1 брой).

7. Абонатни станции:

- АС 1-Котел 1, Котел 2 с мощност от 2.2 MW всеки и Котел 3 с мощност 2.15 MW;

- АС 2-Котел 3 с мощност 0,390 MW;

- АС 4-Котел 4 с мощност 0,582 MW;

- АС 8-Котел 5 с мощност 1,25 MW;

- АС 11-Котел 11 с мощност 1,25 MW.

8. Инсталация за производство на деминерализирана вода.

ІІ.2.Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 08.06.2016г. до 29.09.2017г. във връзка със следните условия:

ІІ.2.1.Комплексно разрешително №23/2004г. (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г., актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.)

- Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешително (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г.), (актуализирано с Решение№23-Н0-И0-А2/2013г.);

- Условие №3.Обхват;

- Условие №4.Капацитет на инсталациите;

- Условие №5.Управление на околната среда (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.);

- Условие №6.Тълкуване;

- Условие №7.Уведомяване (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.);

- Условие №8.Използване на ресурси;

- Условие №9.Емисии в атмосферата;

- Условие №10.Емисии на отпадъчни води;

- Условие №11.Управление на отпадъците (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.);

- Условие №12.Шум;

- Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване (актуализирано №23-Н0-И0-А2/2013г.);

- Условие №14.Предотвратяване и действия при аварии (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.);

- Условие №15.Преходни и анормални режими на работа (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.);

- Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

# ІІ.2.2.Комплексно разрешително №23/2004г. (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г.,

# актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г., актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А3/2017г.)

- Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешително (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г., актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г., актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.);

- Условие №3.Обхват;

- Условие №4.Капацитет на инсталациите;

- Условие №5.Управление на околната среда (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г., актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А3/2017г.);

- Условие №6.Тълкуване;

- Условие №7.Уведомяване (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.);

- Условие №8.Използване на ресурси;

- Условие №9.Емисии в атмосферата;

- Условие №10.Емисии на отпадъчни води;

- Условие №11.Управление на отпадъците (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.);

- Условие №12.Шум;

- Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.);

- Условие №14.Предотвратяване и действия при аварии (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.);

- Условие №15.Преходни и анормални режими на работа (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.);

- Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

# III.Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешително (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г.), (актуализирано с Решение№23-Н0-И0-А2/2013г.);

За периода от 11.06.2016г. до 13.07.2017г. не са констатирани несъответствия, не е извършвана промяна на инсталациите в обхвата на Приложение №4 от ЗООС посочени в условието.

Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешително (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г., актуализирано с Решение№23-Н0-И0-А2/2013г., актуализирано с Решение№23-Н0-И0-А3/2017г.);

За периода от 14.07.2017г. до 29.09.2017г. не са констатирани несъответствия, не е извършвана промяна на инсталациите в обхвата на Приложение №4 от ЗООС посочени в условието.

Условие №3.Обхват

За периода от 11.06.2016г. до 29.09.2017г. са констатирани следните нарушения:

Условие 10.1.1.Работа на пречиствателното оборудване

Условие 10.1.1.1 (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г.), (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.) - при извършена проверка във връзка с подаден сигнал на “Зелен телефон” за измряла риба в р.Чепеларска е констатирано, че на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) модулът за обратна осмоза не е свързан към системата за пречистване и през него не минава отпадъчна вода за пречистване. За констатираното нарушение е съставен Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) и е издадено Наказателно постановление (НП) от Директора на РИОСВ-Пловдив.

Условие 10.1.2.Емисионни норми-Индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.1.2.1 (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г.) - Таблица 10.1.2.1 (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г.):

-При извършена проверка във връзка с подаден сигнал за измряла риба в р.Чепеларска е констатирано заустване на отпадъчни води съдържащи манган, показател не посочен в Таблица 10.1.2.1. (актуализирана с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.). За констатираното нарушение е съставен АУАН и е издадено НП от Директора на РИОСВ-Пловдив;

-При извършена проверка във връзка с чл.151, ал.4 от Закона за водите и подаден сигнал на “Зелен телефон” е измерена стойност на показател Цинк над разрешеното индивидуално емисионно ограничение. За констатираното нарушение е съставен АУАН и е издадено НП от Директора на РИОСВ-Пловдив.

Условие 10.3.1.1 (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г.)-Таблица-10.3.1.1, Условие 10.7 - при извършена проверка във връзка с чл.151, ал.4 от Закона за водите, Заповед №РД-821/2012г. и Заповед №РД-733/2016г. на Министъра на околната среда и водите е измерена стойност на показател Азот амониев над разрешеното индивидуално емисионно ограничение. За констатираното нарушение е съставен АУАН и е издадено НП от Директора на РИОСВ-Пловдив.

Условие 10.3.2.1 (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г.), (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.) - при извършена проверка във връзка с чл.151, ал.4 от Закона за водите, Заповед №РД-821/2012г. и Заповед №РД-733/2016г. на Министъра на околната среда и водите е измерена стойност на показател Азот амониев над разрешеното индивидуално емисионно ограничение. За констатираното нарушение е съставен АУАН и е издадено НП от Директора на РИОСВ-Пловдив.

Изготвени са и са представени всички планове и програми, изискани с конкретните условия на комплексното разрешително, не е извършвана промяна в работата на инсталациите.

# Условие №4.Капацитет на инсталациите

# За проверявания период не е констатирано превишение на капацитета на инсталациите, разрешен с условията на комплексното разрешително.

Условие №5.Управление на околната среда (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.)

За периода от 09.06.2016г. до 29.09.2017г. операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС). Представен е Сертификат ISO 14001:2004 с регистрационен №2010/37474.3 от 06.07.2015г. валиден до 14.09.2018г. Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Представен е списък на персонала, който извършва дейностите по изпълнението на условията на комплексното разрешително.

Представени са План-графици за обучение на персонала за 2016г. и 2017г., протоколи от проведени обучения, План за управление на риска и безопасността на “Агрия” АД за 2016г.

Операторът прилага:

-Инструкция за актуализация на документите, изисквани с издаденото комплексно разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите;

-Инструкция за изземване на невалидната документация.

Представен е списък на всички инструкции изискани с условията на комплексното разрешително. За периода от 09.06.2016г. до 13.07.2017г. не е изземвана невалидна документация.

Операторът прилага:

-Инструкция за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително;

-Инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели, с определените в условията на разрешително;

-Инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

За периода от 09.06.2016г. до 13.07.2017г. са представени записи, журнали, протоколи за мониторинг на техническите и емисионни показатели, изискани с условията на комплексното разрешително.

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Изготвени са и се прилагат всички инструкции, изискани с условията на комплексното разрешително.

За периода от 10.06.2016г. до 13.07.2017г. не са възниквали аварийни ситуации,

Условие №5.Управление на околната среда (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г., актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А3/2017г.)

За периода от 14.07.2017г. до 29.09.2017г. са представени:

-Списък на всички инструкции изискани с условията на комплексното разрешително;

-Записи от проведения мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително;

-Записи с периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното;

-Списък на иззетата невалидна документация;

Условие №6.Тълкуване

# За периода от 11.06.2016г. до 29.09.2017г. е представена информация изискана с условията на комплексното разрешително.

Условие №7.Уведомяване (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.)

За периода от 11.06.2016г. до 13.07.2017г. не са възниквали аварийни или други замърсявания, представена е информация за резултатите от извършеният мониторинг определен с условията на комплексното разрешително в частта води, не е съществувала непосредствена заплаха за екологични щети и не са настъпили екологични щети.

Условие №8.Използване на ресурси

Условие 8.1.Използване на вода

За периода от 09.06.2016г. до 13.07.2017г. са представени записи за употребените количества свежа вода за производствени нужди за инсталациите по Условие №2.

Операторът прилага следните инструкции:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на процесите синтез и филтруване, които са основен консуматор на вода за производствени нужди. Представени са протоколи от извършени проверки.

-Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, включително течове, установяване на причините и предприемане на коригиращи действия. Представени са протоколи от извършени проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа и записи с оценка на съответствието и предприетите коригиращи мерки - не са констатирани течове.

-Инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. Представени са записи за изразходваните количества вода за производствени нужди.

-Инструкция за оценка на съответствието на документираните количества консумирана производствена вода с количествата, разрешени с условията на комплексното разрешително за всяка от инсталациите, в това число установяване на причините за документираните несъответствия и за предприетите коригиращи действия. Представени са записи с оценка на съответствието - не са констатирани несъответствия.

Условие 8.2.Енергия

Операторът прилага следните инструкции:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на: Нагнетателен вентилатор C33 и вентилатор C88, основни консуматори на електроенергия в инсталацията за синтез на дитиокарбамати; Реактор за утаяване /R5/ и реактор за синтез на набам /R1 и R2/, основни консуматори на топлоенергия в инсталацията за синтез на дитиокарбамати. Представени са протоколи от извършени проверки - не са констатирани несъответствия;

-Инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Представени са протоколи от извършени проверки - не са констатирани несъответствия;

-Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия и топлоенергия за производствени нужди, изразени като: Годишнa консумация за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС; Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС. Представени са ежемесечни записи за 2016г. и Доклад за годишна справка за 2016г. във връзка с проверка на съответствието на изчислените стойности на годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия и топлоенергия;

-Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електро- и топлоенергия с определените такива с условията на комплексното разрешително, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Представени са Доклад за годишна справка за 2016г. във връзка с проверка на съответствието на изчислените стойности на годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия и топлоенергия и записи за периода от 01.01.2017г. до 29.09.2017г. - не са констатирани несъответствия;

Условие 8.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.)

Операторът прилага следните инструкции:

-Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива съгласно условията на комплексното разрешително, изразени като: Годишна норма за ефективност при употребата на суровините, спомагателните материали и горивата за инсталацията по Условие 2., която попада в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС.

-Инструкция за оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на суровините, спомагателните материали и горивата за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС, с условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите се документират и съхраняват на площадката.

За 2016г. и за периода от 01.01.2017г. до 29.09.2017г. са представени записи и доклади за оценка на съответствието - не са констатирани несъответствия;

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на резервоарите и техните обваловки. Инструкцията съдържа проверка на целостта и здравината на резервоарите и обваловките; действия за откриване и отстраняване на течове от резервоарите и обваловките; установяване на причините за регистрираните несъответствия; предприемане на коригиращи действия.

За 2016г. и за периода от 01.01.2017г. до 13.07.2017г. са представени Протоколи от извършен проверки на площадките и съоръженията за съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти,  Протоколи от извършен оглед и замерване дебелината на стените на резервоарите за съхранение на сяровъглерод, График за ремонтите на съоръженията за 2016г. и 2017г. - не са констатирани несъответствия;

-Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и продукти, резервоарните стопанства и товаро-разтоварните площадки с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Представени са 5 броя протоколи за 2016г. и 3 броя протоколи за периода от 01.01.2017г. до 13.07.2017г. от извършени периодични проверки - не са констатирани несъответствия;

-Инструкция за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите, по тръбопреносната мрежа за суровини, спомагателни материали, горива и продукти при работата на инсталациите по Условие 2.

Представени са протоколи за 2016г. и за периода от 01.01.2017г. до 13.07.2017г. от извършени проверки - не са констатирани несъответствия.

За периода от 10.06.2016г. до 13.07.2017г. не е извършвана промяна на мястото на съхранение на опасните спомагателни материали.

Представени са информационни листове за безопасност, отговарящи на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006, относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент 453/2010 и спазващи изискванията на Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси.

Условие № 9.Емисии в атмосферата

Условие 9.1. Работа на пречиствателното оборудване

Условие 9.1.1. (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г.)

За периода от 10.06.2016г. до 13.07.2017г. се експлоатират следните пречиствателни съоръжения, на емисии в атмосферата:

Инсталация “Синтез на дитиокарбамати”

- 3 броя промивни колони към изпускащо устройство № 5 за пречистване на отпадъчните газове от реактори към Инсталация “Синтез на дитиокарбамати”;

- мокър скрубер без пълнеж към изпускащо устройство № 6, за пречистване на отпадъчните газове от сушилня „NIRO”;

- мокър скрубер с пълнеж към изпускащо устройство № 7, за пречистване на отпадъчните газове от сушилня “Конвекс”;

Инсталация “Аминиране на органични киселини”

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 8, за пречистване на отпадъчните газове от зареждане на суровини;

Инсталация “Формулиране на дитиокарбамати”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 9, за пречистване на отпадъчните газове от зареждане на суровини на линия “А”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 15, за пречистване на отпадъчните газове от общообменна вентилация на линия “А”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 16, за пречистване на отпадъчните газове от зареждане на суровини на линия “Б”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 22, за пречистване на отпадъчните газове от общообменна вентилация на линия „Б”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 23, за пречистване на отпадъчните газове от общообменна вентилация на помещение за разфасовка-обща и за двете линии

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 10-11, за пречистване на отпадъчните газове от дозиране на суровини на линия “А”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 14, за пречистване на отпадъчните газове от разфасовка в линия “А”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 17-18, за пречистване на отпадъчните газове от общообменна вентилация на линия “В” и общообменна вентилация на помещение за разфасовка – обща и за двете линии;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 21, за пречистване на отпадъчните газове от разфасовка в линия “Б”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 12, за пречистване на отпадъчните газове от сепарация в технологичен ръкавен филтър “Mikropul”, линия “A”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 13, за пречистване на отпадъчните газове от сепарация в технологичен ръкавен филтър “Mikropul”, линия “A”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 19, за пречистване на отпадъчните газове от сепарация в технологичен ръкавен филтър “Mikropul”, линия “Б”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 20, за пречистване на отпадъчните газове от сепарация в технологичен ръкавен филтър “Mikropul”, линия “Б”;

Инсталация “Формулиране на прахообразни медсъдържащи продукти”

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 24, за пречистване на отпадъчните газове от зареждане на суровини;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 24, за пречистване на отпадъчните газове от зареждане на суровини;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 30, за пречистване на отпадъчните газове от общообменна вентилация на помещение за разфасовка;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 31, за пречистване на отпадъчните газове от общообменна вентилация на помещение на кота +24.00;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 25, за пречистване на отпадъчните газове от дозиране на суровини (от везна, смесител, междинен сборник);

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 26, за пречистване на отпадъчните газове от дозиране на суровини (от везна, смесител, междинен сборник);

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 27, за пречистване на отпадъчните газове от сепарация в технологичен ръкавен филтър “Mikropul”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 28, за пречистване на отпадъчните газове от сепарация в технологичен ръкавен филтър “Mikropul”;

Инсталация “Разфасоване на прахообразни продукти за растителна защита в малки опаковки”

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 32, за пречистване на отпадъчните газове от обезпрашаване на бункер при зареждане със суровини.

Условие 9.1.1. (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г., актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А3/2017г.)

За периода от 14.07.2017г. до 27.09.2017г. се експлоатират следните пречиствателни съоръжения:

Инсталация “Синтез на дитиокарбамати”

- 4 броя промивни колони към изпускащо устройство № 5 за пречистване на отпадъчните газове от реактори към Инсталация “Синтез на дитиокарбамати”;

- мокър скрубер без пълнеж към изпускащо устройство № 6, за пречистване на отпадъчните газове от сушилня „NIRO”;

Инсталация “Формулиране на дитиокарбамати”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 9, за пречистване на отпадъчните газове от зареждане на суровини на линия “А”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 15, за пречистване на отпадъчните газове от общообменна вентилация на линия “А”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 16, за пречистване на отпадъчните газове от зареждане на суровини на линия “Б”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 22, за пречистване на отпадъчните газове от общообменна вентилация на линия „Б”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 23, за пречистване на отпадъчните газове от общообменна вентилация на помещение за разфасовка – обща и за двете линии;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 10-11, за пречистване на отпадъчните газове от дозиране на суровини на линия “А”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 14, за пречистване на отпадъчните газове от разфасовка в линия “А”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 17-18, за пречистване на отпадъчните газове от общообменна вентилация на линия “В” и общообменна вентилация на помещение за разфасовка – обща и за двете линии;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 21, за пречистване на отпадъчните газове от разфасовка в линия “Б”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 12, за пречистване на отпадъчните газове от сепарация в технологичен ръкавен филтър “Mikropul”, линия “A”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 13, за пречистване на отпадъчните газове от сепарация в технологичен ръкавен филтър “Mikropul”, линия “A”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 19, за пречистване на отпадъчните газове от сепарация в технологичен ръкавен филтър “Mikropul”, линия “Б”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 20, за пречистване на отпадъчните газове от сепарация в технологичен ръкавен филтър “Mikropul”, линия “Б”;

Инсталация “Формулиране на прахообразни медсъдържащи продукти”

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 24, за пречистване на отпадъчните газове от зареждане на суровини;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 30, за пречистване на отпадъчните газове от общообменна вентилация на помещение за разфасовка;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 31, за пречистване на отпадъчните газове от общообменна вентилация на помещение на кота +24.00;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 25, за пречистване на отпадъчните газове от дозиране на суровини (от везна, смесител, междинен сборник);

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 26, за пречистване на отпадъчните газове от дозиране на суровини (от везна, смесител, междинен сборник);

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 27, за пречистване на отпадъчните газове от сепарация в технологичен ръкавен филтър “Mikropul”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 28, за пречистване на отпадъчните газове от сепарация в технологичен ръкавен филтър “Mikropul”;

Инсталация “Разфасоване на прахообразни продукти за растителна защита в малки опаковки”

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 32, за пречистване на отпадъчните газове от обезпрашаване на бункер при зареждане със суровини;

Инсталация “Формулиране на течни фунгициди и инцекстициди“ и “Инсталация за разфасовка на течни продукти за растителна защита в малки опаковки“

- Филтър –активен въглен към изпускащо устройство № 38, за пречистване на отпадъчните газове от локална вентилация над разфасоващи машини;

Инсталация „Формулация и гранулация на препарати за растителна защита“

- НЕРА – филтър с две секции към изпускащо устройство № 46, за пречистване на отпадъчните газове след гранулатор;

- джобен филтър към изпускащо устройство № 48, за пречистване на отпадъчните газове от локална вентилация над разфасовка;

Операторът прилага следните инструкции:

-Инструкция за експлоатация и поддържане на пречиствателните съоръжения в съответствие с изготвената и представена документация от оператора с определените за всяко пречиствателно съоръжение:

-контролирани параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа) на всички пречиствателни съоръжения, разрешени с условията на КР;

-оптимални стойности за всеки от контролираните параметри;

-честота на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;

-вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри.

Инструкцията включва документиране на отчетените стойности на контролираните технологични параметри за всяко пречиствателно съоръжение;

-Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

За проверявания период са представени протоколи от проверки за воденето на Технологичните (работни) журнали по изискването за контрол и поддръжка на оптимален режим на пречиствателните съоръжения и оценка на съответствието - не са констатирани несъответствия.

Условие 9.2.Емисии от точкови източници

Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух се извършват на:

Инсталация “Синтез на дитиокарбамати”

-За периода от 10.06.2016г. до 13.07.2017г. са експлоатирани три броя изпускащи устройства (комини): К5-ИУ след промивни колони, К6-ИУ след сушилня за цинеб и К7-ИУ след сушилня за мангозеб. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж годишно. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. За К6 е представен Протокол от изпитване от ноември 2016г. - не са констатирани несъответствия. Не са извършвани собствени периодични измервания (СПИ), за изпускащи устройства (комини) К5, тъй като периодичния мониторинг е отменен с актуализация на КР №23/2004г. с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г., което е влязло в сила от 13.08.2009г. и К7 тъй като инсталацията е спряна от експлоатация от 25.05.2009г;

За периода от 14.07.2017г. до 27.09.2017г. СПИ предстоят да се извършат.

##### Инсталация “Аминиране на органични киселини”

Изпускащо устройство (комин) ИУ К8 след бункера за зареждане със суровини е демонтирано. Условието е отменено с Решение №23-Н0-И0-А3/2017г., влязло в сила на 13.07.2017г.

##### Инсталация “Формулиране на дитиокарбамати”

-13 броя изпускащи устройства (комини): К9-ИУ след бункер за зареждане със суровини, линия “А”, К10-11-ИУ след 2 броя смесители за подаване на формулиран продукт, линия “А”, К12-ИУ след локална вентилация след сепарация на продукта, линия “А”, К13-ИУ след локална вентилация след сепарация на продукта, линия “А”, К14-ИУ след локална вентилация над разфасовка на продукта, линия “А”, К15-ИУ след общообменна вентилация на помещение на кота +24.00, К16-ИУ след бункер за зареждане със суровини, линия “В”, К17-18-ИУ след 2броя смесители за подаване на формулиран продукт, линия “Б”, К19-ИУ след локална вентилация след сепарация на продукта, линия “В”, К20-ИУ след локална вентилация след сепарация на продукта, линия “В”, К21-ИУ след локална вентилация над разфасовка на продукта, линия “В”, К22-ИУ след общообменна вентилация на помещение на кота +24.00, К23-ИУ след общообменна вентилация на помещение за разфасовка. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж годишно. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория.

За периода от 10.06.2016г. до 13.07.2017г. са представени протоколи от изпитване от месец ноември 2016г. за ИУ К15, К16, К17-18, К19, К20, К21, К23 - не са констатирани несъответствия. За изпускащи устройства (комини) К9, К10-11, К12, К13, К14, К22 не са извършвани собствени периодични измервания (СПИ), тъй като линия „А“ не е извършвала производствена дейност.

За периода от 14.07.2017г. до 27.09.2017г. СПИ предстоят да се извършат до месец ноември 2017г.

Инсталация “Формулиране на прахообразни медсъдържащи продукти за растителна защита”

-Осем броя изпускащи устройства (комини): К24 - ИУ след бункер за зареждане със суровини, К25 - ИУ след бункер за дозиране на суровини, К26 - ИУ след бункер за дозиране на суровини , К27 - ИУ след локална вентилация след сепарация на продукта, К28 - ИУ след локална вентилация след сепарация на продукта, К29 - ИУ след локална вентилация над разфасовка на продукта, К30 - ИУ след общообменна вентилация на помещение за разфасовка, К31 - ИУ след общообменна вентилация на помещение на кота +24.00. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж годишно. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория.

За периода от 10.06.2016г. до 13.07.2017г. са представени протоколи от изпитване от месец ноември 2016г. за ИУ К24, К25, К27, К29 - не са констатирани несъответствия. За изпускащи устройства (комини) К26, К28, К30, К31 - не са извършвани собствени периодични измервания (СПИ), тъй като линия “II“ не е извършвала производствена дейност.

Инсталация “Разфасовка на прахообразни продукти за растителна защита в малки опаковки”

-Един брой изпускащо устройство (комин) К32 - ИУ след бункер за зареждане със суровини и 2 броя Разфасоващи машини. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж годишно. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. Представени са протоколи от изпитване от месец януари 2017г. - не са констатирани несъответствия.

Инсталация “Формулиране на суспензионни концентрати”

-Два броя изпускащи устройства (комини): К33 - ИУ след локална вентилация към реактори и К34 - ИУ след локална вентилация към реактори. За периода от 10.06.2016г. до 13.09.2017г. инсталацията не е извършвала производствена дейност.

Инсталация “Формулиране на течни фунгициди и инсектициди”

-Четири броя изпускащи устройства (комини): К35 - ИУ след локална вентилация към голям реактор, К36 - ИУ след локална вентилация към малък реактор, К37 - ИУ след бункер за зареждане със суровини, К38 - ИУ след локална вентилация над разфасоващи машини. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж годишно за ИУ К37 и веднъж на две години за ИУ К35, К36 и К38. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. В периода от 27.06.2015г. до 08.06.2016г. е извършено обединение на ИУ К35 с ИУ К36 и демонтаж на ИУ К37.

Представени са протоколи от изпитване за ИУ К36 и ИУ К38 от месец януари 2017г. - не са констатирани несъответствия.

Инсталация “Формулиране на течни хербициди”

-Четири броя изпускащи устройства (комини) К39 - ИУ след локална вентилация над складов сборник, К40 - ИУ след локална вентилация над складов сборник, К41 - ИУ след локална вентилация над складов сборник, К42 - ИУ след локална вентилация над разфасоващи машини.

За проверявания период инсталацията не е извършвала производствена дейност.

Инсталация “Разфасовка на течни продукти за растителна защита в малки опаковки”

-Два броя изпускащи устройства (комини) К43 - ИУ след локална вентилация над разфасоващи машини, К44 - ИУ след локална вентилация над разфасоващи машини. За периода от 11.06.2017г. до 13.07.2017г. ИУ К43 и ИУ К44 са демонтирани. Условието е отменено с Решение №23-Н0-И0-А3/2017г., влязло в сила на 13.07.2017г.

Горивни инсталации

За периода от 10.06.2016г. до 13.07.2017г. са експлоатирани четири броя изпускащи устройства (комини) - ИУ К1 с източник на отпадъчни газове - Котeл №1 и Котел №2, ИУ К2 с източник на отпадъчни газове - Котeл №3, ИУ К3 с източник на отпадъчни газове - Котeл №4 и ИУ К4 с източник на отпадъчни газове-Котeл №5. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства К1 и К4 са с честота на измерване веднъж на две години. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. Представени са Протоколи от изпитване за ИУ К1 и ИУ К4 - не са констатирани несъответствия. За изпускащи устройства (комин) К2 и К3 не е извършван мониторинг, тъй като са с термична мощност под 0.5 MW, който не подлежи на СПИ, съгласно Наредба №1/27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата на обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

За периода от 14.07.2017г. до 29.09.2017г. са експлоатирани шест броя изпускащи устройства (комини) - ИУ К1 с източник на отпадъчни газове - Котeл №1 и Котел №2 към АС 1; ИУ К1А с източник на отпадъчни газове - Котел №3 към АС 1; ИУ К2 с източник на отпадъчни газове - Котeл №3 към АС 2; ИУ К3 с източник на отпадъчни газове - Котeл №4 към АС 4; ИУ К4 с източник на отпадъчни газове - Котeл №5 към АС 8; ИУ 45 с източник на отпадъчни газове - Котел към АС 11. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства К1, К1А, К3, К4 и К45 са с честота на измерване веднъж на две години. За изпускащо устройство (комин) К2 не е заложен мониторинг, тъй като котела е с термична мощност под 0,5 MW, който не подлежи на СПИ, съгласно Наредба №1/27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата на обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Инсталация за “Формулация и гранулация на препарати за растителна защита”

За периода от 14.07.2017г. до 27.09.2017г. са експлоатирани три броя изпускащи устройства - ИУ К46-след гранулатор, ИУ К47-след горелка към гранулатор, ИУ К48-след локална вентилация над разфасоваща машина. СПИ предстоят да се извършат.

Условие 9.3.Неорганизирани емисии

Операторът прилага инструкции за:

-Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им;

-Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за ограничаване и намаляване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

За проверявания период са представени протоколи от извършени проверки и оценка на съответствието - не са констатирани несъответствия.

Условие 9.4.Интензивно миришещи вещества

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за ограничаване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

За проверявания период са представени протоколи от извършени проверки и оценка на съответствието  - не са констатирани несъответствия и не са постъпвали оплаквания за разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадка.

Условие 9.5.Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух (КАВ)

За проверявания период няма данни за влошаване на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в следствие на производствената дейност на инсталацията.

Условие 9.6. (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.) Собствен мониторинг

За проверявания период е извършен предвидения с условията на комплексното разрешително собствен периодичен мониторинг.

На производствената площадка се експлоатират хладилни и климатични инсталации. Представени са досиета със записи от извършени проверки на три броя чилъри към хладилна инсталация и един брой изсушител в компресорно отделение.

Условие №10. Емисии на отпадъчни води

Условие 10.1. Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1. Работа на пречиствателните съоръжения

Условие 10.1.1.1. (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г.), (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.)

За периода от 09.06.2016г. до 13.07.2017г. на производствената площадка с условията на комплексното разрешително е разрешено да се експлоатират следните пречиствателни съоръжения:

-За пречистване на производствените отпадъчни води: Утаителни басейни; Камерни филтър-преси; Трисекционен утайтелен басейн-приемател; Флокулатор; Вертикални утаители; Електролизер; Флотатор; Озонатори; SB–реактори; Обратна осмоза; Адсорбери; Скрубер-кондензатор; Шахта МА-3; Хоризонтален външен утаител;

-Пречиствателна станция за битово-фекалните отпадъчни води, състояща се от: първичен утаител, вторичен утаител и биобасейн;

За пречиствателните съоръжения операторът е изготвил и представил в РИОСВ-Пловдив информация за: Контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа); Оптималните стойности за всеки от контролираните параметри; Честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри; Вид на оборудването за мониторинг на контролираните.

За периода от 09.06.2016г. до 13.07.2017г. е констатирано следното нарушение - при извършена проверка във връзка с подаден сигнал на “Зелен телефон” за измряла риба в р.Чепеларска е констатирано, че на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) модулът за обратна осмоза не е свързан към системата за пречистване и през него не минава отпадъчна вода за пречистване. За констатираното нарушение е съставен Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) и е издадено Наказателно постановление (НП) от Директора на РИОСВ-Пловдив.

Условие 10.1.1.1. (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г., актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г., актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А3/2017г.)

За периода от 14.07.2017г. до 27.09.2017г. на производствената площадка с условията на комплексното разрешително е разрешено да се експлоатират следните пречиствателни съоръжения:

1.Утаителни басейни 2 броя, камерна филтър-преса 1 брой, трисекционен утаителен басейн-приемател 1 брой за поток 1 отпадъчни води от инсталация Синтез на дитиокарбамати (процес на филтруване – матерни луги от филтруване);

2.Пречистващ модул, включващ: флокулатор 1 брой, вертикални утаители 3бр, електролизер 1бр., флотатор 1бр., озонатори 2 бр., SB–реактори 2 броя и адсорбер 1 брой за:

-Поток 1 отпадъчни води от инсталация Синтез на дитиокарбамати (процес на филтруване-матерни луги от филтруване);

-Поток 4 отпадъчни води от инсталация за аминиране на органични киселини,

3.Шахта МА-3-1 брой за:

-Поток 2 отпадъчни води от инсталация Синтез на дитиокарбамати (процес на сушене-скрубер кондензатор);

4.Камерна филтърпреса 1 брой и адсорбери 2 броя за:

-Поток 3 отпадъчни води от инсталация Синтез на дитиокарбамати (процес на синтез-промивни колони) и Складови басейни за съхранение на сяровъглерод;

-Поток 2 отпадъчни води от инсталация Синтез на дитиокарбамати (процес на сушене-скрубер кондензатор);

5.Външен хоризонтален утаител и сепаратор за:

-Поток 1 отпадъчни води от инсталация Синтез на дитиокарбамати (процес на филтруване-матерни луги от филтруване);

-Поток 2 отпадъчни води от инсталация Синтез на дитиокарбамати (процес на сушене-скрубер кондензатор);

-Поток 3 отпадни води от инсталация Синтез на дитиокарбамати (процес на синтез – промивни колони) и Складови басейни за съхранение на сяровъглерод;

-Поток 4 отпадъчни води от инсталация за аминиране на органични киселини;

-Поток 5 отпадъчни води от инсталация за деминерализирана вода;

-Поток 6 дъждовни води от площадката на инсталацията за синтез на дитиокарбамати;

За пречиствателните съоръжения операторът е изготвил и представил в РИОСВ-Пловдив с писмо от 14.08.2017г. информация за: Контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа); Оптималните стойности за всеки от контролираните параметри; Честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри; Вид на оборудването за мониторинг на контролираните.

Условие 10.1.1.3 (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г.) Контрол на пречиствателното оборудване

Операторът прилага следните инструкции:

-Инструкция за експлоатация и поддържане на пречиствателните съоръжения в съответствие с информацията, изискана с условията на комплексното разрешително. Инструкцията включва документиране на отчетените стойности на контролираните технологични параметри за всяко пречиствателно съоръжение;

-Инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

-Инструкция за проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените такива, установяване на причините за несъответствие, предприемане на коригиращи действия.

За проверявания период са представени ежедневни записи за всяко пречиствателно съоръжение в Експлоатационните журнали (намиращи се в лабораторията), обобщаващ протокол от данните за технологичен мониторинг на пречиствателните съоръжения.

Условие 10.1.2. Емисионни норми - Индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.1.2.1. (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г.) - Таблица 10.1.2.1 (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.)

За периода от 09.06.2016г. до 13.07.2017г. е извършен предвидения мониторинг на производствените и охлаждащи отпадъчни води с източници - Инсталации Синтез на дитиокарбамати; Инсталация за Аминиране на органични киселини; Склад течни суровини към инсталация за синтез, охлаждане на помпи, охлаждане на складови резервоари за суровини; Инсталация за деминерализирана вода. Мониторинга на емисиите на вредни вещества заустени в открит бетонов канал с честота на измерване ежедневно, ежемесечно, веднъж годишно за определените показатели с условията на комплексното разрешително.

За периода от 09.06.2017г. до 13.07.2017г. са констатирани следните нарушения:

-При извършена проверка във връзка с подаден сигнал за измряла риба в р.Чепеларска е констатирано заустване на отпадъчни води съдържащи манган, показател не посочен в Таблица 10.1.2.1. (актуализирана с Решение № 23-Н0-И0-А2/2013г.). За констатираното нарушение е съставен АУАН и е издадено НП от Директора на РИОСВ-Пловдив;

-При извършена проверка във връзка с чл.151, ал.4 от Закона за водите и подаден сигнал на “Зелен телефон” е измерена стойност на показател Цинк над разрешеното индивидуално емисионно ограничение. За констатираното нарушение е съставен АУАН и е издадено НП от Директора на РИОСВ-Пловдив.

Условие 10.1.2.1 (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г.) - Таблица 10.1.2.1 (актуализирана с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г., актуализирана с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г., актуализирана с Решение №23-Н0-И0-А3/2017г.) - за периода от 14.07.2017г. до 27.09.2017г. представени протоколи от изпитване;

Условие 10.1.3.Принос на концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците-водни обекти, приемници на заустваните отпадъчни води - представени са 5 бр. протоколи за 2016г. и 4 бр. протоколи за периода от 01.01.2017г. до 27.09.2017г. от извършени проверки на савака на байпасната връзка от аварийната шахта към открития бетонов канал - не са констатирани несъответствия. От извършена проверка на място е констатирано, че пломбата на савака на байпасната връзка от аварийната шахта към открития бетонов канал е с ненарушена цялост.

За проверявания период не са регистрирани аварийни ситуации.

Условие 10.1.4. (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.) Условия за собствен мониторинг - за периода от 09.06.2016г. до 13.07.2017г. и за периода от 14.07.2017г. до 27.09.2017г. са представени протоколи от изпитване;

Операторът прилага:

-Инструкция за проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в производствените и охлаждащите отпадъчни води с определените стойности на Индивидуалните емисионни ограничения, установяване на причините за несъответствие, предприемане на коригиращи действия;

-Инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с определените в разрешителното индивидуалните емисионни ограничения, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Представени са Доклади от проверка и оценка на съответствието за всеки месец - не са констатирани превишения на индивидуалните емисионните ограничения от извършения собствен мониторинг, съгласно условията в комплексното разрешително.

Условие 10.2.Битово-фекални води

Условие 10.2.А. (поставено с Решение №23-Н0-И0-А3/2017г.) Работа на пречиствателните съоръжения - операторът експлоататира следните пречиствателни съоръжения:

-Първичен утаител; вторичен утаител и биобасейн (Пречиствателна станция за битово-фекалните отпадъчни води) за битово-фекалните отпадъчни води от площадката-санитарно-битови помещения в административната сграда, централната битова сграда, столова, абонатни станции АС 2, АС 4, АС 1 и АС 8.

Операторът прилага:

-Инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива заложени с условията на комплексното разрешително. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия;

-Инструкция за периодична проверка и поддръжка на всяко от пречиствателните съоръжения;

-Инструкция за поддържане на оптимални стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения, с определените оптимални такива определени с условията на комплексното разрешително.

Извършва се предвидения, съгласно условията в комплексното разрешително мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения. Представен е Дневник със записи от проверки на работата на пречиствателните съоръжения до 27.09.2017г. - не са констатирани несъответствия.

Условие 10.2.1.Емисионни норми-Индивидуални емисионни ограничения

Извършва се предвидения, съгласно условията в комплексното разрешително мониторинг на битово-фекални води с източници: санитарно-битови помещения в административната сграда, централната битова сграда, столова, абонатни станции АС2, АС4, АС1 и АС8. Мониторинга на битово-фекалните води заустени в р. Чепеларска (р. Чая) са с честота четири пъти годишно по определените показатели с условията на комплексното разрешително. За 2016г. и за периода от 01.01.2017г. до 27.09.2017г. са представени записи за количеството на заустените битово-фекални води в р.Чепеларска (р.Чая), Протоколи от изпитване за всяко тримесечие на 2016г. и за първо и второ тримесечие на 2017г. - не са констатирани превишения на индивидуалните емисионните ограничения от извършения собствен мониторинг, съгласно условията в комплексното разрешително.

Условие 10.2.1.1.1 (поставено с Решение №23-Н0-И0-А3/2017г.) Принос на концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците - за периода от 14.07.2017г. до 27.09.2017г. не са възниквали аварийни ситуации.

Условие 10.2.2 (актуализирана с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.) Условия за собствен мониторинг

Условие 10.2.2.1 (актуализирана с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.) - Таблица 10.2.2.1 и Условие 10.2.2.1 (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г., актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А3/2017г.) -Таблица 10.2.2.1. (актуализирана с Решение №23-Н0-И0-А3/2017г.

Операторът прилага:

-Инструкция за проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в битово-фекалните води с определените стойности на Индивидуалните емисионни ограничения, установяване на причините за несъответствие, предприемане на коригиращи действия.

-Инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с определените в разрешителното индивидуалните емисионни ограничения, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Представени са протоколи от изпитване и протоколи от проверка и оценка на съответствието за всяко тримесечие - не са констатирани превишения на индивидуалните емисионните ограничения от извършения собствен мониторинг, съгласно условията в комплексното разрешително.

Условие 10.3.Дъждовни води

Условие 10.3.1.Емисионни норми-Индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.3.1.1. (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А3/2017г.) - Таблица 10.3.1.1

Извършва се предвидения мониторинг на дъждовни води с източници: площадкова дъждовна канализация. Мониторинга на дъждовните води, заустени в р.Чепеларска (р.Чая) са с честота на измерване четири пъти годишно по определените показатели с условията на комплексното разрешително. Представени са Протоколи от изпитване за всяко тримесечие на 2016г. и за за първо и второ тримесечие на 2017г. - не са констатирани превишения на индивидуалните емисионните ограничения от извършения собствен мониторинг, съгласно условията в комплексното разрешително.

За периода от 01.01.2017г. до 13.07.2017г.е констатирано следното нарушение:

-При извършена проверка във връзка с чл.151, ал.4 от Закона за водите, Заповед №РД-821/2012г. и Заповед №РД-733/2016г. на Министъра на околната среда и водите е измерена стойност на показател Азот амониев над разрешеното индивидуално емисионно ограничение. За констатираното нарушение е съставен АУАН и е издадено НП от Директора на РИОСВ-Пловдив.

Условие 10.3.1.1.(актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г.), (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А3/2017г.)-Таблица 10.3.1.1 - за периода от 14.07.2017г. до 27.09.2017г. не са констатирани несъответствия;

Условие 10.3.1.1.1.(поставено с Решение №23-Н0-И0-А3/2017г.) принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците - за периода от 14.07.2017г. до 27.09.2017г. не са възниквали аварийни ситуации;

Условие 10.3.2.(актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.) Условия за собствен мониторинг

Условие 10.3.2.1 (актуализирано с Решение № 23-Н0-И0-А1/2009г.), (актуализирано с Решение № 23-Н0-И0-А2/2013г.) - за периода 09.06.2016г. до 13.07.2017г. е констатирано следното нарушения:

-При извършена проверка във връзка с чл.151, ал.4 от Закона за водите, Заповед №РД-821/2012г. и Заповед №РД-733/2016г. на Министъра на околната среда и водите е измерена стойност на показател Азот амониев над разрешеното индивидуално емисионно ограничение. За констатираното нарушение е съставен АУАН и е издадено НП от Директора на РИОСВ-Пловдив.

Операторът прилага Инструкция за проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в дъждовните води с определените стойности на индивидуалните емисионни ограничения, установяване на причините за несъответствие, предприемане на коригиращи действия.

Представени са протоколи за проверка на съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в дъждовните води с определените стойности на индивидуалните емисионни ограничения - не са констатирани превишения на индивидуалните емисионните ограничения от извършения собствен мониторинг, съгласно условията в комплексното разрешително.

Условие 10.4.Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците-водните обекти, приемници на заустваните отпадъчни води

За проверявания период не са възниквали залпови замърсявания.

Условие 10.5. (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г., (актуализирана с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г., актуализирана с Решение №23-Н0-И0-А3/2017г.) - не са констатирани несъответствия;

Условие 10.6. (актуализирано с Решение № 23-Н0-И0-А1/2009г.), (отменено с Решение № 23-Н0-И0-А2/2013г.) - условието е отменено с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г., влязло в сила от 29.08.2013г.

Условие 10.7 - за периода  от 09.06.2016г. до 13.07.2017г. операторът прилага Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. Представени са протоколи от извършени проверки на всяко тримесечие - не са установени течове.

Условие 10.8. (отменено с актуализация с Решение № 23-Н0-И0-А1/2009г.) - условието е отменено с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г., влязло в сила от 13.08.2009г.

Условие 10.9. (отменено с Решение № 23-Н0-И0-А3/2017г.) - условието е отменено с Решение №23-Н0-И0-А3/2017г., влязло в сила от 14.07.2017г.

Условие 10.10. - представен е платежен документ за заплатена такса за заустеното количество отпадъчни води за 2016г.

Условие 10.11. Документиране и докладване

Условие 10.11.1 и Условие 10.11.1 (актуализирано с Решение № 23-Н0-И0-А3/2017г.) - за проверявания период е представена информация изискана с условията на комплексното разрешително.

Условие № 11.Управление на отпадъците (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.)

Условие 11.1. Образуване на отпадъци

Условие 11.1.1 - за 2016г. и за периода от  01.01.2017г. до 13.07.2017г. не е констатирано превишение на количествата образувани отпадъци, разрешени с условията на комплексното разрешително.

Условие 11.1.1. (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А3/2017г.) - за периода 14.07.2017г. до 28.09.2017г. не е констатирано превишение на количествата образувани отпадъци разрешени с условията на комплексното разрешително.

Операторът прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъците с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За проверяваният период са представени записи за всеки месец за количествата образувани отпадъци и оценка на съответствието.

Условие 11.2.Приемане на отпадъците за третиране - от проверка на място извършена на 28.09.2017г. не са констатирани несъответствия. Операторът не е извършвал приемане отпадъци за третиране на площадката.

Условие 11.3.Предварително съхраняване на отпадъци

За проверявания период  операторът събира и предварително съхранява всички отпадъци образувани на площадката в съответствие с нормативната уредба по околна среда. От извършена проверка на място не са констатирани несъответствия.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представени са чек листове за 2016г. и за периода от 01.01.2017г. до 28.09.2017г. от проверки и контрол на площадките за съхранение и оценка на съответствието - не са констатирани несъответствия.

Условие 11.4.Транспортиране на отпадъците

На оператора е разрешено единствено да предава за транспортиране отпадъци извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи документ за извършване на такава дейност, или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представени са Разрешения, Договори, Идентификационни документи за предадените опасни отпадъци, Отчетни книги, Приемо-предавателни протоколи и експедиционни листове за транспортираните и предадени неопасни отпадъци, два броя Протоколи от извършени проверки - не са констатирани несъответствия.

Условие 11.5.Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци

За проверявания  период оператора е предавал за оползотворяване, в т. ч. рециклиране отпадъците, образувани от дейността на предприятието, единствено на лица, притежаващи документ за извършване на такава дейност или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък. Представени са Разрешения, Договори, Идентификационни документи за предадените опасни отпадъци, Отчетни книги, Приемо-предавателни протоколи и експедиционни листове за транспортираните и предадени неопасни отпадъци.

Операторът прилага Инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, в т. ч. рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Представени са протоколи с оценка на съответствието на оползотворяване в т.ч. рециклиране на отпадъците разрешени с условията на комплексното разрешително - не са констатирани несъответствия.

Условие 11.6.Обезвреждане на отпадъците

За периода 11.06.2016г. до 28.09.2017г. оператора е предавал отпадъците образувани от дейността на предприятието, за обезвреждане на фирми, притежаващи разрешения, за извършване на такава дейност, регистрационен документ, лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор. Представени са Разрешения, Договори, Идентификационни документи за предадените опасни отпадъци, Отчетни книги, Приемо-предавателни протоколи и експедиционни листове за транспортираните и предадени неопасни отпадъци.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. Представени са протоколи от извършени проверки и оценка на съответствието - не са констатирани несъответствия.

Условие 11.7.Контрол и измерване на отпадъците-не са констатирани несъответствия.

Операторът прилага:

-Инструкция за измерване на образуваните количествата отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност в съответствие с условията на комплексното разрешително;

-Инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес) с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

За проверявания период са представени записи за всички отпадъци образувани на площадката и записи за оценка на съответствието на образуваните отпадъци за всеки месец, и стойностите на годишните норми за ефективност за 2016г. - не са констатирани несъответствия.

Условие 11.8.Анализи на отпадъците

Не са образувани и не е извършвана класификация на отпадъци с огледални кодове, поради тази причина не са извършвани анализи.

Условие 11.9.Документиране и докладване

В ИАОС, гр.София е внесен Годишен отчет за образуваните и/или третирани отпадъци за 2016г. В ГДОС за 2016г. са докладвани видовете и количествата отпадъци образувани и предадени за транспортиране, оползотворяване, преработване, рециклиране и обезвреждане.

Условие №12.Шум

За периода от 11.06.2016г. до 28.09.2017г. не е констатирано превишение на шум излъчван в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие (в най-близко разположените, спрямо промишления източник урбанизирани територии и извън тях).

Операторът прилага следните инструкции:

-Инструкция за наблюдение на показателите не по-малко от един път в рамките две последователни календарни години наблюдение на: общата звукова мощност на площадката, еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката, еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие;

-Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Представен е Протокол от изпитване от месец август 2016г. за дневно, вечерно и нощно ниво на шум, и запис с оценка на съответствието - не са констатирани несъответствия.

Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.)

Операторът прилага следните инструкции:

-Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Представени са 6 броя Протоколи от извършени проверки и записи с оценка на съответствието за 2016г. и 4 броя Протоколи от извършени проверки и записи с оценка на съответствието за периода от 01.01.2017г. до 28.09.2017г. - не са констатирани несъответствия.

-Инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). За периода от 11.06.2016г. до 28.09.2017г. не са възниквали разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка.

-Инструкция за периодична проверка на целостта и здравината на подовата и странична изолация на площадка №5, недопускаща просмукване в почвата или подземните води. Представени са 4 броя протоколи от извършени проверки за 2016г. и 4 броя протоколи от извършени проверки за периода от 01.01.2017г. до 28.09.2019г. - не са констатирани несъответствия;

-Инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на площадката. За периода от 14.07.2017г. до 28.09.2017г. е представен протокол от извършена проверка на канализационната система за отпадъчни води на площадката - не са констатирани несъответствия.

Осигурени са и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.

Собствен мониторинг на почви

Операторът извършва собствен мониторинг на почви в три броя постоянни мониторингови пунктове, с честота веднъж годишно по показателите определени с условията на комплексното разрешително. Представен е Протокол от ноември 2016г. за трите точки на мониторинг. Анализите са извършени от акредитирана лаборатория.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в почвите с определените такива, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи с оценка на съответствието спрямо базовото състояние на почвите.

Собствен мониторинг на подземни води

За периода от 11.06.2016г. до 28.09.2017г. операторът извършва предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг с честота, показатели и точки на пробовземане определени с условията на комплексното разрешително. Представени са Протоколи от изпитване за всяко тримесечие на 2016г. и за първо и второ тримесечия за 2017г.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представени са 8 броя протоколи от извършени проверки на съответствието за 2016г. и 2 броя протоколи от извършени проверки на съответствието за периода от 01.01.2017г. до 28.09.2017г.

Представен е Дневник с данни за датата на установяване на разлива, причини за разлива, неговата площ, състав и количество на замърсителите, предприетите мерки за отстраняване на разлива и последствията от него, както и наименование/номер на приемащия обем, където е събрана остатъчната течност. За проверявания период не са възниквали разливи.

Условие №14.Предотвратяване и действия при аварии (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.)

За периода от 09.06.2016г. до 13.07.2017г. е извършена проверка през септември 2016г. на Разрешително №39/2007г. по чл.104 от ЗООС (предприятие с висок рисков потенциал), изменено с Решение №02-39/14.07.2015г.-не са констатирани неизпълнения на поставените условия.

За периода от 14.07.2017г. до 29.09.2017г. е представена Оценка за приложимостта на изискванията на Глава седма, раздел I на ЗООС от 14.07.2017г. - предприятие с висок рисков потенциал.

За периода от 14.07.2017г. до 29.09.2017г. операторът прилага Инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени. Представени са Протокол от август 2017г. с оценка на риска за новите съоръжение разрешени с актуализираното комплексно разрешително; Информация за планираните марки за безопасност, включително предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията при аварии от юли 2017г. Не са възниквали аварии.

Представена е Оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и остойностени мерки за тяхното изпълнение от ноември 2013г.

За периода от 09.06.2016г. до 13.07.2017г. не са възниквали случаи на непосредствена заплаха за екологични щети или случаи на причинени екологични щети.

Условие №15. (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.) Преходни и анормални режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)

За периода от 09.06.2016г. до 27.09.2017г. са представени:

-Инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която осигурява: пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях; спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес;

-Инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на всяка една от инсталациите по Условие 2, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси;

-Инструкции за документиране на действията включваща продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталациите по Условие 2.

Операторът е изготвил План за мониторинг при анормални режими на инсталациите по Условие 2, който включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране.

Представени са в РИОСВ-Пловдив уведомления за спиране и пускане на инсталациите по условие №2.

Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

За 2016г. е представен План за прекратяване на дейността и демонтаж на сушилна инсталация BUSS към Инсталация “Синтез на дитиокарбамати” от 03.06.2016г. От проверка на място на 28.09.2017г. е констатирано, че сушилна инсталация BUSS към Инсталация “Синтез на дитиокарбамати” е демонтирана.

За периода от 01.01.2017г. до 28.09.2017г. не е прекратявана дейността на инсталациите.

Констатациите от извършената планова проверка по документи и на място са, че операторът “Агрия” АД, гр.Пловдив изпълнява поставените условия в Комплексно разрешително №23/2004г. (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г., актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.) и Комплексно разрешително №23/2004г. (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А3/2017г.), влязло в сила на 14.07.2017г., с изключение на констатираните нарушения по:

Условие 10.1.1.Работа на пречиствателното оборудване

Условие 10.1.1.1 (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г.), (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.) - при извършена проверка във връзка с подаден сигнал на “Зелен телефон” за измряла риба в р.Чепеларска е констатирано, че на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) модулът за обратна осмоза не е свързан към системата за пречистване и през него не минава отпадъчна вода за пречистване. За констатираното нарушение е съставен Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) и е издадено Наказателно постановление (НП) от Директора на РИОСВ-Пловдив.

Условие 10.1.2.Емисионни норми-Индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.1.2.1 (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г.)-Таблица 10.1.2.1 (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г.):

-При извършена проверка във връзка с подаден сигнал за измряла риба в р.Чепеларска е констатирано заустване на отпадъчни води съдържащи манган, показател не посочен в Таблица 10.1.2.1. (актуализирана с Решение № 23-Н0-И0-А2/2013г.). За констатираното нарушение е съставен АУАН и е издадено НП от Директора на РИОСВ-Пловдив;

-При извършена проверка във връзка с чл.151, ал.4 от Закона за водите и подаден сигнал на “Зелен телефон” е измерена стойност на показател Цинк над разрешеното индивидуално емисионно ограничение. За констатираното нарушение е съставен АУАН и е издадено НП от Директора на РИОСВ-Пловдив.

Условие 10.3.1.1 (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г.)-Таблица-10.3.1.1, Условие 10.7 - при извършена проверка във връзка с чл.151, ал.4 от Закона за водите, Заповед №РД-821/2012г. и Заповед №РД-733/2016г. на Министъра на околната среда и водите е измерена стойност на показател Азот амониев над разрешеното индивидуално емисионно ограничение. За констатираното нарушение е съставен АУАН и е издадено НП от Директора на РИОСВ-Пловдив.

Условие 10.3.2.1 (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г.), (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.) - при извършена проверка във връзка с чл.151, ал.4 от Закона за водите, Заповед №РД-821/2012г. и Заповед №РД-733/2016г. на Министъра на околната среда и водите е измерена стойност на показател Азот амониев над разрешеното индивидуално емисионно ограничение. За констатираното нарушение е съставен АУАН и е издадено НП от Директора на РИОСВ-Пловдив.