за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение

„Изграждане на кариера за добив на строителни материали – пясък и баластра на концесионна площ от 228 дка”

в имоти с номера: 380004, 380005, 380006, 380007, 380008, 390003, 390171, 800018, 800170

в землището на с. Момино село

община Раковски

Възложител: „АДВАНС” ООД, гр. Пазарджик

Ръководител колектив:.............................

/Павел Пандърски/

ВЪВЕДЕНИЕ	5

Списък на таблиците	6

Списък на фигурите	6

Използвани съкращения	6

I. Подробна характеристика на инвестиционото предложение	7

1. Информация за Възложителя.	7

2. Лица за контакт.	7

3. Предмет и цел на инвестиционното предложение (и начини за постигане на целите на ИП).	7

4. Местоположение на инвестиционното предложение.	10

5. Физически характеристики на инвестиционното предложение, включително ако е приложимо необходимите дейности по събаряне и разрушаване.	12

Инвестиционното предложение не предвижда дейности по събаряне и разрушаване.	14

6. Описание на основните характеристики на етапа на строителство  на инвестиционното предложение, енергийни нужди и използвана енергия, естеството и количеството на използваните материали и природни ресурси.	14

7. Описание на основните характеристики на етапа на експлоатация на инвестиционното предложение, енергийни нужди и използвана енергия, естеството и количеството на използваните материали и природни ресурси.	14

7.1. Дейности и процеси.	14

7.2. Енергийни нужди и използвана енергия.	17

7.3. Използвани материали.	17

7.4. Използвани ресурси.	17

8. Изисквания относно използването на водите и земните недра.	18

8.1. На етапа на строителството.	18

8.2. На етапа на експлоатация.	18

9. Оценка по вид и количество на очакваните остатъчни вещества и емисии.	19

9.1. Замърсяване на води.	19

9.2. Замърсяване на въздух.	20

9.3. Замърсяване на почва и подпочвен слой.	22

9.4. Шум.	22

9.5. Вибрации.	24

9.6. Нейонизиращи лъчения.	25

9.7. Йонизиращи лъчения и радиация.	25

9.8. Количества и видове на отпадъците, получени по време на етапа на строителство и на етапа на експлоатация.	26

II. Алтернативи за осъществяване на ИП.	28

1. Алтернативи по отношение на дейностите.	28

2. Алтернативи по отношение на технологията.	28

3. Алтернативи по отношение на местоположението.	29

4. Алтернативи по отношение на размера и мащаба.	29

5. Причини за избрания вариант.	29

III. Текущо състояние на околната среда.	30

1. Базов сценарий.	30

2. Вероятна еволюция в състоянието, ако инвестиционното предложение не бъде реализирано.	33

IV. Описание на елементите по чл.95, ал.4 на ЗООС, които е вероятно да бъдат засегнати значително от инвестиционното предложение.	34

1. Население.	34

2. Човешко здраве.	35

3. Биологично разнообразие.	36

3.1. Растителен свят	36

3.2. Животински свят	37

4. Почва.	40

5. Земни недра	41

6. Води.	43

7. Атмосферен въздух.	51

8. Климат.	52

9. Материални активи.	53

10. Културно наследство, включително архитектурни и археологически аспекти.	55

11. Ландшафт.	55

12. Взаимодействие между елементите.	57

V. Описание, анализ и характеристика на вероятните значителни последици от въздействията на инвестиционното предложение.	58

1. Последици, произтичащи от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.	58

1.1.Описание/анализ на строителството и експлоатацията.	58

1.2. Очаквани значителни въздействия от строителството и експлоатацията.	59

1.3. Дейности по събаряне и разрушаване.	61

1.4. Извеждане от експлоатация.	61

2. Последици, произтичащи от използването на природните ресурси.	61

2.1. Земни недра и подземни богатства.	61

2.2. Почва.	61

2.3. Води.	61

2.4. Биологично разнообразие.	62

3. Последици, произтичащи от емисии на замърсители и от въздействията на факторите на околната среда.	62

3.1. Отпадъци.	62

3.2. Вредни физични фактори.	63

3.3. Опасни химични вещества и смеси, използвани при реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение.	66

4. Рискове за човешкото здраве, културното наследство или околната среда, включително вследствие на произшествия и катастрофи.	67

4.1. Рискове за човешкото здраве.	67

4.2. Културно наследство.	70

4.3. Рискове за околната среда от аварии, бедствия и катастрофи.	71

4.4. Въздействие на инвестиционното предложение върху компонентите на околната среда.	72

4.5. Въздействия върху природните обекти.	79

Защитени територии	79

4.6. Рискове за околната среда от аварии, бедствия, катастрофи.	80

5. Комбинирането на въздействието с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.	80

6. Въздействието на инвестиционното предложение върху климата и уязвимостта на инвестиционното предложение спрямо измението на климата.	87

7. Използвани технологии и вещества.	88

VI. Използвани методики и данни за прогноза и оценка на въздействието върху околната среда, включително подробности за затрудненията при събирането на необходимата информация, и основните елементи на несигурност.	89

VII. Мерки за избягване, предотвратяване, намаляване или прекратяване на значителните вредни въздействия върху околната среда и човешкото здраве и план за тяхното изпълнение. Описание на предложените мерки за наблюдение след реализиране на инвестиционното предложение.	90

VIII. Описание на очакваните значителни неблагоприятни въздействия на инвестиционното предложение за околната среда и човешкото здраве, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение на риск от големи аварии и/или бедствия.	93

IX. Становища и мнения на засегната общественост, на компетентните органи за вземане на решение по ОВОС.	94

X. Заключение на експертите.	97

XI. Трудности, срещнати при събирането на информацията за изработване на Доклада за ОВОС.	99

XII. Референтен списък на източници, използвани за описанията и оценките.	100

Приложения	102

# ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият доклад за ОВОС е разработен в съответствие с изискванията на чл. 96, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр. 91/2002 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 12/ 3 февруари 2017 г.). Обхватът, съдържанието и формата на доклада са съобразени със становищата на компетентния орган по околна среда, специализираните ведомства и представителите на засегнатата общественост, оформени в резултат на проведените консултации в изпълнение изискванията на чл. 9, ал. 1 и чл. 10, ал. 5 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (обн.ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. бр. 12/ 12.02.16 г.)(Наредба за ОВОС). Докладът за ОВОС е оформен като единен документ, съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 на Наредбата и включва:

- съдържателна част съобразно чл. 11, ал. 1 на Наредбата;

- списък на използваните от авторите на доклада източници на информация;

- справка с резултатите от проведените консултации и мотивите за приетите и неприетите бележки и препоръки;

- списък на експертите и ръководителя на колектива, изготвили доклада за ОВОС и разпределителен протокол, с подпис на всеки автор срещу разработените от него раздели на доклада;

- писмени декларации по чл. 11, ал. 4, на Наредбата от всеки от експертите и от ръководителя на колектива, подписани лично.

Като допълнения към Доклада са приложени Хидрогелоложки доклад и План за управление на минните отпадъци.

## Списък на таблиците

Табл. 1. Стойности на емисиите в годишен план от обекта при работа на строителната техника

Табл.2. Запаси по количества и състояние към 01.12.2013 в находище „Момино село”

Табл.3. Опасни отпадъци

Табл.4. Битови отпадъци

Табл.5. Зона на защита на водите на р. Стряма, обявена за защитена зона по Натура 2000, във връзка с Директива за местообитанията

Табл.6. Одобрени ИП в землищата на с. Момино село и с. Стряма за периода 2013-2017 г.

## Списък на фигурите

- Местоположение на обекта на ИП

- Защитени зони от „Натура 2000”

## Използвани съкращения

АВ 		– Атмосферен въздух

БДУВ ИБР 	– Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район

ВиК 		– Водоснабдяване и канализация

ЗООС		– Закон за опазване на околната среда

ИП 		– Инвестиционно предложение

КАВ 		– Качеството на атмосферния въздух

МОСВ 	– Министерство на околната среда и водите

ОВ 		– Отпадъчни води

РИОСВ	– Регионална инспекция по околната среда и водите

УПИ 		– Урегулиран поземлен имот

ФПЧ10		– Фини прахови частици с размер под 10 микрона

МК                 – Мониторингов кладенец

# I. Подробна характеристика на инвестиционото предложение

## 1. Информация за Възложителя.

„АДВАНС” ООД

Адрес: гр. Пазарджик, ул. „Георги Машев“ 3

Адрес за кореспонденция:

гр. Пазарджик, ул. „Георги Машев“ 3, ет. 1, ап.2

Телефон, факс и е-mail:

0889 200 961; advans@abv.bg

## 2. Лица за контакт.

От страна на Възложителя:

инж. Весела Сарнук

GSM: 0889 069 770, е-mail: vese_@abv.bg

От страна на изготвителя на ОВОС:

Павел Пандърски

тел.: 032/668577; GSM: 0887210040; е-mail: ecoresolve@gmail.com

## 3. Предмет и цел на инвестиционното предложение (и начини за постигане на целите на ИП).

Инвестиционното предложение предвижда проектирането и разработването на кариера за открит добив на подземни богатства – строителни материали (пясък и баластра) в границите на утвърдените запаси на находище „Момино село”, разположено в землището на село Момино село, община Раковски, област Пловдив.

Обект на търсене и проучване е речната баластра от заливните и надзаливни тераси на река Стряма.

Минно-техническите условия за експлоатация в находище „Момино село” са благоприятни за открит добив на полезните изкопаеми. Извършени са геоложки проучвания, изчислени са запасите от полезни изкопаеми и е внесен геоложки доклад за направените проучвания в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ).

Във връзка с нормативното изискване, за промяна предназначението на терена преди добиване на подземни богатства в концесионната площ, се предвижда това да се извършва имот по имот. В случай, че някой от имотите е с много голяма площ, ще бъде разделян на два по-малки.

За да се гарантира ненавлизане на високите подпочвени води в съответните площи предвидени за добив се предвиждат мероприятия по изолиране на добивните полета.

Планираната технология предвижда след промяната на предназначението на избрания за добивни действия имот, да се пристъпи към осигуряване на изолиране на стените и дъното на местата за добив. Експлоатацията на даден участък няма да започне преди същият да се изолира от високите подпочвени води около него. За целта ще се оформят правоъгълни  полета с размери между 50 и 100м. По контурите на всяко поле ще се копае тесен дълбок канал /траншея/ до нивото на глинения слой, с широчина на канала в зависимост от дълбочината, на която се намира глинестия слой: като на всеки метър дълбочина изкопът ще се разширява с 25см. В траншеята ще се спуска армиран винил по дъното и стените така, че да се образува U-образен профил, чиято вътрешност ще се запълва с баластра или пръст докато винилът достигне на дълбочина глинестия слой, с цел да залепне плътно винилът по стените и по глинестото дъно - по този начин ще се прекъсва връзката на подпочвената вода до имота, в който ще се добива инертен материал. След това във вътрешността на имота ще се изземва материала до слоя глина. По този начин пропускливостта на стените и дъното на добивното поле ще се ограничи отстрани чрез създадените съоръжения, а отдолу от водонепропускливия глинест слой.

От разрез към геоложкия доклад при направеното проучване за наличие на подземни богатства в находище «Момино село» се вижда,че глинестият слой е разположен на променлива дълбочина – от 2,5 до 7,2 м и е с дебелина от 0,2 до 2,5 м, а на места липсва. Затова преди изолацията на дадения имот от подземните води ще се установява чрез контролен сондаж наличието и дълбочината на глинестия слой. В участъци, в които липсва стабилен глинест слой, ще се осъществява добив само над нивото на подземните води, което е на дълбочина около 2,50м.

Предвидената технология за добив, е чрез земснаряд, като се използва вода в затворен цикъл. Вследствие на прекъсването връзката на подпочвената вода в околния терен с подпочвената вода вътре в изолирания участък за добив, ще бъде необходимо ежедневно да се добавя, от близкия напоителен канал или от сондажен кладенец, свежа вода в размер на обема на добития инертен материал, с цел поддържане на нивото на водата за затворения цикъл на работа.

Реализацията на ИП предвижда извършване на изкопни и насипни работи за депониране на разкривката и на добитите полезни изкопаеми. Дейностите ще се извършват по механизиран начин, като ще се използва традиционна строителна механизация (колесен челен товарач, булдозер), водопреносима машина за добив на баластра и транспортни средства (автосамосвал - в първоначалните етапи, и гондоли за извозване на строителните материали до крайния клиент). Предвижда се експлоатационният персонал на обекта да е от 5 до 7 човека.

Срокът за експлоатация на находището ще се определи с концесионен договор, като се предвижда да бъде 30 години.

В края на концесионния период в участъците с иззета баластра ще се изпълнят откоси, гарантиращи стабилизирането на брега, като след оформянето му се предвижда да се проведе техническа и биологична рекултивация.

## 4. Местоположение на инвестиционното предложение.

Находище “МОМИНО СЕЛО” се намира в землището на село Момино село, община Раковски, област Пловдив. Разположено е на около 0.8 км южно от с. Момино село, на 2 км от с. Стряма, на 6 км западно от гр. Раковски и на 16 км североизточно от гр. Пловдив (фиг.1).

В близост до находището, от южната му страна, преминава изкуственият приток на река Стряма, познат с името „Дълга вада”. Самата река Стряма преминава на 4 км западно от находището, а на 12 км южно от него тя се влива в река Марица.

За реализацията на инвестиционното намерение способства наличието на съществуваща пътна инфраструктура – северозападно от находището преминава пътят между селата Момино село и Стряма. На около 10 км в източна посока преминава ЖП линията Пловдив – Бургас. От находището до кариерата има съществуващ полски път, добре уплътнен.

Фиг.1. Местоположение на находище „Момино село”

Находището не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии или в защитени зони от мрежата „Натура 2000”. Най-близко разположената защитена зона от „Натура 2000“, е BG0000429 „Река Стряма”, която е на повече от 4 км западно от площадката за реализация на инвестиционното предложение.

Фиг.2. Защитени зони от  „Натура 2000”

## 5. Физически характеристики на инвестиционното предложение, включително ако е приложимо необходимите дейности по събаряне и разрушаване.

Общата площ на находището е 228 дка., в т.ч. и терени със спомагателно и обслужващо значение. Към настоящия момент находище „Момино село” обхваща терени общинска и частна собственост. По-голямата част от площта му представлява неплодородни и необработваеми земи (пасища), общинска собственост. Останалата част са частни обработваеми земи, синори.

Координатите на находището са:

Координатен регистър на находище "Момино село"

Координатна система 1970 г.

| Точка | Y | X | Z | Означение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8627327.0 | 4560393.0 | 179.7 | Ит-1 |
| 2 | 8627502.0 | 4560357.0 | 179.0 | Ит-2 |
| 3 | 8627488.0 | 4560291.0 | 179.0 | Ит-3 |
| 4 | 8627674.0 | 4560252.0 | 179.1 | Ит-4 |
| 5 | 8627608.0 | 4559927.0 | 174.7 | Мс-6 |
| 6 | 8627675.0 | 4559844.0 | 175.1 | Ет-1 |
| 7 | 8627500.0 | 4559500.0 | 172.3 | Мс-4 |
| 8 | 8627400.2 | 4559701.8 | 174.7 | Мс-8 |
| 9 | 8627366.0 | 4559771.0 | 174.7 | Ит-5 |
| 10 | 8627273.0 | 4559857.0 | 175.1 | Мс-7 |
| 11 | 8627286.5 | 4559991.3 | 175.3 | Ш-1 |

Находището обхваща следните по вид и начин на трайно ползване имоти в землището на с. Момино село:

- Поземлен имот (ПИ) № 038004 с начин на трайно ползване (НТП) – нива, частна собственост;

- Поземлен имот (ПИ) № 380005 с начин на трайно ползване (НТП) – нива, частна собственост;

- Поземлен имот (ПИ) № 038006 с начин на трайно ползване (НТП) – нива, частна собственост;

- Поземлен имот (ПИ) № 380007 с начин на трайно ползване (НТП) – нива, частна собственост;

- Поземлен имот (ПИ) № 380008 с начин на трайно ползване (НТП) – нива, частна собственост;

- Поземлен имот (ПИ) № 039003 с начин на трайно ползване (НТП) – нива, частна собственост;

- Поземлен имот (ПИ) № 390171 с начин на трайно ползване (НТП) – пасище, частна общинска собственост – 103,7 дка от имота;

- Поземлен имот (ПИ) № 390173 с начин на трайно ползване (НТП) – нива, частна собственост – 0,4 дка от имота;

- Поземлен имот (ПИ) № 800018 с начин на трайно ползване (НТП) – канал, публична общинска собственост /изоставен канал/ - 2.1 дка от имота;

- Поземлен имот (ПИ) № 800170 с начин на трайно ползване (НТП) – пасище, публична общинска собственост – 37,6 дка от имота.

Теренът на находището е изключително заравнен и достъпен за товарачно-транспортната техника. Той е заобиколен и пресечен от коларски черни пътища, ползвани епизодично предимно за придвижване на селскостопанска техника. Към момента малка част от терена се използва като нерегламентирано сметище.

Извън обхвата на находището съществуват изоставени напоителни и отводнителни канали. Налични са две саморекултивирани изоставени кариерни разработки, от които някога е добиван инертен материал.

Южно от находището преминава действащ напоителен канал с дълбочина 2 м, в който тече вода от река Стряма, но около терена и в неговите граници няма изградени диги.

## Инвестиционното предложение не предвижда дейности по събаряне и разрушаване.

## 6. Описание на основните характеристики на етапа на строителство  на инвестиционното предложение, енергийни нужди и използвана енергия, естеството и количеството на използваните материали и природни ресурси.

Реализирането на инвестиционното предложение предвижда извършване на изкопни и насипни работи (за депониране на добитите полезни изкопаеми и на разкривката). Те ще се извършат по механизиран начин, с използване на традиционна строителна механизация, водопреносима машина за добив на баластра и транспортни средства.

Не се предвижда изграждане на нови пътища или други елементи на техническата инфраструктура (електропроводи, тръбопроводи и др.).

Не се предвижда масивно строителство или използване на взрив.

## 7. Описание на основните характеристики на етапа на експлоатация на инвестиционното предложение, енергийни нужди и използвана енергия, естеството и количеството на използваните материали и природни ресурси.

### 7.1. Дейности и процеси.

По време на експлоатацията на ИП площите за изпълнение на предвидения добив ще бъдат заети максимално до 80%, като площта, необходима за временни дейности при изпълнение на отделните обекти, ще бъде в границите на находището.

Необходимата площ за дейности от спомагателно и обслужващо значение (миячно-сортировъчна инсталация /МСИ/ и преместваем офис-контейнер за комунално-битови нужди) ще бъде 3 дка и в рамките на концесионната площ.

Минно-техническите условия за експлоатация в находище “Момино село” са благоприятни за целогодишен открит добив на полезните изкопаеми. Находището е с равен терен, което ще улесни в значителна степен добивната дейност. През есенно-зимния период е възможно да настъпват краткотрайни прекъсвания на добивните дейности при възникване на снегонатрупвания и обледявания.

Ще се добиват пясък и баластра в количество до 250 т. ден.

Морфологията на полезните изкопаеми се формира от спокойния, изключително равен характер на терена и условната повърхнина, възприета за долнище на запасите – кота +165 м.

Считано до кота +165, в дълбочина до която са изчислени запасите, средната полезна мощност е 8.78 м. Под тях се екстраполират още 3 м ресурси.

Дебелината на откривката се изменя от 0.30-2.20 м, средно за находището 0.94 м.

При експлоатацията на бъдещо находище откривката ще бъде складирана на депа и ще бъде надлежно съхранявана. Същата ще бъде използвана при провеждане на рекултивацията на терена.

#### 7.1.1. Изземване на горния земен слой и оформяне на добивен басейн.

Разработването на находището ще започне в ограничен участък от концесионната площ, след изолирането му от околните подпочвени води, като изземването на горния пласт ще се извърши с челен колесен товарач. След достигане на дълбочина, при която в изкопа се образува водно огледало, добивът ще продължи по подводен способ с водопреносима машина за добив на баластра (земснаряд), без водопонижение. Вследствие на прекъсването връзката на подпочвената вода в околния терен с подпочвената вода вътре в изолирания участък за добив, ще бъде необходимо ежедневно да се добавя, от близкия напоителен канал или от сондажен кладенец, свежа вода в размер на обема на добития инертен материал, с цел поддържане на нивото на водата за затворения цикъл на работа.

Отводняване на находището няма да се извършва.

В геоложкия доклад е посочено, че подпочвената вода в района на находището е сравнително висока и е в границите на 2,4-2,8 м под нивото на терена. Добиването на материал със строителни машини ще ограничава дълбочината на добивания материал до 4,5 м.

Основният добив в находище „Момино село“ ще се извършва с водо-преносима машина за добив на баластра.

При разработване на находището, след като се изземе с челния товарач материалът от площадка с размери 50 на 50 метра и с дълбочина 3,5 метра, ще се монтира водопреносимата машина в получилото се вече водно огледало. Машината ще работи изцяло с електроенергия, като е възможно тя да бъде осигурена от фотоволтаик, тъй като добивът на материал ще се изпълнява през светлата част на деня и електромощността на машината не е голяма.

#### 7.1.2. Оформяне на площадка и монтиране на съоръжение за отводняване  на добития инертен материал.

На брега на полученото водно огледало, след изземване на материала с челен товарач и монтиране на водопреносимата машина, ще се оформи площадка за поставяне на съоръжение за отводняване на добития инертен материал. То ще представлява отводнително колело. Водопреносимата машина посредством помпения си агрегат ще засмуква баластрата, заедно с вода от находището, ще я транспортира по тръби до брега и ще я изсипва в отводнителното колело. От него отделената вода ще се връща гравитачно, а отцедената баластра, чрез лентов транспортьор ще се подава на промивно-сортировъчната машина.

#### 7.1.3. Промиване и сортиране на отцедения инертен материал.

Промиването на сортираните фракции ще се осъществява също чрез отводнително колело. То ще бъде разположено в допълнителен басейн с размери 10/10/1 м. За промиването ще се използва вода от най-близкия новообразуван, вседствие на изчерпване, водоем, чрез отделен помпен агрегат.

Промивната вода, отделена в отводнителното колело, ще се връща във  водоема, а отделената утайка ще пада на дъното на басейна и постепенно ще го запълва. Възможна е реализация на събрания от промиването материал (глинести частици и пясък) за опесъчаване на пътища.

#### 7.1.4. Експедиция на готовата продукция от инертни строителни материали.

Готовата продукция ще бъде натоварвана (с челен товарач) и транспортирана извън границите на кариерата с участието на транспортна техника (гондоли за насипни материали – до 12 бр./ден с вместимост 20 т. строителни материали/курс).

#### 7.1.5. Рекултивиране.

След закриване на кариерата ще бъде реализиран проект за техническа и биологична рекултивация, чрез който ще се изпълнят мерки за недопускане на свлачища, срутища, ерозия, пропадане и друго нарушаване на терените около кариерата.

При реализацията на инвестиционното намерение хумусният пласт ще бъде отделен и ще се съхранява на отделно депо с цел последващо използване.

С най-едрата фракция от сортирането на баластрата (непригодна за строителни цели) ще се запълни част от изчерпените полета. Същата ще се покрие с част от депонирания хумус и ще се възстанови като земеделска земя.

В края на концесионния период ще се изпълнят откоси, гарантиращи стабилизирането на бреговете (на своеобразно новообразуваната влажна зона) и предпазването им от свличане, като след оформянето им се предвижда да се проведе горскостопанска рекултивация.

### 7.2. Енергийни нужди и използвана енергия.

Земснарядът ще работи изцяло с електроенергия. Първоначално (за период от около 6 месеца) електроенергията ще бъде осигурена чрез инсталирането на дизел-агрегат. Предвижда се след това да се осъществи присъединяване към електропреносната мрежа.

На по-късен етап е възможно електроенергията за работата на машините да бъде осигурена чрез инсталиране на фотоволтаици върху понтони във новообразуваните водни огледала, тъй като добивът на материал ще се изпълнява през светлата част на деня и инсталираната електрическа мощност на машината не е голяма – 132 kW.

### 7.3. Използвани материали.

По време на експлоатацията на кариерата ще бъдат използвани горива, смазочни материали и други спомагателни за дейността материали, които ще се закупуват от търговската мрежа или ще се доставят от външни фирми. В границите на площадката на ИП няма да се извършва съхранение на горива или други опасни химични вещества и смеси.

### 7.4. Използвани ресурси.

Инвестиционното предложение предвижда разработването на кариера за открит добив на подземни богатства – строителни материали (пясък и речна баластра), от заливните и надзаливни тераси на река Стряма, в границите на утвърдените запаси на находище „Момино село”, разположено в землището на село Момино село, община Раковски, област Пловдив. От територията на находището ще бъдат иззети инертни материали (пясък и чакъл).	Основните производствени процеси на кариерата ще бъдат провеждани във водна среда, поради наличието на високи подпочвени води в находището, като не се очаква заустване и пряко засягане на съществуващи повърхностни водни обекти.

За комунално-битови нужди ще бъдат използвани преместваем офис-контейнер и химически тоалетни.

Предвижда се експлоатационният персонал на обекта да е от 5 до 7 човека.

След закриване на кариерата по изготвен проект ще бъдат използвани подходящи растителни видове за биологична рекултивация.

## 8. Изисквания относно използването на водите и земните недра.

### 8.1. На етапа на строителството.

Реализацията на ИП предвижда извършване на изкопни и насипни работи за депониране на разкривката и на добитите полезни изкопаеми.

Разработването на находището ще започне в ограничен участък от концесионната площ, който ще бъде предварително изолиран от високите подпочвени води около него. Изземването на горния пласт ще се извърши с челен колесен товарач. След достигане на дълбочина, при която в изкопа се образува водно огледало,  добивът ще продължи по подводен способ с водопреносима машина за добив на баластра (земснаряд), без водопонижение. Отводняване на находището няма да се извършва. Иззетата откривка ще бъде складирана на депа и ще бъде надлежно съхранявана. Същата ще бъде използвана при провеждане на рекултивацията на терена.

Минно-техническите условия за експлоатация в находище „Момино село” са благоприятни за открит добив на полезните изкопаеми. Извършени са геоложки проучвания, изчислени са запасите от полезни изкопаеми и е внесен геоложки доклад за направените проучвания в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ). Експоатацията на находището ще се извършва въз основа на договор за концесия, като се предвижда той да бъде не по-дълъг от 35 години. Този срок се определя от Министерски съвет за всеки конкретен случай.

### 8.2. На етапа на експлоатация.

При разработване на находището, след като се изземе с челния товарач материалът от площадка с размери 50 на 50 метра и с дълбочина 3,5 метра, ще се монтира водопреносимата машина в получилото се вече водно огледало. Вследствие на прекъсването връзката на подпочвената вода в околния терен с подпочвената вода вътре в изолирания участък за добив, ще бъде необходимо ежедневно да се добавя, от близкия напоителен канал или от сондажен кладенец, свежа вода в размер на обема на добития инертен материал, с цел поддържане на нивото на водата за затворения цикъл на работа.

Машината ще работи изцяло с електроенергия, като е възможно тя да бъде осигурена от фотоволтаик, тъй като добивът на материал ще се изпълнява през светлата част на деня и електромощността на машината не е голяма.

На брега, между новообразуваните в добивните полета водоеми, ще се оформи площадка за поставяне на съоръжение за отводняване на добития инертен материал. То ще представлява отводнително колело. Водопреносимата машина посредством помпения си агрегат ще засмуква баластрата, заедно с вода от находището, ще я транспортира по тръби до брега и ще я изсипва в отводнителното колело. От него отделената вода ще се връща гравитачно, а отцедената баластра, чрез лентов транспортьор ще се подава на промивно-сортировъчната машина.

Промиването на сортираните фракции ще се осъществява също чрез отводнително колело. То ще бъде разположено в допълнителен басейн с размери 10/10/1 м. За промиването ще се използва вода от новообразуваните водоеми, чрез отделен помпен агрегат.

Промивната вода, отделена в отводнителното колело, ще се връща в  най-близкия водоем, а отделената утайка ще пада на дъното на басейна и постепенно ще го запълва.

Описаният технологичен цикъл за разработването на кариерата не предвижда  нито водовземане, нито заустване на отпадни води – процеси, които биха могли да повлияят негативно на тяхното качество.

## 9. Оценка по вид и количество на очакваните остатъчни вещества и емисии.

### 9.1. Замърсяване на води.

При извършване на изкопните дейности в началния етап от разработването на кариерата се очаква запрашаване на въздуха, което при определени условия може да окаже въздействие върху най-близкия повърхностен воден обект  „Дългата вада” (отстоящ на около 80 м в ЮЗ посока),  чрез депониране на прахови емисии в него. Вероятността това да се случи, както и количеството на тези емисии, ще зависят от моментния обем работа и атмосферните условия (влажност на въздуха и наличие на вятър в съответната посока).

В по-напреднал етап от разработването на кариерата, при достигане на подпочвените води и оформянето на водно огледало в работното поле, и евентуални аварии на земекопната и транспортна техника е възможно попадане на дизелови горива, смазочни и машинни масла в новосформиралите се водни площи. При своевременно взети адекватни мерки не се очаква значително отрицателно влияние от това въздействие върху околните повърхностни водни обекти. Прилагането на предвидената технология на добив – последователно, участък след участък, след предварителното му изолиране от околните подпочвени води, ще избегне замърсяване на подземни водни тела.

### 9.2. Замърсяване на въздух.

От територията на обекта на инвестиционното предложение на нито един от етапите на реализацията му няма да има източници на организирани емисии в атмосферния въздух. Няма да има и взривни дейности източник на залпово изпускане на взривни газове.

Неорганизирани емисии на замърсители в атмосферния въздух се очаква да има на всеки един от етапите на разработване на кариерата за инертни материали - разкриване, експлоатация и рекултивация. Видът и количествата се очаква да са различни при извършване на отделните дейности.

По време на дейностите, свързани с изземване на горния земен слой и оформяне на добивния басейн в съответното работно поле, ще се наблюдава емитиране в атмосферния въздух на прах и емисии от работата на строителната техника. Праховите емисии по време на разкривката се характеризират с химичен състав идентичен с този на почвообразуващите скали в района, те се разпространяват на малки разстояния от източника, понеже са студени, с малка височина на изпускане и висока гравитационна скорост на отлагане. Общите емисии на прах ще бъдат с краткотрайно и локално въздействие, на малки разстояния в границите на работната площадка, в близост до строителните машини и няма вероятност да окажат влияние върху качеството на атмосферния въздух в района.

По време на експлоатацията добивът на инертни материали в находище „Момино село“ ще се извършва основно с водопреносима машина - „Земснаряд” за добив на баластра по подводен способ, което е най-благоприятно по отношение на емисиите на прах. Машината ще работи изцяло с електроенергия и вредни емисии от нейната работа в атмосферния въздух няма да има. Добивът ще бъде организиран така, че от земснаряда материалът ще бъде прехвърлян директно в МСИ, като по този начин се спестява операция по транспортирането му със строителна техника, намалява се разхода на гориво в годишен план и генериране на вредни емисии в АВ. Този способ на добив е възможно най-екологичния, с най-малко вредно влияние върху околната среда. Предвижда се след образуването на достатъчно голяма площ от водни огледала на иззети вече работни полета, необходимата електроенергия да бъде осигурена от фотоволтаик, който ще се монтира върху понтонни стъпки. Този начин на осигуряване на електроенергия е напълно постижим, тъй като използваната мощност на обекта не е голяма, а радиационният баланс за разглежданата територия е основно положителен. Прахо-газови емисии ще се формират при работата на извън пътната техника на обекта, и при товаренето и транспортирането на готовата продукция. За транспорта на строителните материали ще се използва съществуващия добре отъпкан полски път, водещ до свързващия селата Момино село и Стряма асфалтов път.

Прахови емисии от дейностите по складиране на добитите фракции на работната площадка са малко вероятни, тъй като материалите са с висока влажност. Емисии на прах са възможни при определени метеорологични условия – горещо, сухо и ветровито време. За ограничаването им  се предвижда осигуряването на един брой колесен трактор с ремарке и цистерна с вода за оросяване на пътища и насипища.

Основните неорганизирани газови емисии в периода на експлоатация ще са от ДВГ на багер и фадрома, работещи постоянно на площадката и транспортната техника за извозване на строителните материали.

В резултат на движение и/или дейност на гореописаната техника се изпускат емисии на следните вещества: въглероден диоксид (СO2), метан (СН4), двуазотен оксид (N2O), азотни оксиди (NOx), неметанови летливи органични съединения (NMVOC), въглероден оксид (CO), амоняк (NН3), тежки метали, полициклични ароматни въглеводороди (PAH), диоксини и фурани DIOX и прахови частици.

В  следващата таблица са представени емисионни фактори за извън пътна техника с ДВГ, ползващи дизелово гориво за първа група замърсители и прах и получените стойности на емисиите в годишен план при разход на дизеловото гориво за година приблизително 20 тона.

Данните са съгласно Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха, изготвена от екип на Националния Институт по Геофизика, Геодезия и География при БАН, 2010 г. и утвърдена със Заповед № РД-165/20.02.2013 г. на Министъра на околната среда и водите.

Табл. 1. Стойности на емисиите в годишен план от обекта при работа на строителната техника

| (дизел) EF [g/kg гориво] | NOx | NMVOC | CH4 | CO | NH3 | N2O | PM | СO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промишлена техника | 48,8 | 7,08 | 0,17 | 15,8 | 0,007 | 1,30 | 5,73 | 3188 |
| Използвано количество гориво t/y гориво г | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 10-3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Емисия t/y | 0,976 | 0,1416 | 0,0034 | 0,316 | 0,00014 | 0,026 | 0,1146 | 63,76 |

В резултат на реализация на инвестиционното предложение, най-големи замърсявания се очаква да се получават при отделяне на газове от двигателите на работещите в кариерата машини.

Като се има в предвид минималният брой на строителната техника, съществуващата реална възможност за бързото разсейване на вредностите т.е. ще бъде на лице самоочистващ ефект, може да се направи следния извод: по време на експлоатацията въздействието на обекта върху качеството на атмосферния въздух се определя като пряко, отрицателно и незначително,  дълготрайно по продължителност и локално по обхват без кумулативен ефект.

Във фазата на закриване на обекта и рекултивация на терена се очаква да има прахо-газови емисии, дължащи се главно на дейността на товаро-транспортната техника, осъществяваща техническата рекултивация.

### 9.3. Замърсяване на почва и подпочвен слой.

При извършване на изкопните дейности в началния етап от разработването на кариерата се очаква запрашаване на въздуха, което ще окаже въздействие върху околния терен и в частност почвите чрез депониране на прахови емисии там. Засегнатата площ и количеството на тези емисии, ще зависят както от моментния обем работа и атмосферните условия (влажност на въздуха и наличие на вятър), така и от предприетите мерки за ограничаването на това въздействие (овлажняване на рисковите терени – площадки и пътища).

При евентуални аварии на земекопната и транспортна техника е възможно попадане на дизелови горива и смазочни и машинни масла на и около местата на инцидентите. При своевременно взети адекватни мерки не се очаква значително отрицателно влияние от това въздействие върху засегнатите терени.

### 9.4. Шум.

По време на разкриването взривни дейности няма да се провеждат, източник на шум в околната среда при извършване на различните видове работи (изкопни, насипни, транспортни) е използваната пътно –строителна техника – челен товарач, булдозер, товарни автомобили, с ниво на шумови емисии в граници 80÷105 dB(А) в непосредствена близост до машините. Тези емисии ще са с краткотраен и временен характер, само в светлата част на денонощието.

Възложителят на ИП „Адванс” ООД, гр. Пазарджик е производител на нестандартни машини за оборудване и в частност водопреносима машина за добив на баластра „земснаряд”. Във връзка с изготвянето на необходимата придружаваща документация на съоръжението и с оглед проверка на съответствието с нормативните изисквания  са проведени измервания за контрол на шума в работната среда. Резултатите от измерването са документирани в Протокол № 0142/29.10.205 г., издаден от лицензиран орган за контрол „ХЕСПА” от вид „С”. Съоръжението ще работи осем часа на ден, като е предвидено да се обслужва от един оператор. Измерено е еквивалентното ниво на шум в три точки при различен режим на работа на източника I - На пасарелката при пускане на водопреносима машина, II – Работно място кабина водопреносима машина, III – Тихи операции. Най – високо еквивалентно ниво на шум е регистрирано в точка I - На пасарелката при пускане на водопреносима машина 83,3 dB(A). Този режим на работа трае 15 минути. Еквивалентното ниво на шум в точка II е 68,8 dB(A). Земснарядът работи при това ниво на шум седем часа дневно. При извършване на тихи операции около 45 минути дневно еквивалентното ниво на шум е 58,2 dB(A). Земснарядът се разполага върху водното огледало , здраво закрепен за брега с помощта на стоманени въжета и се премества върху цялата площ на водната повърхност, но реално винаги се намира в геометричния център на площадката. С отдалечаване от източника еквивалентното ниво на шума намалява, тъй като се поглъща от водната и земната повърхност и растителната покривка. За проверка на нивата на емисиите на шум в околната среда са проведени измервания в обект Кариера за добив на инертни материали, находище „Изток” в землището на село Мирянци, работещ с оборудване произведено от „Адванс” ООД. Измерванията са извършени от Изпитвателна Лаборатория „Хеспа” ООД, Акредитирана лаборатория за изпитване Сертификат № 217ЛИ/16.09.2014 г./валиден до 16.09.2018 г. Измервания са направени в 10 броя ИТ (измерителни точки) – 1 бр. ИТ фонов шум, 8 бр. ИТ по измерителен контур и един брой ИТ в мястото на въздействие в периода от 10:40 ч. до 12:40 ч. на 21.12.2015 г. Измереният фонов шум е 50,1 ± 0,3 dB(A), най – високото еквивалентно ниво на шум по контура на площадката е 68,9 ± 0,3 dB(A), а в мястото на въздействие 39,9 ± 0,3 dB(A).

Съгласно Наредба № 6 на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението – ДВ, бр. 58/06 г. граничните стойности на нивата на шум в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях са както следва:

| Територии и устройствени зони в урбанизираните територи и извън тях | Еквивалентно ниво на шума, dB (А) |
| --- | --- |
|  | Ден | Вечер | Нощ |
| Жилищни зони и територии | 55 | 50 | 45 |
| Производствено-складови територии и зони | 70 | 70 | 70 |

Теренът предмет на ИП се намира на около 0.8 км южно от с. Момино село и на 2 км от с. Стряма. По данни на РИОСВ Пловдив основните източници на шум на територията на Община Раковски са свързани с транзитно преминаващ автомобилен и вътрешно селищния транспорт. Оказващ въздействие от движението на превозни средства е преминаващия през територията автомобилен път по направление Пловдив - Брезово.

Въздействие оказват различните дейности на населението – работилници, търговски обекти и др.

От представените данни за измерване на шума в околната среда е видно, че обичайните емисии от обекта са в рамките на нормативно установените нива и реализацията на инвестиционното намерение няма да доведе до влошаване на акустичната обстановка в района. По време на експлоатацията ще е налице шумово натоварване, което ще е локализирано – в границите на площадката на обекта и няма да оказва вредно влияние върху населението на най-близко разположените населени места. Не се очакват кумулативни вредни ефекти върху околната среда и човешкото здраве.

По време на фазата на закриване и рекултивация на обекта ще се генерира шум от оборудването, използвано за рекултивационните мероприятия.

### 9.5. Вибрации.

При експлоатацията на находище „Момино село”, няма да бъдат използвани взривни материали, както и да бъдат извършвани взривни дейности.

По време на  експлоатацията на кариерата очаквани източници на вибрация са земесмукачна драга (земснаряд), миално-сортировъчна инсталация /МСИ/, земекопна техника и транспортните машини, които ще бъдат използвани за осъществяване на дейността на обекта.

При осъществяване на технологичния процес очаквани източници на вибрация ще бъдат миячно-сортировъчна инсталация /МСИ/ и транспортната техника.

По време на дейността на ситото в МСИ се получава вибрация при вибрационните движения на полиуретановите плоскости, чрез които се осъществява разделянето на добитата баласра на фракции с различен размер.

Подвижната част на ситото е разположена върху 4 пружини.

Вибраторът на ситото представлява ексцентричен вал, въртящ се с обороти 1 000 ÷ 1 500 об. Валът предизвиква трептене на пресевните плоскости с амплитуда 5 Hz. На вала има монтирани противотежести, които уравновесяват теглото на люлеещата се част на ситото. Валът е свързан към неподвижната рама на ситото, така че да не се придават вибрации към МСИ.

МСИ се управлява автоматично чрез оперативно табло, което означава, че не се очаква да има пряко въздействие на вибрациите върху работещите.

Вибрациите, които ще бъдат генерирани от транспортната техника, за работещите ще са локални и с постоянно действие по време на управлението на транспортното средство. По отношение на околната среда ще бъдат с локално действие и непостоянен характер през светлата част на денонощието.

Очакваните вибрации, вследствие дейността на кариерата са локални за територията на площадката, в светлата част на денонощието и  не се очаква да предизвикат негативно въздействие върху населението от близките населени места.

### 9.6. Нейонизиращи лъчения.

Нейонизиращи лъчения са електрически, магнитни или електромагнитни лъчения с неблагоприятно въздействие върху здравето.

Източници на електромагнитни лъчения в околната среда са високоволтните електропроводи и съоръжения от електропреносната мрежа. Те са с определена зона на въздействие в границите на съответните сервитути.

Първоначално (за период от около 6 месеца) електрозахранването на територията на ИП ще бъде осигурена чрез инсталирането на дизел-агрегат. На по-късен етап се предвижда присъединяване към електропреносната мрежа.

Изграждането ѝ се очаква да бъде изпълнено, съгласно изискванията на нормативната уредба, което предполага липсата на риск, или минимален такъв от електромагнитни лъчения за работещите, населението и компонентите на околната среда.

### 9.7. Йонизиращи лъчения и радиация.

Йонизиращите лъчения представляват пренос на енергия под формата на частици или електромагнитни вълни с дължина на вълната, по-малка или равна на 100 nm.

Източниците на йонизиращи лъчения са:

•	естествени - от земен и космически произход.

•	изкуствени, създадени от човека (гама-дефектоскопия, медицинска диагностика, лъчетерапия, ядрена енергетика, радиовъглеродно датиране и др.).

На 04 Ноември 2016г. по заявка на фирма „Адванс“ ООД са  направени дозиметрични замервания на имота, в който е ситуирана кариерата. Измерена е мощността на дозата на гама-лъчение във въздуха на 1м от земната повърхност. Измерените стойности не са показали статистическо отклонение от локалния гама-фон.

Нито една от предвидените дейности по добив и поддръжка при експлоатацията на находище „Момино село” не предполага отделяне на йонизиращи лъчения.

Предвид направените замервания и дейността по реализиране на инвестиционното предложение, не се очаква площадката  да бъде източник на лъчения.

### 9.8. Количества и видове на отпадъците, получени по време на етапа на строителство и на етапа на експлоатация.

Отпадъците са описани с наименование и код съгласно приложение № 1 на НАРЕДБА № 2/2014 г. за класификация на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 66/2014 г.).

Основните отпадъци, които ще се отделят от производствената дейност са разкривка и глини, пясък и др., които не са цел на добива и ще се отделят от дейността на миялно-сортировъчната инсталация. Съгласно Наредба №2, кодовете и наименованията са следните:

01 01 02 Oтпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми (разкривка). Тук попадат почвата и стерилната разкривка, съставена от глини.

01 04 09 Отпадъчни пясъци и глина. Тук се включват отделените пясъци, които не отговарят на стандарта и глини, отделени при измиването на добитите фракции (възприетата технология не позволява селективен добив).

Прогнозно количество на минните отпадъци, които ще се управляват през периода на експлоатация.

В резултат на извършените геоложки проучвания през 2013 г. в находище „Момино село”, област Пловдив са изчислени запаси по количества и състояние към 01.12.2013 г. както е посочено в долната таблица:

Табл.2. Запаси по количества и състояние към 01.12.2013 в находище „Момино село”

| № на блока | Код на запасите (ресурсите) | Площ на блока | Обем на покривката | Обем на стерилните прослойки | Количество на полезното изкопаемо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м2 | х.м3 | х.м3 | х.м3 |
| І | 122 | 228 311 | 315.1 | 214.6 | 2 004.6 |
| ІІ | 322 | 228 311 | 0 | 0 | 684.9 |

След обработката на технологичната проби са получени следните фракции:

a. Пясък промит, фракция 0-4 мм – 12.8 т = 32 %

b. Филц (промит чакъл) фракция 4-31.5 мм – 16.0 т = 40 %

c. Филц (претрошен чакъл) фракция 31.5-63 мм – 8 т = 20 %

d. Технологичен отпадък – 3.2 т = 8 %.

Установеният технологичен отпадък след обработка на полезното изкопаемо в ТМСИ е 8%.

При среден добив на баластра от 250 т дневно и 150 дни работа/годишно, технологичния отпадък ще бъде средно около 3 000 тона/годишно.

За обекта е изработен План-предложение за управление на минните отпадъци съгласно Наредбата за минните отпадъци.

При експлоатацията на обекта се очаква образуването на следните видове отпадъци:

- Код 20 03 01: Смесени битови отпадъци. Отпадъците ще се образуват от битовата дейност на обекта от служители.

Отпадъци, притежаващи опасни свойства:

- Код 15 02 02*: Адсорбенти, филтърни материали, кърпи и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (отпадък, притежаващ опасни свойства). Отпадъкът ще се образува при поддръжка на техниката, използвана за добива на инертните материали.

Образуваните отпадъци на площадката ще се предават за транспортиране и последващо оползотворяване или обезвреждане  на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ за извършване на такава дейност по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците  (Обн., ДВ, бр. 53/2012 г.; (ЗУО), въз основа на писмен договор като някои от отпадъците ще се съхраняват предварително на самата площадка, а други ще се предават в момента на образуването им. До предаването им, отпадъците ще се съхраняват на определените за целта съдове и места, съобразени с техните характеристики и отговарящи на нормативните изисквания. Очакваните количества, направления за тяхното третиране са представени в следващите таблици.

Всички отпадъци ще бъдат класифицирани съгласно изискванията на Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.

Табл.3. Опасни отпадъци

| Отпадък | Код | Управление на територията на обекта | Количество, тон/годишно |
| --- | --- | --- | --- |
| адсорбенти, филтърни материали, кърпи и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15 02 02* | предварително съхраняване и предаване на фирми за оползотворяване | 0.02 |

Табл.4. Битови отпадъци

| Отпадък | Код | Управление на отпадъка на територията на обекта | Количество, тон/годишно |
| --- | --- | --- | --- |
| смесени битови отпадъци | 20 03 01 | предварително съхраняване и предаване на фирми за обезвреждане | 1,5 |

Минните отпадъци ще се използват за изграждане на защитна дига, укрепване на бреговете на новообразуваните водоеми, както и за техническата рекултивация на терена. Оползотворяването на минните отпадъци е в съответствие с възприетата йерархия при управлението на отпадъците и законовата уредба за управление на минните отпадъци.

# II. Алтернативи за осъществяване на ИП.

## 1. Алтернативи по отношение на дейностите.

Не са разгледани от Възложителя други алтернативи по отношение на типа дейност, която ще се осъществява на площадката, тъй като теренът е част от находище „Момино село”, а направените до момента проучвания на минно-техническите условия за експлоатация позволяват добивът на инертни материали.

## 2. Алтернативи по отношение на технологията.

По отношение на МСИ, Възложителят е проучил следните алтернативни варианти:

- Използване на класически тип МСИ, с трайно фундаментиране. Този вариант би довел до по- голямо въздействие върху терена, на който се разполага инсталацията.

- Използване на компактна, мобилна МСИ, без трайно свързване с терена (фундаментиране). В този случай ще се постигне по-ограничено въздействие върху терена, на който се разполага. Тази алтернатива е предпочетена от възложителя.

По отношение на технологията на добиване, възложителят е разгледал следните алтернативни варианти:

- Използване на тежка верижна или колесна земекопна техника за добиване на полезното изкопаемо през цялото време на експлоатация. Този вариант е свързан със значителни механични увреждания на терена, по-интензивно шумово натоварване и по-голям риск от изтичане на машинни масла. Освен това, в конкретния случай е трудно приложим, предвид оводняването на котлована.

При този вариант използваната техника е свързана и с риск за здравето на работниците - от една страна голямото натоварване от шум и вибрации, от друга - вероятност от възникване на трудови травми и злопоуки, вследствие технологичният процес на избраната техника.

- Използване на плаващо добивно съоръжение - земесмукачна драга (земснаряд). Този метод е значително по-щадящ по отношение на терена и околната среда. Шумовото натоварване от този тип машини е по-малко в сравнение с това генерирано от тежка верижна или колесна земекопна техника. Водопреносимата машина за добив на баластра е с добре обезопасена платформа и опасността от възникване на трудова злопоука е сведена до минимум.

Последният вариант е възприет от възложителя.

## 3. Алтернативи по отношение на местоположението.

Площадката на инвестиционното предложение е избрана след проведени геоложки проучвания, доказващи запаси от чакъл и пясъци, представляващи търговски интерес, поради което не са разглеждани други алтернативи за местоположение на ИП.

Алтернативите по отношение разположението на елементите на инвестиционното предложение са следните:

- Разполагане на МСИ и складиране на откривката на територията на баластриерата. Тази алтернатива е свързана с по-ограничено въздействие върху околната среда, тъй като се предотвратява засягането на съседни терени. Избрана е от възложителя.

- Разполагане на МСИ и складиране на откривката в спомагателните площи (обслужващата зона) извън концесионната площ.

## 4. Алтернативи по отношение на размера и мащаба.

По отношение на размера и мащаба на ИП Възложителят не е разглеждал алтернативи, тъй като добивните дейности ще се извършват в съответствие с геоложкия доклад, концесионния договор, и в имотите, собственост на Възложителя.

## 5. Причини за избрания вариант.

Възложителят е разгледал възможността за прилагане на различни алтернативи по отношение на използваните МСИ (миячно-сортировъчна инсталация), технологията на добиване и използваните добивни съоръжения, разположението на елементите на инвестиционното намерение, направил е преценка и е възприел алтернативите, които осигуряват по-ограничено засягане на околната среда и минимален разход на енергия.

„Нулевата алтернатива” е свързана с нереализацията на инвестиционното предложение и запазване на засегнатата местност в съществуващия ѝ вид. В този случай е вероятно да настъпи влошаване на ландшафта, поради запуснатост на част от терена и използването му за нерегламентирано сметище.

# III. Текущо състояние на околната среда.

## 1. Базов сценарий.

Територията, обект на настоящото ИП, е равнинна. Преобладаващата част от нея (141,3 дка), е заета от неплодородни и неподдържани запустели пасища, а по-малка част (84,6 дка) са ниви, засадени с люцерна. Преобладаващата растителност в пасищата е представена от едногодишни и многогодишни ксеротермни растителни видове, главно от плевелен и рудерален тип.

Част от терена е превърнат в нерегламентирано сметище основно с битови и строителни отпадъци, като по време на теренните проучвания е установено, че площта му се увеличава.

Наблюдават се и две изоставени незаконни кариерни разработки, от които е правен опит за добив на инертен материал.

98% от растителността в неподдържаните пасища е представена от тревни видове, които не се отличават със значимо разнообразие. Другите два процента са заети от храсти и дървета. Храстите са разпръснати по целия терен, с по-голяма концентрация в южната част. Дървесните видове са представени от единични екземпляри, основно в централната част.

Не се наблюдава и значително разнообразие на животински видове, поради неблагоприятни условия, като липсата на храна и укрития, засилено човешко присъствие и др.

В северозападната и южната части на обследвания терен има водни понижения (естествени микро езерца, получени най-вероятно от високите нива на подпочвените води), а през средата на терена преминава стар отводнителен канал. Южно от находището преминава действащ напоителен канал с дълбочина 2 м, в който тече вода от река Стряма. Няма изградена дига, през периодите на пълноводие теренът на находището се наводнява.

## 2. Вероятна еволюция в състоянието, ако инвестиционното предложение не бъде реализирано.

Ако ИП не се реализира, частта от терена представляваща ниви, вероятно ще продължи да се експлоатира като такава, а частта представляваща неплодородни и неподдържани пасища ще продължи да запустява. Вариант, пасищата да започнат да се използват или да се приобщят като земеделски земи, е малко вероятен. Причините за това са високото ниво на подпочвените води, ниското почвено плодородие, като и периодичното наводняване на южната част на имота, от напоителния канал.

Не поддържането на тези терени ще доведе до развитие на съответните процеси на вторична сукцесия – обрастването им с къпина, шипка и джанка, видове широко разпространени на разглежданата територия и в страната и известни с високата си екологична пластичност. Възможно е високите подпочвени води характерни за цялото находище, да доведат до увеличаването на обема и площта на естествените езерца. Сукцесионните процеси, чийто наченки се наблюдават и в момента, обикновено се развиват бавно и обхващат продължителни периоди от време, но се предполага, че ще се образува т. нар. „влажна зона”, с плитки до средно дълбоки участъци и съответен облик по отношение на ландшафт и типичната флора и фауна. При реализация на ИП, с по-бързи темпове, също ще се образува „влажна зона“, но от друг тип – група от малки водоеми със суша между тях. В нея ще се съдаде възможност  за развитие на водолюбиви флора и фауна.

Освен, запустяването на терените, вероятно ще се задълбочи и проблема с незаконното сметище, чиято площ постепенно се увеличава. Тази тенденция вече се наблюдава при извършване на терените проучвания през последната година.

Наличието на инертни материали е предпоставка за евентуално извършване на незаконни добивни дейности (вече има две стари кариерни гнезда свидетелстващи за такава дейност).

Нестопанисването на терените и продължаване на тенденцията на запустяване ще е причина за влошаване, както на качеството на местообитанията, така и на екологичното състояние като цяло.

# IV. Описание на елементите по чл.95, ал.4 на ЗООС, които е вероятно да бъдат засегнати значително от инвестиционното предложение.

## 1. Население.

Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив. Обединява седем населени места – гр.Раковски, с.Стряма, с.Шишманци, с.Белозем, с.Чалъкови, с.Болярино и с.Момино село.

Демографската ситуация в община Раковски е резултат от действието на фактори и влияния, които от една страна са характерни за Р България, а от друга специфични за територията на града и обусловени от неговото историко-културно, социално-икономическо и демографско развитие.

Данни за структура на населението показват, че понастоящем населението на общината има регресивна възрастова структура, което означава, че има застаряване на населението.

Община Раковски се отличава с един от най-големите дялове на самоопределилите се като представители на българската етническа група (92.1 %) на територията на област Пловдив, заедно с общините Хисаря (95.0%) и Сопот (94.1%).

Данните от 2011г. показват, че образователното равнище на населението на община Раковски е значително под средните за областта и страната стойности по отношение на населението с висше и средно образование.

Възпроизводството на населението на дадена територия се изразява чрез постоянното му възобновяване или чрез смяната на едни поколения с други. Количествената му страна обхваща естественото движение на населението и се характеризира с раждаемостта и смъртността.

Отношение между коефициентите за раждаемост и смъртност на населението на община Раковски намира израз във вариациите на коефициента на естествен прираст. По данни от „Общински план за развитие на община Раковски за периода 2014-2020 г.“ се определя, че отрицателния естествен прираст е по-висок от средния за страната. Това дава основание да се твърди, че е налице постепенно влошаване на показателите за възпроизводство на населението на община Раковски.

По отношение на миграциите, се наблюдава отрицателен механичен прираст, свързан с липсата на заетост в региона и високия естествен прираст.

При запазване на сегашната демографска ситуация населението на община Раковски ще продължи да намалява и през следващите години.

Находището “Момино село” е разположено на:

- около 0.8 км южно от с. Момино село;

- 2 км от с. Стряма;

- 6 км западно от гр. Раковски;

- 16 км североизточно от гр. Пловдив.

При реализиране на инвестиционното предложение може да се очаква откриване на нови работни места, за които трудоспособни представители на населението на околните селища ще са с предимство.

## 2. Човешко здраве.

Няма основание да се счита, че здравния статус, както на работещите на обекта, така и на населението на най-близките населени места може да бъде засегнат значително от инвестиционното предложение.

Естеството на планираните дейности (добиване под вода), отстоянието от околните селища, основната посока на ветровете характерни за региона (противоположна на най-близкото населено място), обуславят липса на реално въздействие с отрицателни последици за човешкото здраве.

Оценяването на човешкото здраве, качеството на живот и благосъстояние в региона изисква интегриран подход, който представлява комбинирана оценка на риска и неговото управление с цел контролиране на заболяванията, свързани с източниците на въздействие, експертиза на състоянието на компонентите на околна среда и характеристика на основните замърсители.

От основна важност за човешкото здраве е чистата околна среда.

Въздействията върху човешкото здравето са свързани със замърсяването на атмосферния въздух, лошото качество на водата и недостатъчното хигиенизиране, неконтролираното използването на опасни химикали. Шумът, създаван в околната среда е нарастващ проблем в екологичен  и здравен аспектс.

Заболеваемостта на населението в област Пловдив, в т.ч. и община Раковски като  цяло  нараства.  Водещите  болести  предизвикващи  смъртност  през 2015 г:

- Болести на органите на кръвообращението;

- Новообразувания;

- Болести на храносмилателната система;

- Външни причини;

- Болести на дихателната система.

Здравословното състояние и здравният статус на населението е показател за социално-икономическото развитие на страната, качеството на живота на населението и качеството на развитие на човешкия капитал.

За подобряване на здравното състояние на населението в областта са необходими усилия, насочени към превенция на здравето на населението.

Анализът на възможните източници на замърсяване, факторите, които влияят на околната среда и състоянието на компонентите на околната среда във връзка с реализирането на инвестиционното предложение показва, че не може да се очаква отрицателно въздействие от планираните дейности върху човешкото здраве.

Могат да бъдат споменати косвени положителни ефекти свързани с благосъстоянието на населението поради откриването на нова заетост при реализиране на инвестиционното намерение. С оглед на малкия брой работни места това въздействи може да се определи като минимално.

Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже влияние върху живота и здравето на населението в съседните населени места, тъй като те са значително отдалечени от обекта, а и липсват вредни фактори, които да застрашават това население.

## 3. Биологично разнообразие.

### 3.1. Растителен свят

Територията на Община Раковски, според геоботаническото райониране на Бондев (1997г.), попада в Европейска широколистна горска област, в нейната Македоно-Тракийска провинция. Земите сега са заети от обработваеми площи и пасища, които в историческото минало са били покрити с гори от дръжкоцветен дъб.

Преобладаващата част от територията включва неплодородни и неподдържани запустели пасища (141,3 дка), а по-малка част (84,6) са обработваеми земи, засадени с люцерна. В резултат на изоставянето на пасищата, в тях са се развили повсеместно разпространени, едногодишни и многогодишни ксеротермни растителни видове, главно от плевелен и рудерален тип.

Растителността в неподдържаните пасища е основно тревиста, бедна на видов състав и заема около 98% от общата им площ. С най-голямо обилие са представени Cynodon dactylon (троскот), Carduus acanthoides (обикновен магарешки бодил), Capsella bursa-pastoris (Овчарска торбичка),  Poa palustris (Блатна метлица), Geranium molle (Нежен здравец), Erodium cicutarium (Цикутово часовниче), Cardaria draba (Родилна трева), Lamium purpureum (Обикновена мъртва коприва), Ranunculus gracilis (Стройно лютиче), Euphorbia helioscopia (Слънчева млечка). По-рядко се срещат Carex hirta (Твърдовлакнеста острица), Cynoglossum officinale (Лечебна наумка), Chenopodium sp. (Куча лобода), Fumaris officinalis (Лечебен росопас), Lepidium ruderale (Буренна горуха), Papaver sp. (Мак) и др. Характерно за тревните съобщества е, че те са съставени от видове с висока екологична пластичност, голяма приспособимост и висока степен на самовъзстановяване.

Наблюдават се единични разпръснати храсти от Rubus sp. (Къпина) по целия терен и от Rosa sp. (Шипка), също по целия терен, с по-голяма концентрация в южната част. Дървестните видове са представени от Prunus cerasifera (Джанка), единични екземпляри, основно в централната част. Шипката, къпината и джанката са видове, които се разпространяват основно поради запустяването на имотите и неподържането на пасищата.

### 3.2. Животински свят

Според зоогеографското райониране, теренът попада в Горнотракийския район на Медитеранската подобласт при надморска височина от 200 m. Тук обитават евросибирски и централноевропейски видове от преходно-средиземноморския фаунистичен комплекс.

Долината на река Стряма се явява голям естествен екокоридор за навлизане от юг на средиземноморска фауна между р. Марица, Средна гора и Централен Балкан.

Продължителното намаляване на горските площи и превръщането им в ливади и орни земи е довело да загуба на местообитания за редица видове. В тази връзка и животинския свят, обитаващ изследвания терен, не се отличава със значително многообразие.

Естествени местообитания и сравнително добре съхранено биоразнообразие има в оскъдните площи на горите, пасищата и ливадите. Влажните зони по поречието на реката в района на обекта са местата с най-високо биологично разнообразие. Видовият състав на района се характеризира с наличието на синантропни, полусинантропни видове и такива на аграрния ландшафт, чието присъствие е свързано с човешката дейност, както и видове, обитаващи естествените биотопи по брега на река Стряма и инцидентно посещаващи района на обекта.

Безгръбначни

За посочения участък са характерни тривиални представители на безгръбначната фауна. Характерни видове за района са някои представители на клас Gastropoda, тип Mollusca (охлюви), червеи от клас Oligochaeta, дафнии и циклопси от клас Crustacea, множество кърлежи и паяци от клас Arachnida.

От клас Incecta се срещат разред Odonata (водни кончета), разред Ephemeroptera (еднодневки), разред Hеmiptera, (дървеници), разред Manthodea (богомолки), разред Orthoptera (скакалци), разред Hymenoptera. (пчели и оси и др. ципокрили). По-богато представени са разредите Coleoptera (майски бръмбар, торни бръмбари, златки, калинки и др), Lepidoptera (пеперуди) и Diptera (мухи).  Многобройни са скакалците (Orthoptera) и най-вече зеления скакалец (Tettigonia viridissima).

Особено разнообразна е фауната по бреговете вътрешните басейни (ествествените микро езерца). Обикновени видове са хигрофилните насекоми фитофаги и хидрофилни и хигрофилни твърдокрили, Coleoptera (твърдокрили, бръмбари), семейство Carabidae (бръмбари-бегачи) с представител  Stenolophus mixtus, водни кончета (Odonata), еднодневки (Ephemeroptera), комари (Culicidae), водни полутвърдокрили – гръбоплавачи (Notonectidae).

Риби

На територията на имотите, в северозападната и южната част има естествени микроезерца; през средата преминава изоставен канал, вероятно напоителен в миналото; южната граница е изкуственият канал на река Стряма – „Дълга вада”. Тези водни обекти към момента не са зарибени, с изключение на „Дълга вада”, в който може да попадат представители на ихтиофауната от р. Стряма. В самата река, която преминава на 4 км западно от находището се срещат (по Карапеткова и Живков 2000): Phoxinus phoxinus (лешанка), Scardinius erythrophtalmus (червеноперка), Tinca tinca (лин), Alburnus alburnus (улей), Rhodeus sericeus (горчивка), Cyprinus carpio (шаран), Carassius carassius (каракуда), C. auratus (таранка), Misgurnus fossilis (виюн), C. peshevi (малък щипок), Silurus glanis (сом), Lepomis gibbosus (слънчева рибка), Stizostedion lucioperca (бяла риба), Perca fluviatilis (речен костур), Vimba melanops (маришки морунаш), Chondrostoma nasus (скобар), Barbus cyclolepis (маришка мряна), Gobio gobio (обикновена кротушка), Cobitis taenia (обикновен щипок), Leuciscus cephalus (речен кефал), Sabanejewaia aurata balkcanica (балкански щипок (лингур)).

Земноводни и Влечуги

Подходящо местообитание за земноводните са водните обекти в и около обекта на ИП. По време на направените теренни проучвания, от представителите на земноводните са наблюдавани Pelophylax ridibundus (Голяма водна жаба) и Bufo bufo (Кафява крастава жаба) в микроезерцата. По литературни данни (Бешков и Нанев 2002) е възможно да се срещат и Triturus karelinii (големия гребенест тритон), Lissotriton vulgaris (обикновен (малък) тритон), които са свързани изключително с канали и техните сервитутни ивици, използвани като хранителни участъци; Pelobates syriacus (балканска чесновница), Pseudepidalea viridis (Зелена крастава жаба).

От влечугите, теренът е подходящо местообитание за Lacerta viridis (зелен гущер), Кримски гущер (Podarcis tauricus), Голям стрелец (синурник) (Dolichophis caspius), Emys orbicularis (обикновена блатна костенурка), Natrix natrix (Обикновена водна змия), Natrix tessellata (Сива водна змия).

Бозайници

Територията на ИП не е подходящо местообитание за прилепи, поради липсата на пещери, скални образувания и дървета. Не е изключено да бъдат срещнати някои видове прилепи, обитаващи равнините терени. За тези животни, територията на ИП може да бъде разглеждана единствено като ловна територия и коридор по време на хранене.

По отношение на едрите бозайници на територията на имотите няма подходящи условия за техни местообитания.

От дребните е възможно да бъдат срещнати – Spermophilus citellus (лалугер), Apodemus agrarius (полска мишка), Microtus arvalis (обикновена сива полевка), Mustela nivalis (невестулка), Mustela putorius (черен пор), Talpa europaea (къртица), Erinaceus concolor (Източноевропейски (белогръд) таралеж), земеровки (Sorex spp., Crocidura spp., Neomys spp.) Crocedura leucodon, (Белокоремна белозъбка), Lepus capensis (Див заек).

Птици

Орнитофауната е представена от Alauda arvensis (Полска чучулига), Galerida cristata (Качулата чучулига), Anthus pratensis (Ливадна бъбрица), Merops apiaster (Обикновен пчелояд), Phylloscopus collybita (Елов певец), Pica pica (Сврака),  Fringilla coelebs (Обиковена чинка), Carduelis carduelis (Щиглец), Carduelis spinus (Елшова скатия), Emberiza calandra (Сива овесарка), Emberiza citrinella (Жълта овесарка), Circus cyaneus (Полски блатар), Cuculus canorus (Обиковена кукувица), Motacilla flava (Жълта стърчиопашка), Melanocorypha calandra (Дебелоклюна чучулига), Circus aeruginosus (Тръстиков блатар), Perdix perdix (Яребица), Passer montanus (Полско врабче), Passer hispaniolensis (Испанско врабче), Acrocephalus arundinaceus (Тръстиково шаварче), Tringa glareola (Малък горски водобегач), Hirundo rustica (Селска лястовица), Buteo rufinus (Белоопашат мишелов).

От посочените видове постоянни, т. е. и гнездящи в или около района са – Чучулигите, Свраката, Обиковена чинка, Щиглецът, Сивата овесарка. Тръстиковото шаварче, Тръстиковият блатар, Яребицата, Врабчетата, Белоопашат мишелов. Мигриращи, и/или зимуващи, т.е. извън размножителния период са - Ливадната бъбрица, Еловият певец, Елшовата скатия, Жълтата овесарка, Полският блатар, Горския певец, Обикновен пчелояд, Блатарят, Кукувицата, Жълтата стърчиопашка, Малък горски водобегач, Селска лястовица. За тях имотът е място за хранене, ловна територия или място за почивка.

## 4. Почва.

Почвите в границите на бъдещото ИП се определят като:

Алувиално-ливадните почви са образувани от наноси, пренасяни от водното течение на река Стряма и от периодичното им отлагане в заливните земи.

Формиран е профил със слабо изразен хумусен хоризонт, чиято мощност е около 30 cm. Под него следват пластове, чиито състав и мощност изразяват периодичността и характера на отложените материали. Профилът е средно мощен. Механичният състав в повърхностния почвен хоризонт е лек – глинесто-песъчлив. Почвата в него е със слабо развита структура и сравнително ниска плътност, поради доминиращото участие на по-леки първични минерали. Съдържанието на хумус, общ азот и фосфор е ниско. Лекият механичен състав и ниското съдържание на органично вещество означават нисък сорбционен капацитет и ниска буферна способност на почвата срещу замърсяване.

Алувиалните почви са плитки. Профилът им се състои само от наносни материали. Устойчивостта им към замърсяване е по-ниска, от тази на почвите с повърхностнен хумусен хоризонт. Благоприятна характеристика при тях е наличието на карбонатни отложения.

В близост до територията на инвестиционното предложение са разпространени и канелени горски почви. От тях се срещат ливадно-канелени и някои плитки, канелени подзолисти почви. Ливадно-канелените почви заемат територии, които са по-близко до река Стряма.  Те са тежко песъчливо-глинести почви, с висока устойчивост към замърсяване. В комплекси с тях се срещат и излужени смолници, също с тежък механичен състав и висока устойчивост към замърсяване. Използват се за земеделие.

Към откривката се отнасят почвеният слой и силно заглинените песъкливо-чакълести материали под него. Дебелината на откривката в находището е значителна и видимо се повишава в северна посока, където терените се обработват и в резултат на това е дебел почвено-хумусен слой с дебелина над 2 м. На други места, предимно в областта на черните пътища, прокопаните канали и нарушенията от добива извършен в миналото, повеният слой е слаб или липсва и дебелината на откривката е минимална. По данни от проучвателните изработки дебелината на откривката се изменя от 0.30 м  до 2.20 м, средно за находището 0.94 м.

## 5. Земни недра

Находище „МОМИНО СЕЛО” се разполага в обхвата на Горнотракийската депресия, запълнена с алувиално-пролувиални образования, която тук е наложена върху Средногорската тектонска зона. В площта се разкриват следните стратиграфски единици:

- Неоген - Ахматовска свита

- Кватернер -алувиален и алувиално-пролувиален тип

Литология:

Неоген

Ахматовска свита

Ахматовската свита се разполага в обширни площи западно от находище „МОМИНО СЕЛО”. Границата й с постилащата я Маришка свита е трансгресивна. Във връзка с това е възможно присъствието ù в отделни участъци на същата проучвателна площ.

Интерес за проучване като строителни материали представляват неогенските наслаги от Ахматовската вита, основно заради преобладаващото присъствие на пясъци в разреза ù.

Неогенските наслаги от Ахматовската свита представляват интерес за проучване основно заради преобладаващото присъствие на пясъци в разреза ѝ.

Ахматовската свита заляга върху пъстра подложка от разновъзрастови скали - докамбрий до миоцен. Изградена е от алувиални, пролувиални и делувиални отложения, като в състава ù участват пясъци, дребнокъсови чакъли, гравелити, алевритни глини и инфилтрационни варовици в горните нива но стратиграфския разрез.

Пясъците са основен компонент на свитата. Те са разнозърнести, рахли, ръждивожълти, сивобели, с ясно изразена коса слоистост. В незначително количество е присъствието на глинеста компонента.

Чакълите и гравелитите залягат в основата на разреза, или идват като лещи и прослойки сред пясъците. По състав са полигенни (от магмени и метаморфни скали, пегматити, кварц и др.), с грубопесъклива спойка.

Глините и алевритите също идват като тънки прослойки, на цвят са жълти и сивозеленикави, с присъствие на варовити конкреции. Дебелината на свитата варира от няколко метра до 250 м.

Възрастта ù е датирана като миоцен-плиоцен.

Кватернер

Кватернерните наслаги имат широко разпространение в площта и покриват различни скали от подложката. Кватернерните наслаги са тясно свързани с морфоструктурното и геоморфоложкото развитие на Пловдивското понижение. Тези наслаги имат континентален генезис. Различават се алувиален, пролувиален тип, в незначителна степен присъства делувиалния тип кватернер.

Алувиални наслаги

Алувиалните отложения са представени от песъчливо-чакълени и песъчливо-глинести наслаги на руслов, заливен и надзаливен фациес на реките в района и конкретно р. Стряма и нейните притоци в площта. Установени са до пет ерозионно-акумулатевни речни тераси. Седиментите са представени от чакъли, гравий, песъчливи глини и пясъци, с коса слоистост.

Алувий - формира коритото и терасите на река Стряма и по-малките притоци на Марица, изпълва Горнотракийската низина и представлява полезното изкопаемо в находището. Изграден е предимно от дребно до среднозърнест чакъл и значително по-малко пясък, видимо едрозърнест. Ето защо находището следва да се окачествява и разглежда като чакълено.

Макроскопски в естествено състояние полезното изкопаемо е със сив, а след преминаване през промивна инсталация има предимно кафяв цвят. Това се дължи на отделянето на голямата част от глинестите и праховидни частици, както и на сепарацията на песъкливия компонент.

Формата на чакълените зърна е разнообразна. Наблюдават се значително количество плочковидни и продълговати зърна, добре огладени и овализирани, което говори за продължителен транспорт. Същевременно присъстват и по-едри, предимно слабо огладени късове, вероятно от по-близките подхранващи провинции.

Минералният състав на чакъла е силно характерен за подхранващата провинция. Река Стряма пресича силно разнообразни скали, от състава на Старопланинската зона и Средногорието. Материалът, който тя носи е също с разнообразен литоложки състав и обработка. Макроскопски определен, петрографският състав на чакъла е предимно от силно хидротермално променени магмени скали. Забелязват се значително количество късове от жилен кварц.

Пясъкът макроскопски е забележимо едрозърнест, с предимно с ръбеста форма.

Важно значение за геолого-промишлената оценка на находището има наличието на значителни по дебелина глинести прослойки. Те са представени от сиви до сиво-кафяви, рядко ръждиво-жълти, влажни мазни глини. Дебелината на прослойките в много случаи е минимална, от порядъка на 10-20-30 см, но често надвишава 1- 2 м. В такива случаи глината представлява сериозно препятствие при добива и обхваща значителна част от обема на проучените материали. За това тя се приема като стерилна разновидност и калкулира извън полезното изкопаемо. Най-съществено значение има мощността на глините в северна посока – при МС-1 и МС-2. При тях голямата дебелина на почвената покривка се съчетава неблагоприятно със значителните дебелини на пресечените глинести прослойки, а също така и с обработваемия характер на терените. Поради това МС-1 и МС-2 не влизат в обхвата на изчислените запаси на находището.

Дебелината на полезното изкопаемо в находище “Момино село” не е пресечена изцяло с прокараните сондажи, които достигат до 13.5 м дълбочина. Считано до кота +165, в дълбочина до която за изчислени запасите, средната полезна мощност е 8.78 м.

Под тях се екстраполират още 3 м ресурси, изцяло пресечени с МС-3.

Алувиално-пролувиални отложения

Тези наслаги имат най-голямо разпространение и мощност в областта. Представени са от валунно-чакълни, чакълни, гравийни и песъчливи материали. По отношение на транспортната обработка и късовия състав се съчетават основните белези на алувия и пролувия. В сравнение с алувиалните наслаги те се различават с по-малка степен на транспортна обработка и по-еднороден състав.

Делувиални наслаги

Делувият е привързан главно към подножия на ограните склонове, между върховете и пониженията на пролувиалните конусни тела. Представен е от скални късове, примесени с алевропелити и дребнокластична скална маса, и от песъчливи алевропелити. Особено характерни са шлейфовете по южните окрайнини на Средногорието. На места се наблюдава дори груба субхоризонтална слоистост.

Тези наслаги се характеризират с най-ниска степен на сортировка и транспортна преработка и с хомогенен късов състав.

Тектонска позиция

В тектонско отношение находище “МОМИНО СЕЛО” и прилежащия район са част от Пловидвско-Пазарджишкото понижение, което е второразрядна структура на Горнотракийската депресия, която от своя страна представлява младоалпийска (палеоген-неогенска) структура, наложена върху каледонски, херцински и мезоалпийски тектонски фрагменти.

Понижението е наложено върху Средногорската тектонска зона. Фундаментът на понижението има сложен блоково-мозаечен характер.

## 6. Води.

Повърхностни води:

### Повърхностните водни ресурси в разглежданата територия, са част от Източнобеломорския район за басейново управление и повърхностно водно тяло - ГОК Азмака и ГОК Карадере, с код BG3MA300R075. Водното тяло е част от водосбора на р. Стряма, която е ляв приток на р. Марица. Съгласно План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (2016-2021 г.), водното тяло е с неизвестни екологично и химично състояния, тъй като няма налични данни от мониторинг на биологични и физико-химични  елементи за качество.

Основната река в района е р. Стряма. Отточният режим за поречието ѝ е много променлив и се характеризира с голяма поройност, т.е. на лице е пълно пресъхване и внезапни наводнения. Измереният годишен отток през различните години е твърде неравномерен: при сухи години 30% от средногодишния, а при многоводни - над 30%.

Поречието на р.Стряма се характеризира със средно устойчив период на пълноводие с продължителност 6-7 месеца. Средната дата на настъпване на пълноводието е декември-януари, а средната дата на неговото завършване е май-юни. През периода на многоводие се оттича 70-80% от общия обем на оттока.

Поради добрата пропускливоста на песъкливо-чакълестите наслаги, през периодите на снеготопене и обилни валежи, част от водата попива в дълбочина, като по терена на находището се формират дълготрайни водозадържания – локви и заблатявания. В района е развита мащабна мрежа от ириграционни съоръжения, служещи за отводняване или напояване на обработваемите площи.

През находището преминава един отводнителен канал, който пресича югоизточната му част и се свързва с „Дълга вада”. Този канал е в лошо състояние, неподдържан от много години, а на определени места със нарушена пропускливост от струпване на инертни материали или отпадъци.

От хидроложка гледна точка по-голямо значение имат минималните водни количества. Модулът на абсолютния минимален отток е 0.l-l (l/s)/km2. Периодът на маловодие има продължителност 3-4 месеца. Главният минимум на оттока е през август, а вторият минимум е през февруари. През периода на маловодие се оттичат 1-3% от общия обем на оттока. През летните месеци водите на р.Стряма се изразходват за напояване или формират подрусловия поток в собствените си наслаги. Поради това при маловодие повърхносния ù отток значително намалява.

Подземни води:

В хидрогеоложко отношение районът, в който попада находище “Момино село” е добре изучен. За настоящата разработка интерес представляват две подземни водни тела (ПВТ) с пресни подземни води: Порови води в Кватернера - Горнотракийска низина (код BG3G00000Q013) и Порови води в Неоген Пазарджик - Пловдивски район, участък 7 (код BG3G00000NQ018).

- Порови води в Кватернера - Горнотракийска низина (код

BG3G00000Q013)

Подземното водно тяло е с площ 2 727.0 km2. Формирано е в кватернерни терасни отложения - пясъци, глини, гравелити и валуни. Дебелината му варира от 1.0 до 20.0 m, средният коефициент на филтрация (k) е 75.0 m/d. ПВТ е безнапорно, като само на места с по-дебели глинести отложения, разположени върху чакълите и пясъците, има полунапорен характер. Експлоатационните ресурси на ПВТ се формират за сметка на естествените и привлекаемите ресурси.

### Съгласно План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (2016-2021 г.), водното тяло е с лошо химично състояние.

Съгласно утвърдения Регистър на ресурсите (Заповед № РД-0316/10.05.2007г. на директора на Басейнова дирекция - Пловдив), естествените ресурси възлизат на 11 180.0 l/s, привлекаемите ресурси възлизат на 880.0 l/s.

Експлоатационните ресурси възлизат на 10 940.0 l/s, при модул на експлоатационния ресурс 4.0 l/s/km2. От експлоатационните ресурси утвърдени за водоползване са 5 470.0 l/s, от които свободното водно количество възлиза на 3 458.0 l/s.

Съгласно ПУРБ на ИБР(2016-2021) подземното водно тяло е в добро количествено състояние, като разполагаемите ресурси са определени на 250443157.34 м3/годишно, а общото черпене на 180666965.1 м3/годишно.

- Порови води в Неоген - Пазарджик - Пловдивски район, участък 7

(код BG3G000000NQ018)

Съгласно основните характеристики на подземните водни тела в РБългария, публикувани в сайта на МОСВ, подземното водно тяло е с площ 3825.0 km2, а площта на участък 7, в който попада проучваният район е 1228.38 km2. Формирано е в неогенски отложения - глини, песъчливи глини, глинести пясъци, чакъли, конгломерати, брекчи, брекчоконгломерати, алевролити.

### Съгласно План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (2016-2021 г.), водното тяло е с лошо химично състояние.

Дебелината на подземното водно тяло варира от 1.0 до 580.0 m, средният коефициент на филтрация (k) е 75.0 m/d. ПВТ е напорно. 	Експлоатационните ресурси на ПВТ се формират за сметка само на естествени ресурси.

Съгласно утвърдения Регистър на експлоатационните ресурси на подземните водни тела от Басейнова дирекция - Пловдив, експлоатационните ресурси на Порови води в Неоген - Пазарджик - Пловдивски район (код BG3G000000N018) възлизат на 14 114.00 l/s (за участък 7 - 3510.00 l/s ), като естествените ресурси са определени на 18 819.00 l/s (за участък 7 - 4680.00 l/s). Модулът на експлоатационния ресурс е 3.6 l/s/km2 (за участък 7 - 2.9 l/s/km2). От експлоатационните ресурси утвърдени за водоползване са 4586.0 l/s (за участък 7 - 948.00 l/s), от които свободното водно количество възлиза на 2 471.0 l/s (за участък 7 - 807.00 l/s).

Геолого-тектонският строеж на района, в който попада находище “Момино село”, обуславя наличието единствено на порови води. Генералната посока на движение на потока е север-юг, към течението на основната дренираща артерия р. Марица и успоредно на течението на нейния ляв приток р. Стряма. Поради факта, че р. Стряма преминава на около 4 km западно от находището, в неговия обсег не е налице движение на подземните води към нея или на запад-югозапад. Такова може да се прояви само при обилни валежи и снеготопене. Поровите води като цяло за района са привързани към неогенските и кватернерни материали.

Неогенският водоносен хоризонт (участък 7) в североизточната част на Пазарджик-Пловдивското поле, над р. Марица, с площ от около 1200 km2 се разкрива на повърхността в северните участъци на района, а върху останалата територия е припокрит от кватернерните отложения. Изграден е от пясъци, глини и чакъли с преобладаване в разреза на заглинени материали. Дебелината на хоризонта е променлива в зависимост от местоположението. При обща дебелина около 150 m в Моминския ров североизточно от гр. Раковски мощността достига 369 m в картен лист Чоба, а в Маришкия ров, в района на с. Войводиново и южно от с. Калояново - около 360 m. В района на Стрямско-Поповишкия хорст дебелината е редуцирана - при с. Динк тя е 49 m, а край с. Белозем - 67 m. Ресурсите на водоносния хоризонт възлизат на около 150 l/s и са определени като сума от редуцирания наполовина естествен подземен отток на хоризонта и от експлоатираните водни количества - съответно ~ 75 l/s и ~ 75 l/s.

В раздела за кватернерния водоносен хоризонт, тези ресурси се осигуряват основно от инфилтрационно подхранване, което е общо за двата водоносни хоризонта в границите на техните припокриващи се площи от около 960 km2. Поради това ресурсите на неогенския водоносен хоризонт са включени към горната оценка на кватернерния хоризонт.

По състав водите в неогенския хоризонт са хидрокарбонатни, натриевокалциеви. Съдържанието на сух остатък варира между 0.2 и 0.7 g/l, като в централните части то е по-голямо от 0.5 g/l, а в останалите - по-малко от тази величина. Благодарение на по-голямата дълбочина на залягане и на позаглинения характер на отложенията, водите тук са значително по-добре защитени от проникване на повърхностни замърсители в сравнение с тези от кватернерния хоризонт. Геотехнологичният добив на уран в участъците “Момино село - Раковски”, “Трилистник” и “Белозем” обаче е източник на замърсяване с радиоактивни елементи и със сулфати, като предизвиква и понижаване на рН на водите.

Най-водообилната формация в Пазарджишко-Пловдивското поле е кватернерът, който е представен основно от алувиални и значително по-малко пролувиални материали. Кватернерният водоносен хоризонт в североизточната част на Пазарджик-Пловдивското поле, над р. Марица, е формиран в алувиалните отложения на реките в района - предимно в терасите на Стряма и Марица и в заобикалящите ги смесени алувиално-пролувиални отложения, покриващи обща площ от около 960 km2.

Дебелината на хоризонта е различна и това се предопределя от два фактора: изклинявнето му около северната граница със Средногорието и наличието на т.нар. Стрямско-Поповишки хорст с простирание приблизително запад - изток, разделящ Пловдив-Пазарджишкото понижение на два по-дълбоки участъка. Северният е в Моминския ров, а южният - в Маришкия ров. Дебелините са различни поради блоковия и денивелиран характер на подложката. Най-голяма е дебелината в едноименния Момински ров - около 100 m в района на Момино село и 82 m на 2.7 km ЮЗ от Калояново. В Маришкия ров (Маришкото понижение) на юг, в района на картен лист Маноле, мощността е около 70 m.

Най-водообилни са алувиалните материали на реките Стряма и Марица, които се характеризират като силно водоносни с проводимост Т > 500 m2/d. Тук се срещат и проводимости над 2000 m2/d. Почти цялата останала част от водоносния хоризонт е с умерена водопроводимост (Т< 500 m2/d), като в повечето случаи тя е по-близка до горната граница. Въз основа на определения коефициент на инфилтрация на валежа от 0.14 и на площта на разкритие на кватернерния хоризонт от 960 km2 изчисляваме естествения ресурс на водоносния хоризонт на 2.56 m3/s.

Съгласно ПУРБ на ИБР(2016-2021) подземното водно тяло е в добро количествено състояние, като разполагаемите ресурси са определени на 98290953.8 м3/годишно, а общото черпене на 76275823.2м3/годишно.

По химически състав водите са хидрокарбонатни до хидрокарбонатносулфатни, а около гр. Раковски – сулфатно-хидрокарбонатни. Според катионния състав преобладават салциево-магнезиевият и по-рядко - калциевият тип води. Сухият остатък варира предимно в границите между 0.2 и 0.5 g/l, като в районите на селата Дълго поле, Желязно, Стрелци, Пъдарско, Отец Кирилово, Секирово, Ясно поле, Чоба, Чалъкови, Калояново той е между 0.5 и 1 g/l. Почти всички изследвани водни проби от подземни води показват замърсяване с амоний и нитрити. Чести са замърсяванията и с нитрати и фосфати. В югозападната част на лист Труд нитратите достигат максимална стойност от 343 mg/l, а в с. Граф Игнатиево концентрацията на фосфатите достига 3 mg/l. В границите между Манолско Конаре, Ясно поле и Болярино се наблюдава съдържание на калций над ПДК, достигащо до 269 mg/l. В картен лист Рогош то достига 372 mg/l. В същия участък е повишено над ПДК и съдържанието на сулфати - до 986 mg/l. Тази аномалия се дължи най-вероятно на провеждано по тези места мелиориране на засолени почви чрез гипсуване. В районите с провеждане на геотехнологичен добив на уран (участъци “Момино село Раковски”, “Трилистник”, “Белозем” и “Церетелево”) е констатирано повишено съдържание на Ra226 - по 150 mВq/l за Раковски и за Трилистник, което е на границата на ПДК и 200 mВq/l за Белозем - над ПДК.

Зони за защита на водите, съгласно Закона за водите и санитарно-охранителни зони, които са свързани с територията, обект на ИП:

а)  питейни подземни водни тела с код на ЗЗВ: BG3DGW000000Q013 и код на ВТ: BG3G000000Q013 и BG3DGW00000NQ018 с код на ВТ: BG3G00000NQ018
          б) нитратно уязвими зони(НУЗ): Южна зона  с код BGVZ01 - в нея попадат 2 подземни водни тела - Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина, с код: BG3G000000Q013 и Порови води в Неоген - Кватернер -  Пазарджик - Пловдивския район с код BG3G00000NQ018. Границите на НУЗ са определени съгласно Заповед № РД – 146 / 25.02.2015 г. на МОСВ

в) попада във водосбор на чувствителна зона съгласно Заповед №РД-970/28.07.2003 г. на МОСВ

г) на територията на Община Раковски е разположена една зона за защита на водите от „Натура 2000” съгласно Директива 92/43/ЕИО за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, в която поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване. В Таблица 1 са посочени наименованията и кодовете на водните тела, чието състояние трябва да се опазва и подобрява във връзка със ЗЗ „Река Стряма” с код BG0000429.

Табл. 5. Зона на защита на водите на р. Стряма, обявена за защитена зона по Натура 2000, във връзка с Директива за местообитанията

| No | Наименование на водното тяло | Код |
| --- | --- | --- |
|  | ГОК Азмака и ГОК Карадере | BG3MA300R075 |
|  | Река Стряма от вливане на р. Пикла до устие | BG3MA400R076 |
|  | Река Пикла от с. Житница до вливането й в р. Стряма | BG3MA400R077 |
|  | Река Стряма от Розино до вливане на р. Пикла и притоци | BG3MA400R083 |
|  | Река Каварджиклийска от яз. Цинята река до устие | BG3MA400R085 |

В становище на ВиК ЕООД – Пловдив, изх. №70-00-5176 от 11.11.2016 г. е записано, че инвестиционното предложение попада в близост до ПС „Момино” за питейнобитово водоснабдяване на с. Момино село, община Раковски, за която дружеството има издадено разрешително за водоползване и учредена СОЗ, съобразени с Наредба №1/10.10.2007 г. и Наредба №3/16.10.2000 г., както и със Закона за водите. В Разрешително за водоползване №301441 от 07.07.2006 г., издадено на ВиК – Пловдив, за обект „Питейно-битово водоснабдяване на село Момино село, община Раковски, област Пловдив” е записано, че ПС „Момино” включва два тръбни кладенеца ТК1 и ТК2 с дълбочини по 42.5 m всеки. Кладенците са затръбени с етернитови тръби и филтри Ø200 mm, като при ТК1 в интервала 0.00 – 7.00 m, а в ТК2 в интервала 0.00 – 7.60 m е извършен глинест тампонаж. До дълбочината на двете водовземни съоръжения е поставена чакълеста обсипка (5-20 mm). Освен това филтърните участъци на ТК1 и ТК2 започват съответно от 11-ия и от 12-ия метър под кота съществуващ терен с цел намаляване на риска от ползване на замърсени подземни води в повърхностната част на кватернерния водоносен хоризонт. Съгласно същото разрешително максималният дебит от двата кладенеца не трябва да надхвърля 3.00 l/s при режим на работа до 24 часа в денонощието, а средногодишният им дебит е 2.50 l/s. Максимално допустимото понижение в кладенците е 1.3 m при динамично водно ниво 5.20 m под терена или статичните водни нива в ТК1 и ТК2 са около 3.90 m под кота съществуващ телен за всеки кладенец.

Отстоянието на ТК1 и ТК2 от най-близкия до тях северозападен контур на находището възлиза на 775 m, а правата, свързваща същия този контур на находището с контура на пояс III от СОЗ е 610 m.

За определяне характеристиките на водоносния хоризонт са използвани резултатите от опитно-филтрационните изследвания  направени на двата кладенеца за питейно-битово водоснабдяване на с. Момино село ТК1 и ТК2, които отстоят на 775 m от най-близкия до тях северозападен контур на находището. Съгласно проектите за водовземане и СОЗ, на база на които са издадени Разрешително за водоползване №301441 от 07.07.2006 г., издадено на ВиК – Пловдив, за обект „Питейно-битово водоснабдяване на село Момино село, община Раковски, област Пловдив” и Заповед №СОЗ-М-80 от 16.05.2007 г. за учредяване на СОЗ около тръбни кладенци №1 и №2 за питейно-битово водоснабдяване на село Момино село, община Раковски, област Пловдив, установеният коефициент на водопроводимост Т в обсега на тръбните кладенците ТК1 и ТК2 възлиза на 240.00 m2/d, а наклонът на водното огледало е север – юг и I = 0.0025. Трябва да се отбележи, че въпросната стойност на Т е определена за дълбочината на двете съоръжения, която е 42.5 m или обхваща материали както от кватернера, така и от неогена. Освен това и двата кладенеца ТК1 и ТК2 са тампонирани с глина съответно до 7.00 и 7.60 m под кота съществуващ терен за всеки един от тях. Разположението на филтърните участъци и геолого-литоложките им колонки от проекта за водовземане сочат, че кватернерът в техния обсег достига до дълбочина 20.00 – 26.00 m, а между него и неогенските отложения има значителен по дебелина – 4.00 m, глинест пласт. Същият представлява солиден водоупор, разположен на границата на кватернерните и неогенските материали и няма основание да смятаме, че той отсъства в дълбочина под площта на бъдещата кариера. Предвид казаното дотук ще приемем възможно най-неблагоприятният вариант за стойността на Т = 500 m2/d в кватернера, каквато е посочена като максимална в „Хидрогеоложко описание и оценка на експлоатационните ресурси на подземни води в терасните материали на р. Стряма”, част от „Генерална схема на използване на водите на поречието на р. Марица – том IV Източно-Беломорски район”, БАН, Институт по водни проблеми, 2000 г.

Посоката на движение на подземните води в района, включващ изградените кладенците за питейно-битово водоснабдяване на с. Момино село ТК1 и ТК2 и петното на бъдещата кариера, е север-юг, т.е. от кладенците към кариерата. От друга страна надморската височина на устията на двата кладенеца е с около 5.00 m по-високо от средната за площта на кариерата. Наклонът на водното огледало на подземните води следва наклона на теренната повърхност, което е характерно за поровите подземни потоци, а градиентът I = 0.0025 съгласно проекта за водовземане, въз основа на който е издадено Разрешително за водоползване №301441 от 07.07.2006 г. на титуляра ВиК – Пловдив, за обект „Питейно-битово водоснабдяване на село Момино село, община Раковски, област Пловдив”.

Кладенците за питейно-битово водоснабдяване, съгласно Разрешително за водоползване №301441 от 07.07.2006 г. на титуляра ВиК – Пловдив, за обект „Питейно-битово водоснабдяване на село Момино село, община Раковски, област Пловдив”, експлоатират долната част на кватернерния и горната на неогенския водоносни хоризонти, като и ТК1, и ТК2 са изолирани с глинест тампонаж в интервалите съответно 0.00 – 7.00 и 0.00 –7.60 m. Това означава, че кватернерът е изолиран в горната си част с цел недопускане на замърсяване на добиваната вода.

Съгласно Заповед №СОЗ-М-80 от 16.05.2007 г. за учредяване на СОЗ около тръбни кладенци №1 и №2 за питейно-битово водоснабдяване на село Момино село, община Раковски, област Пловдив, контурите на пояс III от санитарно-охранителната зона показват, че тя е изтеглена на север от ТК1 и ТК2 и юг-югоизточната й част отстои на 610 m по правата, свързваща същия този контур на СОЗ с най-близкия до нея контур на находището.

На база гореописаното, в експертния доклад „Хидрогеоложка характеристика на находище „Момино село” и оценка на възможното влияние при добива на строителни материали върху съществуващи в района водоизточници”, изготвен от „Аква Терра ВН”, е изказано категоричното мнение, че не е възможно взаимодействие на водата в котлована на находището и който и да е от ТК1 и ТК2, осигуряващи питейно-битовото водоснабдяване на с. Момино село.

В землището на с. Монино село е разположена частично СОЗ за питейни водоизточници на с.Борец , учредена със Заповед СОЗ-M-103/18.02.2008г. Разстоянието от границите на ИП е над 3 км и не се очаква влияние от кариерата върху тази СОЗ, тъй като тя е ориентирана в обратна посока (северно) на ИП.

## 7. Атмосферен въздух.

Степента на замърсяване на атмосферата с вредни вещества се определя от количеството и химичния състав на постъпващите във въздуха замърсители в района и от начина на разсейването им. Инвестиционното предложение попада в териториалния обхват на контрол от РИОСВ Пловдив. На територията на РИОСВ Пловдив са определени няколко района за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, съгласно изискванията на Наредба № 7 към Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) ДВ бр. 45/99 год. Землището на община Раковски (като част от Пловдивска област) попада в РОУКАВ „Югоизточен“. Община Раковски не е включена сред териториалните единици, в рамките на РОУКАВ, в които са установени превишения на горните оценъчни прагове (ГОП) и норми. В обследвания район няма постоянен пункт за замерване качеството на атмосферния въздух, включен в републиканската мрежа за мониторинг, поради което липсват конкретни данни за състоянието на въздуха.

По данни на регионалната инспекция в района на обекта на инвестиционното предложение, най-близкото населено място – с. Момино село няма промишлени обекти - източници на замърсяване на атмосферния въздух. На територията на Община Раковски обектите източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух са 20 бр. Голяма част от промишлените обекти са газифицирани. При извършваните собствени емисионни измервания в обекти с неподвижни източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, показват спазване на емисионните

норми. На базата на данните получени от РИОСВ – Пловдив в Общинския план за развитие на община Раковски за периода 2014-2020 г., са направени следните изводи за територията на община Раковски: наблюдава се увеличение на замърсителите през зимния период поради интензивното използване на твърди горива за отопление в битовия сектор, докато през летния период замърсяванията са главно от прах и неприятни миризми, породени от липсата на канализация или неподържани пътни артерии, отглеждане на животни в нерегламентирани количества и др. Дължината на участъка от автомагистрала „Тракия“, преминаващ през територията на общината е едва 10 км, но размерът на емисиите от тази отсечка е сравним, а по определени показатели дори надвишаващ, сумата от емисиите на всички останали пътни участъци. Вследствие на този участък годишните емисии от транспорта по показателите азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, въглероден оксид, въглероден диоксид, фини прахови частици под 10 μm са най-големите спрямо останалите източници на емисии в общината. Въпреки това значителното емисионно натоварване, свързано с отсечката на автомагистрала „Тракия“ не оказва неблагоприятно влияние върху КАВ в населените места предвид своето местоположение и не създава риск за жителите на община Раковски. В допълнение, на територията на общината няма и големи производствени източници, които биха могли да замърсяват атмосферния въздух. Съгласно Актуализацията на общинската програма за околна среда и анализа на резултатите в нея се установява, че след емисията на въглероден диоксид, най-голяма е годишната емисия на метан в общината. Причина за повишените нива на вредни емисии е експлоатацията на Депото за неопасни отпадъци в с. Шишманци, закритото вече сметище в гр. Раковски, чиято рекултивация предстои и животновъдните дейности в общината. По данни на РИОСВ – Пловдив, в резултат на прилагането на екологичното законодателство по отношение на източниците на замърсяване на атмосферния въздух в периода 2010-2012г. е налице значително намаляване на нивата на вредни емисии и се наблюдава ясна тенденция за подобряване качеството на атмосферния въздух. В заключение се налага извода, че качеството на атмосферния въздух на територията на община Раковски е добро въпреки наличието на депото в с. Шишманци, тъй като неговото влияние върху КАВ е ограничено.

## 8. Климат.

Територията на Община Раковски попада в преходно-континенталната климатична област. Климатът се обуславя от въздействието на въздушни маси, присъщи както за континенталния, така и за субсредиземноморския климат в Европа. Отличава се със значително мека зима и сухо лято. Основно значение за формирането на климата в този район има Стара планина, която се явява естествена природна бариера, преграждаща преминаването на студените континентални въздушни маси на юг. Едновременно с това тя спира и топлите въздушни маси на север. Снежната покривка се задържа около 30 дни през годината. Пролетта започва рано. Валежите през този сезон оказват благоприятно влияние за развитие на земеделските култури. През лятото температурите се повишават, а валежите намаляват. Типични са честите засушавания.

Средната продължителност на слънчевото греене е 2264 часа годишно, поради което радиационният баланс е основно положителен. Средногодишната температура е 12°С. Средната юлска температура е 23°С, а януарската – 0°С. Зимата е мека, а лятото горещо. Температурните инверсии обхващат района на Горнотракийския въздушен басейн, включително и територията на Община Раковски. Те ограничават естествената вентилация на района и водят до бързо нарастване на температурите.

Средногодишната влажност е около 70%. Ниските стойности на относителна влажност на въздуха са закономерно свързани с периодите на появата на типичния местен вятър фьон, който е характерен за зимния и пролетния период. Средногодишната сума на валежите е ниска и под средната за страната, поради валежната сянка на Стара планина – 539 мм/год. Западните ветрове доминират, а на второ място са източните. Най-чести са ветровете с по-ниска скорост от порядъка на 2-5 м/сек. По-силни ветрове се наблюдават изключително рядко. Има наличие на появата на местни ветрове по теченията на реките.

Често срещани за общината са поройни дъждове, гръмотевични бури и градушки, които са особено пагубни за селското стопанство през лятото. Характерни са честите засушавания.

Изключително нисък е отточният ефект на валежните води поради равната и слабо разчленена топографска равнина. Средногодишно от тях се оттичат едва 3-5% , като се формират 0.5-1.0 дм3/сек на 1кв.км речни води. Средногодишната сума на валежите тук е под средната за страната (за България – 650мм). В северната част на района валежната сума се увеличава до 550-600 мм (в подножието на Средна гора).

## 9. Материални активи.

Общата площ на находището е 228 дка., в т.ч. и терени със спомагателно и обслужващо значение. По отношение на дълготайните материални активи (земи) трябва да се отбележи, че преобладаващата част от територията (141,3 дка), е заета от неплодородни и неподдържани запустели пасища, а по-малка част (84,6 дка) са ниви, засадени с люцерна. Земеделските земи са от V категория, а растителността в пасищата е представена основно от едногодишни и многогодишни ксеротермни растителни видове, главно от плевелен и рудерален тип.

Стойността на материалните активи (земи) по настоящем се намалява допълнително и от това, че част от терена е превърнат в нерегламентирано сметище основно с битови и строителни отпадъци, като по време на теренните проучвания е установено, че площта му се увеличава.

Не се предвижда изграждане на нови пътища или други елементи на техническата инфраструктура (електропроводи, тръбопроводи и др.), което да представлява добавена стойност по отношение на територията и не се предвижда масивно строителство, което да добави материални активи.

Инвестиционното предложение предвижда проектирането и разработването на кариера за открит добив на подземни богатства – строителни материали (пясък и баластра) в границите на утвърдените запаси на находище „Момино село”. Промяната на предназначението на земите и създаването на възможност за добив на полезни изкопаеми ще увеличи стойността на съществуващите дълготрайни материалните активи.

Минно-техническите условия за експлоатация в находище „Момино село” са благоприятни за открит добив на полезните изкопаеми. Извършени са геоложки проучвания, изчислени са запасите от полезни изкопаеми и е внесен геоложки доклад за направените проучвания в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ).

В резултат на извършените геоложки проучвания през 2013 г. в находище „Момино село”, област Пловдив са изчислени запаси представляващи текущи (краткотрайни) материални активи (суровини и материали, стоки и продукция) по количества и състояние към 01.12.2013 г., както е посочено в долната таблица (табл.2):

| № на блока | Код на запасите (ресурсите) | Площ на блока | Обем на покривката | Обем на стерилните прослойки | Количество на полезното изкопаемо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м2 | х.м3 | х.м3 | х.м3 |
| І | 122 | 228 311 | 315.1 | 214.6 | 2 004.6 |
| ІІ | 322 | 228 311 | 0 | 0 | 684.9 |

След обработката на технологичната проби са получени следните фракции:

a. Пясък промит, фракция 0-4 мм – 12.8 т = 32 %

b. Филц (промит чакъл) фракция 4-31.5 мм – 16.0 т = 40 %

c. Филц (претрошен чакъл) фракция 31.5-63 мм – 8 т = 20 %

d. Технологичен отпадък – 3.2 т = 8 %.

Срокът за експлоатация на находището ще се определи с концесионен договор, който се предвижда да бъде за 30 години.

Находището не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии или в защитени зони от мрежата „Натура 2000” и не са установени местообитания и/или представители на флората и фауната с консервационна значимост, което дава повече възможности за допълнително увеличаване на материалните активи при планиране на бъдещи инвестиционни намерения.

В края на концесионния период ще се изпълнят откоси, гарантиращи стабилизирането на брега, като след оформянето му се предвижда да се проведе горскостопанска рекултивация.

При реализация на ИП и след последващата рекултивация се очаква въздействието да бъде положително, дългосрочно, без изразен кумулативен ефект.

## 10. Културно наследство, включително архитектурни и археологически аспекти.

Съгласно писмо от Регионален археологически музей – Пловдив, с Изх. № 392 Б от 28.11.2016 г., в площта предвидена за добив на строителни материали, касаеща ИП „Изграждане на кариера за добив на строителни материали на площ от 228 декара“ в землището на 	с. Момино село, община Раковски, област Пловдив, няма останки от археологически обекти – недвижими културни ценности.

## 11. Ландшафт.

## Кратко описание на главните черти на структурата на функционирането на ландшафта в района на обекта

"Ландшафт" е територия, специфичният облик и елементите на която са възникнали като резултат на действия и взаимодействия между природни и/или човешки фактори.

Нашата страна се намира на прехода между умереноконтиненталния и субтропичния пояс.

Съгласно регионалното ландшафтно райониране на България (по Петров, 1997), теренът на инвестиционното предложение попада в:

Г. Междупланинска зонална област на южнобългарските низини и ниски планини;

ХІХ. Горнотракийска подобласт;

105. Тополнишко – Маришки район;

Обозначените буквени и числени индекси означават ландшафтната област, подобласт и район, и съответстват на възприетото Регионално ландшафтно райониране на страната. Тъй като площта на инвестиционното предложение е само част от ландшафтен район 105, за целите на ДОВОС се прилага по-подробна система за класифициране на ландшафтите и подходяща за конкретното местоположение на инвестиционното предложение.

В зависимост от вида на земното покритие могат да се определят ландшафти на територията на инвестиционното предложение и извън нея,  което позволява по-конкретно дефиниране  на антропогенните въздействия.

На площадката на инвестиционното предложение могат да се отделят следните типове ландшафти:

- Ливаден ландшафт

141,3 дка от площадката на концесионната площ на находище “Момино село” е разположена в „ливаден” ландшафт, в който преобладава ливадно-степна растителност с единично участие на дървета и храсти. Ландшафтът е в устойчиво състояние, с възможности за саморегулиране.

- Аграрни ландшафти

84,6 дка са представени от ландшафт “аграрен сеитбооборотен”. Това са земеделски територии, които се използват за оборотни култури в землището на с. Момино село.

- Аквални ландшафти

Аквалните ландшафти са представени от ландшафт “аквален речен”, който включва изкуственият приток на река Стряма - „Дълга вада”, южна граница на имота и естествените микро езерца, получени най-вероятно от високите нива на подпочвените води, в северозападната и южната част на имота.

В близост до територията предвидена за инвестиционното предложение  се срещат още следните ландшафти:

- Аграрни ландшафти

Представен основно от ландшафт “аграрен сеитбооборотен”. Това са земеделски територии, които се използват за оборотни култури в землището на с. Момино село. Част от тях са изоставени и обликът на ландшафта е променен.

- Ливадни ландшафти

Заети са от ливадно-степна растителност с единично участие на дървета и храсти.

- Аквални ландшафти

Представен от ландшафт “аквален речен”, който включва водното течение на намиращата се в съседство река Стряма .

- Антропогенни ландшафти

Антропогенните ландшафти са представени от ландшафт “селищен”, “индустриален” и „комуникационен”. Ландшафт “селищен” е изграден от намиращите се в близост до инвестиционното предложение населените места от община Раковски. Ландшафт “индустриален” включва намиращите се в близост до инвестиционното предложение други кариери и предприятия. Ландшафт „комуникационен” е представен от основните транспортни връзки, включващи пътища, включително и полските, както и електропроводите.

## 12. Взаимодействие между елементите.

Елементите по чл.95, ал.4 на ЗООС, които могат да бъдат засегнати от планираните дейности на инвестиционното предложение са разгледани и анализирани в настоящия ДОВОС.

Проучването на взаимното свързване и взаимодействие в системата "организъм-организъм и организъм-околна среда" доведе до разбирането, че живите организми, населяващи нашата планета, не съществуват сами по себе си. Те са изцяло зависими от околната среда и постоянно изпитват нейните ефекти. Всеки организъм успешно оцелява и се размножава в конкретно местообитание, характеризиращо се с относително тесен диапазон от температури, валежи, почвени условия и др.

На територията на инвестиционното предложение и преди и след неговото реализиране съществуват и ще съществуват взаимовръзки, които влияят на взаимоотношенията на природните елементи и при по-съществена човешка намеса те се видоизменят. Комбинацията от абиотични, биотични и антропогенни фактори на околната среда създава сложни взаимовръзки, поради което отделните елементи анализирани по-горе в доклада, не могат да бъдат разглеждани изолирано и без връзки едни с други.

Естеството на конкретното инвестиционно предложение обуславя тясна връзка между ландшафт, почви, земни недра и биологично разнообразие, които пряко и свързано ще бъдат повлияни от планираните дейности на територията на находището, като последиците анализирани в настоящия доклад могат да бъдат и положителни и отрицателни.

Преки положителни последици са оценени по отношение на материалните активи (дълготрайни и недълготрайни) поради добавената им стойност, вследствие на предвидените инвестиционни дейности.

Въпреки връзката на елементи „въздух и климат” и „население и човешко здраве” с останалите елементи по чл.95, ал.4 на ЗООС, последиците от взаимодействието се оценяват като преки само по отношение на някои въздействия (прахови емисии, шум), като в повечето случаи говорим за непреки (косвени) въздействия (от отлагане на прахови замърсявания и вследсвие на евентуални аварийни ситуации).

Няма информация за взаимодействие на елемент „културно наследство” с останалите, поради неприсъствието му на разглежданата територия.

# V. Описание, анализ и характеристика на вероятните значителни последици от въздействията на инвестиционното предложение.

## 1. Последици, произтичащи от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

### 1.1.Описание/анализ на строителството и експлоатацията.

Минно-техническите условия за разработване и експлоатация на находище „Момино село” са благоприятни за открит добив на полезните изкопаеми. Извършени са геоложки проучвания, изчислени са запасите от полезни изкопаеми и е внесен геоложки доклад за направените проучвания в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ).

Реализацията на ИП предвижда извършване на изкопни и насипни работи за депониране на разкривката и на добитите полезни изкопаеми. Дейностите ще се извършват по механизиран начин, като ще се използва традиционна строителна механизация (колесен челен товарач, булдозер), водопреносима машина за добив на баластра и транспортни средства (автосамосвал - в първоначалните етапи и гондоли за извозване на строителните материали до крайния клиент).

Планираните дейности, по добиване на полезни изкопаеми, не могат да бъдат разглеждани като „строителство” въпреки използването на типични за строителството механизация и техники. При все това естеството на предвидените мероприятия се свежда до извършване на изкопни и насипни работи, депониране на земни маси и добив на инертни материали, което е близко технологично до дейностите при реализиране на един от първите етапи от строителството – изкопните  работи и в последствие – обратен насип.

В конкретния случай при изпълнение на планираните операции, както при подготовката на кариерния участък, така и по време на експлоатацията не се очакват характерните емисии на прахови частици в атмосферния въздух поради провеждане на дейностите във водна или влажна среда. Предвижда се реален добив да се извършва предимно под вода, като при началната разкривка и добив в дадено работно поле ще се работи „на сухо” за кратко време до достигане на високата подпочвена влажност. Теренът предоставя възможност за работа във водна среда веднага след разкриване на повърхностния хоризонт.

Не се предвижда масивно строителство или използване на взрив.

Не се предвижда изграждане на нови пътища или други елементи на техническата инфраструктура (електропроводи, тръбопроводи и др.). Транспортът за осигуряване на работата на кариерния участък ще се осъществява по съществуващ, добре отъпкан почвен път, дълъг 70 – 80 метра свързващ асфалтов път с. „Стряма” – с. „Момино село” с находището.

По време на експлоатацията на ИП площите за изпълнение на предвидения добив ще бъдат заети максимално до 80%, като площта, необходима за временни дейности при изпълнение на отделните обекти, ще бъде в границите на находището.

Необходимата площ за дейности от спомагателно и обслужващо значение (миячно-сортировъчна инсталация /МСИ/ и преместваем офис-контейнер за комунално-битови нужди) ще бъде 3 дка и в рамките на концесионната площ.

Добивът ще се извършва основно в централната част на находището, тъй като наличието на значителни глинести прослойки, с дебелина над 2 м в отделни други части от находището, ще представляват известно препятствие.

При експлоатацията на бъдещо находище откривката ще бъде складирана на депа и ще бъде надлежно съхранявана. Същата ще бъде използвана при провеждане на рекултивацията на терена.

Приетият технологичен ред за отработване на частта от находището, разчетена за срока на концесията, включва последователното отработване на определената площ от първоначалния добивен басейн в източна посока.

Находището “Момино село” е с равен терен, което ще улесни в значителна степен добивната дейност. Установени са високи нива на подпочвените води, което ще позволи добивът да се извършва предимно по подводен начин, което означава незамърсяване на въздуха с прахови емисии и ограничаване на шумовото замърсяване. През есенно-зимния период е възможно да настъпват краткотрайни прекъсвания на добивните дейности при възникване на снегонатрупвания и обледявания.

В края на концесионния период ще бъдат извършени мероприятия по стабилизирането на брега, като след оформянето му се предвижда да се проведе горскостопанска рекултивация.

### 1.2. Очаквани значителни въздействия от строителството и експлоатацията.

На етап подготовка и разкривка за експлоатация на находище „Момино село” и по време на самата експлоатация и последващата рекултивация не се очакват значителни отрицателни последици по отношение на здравето на хората и околната среда.

Находището отстои на 0,8 км от най-близкото населено място – с. „Момино село” и планираните дейности по тип и мащаб не предполагат негативно въздействие върху населението. На територията на кариерата ще работят 5 – 6 души, които няма да бъдат повлияни отрицателно от дейността, при условие, че се спазват правилата и мерките за безопасна работа.

Реализирането на инвестиционното предложение предвижда извършване на изкопни и насипни работи (за депониране на добитите полезни изкопаеми и на разкривката). Те ще се извършат по механизиран начин, с използване на традиционна строителна механизация, водопреносима машина за добив на баластра и транспортни средства, но ще се работи предимно във водна или влажна среда, поради високото ниво на подпочвените води. Не се очакват значителни отрицателни последици върху компоненти „Води” и „Въздух” и емисии на шум, като подробен анализ на въздействията е представен в настоящия доклад.

При началната разкривка на кариерния участък, както и по време на експлоатацията не се очакват характерните, от подобни дейности, емисии на прахови частици в атмосферния въздух поради провеждане на дейностите във влажна и през по-голяма част от времето във водна среда.

В резултат на разработването на кариера за открит добив на подземни богатства – строителни материали (пясък и баластра) се очакват трайни изменения в ландшафтните компоненти на територията на находище „Момино село”. Най-съществена промяна ще настъпи в компонента геоложка основа, от която се добива полезното изкопаемо, както и компонентите почви и растителност. На места, на тяхно място ще се формира нов „аквален“ ландшафт, с относително устойчива във времето структура. Визуалното възприемане на ландшафта ще се промени, тъй като на мястото на част от съществуващите „ливаден“ и „аграрен“ ландшафт ще се появи и „аквален“ ландшафт.

Реализирането на проекта ще промени почти изцяло биотопа на обитание за сухоземните видове растения и животни - ще бъде намалена площта на тяхното местообитание в района, като степента на въздействие се очаква да е незначителна, защото основно ще бъдат засегнати повсеместно разпространени видове и рудерална растителност, обитаващи и в околните терени.

Вследствие поетапното изпълнение на изкопните работи ще се образуват малки водоеми на мястото на изчерпаните полета, в които постепенно ще се настани водолюбива флора и фауна. Въздействието се определя като положително за хидрофилните и хигрофилните видове, чието местообитание ще бъде разширено значително за хидрофитната и хигрофитната флора и фауна, които съществуват и към момента на терена, но на ограничена площ. Вследствие наличието на новообразувана влажна зона, се очаква да бъдат привлечени и нови видове, което ще допринесе за увеличаване на видовото разнообразие в района.

При реализация на ИП и след последващата рекултивация се очаква въздействието върху материалните активи да бъде положително и дългосрочно, поради добавяне на стойност върху разглежданите терени.

### 1.3. Дейности по събаряне и разрушаване.

Реализацията на инвестиционното предложение не предвижда дейности по събаряне и разрушаване.

### 1.4. Извеждане от експлоатация.

След приключване на добивните дейности ще бъде осъществена техническа и биологична рекултивация по утвърден проект и съобразена с изискванията на „Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктови земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт“.

## 2. Последици, произтичащи от използването на природните ресурси.

### 2.1. Земни недра и подземни богатства.

В резултат на извършените геоложки проучвания през 2013 г. в находище “МОМИНО СЕЛО”, област Пловдив са изчислени запаси по количества и състояние към 01.12.2013 г. както е посочено в таблица 2.

Очаква се среден добив на баластра от 250 т дневно и 150 дни работа годишно за периода заложен в концесионния договор.

След приключване на дейността в кариерата, на терена ще се образува малки водоеми на мястото на изчерпените полета. Това ще предизвика промяна на ландшафта, ведно със смяната на растителни и животински видове.

Добитите инертни материали ще бъдат използвани в сектор строителството.

### 2.2. Почва.

По време на експлоатацията на ИП площите за изпълнение на предвидения добив ще бъдат заети максимално до 80%. При експлоатацията на бъдещо находище откривката (вкл. почвата) ще бъде складирана на депа и ще бъде надлежно съхранявана. Същата ще бъде използвана при провеждане на рекултивацията на терена.

В резултат от дейността на кариерата ще бъде променен ландшафта на терена – на мястото на пустеещи земи  ще се разшири съществуващата влажна зона.

### 2.3. Води.

Технологичният цикъл за разработването на кариерата не предвижда  нито водовземане, нито заустване на отпадъчни води – процеси, които биха могли да повлияят негативно на качеството на подземни и повърхностни води.

### 2.4. Биологично разнообразие.

След реализиране на инвестиционното предложение, ще бъдат засегнати и унищожени части от ценопопулации на широко разпространени тревни видове. Ще бъдат унищожени и микрогрупировки от широко разпространени типове растителни съобщества, които са производни или са формирани вторично.

При извършване на дейностите по добив на баластра и пясък ще се промени средата на обитание – от сухоземна ще се преобразува във влажна. След края на концесионния период, теренът ще представлява влажна зона от 190 дка, а в другите 38 дка, постепенно ще се възстанови естествената растителност, т.е 83,3% от местообитанието ще бъде изцяло променено. При образуването на  водните местообитания, ще се промени и съставът на растителните видове, заемащи крайбрежните зони на новообразуваните малки водоеми. Тук ще се наблюдава класически пример за вторична сукцесия, при която водолюбивите видове заемат постепенно и водните площи. Ще се разшири ареалът на водолюбивите растения. По този начин ще бъде създадена една зона, която ще промени в известна степен външния вид на района и ще го превърне във "влажна зона". Самият процес на добив е много бавен, теренът ще се разработва поетапно на части, като постепенно влажната зона ще се увеличава. В тази връзка, сукцесионните процеси ще започнат доста преди приключване на добива.

Унищожаването на сухоземните местообитания, ще е причина, сухоземните видове насекоми, влечуги, бозайници и полските птици, обитаващи кариерата, постепенно да бъдат изтласкани в съседните имоти. Околните терени се характеризират със сходни условия и могат да послужат за местообитание на изтласканите видове, които не се отличават със специфичен видов състав и/или с голямо обилие.

Като цяло всичките видове, обитаващи терена са изключително повсеместно разпространени, отличават се с лесната си приспособимост към измененията на средата, висока репродуктивна способност и малки изисквания към условията на съществуване. След реализиране на ИП сухоземните животински видове ще предпочетат околните терени, които предлагат сходни условия, а ареалът на сега съществуващите водолюбиви видове ще бъде значително увеличен.

## 3. Последици, произтичащи от емисии на замърсители и от въздействията на факторите на околната среда.

### 3.1. Отпадъци.

#### 3.1.1. Вид и количество на отпадъците.

По време на откривните работи

Откривните работи, предвидени в ИП, ще са източник на минни отпадъци, битови отпадъци и опасни отпадъци. Въздействието на образуваните отпадъци върху околната среда ще бъде постоянно, в периода на концесията, значително по степен на въздействие и с възстановителен характер за отпадъците, подлежащи на оползотворяване. Въздействие върху населението не се очаква, както и създаване на условия за дискомфорт.

По време на добива

Оценява се, че по време на експлоатацията на обекта въздействието на отпадъците върху околната среда ще бъде постоянно във времето, с възстановителен характер за отпадъците, подлежащи на оползотворяване и значително по степен на въздействие при пълното им оползотворяване. Не се прогнозира възможност за възникване на условия за здравен риск.

Не се очаква значително въздействие на отпадъците върху повърхностни води, подземни води и земни недра, върху останалите компоненти на околната среда, освен по отношение на земи и почви, ландшафт, растителност и животински свят – средна степен на влияние.

#### 3.1.2. Дейности с отпадъци.

Въздействието на дейностите с отпадъците върху околната среда се очаква да бъде дългосрочно, в рамките на концесията за добив. Не се очаква кумулативен и трансграничен ефект.

Минните отпадъци въпреки значителното количество, ще бъдат използвани за изграждане на дига и оформяне на бреговете на новообразуваните водоеми, т.е. ще бъдат оползотворени.

Смесените битови отпадъци с код 20 03 01 и Адсорбенти, филтърни материали, кърпи и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества с код 15 02 02* ще бъдат събирани разделно, в подходящи съдове и не се очаква значително въздействие върху компонентите на околната среда.

При стриктно спазване на предвидените мерки за събиране, съхранение, транспортиране и третиране, като цяло въздействието от отпадъците върху компонентите на околната среда се оценява като незначително.

### 3.2. Вредни физични фактори.

#### 3.2.1. Шум – акустична обстановка, източници и емисии.

На територията на Община Раковски шумовата обстановка се формира от източници в резултат на:

1. дейности от битов характер и селскостопанска дейност в личните стопанства;

2. промишлена дейност в индустриалните територии;

3. селскостопанска дейност в стопанските дворове, оранжерийни комплекси и в границите на землището на Общината;

4. автомобилният транспорт, движещ се по републикански и общински пътища, както и по уличната мрежа на населените места;

5. железопътният транспорт по линията Пловдив-Бургас.

Спектърът на промишлените предприятия по големина е широк, от малки до големи. Общата звукова мощност също е пропорционална на капацитета им. Разположени са в индустриални райони или на териториите на бившите стопански дворове, които се намират извън жилищните райони.

Съгласно Закона за защита на шума в околната среда, РИОСВ-Пловдив контролира промишлени обекти, източници на шум в околната среда, с цел спазване на граничните стойности за нива на шум в съответните зони и територии, както и в най-близките места за въздействие.

Очакват се шумови нива на терена на площадката във връзка с концентрацията на строителна техника и оборудване, увеличеният трафик на строителни машини и товарни камиони от/към строителната площадка.

В периода на строителството, теоретично се очакват временни, но незначителни   промени в акустичните характеристики на района в близост до площадката. При това, предполагаемото въздействие на шума върху населението е с временен,  периодичен характер, което значително снижава риска за негативно въздействие и нарушаване на комфорта на хората.

#### 3.2.2. Вибрации.

По време на  експлоатацията на кариерата очаквани източници на вибрация са технологичното оборудване и транспортната техника, които ще бъдат използвани за осъществяване на дейността на обекта.

Източници на вибрации ще бъдат земесмукачна драга (земснаряд), миално-сортировъчна инсталация /МСИ/, земекопна техника и транспортните машини.

Добивът на баластра основно ще се осъщесвява по подводен способ с водопреносима машина за добив на баластра (земснаряд). Машината ще бъде ситуирана във водна среда, очаква се да има въздействие само върху обслужващия персонал.

Миално-сортировъчна инсталация /МСИ/ е с дистанционно управление и е конструирана така, че да създавава минимални вибрации с незначително въздействие върху работещите и околната среда.

Вибрациите, генерирани от земекопната техника /челен товаряч/ и транспортните машини ще имат локален характер и продължителност през светлата част на денонощието.

Вибрациите генерирани в резултат от дейността на използваната механизация за осъществяване дейността на кариерата се очаква да имат локален характер, с въздействие само върху работещите със съответната техника. Операторът не предвижда взривна дейност, не се очаква въздействие и последици върху компонентите на околната среда.

#### 3.2.3. Микроклимат.

Микроклиматът като фактор на работната среда се определя чрез следните параметри на въздуха в работната среда: температура, относителна влажност, скорост на движение на въздуха и топлинно облъчване.

Дейността на кариерата ще се осъществява целогодишно на открито, което означава, че работещите ще бъдат изложени на високи или ниски температури.

Необходимо е да бъдат екипирани с подходящо работно облекло, както и да бъдат създадени подходящи условия за почивка.

Дейността на кариерата ще се извършва целогодишно на открито. Свързана е с отделяне на прах и емисии, създавани при работа с строително-транспортната техника, при извършване на товаро-разтоварни дейности на всеки един етап от реализацията на дейността на обекта, както и при транспортиране на добитата баластра от едно работно място до друго.

Характерно за този вид дейност е създаване на шумово натоварване, което се очаква да бъде с локално въздействие около използваната механизация и по-голямо за работниците, обслужващи тези машини.

Въздействието на вредните физични фактори генерирани от използваната техника ще бъде с локален характер.

Не се очаква да има съществено влияние с последици за населението от близкото населено място, което е достатъчно отдалечено от обекта на инвестиционното предложение.

#### 3.2.4. Лъчения.

##### 3.2.4.1. Йонизиращи лъчения.

Инвестиционното предложение не включва дейности, които биха могли да бъдат източник на йонизиращи лъчения.

##### 3.2.4.2. Радиация.

Инвестиционното предложение не включва дейности, които биха могли да бъдат източник на радиация.

##### 3.2.4.3. Нейонизиращи лъчения.

На територията на инвестиционното предложение  на по-късен етап се очаква да бъде изградена електропреносната мрежа.

Изпълнението се очаква да бъде, съгласно изискванията на нормативната уредба, което предполага липсата на риск, или минимален такъв от електромагнитни лъчения за работещите, населението и компонентите на околната среда.

##### 3.2.4.4. Топлинни и светлинни лъчения.

Топлинните и светлинните лъчения, генерирани от товаро-разтоварната дейност на използваната транспортна техника ще са ограничени в районите с дейности извършвани от тези машини по време на етапите на разкриване, експлоатация и рекултивация. Въздействието им ще бъде обратимо (за определен период от време), обхватът на действие предполага локално, незначителното  влияние само върху съвсем близките, прилежащи терени на тези мероприятия с краткосрочна продължителност и ниска степен на въздействие.

### 3.3. Опасни химични вещества и смеси, използвани при реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение.

#### 3.3.1. Видове опасни химични вещества и смеси, използвани при реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение.

Опасните химични вещества и смеси (ХВС), които ще се използват при експлоатацията на кариерата, са дизеловите горива и смазочните машинни и моторни масла, които са необходими за функционирането и поддръжката на земекопната и транспортна техника.

#### 3.3.2. Съхранение на опасните вещества и смеси.

Не се предвижда съхранение на опасни химични вещества и смеси на площадката по време на реализацията на ИП. Снабдяването с масла и гориво, както и поддръжката на техниката, ще се извършва от външни изпълнители.

По време на експлоатацията на кариерата трябва да бъдат предвидени и изпълнени мерки за минимизиране на риска от възникване на разливи и изпускания на ХВС, с цел осигуряване на безопасност за работещите на площадката и опазване на околната среда.

Трябва да бъдат извършвани периодични проверки на работната техника за течове и други повреди, които биха могли да бъдат причина за възникване на авария, свързана с изпускане на ХВС в почвата, водите и др. При възникване на такива те трябва да бъдат своевременно ликвидирани.

#### 3.3.3. Изискване за класификация по рисков потенциал.

Липсата на съхраняване на химични вещества и смеси по време на експлоатацията на инвестиционното предложение изключва необходимостта от класифициране на обекта по рисков потенциал, съгласно чл. 103 от Закона за опазване на околната среда.

При промяна обаче в намерението на Възложителя и стартиране съхранение на опасни ХВС, трябва да бъде извършена проверка относно тяхното попадане в Приложение № 3 на ЗООС, и при необходимост последваща класификация по рисков потенциал.

## 4. Рискове за човешкото здраве, културното наследство или околната среда, включително вследствие на произшествия и катастрофи.

### 4.1. Рискове за човешкото здраве.

#### 4.1.1. Здравно-хигиенни аспекти на околната среда.

Реализирането на инвестиционното предложение не се очаква да окаже въздействие върху здравето на населението от най-близкото, както и другите населени места в Община Раковски.

Рискови фактори за здравето на населението по време на експлоатацията на кариерата за добив на строителни материали – пясък и баластра се явяват основно: замърсяването на средата с прах и емисии, отделяни при работа със строително-транспортната техника, както и с шумово натоварване, които поради достатъчна отдалеченост на обекта от населените места, не се очаква да са съществен негативен фактор. Подробна информация е представена в съответните глави по-горе, разглеждащи вредните физични фактори и вредните емисиите от изгорелите газове.

Въздействията от дейността на кариерата върху здравето на работниците се очаква да имат  строго локален и професионален характер и изискват основно спазване на правилата за трудова безопасност на работещите на обекта.

#### 4.1.2. Определяне на потенциално засегнатото население и на обектите със специфичен санитарно-охранителен статут.

Санитарно-охранителната зона /СОЗ/ на с. Момино село е разположена на около 1 км от инвестиционното намерение.

Съгласно докладът за „Хидрогеоложка характеристика на находище „Момино село” и оценка на възможното влияние при добива на строителни материали върху съществуващи в района водоизточници”, изготвен от „Аква Терра ВН”, е изказано категоричното мнение, че не е възможно взаимодействие на водата в котлована на находището и ТК1 и ТК2 от санитарно-охранителната зона, осигуряващи питейно-битовото водоснабдяване на с. Момино село.

#### 4.1.3. Идентифицирани на рисковите фактори за здравето на населението и работниците, включително от произшествия и катастрофи.

Шум

Шумовото натоварване в района ще се дължи на използваната механизация при добива на пясъци и баластра, както и от използваните машини при добиване и превозване. Шумовото ниво ще бъде повишено в:

- местата, в които ще бъде използвана строително-транспортната техника за изкопна дейност, товаро-разтоварна дейност и превоз на добития материал от една работна зона до друга;

- зоната на МСИ, в който ще се осъществява промиването и сортирането на добитата баластра.

Шумовото натоварване се очаква да бъде по-голямо около използваната механизация за работниците, които обслужват съответните машини.

За населените места шумовото натоварване ще се дължи на преминаващите по пътя автосамосвали, които ще извозват готовата продукция, но това въздействие ще бъде през светлата част на денонощието и с непостоянен характер.

Прах

Запрашаването на работната площатва ще бъде в следствие транспортирането на добитата баластра от едно работно място до друго, както и при транспортирането на вече сортираната баластра чрез автосамосвали.

При сухо и ветровито време е необходимо периодично да се извършва оросяване на работната площадка,  местата за товаро-разтоварна дейност и работните пътища на територията на площадката.

Вятърът е с западна и източена посока, което е благоприятно за близкото населено място, разположено на север от находището.

Емисии от изгорели газове

При работата на строително-транспортната и превозната техника ще се отделят емисии от изгорели газове, които ще водят до замърсяване на  въздуха.

Очаква се да бъдат по-големи около използваната механизация за работниците, които обслужват съответните машини.

За населението от населените места, въздействието от емисии от изгорели газове ще се определя от преминаващите през населените места автосамосвали, които ще извозват готовата продукция.

#### Произшествия и катастрофи

Експлоатация на ИП предполага дейности, свързани с използване на технологично оборудване и транспортната техника, което би могло да доведе до риск от възникване на произшествия, злополуки и катастрофи.

Предотвратяване и ограничаването им може да се осъществи чрез поддържане на техниката в изправност, чрез извършване на периодичен технически контрол.

За предотвратяване възникването на злополуки е необходимо да бъдат извършвани периодични инструктажи, съгласно изискванията на Наредба РД-07-2 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работницита и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Съществува вероятност от възникване на пожар, поради използване на машини работещи с гориво смазочни материали, които са силно запалими. За недопускане, ограничаване и предотвратяване на запалвания е необходимо да бъде създадено противопожарно досие, съгласно изискванията на Наредба  № 8121з - 647  от  1.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, с което ще бъдат определени правилата и действията, както и ред за евакуация на персонала и присъстващите на територията на обекта хора.

#### 4.1.4. Преценка на възможностите за комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено въздействие на установените фактори.

#### В  резултат  от  дейността  на  кариерата не се очаква наднормено шумово натоварване на жизнената среда на най-близките  населени  места,  тъй  като  тя  е отдалечена на значително разстояние от тях.

#### Производствените дейности на кариерата не са свързани с извършване на взривни  работи  и  затова  не  се  очаква  създаване  на  дискомфорт  за населението в близките населени места.

#### Прогнозата  за  натоварването  на  околното  пространство  се очаква да бъде:

#### за териториаления обхват на кариерата локално, като  степен  на  въздействие незначително,  с продължителност в  рамките на  работния  ден.

#### извън  посочения периметър на находището не  се  очаква  дискомфорт  на  населението  и  неблагоприятно влияние върху здравето на хората.

#### Извозването  на  материала  от  кариерата  ще се осъществява по съществуващи полски и републикански пътища.

#### 4.1.5. Оценка на здравния риск. Мерки за здравна защита и управление на риска.

#### За ограничаване, намаляване на риска на работните места при използване на работното оборудване, работодателят изготвя оценка на риска, съгласно чл.16, ал.1, т.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд за всяко работно място, въз основа на която  следва да бъдат предприети мерки за безопасната експлоатация на техническите съоръжения и машини. Оценката се придружава от програма с мерки за ограничаване, намаляване на риска.

### Мерки за намаляване на риска

Технически мерки

- Подходящи програми за поддържане на работното оборудване, работното място и на системите на работното място.

#### Организационни мерки

- Избор на подходящо работно оборудване, като се отчита работата, която се извършва, генерираща възможно най-много шум, прах и др;

- Подходяща информация и обучение на работещите за правилното и безопасното използване на работното оборудване с цел да се сведе до минимум експозицията на вредните за работното място фактори.

- Осигуряване на лични предпазни средства и специално работно облекло:

• с антифони да бъдат снабдени багеристите и булдозеристите.

• през студените периоди да се взема мерки ръцете да бъдат сухи и топли.

• през горещите летни дни в кабините на багерите и булдозерите да има поставени вентилатори.

• работниците да бъдат снабдени с подходящо за сезона специално работно облекло.

4. Осигуряване на сигнализация на работната площатка;

5. Профилактични мерки по отношение опазване здравето на работещите в кариерата.

• Да се провеждат редовни профилактични прегледи насочени към разкриване на свързаните с труда заболявания;

• Изготвяне и спазване на физиологичен режим на труд и почивка за работещите на обекта, съобразен с оценката на риска (Наредба № 15/1999 г. на МЗ).

Мерки по отношение опазване здравето на населението:

Концесионната площ на ИП отстои на 0.8 m от селото.

Съществуват положителни дадености от здравни позиции, които следва да се отбележат:

1. Отдалеченост на населените места от участъците на находището.

2. Благоприятна посока на вятъра - запад , изток, тъй като най-близкото населено място е разположено на север от находището.

3. Ще се работи на 5 дневна, 40 часова работна седмица.

4. Няма да се извършват взривни работи.

### 4.2. Културно наследство.

#### 4.2.1. Въздействия на инвестиционното предложение върху културно-историческото наследство.

Съгласно писмо от Регионален археологически музей – Пловдив, с Изх. № 392 Б от 28.11.2016 г., в площта предвидена за добив на строителни материали, касаеща ИП „Изграждане на кариера за добив на строителни материали на площ от 228 декара“ в землището на с. Момино село, община Раковски, област Пловдив, няма останки от археологически обекти – недвижими културни ценности.

При евентуално попадане на находки на културно-историческото наследство по време на изкопните работи, те ще бъдат незабавно преустановени, а община Раковски и Регионалния археологически музей – гр. Пловдив, ще бъдат уведомени, съгласно чл. 18 от Закона за паметниците на културата и музеите (ЗПКМ).

#### 4.2.2. Архитектурни и археологически обекти.

На площта предвидена за добив на строителни материали, касаеща ИП „Изграждане на кариера за добив на строителни материали на площ от 228 декара“ в землището на с. Момино село, община Раковски, област Пловдив, няма останки от археологически обекти – недвижими културни ценности.

При евентуално попадане на археологически находки или градеж по време на изкопните работи, те ще бъдат незабавно преустановени, а община Раковски и Регионалния археологически музей – гр. Пловдив, ще бъдат уведомени, съгласно чл. 18 от Закона за паметниците на културата и музеите (ЗПКМ).

#### 4.2.3. Рискове за културното наследство, включително архитектурни и археологически обекти.

Предвид дейностите заложени в ИП и липсата на обекти от културно значение, вкл. архитектурни и археологически такива в площта предвидена за добив на строителни материали, касаеща ИП „Изграждане на кариера за добив на строителни материали на площ от 228 декара“ в землището на с. Момино село, община Раковски, област Пловдив, не се очаква засягане на този компонент, вкл. на такива разположени на значително разстояние от обекта.

### 4.3. Рискове за околната среда от аварии, бедствия и катастрофи.

На територията на община Раковски са разположени следните два обекта, класифицирани съгласно чл.103, ал.1 от Закона за опазване на околната среда като Предприятия с висок рисков потенциал:

- „Инса Ойл” ООД – с. Белозем;

- „Инса Газ” ООД – с. Белозем;

Изброените предприятия се намират на голямо разстояние от територията, на която ще се реализира ИП – село Белозем отстои на повече от 15 км. В тази връзка няма риск инвестиционното предложение да бъде засегнато при възникване на голяма авария с опасни вещества, в което и да е от тези предприятия.

Инвестиционното предложение обаче може да бъде изложено на риск при настъпване на природни бедствия – пожар в околните терени, наводнение или земетресение.

Гръмотевичните бури създават опасност от възникване на пожари, причинени от падането на мълнии, както върху дървета, така и върху стълбове, постройки, храсти и др. Евентуален пожар би могъл да доведе до замърсяване на повърхностните и подземни води в резултат от засягане на земекопната техника и изтичане на гориво.

Наводнение в района на инвестиционното предложение може да възникне в резултат от природни явления (падане на обилни валежи, интензивно снеготопене). Вероятността за настъпване на такъв тип бедствие обаче е минимална, тъй като в близост до територията на ИП липсват повърхности водни обекти. Река Стряма отстои на около 6 км.

От сеизмологична гледна точка, България е разположена в Алпо-Хималайския сеизмичен пояс, характеризиращ се с висока сеизмичност. В страната са документирани множество земетресения, най-силните от които са регистрирани в североизточна и южна България. Районът на инвестиционното предложение обаче не се определя като зона с висока сеизмична активност.

Уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия и произтичащите от това последици за околната среда могат да бъдат оценени като незначителни и малко вероятни.

### 4.4. Въздействие на инвестиционното предложение върху компонентите на околната среда.

#### 4.4.1. Атмосферен въздух и климат.

От направения анализ на замърсяването на въздуха в т. 9.2. в резултат на изграждането и експлоатацията на кариера за добив на инертни материали по воден способ без водопонижение, въздействието на обекта върху качеството на атмосферния въздух и климата в района се определя като пряко, отрицателно и незначително по въздействие,  дълготрайно по продължителност и локално по обхват без кумулативен ефект. Предметът на ИП не попада в обхвата на Закона за ограничаване изменението на климата и емисиите от площадката няма до доведат до климатични промени.

#### 4.4.2. Води.

При извършване на изкопните дейности в началния етап от разработването на кариерата се очаква запрашаване на въздуха, което при определени условия може да окаже въздействие върху най-близкия повърхностен воден обект  „Дългата вада” (отстоящ на около 80 м в ЮЗ посока),  чрез депониране на прахови емисии в него. Вероятността това да се случи, както и количеството на тези емисии, ще зависят от моментния обем работа и атмосферните условия (влажност на въздуха и наличие на вятър в съответната посока). Въздействието се очаква да бъде временно (до достигане на подпочвените води), незначително и ограничено по време на работния процес.

В експертният доклад „Хидрогеоложка характеристика на находище „Момино село” и оценка на възможното влияние при добива на строителни материали върху съществуващи в района водоизточници”, изготвен от „Аква Терра ВН”, е изказано категоричното мнение, че не е възможно взаимодействие на водата в котлована на находището и който и да е от ТК1 и ТК2, осигуряващи питейно-битовото водоснабдяване на с. Момино село.

Площта на находище „Момино село” отстои на около 80.00 m север-северозападно от изкуствения приток на р. Стряма, наречен с името „Дълга вада”. Според „Доклад за резултатите от извършените геоложки проучвания през 2013 г. в площ “Ръмловица”, община Раковски, област Пловдив, за доказване на запаси от чакъл и пясък в находище “Момино село” с изчисление на запасите по количество и състояние към 01.12.2013 г., изготвен “ГЕОТУЛ” ЕООД, София”, дълбочината на същия е 2.00 m. Тази дълбочина на канала ни дава възможност да допуснем, че водата в котлована, който ще се формира в процеса на експлоатация на кариерата, би могла да е в пряка хидравлична връзка с тази в канала, но само в случай, че той не протича изцяло в глинестите материали на квартернера. В случай че такава връзка между подземните води в котлована на находището и „Дълга вада” стане факт, част от тях ще се дренират в канала и ще продължат по посока р. Стряма, т.е. обратно на подземния водоносен хоризонт, експлоатиран от ТК1 и ТК2.

За землището на с. Момино село са издадени 10 разрешителни за водовземане от подземни води чрез тръбни кладенци. Половината от тях са за питейно-битови цели. Всички разрешителни са за водовземане от подземно водно тяло Порови води в Неоген - Кватернер -  Пазарджик - Пловдивския район с код BG3G00000NQ018 и не се очаква въздействие от настоящото ИП.

#### 4.4.3. Почви.

При извършване на изкопните дейности в началния етап от разработването на кариерата се очаква запрашаване на въздуха, което ще окаже въздействие върху околния терен и в частност почвите чрез депониране на прахови емисии там. Засегнатата площ и количеството на тези емисии, ще зависят както от моментния обем работа и атмосферните условия (влажност на въздуха и наличие на вятър), така и от предприетите мерки за ограничаването на това въздействие (овлажняване на рисковите терени – площадки и пътища). Въздействието се очаква да бъде временно, незначително и ограничено по площ и време на работния процес.

При евентуални аварии на земекопната и транспортна техника е възможно попадане на дизелови горива и смазочни и машинни масла на и около местата на инцидентите. При своевременно взети адекватни мерки не се очаква значително отрицателно влияние от това въздействие върху засегнатите терени. Въздействието се очаква да бъде временно, незначително и ограничено по площ и време на работния процес.

#### 4.4.4. Земни недра.

В резултат на извършените геоложки проучвания през 2013 г. в находище “МОМИНО СЕЛО”, област Пловдив са изчислени запаси по количества и състояние към 01.12.2013 г. както е посочено в таблица2	.

Очаква се среден добив на баластра от 250 т дневно и 150 дни работа/годишно за периода заложен вконцесионния договор.

В резултат на изземването на инертните материали, след приключване на дейността в кариерата, на терена ще се образува влажна зона.

#### 4.4.5. Биологично разнообразие.

##### 4.4.5.1. Растителен свят.

Анализът на флористичния състав в разглеждания имот показва, че на тази територия няма редки, застрашени от изчезване и защитени растения и растителни съобщества. В тази връзка, при реализирането на инвестиционното предложение не се прогнозира  да бъдат засегнати пряко редки, застрашени от изчезване и защитени растителни видове и растителни съобщества.

След приключване на дейностите по добив и рекултивация теренът ще представлява 190 дка „влажна зона” и 38 дка пасища. Превижда се разработване на проект за техническа и биологина рекултивация. Бреговете ще бъдат оформени и укрепени. Към момента няма изградени диги и южната част на терена редовно се залива от напоителния канал, при по-интензивни валежи. За дейностите по рекултивация ще се изполва почвената откривка и хумусният слой, получени при добивните дейности. След техническата рекултивация ще последва и биологична – предвижда се затревяване и залесяване, както на изчерпаните участъци, така и на площа, на която няма да се извършват добивни дейности. За залесяването ще се изполват местни видове, вероятно върба, а за затревяването ще се използват подходящи тревни смески, които освен, че ще предотвратят ерозийните процеси, ще възстановят частично (в съчетание с новообразувана влажна зона)  първоначалното предназанчение на терена като мера-пасище, което към момента е запустяло и обрасло с рудерална растителност.

Върху територията на имотите обект на ИП, не са установени растителни видове с природозащитен статус, посочени в Червената книга на България, т. I, и в приложенията на Закона за биологичното разнообразие.

Очакваното въздействие, в резултат на осъществяване на ИП върху растителният свят ще бъде:

- по вид – Пряко, отрицателно за сухоземните видове - ще бъде намалена площта на  тяхното местообитането в района. Положително за хидрофитната и хигрофитната растителност, чието местообитание ще бъде разширено.

- по степен на въздействие – Незначително за сухоземните видове - основно ще бъдат засегнати повсеместно разпространени видове, обитаващи и околните терени. Значително за хидрофитната и хигрофитната растителност, която съществува и към момента на терена, но на ограничена площ.

- по обхват – локално, единствено в границите на изследваните имоти;

- по продължителност, честота и обратимост – за периода на концесията и след приключване на дейностите по рекултивация,  постоянно, необратимо;

- вероятност на проява – след започване на дейностите по добив и по време на цялата концесия.

##### 4.4.5.2. Животински свят.

Експлоатацията на кариерата ще засяга само описаните имоти с площ 228 дек. При реализацията на ИП няма да бъдат унищожени близки местообитания в съседните територии, защото всички дейности, включително и спомагателните ще се извършват единствено върху описаните имоти.

Възможно негативно въздействие, при реализация на ИП може да бъде премазване на отделни бавно подвижни индивиди и унищожаване на яйца. Това въздействие може да се ограничи, като по време на експлоатацията се спазва стриктно технологията на добив, времето на добив, използване единствено на определените площадки за складиране на материали и откривка, както и пътищата за придвижване на транспортната техника.

Извършването на добивните дейности ще е свързано с безпокоене на видовете, но то ще е изключително локално, на малка площ, предвид, че добивът ще се извършва постепенно. Доста от видовете са синантропни, свикнали са с човешкото присъствие и лесно се адаптират към измененията на средата, причинени от човека.

Повечето видове, обитаващи постоянно терена са изключително повсеместно разпространени, отличават се с лесната си приспособимост към измененията на средата, висока репродуктивна способност и малки изисквания към условията на съществуване. След реализиране на ИП сухоземните видове ще предпочетат околните терени, които педлагат сходни условия, а ареалът на сега съществуващите водолюбиви видове ще бъде значително увеличен.

ИП няма да повлияе върху видовете риби обитаващи р. Стряма и/или канала „Дългата вада”, то не е свързано с водовземане или  заустване в повърхностен воден обект.

По отношение на представителите на прилепите, които използват територията за лов, въздействието ще е незначително, защото ще продължат да използват съседните терени. По време на формиране на малките водоеми в подходящите за черпене участъци (тези със стабилен глинен слой), както и след приключване на добивните дейности ще бъдат  привлечени видове, които се хранят с водни насекоми.

Имотите предмет на ИП и терените около тях са  местообитание за Alauda arvensis (Полска чучулига), Galerida cristata (Качулата чучулига), Pica pica (Сврака),  Fringilla coelebs (Обиковена чинка), Carduelis carduelis (Щиглец), (Сива овесарка), Melanocorypha calandra (Дебелоклюна чучулига), Circus aeruginosus (Тръстиков блатар), Perdix perdix (Яребица), Passer montanus (Полско врабче), Passer hispaniolensis (Испанско врабче), Acrocephalus arundinaceus (Тръстиково шаварче), Buteo rufinus (Белоопашат мишелов). След започване на добивните дейности, те постепенно ще бъдат изтласкани  околните терени, като ще продължат да ги обитават. След формирането на влажна зона ще бъдат привлечени нови водолюбиви видове. Възможно е, тя да стане местообитание по време на размножителния период за Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Тръстиково шаварче (Acrocephalus arundinaceus), а извън размножителния период (миграция и зимуване) на различни видове патици, гмурци, корморани, чапли и чайки.

Очакваното въздействие, в резултат на осъществяване на ИП върху животинския свят ще бъде:

- по вид – Пряко, отрицателно за сухоземните видове - ще бъде намалена площта на  тяхното местообитането в района.  Положително за водолюбивите видове, чието местообитание ще бъде разширено.

- по степен на въздействие – Незначително за сухоземните видове - основно ще бъдат засегнати повсеместно разпространени видове, обитаващи и околните терени. Значително за водолюбивите видове, които обитават терена и към момента на терена, но на ограничена площ. Ще бъдат привлечени и нови видове.

- по обхват – локално, единствено в границите на имота;

- по продължителност, честота и обратимост – за периода на концесията и след приключване на дейностите по рекултивация,  постоянно, необратимо;

- вероятност на проява – след започване на дейностите по добив и по време на цялата концесия.

#### 4.4.6. Ландшафт.

За да се прецени въздействието на инвестиционното предложение върху ландшафта като цяло, е необходимо да се оцени ефектът от комбинираното действие на степента на нарушение или промяна на ландшафтната единица и на нейната чувствителност. Степента на нарушение или промяна на ландшафтната единица може да бъде ниска (косвена), средна (директно частично засягане), висока (директно засягане) и зависи от директното или косвено действие при експлоатация на находището.

ИП предвижда добиването на строителни материали /пясък и баластра/ от находище „Момино село” в с. Момино село. Добивните дейности ще започнат на ограничен участък, от концесионната площ, като първоначално ще бъде изземван горният пласт. След достигане на дълбочина, при която в изкопа се образува водно огледало, добивът ще продължи по подводен способ с водопреносима машина за добив на баластра (земснаряд), без водопонижение. Отводняване на находището няма да се извършва. Проектната концесионна площ възлиза на 228 дка и включва площта на находището, терени със спомагателно и обслужващо значение и на депата за откривката и хумусния слой. В проекта за разработка на находище „Момино село” се предвижда почвените материали (хумус и горен почвен слой) да се използват за рекултивация на бреговете на кариерата.

Процесите по добив на инертни материали са свързани с цялостна промяна на ландшафта. Постепенно, в хода на разработване на кариерата той ще премине от ливаден и аграрен към аквален. Ще се промени и релефът в обхвата на ИП. Тази смяна на функциите на ландшафта е свързана с ресурсен потенциал – наличието на полезно изкопаемо.

През първия етап - периода на експлоатация - в района на добивните дейности релефът, геоложката основа, почвите, растителността ще бъдат изцяло променени и нарушени. Ще бъде създаден аквален ландшафт с променен визуален облик. От терен, представляващ позитивна земна форма, със равнинен релеф, в края на експлоатационните дейности ще се преобразува в земно-влажна зона. Въздействията ще бъдат следните:

- унищожаване на растителността и прогонване на представителите на животинския свят в  рамките на засегнатата територия;

- отнемане на хумусния пласт и почвения слой, поддържащи възпроизвеждащата функция;

- промяна на релефа, което влияе на естествения отток.

В съседните имоти ще се наблюдават косвени изменения основно в биокомпонентите на ландшафта, сухуземните видове ще бъдат изтласкани в тях, възможно е създаване на предпоставки за замърсяване с нетоксичен прах и аерозоли, безпокоене на животинските видове. Въпреки това ще се запази устойчивостта на ландшафтите при тяхното функциониране в районите около територията на ИП. Инвестиционното предложение обхваща малка територия, и проектът не засяга уникални ландшафти. На територията на кариерата не са регистрирани консервационно значими хабитати и/или видове. На около 6 км, в землището на село Ръжево Конаре има други два  действащи подобни обекти – находища за инертни материали “Инджова върба ” и  “Инджова върба 2”. Предвид тяхната площ и отдалечеността им от местоположението на ИП, не се очаква свръхползване и пренатоварване на ландшафта. Към момента по-голямата част от терена са изоставени земи, които се използват и като нерегламентирано сметище. По време на разработването на кариерата, отпадъците ще бъдат почистени, като ще се вземат мерки за предотвратяване на евентуално замърсяване от самата дейност - събиране на отпадъците и покриване на каросериите на камионите, оросяване на пътищата срещу запрашаване в горещите дни и др.

При втория етап – закриването - с подходяща техническа и биологична рекултивация ще се постигне възстановяване на част от естествените функции на ландшафта като средообразуваща система, което след време ще позволи територията да се възстанови и да се впише в съществуващата ландшафтна структура. Променен ще остане релефът на територията добивните работи. Визуалната промяна ще се изрази в наличието на нова частично негативна форма – земно-влажна зона с площ 190 дка, а другите 38 дка, ще бъдат възстановени като пасище. От съществуващата откривка ще се изпълнят откоси, гарантиращи стабилизирането на брега на новообразуваните малки водоеми.

След техническата рекултивация ще последва и биологична – предвижда се затревяване и залесяване, както на добивния участък, така и на площа, на която няма да са извършвани добивни дейности. За залесяването ще се изполват местни видове, вероятно върба, а за затревяването ще се използват подходящи тревни смески, които освен, че ще предотвратят ерозийните процеси, ще възстановят частично  първоначалното предназанчение на терена като мера-пасище, което към момента е запустяло и обрасло с рудерална растителност. Около новообразуваните малки водоеми ще се съдаде възможност  за развитие на водовлюбивите флора и фауна, като ще се обособи "влажна зона”. Ще се осигури устойчива природна среда с възстановени функции. След приключване на рекултивацията, макар и променен визуално, ландшафтът ще възстанови част от функциите си. В заключение може да се каже, че реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до критично състояние на ландшафта в цялата територия, въпреки че ще има смяна на структурата на територията на самия обект. В съседните територии ще има запазване на устойчивостта на ландшафтите при тяхното функциониране. Основното въздействие ща бъде с локален характер. С рекултивацията общото въздействие ще бъде смекчено и ще се възстановят част от основните функции на предишния ландшафт.

Очакваното въздействие, в резултат на осъществяване на ИП върху ландшафта ще бъде:

- по вид – пряко;

- по степен на въздействие – значително, ще доведе до промяна на структурата и типа на съществуващия ландшафт;

- по обхват – локално, единствено в границите на имота;

- по продължителност, честота и обратимост – дълготрайно, по време на добивните дейности, необратимо;

- вероятност на проява – по време добивните дейности.

### 4.5. Въздействия върху природните обекти.

### Защитени територии

В землището на с. Момино село няма защитени територии следователно концесионната площ на находище „Момино село” не засяга такива.

Защитени зони

Концесионната площ на находище „Момино село” не засяга защитена зона от мрежата НАТУРА 2000. Най-близко разположената зона е „Река Стряма” с код BG0000429, която отстои на повече от 4 км. Защитената зона е която е обявена по Директивата за местообитанията и препокрива защитена зона по Директивата за птиците. Общата ѝ е площ 4078, 38 ха.

За Защитените зони по Директивата за местообитанията са определени следните основни цели на опазване:

- Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

- Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

- Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в  рамките на защитената зона.

При направените теренни проучвания на видовия състав, не са открити консервационно значими растителни, животински видове и местообитания, обект на опазване от зоната. Реализацията на ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания предмет на защита. Дейностите предмет на ИП не са свързани с намаляване на площта и/или нарушаване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

### 4.6. Рискове за околната среда от аварии, бедствия, катастрофи.

Естеството на ИП не предполага дейности, предизвикващи риск от големи аварии и/или бедствия. На площадката няма да бъдат съхранявани вещества, попадащи в приложение №3 на ЗООС, няма предвидена експлоатация на високо рискови съоръжения и съхранение на силно запалими и горими материали. Въпреки това при определени обстоятелства инвестиционното предложение може да стане причина за възникването на пожар в границите на комплекса. Възникването и разпространението на евентуален пожар може да бъде ограничено при спазване на мерките за безопасност и действията при извънредни ситуации.

Технологичното предотвратяване на инциденти и аварии трябва се гарантира с изпълнение и контрол на спазването на наличните технологични инструкции, дейностите по текущото поддържане на инсталациите и оборудването, провеждане на обучение на персонала и спазване на производствената дисциплина от персонала.

## 5. Комбинирането на въздействието с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

В долната таблица са представени всички одобрени ИП от РИОСВ Пловдив за периода 2013-2017г. (Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС ,съгласно чл. 102 от ЗООС и чл.3, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда).

Предвид местоположението и мащаба на находището – с. Момино село, са включени Инвестиционните предложения в района около кариерата, разположени на територията на землището на с. Момино село (1 бр.) и това на с. Стряма (25 бр.), което е в непосредствена близост.

Таблица 5. Одобрени ИП в землищата на с. Момино село и с. Стряма за периода 2013-2017 г.

| ИП | Решение | Землище | Инвеститор | Забележки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ,,ИЗГРАЖДАНЕ НА 1 брой ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ ЗА ПИТЕЙНО- БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ'' | РЕШЕНИЕ № ПВ 104-ПР/2015год. | с. Момино село | „ВОДОСНЯБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ,, ЕООД | 40 м кладенец |
| ,,ОТКРИВАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ТЪРГОВИЯ С ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ'' В ПАРЦЕЦЕЛ 28, МАСИВ 84 | РЕШЕНИЕ № ПВ –15 ПР/2013 год. | с. Стряма | „ТРАНСМЕТАЛГРУП-1'' ЕООД |  |
| Създаване на система за капково напояване за насаждения от дървесен тип "Пауловния" и ограда от лек тип | РЕШЕНИЕ № ПВ –23 -ПР/2013 год. | с. Стряма | „ПАУЛОВНИЯ 2011” ООД |  |
| Изграждане на дом за стари хора, медицински кабинети, аптека, хранителен магазин и столова с обществено хранене | РЕШЕНИЕ № ПВ-62-ПР/2014 | с. Стряма | „САР 81” ООД |  |
| „Напояване на черешова градина с изграждане на система за капково напояване и тръбен кладенец“ | РЕШЕНИЕ № ПВ –103 -ПР/2014 год. | с. Стряма | „ДИ ЕН ДИ АГРО” ООД | Предвижда се изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 40м .Водовземното съоръжение попада в рамките на подземно водно тяло BG3G000000Q013- Порови води в Кватернер– Горнотракийска низина. |
| „Преустройство на технологично оборудване към предприятие за разфасовка и опаковка на почистващи и козметични препарати с обособяване на участък за производство на инсектициди” | РЕШЕНИЕ № ПВ-28-ПР/2015 | с. Стряма | „Дзобеле България” ЕООД |  |
| Изпълнение на тръбен кладенец за оросяване на зелени площи, измиване на вътрешни пътища и противопожарни нужди | РЕШЕНИЕ № ПВ-32-ПР/2015 | с. Стряма | „АББ България „ ЕООД | 20 м. кладенец |
| Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на ИУМПС и продажба резервни части | РЕШЕНИЕ № ПВ-104-ПР/2015 | с. Стряма | „ВОР- ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД |  |
| Оранжерии за производство на зеленчуци с капково напояване | РЕШЕНИЕ № ПВ-132-ПР/2015 | с. Стряма | Здравко С. Гандов | 10 м. кладенец |
| „Строителство на животновъден обект: ферма за отглеждане на свине майки с капацитет 20 броя със съпътстващо производство на биохумус посредством калифорнийски червеи на площ от 0,8 дка (включващо и изграждане на сондажен кладенец)“ | РЕШЕНИЕ № ПВ-39-ПР/2016 | с. Стряма | Димитрина Рабаджийска |  |
| Обект: „Газоснабдяване на Община Раковски“, Подобект: „Газоразпределителна мрежа на индустриална зона „Раковски“ - с. Стряма – етап 2016“, с изграждане на подземни разпределителни газопроводи с дължина 4 000м. извън урбанизирана територия за захранване на индустриална зона Раковски, с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив | РЕШЕНИЕ № ПВ-45-ПР/2016 | с. Стряма | „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД |  |
| „Създаване на лавандулово насаждение с обща площ 125 дка със система за капково напояване и проектен сондажен кладенец“ | РЕШЕНИЕ № ПВ-157-ПР/2016 | с. Стряма | „ЕФ ЕС АГРО“ ЕООД | 20 м кладенец |
| „Създаване на насаждения от вишни, изпълнение на два броя тръбни кладенци за напояване на земеделски култури и проектиране и изпълнение на система за капково напояване“, | РЕШЕНИЕ № ПВ-162-ПР/2016 | с. Стряма | „ХБ Консулт“ ЕООД | 16 м – 2 бр. кладенци |
| „Производствени и складови дейности (включващо и изграждане на сондажен кладенец)“ | РЕШЕНИЕ № ПВ-166-ПР/2016 | с. Стряма | Филка Милушева | Водовземането ще става от Кватернерния водоносен хоризонт. Подземното водно тяло е „Порови води от Неоген-Кватернер “ с код BG3G00000Q018 |
| „Изграждане на животновъдна сграда за отглеждане на 100 броя биволици и техните приплоди и собствен водоизточник- сондажен кладенец“ | РЕШЕНИЕ № ПВ-170-ПР/2016 | с. Стряма | Рангел Велчев | Кладенец |
| Преустройство, ремонт, реконструкция и пристройка в "Предприятие за екструдиране и боядисване на алуминиеви профили" | РЕШЕНИЕ № ПВ-5-ПР/2017 | с. Стряма | „ЛЕНОКС ГРУП” ЕООД |  |
| „Предприятие за производство на конфитюри“ | РЕШЕНИЕ № ПВ-32-ПР/2017 | с. Стряма | „Цима-99“ ООД | 10 м кладенец |
| „Предприятие за производство на плодови бази“ | РЕШЕНИЕ № ПВ-38-ПР/2017 | с. Стряма | „ИНТЕРФУД СЪЛЮШЪН” ЕООД | 10 м кладенец |
| ЛОГИСТИЧНА БАЗА СТРЯМА 2 – СКЛАД ЗА НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И АДМИНИСТРАЦИЯ, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, КПП, ТРАФОПОСТ, ТЕХНИЧЕСКИ ПОМЕЩЕНИЯ И ПОДЗЕМНИ СПРИНКЛЕРНИ РЕЗЕРВОАРИ | РЕШЕНИЕ № ПВ-60-ПР/2017 | с. Стряма | “КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД |  |
| „Изпълнение на един тръбен кладенец за противопожарни нужди и за оросяване на зелени площи на бъдеща “Логистична база Стряма 2, включваща склад за нехранителни стоки и администрация, административна сграда и КПП, трафопост, технически помещения и подземни спринклерни резервоари“ | РЕШЕНИЕ № ПВ-65-ПР/2017 | с. Стряма | „Кауфланд България ЕООД ЕНД КО“ КД | 25 м кладнец |
| „Изпълнение на три броя тръбни кладенци за нуждите на климатична инсталация на бъдещ Цех за производство, складиране и логистика на дамска, мъжка и детска конфекция | РЕШЕНИЕ № ПВ-65-ПР/2017 | с. Стряма | "БЕВАБУЛ" ЕООД | 25 м кладнец |
| Изпълнение на един тръбен кладенец за нуждите на Предприятие за екструдиране и боядисване на алуминиеви профили | РЕШЕНИЕ № ПВ-93-ПР/2017 | с. Стряма | "ЛЕНОКС ГРУП" ЕООД | 25 м кладнец |
| Изработване на ПУП-ПРЗ за следните недвижими имоти: ПИ № 034220 с НТП пасище,мера с площ 6,122 дка; ПИ № 034240 с НТП пасище,мера с площ 3,158 дка; ПИ № 034239 с НТП пасище,мера с площ 21,101 дка; ПИ № 034143 с НТП пасище,мера с площ 9,486 дка; ПИ № 034172 с НТП полски път с площ 1,472 дка; ПИ № 034149 с НТП канал, с площ 2,048 дка; ПИ № 034141 с НТП полски път с площ 0,300 дка в землището на с.Стряма, община Раковски, м.”Перселик” и образуване на УПИ с функция: „Жилищно строителство”, промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди и включването и в регулацията на с.Стряма, община Раковски | РЕШЕНИЕ № ПВ-99-ПР/2017 | С. Стряма | Община Раковски |  |
| „Изграждане на пречиствателно съоръжение към предприятие за преработка на плодове и зеленчуци” | РЕШЕНИЕ № ПВ–150–ПР/2017 год. | с. Стряма | „ТЕРРА ТЕД” ЕООД |  |
| ,,Строителство на сгради за обществено обслужване – отдаване под наем на дребно и едрогабаритна строителна и земеделска техника и магазин за авточасти, два броя жилищни сгради и сондажен кладенец'' | Решение № ПВ-183-ПР/201 | с. Стряма | ВИХРА В. ГЕРСОВА; КЛАВДИЯ Д.ИВАНЧОГЛО | Кладенец 25 м |
| „Изместване на участък от трасе на съществуваща въздушна линия 110kV „Парчевич“, | РЕШЕНИЕ № ПВ–187–ПР/2017 год. | с. Стряма | „Завод за Бетонови Елементи“ ООД |  |

Настоящото Инвестиционното предложение предвижда проектирането и разработването на кариера за открит добив на подземни богатства – строителни материали (пясък и баластра) в границите на утвърдените запаси на находище „Момино село”. Основните въздействия върху околната среда ще са свързани с черпенето на природен ресурс, постепенна промяна в ландшафта, флората и фауната. Самите дейности ще се извършват по начин, които не предполага значително въздействие върху атмосферния въздух, повърхностните и подземните водни тела, здравето на населението. В землището на село Момино село, както и в това на с. Стряма няма предложения за други кариерни разработки.

Одобрените ИП предвиждат реализацията на производствени предприятия, площадки за отпадъци, земеделски насаждения, животновъдни обекти, нова инфраструктура, обект за обществено обслужване, промяна на земеделска земя за жилищно строителство, изграждане на сондажни кладенци. Нито едно от ИП не е в близост до бъдещата кариера. Съгласно Решенията по ОВОС за всички упоменати процедури, от реализацията на ИП: „При спазване на технологичните изисквания не се очаква неблагоприятно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда и върху човешкото здраве.”

Предвид дейностите, свързани с добив на баластра и пясък и дейностите в разрешените ИП, тяхното местоположение и мащаб, не се очаква комбиниран ефект върху компонентите на околната среда и човешкото здраве.

## 6. Въздействието на инвестиционното предложение върху климата и уязвимостта на инвестиционното предложение спрямо измението на климата.

Изграждането и експлоатацията на кариера за добив на инертни материали по воден способ без водопонижение не предполага емисии на парникови газове в атмосферния въздух, които биха могли да повлияят климата в района в.т.ч. кумулативно.

Съгласно Актуализацията на общинската програма за околна среда и анализа на резултатите в нея е установявено, че след емисията на въглероден диоксид, най-голяма е годишната емисия на метан в общината. Причина за повишените нива на вредни емисии е експлоатацията на Депото за неопасни отпадъци в с. Шишманци, закритото вече сметище в гр. Раковски, чиято рекултивация предстои и животновъдните дейности в общината.

Възможните мерки за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите промени, за които община Раковски би могла да съдейства, са свързани с кандидатстване по проекти в областта на енергетиката, транспорта, селското и горското стопанство, управлението на отпадъците и водите, опазване чистотата на атмосферния въздух, индустрията и други сектори на националната икономика, които могат да доведат до намаляване емисиите на парникови газове или поглъщането им посредством изпълнение на следните примерни мерки - повишаване на енергийната ефективност; увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници за собствени нужди, както и за покриване на обществени разходи за вече съществуващи проекти за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници; залесяване, повторно залесяване и промени в земеползването.

Промяната в климата се проявява в дългосрочни промени в количеството и годишното разпределение на валежите, температурата, влажността, посоката на вятъра, разпределението на атмосферното налягане и други климатични фактори. Режимът на валежите се променя, а екстремните метеорологични явления зачестяват, причинявайки бедствия като наводнения и суши.

В този случай може да се каже, че инвестиционното предложение е уязвимо спрямо изменението на климата.

## 7. Използвани технологии и вещества.

Реализирането на инвестиционното предложение предвижда извършване на изкопни и насипни работи (за депониране на добитите полезни изкопаеми и на разкривката). Те ще се извършат по механизиран начин, с използване на традиционна строителна механизация, водопреносима машина за добив на баластра и транспортни средства.

В добивните процеси ще бъде използвана мобилна МСИ, чрез което ще се постигне по-ограничено въздействие върху терена. По отношение на технологията на добиване ще се използва плаващо добивно съоръжение - земснаряд. Шумовото натоварване от този тип машини е по-малко в сравнение с това генерирано от тежка верижна или колесна земекопна техника. Водопреносимата машина за добив на баластра е с добре обезопасена платформа и опасността от възникване на трудова злопоука е сведена до минимум.

Опасните ХВС, които ще се използват при експлоатацията на кариерата, са дизеловите горива и смазочните машинни и моторни масла, които са необходими за функционирането и поддръжката на земекопната и транспортна техника. Няма да се извършва съхранение на опасни химични вещества и смеси на площадката по време на реализацията на ИП. Снабдяването с масла и гориво, както и поддръжката на техниката, ще се извършва от външни изпълнители.

# VI. Използвани методики и данни за прогноза и оценка на въздействието върху околната среда, включително подробности за затрудненията при събирането на необходимата информация, и основните елементи на несигурност.

Методики

- Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха, изготвена от екип на Националния Институт по Геофизика, Геодезия и География при БАН, 2010 г. и утвърдена със Заповед № РД-165/20.02.2013 г. на Министъра на околната среда и водите;

- Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне на нивото на шума в мястото на въздействие, утвърдена със Заповед № РД-613/08.08.2012 г. на Министъра на околната среда и водите]

- Методи за определяне на показателите за шум в зависимост от източника - прил. № 3 към чл. 6 на НАРЕДБА № 6/2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението(Обн., ДВ, бр. 58/2006 г.).

- За изготвянето на доклада се извършени теренни проучвания на територията, предмет на инвестиционното предложение и района около нея. Те са осъществени  в периода ноември 2016 - август 2017 год., като са използвани специфични методики и литература в зависимост от вида на изследваните обекти:

- за определяне наличието и представителността на редките природни местообитания в площадката на проекта е използвано Ръководство за определяне на местообитания от Европейска значимост в България (2005);

- за проучване на флората и фауната е извършвано пълно обхождане на територията с визуална идентификация на обектите, като в отделни случаи е използвана и акустична апаратура;

- освен теренните данни, са използвани литературни данни и такива от наблюдения на местни хора.

5. Протокол за контрол на шум в работна среда № 0142/29.10.2015 г.

Протокол за изпитване на шум в околна среда № 0458/22.12.2015 г.

# VII. Мерки за избягване, предотвратяване, намаляване или прекратяване на значителните вредни въздействия върху околната среда и човешкото здраве и план за тяхното изпълнение. Описание на предложените мерки за наблюдение след реализиране на инвестиционното предложение.

| № | Мерки | Период/фаза на изпълнение | Резултат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Да не се разкриват подземни води на повърхността | Експлоатация | Опазване на подземни води |
| 2. | Да се изключи всякакво използване на водопонизителни мероприятия в района на находището | Експлоатация | Опазване на подземни води |
| 3. | Ако се разкрият подземни води, да се прекъсне връзката им с имота, в който се извършва добив. | Експлоатация | Опазване на подземни води |
| 4. | Да се извърши ограничаване и фиксиране с трайни знаци на терена предвиден за кариера и спомагателни дейности. | Проектиране | Опазване на флората, растителността и екосистемите в съседните територии |
| 5. | Максимално запазване на естествената растителност в границите на концесионната площ, доколкото позволява технологията на добива. | Експлоатация | Опазване на флората и фауната |
| 6. | Работещите на обекта да бъдат инструктирани с цел да не се допуска безпокойство, улавяне и убиване на индивиди от животински видове. | Експлоатация, рекултивация и закриване | Опазване на фауната. |
| 7. | Преди всяко поетапно разширване на територията на добив, районът да бъде обхождан и при наличие на бавноподвижни животни (земноводни, влечуги), да се осигурява изнасянето им извън терена за добив. | Експлоатация | Опазване на фауната. |
| 8. | Спазване на строг работен график, и по възможност максимално ограничаване на добивните дейности по време на размножителния период на животинските видове – 01.04. ( 30.06. | Експлоатация | Намаляване безпокойството на животинските видове. |
| 9. | По време на извършване на добивните дейности да се спазват точно местата за складиране на материали и местата за складиране на откривката и хумусния слой. | Експлоатация | Опазване на растителността и на фауната. |
| 10. | При транспортирането на материалите от откривката, да не се допуска разсейване на материалите и замърсяване на околната среда. | Експлоатация | Опазване на флората, растителността и екосистемите в съседните територии |
| 11. | С оглед предотвратяване на запрашването да се осигурява периодично оросяване на пътищата, по които се транспортира готовата продукция. | Експлоатация | Опазване на флората, растителността и екосистемите в съседните територии |
| 12. | По време на извършване на добивните дейности да не се допуска замърсяване с отпадъци. | Експлоатация | Запазване на природните местообитания |
| 13. | Недопускане на инцидентни разливи на горива, които биха замърсили трайно почвата и водите в района. | Експлоатация | Опазване на водолюбивите видове от флората и фауната. |
| 14. | Движението на моторни превозни средства да се регламентира и контролира строго в рамките на съществуващите пътища. Да не се допуска движение на техника извън пътищата. | Строителство Експлоатация | Съхраняване на съществуващите в района на инвестиционното предложение местообитания |
| 15. | Биологичната рекултивация да се осъществи с местни дървесни и подходящи тревни видове. | Закриване и рекултивация | Рекултивация на нарушени терени., възстановяване на растителността в унисон с околната такава. |
| 16. | Грижи и поддържане на създадените култури и затревени площи след рекултивация. | Експлоатация, закриване и рекултивация и пострекултивационен период | Рекултивация на нарушени терени. |
| 17. | Да се направи проект за поетапна рекултивация и ландшафтно устройство на територията. | Проектиране | Опазване на ландшафта и подобряване на естетическия вид на обекта |
| 18. | Да се изработи и прилага инструкция за разделно събиране на отпадъци | Експлоатация | Опазване на ландшафта, почви и води |
| 19. | Стриктно да се спазват определените места за съхранение на отпадъците. | Експлоатация | Опазване на ландшафта |
| 20. | Да не се допуска разпиляване на опасни отпадъци | Експлоатация | Опазване на ландшафта, почви и води |
| 21. | Да се използва добре поддържана строителна и транспортна техника. | Експлоатация | Опазване на въдуха, ландшафта, почви и води |
| 22. | Изработване на план за собствен мониторинг на подземните води, съгласно изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите. | Експлоатация | Опазване на ландшафта, почви и води |
| 23. | Избор на подходящо работно оборудване, като се отчита работата, която се извършва, генерираща възможно най-малко шум; | Проектиране | Здравна защита и управление на риска |
| 24. | Разработване и прилагане на програми за поддържане на работното оборудване, работното място и на системите на работното място. | Експлоатация | Здравна защита и управление на риска |
| 25. | Провеждане на обучение на работещите за правилното и безопасното използване на работното оборудване с цел да се сведе до минимум експозицията им на шум. | Експлоатация | Здравна защита и управление на риска |
| 26. | Осигуряване на лични предпазни средства. | Експлоатация | Здравна защита и управление на риска |
| 27. | Поетапно прилагане на проектите за рекултивация и ландшафтно устройство на нарушените терени. | Експлоатация | Опазване на ландшафта |
| 28. | Спазване на всички приложими мерки за ограничаване на неорганизирани емисии на прах, съгласно чл. 70 от НАРЕДБА № 1 ОТ 27 ЮНИ 2005 Г. ЗА НОРМИ ЗА ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА (ЗАМЪРСИТЕЛИ), ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРАТА ОТ ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ С НЕПОДВИЖНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕМИСИИ | Разкриване, експлоатация и рекултивация | Опазване качеството на атмосферния въздух в района на ИП |
| 29. | Изграждане на зелен пояс между кариерата и село Момино село върху изгребания хумусен пласт | Разкриване, експлоатация и рекултивация | Ограничаване на праховите емисии и въздействието им върху населението |
| 30. | Чакълиране и поддържане на съществуващия добре отъпкан полски път | Разкриване, експлоатация и рекултивация | Ограничаване на праховите емисии и въздействието им върху населението и компонентите на околната среда |
| 31. | Оросяване на вътрешните пътища и насипища на инертни материали с вода при сухо, горещо и ветровито време | Експлоатация | Намаляване на праховите емисии и въздействието им върху населението и компонентите на околната среда. |
| 32. | Ограничаване скоростта на движение на МПС в границите на кариерата | Експлоатация | Намаляване на праховите емисии и въздействието им върху населението и компонентите на околната среда. |
| 33. | Поддържане на работещата на обекта транспортна техника в добро техническо състояние | Експлоатация | Ограничаване на емисиите от ДВГ и въздействието им върху населението и компонентите на околната среда |
| 34. | Изграждане на зелен пояс между кариерата и село Момино село върху изгребания хумусен пласт | Разкриване, експлоатация и рекултивация | Ограничаване на емисиите на шум в околната среда и въздействието им върху населението |
| 35. | Поддържане на работещата на обекта транспортна и добивна техника техника в добро техническо състояние | Експлоатация | Ограничаване на емисиите на шум в околната среда и въздействието им върху населението |

# VIII. Описание на очакваните значителни неблагоприятни въздействия на инвестиционното предложение за околната среда и човешкото здраве, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение на риск от големи аварии и/или бедствия.

По време на реализацията на инвестиционното намерение и през срока на концесията не се очакват неблагоприятни въздействия от рискове от големи аварии, защото в близост няма предприятия с рисков потенциал по смисъла на чл. 103 от ЗООС. Най-близките предприятия с рисков потенциал отстоят на около 15 км от обекта.

Основните бедствия, които могат да имат значително неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве и околната среда предвид уязвимостта на ИП са земетресения и наводнения, както и възникване на пожар в околните терени.

При земетресение, основната опасност е от нарушаване на енергоподаването. Съществува възможността за затрупване на хора, възникване на пожароопасна обстановка, значителни повреди на хидротехническите съоръжения, включително създаване на опасност от наводнения и др.

Наводнения са възможни в резултат на природни явления (обилни валежи и снеготопене) или от разрушаване на хидротехнически съоръжения. Такива в непосредствена близост обаче липсват – територията на ИП се намира на около 6 км от бреговете на р. Стряма.

При възникване на бедствия и аварии трябва да се предвидят определени мерки, например прекъсване на електрозахранването, евакуиране на автомобилите и техниката, укрепване на подходите с пясък, недопускане на отнасянето му, обезопасяване на ценни суровини и др.

# IX. Становища и мнения на засегната общественост, на компетентните органи за вземане на решение по ОВОС.

На основание разпоредбите на ЗООС и НАРЕДБАТА за ОВОС, Възложителят е информирал обществеността за своето ИП. Не е регистриран обществен интерес.

На основание чл. 9, ал. 1 на НАРЕДБАТА за ОВОС и указанията на РИОСВ Пловдив, Възложителят е провел консултации по обхвата и съдържанието на ДОВОС с:

- РИОСВ-Пловдив относно специфичните характеристики и особености на съществуващата околна среда (компоненти и фактори), които трябва да се вземат под внимание в процедурата по ОВОС и постъпила в РИОСВ - Пловдив информация за други планирани или в процес на реализация проекти, планове и програми в района на територията на ИП;

- РЗИ Пловдив относно здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве при изграждането и експлоатацията на кариерата;

- БД ИБР Пловдив относно въздействие на ИП върху повърхностните и подземните води, евентуални възможности за пораждане на несъответствия с други планирани или в процес на реализация проекти, планове и програми в района на територията на ИП;

- Регионален археологически музей относно допустимостта на инвестиционното предложение и извършването на теренни обхождания и проучвания;

- ВиК ЕООД относно допустимостта на инвестиционното предложение и намиращата се в близост санитарно-охранителна зона №СОЗ-М-80/16.05.2007 г.

В резултат от проведените консултации е получена следната информация:

1. РИОСВ Пловдив:

- приема предложената със Заданието структура и обхват на ДОВОС.

- препоръчва в ДОВОС да се направи детайлна оценка на съществуващото състояние и да се оцени приноса на всички замърсители, формирани при експлоатацията на обекта, към качеството на въздуха в района;

- изисква в ДОВОС да се предостави информация за формираните от дейността отпадъчни води – битово-фекални и производствени, начин на третиране и приемник за заустването им;

- изисква в ДОВОС да се предостави намерение за управление на минните отпадъци (съгласно чл.22г, ал.3 от Закона за подземните богатства);

2. РЗИ Пловдив:

- Препоръчва в разработения доклад за ОВОС да се включат мерки, ограничаващи нивата на шум и прах в региона до допустими стойности, имайки предвид близкото отстояние до населените места – обекти, подлежащи на здравна защита.

3. БД ИБР:

- Препоръчва да се предвиди изготвяне на точни и ясни карти в подходящ мащаб, с приложени координати на гранични точки, указващи точното местоположение на ИП.

- Препоръчва да се представи информация относно състоянието на повърхностните и подземни водни тела, засегнати от ИП;

- Препоръчва да се предвиди разглеждане на наличието (или не) е близост до ИП на: водни обекти по смисъла на Закона за водите; санитарно-охранителни зони, водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и зони за защита на водите съгласно Закона за водите;

- Препоръчва да се разгледат обстойно дейностите, предвидени за осъществяване на ИП, свързани с повърхностни и подземни води (водовземане, заустване, изкопни дейности);

- Препоръчва да се направи прогноза и оценка за очакваното въздействие върху повърхностните и подземни води и зоните за защита на водите, по време на експлоатацията на обекта, предвид изводите и резултатите от оценката на въздействието и при необходимост да се заложат мерки за предотвратяване негативното влияние върху тях;

- Препоръчва да се представи подробна характеристика на хидрогеоложките условия и фактори (на базата на извършени хидрогеоложки проучвания и изготвен хидрогеоложки доклад), влияещи върху количеството и качеството на подземните води в района, за да се изясни влиянието на експлоатацията на на находището върху подземните води, конкретно върху водоизточниците на питейно-битово водоснабдяване (ПБВ);

- Препоръчва в доклада за ОВОС да се предвиди и изготвянето на план за собствен мониторинг на подземни води, съгласно изискванията на чл.70 от Наредба №1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите, необходим във връзка с наличието в близост до обекта на водоизточници на ПБВ.

4. Регионален археологически музей:

- Информира възложителя относно задълженията му съгласно чл.148, и чл.161 от Закона за културното наследство – необходимо е извършването на теренни обхождания и проучвания от специалист на Регионален археологически музей – Пловдив, който трябва да установи на място дали  изкопите в посочената територия на кариерата няма да засегнат археологически обекти. Средствата за теренни обхождания и проучвания се осигуряват от инвеститора съгласно чл.148, ал.5 от ЗКН и чл.20, ал.4-6 от Наредба № Н-00-001/14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания.

5. ВиК ЕООД:

- Препоръчва в доклада за ОВОС да се опишат мероприятията по отвеждане на замърсените води, и мерките, които ще се предприемат за недопускането им да инфилтрират в подземните водоносни хоризонти;

- Информира, че инвестиционното намерение попада в близост до ПС „Момино село”, за питейно-битово водоснабдяване на село Момино село, община Раковски, за която дружеството има издадено разрешително за водоползване и учредена санитарно-охранителна зона, съобразени с Наредба №1/10.10.2007 г. и Наредба №3/16.10.2000 г., както и със Закона за водите;

- Приложено изпращат: копие от разрешително за водоползване от подземни води №301441/07.07.2006 г.; копие от заповед за учредяване на санитарно-охранителна зона №СОЗ-М-80/16.05.2007 г.

В хода на процедурата няма постъпили становища, мнения, препоръки, забележки от заинтересовани лица.

Резултатите от проведените консултации са взети под внимание при изготвянето на ДОВОС.

# X. Заключение на експертите.

В Доклада за ОВОС на инвестиционно предложение за „Изграждане на кариера за добив на строителни материали – пясък и баластра на концесионна площ от 228 дка” е направено описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда, културно наследство и човешкото здраве, които се очаква да бъдат засегнати от инвестиционното предложение, както и взаимодействието между тях. Определени, описани и оценени са предполагаемите въздействия върху населението и околната среда в резултат от реализацията на инвестиционното предложение, ползването на природни ресурси, емисии на вредни вещества, генерирането на отпадъци и създаването на дискомфорт, при нормалната експлоатация. Въз основа на този анализ могат да се направят следните изводи за очакваното въздействие върху околната среда и здравето на хората от реализацията на инвестиционното предложение:

  - по отношение на въздуха се очаква незначително въздействие, ограничено в района на площадката на ИП от емитиране на отпадъчни газове от използването на строителна и транспортна техника – прах и газове от машините, което ще бъде пряко, отрицателно и незначително по въздействие,  дълготрайно по продължителност и локално по обхват без кумулативен ефект.

  - по отношение на фактор шум по време на експлоатацията ще е налице шумово натоварване, което ще е локализирано – в границите на площадката на обекта и няма да оказва вредно влияние върху населението на най-близко разположените населени места. Не се очакват кумулативни вредни ефекти върху околната среда и човешкото здраве.  Предвидени са ефективни мерки за управление на шумовото натоварване за населението от инвестиционния проект посредством прилагането на съответни шумозащитни мерки;

  - по отношение на ландшафта в резултат на разработването на кариера за открит добив на подземни богатства – строителни материали (пясък и баластра) се очакват трайни изменения в ландшафтните компоненти на територията на находище „Момино село”. Най-съществена промяна ще настъпи в компонента геоложка основа, от която се добива полезното изкопаемо, както и компонентите почви и растителност. На тяхно място ще се формира нов “аквален” ландшафт, с относително устойчива във времето структура. Визуалното възприемане на ландшафта ще се промени, тъй като на мястото на съществуващите „ливаден” и „аграрен” ландшафт ще се появи ландшафт “аквален”.

  - По отношение на отпадъците въздействието им върху околната среда се очаква да бъде дългосрочно, в рамките на концесията за добив. Не се очаква кумулативен и трансграничен ефект.

  - По отношение на флора и фауна реализирането на проекта ще се промени почти изцяло биотопа на обитание за сухоземните видове растения и животни - ще бъде намалена площта на тяхното местообитанието в района, като степента на въздействие се определя като незначителна, защото основно ще бъдат засегнати повсеместно разпространени видове и рудерална растителност, обитаващи и околните терени. Вследствие поетапното изпълнение на изкопните работи ще се образуват малки водоеми на мястото на изчерпените участъци, в които постепенно ще се настани водолюбива флора и фауна. Въздействието се определя като положително за хидрофилни и хигрофилните видове, чието местообитание ще бъде разширено. Значително за хидрофитната, хигрофитната растителност и водолюбивите видове, които съществуват и към момента на терена, но на ограничена площ. Очаква се да бъдат привлечени и нови видове, като така в района на находището новообразуваната влажна зона, ще допринесе за увеличаване на видовото разнообразие условия за съхраняването му.

  - По отношение на население и човешко здраве реализиране дейността на кариерата не се очаква да окаже въздействие върху здравето на населението от най-близкото, както и другите населени места в Община Раковски. Въздействията от дейността на кариерата върху здравето на работниците се очаква да имат  строго локален и професионален характер и изискват основно спазване на правилата за трудова безопасност на работещите на обекта.

  - по компонент води  оценката на възможното влияние при добива на строителни материали върху съществуващи в района водоизточници категоричното мнение е, че не е възможно взаимодействие на водата в котлована на находището и който и да е от ТК1 и ТК2, осигуряващи питейно-битовото водоснабдяване на с. Момино село. Технологичен цикъл за разработването на кариерата не предвижда  нито водовземане, нито заустване на отпадни води – процеси, които биха могли да повлияят негативно на тяхното качество. Предвижда се изготвянето на план за собствен мониторинг на подземните води, съгласно изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите.

В Доклада за ОВОС са предложени адекватни мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последствия върху околната среда - дефинирани по компонентите  и факторите на околната среда, отнасящи се за периода на разкриване, експлоатация и рекултивация на инвестиционното предложение.

От анализа в доклада за ОВОС може да се направи извода, че очакваното въздействие на инвестиционното предложение върху околната среда и здравето на хората ще бъде ограничено съобразно действащите в страната норми за качество на околната среда и с оглед прилагането на принципите за намаляване на риска за човешкото здраве и осигуряване на устойчиво развитие.

Възможното отрицателно въздействие на „Изграждане на кариера за добив на строителни материали – пясък и баластра на концесионна площ от 228 дка”  е ограничено върху и в непосредствена близост около района на площадката на кариерата, като се очаква да бъде в рамките на нормативните изисквания.

В заключение колективът от независими експерти, разработили Доклада за ОВОС, предлага да се одобри инвестиционното предложение за „Изграждане на кариера за добив на строителни материали – пясък и баластра на концесионна площ от 228 дка”, като реализацията му може да продължи, при строго спазване на изискванията на българското законодателство в областта на околната среда и при изпълнение на препоръчаните в Доклада за ОВОС допълнителни мерки за защита на околната среда и човешкото здраве.

# XI. Трудности, срещнати при събирането на информацията за изработване на Доклада за ОВОС.

Най-голямата трудност при изработването на Доклада по ОВОС беше свързана с определяне на кумулативния ефект на инвестиционното намерение във връзка с броя, местоположението и  параметрите на реализираните и одобрени за реализиране към настоящия момент инвестиционни предложения на територията на община Раковски, област Пловдив.

# XII. Референтен списък на източници, използвани за описанията и оценките.

- Доклад за резултатите от извършените геоложки проучвания през 2013 г. в площ “Ръмловица”, община Раковски, област Пловдив, за доказване на запаси от чакъл и пясък в находище “Момино село”;

- Хидрогеоложка характеристика на находище „Момино село” и оценка на възможното влияние при добива на строителни материали върху съществуващи в района водоизточници”, изготвен от „Аква Терра ВН;

- План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (2016-2021 г.);

- ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА /актуализация/ с ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2017-2021 год.;

- Общински план за развитие на община Раковски за периода 2014-2020 г.;

- РЕГИОНАЛЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДАПРЕЗ 2016 ГОДИНА на РИОСВ Пловдив

Закони

- Закон за опазване на околната среда обн. ДВ, бр. 91 от 2002 г.;

- Закон за почвите обн. ДВ. бр. 89 от 6 Ноември 2007г.;

- Закон за водите обн. ДВ. бр. 67 от 27 Юли 1999 г.;

- Закон за управление на отпадъците обн. ДВ. бр. 53 от 13 Юли 2012 г.;

- Закон за чистотата на атмосферния въздух обн. ДВ. бр. 45 от 28 Май 1996г.;

- Закон за защита от шума в околната среда обн. ДВ. бр.74 от 13 Септември 2005 г.;

- Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси oбн., ДВ, бр. 10 от 4.02.2000 г.

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд обн. ДВ. бр. 124 от 23 Декември 1997 г.;

- Закон за биологичното разнообразие обн., ДВ, бр. 77 от 09 Август 2002 г.;

- Закон за културното наследство обн. ДВ, бр. 19 от 13 Март 2009 г.;

- Закон за здравето обн. ДВ бр. 70 от 10 Август 2004 г.;

- Закон за собствеността и ползването на земеделските Земи обн. ДВ бр. 17 от 1 март 1991 г.;

- Закон за опазване на земеделските земи обн. ДВ, бр. 35 от 24.04.1996 г.;

- Закон за защита при бедствия обн. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г.;

- Закон за туризма обн. ДВ. бр.30 от 26 Март 2013г.;

- Закон за подземните богатства обн. ДВ. бр.23 от 12 Март 1999г.;

Подзаконови нормативни документи

- Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,  Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г., обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г.

- Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води обн., ДВ, бр. 87 от 30.10.2007 г.;

- Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите обн., ДВ, бр. 34 от 29.04.2011 г.;

- Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване обн., ДВ, бр. 47 от 21.06.2011 г.;

- Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди обн., ДВ, бр. 88 от 27.10.2000 г;

- Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.;

- Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти обн., ДВ, бр. 97 от 28.11.2000 г.;

- Наредба № 26 от 1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт oбн. ДВ. бр.89 от 22 Октомври 1996 г.;

- Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци обн. ДВ. бр.29 от 30 Март 1999г.;

- Наредба за управление на минните отпадъци  В сила от 19.01.2016 г., Приета с ПМС № 1 от 07.01.2016 г.

- Наредба № 2 от 23 Юли 2014 г. за класификация на отпадъците обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014.;

- Наредба № 6 от 26 Юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението обн. ДВ. бр. 58 от 18 Юли 2006 г.;

- Наредба № 54 от 13 декември 2010 г. за дейността на Националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г.

в сила от 12.02.2011 г.

- Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии Обн. ДВ. бр.64 от 5 Август 2005г.,  В сила от 06.08.2006 г.

- Наредба РД-07-2 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работницита и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Обн. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г., в сила от 01.01.2010 г.

- Наредба  № 8121з - 647  от  1.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014г.;

# Наредба № 15 от 31 май 1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа Обн. ДВ. бр.54 от 15 Юни 1999г.

# Приложения

1. Ген-план на площадката

2. Хидрогеоложки доклад

3. План за управление на минните отпадъци

4. Становище на Регионална здравна инспекция – Пловдив

5. Становище на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

6. Становище на „Водоснабяване и канализация” ЕООД

7. Становище на Регионален археологически музей

8. Справка за направените консултации в хода на процедурата

9. Скици на засегнатите поземлени имоти

10. Нотариални актове

11. Разделителен протокол и декларации на експертите